建设项目环境影响报告表

项目名称：年产4000套一体化污水处理设备反应器项目

建设单位：    永兴惠友新材料技术有限公司

编制日期：2019年6月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境简况	5

3、环境质量状况	9

4、评价适用标准	14

5、建设项目工程分析	16

6、建设项目产生主要污染物及预计排放情况	19

7、环境影响分析	20

8、建设项目拟采取的防治的措施及预期治理效果	28

9、结论与建议	29

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产4000套一体化污水处理设备反应器项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永兴惠友新材料技术有限公司 |
| 法人代表 | 王惠平 | 联系人 | 刘栗盛 |
| 通讯地址 | 永兴县经济开发区国家循环经济示范园永兴惠友新材料技术有限公司院内 |
| 联系电话 | 15367256693 | 传真 | / | 邮政编码 | 423000 |
| 建设地点 | 永兴县经济开发区国家循环经济示范惠友新材料技术有限公司院内 |
| 立项审 批部门 | --- | 批准文号 | ---- |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3591环境保护专业设备制造 |
| 占地面积 (平方米) | 1000 | 绿化面积(平方米) | ---- |
| 总投资 (万元) | 880 | 其中：环保投资 (万元) | 10 | 环保投资占总投资比例 | 1.1% |
| 评价经费 (万元) | / | 投产日期 | 2019年7月 |
| 一、项目由来 永兴惠友新材料技术有限公司是一家民营企业，于2010年02月08日成立，主要经营范围为污水处理服务、机械设备、电气设备、五金交电、金属材料销售等。利用公司现有厂房一楼进行建设年产4000套一体化污水处理设备反应器项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，永兴惠友新材料技术有限公司委托江苏新清源环保有限公司对年产4000套一体化污水处理设备反应器项目进行环境影响评价工作。 我公司接受委托后，立即展开详细的现场踏勘和资料收集工作，在对该项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求，编制完成本项目环境影响报告表。 二、工程内容及规模 项目名称：年产4000套一体化污水处理设备反应器项目 工程性质：新建 建设单位：永兴惠友新材料技术有限公司 建设地点：永兴县经济开发区国家循环经济示范惠友新材料技术有限公司院内 主要建设内容及规模：利用永兴惠友新材料技术有限公司现有厂房一楼进行生产建设，总用地面积为1000m2，总建筑面积为1000m2，设计规模为年产4000套一体化污水处理设备反应器项目。 （1）项目工程组成详见表1-1。 表1-1 本项目工程组成一览表 序号 分类 名称 内容及规模 1 主体工程 生产车间 建筑面积1000m2 2 辅助工程 办公区 建筑面积700m2 3 公用工程 供电 园区电网供电 给水 园区供水管网供应 4 环保工程 废水 生活污水：化粪池 废气 粉尘：采用洒水抑尘等措施 噪声 隔声、减振 固废处置 生活垃圾及一般工业固废物收集后委托园区环卫部门进行处理 （2）项目主要生产设备见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 分样振动筛 台 2 / 2 雕刻机 台 1 / 3 气保焊机 台 2 / 4 热风焊枪 台 1 / （3）本项目主要原辅材料见表1-3。 表1-3 主要原辅材料一览表 序号 名称 单位 年消耗量 备注 1 PP管 m 600 2 PP 板 m2 936 3 亚氧化钛粉 kg 3360 4 金属焊条 kg 2000 5 塑料焊条 kg 1000 亚氧化钛粉：亚氧化钛是一种黑度非常好的活性电极材料。亚氧化钛能够保护电池的两极，用作双极性电池材料和LED黑色矩阵材料。亚氧化钛颜料信息:颜料性质:黑色粉末化学名称:黑钛、钛黑、黑钛粉，亚氧化钛，Ti4O7英文名称:Tilox Black;titanium black;titan black;magneli phase亚氧化钛粉末材料是世界上第一个黑色钛金属氧化物，它展示了各种功能独特的物理性质。通过二氧化钛改性，使得亚氧化钛具有更小的粒径和更高的遮盖力。 和铁黑相同是，亚氧化钛也是一种无毒颜料，不属于危险化学品；亚氧化钛粉末材料是世界上第一个黑色钛金属氧化物，它展示了各种功能独特的物理性质。 在物理性能方面，Magneli 相氧化钛物质，在室温下具有良好的导电性能。尤其是Ti4O7，是导电性能最好的一相，其单晶导电率为1500Scm-1。其体积密度为:3.15 g/cm3―3.18g/cm3 在化学性能方面，Magneli 相氧化钛物质，与一般的工业用电极材料相比较，具有很高的化学稳定性和耐蚀性。有文献记载:在50°C、42%浓度的H2SO4中，Magneli 相氧化钛物质的静态腐蚀率仅0.019g/m2/day。另一方面，Magneli 相氧化钛物质具有良好的电化学性能。实验证明，在室温下，将工作电流控制在5-20mA/cm2，该材料既可以作为正极也可以作为负极，进行析氢析氧反应，并且析氢析氧过电位很高，如在1M H2SO4中，室温下中等电流密度时，析氧电位可高达5 伏。 （4）产品方案详见表1-4。 表1-4 产品方案 序号 产品名称 产量 备注 1 一体化污水处理设备反应器 4000套 / 四、总平面布局 本项目厂区分为砖混结构厂房，厂房包装组装区、机械加工区、成品区、仓库等，其中加工区位于厂房北面，组装区位于厂房中部，成品区位于厂房东北面，原料区位于厂区南面。 五、公用工程 1、供配电 本项目供电由园区电网供给。 2、给排水 （1）给水 本项目用水主要为员工生活用水。由园区给水管网接入厂区用水点。 生活用水：该项目劳动定员10人，依据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）145L/d·人计算，则用水量为1.45m³/d，即435m³/a（以300天计）。 （2）排水 生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.16t/d，即348t/a。本项目排水系统采用雨污分流制。雨水经项目区雨水管网排至园区承接大道雨水管网，排入便江；项目生活污水排入本栋化粪池进行处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（须同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求），通过园区管网排入园区污水处理厂处理，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准后外排。 六、劳动定员及工作制度 本项目员工10人。年生产天数300天，一班制，每班工作8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 永兴惠友新材料技术有限公司于2010年9月获得郴环函【2010】81号《永兴惠友新材料技术有限公司彩色纳米颜料及其瓷用釉料生产项目环境影响报告书》的批复，此项目于2016年8月停止运营（详见附件五）；于2013年1月获得郴环审表【2013】3号《永兴县惠友新材料技术有限公司亚氧化钛电极板生产建设项目》批复（详见附件四），因市场原因，此项目未投入生产。 本项目位于永兴县经济开发区国家循环经济示范园永兴惠友新材料技术有限公司院内，利用现有厂房进行生产，为新建项目，现状情况主要为原项目停止使用堆放的生产设备。 |

# 2、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、气候、气象、水文、地貌、地质、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 1、地理位置 永兴县地处湖南省东南部、郴州市北陲、位于东经112°43′~113°35′，北纬25°54′~26°29′，东邻资兴，南连苏仙，西靠桂阳，北接安（安仁）耒（耒阳），辖10镇4乡2街道办事处，总人口71.7万人，是郴州市人口第二大县，系黄克诚大将的故乡。地域狭长貌似蚕形，东西长90公里，南北宽56公里。全县土地总面积为1979.4平方公里，占湖南省土地总面积的0.93%。 本项目位于永兴县经济开发区国家循环经济示范园永兴惠友新材料技术有限公司院内，项目位置详见附图一。 2、地形、地貌、地质 全县地貌似蚕形，东部多山，西部以丘陵为主，中部丘陵及河谷平地间布，便江、永乐江横贯县境。东部为罗霄山脉余脉，自七甲乡入境，走向龙形市、大布江，形成以中山为主的山地地貌；东南部为罗霄山八面山余脉，自鲤鱼塘镇原千冲乡入境，向北延伸，横亘县境中东部，插入于茶永盆地，形成中低山、高丘为主的组合型地貌；北部为罗霄山脉武功山余脉南翼，自樟树镇入境，呈斜带状绵延于中西部，与茶永盆地相衔；西部为南岭山脉阳明山余脉东端，自三塘乡入境，呈东南梯降，于中部与茶永盆地过渡带交接。山地占全县面积28.6%，海拔300～800米；丘陵、岗地占全县面积53.36%，海拔500～300米以下；河谷平地占全县14.99%。 3、气候气象 永兴县属中亚热带大陆湿润季风气候。境内热量丰富，光照充足，雨量充沛，四季分明。小盆地冷热气候变化明显，山丘气候类型多样。年平均气温17.6℃，年平均日照时数1625.2小时，照率37.0%。全年无霜期307天。年平均降雨量1417.0mm，最大达1986.8mm，最小的915.9mm。光、热条件配合基本同季。 4、水文 县内有大小河流149条，其中控制流域面积在10平方公里以上的有53条，年平均径流总量为15.45亿立方米，分为便江水系和永乐江水系。便江水系，流域面积1444.8平方公里，占全县总面73.2%；永乐江水系，流域面积531.2平方公里，占全县总面积的26.8%。 县内各河流水质均为软水，适合农田灌溉和工业用水；地下水质类型以重碳酸钙镁型为主，其次是重碳酸钾，矿化度较低，利于作饮用水。 永兴水能资源理论蕴藏量为11.32万千瓦，年水电发电量约2.3亿度，是全国重点电气化县之一。现全县已建有永兴一级电站、永兴二级电站，目前投资6亿元的煤矸石综合利用电厂正在紧张地施工中。 西河：为境内便江最大支流，发源于北湖区后鼓山，过苏仙区，于本县湘阴渡镇毛家村扯 便江渡河入境，流经本县湘阴渡与塘门口两镇，在塘门口镇上西河口汇入便江，全长136千米(含北湖区与苏仙区境内)，流域总面积2037平方千米，其中永兴境内1618平方千米，坡降1.9‰，自然落差240米，平均流量42立方米每秒。 5、矿产资源 永兴县地处湘南东南部，南岭构造带以北的茶永盆地南端。境内因受多次地壳构造运动影响，地层出露比较完整，仅缺失奥陶系和志留系地层，矿产资源较丰富，且种类较多。解放以来，通过地质队普查、勘探，共发现矿产21种，探明资源储量的矿产有8种，总资源储量为33780.69万吨，人均占有矿产资源544.85吨。地均占有矿产资源17.07万吨/每平方公里。境内矿产资源计有五类。 一是能源矿产，为优势矿种。主要为无烟煤，其次为烟煤，局部产石煤。无烟煤产于两个不同的地质时代。一是石碳系测水组无烟煤，主要分布于三塘乡、洋塘乡和悦来镇，煤厚0.2～1.1米不等。二是产于二迭系龙潭组的无烟煤，分布于樟树、柏林、金龟、香梅、黄泥、塘门口、城郊、城关、湘阴、油市、高亭、马田、复和等乡镇；探明资源储量32483.3万吨，2001年底基础储量为19299.1万吨；原煤含硫量少于1%，发热量为每公斤6319～7550千卡，灰分为6～20%，挥发分为2.7～8.1%，为低硫、低灰优质环保无烟煤。烟煤的已知资源储量为381.1万吨，2001年底基础储量6.2万吨。煤层产状很不规则，原煤发热量为每公斤4990～5510千卡，含硫量1.31～2.05%，灰分39.5～42.2%，挥发分23.68～24.55%；主要分布于鲤鱼塘的高坡至申明亭一带和柏林镇原洞口乡的铁坑等地。石煤分布于龙形市、七甲等乡，资源储量及品位尚未探明。数十年来，无烟煤得以大量开采。 二是黑色金属矿。县内主要为铁矿（菱铁矿、赤铁矿、褐铁矿）和锰矿（氧化锰矿、碳酸锰矿）两种。赤铁矿分布于三塘乡竹溪坳，断续出露长约21公里，厚一般为0.5～1米，矿石品位含铁30～40%，含硫0.2～0.5%，含磷0.2～0.6%，预测资源储量为600万吨；菱铁矿分布较广，马田圩仙人岩菱铁矿共有3层，平均厚度达31.6米，平均品位含铁41.1%，D级资源储量为157.9万吨；褐铁矿主要分布于塘门口毛坪、罗卜岭，便江镇龙王岭；便江镇黄竹岭、观音岩、大铁山等地段；较大的一处为大铁山褐铁矿，矿石品位含铁44.79%，含硫0.032%，含磷0.47%，探明基础储量69.9万吨。锰矿有分布于马田镇高仓村和太和镇钨萝村两处的碳酸锰矿，含锰量29.38～39.5%，碳酸锰含量44.38～87.5%，品位较高；分布于洋塘、油麻、悦来、马田、高亭、复和、便江、塘门口等乡镇及樟树镇湖塘村、金龟镇清水村的氧化锰矿，锰含量10～30%，品位较低。上述两种矿的资源储量尚未探明。 三是有色金属矿。县内主要为黄铁多金属矿、铅铜矿、铜矿、锌、钛铁砂矿等矿种。黄铁多金属矿分布于塘门口镇汶洞村泥鳅窝一带，以黄铁矿体为主，品位变化大，伴生有铅锌矿、黄铜矿、斑铜矿、方铅矿、孔雀石等矿，含铜0.24～0.26%，含硫14～24%，含铅0.17～4%，含锌0～16.5%；矿脉有4条，主脉长达200余米，厚度0.9～1.2米不等，黄铁矿与铅锌矿互为消长关系。铅铜矿分布于鲤鱼塘镇原千冲乡彼坑村，矿脉厚0.05～0.1米不等，矿石品位极不均匀，铅含量0.4～25%，估算铅资源储量约2万吨。分布于鲤鱼塘棉花垅至老罗仙矮塘铺铅锌矿，矿石品位含铅高达7.97%，一般为0.64～0.965%，含铜0.14～0.45%，具有一定的工业价值，今后有待进一步普查勘探。汞砂矿（朱砂矿）分布于三塘乡溪尾至马蹄岗一带，1级异常区面积45平方公里，矿石中伴生有锡石、锆石、电气石、钛铁矿等。砂铜矿分布于城关镇的铜角湾和湘阴渡镇的湘阴两处，已探明砂岩地层矿石品位很低，需转向红色盆地继续寻找具工业价值的铜矿。钛铁砂矿分布于复和镇的金华、巷口、梓木一带，脉长1500米，矿层厚达70厘米，资源储量及品位未查明。 四是非金属矿。砷矿分布于三塘乡雷家坪附近的似斑状黑色花岗石与碳酸盐岩的接触带中；矿石伴生有黄铜矿、锡石、锌矿等。通过钻探探明储量3.49万吨，矿石含砷0.52%。水泥用灰岩在全县所有乡镇都有分布，但以便江镇的观音岩、黄泥镇的羊冲、鲤鱼塘镇的茅坪、马田镇的枣子、油麻乡的土桥、洋塘乡的铁龙等处矿产集中且质量较好。瓷土矿（高岭土矿）主要分布于七甲天门冲至深洞一带，矿体走向断续出露约15公里，厚3～7米不等，矿石成分为含水硅酸盐，品质较好，储量丰富，有一定工业价值。石膏矿分布于便江镇同意村和湘阴渡镇两处，已探明基础储量83万吨，其品位含结晶硫酸钙大于75%，矿石为纤维石膏、结晶石膏、石膏岩等三种类型。近十年来境内的砖瓦用粘土矿、片石、河砂均得以开采。 五是地下热水资源。县内有地下热水点5处，即悦来镇温泉头、马田镇元家桥、基皮塘、高亭镇板梁、塘门口镇糠泉塘，其中温泉头、元家桥属中温热水，其涌水量达1000～5400立方米/日，水温26～51℃不等。

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-1： 表3-1 本区域环境功能区划表 编号 项目 功能属性及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 2 声环境功能 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 3 水环境功能区 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是，两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否 2、大气环境质量现状 采用永兴县环境监测站发布的《永兴县2019年二月份环境质量报表》（第335期）中的数据和结论。依据永兴县环境监测站发布的《永兴县2019年二月份环境质量报表》（第335期）：2019年2月永兴县空气质量12天优，5天良，中度污染1天，优良率为96.4%，综合指数2.49，统计结果见下表。 经判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域，项目所在地环境空气质量较好。 3.3水环境质量现状 为了解区域地表水环境质量现状，本次评价引用郴州市永兴县环境监测站于2018年5月发布的《永兴县环境质量报表 第326期》，永兴县环境监测站对便江水域塘门口断面进行了水质监测，监测日期为2018年5月2-7日，在塘门口断面分左、中、右三个垂线取样测试，塘门口断面监测结果取平均值。监测项目主要有：水温、pH、溶解氧、化学需氧量、BOD5、总磷、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等。永兴县便江镇塘门口断面为便江（耒水永兴段）出永兴县城断面，处于本项目污水受纳水体龙山湖入便江口下游约4km。该断面例行监测数据能够反映区域内水环境质量，故本次环评引用其相关数据。 表3-3 水质监测结果和水质标准指数 单位：mg/L，pH值除外 断面 监测项目 水温 pH DO COD BOD5 总磷 氨氮 石油类 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群 塘门口 19 7.44 6.2 10 2.6 0.08 0.71 0.01L 0.05L 150 Ⅲ类标准 — 6(9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤0.2（湖、库0.05） ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000个/L 由以上数据表明，耒水便江段塘门口断面监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应因子Ⅲ类标准。 4、声环境监测 本项目委托湖南精博监测科技有限公司于2019年5月11-12日对永兴惠友新材料技术有限公司进行噪声监测，监测结果详见下表。 表3-4 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 检测点位 检测日期 等效声级Leq，dB(A) 昼间 夜间 厂界边界外1m 东 5月11日 57.6 48.3 5月12日 59.1 47.0 南 5月11日 59.4 48.7 5月12日 55.4 46.3 西 5月11日 55.2 44.5 5月12日 57.6 45.7 北 5月11日 56.8 46.2 5月12日 57.1 45.5 结果表明项目厂界四周的昼间、夜间声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目的主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 类别 保护目标 规模 与项目相对位置 保护级别 大气环境 连心居民点 东经113°08′42″，北纬26°09′55″ 10户 西北面360m 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准 周家村居民点 东经113°09′15″，北纬26°09′54″ 30户 东面80m 声环境 周家村居民点 东经113°09′15″，北纬26°09′54″ 30户 东面80m 《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类标准 水环境 西河（耒水永兴段） 渔业用水区 西面3km 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类

# 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1）环境空气质量评价：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，单位（mg/m3）。 环境空气质量标准（GB3095-2012） 污染物名称 24小时平均 1小时平均 备注 SO2 0.15 0.50 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 PM10 0.15 / NO2 0.08 0.20 2）项目评价区域内执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 监测因子 pH值 CODCr BOD5 氨氮 石油类 粪大肠菌群（个/L） Ⅲ类标准值 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤10000 3）声环境评价：项目处在工业园区，所在区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 声环境质量标准（GB3096-2008）单位：dB(A) 功能区类别 昼间 夜间 标准 3类 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 项目生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后（须同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求）进入园区污水管网进入永兴县城南高新污水处理厂。永兴县城南高新污水处理厂废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准。 污水综合排放标准 项目 污染物名称 标准值 标准 废水 (mg/L，pH无量纲) pH 6~9 项目排放：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 COD 500 BOD5 - SS - 动植物油 100 氨氮 - 石油类 20 氟化物 20 阴离子表面活性剂 20 pH 6-9 污水处理厂：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准A标准 COD 50 BOD5 10 SS 10 动植物油 1 氨氮 5（8） 石油类 1 2、废气 大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源有关的排放标准，具体数值见下表。 大气污染综合排放标准 序号 污染物 执行标准 最高允许排放浓度mg/m3 排气筒高度m 最高允许排放速率kg/h 无组织排放监控浓度限值mg/m3 1 颗粒物 120 15 5.0 1.0 周界外浓度最高点 20 8.5 3、噪声 项目运营期四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类。 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）单位：dB(A) 功能区类别 昼间 夜间 标准 3类 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4、固废排放标准 项目一般固体废物执行《一般工业固体废物暂存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据国家“十三五”总量控制指标，确定总量控制指标为化学需氧量、氨氮。结合项目实际情况，项目无生产废水外排，建议本项目污染物总量控制指标如下： 生活污水：CODcr：0.137t/a、NH3-N：0.017t/a（排入污水处理厂） |

# 5、建设项目工程分析

一、工艺流程简述 图5-1 运营期生产工艺流程及产污环节示意图 工艺流程说明 1)粉体筛分：对亚氧化钛粉在分样振动筛中进行筛分，此过程会产生少量粉尘。 2）外协加工：筛分后的粉体委托外协进行加工。 3)电板、塑料焊接：按照要求对电板、塑料进行焊接，此过程采用激光焊接的方式，激光焊不使用焊材，不会产生焊烟，会产生噪音。 4)PP塑料加工：用雕刻机及吹风机对PP塑料进行加工，修饰，此工艺会产生少量噪声及废气。 5)组装：将生产的设备壳体、以及外购的管材及其他外协件组装，组装完成后运至成品区包装待售。 二、主要污染工序及源强分析 1、施工期主要污染工序及源强分析 本项目利用公司现有厂房进行生产，仅进行简单的整理和设备安装，故本项目不对施工期进行分析。 2、运营期主要污染工序及源强分析 （1）大气污染源分析 ①粉尘 本项目年使用亚氧化钛粉量为3360kg/a，本项目仅对亚氧化钛进行筛分，筛分过程中产生少量粉尘，根据业主给出资料，粉尘产生量占亚氧化钛粉量的0.02%，则粉尘产生量为0.0672kg/a，经项目方设置的布袋除尘器处理后（处理效率为80%），粉尘排放量为0.0134kg/a。 ②焊接废气 本项目在生产过程是产生废气主要是金属焊接烟尘和塑料焊接废气。 本项目焊接工艺分别为二氧化碳焊，焊接过程中有焊接烟尘产生，主要污染物为粉尘（含有金属氧化物）。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（上海环境科学）中各种焊接工艺及焊条烟尘产生量的数据统计，二氧化碳焊、焊料发尘量为5-8kg/t，本环评按8kg/t计算，本项目共使用焊丝2t，则焊接焊烟产生量为16kg/a，6.7g/h，经车间通风后无组织排放。 本项目使用热风焊枪进行塑料焊接，焊接空气温度为230°~270°，项目年使用塑料焊条为1t，废气产生量约为1kg/t，则塑料焊接烟尘产生量为0.416g/h，经车间通风后无组织排放。 ③食堂油烟 本项目设有食堂，食堂提供3餐/日，就餐人数按10人计，采用液化气作为燃料，液化气为清洁能源，灶具配套高性能油烟净化器进行处理装置，油烟经内置烟道于楼房顶部排放。食堂废气主要为油烟废气。基准灶头数为1个，灶头排风量以2000m3/h计，年工作日300天。根据类比资料每人每天用油量约为20g，则日耗油量为200g，年耗油为60kg。不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，据类比调查，油的平均挥发量以总耗油量的3.4%计，经估算，本项目日油烟产生量为6.8g，年油烟产生量为2.04kg。按日高峰期3小时计，则高峰期该项目所排油烟的量为2.27g/h，油烟排放浓度为1.13mg/m3，拟采用80%净化效率的油烟净化器处理，处理后浓度低于0.9mg/m3，再由专用烟道引至屋顶排放。 （2）废水污染源分析 生活污水 该项目劳动定员10人，依据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）145L/d·人计算，则用水量为1.45m³/d，即435m³/a（以300天计）。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.16t/d，即348t/a。厂区员工生活污水，生活污水水质简单，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。按照第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数核算，废水中的主要污染物的产生浓度分别为：COD400mg/L、NH3-N48mg/L、BOD5200mg/L、SS200mg/L。 （3）噪声污染源分析 本项目运营期的噪声主要为设备噪声，该项目主要高噪声设备源强、安装位置及治理措施见下表。 表5-4 设备噪声源强一览表 设备名称 安装地点 源强dB（A） 治理措施 治理后源强dB（A） 分样振动筛 生产车间 65 隔声、减振、车间隔声 50 雕刻机 75 60 气保焊机 80 65 （4）固体废物污染源分析 ①废包装材料 本项目废包装材料主要为生产使用的原辅料，则废包装材料产生量约为0.5t/a，收集后外售。 废塑料边角料 项目生产工序中，雕刻过程中将产生废塑料边角料约为产量1t/a，塑料边角料经收集后外售。 生活垃圾 本项目定员10人，生活垃圾产生量平均按0.5kg/人.d计，则产生量为5kg/d（1.5t/a），经收集后委托园区环卫部门进行处理。

# 6、建设项目产生主要污染物及预计排放情况

| 名称 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 处理后排放浓度 及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 216m3/a | COD | 400mg/L，0.139t/a | 经化粪池处理后排入园区污水管网 |
|  |  | NH3-N | 48mg/L，0.017t/a |  |
|  |  | BOD5 | 200mg/L，0.069/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.069t/a |  |
| 大气污染物 | 粉尘 | TSP | 0.0672kg/a | 0.0134kg/a |
|  | 焊接工序 | 焊接烟尘 | 6.7g/h | 6.7g/h |
|  |  | 塑料焊接烟尘 | 0.416g/h | 0.416g/h |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1.13mg/m3 | 0.416g/h |
| 固 体 废 物 | 生产固废 | 废包装材料 | 0.5t/a | 收集后外售 |
|  |  | 废塑料边角料 | 01t/a | 收集后外售 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 3t/a | 由园区环卫部门收集处理 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源来自于分样振动筛、雕刻机、气保焊机等设备运行噪声，本项目设备噪声源强在65-80dB（A）之间。 |
| 主要生态环境影响： 本项目利用公司现有厂房进行生产，不涉及土建，仅进行简单的整理和设备安装，对生态环境无影响。 |

# 7、环境影响分析

一、施工期环境影响分析及防治措施 本项目利用公司现有厂房进行生产，不涉及土建，仅进行简单的整理和设备安装，施工期短，故本项目不对施工期进行分析。 二、运营期环境影响分析及防治措施 1、大气环境影响分析及防治措施 1、粉尘 本项目在对亚氧化钛粉进行筛分时会产生少量的粉尘，经布袋除尘器处理后排放量为0.0134kg/a，经车间内无组织内排放，对周边环境影响较小。 2、焊接废气 本项目在焊接过程中会有焊接烟雾尘产生，主要是金属焊接烟尘和塑料焊接废气。 本项目焊接工艺分别为二氧化碳焊，焊接过程中有焊接烟尘产生，主要污染物为粉尘（含有金属氧化物）。根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（上海环境科学）中各种焊接工艺及焊条烟尘产生量的数据统计，二氧化碳焊、焊料发尘量为5-8kg/t，本环评按8kg/t计算，本项目共使用焊丝2t，则焊接焊烟产生量为16kg/a，6.7g/h，经车间通风后无组织排放，对周边环境影响较小。 本项目使用热风焊枪进行塑料焊接，焊接空气温度为230°~270°，项目年使用塑料焊条为1t，废气产生量约为1kg/t，则塑料焊接烟尘产生量为0.416g/h，经车间通风后无组织排放，对周边环境影响较小。 3、食堂油烟 根据工程分析，食堂油烟产生量2.04kg、产生浓度1.13mg/m3；经油烟净化器处理处理效率按80%计算，计算出油烟排放浓度0.2mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)中标准限值，对周边环境影响较小。 2、废水环境影响分析及防治措施 该项目劳动定员10人，依据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）145L/d·人计算，则用水量为1.45m³/d，即435m³/a（以300天计）。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.16t/d，即348t/a。项目产生的污水经本栋化粪池处理后，须达到《污水综合排放标准（GB8978－1996）》三级标准（须同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求）后，经园区污水管网进入永兴县城南高新污水处理厂作进一步处理后外排。对周边环境影响较小。 永兴县城南高新污水处理厂于2018年8月建成运行，现污水处理量为2万吨/日（近期规模），污水收集网总长为56.5公里，本项目污水排放量为1.16t/d，占永兴县城南污水处理厂日处理量的0.0058%，在永兴县城南高新污水处理厂处理范围内。 3、噪声环境影响分析及防治措施 1）预测模型 对某受声点的声压级，然后再叠加，即得到该点的总声压级。预测公式如下： （1）点源传播衰减模式： Lp=Lpo-20lg（r/r0）-∆L 式中：Lp——距声源r米处声压级，dB(A)； Lpo——距声源r0米处的声压级，dB(A)； r——距声源的距离，m； r0——距声源1m； ∆L——各种衰减量，dB(A)。 （2）多声源在某一点的影响叠加模式： Lpj =101g（Σin 100.1Li） 式中：Lpj——j点处的总声压级，dB(A)； Li——i噪声源对受声点的噪声影响值，dB(A)； n——噪声源个数。 预测过程中，根据实际情况，项目噪声源按室内声源对待，在预测车间内噪声源对车间外影响时，车间等建筑物的隔声量按照一般建筑材料对待，在本次预测中，考虑设备基础减震消声、厂房等建筑物隔声和绿化隔声，故取∆L为20~25dB(A)。 2）预测结果及分析 本项目生产车间产生噪声和环境噪声影响预测结果如表7-1所示。 表7-1厂界噪声和环境噪声影响预测结果 单位：dB(A) 监测点位 背景值 昼间贡献值 叠加值 评价标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界噪声 项目东侧 62.2 52.3 56.0 63.1 52.3 65 55 项目南侧 60.5 53.0 55.2 61.6 53.0 65 55 项目西侧 63.5 54.2 55.2 64.1 54.2 65 55 项目北侧 64.0 50.6 54.4 64.4 50.6 65 55 本项目营运期的噪声源主要为设备在生产过程中的机械噪声，噪声级约为70-85dB（A）。本项目噪声经距离和障碍物等衰减作用后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，不会对项目周围环境造成太大的影响。但为维持厂界声环境现状以及避免对外环境造成影响，评价要求建设单位采取如下措施： ①加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ②禁止夜间进行生产活动，以减少对敏感点目标的影响； ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ④制定环境管理制度，加强对噪声的监管力度，确保噪声达标排放。 通过相应措施，所有设备在运行时产生的噪音经过隔声、距离衰减，叠加本底值后昼间噪声级可降至65dB(A)以下，《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的相关标准要求。 4、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目废塑料边角料产生量约为1t/a。废包装材料产生量约为0.5t/a；生产固废经收集后外售；生活垃圾产生量约为1.5t/a，由环卫部门统一清运，做到日产日清。 整体而言，以上所有固废要按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，加强固体废物的内部管理。项目在生产过程中产生的各类固体废物，分别采取不同的处置措施和综合利用措施后，妥善解决了固体废物的污染问题，不仅实现了固体废物的资源化和无害化处理，减轻了固体废物堆存对环境造成的影响，而且具有较好的社会、环境和经济效益。因此，从固体废物对环境影响角度考虑，对环境无影响综上所述，本项目产生的固废均能合理处置，对周围环境影响较小。 5、环境风险评价 （1）火灾爆炸风险事故评价 项目用到的原料为聚丙烯，产品主要为塑料,其在储存、使用过程中由于各种原因可能造成火灾风险事故。一般来说，塑料燃烧产物与塑料的种类、主碳链上所含基团的性质等有关。在火灾中，塑料燃烧产物主要有烟雾、有毒气体、燃烧熔滴和可燃气体。 烟雾 塑料的发烟规律为:大多数种类的塑料都会热分解，产生很浓的烟雾，采用通风的方法可以驱除部分烟雾，但不能大幅度降低烟雾浓度；一些可燃尽的聚合物在灼热条件下和火焰中会冒烟，但浓度较低。 有毒气体 在火灾条件下，任何塑料燃烧都会产生有毒气体，其有毒成分主要是一氧化碳。一些种类的塑料燃烧除产生一氧化碳外，还产生其他气体，这些气体与一氧化碳混合致毒性更大。化学成分不同的塑料燃烧时产生的有毒气体种类不同：本项目塑料成分为PP，是以碳、氢或碳、氢、氧为主要组成元素的塑料燃烧产生的有毒气体是一氧化碳，在火势猛烈时，这种气体最具危险性。 燃烧熔滴 本项目PP塑料在燃烧过程中会有燃烧熔滴出现，燃烧熔滴的出见，会加速火势蔓延，对安全疏散及灭火都有影响。燃烧熔滴可能带来两种结果：一是塑料从火焰区熔化外流并阻止再燃烧，二是熔滴燃烧并产生柏油一样的滴落物。在火灾条件下后一种结果出现的可能性更大，熔滴四处流散造成火势蔓延且熔滴温度较高，滴落时能伤人，不但影响安全疏散，而且妨碍灭火战斗的进行。 可燃气体 塑料燃烧或受热分解产物中的可燃气体，如一氧化碳，与空气的混合物，在适当的条件下会燃烧或爆炸，当火场氧气浓度改变时，可能导致更猛烈的燃烧或爆炸发生。 火灾和爆炸事故会造成爆炸产生的破碎设备四处飞溅，爆炸产生的冲击波破坏周围的建筑,爆炸产生的废气和废液进入大气环境和水环境会产生二次污染。从发生火灾爆炸事故影响的范围来看，主要是对近距离内的人员和设备产生破坏为避免该类事故的发生，本次评价提出如下措施： ①塑料储存单元严禁吸烟、严禁携带火种。 ②仓库和堆场配备防火器材，严禁与易燃易爆品混存。 ③实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，,逊厅各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 ④有足够的安全距离，并按要求设计消防通道；生产场所与储存单元、厂区道路等建筑物的防火间距以及相关的防火防爆措施要求符合规范要求。 ⑤对各类火种、火源和有散发火花危险的机械设备、作业活动，以及可燃、易燃物品等的控制和管理。 ⑥对职工普及与本项目有关的烧伤急救知识，以及防范急救措施；定期对职工进行安全教育和安全生产培训，不断提高企业职工灭火操作技能，能够熟悉掌握和使用消防器材；职工上岗前必须进行生产技术技能培训和生产安全培训，熟悉掌握生产操作技能和生产安全规程。 （2）事故应急预案 为了预防突发性的自然灾害、操作失控等重特大事故的发生，确保国家财产和人民生命的安全，在突发性事故发生时，能迅速、准确地处理和控制事故扩大，把事故损失及危害降到最小程度。根据国家相关法律法规，结合公司实际，按“预防为主”的方针和“统一指挥，临危不乱，争取时间，减少危害”的原则，公司应结合项目生产特征制定重大环保事故应急救援预案。 1）、指挥机构 公司成立事故应急救援“指挥领导小组”，发生事故时，以指挥领导小组为基础，立即成立事故应急救援指挥部。 2）、职责 指挥领导小组：①制定事故应急救援预案。②组织建立应急救援队伍，并组织和指挥各应急小组投入抢险。③监督、检查应急预案的实施。 应急领导小组：负责编制本部门应急预案及修订完善本部门应急预案②组织应急演练，当发生事故、事件时按应急预案组织抢险救援。 3）、事故处理 ①当发生事故时，工作人员应立即停止工作，防止继续扩散。并同时通过对讲机或电话报告现场总指挥。如果情况严重应同时摇响手摇报警器报警。 ②警消小组应对泄漏区进行警戒，杜绝烟火，控制人员车辆进出。迅速集中灭火器材和铁楸、消防沙等，配置到事故区域，随时消灭事故。 ③人员到达现场后，应按职责分工归属各组，统一指挥，协同作战，服从指挥，听从命令。火灾结束后，现场总指挥安排人员清理现场,防止火势复燃，防止环境污染，组织查找起火原因，总结事故教训。 三、项目可行性分析 1、产业政策合理性分析 本项目属C3591环境保护专业设备制造，由国家发展和改革委员会令第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》可知，本项目不属于国家产业政策限制类和淘汰类生产项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，符合产业结构调整政策。 2、选址合理性分析 本项目位于永兴县经济开发区国家循环经济示范园永兴惠友新材料技术有限公司院内（为自有土地，属工业用地），永兴县国家循环经济示范园是在筹建于2003年的永兴工业园和筹建于2006年的永兴县和太和乡循环经济项目区基础上规划而成的。总控规面积30平方公里，由精深加工区、产业转移承接区、服务平台区、综合回收利用区、高新产业及新能源区等五大功能构成。总体功能定位为：“建立沿海产业梯度转移示范基地，重点发展电子信息产业、机械制造产业、精细化工产业，配套发展稀贵金属精深加工和现代物流产业，具有地域文化特色的现代化产业园”。不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，永兴县国家循环经济示范园定位为产业转移承接区和服务平台区。本项目属于环境保护专业设备制造项目，不属于园区禁止类项目。故本项目选址是合理的。 3、与园区规划相符性分析 根据《湖南永兴经济开发区环境影响报告书》（湘环评函[2014]117号），本项目所在园区禁止引入电镀企业，以机械制造和精细化工产业为主导产业，配套发展现代物流业。其中精细化工产业主要依托永兴县的区位优势，引入沿海转移的环保型涂料、合成树脂以及日化品生产企业，其中环保型涂料类以UV固化涂料、粉末涂料和水性涂料为主，禁止采用含甲醛的树脂和高毒性的铅类颜料；合成树脂类以丙烯酸树脂、聚氨酯等环保涂料用树脂为主；日化品以不含磷的液体日化品为主，禁止采用壬基酚类表面活性剂。 本项目属环境保护专业设备制造项目，因此，本项目的生产内容不属于园区禁止类项目。 4、项目平面布置合理性分析 本项目厂房平面布局根据生产特性进行划分。生产区、办公区及固体废物储存区、生产区按照生产流程进行划分，机械加工、组装区布置在一起，办公区布置在厂房三楼。总体上厂区平面布置符合安全生产与环保要求，布设合理。 五、环保投资及“三同时”验收 （1）环保投资 根据建设项目环境保护“三同时”的要求，为确保工程运行时涉及到的各项环保措施落实到位，必须在项目建设总投资中投入一定比例的环保资金用于污染治理。项目总投880万元，环保投资额为10万元，占总投资额的1.1%，各项环保投资估算见下表7-2。 表7-2 环保投资估算表 时期 污染控制类型 污染控制措施 投资估算（万元） 营 运 期 噪声控制 隔声、减振装置 1 固体废物处置 固体废物临时贮存、处置设施 1 废水污染控制 生活污水：化粪池 消防水池（20m3）、事故池（20m3） 6 废气污染控制 粉尘：布袋除尘器 食堂油烟：油烟净化器 2 合 计 10 （2）“三同时” 验收 为了便于环境保护主管部门对本工程的环保验收以及日后生产的环境监督与环境管理，拟定“三同时”验收计划如表7-3。 表7-3 建设项目“三同时” 验收一览表 类型 污染物 验收项目措施 预期治理效果 废气 粉尘 布袋除尘器 对周边环境无影响 食堂油烟 油烟静化器 《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）中规定的小型规模标准 废水 污水 化粪池处理，处理后排入园区污水管网 消防水池（20m3）、事故池（20m3）、 不影响环境 噪声 各噪声设备 减振、减噪、隔声设施 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 固体废物 边角料 收集后由外售 不对环境造成二次污染 废弃包装物 废旧编织袋 收集后外售 生活垃圾 收集后由园区环卫部门清运处理

# 8、建设项目拟采取的防治的措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治 理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD、NH3-N | 经化粪池处理后排入园区污水管网处理 | 达标排放 |
| 大气污染物 | 生产车间 | 粉尘 | 经布袋除尘器处理 | 对周边环境影响较小 |
|  | 焊接废气 | 废气 | 无组织排放 |  |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 油烟净化器处理 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生产工序 | 边角料 | 收集后外售 | 合理处置 |
|  | 生产工序 | 废包装物 | 收集后外售 |  |
|  | 生活垃圾 | 废纸、塑料袋等 | 由园区环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 优先选用低噪声设备，合理布局车间，对产生高噪声源的机电设备采取基础减振、隔音、消声等降噪措施，对周围环境影响较小。 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场踏勘，本项目位于永兴县经济开发区国家循环经济示范园永兴惠友新材料技术有限公司院内。项目无自然植被群落及珍稀动植物资源，且营运过程中污染物的排放量很小，对当地生态环境影响很小。 |

# 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 永兴惠友新材料技术有限公司年产4000套一体化污水处理设备反应器项目位于永兴县经济开发区国家循环经济示范园永兴惠友新材料有限公司院内，项目总投资880万元，其中环保投资10万元，主要建设内容包括组装区、机械加工区、成品区等。 2、环境质量现状结论 （1）水环境质量现状：根据水环境现状监测数据可知，项目周边水质现状质量达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）Ⅲ类标准，水环境质量良好。 （2)大气环境质量现状：根据空气环境现状监测数可知，本项目所在地空气质量均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012）中二级标准的要求，环境质量现状良好。 （3)声环境现状：根据声环境现状监测数可知，项目各场界监测结果均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，项目所在地声环境质量良好。 3、环境影响结论 ①环境空气影响分析结论 项目在粉尘筛分过程中产生少量的粉尘，粉尘经布袋除尘器处理后，对周边环境影响较小。 项目在焊接过程中产生的金属焊接烟尘和塑料焊接废气，经工程分析可知，产生量较少，经车间无组织排放后，对周边环境影响较小。 项目食堂油烟废气经油烟净化器处理后，排放浓度低于0.9mg/m3，再由专用烟道引至屋顶排放。对周边环境影响较小。 ②水环境影响分析结论 该项目劳动定员10人，均不在厂区食宿，依据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014）145L/d·人计算，则用水量为1.45m³/d，即435m³/a（以300天计）。生活污水产生量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.16t/d，即348t/a。项目产生的污水经本栋化粪池处理后，须达到《污水综合排放标准（GB8978－1996）》三级标准（须同时满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）要求）后，经园区污水管网进入永兴县城南高新污水处理厂作进一步处理后外排。对周边环境影响较小。 ③噪声影响分析 该项目运营期的噪声主要为机械设备噪声，在对噪声设备采取减震、隔声等综合措施后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-008)3标准，项目噪声对周围环境影响不大。 固体废物环境影响结论 本项目边角废料经过收集后外售；废包装物经收集后外售；生活垃圾收集后由园区环卫部门处理。 本项目产生的各种固体废物均得到有效利用或处理，对周围环境影响不大。 4、建设项目可行性分析 （1）国家产业政策 根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》中相关规定，本项目不属于限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。因此，该项目建设符合国家相关产业政策。 （2）建设项目选址分析 本项目位于永兴县经济开发区国家循环经济示范园永兴惠友新材料技术有限公司，永兴县国家循环经济示范园是在筹建于2003年的永兴工业园和筹建于2006年的永兴县和太和乡循环经济项目区基础上规划而成的。总控规面积30平方公里，由精深加工区、产业转移承接区、服务平台区、综合回收利用区、高新产业及新能源区等五大功能构成。总体功能定位为：“建立沿海产业梯度转移示范基地，重点发展电子信息产业、机械制造产业、精细化工产业，配套发展稀贵金属精深加工和现代物流产业，具有地域文化特色的现代化产业园”。不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，永兴县国家循环经济示范园定位为产业转移承接区和服务平台区。本项目属于环境保护设备制造项目，不属于园区禁止类项目。故本项目选址是合理的。 （3）与园区规划相符性分析 根据《湖南永兴经济开发区环境影响报告书》（湘环评函[2014]117号），本项目所在园区禁止引入电镀企业，以机械制造和精细化工产业为主导产业，配套发展现代物流业。其中精细化工产业主要依托永兴县的区位优势，引入沿海转移的环保型涂料、合成树脂以及日化品生产企业，其中环保型涂料类以UV固化涂料、粉末涂料和水性涂料为主，禁止采用含甲醛的树脂和高毒性的铅类颜料；合成树脂类以丙烯酸树脂、聚氨酯等环保涂料用树脂为主；日化品以不含磷的液体日化品为主，禁止采用壬基酚类表面活性剂。 本项目属环境保护设备制造项目，因此，本项目的生产内容不属于园区禁止类项目。 5、评价总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要建设单位重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，加强对各类污染源的管理，严格执行“三同时制度”及相关的环保法律法规，则该项目的实施可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。从环保角度考虑，项目的建设是可行的。 二、建议 1、注意生产安全，对工人采取一定得劳动保护措施。 2、加强对污染治理设施的管理，制定完善的环境保护管理制度，配备专职人员，确保污染治理设施的正常运转。 3、对于各类高噪声的机械设备，尽量安置在远离厂界的地方，同时做好消声及隔声措施。 4、厂区产生的固体废物应及时清运，保持厂区、车间环境卫生。 5、要正确处理好发展生产和保护环境的同步关系，把经济效益和环境效益结合起来。要把环境管理作为企业管理的一个组成部分，并贯穿于生产全过程，将环境指标纳入生产计划指标，制订与其相适应的管理规章制度。 6、本项目应按规定执行“三同时”制度，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工，同时投产的“三同时”制度，工程完工后，务必经环境保护行政主管部门验收合格后方可投入使用。

附图、附件一览表： 序号 附图、附件名称 附图一 项目地理位置图 附图二 项目水系图 附件三 项目排水路径图 附图四 项目现场图 附图五 项目平面布置图 附件一 委托书 附件二 营业执照 附件三 经开区环评批复 附件四 原环评批复 附件五 关于原项目停厂报告

附图一：项目地理位置图

附图二：项目所在地水系图及水力联系情况

附图三：项目排水路径图

附件四：项目现场图片

附件五：项目平面布置图

附件一：委托书

附件二：营业执照

附件三：经开区批复

附件四：原项目批复

附件五：关于原项目停止生产的报告

# Text boxes

粉尘

固废

反应器成品

反应器组装

噪声、废气

电板成品

外协加工

粉体筛分

塑料焊接

加工

PP塑料（采购）

成品区

组装区

加工区

原料区

项目所在地

项目所在地