建设项目环境影响报告表

项目名称：         永兴县洋塘加油站建设项目

建设单位（盖章）：           永兴县洋塘加油站

编制日期：2019年9月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 永兴县洋塘加油站建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永兴县洋塘加油站 |
| 法人代表 | 邓必胜 | 联系人 | 邓必胜 |
| 通讯地址 | 永兴县洋塘乡西禅村一组 |
| 联系电话 | 18873582612 | 传真 | — | 邮政编码 | 423300 |
| 建设地点 | 永兴县洋塘乡西禅村一组 |
| 立项审批部门 | — | 批准文号 | — |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | F5265机动车燃油零售 |
| 占地面积 （m2） | 545 | 绿化面积 （m2） | — |
| 总投资 （万元） | 100 | 其中：环保投资（万元） | 12 | 环保投资占总投资比例 | 12% |
| 评价经费 （万元） | — | 预计投产日期 | — |
| 工程内容及规模 一、项目由来 成品油作为重要的基础能源，在众多的生产领域，如化工、交通运输、机械加工、制造等行业有着广泛的用途，与人民的工作和日常生活息息相关，密不可分。随着国民经济的迅猛发展，在我们生活中时刻感受着汽车大众化发展的演变趋势。在大小城市的建设发展中，加油站的建设不仅仅是满足群众的需求，成为城市基础建设的需要，更是石油化工行业销售的闪光点。 为了更好地为永兴县洋塘乡人民提供优质的汽柴油服务，并满足洋塘乡过往车辆对成品油的需求，拟建设永兴县洋塘加油站项目。永兴县洋塘加油站位于永兴县洋塘乡西禅村一组（项目地理位置图见附图1），由邓必胜以个人财产出资形式成立。项目自营运以来，未与周边居民发生环境污染纠纷，且无任何环保投诉。 经核实，项目成立（2014年5月）至今未办理相关环保手续。出于安全和环保方面的考虑，建设单位于2018年6月向永兴县商务局、永兴县安全生产监督局、永兴县住房和城乡规划建设局提出了加油站双层油罐改造申请报告，永兴县商务局、永兴县安全生产监督局、永兴县住房和城乡规划建设局等部门同意对加油站进行改造，更换双层油罐、建设复合管道、完善消防设施设备。目前，改造工程尚未开始，正在筹备中。 按照《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》环政法函[2018]31号“未批先建”违法行为，2014年修订的新环境保护法第六十一条增加了处罚条款，该条款与原环境影响评价法（2002年）第三十一条相比，未规定“责令限期补办手续”的内容；2016年修正的新环境影响评价法第三十一条，亦删除了原环境影响评价法“限期补办手续”的规定。不再将“限期补办手续”作为行政处罚的前置条件，但并未禁止建设单位主动补交环境影响报告书、报告表报送审批；因“未批先建”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚，或者“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理。建设单位按照相关法律法规的要求，申请办理环评审批手续。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》及其他相关法律法规的规定，该项目需开展环境影响评价工作。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）规定，本项目属于“四十、社会事业与服务业”中的“124、加油、加气站”，其中“新建、扩建”，应编制环境影响报告表。 永兴县洋塘加油站委托湖北黄环环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位立即组织环评技术人员进行了实地勘察，收集了有关的资料，并按照《环境影响评价技术导则》的要求编制了项目的环境影响报告表。 二、项目概况 1、现有工程概况 现有工程位于位于永兴县洋塘乡西禅村一组，总用地面积545m2，其中建筑用地160m2。设有2个15m3单层钢制埋地油罐，其中1个0#柴油罐，1个92#汽油罐，按照柴油可折半计入油罐总容积，现有工程油罐总容积22.5m3，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）可知该加油站为三级加油站。属于三级加油站。设有自吸式加油机2台，0#柴油年销售量30t/a，92#汽油年销售量50t/a。加油站主要进行汽油、柴油的销售，不设洗车、汽车美容、维修等内容。现有工程设置了油气回收系统。 现有工程建设内容见表1。 表1 现有工程建设内容表 工程分类 项目名称 建设内容及规模 备注 主体工程 储罐 2个15m3单层钢制埋地油罐，其中1个0#柴油罐，1个92#汽油罐 已建 站房 建筑面积30m2 已建 加油区 2台自吸式加油机 已建 辅助工程 工艺管道 单层工艺管道 已建 公用工程 给水 乡镇供水管网供水 已建 排水 雨污分流；化粪池、隔油沉淀池 已建 供电 从附近变电所引入380V/220V的供电电源 已建 消防 35kg推车式干粉灭火器、5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器、灭火毯、消防沙、消防铁锹、消防桶 已建 环保工程 油气回收系统 2套 已建 化粪池 2.0m3 已建 隔油沉淀池 1.5m3 已建 生活垃圾 垃圾桶 已建 防渗措施 硬化地面等 已建 2、技改项目建设内容 出于安全和环保考虑，建设单位拟在原址对加油站进行改造。主要是更换双层油罐、建设复合管道和完善消防设施设备。技改后项目建设内容如下： 本项目总用地面积545m2，其中建筑用地160m2。设有25m3双层储油罐1个，油罐是S/F油罐，由钢制内罐和玻璃钢纤维外罐双层组成，采用钢板隔离，其中92#汽油容量15m3，0#柴油容量为10m3，油罐总容积为20m3（柴油折半计入油罐总容积）。项目设有自吸式加油机2台，加油枪2把。年销量约为80吨（其中92#汽油销售量50t/a，0#柴油销售量30t/a）。本项目主要进行汽油、柴油的销售，不设洗车、汽车美容、维修等内容。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）可知该加油站为三级加油站。 3、技改项目组成 技改项目组成见表2。 表2 技改项目组成表 工程分类 项目名称 技改后建设内容及规模 备注 主体工程 储罐 将2个15m3单层钢制埋地油罐更换为1个25m3双层储油罐。地埋卧式，1个，25m3，双层，S/F油罐，油罐采用钢板隔离，其中92#汽油容量15m3，0#柴油容量为10m3 改造 站房 建筑面积30m2 利旧 加油区 2台自吸式加油机 利旧 罩棚 建筑面积70m2 利旧 辅助工程 工艺管道 将单层工艺管道改造为复合管道 改造 公用工程 给水 乡镇供水管网供水 利旧 排水 雨污分流；化粪池、隔油沉淀池 利旧 供电 从附近变电所引入380V/220V的供电电源 利旧 消防 35kg推车式干粉灭火器、5kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器、灭火毯、消防沙、消防铁锹、消防桶 新增完善 环保工程 油气回收系统 2套 利旧 化粪池 2.0m3 利旧 隔油沉淀池 1.5m3 利旧 生活垃圾 垃圾桶 利旧 防渗措施 硬化地面等 利旧 危废 危废暂存间、委托有资质单位定期清运处置 新增 环境风险 地下油罐区周围设计防渗漏检查孔或检查通道，地下做玻璃钢防渗层；输油管线外表面做防渗防腐处理；配备易燃气体报警仪；加油站内设置监测井 新增 4、主要经济技术指标 技改后，本项目主要经济技术指标见表3。 表3 项目主要经济技术指标 序号 项目名称 单位 数量 1 总占地面积 m2 545 2 建筑面积 m2 160 2.1 站房 m2 30 2.2 罩棚 m2 70 3 建构（筑）物占地 m2 200 4 加油机 台 2 5 埋地储罐 个 1 5、技改后项目总平面布置 本项目总占地面积约545m2，建筑面积160m2。加油站分为油罐区、加油区、值班服务区和辅助区四个功能区。其中加油区布置于站区北面，以便于车辆进站加油。站房靠近加油区布置，以便于加油站的日常安全管理。油罐区布置于站区东面。油罐埋地设置。辅助区布置于加油作业之外。该加油站站区路面为水泥路面，加油站罩棚为钢架结构，站内采用单车道，宽度为4.5m左右。 加油站总平面布置图见附图2。 6、主要原辅材料性质及消耗情况 技改后项目主要原辅材料及资源能源消耗不变，具体见表4、其理化性质见表5。 表4 项目主要原辅材料及资源能源消耗 序号 名称 单位 数量 一、主要原辅材料 1 柴油 t/a 30 2 汽油 t/a 50 二、主要能源 1 水 t/a 136.5 2 电 度/年 8000 表5 柴油、汽油主要性质 序号 项目 密度（20℃） 闪点℃（闭口） 运动粘度 1 汽油 700-790kg/m3 -50 0.062mm2/s 2 柴油 800 45-55 1.8-8.0mm2/s 7、主要生产设备 技改后项目主要生产设备见表6。 表6 项目主要生产设备表 序号 名称 型号 单位 原有数量 技改后数量 备注 一、主要设备 1 储油罐 25m3 个 2 1 改造 3 加油机 台 2 2 不变 4 备用发电机 5kW 台 1 1 不变 5 油气回收系统 套 2 2 不变 二、消防设备 1 推车式干粉灭火器 35kg 个 1 2 新增1 2 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 5kg 个 6 10 新增4 3 灭火毯 个 2 2 不变 4 消防沙 m3 2 2 不变 5 消防铁锹 个 2 2 不变 6 消防桶 个 2 2 不变 8、改造前后环保设施对照情况 改造前后环保设施对照情况见表7。 表7 改造前后环保设施对照情况表 类别 改造前 改造后 对照情况 废气 油气回收系统（2套） 油气回收系统（2套） 不变 废水 化粪池（2.0m3）、隔油沉淀池（1.5m3） 化粪池（2.0m3）、隔油池（1.5m3） 不变 噪声 隔声、基础减震 隔声、基础减震 不变 固废 垃圾桶 垃圾桶、危废暂存间 新增危废暂存间 环境风险 地面硬化 地面硬化、地下油罐区周围设计防渗漏检查孔或检查通道，地下做玻璃钢防渗层；输油管线外表面做防渗防腐处理；配备易燃气体报警仪；加油站内设置监测井 新增地下油罐区周围设计防渗漏检查孔或检查通道，地下做玻璃钢防渗层；输油管线外表面做防渗防腐处理；配备易燃气体报警仪；加油站内设置监测井 9、公用工程 （1）给水 项目所用生产生活用水来源于乡镇供水管网。 （2）排水 本项目产生的生活污水经化粪池处理后用于农灌，不外排。地面冲洗水因含有石油类，需经隔油沉淀处理，处理后的冲洗水用于周边林地灌溉，不外排；产生的雨水经罩棚下方漏缝雨水渠就近排入附近的地表水，漏缝雨水渠位于罩棚下方，雨水不对加油站区进行冲刷。 （3）供电 本项目用电负荷为三级负荷。供电电源采用电压为AC380/220V的外接电源，从站区西侧就近接入电线，进线电缆埋地敷设。经站外配电后，向全站负荷供电，采用放射式的供配电方式，380/220V配电系统为TN-S接地保护系统。站内配备有一台5kW的汽油发电机，供加油站短暂停电时紧急备用。 （4）消防 本站设计规模为三级加油站，按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求配备一定数量的消防设施，灭火器材配置按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定进行。 10、劳动定员及工作制度 员工人数：2人，工作制度：2班制，每班12小时，年工作365天。 11、改造进度及时间 考虑到改造工程的施工量不大，项目拟计划于2019年11月开始改造，改造时间约2个月，计划2019年12月底完工。 根据建设单位提供的资料，改造工程设计单位为湖南中化恒科工程设计有限公司，施工单位为山东建隆实业股份有限公司。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建成后一直未办理环评手续。与本项目有关的原有污染为现有工程存在的环境问题。 现有工程废气主要有加油作业、油罐车装卸等排放的非甲烷总烃、汽车尾气；废水主要是场地清洁废水、人员生活污水；噪声主要是车辆噪声和设备噪声；固废主要是含油废手套、废抹布、废油、油泥、隔油池油渣、生活垃圾。 现有工程污染物排放情况如下： 1、废气 （1）有机废气 生产过程中产生的废气主要来源于汽油在卸载、储存、加注过程挥发产生的“油气”。主要成份是烃类，污染因子是非甲烷总烃。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失、加油过程中的跑冒滴漏，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。 现有工程0#柴油、92#汽油年销量为80吨（柴油30t，汽油50t）。0#柴油、92#汽油比重分别为0.84t/m3、0.725t/m3，核算年销售油量约为105m3。 根据以往未采取油气回收技术的加油站统计数据显示：未采取油气回收措施的储油罐大呼吸造成烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量；储油罐小呼吸造成的烃类有机物一般平均排放率为0.12kg/m3通过量；加油作业造成的烃类有机物一般平均排放率为1kg/m3通过量；跑冒滴漏造成的烃类有机物一般平均排放率为0.084kg/m3。 现有工程由于采用了油气回收技术，其油气回收效率可达到95%，由此计算得出储油罐大呼吸造成烃类有机物平均排放率为0.044kg/m3通过量；储油罐小呼吸造成的烃类有机物一般平均排放率为0.006kg/m3通过量；加油作业造成的烃类有机物一般平均排放率为0.05kg/m3通过量；跑冒滴漏造成的烃类有机物一般平均排放率为0.0042kg/m3通过量。 综合以上三方面加油站的油耗损失，根据排污系数进行计算，非甲烷总烃废气无组织排放量见表7。 表7 现有工程烃类气体排放量一览表 项目 年销售油量 排放系数（kg/m3） 烃排放量（kg/a） 大呼吸损失 105m3 0.044 4.62 小呼吸损失 0.006 0.63 加油作业损失 0.05 5.25 跑冒滴漏 0.0042 0.441 合计 10.941 由上表可知，非甲烷总烃排放量为10.941kg/a，约0.011t/a。 此外，根据项目所在地环境空气质量现状监测结果，项目所在地监测点处非甲烷总烃浓度值为1.14~1.23mg/m3，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，对周围环境空气影响较小。 （2）备用发电机废气 备用发电机使用时，会产生一定量的燃油废气，该类废气中的主要污染物为SO2、NOx和烟尘。项目所在地供电比较正常，因此备用发电机的启用次数极少，因此燃油废气产生量也极少。 （3）汽车尾气 加油站内会有加油车通过，车辆运行时会产生少量汽车尾气，其主要有害成分均为NOx、CO、HC等，呈无组织排放，车辆在区内行程很短，因此，车辆排放的废气对环境影响较小。 2、废水 （1）加油区地面冲洗废水 加油区地面冲洗废水：在车辆的加油过程中，汽、柴油会存在跑冒滴漏的现象，故加油站会定期对加油区进行冲洗。冲洗频率：一个星期一次（年均50次），加油区面积：70m2，平均用水量：2.5L/m2·次，则冲洗用水量为8.75m3/a，产污系数按0.8计算，则年 冲洗废水量为7m3/a。 冲洗后的废水进入环绕加油区的矩形明沟后在流入场地北侧的排水沟中，经排水沟流入隔油沉淀池中，经处理后用于周边林地灌溉，不外排。 （2）生活污水 职工及加油顾客会产生生活污水，用水量50L/天·人计算，平均污水产生量以40L/天·人计算，本项目员工2人，加油顾客按照5人/天计算。用水量为127.75m3/a。产生生活污水0.28m3/d，102.2m3/a，生活污水经化粪池处理后用于周边农灌，不外排。 现有工程废水产生情况一览表见8。 表8 现有工程废水产生情况一览表 来源 废水量（m3/a） 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量（kg/a） 加油区地面冲洗 水 7 SS 100 0.7 石油类 15 0.105 COD 150 1.05 生活污水 102.2 COD 345 35.26 BOD5 200 20.44 氨氮 42 4.29 3、固废 （1）油罐废油渣 加油站在下述情况下要进行油罐清洗：新建油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔3～5年，对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法。根据油罐体积大小，预计油罐底渣产生体积不大于5%，即小于1.25m3，重量最大约1.25t/次，油罐底渣属于危险废物， 目前，加油站油罐清洗由有资质单位，清洗的油渣委托有资质的单位进行清洗处置，不在加油站内贮存。 （2）隔油池废油渣 站区的隔油池会产生一定的废油渣，危险废物代码为HW08，产生量约5kg/a。加油站目前未对隔油池废渣进行清理。 （3）生活垃圾、含油抹布、手套 本项目员工2人，加油顾客按照5人/天计算。按照人均每天0.5kg计算，产生生活垃圾1.28t/a，现有工程设置垃圾桶收集生活垃圾，委托当地环卫部门进行安全处置。 含油抹布约6kg/a，属于危险废物（代码：900-041-49），根据《国家危险废物名录》（2016年版）中“危险废物豁免管理清单”：废弃的含油抹布及手套在混入生活垃圾条件下，可以全过程不按危险废物管理。本项目同时产生生活垃圾和含油抹布及手套，因此具有条件将含油抹布和手套混入生活垃圾中，所以，含油抹布及手套可以全过程不按危险废物管理。由当地环卫部门统一收集处理。 4、噪声 本项目的噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声和备用发电机工作时产生的设备噪声。 汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，噪声值为60～65dB（A）；备用发电机运行噪声80～85dB（A）。项目将发电机、潜油泵等高噪设备置于室内，且设有垫片减震、墙体阻隔、距离衰减等处理措施。 根据声环境质量现状监测结果，加油站所在地厂界四周处噪声监测值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 5、存在的环境问题及“以新带老”措施 （1）存在的环境问题 隔油沉淀池未定期进行清理，未设置危废暂存间。 （2）“以新带老”措施 定期清理隔油池废油，按照相关要求建设规范的危废暂存间。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 永兴县地处湖南省东南部、郴州市东北部，位于东经112°43′～113°35′，北纬25°54′～26°29′之间。地域狭长形似蚕，东西长90km，南北宽10.8至56km。最东端位于七甲乡深洞村，最南端位于洋塘乡羊乌村，最西端位于油麻镇竹溪村，最北端位于樟树镇洋佳村，全县土地总面积为1979.4km2，占湖南省土地总面积的0.93%。县境北接衡阳市耒阳市，南连苏仙区，东北与安仁县相连、东南与资兴市交接、西南与桂阳县毗邻。永兴县15个乡镇除太和镇之外，其余均与外县交界。县境距首都北京铁路里程1860km，距省会长沙280km，距郴州市50km，距南粤广州445km。 项目位于永兴县洋塘乡西禅村一组，地理坐标，东经112°52′30.38″，北纬26°02′05.90″。 2、地形、地貌 永兴县地貌似蚕形，东部多山，西部以丘陵为主，中部丘陵及河谷平地间布，便江、永乐江横贯县境。东部为罗霄山脉余脉，自七甲乡入境，走向龙形市、大布江，形成以中山为主的山地地貌；东南部为罗霄山八面山余脉，自鲤鱼塘镇原千冲乡入境，向北延伸，横亘县境中东部，插入于茶永盆地，形成中低山、高丘为主的组合型地貌；北部为罗霄山脉武功山余脉南翼，自樟树镇入境，呈斜带状绵延于中西部，与茶永盆地相衔；西部为南岭山脉阳明山余脉东端，自三塘乡入境，呈东南梯降，于中部与茶永盆地过渡带交接。山地占永兴县面积28.6%，海拔300～800m；丘陵、岗地占永兴县面积53.36%，海拔500～300m以下；河谷平地占永兴县14.99%。 项目所在区域为低山丘陵地貌，加油站区内地势相对比较平坦，地貌类型比较单一，地形条件较好。 3、气象气候 永兴县属中亚热带大陆湿润季风气候。境内热量丰富，光照充足，雨量充沛，四季分明。小盆地冷热气候变化明显，山丘气候类型多样。年平均气温17.6℃，年平均日照时数1625.2小时，照率37.0%。全年无霜期307天。年平均降雨量1417.0mm，最大达1986.8mm，最小的915.9mm。光、热条件配合基本同季。 4、水文 耒水为湘江主要支流，发源于桂东石门山，流经桂东县、汝城县、资兴市、郴州市苏仙区、永兴县、耒阳市、衡南县至衡阳市下游5km汇入湘江。总流域面积11783km2，干流全长453km，干流平均坡降0.77‰。 5、生态 永兴县属中亚热带常绿阔叶林区。主要植物有96科685种，其中乔木树种64科468种，引进树种13科22种。永兴县树木的水平分布呈东乔西灌、南竹北松、中部乔灌相间布局。垂直分布依次为高山胡枝子草地、阔叶林、针阔混交林、马尾松油茶混交林、油茶林。尤以油茶、马尾松分布最广。 永兴县速生乡土树种有泡桐、香椿、拟赤杨、檫树、拐枣、杉木、马尾松等10余种以上。珍稀保护树种有水松、银杏、红豆杉、杜仲、桢楠、厚朴等。保护动物有华南虎、中华秋沙鸭（过往）、穿山甲、花面狸、水鹿、水獭、小灵猫、娃娃鱼、猴面鹰等。 本项目评价区域内未发现珍稀动植物存在。

区域环境功能区划 本项目所在区域环境功能属性见表9。 表9 区域环境功能区划 编号 项目 功能属性及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及修改单中的二级标准 2 声环境功能区 临近X055县道一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余执行2类标准 3 水环境功能区 渔业用水区，Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 4 是否基本农田保 区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是，两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理站集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量现状调查与评价 （1）区域达标情况 根据发布的2018年1月~12月的永兴县城区环境空气质量状况，永兴县城区2018年空气质量现状评价见表10。 表10 2018年永兴县城区空气质量现状评价表 污染物 日评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 15 60 25.00 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65.00 达标 PM10 年平均质量浓度 69 70 98.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 94.3 达标 CO 日均值第95百分位浓度均值 2060 000 51.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度均值 153 160 95.6 达标 由上表可知，永兴县城区的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准要求，综上所述，永兴县为达标区。 （2）项目所在地环境空气质量现状 建设单位委托湖南省泽环检测技术有限公司对项目所在区域大气环境现状进行了监测。监测期间气象参数见表11，监测结果见表12。监测期间，项目处于正常生产工况。 表11 气象参数表 点位名称 日期 天气 风向 气温（℃） 气压（kPa） 风速（m/s） 湿度（%） 项目所在地 2018.08.10 晴 东北 30 98.6 2.0 54 2018.08.11 晴 东北 30 98.6 1.8 54 2018.08.12 晴 西 29 98.4 2.3 61 西禅村 2018.08.1 晴 东北 30 98.5 2.2 54 2018.08.11 晴 东北 30 98.6 2.5 56 2018.08.12 晴 西 29 98.5 2.3 61 表12 大气监测结果 单位：mg/m3 监测点位 监测时间 SO2 NO2 PM10 非甲烷总烃 项目所在地（G1） 2018年8月10日~12日 0.089~0.096 0.014~0.015 0.025~0.029 1.14~1.23 西禅村（G2） 0.090~0.101 0.014~0.015 0.026~0.029 1.03~1.13 标准限值 0.15 0.08 0.15 2 达标情况 达标 达标 达标 达标 由监测结果可知，项目所在地和西禅村大气监测点位处二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物监测值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；非甲烷总烃监测值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐要求。 2、地表水环境质量现状调查与评价 建设单位委托湖南省泽环检测技术有限公司于2018年8月10日~12日对项目东侧伍家坝河断面进行了地表水环境现状监测的监测，其监测结果见表13。 表13 地表水环境质量监测结果 单位：（mg/L）pH除外 监测 点位 监测 时间 监测项目及结果mg/L（pH、粪大肠菌群除外） pH CODCr BOD5 SS NH3-N 石油类 粪大肠菌群（个/L） 项目东侧伍家坝河断面（S1） 2018.08-10-12 7.29-7.34 10-12 2.1-2.3 33-36 0.281-0.289 0.01-0.02 520-580 GB3838-2002 Ⅲ类标准 6～9 20 4 - 1.0 0.05 10000 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，项目东侧伍家坝河处监测断面各水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量现状调查与评价 建设单位委托湖南省泽环检测技术有限公司于2018年8月10日对项目检查井进行了地下水环境现状监测的监测，其监测结果见表14。 表14 地下水环境质量监测结果 单位：（mg/L）pH除外 监测 点位 监测 时间 监测项目及结果mg/L（pH除外） pH 氨氮 甲苯 乙苯 邻二甲苯 间二甲苯 对二甲苯 石油类 项目检查井（D1） 2018.08-10 6.87 0.025L 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01L GB/T 14848-2017 Ⅲ类标准 6.5-8.5 0.5 0.7 0.3 0.5 0.5 0.5 - 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 由上表可知，项目检查井处监测点位各水质监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 4、声环境质量现状调查与评价 建设单位委托湖南省泽环检测技术有限公司于2018年8月10日对项目地厂界东南西北处及何家山进行了监测，监测结果见表15。监测期间，项目处于正常生产工况。 表15 噪声监测结果 单位：dB（A） 编号 监 点 监测时间 Leq 昼间 夜间 1 厂界东（N1） 2018年8月10日 54.1 44.9 2 厂界南（N2） 52.6 44.5 3 厂界西（N3） 55.0 45.3 4 厂界北（N4） 55.2 45.7 5 何家山（N5） 52.4 43.3 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值 ≤60 ≤50 从以上监测数据可知，项目所在地厂界四周及何家山处噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表16 项目主要环境保护目标 环境要素 环境保护目标 坐标/m 方位、距离 功能 规模 保护级别 X Y 大气环境 西禅村 -179 420 西北530m 居住 约1200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准 板冲 257 300 西北450m 居住 约500人 铁龙头 305 -26 东南侧320m 居住 约2200人 梁家湾 -2 10 东侧10m 居住 约200人 何家山 -1 20 北侧20m 居住 约400人 大坪里 -127 -4 西侧150m 居住 约800人 声环境 梁家湾 -2 10 东侧10m 居住 约200人 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 何家山 -1 20 北侧20m 居住 约400人 大坪里 -127 -4 西侧150m 居住 约800人 地表水环境 伍家坝河 东侧310m 渔业用水区 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 地下水 项目站区及周边区域地下水 地下水 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 生态环境 植被、水土资源 项目周边500m范围内 - - 注：坐标以加油站中心为坐标原点（0，0）。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气： 按环境空气功能区划分方案，评价区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，见表17。 表17 《环境空气质量标准》（二级标准）单位：μg/Nm3 编号 污染物名称 1小时平均 24小时平均 年平均 备注 1 SO2 500 150 60 GB3095-2012 2 NO2 200 80 40 GB3095-2012 3 PM10 / 150 70 GB3095-2012 4 TSP / 300 200 GB3095-2012 5 PM2.5 / 75 35 GB3095-2012 6 CO 10000 4000 / GB3095-2012 7 O3 200 160（日最大8小时平均） / GB3095-2012 8 非甲烷总烃 2mg/m3 ① 注①：由中国环境科学出版社出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》第244页。原文如下：由于我国目前没有“非甲烷总烃”的环境质量标准，美国的同类标准已废除，故我国石化部门和若干地区通常采用以色列同类标准的短期平均值，为5mg/m3。但考虑到我国多数地区的实测值，“非甲烷总烃”的环境浓度一般不超过1.0mg/m3，因此在制定本标准时选用2mg/m3作为计算依据。 2、水环境： 项目东侧伍家坝河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表18 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH：无量纲、粪大肠菌群：个/L） 指标 pH CODCr BOD5 氨氮 石油类 粪大肠杆菌群 SS Ⅲ类标准值 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤10000 / 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表19 地下水质量标准 单位：mg/L（pH除外） 指标 Ⅲ类标准值 pH 6.5~8.5 氨氮 0.5 甲苯 0.7 乙苯 0.3 邻二甲苯 0.5 间二甲苯 0.5 对二甲苯 0.5 3、声环境： 项目所在区域声环境临近X055县道一侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，其余执行2类标准，详见表20。 表20 《声环境质量标准》（摘录） 单位：dB（A） 声功能区类别 昼间 夜间 2类 60 50 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值，具体的标准值见表21。 油气排放执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)：处理装置的油气排放浓度应小于等于25g/m3，排放口距地面高度应不低于4m。 表21 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染因子 无组织排放浓度限值 监控点 浓度限值 氮氧化物 厂界外浓度最高点 0.12 二氧化硫 厂界外浓度最高点 0.4 颗粒物 厂界外浓度最高点 1.0 非甲烷总烃 厂界外浓度最高点 4.0 2、废水 废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级排放标准，见表22。 表22 污水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 污染物 排放标准 备注 pH 6～9（无量纲） 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准 BOD5 20 COD 100 NH3-N 15 SS 70 动植物油 20 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），运营期场界噪声临近X055县道一侧35m范围内执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表23 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB(A) 环境要素 标准 时段 标准值 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） / 昼间 70 / 夜间 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 4类 昼间 70 夜间 55 2类 昼间 60 夜间 50 4、固体废物 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；其它固废贮存、处置按其性质执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号）或《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部2013年第36号）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目无外排的废水，排放的废气中属于无组织排放。因此，项目不设置总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期 出于安全和环保考虑，加油站决定对加油站进行改造，将单层油罐更换为双层油罐，复合管道改造施工，增加消防设备设施。项目施工期短，主要污染物为施工扬尘、施工废水、施工设备噪声、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。 二、运营期 本项目日常营运过程中的工艺流程及产污节点图见1，本项目运营期卸油过程的工艺流程及产污节点图见2。 图1 项目日常营运过程中的工艺流程及产污节点图 图2 运营期加、卸油过程的工艺流程及产污节点图 运营期卸、加油过程工艺流程简介 油罐车卸车采用液化石油气泵作业的方式。油罐车将汽油和柴油运至站内，利用站内卸车泵卸入地下储罐，每个储罐上安装1台潜液泵，给汽车加油采用泵加压力的方式（油罐车卸油采用了密闭卸油方式，并采用了卸油油气回收系统）。当加油枪被摘下或手动开关打开时，控制系统开始工作，潜液泵或地面泵启动，将储罐内的汽油或柴油经储罐区的地上管线和中途的地下管线送至加油机，经加油机计量后，由加油枪对汽车进行加油，加油机对汽车加油过程中，产生的油气通过安装油气回收设备的回收。正常情况下，每只加油枪的平均流量在25～35L/min。 本项目已经按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）配置油气回收系统，减少油气排放量。加油站油气回收系统由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统和油气排放处理装置组成。该系统的作用是将加油站在卸油、储油和加油过程中产生的油气，送入储油罐内。油气回收系统按照《油气回收系统工程技术导则》（Q/SH0117.1-2007）的要求设计。 （1）卸油油气回收系统 汽油油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油槽车与汽油储罐连通，卸车过程中，油槽车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经油库安装的油气回收设施回收处理，回收效率可达到95%。 图3 一次油气回收系统基本原理图 （2）加油油气回收系统 汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气，通过经油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换，回收效率可达到95%。加油及油气回收工艺如下： 图4 二次油气回收系统基本原理图 隔油沉淀池工艺流程简介 隔油沉淀池利用密度差分离法，即油比水轻的原理来实现油水分离的。隔油沉淀池分为3部分，依次为进水去、沉淀区、出水区，当油水混合物从进水区进入到沉淀区时，会经过档污栅，其中大的杂质会被留在进水区，而此时进入沉淀区的为微小颗粒杂质和油水混合物。由于油比水轻，此时油会浮在隔油区的上方，其中的杂质会通过重力沉降落入到沉淀区的底部。而水则会通过自然压力进入到出水区。从而完成油水分离过程。工艺流程见图5。 图5 隔油沉淀池工艺流程图

主要污染工序 一、施工期污染源分析 （1）废气 施工阶段，频繁使用机动车辆运输弃土、建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，排出的机动车尾气主要污染物是HC、CO、NOx等，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘。 根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、水泥搬运量、以及起尘高度、防护措施、空气湿度、风速等。 （2）废水 施工期废水主要来源于施工废水等，项目施工现在不设置生活区域，不产生生活污水。 由于项目使用商品混凝土，项目施工废水主要是机械设备清洗废水，项目施工产生的废水不含有毒物质，主要为SS。废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘和机械设备清洗，不外排。 （3）固废 本项目施工期固体废弃物主要是施工过程产生的建筑垃圾，施工人员、管理人员产生的生活垃圾。 项目产生建筑垃圾约0.5t，收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至环保部门指定的建筑垃圾堆放场。施工期施工人员及工地管理人员约5人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为2.5kg/d，由当地环卫部门统一清运。 （4）噪声 施工期间，将使用机械设备，如挖掘机、装载机等。使用机械设备将产生噪声，另外，运输车辆行驶过程中将产生噪声。挖掘机噪声源强约85-90dB（A），装载机噪声源强约80-90dB（A），运输车辆噪声源强约65-70dB（A）。 二、运营期污染源分析 1、废气 该加油站营运后大气污染源主要包括有机废气、备用发电机产生的废气和汽车尾气。 （1）有机废气 生产过程中产生的废气主要来源于汽油在卸载、储存、加注过程挥发产生的“油气”。主要成份是烃类，污染因子是非甲烷总烃。正常营运时，油品损耗主要有卸油灌注损失（大呼吸）、储油损失（小呼吸）、加油作业损失、加油过程中的跑冒滴漏，在此过程中汽、柴油挥发有非甲烷总烃产生。 本项目0#柴油、92#汽油预计年销量为80吨（柴油30t，汽油50t）。0#柴油、92#汽油比重分别为0.84t/m3、0.725t/m3，核算年销售油量约为105m3。 根据以往未采取油气回收技术的加油站统计数据显示：未采取油气回收措施的储油罐大呼吸造成烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量；储油罐小呼吸造成的烃类有机物一般平均排放率为0.12kg/m3通过量；加油作业造成的烃类有机物一般平均排放率为1kg/m3通过量；跑冒滴漏造成的烃类有机物一般平均排放率为0.084kg/m3。 项目由于采用了油气回收技术，其油气回收效率可达到95%，由此计算得出储油罐大呼吸造成烃类有机物平均排放率为0.044kg/m3通过量；储油罐小呼吸造成的烃类有机物一般平均排放率为0.006kg/m3通过量；加油作业造成的烃类有机物一般平均排放率为0.05kg/m3通过量；跑冒滴漏造成的烃类有机物一般平均排放率为0.0042kg/m3通过量。 综合以上三方面加油站的油耗损失，根据排污系数进行计算，非甲烷总烃废气无组织排放量见表24。 表24 项目投产营运后烃类气体排放量一览表 项目 年销售油量 排放系数（kg/m3） 烃排放量（kg/a） 大呼吸损失 105m3 0.044 4.62 小呼吸损失 0.006 0.63 加油作业损失 0.05 5.25 跑冒滴漏 0.0042 0.441 合计 10.941 由上表可知，该项目建成后，由于采用了油气回收装置，合计损失为10.941kg/a，约0.011t/a，相对于年销售80t 来说，损失量不大。 （2）备用发电机废气 项目备用发电机使用时，会产生一定量的燃油废气，该类废气中的主要污染物为SO2、NOx和烟尘。项目所在地供电比较正常，因此备用发电机的启用次数极少，因此燃油废气产生量也极少。 （3）汽车尾气 加油站内会有加油车通过，车辆运行时会产生少量汽车尾气，其主要有害成分均为NOx、CO、HC等，呈无组织排放，车辆在区内行程很短，因此，车辆排放的废气对环境影响较小。 2、废水 本项目运营过程中的废水有：加油区地面冲洗废水和生活污水。 （1）加油区地面冲洗废水 加油区地面冲洗废水：在车辆的加油过程中，汽、柴油会存在跑冒滴漏的现象，故加油站会定期对加油区进行冲洗。冲洗频率：一个星期一次（年均50次），加油区面积：70m2，平均用水量：2.5L/m2·次，则冲洗用水量为8.75m3/a，产污系数按0.8计算，则年 冲洗废水量为7m3/a。 冲洗后的废水进入环绕加油区的矩形明沟后在流入场地北侧的排水沟中，经排水沟流入隔油沉淀池中，经处理后用于周边林地灌溉，不外排。 （2）生活污水 职工及加油顾客会产生生活污水，用水量50L/天·人计算，平均污水产生量以40L/天·人计算，本项目员工2人，加油顾客按照5人/天计算。用水量为127.75m3/a。产生生活污水0.28m3/d，102.2m3/a，生活污水经化粪池处理后用于周边农灌，不外排。 本项目废水产生情况一览表见25，水平衡图见图6。 表25 项目废水产生情况一览表 来源 废水量（m3/a） 污染物名称 产生浓度（mg/L） 产生量（kg/a） 加油区地面冲洗 水 7 SS 100 0.7 石油类 15 0.105 COD 150 1.05 生活污水 102.2 COD 345 35.26 BOD5 200 20.44 氨氮 42 4.29 图6 项目水平衡图（单位m3/a） 3、固废 本项目在运营过程中，产生的固体废物分为一般固废和危险固废。其中危险固废包括油罐废油渣、油泥等。一般固废包括含油抹布、手套、生活垃圾等。 （1）油罐废油渣 加油站在下述情况下要进行油罐清洗：新建油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔3～5年，对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法。根据油罐体积大小，预计油罐底渣产生体积不大于5%，即小于1.25m3，重量最大约1.25t/次，油罐底渣属于危险废物， 目前，该加油站油罐清洗由有资质单位，清洗的油渣委托有资质的单位进行清洗处置，不在加油站内贮存。 （2）隔油池废油渣 站区的隔油池会产生一定的废油渣，危险废物代码为HW08，产生量约5kg/a，隔油池废油渣定期交由有资质的单位回收处置。 本环评要求建设单位于加油站内设置危废暂存间，用于存放危废储存罐，并做好防水防渗措施。 （3）生活垃圾、含油抹布、手套 本项目员工2人，加油顾客按照5人/天计算。按照人均每天0.5kg计算，产生生活垃圾1.28t/a，本项目在站房设置垃圾桶收集生活垃圾，委托当地环卫部门进行安全处置； 含油抹布约6kg/a，属于危险废物（代码：900-041-49），根据《国家危险废物名录》（2016年版）中“危险废物豁免管理清单”：废弃的含油抹布及手套在混入生活垃圾条件下，可以全过程不按危险废物管理。本项目同时产生生活垃圾和含油抹布及手套，因此具有条件将含油抹布和手套混入生活垃圾中，所以，含油抹布及手套可以全过程不按危险废物管理。由当地环卫部门统一收集处理。 表26 本项目固体废物一览表 类别 废物名称 危废代码 产生量 处置方式 一般固废 生活垃圾 / 1.28t/a 集中收集后，由当地环卫部门统一收集处理。 含油污的劳保用品 900-041-49 6kg/a 危险废物 油罐废油渣 HW08 1.25t/次（3-5年清洗一次） 委托有资质的单位进行清洗处置 隔油池废油 HW08 5kg/a 定期交由有资质的单位回收处置 4、噪声 本项目的噪声源主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声和备用发电机工作时产生的设备噪声。 汽车在加油站内发动机处于关闭状态，所以噪声不大，根据同类规模加油站类比，噪声值为60～65dB（A）；备用发电机运行噪声80～85dB（A）。项目将发电机、潜油泵等高噪设备置于室内，且设有垫片减震、墙体阻隔、距离衰减等处理措施。 三、三本账 项目技改完成后，污染物“三本账”核算见表27。 表27 污染物“三本账”核算表 类别 污染物 技改前产生量 技改前排放量 技改工程排放量 以新带老消减量 技改后 产生量 技改后 排放量 技改前后排放变化量 废气 非甲烷总烃（kg/a） 209.82 10.941 10.941 0 209.82 10.941 0 废水 CODCr（kg/a） 36.31 0 0 0 36.31 0 0 BOD5（kg/a） 20.44 0 0 0 20.44 0 0 SS（kg/a） 0.7 0 0 0 0.7 0 0 NH3-N（kg/a） 4.29 0 0 0 4.29 0 0 石油类（kg/a） 0.105 0 0 0 0.105 0 0 固体 废物 隔油池废油（kg/a） 5 0 0 0 5 定期交由有资质的单位回收处置 0 含油污的劳保用品（kg/a） 6 由环卫部门收运后集中处理 0 6 处理方式与改扩建前相同 0 油罐废油渣 1.25t/次（3-5年清洗一次） 委托有资质的单位进行清洗处置 0 1.25t/次（3-5年清洗一次） 0 生活垃圾（kg/a） 1280 由环卫部门收运后集中处理 0 1280 0

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排 放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  |  | 尾气 | HC、CO、NOx | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 油气 | 非甲烷总烃 | 209.82kg/a | 10.941kg/a |
|  |  | 备用发电机废气 | SO2、NOx和烟尘 | 极少量 | 极少量 |
|  |  | 汽车尾气 | NOx、CO、HC | 少量 | 少量 |
| 水污染物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 少量 | 0 |
|  | 运营期 | 冲洗废水 | SS | 100mg/L，0.7kg/a | 0 |
|  |  |  | 石油类 | 15mg/L，0.105kg/a | 0 |
|  |  |  | COD | 150mg/L，1.05kg/a | 0 |
|  |  | 生活污水 | COD | 345mg/L，35.26kg/a | 0 |
|  |  |  | BOD5 | 200mg/L，20.44kg/a | 0 |
|  |  |  | 氨氮 | 42mg/L，4.29kg/a | 0 |
| 固体废物 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 0.5t | 0 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 2.5kg/d | 0 |
|  | 运营期 | 油罐 | 油罐废油渣 | 1.25t/次 （3-5年清洗一次） | 0 |
|  |  | 隔油池 | 隔油池废油渣 | 5kg/a | 0 |
|  |  | 劳保 | 含油污的劳保用品 | 6kg/a | 0 |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 | 1.28t/a | 0 |
| 噪声 | 施工期 | 设备、运输车辆噪声 | 65-90 dB（A） | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） |
|  | 运营期 | 设备噪声 | 60-85dB（A） | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目施工期采取措施后，项目的建设对周边生态环境的影响较小。项目运营期主要为机动车燃油销售，正常情况下对周边生态环境影响较小。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、施工期废气环境影响分析 （1）扬尘 在项目厂界200m范围内，分布有居民，这些环境敏感点将受到不同程度的施工扬尘影响。因此，施工单位应积极采取措施控制施工扬尘产生量，减小对周边环境敏感点的不利影响，提出以下具体措施： 1）施工场地要设置围挡，围挡设置高度不低于1.8m； 2）可能产生扬尘污染的建筑材料应采取严密遮盖等措施防止扬尘；建筑垃圾要及时清运； 3）施工场地应加强洒水抑尘。 在施工边界做好围挡工作、定期洒水抑尘的情况下，施工扬尘对周边环境影响较小，且随着施工期的结束影响消除。 （2）运输车辆及作业机械尾气 施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 2、施工期废水环境影响分析 施工期废水主要来源于施工废水等，项目施工现在不设置生活区域，不产生生活污水。 由于项目使用商品混凝土，项目施工废水主要是机械设备清洗废水，项目施工产生的废水不含有毒物质，主要为SS。废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘和机械设备清洗，不外排，对地表水环境的影响较小。 3、施工期噪声环境影响分析 施工期噪声主要是施工现场的挖掘机、装载机等各类机械设备噪声以及物料运输造成的交通噪声。 为了减轻施工期噪声对环境的影响，要求： （1）加强施工管理，合理安排施工作业时间。夜间不得进行施工作业。 （2）选用低噪声施工机械，在高噪声设备周围必须设置掩蔽场，且尽量把施工机械安置在远离居民区一侧，以减小对居民的影响。 （3）合理压缩汽车数量及行车密度，控制汽车鸣笛。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期固废主要包括施工所产生的建筑垃圾和生活垃圾。 项目产生建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至环保部门指定的建筑垃圾堆放场。施工期施工人员生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运。 综上，施工期间产生的固体废物，做到分类收集妥善处置，采取相应的环境保护措施和污染防治措施后，对区域环境影响小。 二、运营期环境影响分析 1、废气对周围环境影响分析 加油站的废气主要是油罐由于“大小呼吸”产生的油气、加油枪为机动车加油时产生的油气、汽车尾气及备用发电机产生的废气。 （1）有机废气 1）评价等级判定 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。评价等级按照表28的分级判据进行划分。 表28 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作等级判据 一 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 2）参数选取 估算模型参数见表29。 表29 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数（城市人口数） / 最高环 温度 40.5℃ 最低环境温度 -8.3℃ 土地利用类型 落叶林 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/° / 本项目卸油、储油、加油作业等过程无组织排放的油气，排放情况及面源参数见表30。 表30 无组织排放情况及面源参数一览表 编号 名称 面源中心点坐标/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北方向夹角/° 面源有效排放高度/m 年排放小时数 排放工况 污 物排放速率/（kg/h） X Y 非甲烷总烃 1 加油区及储罐区 0 0 20 15 0 6 8760 正常工况 0.0012 3）估算模式预测结果分析 估算模式计算结果见表31。 表31 估算模型计算结果表 污染源 污染因子 最大浓度（mg/m3） D10%（m） Pmax（%） 有机废气 非甲烷总烃 4.21×10-3 - 0.21 由计算结果可知无组织废气中非甲烷总烃最大占标率为0.21%＜1%，最大浓度为4.21×10-3mg/m3。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。由导则5.4.3可知，三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。另外根据导则8.7.5.1，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。而本项目大气污染物短期贡献浓度低于环境质量浓度限值，故项目需要设置大气环境防护距离。 4）影响分析 本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本项目采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，并配套建设油气回收装置，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。 本项目与油气回收系统连接的排气筒设在加油站顶棚上方，距离地面约6m，其高于《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中规定的4m标准限值要求。经同类项目类比资料分析，本项目非甲烷总烃排放浓度可达到25g/m3以下，非甲烷总烃周界外最高浓度可达到4.0mg/m3以下，能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值的要求。 此外，根据大气环境质量现状监测结果（监测期间，项目处于正常生产工况），非甲烷总烃监测值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐要求（2.0mg/m3）。因此，项目外排的有机废气中非甲烷总烃浓度值能达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的排放限值的要求。 因此，项目外排的有机废气对周围环境影响较小。 （2）汽车尾气 本项目进出的汽车均会排放尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、THC等，由于进出车辆较少，尾气产生量很少，况且地面停车场通风情况良好，不会造成尾气集结。 （3）备用发电机废气 项目备用发电机仅作为应急供电电源，选用均为符合国家标准的设备，污染物排放量较小且污染物排放浓度符合要求，对环境空气影响较小。 （4）自查表 表32 大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级√ 评价范围 边长=50km□ 边长5-50km□ 边长=5km□ 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a□ 500-2000t/a□ ＜500t/a√ 评价因子 基本污染物（） 其他污染物（非甲烷总烃） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ 评价标准 评价标准 国家标准√ 地方标准 附录D□ 其他标准 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区√ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据√ 现状补充监测√ 现状评价 达标区√ 不达标区□ 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源 现有污染源 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源 区域污染源 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 网格模型□ 其他□ 预测范围 边长≥50km□ 边长5-50km□ 边长=5km□ 预测因子 预测因子（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%□ C本项目最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率＞10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30%□ C本项目最大占标率＞30%□ 非正常排放1h浓度贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100%□ C非正常占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标□ C叠加不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%□ K＞-20%□ 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（非甲烷总烃） 有组织废气监测□ 无组织废气监测√ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测√ 评价结论 环境影响 可以接受√不可以接受□ 大气环境防护距离 距（）厂界最远（）m 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0）t/a VOCs：（0.011）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、废水对周围环境的影响分析 运营期内项目废水主要为加油区地面冲洗废水和生活污水。 由工程分析可知，项目无外排的废水。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）：5.2.2.2间接排放建设项目评价等级为三级B，且导则中表1注10中提出：建设项目生产工艺有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。本项目冲洗废水收集后进入隔油沉淀池，经隔油沉淀池处理后用于周边林地灌溉，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农灌，不外排，因此，本项目地表水环境评价为三级B。 按照《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）7.1.2：水污染影响型三级B 评价可不进行水环境影响预测。 由工程分析知，加油区地面冲洗废水收集后进入隔油沉淀池，经隔油沉淀池处理后用于周边林地灌溉，不外排。周边林地较多，而冲洗废水产生量少，可以实现综合利用。 生活污水经化粪池处理后用于周边农灌，不外排。此方法为常见的生活污水处理方法，且项目生活污水产生量少，该处理措施可行。 因此，项目产生的废水对周围环境影响较小。 自查表见表33。 表33 地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影 响 识 别 影响类型 水污染影响型√；水文要素影响型 □ 水环境保护目标 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区□；重要湿地 □；重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区 □；其他 √ 影响途径 水污染影响型 水文要素影响型 直接排放 □；间接排放 □；其他√ 水温 □；径流 □；水域面积 □ 影响因子 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □； pH 值 □；热污染 □；富营养化□；其他 √ 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 评价等级 水污染影响型 水文要素影响型 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B√ 一级 □；二级 □；三级 □ 现 状 调 查 区域污染源 调查项目 数据来源 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 □ 拟替代的污染源 □ 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 受影响水体水环境质量 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 区域水资源开发利用状况 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ 水文情势调查 调查时期 数据来源 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 补充监测 监测时期 监测因子 监测断面或点位 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ （ ） 监测断面或点位个数（）个 现 状 评 价 评价范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 评价因子 （pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、石油类、粪大肠菌群） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类√；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） 评价时期 丰水期 □；平水期√；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标√；不达标 □ 水环境保护目标质量状况：达标√；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标√；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 达标区√ 不达标区□ 影 响 预 测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 预测因子 （ ） 预测时期 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 预测情景 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 预测方法 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ 影 响 评 价 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 污染源排放量核算 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） 替代源排放情况 污染源名称 排污许可证编号 污染物名称 排放量/（t/a） 排放浓度/（mg/L） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 生态流量确定 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 防 治 措 施 环保措施 污水处理设施√；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动 □；无监测√ 手动□；自动 □；无监测 √ 监测点位 （） （） 监测因子 （） （） 污染物排放清单 □ 评价结论 可以接受√；不可以接受 □ 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 3、固体废物对周围环境的影响分析 本项目在运营过程中，产生的固体废物分为一般固废和危险固废。其中危险固废包括油罐废油渣、隔油池废油等。一般固废包括含油抹布、手套、生活垃圾等。 本项目产生的生活垃圾以及含油污的劳保用品由放置在场区内的垃圾桶收集后再交由环卫部门清运处理。油罐污泥在油罐进行清洗时直接由有资质的单位带走，隔油池产生的油渣由危废储存罐收集后，暂存在该加油站，本环评建议建设单位在该加油站设置危废暂存间，并做好防渗措施。油渣定期委托有处理许可资质的单位处理上门、同时加油站与该回收单位建立了联单制度，当储存的油渣达到一定量时，就回通知该单位进行上门回收。 因此，本项目产生的固废均能得到妥善的处理和处置，对周围的环境影响较小。 4、噪声对周围环境的影响分析 项目运营期主要噪声源包括进出加油站的加油车辆，加油机、潜油泵产生的噪声及备用发电机产生的噪声。 项目建成后主要是进出场站噪声对周边环境有一定程度的影响。要求项目区域内加强交通管理，做好交通疏导，限制进入区域内车辆的车速，同时，禁止在区域内鸣喇叭，尽量减小项目运营期噪声对周边环境的影响。 对于备用发电机可能产生的噪声要求建设单位将备用发电机置于室内，安装减震垫，利用墙体阻隔进行降噪处理。 采取上述防治措施后，场界噪声临近X055县道一侧35m范围内满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求，其余满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 此外，根据声环境质量现状监测结果（监测期间，项目处于正常运营工况），项目所在地厂界四周噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 因此，项目运营期噪声对周围声环境影响较小。 5、地下水影响分析 本项目对地下水造成污染的可能途径是加油站的油罐或输油管道发生泄漏，污染地下水。或者是在加油过程中，汽柴油滴落在地上后渗入到了地下水环境中，本项目已采取一系列措施防止地下水环境污染。主要措施有： 本项目储油罐采取双层储油罐，埋地的输油管道采取双层管道；双层油罐和输油管道的泄露监测采取在线监测，在发现泄露的情况下能够及时启动应急措施，能够将油品泄露至地下水环境的风险降低到一个很低的可以接受的水平；在装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，采用的是防渗材料垫底，同时设有自动报警系统，在发生泄漏时现场工作人员能第一时间对泄漏油品进行处理，使得其泄漏率及泄漏量达到最小；加油站内设置有地下水监测井，能够实时观察地下水的水位，并在监测井中设有水泵，能够在地下水水位过高的情况下将水抽出，防止地下水渗入油罐造成的地下水污染、同时每天对监测井进行查看，一旦发现油品泄露，可及时发现，并采取相应措施，防止泄露的油品继续扩散。 在此基础上，本环评要求建设单位加强对储油罐，输油管道的维护，防止跑冒滴漏；加强在线监测与管理，杜绝项目含油废水直接外排。 三、项目产业政策符合性分析 本项目为三级加油站建设项目，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 四、项目选址及平面布置合理性分析 1、选址合理性分析 本项目四临距离符合相关要求，能缓解洋塘乡镇区油品紧缺的现状，项目运营期产生的油气达标排放，项目使用设备为新设备，无淘汰类设备，产生的噪声对周围环境影响减小，产生的废污水均处理后不外排，对周围环境影响较小，无明显环境影响制约因素，无安全拆迁，项目选址基本合理。 2、平面布置合理性分析 本项目总占地面积545m2，建筑面积160m2。加油站分为油罐区、加油区、值班服务区和辅助区四个功能区。其中加油区布置于站区北面，以便于车辆进站加油。站房靠近加油区布置，以便于加油站的日常安全管理。油罐区布置于站区东面。油罐埋地设置。辅助区布置于加油作业之外。该加油站站区路面为水泥路面，加油站罩棚为钢架结构，站内采用单车道，宽度为4.5m左右。项目平面布置合理。 加油站站址选择及总平面布置情况见表34。 表34 加油站站址选择及总平面布置 序号 评价内容 评价依据 实际记录 评价结论 1 甲、乙、丙类液体储罐区应设置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并宜设置在城市（区域）全年最小频率风向的上风侧 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 贮罐区位于相对独立的安全地带 符合 2 甲、乙、丙类液体储罐（区）宜布置在地势较低的地带，当布置在地势较高地带时，应采取安全防护措施 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 储罐区布置站区中心，地势相对较低 符合 3 甲、乙、丙类液体储罐区应与装卸区、辅助生产区及办公区分开设置 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006） 油罐埋地设在站区中心位置，与办公区分开设置 符合 4 加油站应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 加油站符合规划、环保和防火安全的要求，并选在交通便利的地方 符合 5 与重要公共建筑物距离不小于40米 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 项目40米以内无重要公共建筑物 符合 6 与明火或散发火花地点距离应符合GB50156-2012的规定 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 14.5m内无明火或散发火花地点 符合 7 油罐、加油机和通气管管口与居民房的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 周边与民用建筑物最小距离大于8.0m，符合要求 符合 8 油罐、加油机和通气管管口与城市道路的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 加油机距道路的距离大于5.5m 符合 9 油罐、加油机和通气管管口与架空通信线的防火距离，不应小于GB50156-2012的规定 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 加油站周围5m内无架空通信线 符合 10 油罐、加油机和通气管管口与架空电力线的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 加油站周围5.0m内无架空电力线 符合 11 油罐、加油机和通气管管口与甲乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 四邻12.5m内无甲乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 符合 12 站场总平面布置，应根据站的工艺流程和各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形，风向等条件，按功能分区集中布置 《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004 站区各组成部分按功能分区布置，分油罐区、加油区、值班服务区和辅助区 符合 13 车辆入口和出口应分开设置 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 分开设置 符合 14 加油机离站房应大于5米 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 加油机离站房6m 符合 15 油罐离站区围墙应大于3米 《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012） 油罐离站区围墙大于3m 符合 3、防火距离 根据《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012）规定中有卸油油气回收系统三级站安全距离要求，加油站、加油机和通气管与站外建、构筑物的防火距离符合性见表35。 表35 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离 单位：m 项目类别 距离（m） 《汽车加油加气站设计与施工规范》（要求）（m） 符合性分析 埋地油罐 X055距离5.2m 汽油：5 符合 柴油：3 东侧居民距离10.2m 汽油：7 符合 柴油：6 通气管管口 X055距5.1m 汽油：5 符合 柴油：3 东侧居民距离19m 汽油：7 符合 柴油：6 加油机 X055距离5.1m 汽油：5 符合 柴油：3 东侧居民距离17m 汽油：7 符合 柴油：6 总平面布置可以满足《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年局部修订）》（GB50156-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）对内部安全间距的要求，项目周边居民均在安全距离外，无需进行拆迁。 五、环境风险分析 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。 1、环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表36确定评价工作等级。 表36 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 2、风险识别 根据本项目的功能和性质，以及对本项目的工艺流程分析可知，本项目在运输、使用、贮存中主要涉及到的是汽油和柴油。汽柴油的危险性主要是由其理化性质决定的，其理化性质见表37、38。 表37 汽油理化性质及危险特性一览表 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.1类低闪点易燃液体。 燃爆危险： 易燃。 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收。 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 危险性概述： 健康危害：主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 环境危害：对环境有危害 燃爆危险：极易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物 第二部分 理化特性 外观及性状： 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 熔点（℃）： <-60 相对密度（水＝1） 0.70～0.79 闪点（℃）： -50 相对密度（空气=1） 3.5 引燃温度（℃）： 415～530 爆炸上限％（V/V）： 6.0 沸点（℃）： 40～200 爆炸下限％（V/V）： 1.3 溶解性： 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。 主要用途： 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热。 禁配物： 强氧化剂 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳。 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m³小鼠，2小时（120号溶剂汽油） 急性中毒： 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。 慢性中毒： 神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。 刺激性： 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 最高容许浓度 300mg/m³ 表38 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述 危险性类别： 第3.3类高闪点 易燃液体 燃爆危险： 易燃 侵入途径： 吸入、食入、经皮吸收 有害燃烧产物： 一氧化碳、二氧化碳 环境危害： 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。 第二部分 理化特性 外观及性状： 稍有粘性的棕色液体。 主要用途： 用作柴油机的燃料等。 闪点（℃）： 45～55℃ 相对密度（水＝1）： 0.87～0.9 沸点（℃）： 200～350℃ 爆炸上限％（V/V）： 4.5 自然点（℃）： 257 爆炸下限％（V/V）： 1.5 溶解性： 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 第三部分 稳定性及化学活性 稳定性： 稳定 避免接触的条件： 明火、高热 禁配物： 强氧化剂、卤素 聚合危害： 不聚合 分解产物： 一氧化碳、二氧化碳 第四部分 毒理学资料 急性毒性： LD50：7500mg/kg（大鼠经口） 兔经皮LD：＞5mL/kg 急性中毒： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。 慢性中毒： 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。 刺激性： 具有刺激作用 最高容许浓度 目前无标准 由表可知，汽油、柴油属于有毒、易燃、易爆物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C，并根据企业所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在（HJ169-2018）中附录B中对应临界量，计算比值Q，计算公式如下： 当涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种物危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）； 式中：q1、q2、…qn-------每种危险物质的最大存在量，t； Q1、Q2、…Qn------每种危险物质的临界量，t。 计算出Q值后： 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100，再结合项目行业及生产工艺（M）进一步判断项目危险物质与工艺系统危险性（P）分级，然后再根据建设项目的P值及其项目所在地的环境敏感程度确定项目环境风险潜势。 本项目涉及的风险物质识别见下表： 表39 建设项目Q值确定表 序号 名称 最大储存量qn/t 临界量Qn/t q/Q 1 汽油 10.95 2500 0.00438 2 柴油 8.4 2500 0.00336 项目Q值∑ 0.00774 本项目涉及的风险物质Q=0.00774＜1，可直接判定本项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、环境风险评价等级 根据前面项目环境风险潜势初判，确定本项目环境风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），确定项目风险评价工作等级为简单分析。 4、风险源项识别 加油站的主要产品是汽柴油，其危险特性体现在： （1）油品自身的火灾爆炸性 （2）设备火灾爆炸性 （3）卸油、发油过程中的火灾爆炸性 汽油柴油均属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸油过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加油过程加油设备及管线出现故障或加油过程操作不当等引起油料泄漏；油料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。 （4）油罐泄露的危险性 在运营过程中，可能发生油罐泄露的情况，主要原因有：1）管道腐蚀；2）施工破坏；3）操作失误；4）管道接口不严；如果发生油罐泄露，会对附近地下水、地表水、环境空气造成极恶劣的影响。 （5）毒性 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 （6）其他危险、危害性 加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 5、风险分析 项目功能主要是对各种油品进行储存和销售，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据以上分析并结合同类行业污染事故情况调查，项目事故风险类型主要为火灾与爆炸、溢出与泄漏、中毒三类。 （1）火灾爆炸事故 有资料表明，在汽车加油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油蒸气爆炸。火灾、爆炸事故的环境风险主要为次生/伴生污染物对厂外大气环境的影响，本项目易燃物质的组成元素有C、H、O等，火灾次生/伴生的污染物主要为CO等。 加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①油品泄漏或油气蒸发；②有足够的空气助燃；③油气必须与空气混合，并达到一定的浓度；④现场有明火。只有在以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 （2）溢出泄露事故 油罐的溢出和泄漏较易发生，例如广州的东豪涌曾发生一起油品溢出泄漏事故。美国加州输油管泄漏污染采水井13眼，造成几百万人口喝水问题无法解决的严重后果。因此，储油罐及输油管线的溢出、泄漏问题不能轻视。 根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；③在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。 可能发生油罐泄露的原因如下：①输油管道腐蚀致使油类泄露；②由于施工而破坏输油管道；③在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；④各个管道接口不严，致使跑、冒、漏、滴现象的发生。 （3）中毒事故 大量毒性物质——汽油泄漏后，轻度中毒将会出现头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调等症状，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、 反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。发生中毒事故一般是在油罐发生泄漏后未及时处理或处理不当导致中毒。 根据相关资料调查，加油站事故中对环境（或健康）危害最严重的重大事故为火灾爆炸事故，加油站预防事故要控制好加油、卸油作业环节。从着火爆炸的燃烧物方面讲，要严防油气失控；从着火爆炸点火源方面讲，要重点预防静电、电器、明火等点火源。通过加强以上预防措施，可大大降低加油站事故的发生。 6、风险防范措施 针对本项目可能发生的环境风险事故，提出以下风险防范措施： （1）火灾事故风险防范措施 埋地油罐安装阻隔防爆材料，同时在加油站与站外建筑物之间设置了的非燃烧实体墙。项目符合《石油库设计规范》（GB50074-2002）、《汽车加油加气站设计与施工规范的规定》（GB50156-2012）及《汽车加油加气站设计与施工规范》2014年局部修订版相关规定。消防设施、器材要有专人管理，消防器材设置在明显和便于取用的地点，周围不得存放其他物品，消防给水和灭火设备应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）规定。 （2）泄漏事故风险防范措施 油罐区油罐应为专业厂家生产，经检验合格后使用。油罐直埋地下，覆土厚度应为 1.5m，填沙厚度不低于1m。因此当加油站一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在油罐区，不能溢出油罐区，也不会进入地表水体。 对油罐、管道采取防渗、防腐措施；地面应全部采取硬化措施，油罐罐池底部采用混凝土垫层，罐体周围进行细砂回填，油罐区整体采用渗透系数≤10-10cm/s的防渗结构，对站场地面采用粘土铺底，再在上层铺10～15cm的水泥进行硬化，渗透系数≤10-7cm/s。 采取防渗检查孔等渗漏溢出检测设施，设置卸油油气回收系统及加油油气回收系统，定期对储油罐、管线进行检修，对破裂的管线及时进行修补。 （3）中毒事故风险防范措施 一旦发生汽油泄漏事故后，即使做好人员疏散工作。现场人员应立即用湿毛巾堵住口、鼻或佩戴防毒面具。 7、风险管理 针对本项目特点，提出以下几点环境风险管理要求： （1）设置双层罐泄漏检测仪。 （2）严格按照防火规范进行平面布置。 （3）定期检查、维护设施、设备，以确保正常运行。 （4）安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。 （5）在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。 （6）采取相应的火灾、爆炸事故的预防措施。有完善的安全消防措施，配备完善消防系统，设有移动式泡沫灭火设备，配备自动摄像系统全天候监视站内各处火情。 （7）加强员工的事故安全知识教育，要求全体人员了解事故处理的程序，事故处理器材的使用方法，一旦出现事故可以立即停产，控制事故的危害范围和程度。 8、应急预案 根据导则要求，本项目环境风险应急预案应包括以下内容。 表40 本项目环境风险应急预案一览表 序号 项目 主要内容 1 应急计划区 储油区、卸油区等、相关环保设施，环境保护目标涉及的周围企业单位、公路、住户等。 2 应急组织结构 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由永兴县政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由政府进行统一调度。 3 预案分级响应条件 根据事故的严重程度制定相关级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。 4 报警、通讯联系方式 细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管理、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援。 5 应急环境监测 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据。 6 抢救、救援控制措施 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数据、使用方法、使用人员。 7 人事紧急撤离、疏散计算 事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对有毒有害物质应急剂量控制规定，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康。 8 事故应急救援关闭程序 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 9 事故恢复措施 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体）组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价。 10 应急培训计划 定期安排有关人员进行培训与演练。 11 公众教育和信息 在油站邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 9、环境风险评价结论 通过以上分析可以看出，本项目在确保环境风险防范措施落实的基础上，在加强风险管理的条件下，项目的选址和建设从环境风险的角度考虑是可以接受的。 项目环境风险简要分析内容表见表41，自查表见表42。 表41 建设项目环境风险简要分析内容表 建设项目名称 永兴县洋塘加油站建设项目 建设地点 （湖南）省 （郴州）市 （ ）区 （永兴）县 （ ）区 主要危险物质及分布 经度 112°52′30.38″ 纬度 26°02′05.90″ 环境影响途径及危害后果 汽油和柴油发生火灾与爆炸、溢出与泄漏、中毒事故 风险防范措施要求 1、埋地油罐安装阻隔防爆材料，项目符合相关设计规范，专人管理消防设施、器材。 2、对油罐、管道采取防渗、防腐措施，地面应全部采取硬化措施，采取防渗检查孔等渗漏溢出检测设施，设置卸油油气回收系统及加油油气回收系统，定期对储油罐、管线进行检修，对破裂的管线及时进行修补。 3、发生汽油泄漏事故后，即使做好人员疏散工作。现场人员应立即用湿毛巾堵住口、鼻或佩戴防毒面具。 4、建立健全一整套严格的管理制度和奖惩制度，包括夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等；招聘的职工在上岗前应进行安全生产培训。 填表说明：在各环境风险防范措施落实到位的情况，可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本环评提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 表42 建设项目环境风险自查表 工作内容 完成情况 风险调查 危险物质 名称 汽油 柴油 存在总量/t 10.95 8.4 环境敏感性 大气 500m范围内人口数 4000 人 5km范围内人口数 12000人 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） 人 地表水 地表水功能敏感性 F1 ( F2 ( F3 ( 环境敏感目标分级 S1 ( S2 ( S3 ( 地下水 地下水功能敏感性 G1 ( G2 ( G3 ( 包气带防污性能 D1 ( D2 ( D3 ( 物质及工艺系统危险性 Q值 Q<1 ■ 1≤Q<10 ( 10≤Q<100 ( Q>100 ( M值 M1 ( M2 ( M3 ( M4 ( P值 P1 ( P2 ( P3 ( P4 ( 环境敏感 程度 大气 E1 ( E2 ( E3 ( 地表水 E1 ( E2 ( E3 ( 地下水 E1 ( E2 ( E3( 环境风险潜势 Ⅳ+ ( Ⅳ ( Ⅲ ( Ⅱ ( Ⅰ ■ 评价等级 一级 ( 二级 ( 三级 ( 简单分析 ■ 风险识别 物质危险性 有毒有害■ 易燃易爆 ■ 环境风险 类型 泄露 ■ 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ( 影响途径 大气 ■ 地表水 ■ 地下水■ 事故情形分析 源强设定方法 计算法 ( 经验估算法 ( 其他估算法 ( 风险预测与评价 大气 预测模型 SLAB ( AFTOX ( 其他 ( 预测结果 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m 地表水 最近环境敏感目标 ，到达时间 h 地下水 下游厂区边界到达时间 d 最近环境敏感目标 ，到达时间 d 重点风险防范措施 1、埋地油罐安装阻隔防爆材料，项目符合相关设计规范，专人管理消防设施、器材。 2、对油罐、管道采取防渗、防腐措施，地面应全部采取硬化措施，采取防渗检查孔等渗漏溢出检测设施，设置卸油油气回收系统及加油油气回收系统，定期对储油罐、管线进行检修，对破裂的管线及时进行修补。 3、发生汽油泄漏事故后，即使做好人员疏散工作。现场人员应立即用湿毛巾堵住口、鼻或佩戴防毒面具。 4、建立健全一整套严格的管理制度和奖惩制度，包括夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等；招聘的职工在上岗前应进行安全生产培训。 评价结论与建议 项目存在事故风险的可能性，但建设单位在认真执行评价所提出的各项综合风险防治措施后，可把事故发生概率降至最低，环境风险水平可接受。 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 六、安全评价结论 根据广州安准职业安全事务有限公司于2018年7月对本加油站编制的安全现状评价报告，总体评价结论为：永兴县洋塘加油站危险化学品的经营条件符合《危险化学品经营许可证管理办法》等相关法律、法规的要求。 七、环保投资 该项目总投资100万元，其中环保投资为12万元，占总投资的12%，主要用于大气、废水、固体废物和噪声污染的治理。环保投资估算详见表43。 表43 项目环保投资估算表 序号 项目 工程内容 投资额/万元 1 废气处理 2套加油、卸油油气回收系统 6 2 废水处理 化粪池、隔油池、消防砂池、地下水监测井等 3 3 噪声处理 减震垫、墙体隔音 2 4 固废处理 垃圾桶、危废暂存间 1 合计 / 12 八、环境管理与监测 1、环境管理 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的工程特性，建设单位应聘请环境保护管理专职人员1名，其环境管理主要内容如下： （1）在项目改造设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 （2）组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“三同时”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。 （3）在营运过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 2、环境监测计划 表44 运营期环境监测计划 类别 监测项目 监测点位 监测时间、频率 废气 非甲烷总烃 厂界上、下风向 每年监测一次 地下水 萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 地下水监测井 每季度监测一次 噪声 等效连续A声级 厂界四周 每年监测一次 备注：频率和时间可进行适当调整，并对与工程相关的突发性环境事件进行跟踪监测和调查。 九、竣工环保验收 建设项目竣工环保验收情况见表45。 表45 项目竣工环保验收一览表 项目 污染源 内容 验收内容 验收标准 废气 油气 油气回收系统 卸油油气回收系统 汽油密闭储存 加油油气回收系统 - 非甲烷总烃 周界外浓度最高点小于4mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 储油罐 油气浓度 质量浓度小于25g/m3 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007） 排气筒高度 离地面高度不小于4m 废水 生活污水 COD、BOD5、SS 化粪池1个，容积为2.0m3 - 地面冲洗废水 SS、石油类 隔油池，容积约为1.5m3 - 地下水 pH、萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚 储罐为双层罐 防渗材料 地下水监测井 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 噪声 各机械设备 噪声 厂界噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类、4类标准 固废 生活垃圾 - 垃圾桶收集 - 含油污劳保用品 - 垃圾桶收集 - 含油废渣、油泥 - 设危废暂存间、定期交由有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 油罐清洗油渣 - 由有资质单位进行清洗处置，不在场内暂存

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 施工扬尘 | TSP | 围挡、洒水抑尘 | 影响较小 |
|  |  | 尾气 | HC、CO、NOx | 加强管理 | 影响较小 |
|  | 运营期 | 储油罐灌注 油罐车卸油 油罐呼吸 加油作业等 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 | 《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）排放标准要求 |
|  |  | 汽车尾气 | CO、THC | 无组织排放 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 备用发电机 | 燃油废气 | 无组织排放 | 对周围环境影响较小 |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | SS | 经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘和机械设备清洗 | 不外排 |
|  | 运营期 | 生活污水 | COD BOD5 氨氮 | 经化粪池后用于周边农灌 | 综合利用，不外排 |
|  |  | 地面冲洗水 | SS | 经隔油沉淀池处理后用于周边林地灌溉 | 综合利用，零排放 |
|  |  |  | 石油类 |  |  |
| 固废 | 施工期 | 建筑垃圾 | 建筑垃圾 | 收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至环保部门指定的建筑垃圾堆放场 | 妥善处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 经收集后由当地环卫部门统一清运 | 妥善处置 |
|  | 运营期 | 油罐 | 油罐废油渣 | 委托有资质的单位进行清洗处置 | 妥善处置，不外排 |
|  |  | 隔油池 | 隔油池废油渣 | 定期交由有资质的单位回收处置 |  |
|  |  | 劳保 | 含油污的劳保用品 | 集中收集后，由当地环卫部门统一收集处理。 |  |
|  |  | 生活 | 生活垃圾 |  |  |
| 噪声 | 施工期：加强施工管理，合理安排施工作业时间。夜间不得进行施工作业。选用低噪声施工机械，在高噪声设备周围必须设置掩蔽场，且尽量把施工机械安置在远离居民区一侧，以减小对居民的影响。合理压缩汽车数量及行车密度，控制汽车鸣笛。 运营期：要求项目区域内加强交通管理，做好交通疏导，限制进入区域内车辆的车速，同时，禁止在区域内鸣喇叭，将设备至于室内，安装减震垫等，确保场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准要求。 |
| 其他 | 环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷等措施，防范事故的发生，降低环境风险发生的机率，保护工作人员、周围居民和所在区域环境的安全。 |
| 生态保护措施及预期效果 项目工程内容简单，施工期短，对区域环境影响很小，项目施工期结束后，生态影响随之消失。 |

# 结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 永兴县洋塘加油站位于永兴县洋塘乡西禅村一组，出于安全和环保考虑，建设单位拟在原址对加油站进行改造。主要是更换双层油罐、建设复合管道和完善消防设施设备。技改后项目建设内容如下： 本项目总用地面积545m2，其中建筑用地160m2。设有25m3储油罐1个，油罐采用钢板隔离，其中92#汽油容量15m3，0#柴油容量为10m3，油罐总容积为20m3（柴油折半计入油罐总容积）。项目设加油机2台，加油枪2把。年销量约为80吨（其中92#汽油销售量50t/a，0#柴油销售量30t/a）。本项目主要进行汽油、柴油的销售，不设洗车、汽车美容、维修等内容。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）可知该加油站为三级加油站。项目总投资100万元。 2、环境质量现状 永兴县城区的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准要求，永兴县为达标区。 项目所在地和西禅村大气监测点位处二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物监测值能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准；非甲烷总烃监测值能满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐要求。 项目东侧伍家坝河处监测断面各水质监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 项目检查井处监测点位各水质监测因子均达到《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 项目所在地厂界四周及何家山处噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 3、环境影响分析 （1）施工期环境影响分析 项目施工期短，主要污染物为施工扬尘、施工废水、施工设备噪声、建筑垃圾以及施工人员生活垃圾等。 在施工边界做好围挡工作、定期洒水抑尘的情况下，施工扬尘对周边环境影响较小，施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大，所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。 施工废水经沉淀池沉淀后回用于施工场地洒水降尘和机械设备清洗，不外排，对地表水环境的影响较小。 为了减轻施工期噪声对环境的影响，要求：加强施工管理，合理安排施工作业时间。夜间不得进行施工作业；选用低噪声施工机械，在高噪声设备周围必须设置掩蔽场，且尽量把施工机械安置在远离居民区一侧，以减小对居民的影响；合理压缩汽车数量及行车密度，控制汽车鸣笛。 项目产生建筑垃圾收集后堆放于指定地点，由施工方统一清运至环保部门指定的建筑垃圾堆放场。施工期施工人员生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一清运。施工期间产生的固体废物，做到分类收集妥善处置，采取相应的环境保护措施和污染防治措施后，对区域环境影响小。 （2）运营期环境影响分析 1）废水的环境影响分析 本项目主要废水为加油区地面冲洗废水、生活污水。 加油区地面冲洗废水收集后进入隔油沉淀池，经隔油沉淀池处理后用于周边林地灌溉，不外排。生活污水经化粪池处理后用于周边农灌，不外排。本项目废水对周围环境影响较小。 2）废气的环境影响分析 本项目主要废气为油罐“大小呼吸”产生的油气、加油枪为机动车加油时的油气、汽车尾气及备用柴油发电机的废气。 项目采用地埋式储油罐，烃类气体通过油气回收装置处理，营运过程中加强管理，认真严格操作，周界外非甲烷总烃浓度小于4.0mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中推荐的标准，符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值25mg/m3的标准。对周围环境空气质量影响较小。 加油车辆进出加油站会排放汽车尾气，主要污染物为CO、NOx和THC。由于本项目规模较小，废气产生量小，在空旷条件下很容易扩散，对周围环境影响较小。 项目备用发电机仅作为应急供电电源，选用均为符合国家标准的设备，污染物排放量较小且污染物排放浓度符合要求，对环境空气影响较小。 以上大气污染物经过相关的处理措施后均能达标排放，对周围环境影响不大。 3）噪声的环境影响分析 本项目主要噪声源为进出车辆、加油机、潜油泵、以及备用发电机的噪声。本项目厂内噪声主要包括：机动车产生的噪声和加油泵、备用发电机等设备运行时产生的噪声。项目通过采取隔声、减振、距离衰减和加强管理等措施后，噪声能达标排放，不会降低本区域现有噪声环境功能级别，噪声对周围环境影响不大。 4）固废的环境影响分析 本项目主要的固体废弃物分为一般固体废弃物及危险固体废弃物两类，其中危险固体废弃物为油渣、油泥、一般固体废弃物为生活垃圾以及含油污的劳保用品。 本项目危险固废主要是油罐污泥和隔油池产生的油渣、油泥，油罐污泥由清洗单位的人员直接带走后交由有资质的单位处理，隔油沉淀池的油渣由危废储存罐收集后，放置在加油站的危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位回收处理。 本项目一般固废主要是加油站工作人员、站外流动人员的生活垃圾，以及对设备维护产生的含油污的劳保用品。加油站内设置有垃圾桶，垃圾经分类置于垃圾桶后由环卫部门定期清运。 综上可以认为，本项目固体废弃物均得到妥善处理，对外环境的影响不大。 5）地下水的环境影响分析 本项目对地下水的环境影响风险主要是储油罐泄露的环境影响风险。 本项目储油罐采取双层储油罐、埋地的输油管道采取双层管道，双层油罐的泄露监测采取在线监测，在发现泄露的情况下能够及时启动应急措施，能够将油品泄露至地下水环境的风险降低到一个很低的可以接受的水平。加油站内设置有监测井，能够实时观察地下水的水位，并在监测井中设有水泵，能够在地下水水位过高的情况下将水抽出，防止地下水渗入油罐造成的地下水污染。 在此基础上，本环评要求建设单位加强对储油罐，输油管道的维护，防止跑冒滴漏；加强在线监测与管理，杜绝项目含有废水直接外排。 4、产业政策相符性分析 本项目为三级加油站建设项目，根据《产业结构调整指导目录2011年本（2013年修正）》，本项目不属于该指导目录中鼓励类、限制类和淘汰类项目，为国家允许建设项目，因此本项目建设符合国家产业政策。 5、选址可行性分析 本项目四临距离符合相关要求，能缓解洋塘乡镇区油品紧缺的现状，项目运营期产生的油气达标排放，项目使用设备为新设备，无淘汰类设备，产生的噪声对周围环境影响减小，产生的废污水均综合处理，对周围环境影响较小，无明显环境影响制约因素，无安全拆迁，项目选址基本合理。 6、平面布置合理性分析 本项目总占地面积545m2，建筑面积160m2。加油站分为油罐区、加油区、值班服务区和辅助区四个功能区。其中加油区布置于站区北面，以便于车辆进站加油。站房靠近加油区布置，以便于加油站的日常安全管理。油罐区布置于站区东面。油罐埋地设置。辅助区布置于加油作业之外。该加油站站区路面为水泥路面，加油站罩棚为钢架结构，站内采用单车道，宽度为4.5m左右。项目平面布置合理。 7、环境风险评价结论 本项目在确保环境风险防范措施、应急预案和安全评价报告中的意见和建议落实的基础上，在加强风险管理条件下，项目的风险水平是可以接受的。 综上所述，永兴县洋塘加油站建设项目符合国家的有关产业政策，选址符合加油站安全要求，虽然项目在生产过程中不可避免的会对环境造成一定的影响，但是在落实本报告表提出的和环保部门要求的各项环保措施前提下，可以把不利的环境影响降到最低程度。因此，从环境保护的角度来看，该项目建设是可行的。 二、建议和要求 1、对储油系统及管道定期进行检查和维护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗漏情况发生，并在火灾危险场所设置报警装置。 2、制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制，进行安全考核等，并设计紧急事故处理预案，明确消防责任人。 3、建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路及消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）的规定，配置相应类型与数量的灭火器。 4、由于油品泄漏对地下水和纳污水体的水质影响较大，影响的范围也较大，按要求进行防渗处理。 5、建立健全的环境管理制度。

# Text boxes

地面冲洗废水

水封井

生活污水

化粪池

隔油沉淀池

周边农灌

新鲜水

周边林地灌溉

25.55

1.75

8.75

7

7

102.2

102.2

127.75