建设项目环境影响报告表

项目名称：  永兴湘亚医院建设项目

建设单位：   永兴湘亚医院

编制日期：2020年7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别——按国标填写。

- 总投资——指项目投资总额。

- 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

- 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1、建设项目基本情况	3

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

3、环境质量状况	14

4、评价适用标准	18

5、建设项目工程分析	19

6、项目产生主要污染物及预计排放情况	25

7、环境影响分析	26

8、建设项目拟采取的防治的措施及预期治理效果	41

9、结论与建议	42

附图：

附图一  项目地理位置图

附图二  项目所在地水系图

附图三  项目现场图片

附图四  平面布置图

附件：

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  医疗机构设执行许可证

附件4  场地租赁协议

附件5  医疗废物处置合同

附表:

表1建设项目环评审批基础信息表

表2 项目大气环境影响评价自查表

表3 项目地表水环境影响评价自查表

表4 建设项目环境风险自查表

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 永兴湘亚医院建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永兴湘亚医院 |
| 法人代表 | 卓建聪 | 联系人 | 陈建忠 |
| 通讯地址 | 永兴县便江街道永兴大道215号 |
| 联系电话 | 18570962858 | 传 真 | / | 邮政编码 | 423300 |
| 建设地点 | 永兴县便江街道永兴大道215号 |
| 立项审批部门 | --- | 批准文号 | ---- |
| 建设性质 | 新建（补办） | 行业类别及 代 码 | Q8411综合医院 |
| 建筑面积 (m2) | 1939 | 绿化面积(m2) | ---- |
| 总 投 资 (万 元) | 180 | 其中：环保投资 (万元) | 36 | 环保投资占总投资比例 | 20% |
| 评价经费 (万 元) | / | 预期投产日期 | 2019年6月 |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 永兴湘亚医院位于永兴县便江街道永兴大道215号，承担着附近群众的基本公共卫生服务和基本医疗服务，医院运营的同时，产生一定的污染。由于种种历史原因，目前永兴湘亚医院建设项目尚未进行环境影响评价工作，且通过检查后，发现永兴湘亚医院存在污染防治措施不完善，医疗废水未经消毒处理直排入市政管网问题。为此，借此整改机会，永兴湘亚医院决定对整个院区进行补办环评，完善相关环保手续和完善环保措施。 永兴湘亚医院投资180万元建设永兴湘亚医院建设项目，主要从事卫生医疗服务，该医院医疗机构类别为综合医院，规划设置35张床位，项目建筑面积约1939m2，员工人数20人，日最大接待病人数约50人。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，2020年7月永兴湘亚医院委托湖南佰佳诚项目管理有限公司对永兴湘亚医院建设项目进行环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即展开详细的现场踏勘和资料收集工作，在对该项目有关环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求，编制完成该项目环境影响报告表。 项目医学影像科设有1台DR系统，本次评价不包括该部分建设内容，其应根据相关要求另行办理辐射类环评手续，并应取得放射诊疗许可证、辐射安全许可证等。 二、工程内容及规模 1、项目名称：永兴湘亚医院建设项目 2、工程性质：新建 3、建设单位：永兴湘亚医院 4、建设地点：永兴县便江街道永兴大道215号 5、主要工程内容及建设规模： 本项目位于永兴县便江街道永兴大道215号，对周边居民进行诊疗服务，总建筑面积1939m2，根据永兴县卫生和计划生育颁发的医疗机构执行许可证（附件4）可知，核定本项目设置床位35张。 （1）项目主要工程内容详见下表1-1。 表1-1 项目主要内容组成一览表 工程类型 建设内容 备注 名称 概况 主体工程 医院 总建筑面积1939m2。 一楼：药房+门诊大厅+导医台+DR检测室+医疗废物暂存室；二楼：男科+妇科+治疗室+化验室+B超室+手术室+处置室；三楼：男、妇科治疗室+理疗室；四楼：护士站+医生办公室+处置室+病房；五楼及六楼：病房；七楼：办公室+财务室+仓库 已建 辅助工程 停车场 利用项目院内南面空坪作为停车场，50m2 已建 储运工程 储藏室 面积约50m2 已建 固废暂存间 面积约5m2 已建 运输 原辅材料由厂家配送 / 公用工程 给水工程 由市政自来水管网供给 依托现有 排水工程 雨污分流，污污分流；医疗废水与生活污水经化粪池处理后进入污水处理站（处理工艺为：一级强化处理+紫外线消毒，设计处理能力为20m3/d）处理后排入市政污水管网，经永兴县污水处理厂处理后达标排放 新增 供电工程 由市政电网提供 项目不设置发电设备 环保工程 废气处理 排气扇若干 新增 废水处理 三级化粪池（10m³）+污水处理站（处理工艺为：一级强化处理+紫外线消毒，设计处理能力为20m3/d） 新增 固废处理 固废暂存间（5m2） 已建 噪声治理 减振、消声、隔音等降噪设施 新增 （2）本项目主要医疗设备见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格 单位 数量 产地 1 DR / 台 1 广州 2 C臂 / 台 1 广州 3 黑白B超 / 台 1 广州 4 心电监护 / 台 1 广州 5 心电图机 / 台 1 广州 6 全自动生化仪 / 包 1 广州 7 血球机 / 台 1 广州 8 尿机 / 套 1 广州 9 电解质 / 台 1 广州 10 血凝机 / 台 1 广州 11 麻醉呼吸机 / 台 1 广州 12 高频电刀 / 台 1 广州 13 薰箱 / 台 1 14 牵引床 / 台 1 15 中频机 / 台 1 16 红外线治疗仪 / 台 1 17 病床 / 张 35 郴州 （3）本项目主要原辅材料见表3。 表3 项目主要原辅材料一览表 序号 品名 年耗量 备注 1 84消毒液 400瓶/a 500mL/瓶，最大储存量40瓶 2 氧漂 少量 主要成分为双氧水，用于布草洗涤 3 一次性空针、输液管 16件/a / 4 一次性手套 80包/a / 5 一次性尿袋、尿管 24包/a / 6 络合碘 24瓶/a 500mL/瓶 7 药品 不定 外售 8 36%~38%工业盐酸 480kg/a 最大储存量60kg，用于污水处理 9 95%~99%工业氯酸钠 240kg/a 最大储存量30kg，用于污水处理 10 漂白粉 5.6kg/a 最大储存量5.6kg，用于污泥消毒 11 硫代硫酸钠 少量 污水处理最末端脱氯用 12 碘化钾 0.8kg/a 检验科用 最大储存量0.8kg/a 13 硫酸钾 0.8kg/a 最大储存量0.8kg/a 14 重铬酸钾 0.4kg/a 最大储存量0.4kg/a 15 硫酸（98%以上） 10kg/a 最大储存量5kg/a 16 硝酸（65%以上） 8kg/a 最大储存量4kg/a 17 手术刀片 约20片 手术刀片经消毒后大部分可重复使用，这里指需重新外购（即无法回用）的数量 18 纱布类 不定 自用及外售均有 19 氧气瓶 70罐 外购成品（可重复使用） 主要原辅材料理化性质： 84消毒液：一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，无色或淡黄色液体，有效氯（以次氯酸钠计）含量5.5～6.5%，被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒，具有刺激性气味。次氯酸钠具有漂白性，其漂白原理是水解生成具有漂白性的次氯酸，其是一种较弱酸，但有强氧化性，能够将具有还原性的物质氧化，因而能够起到消毒的作用。 工业盐酸及氯酸钠：化学式分别为HCl、NaClO3，分子量分别为36.46、106.44。盐酸的性状为无色透明的液体，有强烈的刺鼻气味，具有较高的腐蚀性；氯酸钠为白色或略带黄色晶体，味咸凉，易溶于水，微溶于乙醇、乙二胺、甘油和液氨，易吸潮，有极强的氧化力。 项目盐酸采用塑料桶包装（净重30kg），氯酸钠采用塑料桶桶或涂塑纺织袋包装，每桶或袋净重15kg；盐酸与氯酸钠用于发生器制二氧化氯，作为污水处理所用的消毒剂。 漂白粉：氢氧化钙、氯化钙，次氯酸钙的混合物，其主要成分是次氯酸钙，有效氯（以次氯酸钙计）含量为30%-38%，呈白色粉末状，采用净含量5kg/袋的涂塑纺织袋包装，用于污水处理系统中的污泥、栅渣消毒。 硫代硫酸钠：又名次亚硫酸钠，为无色透明的晶体，易溶于水，无臭；在干燥空气中有风化性，在湿空气中有潮解性，水溶液呈微弱的碱性反应，化学性质属稳定类，与强酸、强氧化剂、碘、汞不相容。项目采用硫代硫酸钠水溶液，采用5kg塑料桶盛放。 三、总平面布局 本项目总建筑面积1939m2，项目一楼：药房+门诊大厅+导医台+DR检测室+医疗废物暂存室；二楼：男科+妇科+治疗室+化验室+B超室+手术室+处置室；三楼：男、妇科治疗室+理疗室；四楼：护士站+医生办公室+处置室+病房；五楼及六楼：病房；七楼：办公室+财务室+仓库。具体平面布置示意图详见附图。 四、基础配套设施 1、供电 本项目供电由市政供电电网提供，每年用电量约为5万Kwh/a。 给排水 本项目生产和生活用水由市政供水管网提供。项目废水主要为医疗废水和生活污水，生活污水经三级化粪池处理后与医疗废水一同经污水处理站（处理工艺为：一级强化处理+紫外线消毒，设计处理能力为20m3/d）处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005)中的预处理标准后经市政污水管网纳入永兴县污水处理厂处理，处理达标后外排。 3、消防 按照防火规范，设置室内外消防设施。室外按距离设置地上消火栓，消防用水按所需水量室外25L/S，室内15L/S 计算，室内设消火栓及灭火器。 4、供热系统 项目不设锅炉，供热采用电能统一供热。项目办公用房、医技用房及住院病房设有分体式空调，不设中央空调。 5、消毒系统 本医院消毒主要采用紫外线消毒。 6、其他 项目区内不设宿舍、食堂（就餐依靠医院附近餐馆），不设备用发电机。 五、项目产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属鼓励类第“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 六、项目选址合理性分析 本项目设于永兴县便江街道永兴大道215号，不在水源保护区、自然保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感地区。项目选址位于居民相对集中区域（永兴县城区），方便就医人群；临城区道路而设，交通便利；区域水、电、通信等市政设施齐全。根据现场勘查，项目所在区域（指评价范围内，下同）无潜在影响就医环境的工业企业。项目所在区域市政污水管网已铺设完成，项目产生废水均可通过市政污水管网排入永兴县污水处理厂进行处理，满足该要求。本项目用地性质为商住用地，表明选址、用地符合当地规划。 七、“三线一单”相符性 根据现行环保要求，环评应就项目“三线一单”相符性进行评价。本项目非生产型工业类项目，只涉基本的水、电、土地资源的利用，且湖南省尚未制定明确的省内《环境准入负面清单》，未有可供研判的明确依据。而项目位于永兴县中心城区，处于人口密集区域，因此用地与当地生态保护红线范围未有重叠。综上，考虑到项目实际情况，为合理简化环评工作，本次评价仅在此章节就“环境质量底线”开展分析。 根据现状监测与调查结果，项目所在地声环境质量、地表水环境质量现状符合相应功能区划要求，仍具有一定的环境容量；区域环境空气质量则为达标区。本项目运营过程仅产生少量的恶臭及医疗异味，该类特征污染物造成的大气污染很小。因此，外环境对本项目无明显制约因素，基本满足环境质量底线要求。 八、劳动定员及工作制度 本项目职工人数为20人，年生产天数365天，每天三班制，每班8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目位于永兴县便江街道永兴大道215号，自成立以来，项目无环境污染纠纷问题，与周边居民关系融洽，无居民投诉问题。项目周边无工业企业，区域主要污染源为周边居民及单位产生的生活垃圾及生活污水。 永兴湘亚医院建设项目目前仅设有一般性的临床治疗、诊疗、检查室，现有职工20人，床位35张。医院开设传染病科和放射科，因此，无放射性废水、无洗片废水产生。 1、项目现有污染情况如下表： 表1-4 项目现有污染情况表 污染源强 污染因子 排放去向 医疗废水 COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、病原体、细菌等 经三级化粪池处理后，排入市政污水管网 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 生活垃圾 生活垃圾 委托环卫部门处理 医疗废物 医疗废物 集中收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由郴州市医疗废物集中处置中心（优艺环保科技（郴州）有限公司）进行处理 2、存在的主要环境问题 水污染：医疗废水未采取处理措施便与生活污水混合进入三级化粪池简易处理后直接排入市政污水管网。 主要环保设施：三级化粪池 整改措施： 项目安装医疗废水处理设施，根据《医疗废水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）的规定对医院的医疗废水进行处理后，可解决目前医院废水未经处理直接排入市政污水管网。 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、气候、气象、水文、地貌、地质、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 1、地理位置 永兴县地处湖南省东南部、郴州市北陲、位于东经112°43′~113°35′，北纬25°54′~26°29′，东邻资兴，南连苏仙，西靠桂阳，北接安（安仁）耒（耒阳），辖10镇4乡2街道办事处，总人口71.7万人，是郴州市人口第二大县，系黄克诚大将的故乡。地域狭长貌似蚕形，东西长90公里，南北宽56公里。全县土地总面积为1979.4平方公里，占湖南省土地总面积的0.93%。 本项目位于永兴县便江街道永兴大道215号，项目位置详见附图一，地理坐标为东经：113°115736，北纬：26°117038。 2、地形、地貌、地质 全县地貌似蚕形，东部多山，西部以丘陵为主，中部丘陵及河谷平地间布，便江、永乐江横贯县境。东部为罗霄山脉余脉，自七甲乡入境，走向龙形市、大布江，形成以中山为主的山地地貌；东南部为罗霄山八面山余脉，自鲤鱼塘镇原千冲乡入境，向北延伸，横亘县境中东部，插入于茶永盆地，形成中低山、高丘为主的组合型地貌；北部为罗霄山脉武功山余脉南翼，自樟树镇入境，呈斜带状绵延于中西部，与茶永盆地相衔；西部为南岭山脉阳明山余脉东端，自三塘乡入境，呈东南梯降，于中部与茶永盆地过渡带交接。山地占全县面积28.6%，海拔300～800米；丘陵、岗地占全县面积53.36%，海拔500～300米以下；河谷平地占全县14.99%。 3、气候气象 永兴县属中亚热带大陆湿润季风气候。境内热量丰富，光照充足，雨量充沛，四季分明。小盆地冷热气候变化明显，山丘气候类型多样。年平均气温17.6℃，年平均日照时数1625.2小时，照率37.0%。全年无霜期307天。年平均降雨量1417.0mm，最大达1986.8mm，最小的915.9mm。光、热条件配合基本同季。 4、水文 县内有大小河流149条，其中控制流域面积在10平方公里以上的有53条，年平均径流总量为15.45亿立方米，分为便江水系和永乐江水系。便江水系，流域面积1444.8平方公里，占全县总面73.2%；永乐江水系，流域面积531.2平方公里，占全县总面积的26.8%。 县内各河流水质均为软水，适合农田灌溉和工业用水；地下水质类型以重碳酸钙镁型为主，其次是重碳酸钾，矿化度较低，利于作饮用水。 永兴水能资源理论蕴藏量为11.32万千瓦，年水电发电量约2.3亿度，是全国重点电气化县之一。现全县已建有永兴一级电站、永兴二级电站，目前投资6亿元的煤矸石综合利用电厂正在紧张地施工中。 5、矿产资源 永兴县地处湘南东南部，南岭构造带以北的茶永盆地南端。境内因受多次地壳构造运动影响，地层出露比较完整，仅缺失奥陶系和志留系地层，矿产资源较丰富，且种类较多。解放以来，通过地质队普查、勘探，共发现矿产21种，探明资源储量的矿产有8种，总资源储量为33780.69万吨，人均占有矿产资源544.85吨。地均占有矿产资源17.07万吨/每平方公里。境内矿产资源计有五类。 一是能源矿产，为优势矿种。主要为无烟煤，其次为烟煤，局部产石煤。无烟煤产于两个不同的地质时代。一是石碳系测水组无烟煤，主要分布于三塘乡、洋塘乡和悦来镇，煤厚0.2～1.1米不等。二是产于二迭系龙潭组的无烟煤，分布于樟树、柏林、金龟、香梅、黄泥、塘门口、城郊、城关、湘阴、油市、高亭、马田、复和等乡镇；探明资源储量32483.3万吨，2001年底基础储量为19299.1万吨；原煤含硫量少于1%，发热量为每公斤6319～7550千卡，灰分为6～20%，挥发分为2.7～8.1%，为低硫、低灰优质环保无烟煤。烟煤的已知资源储量为381.1万吨，2001年底基础储量6.2万吨。煤层产状很不规则，原煤发热量为每公斤4990～5510千卡，含硫量1.31～2.05%，灰分39.5～42.2%，挥发分23.68～24.55%；主要分布于鲤鱼塘的高坡至申明亭一带和柏林镇原洞口乡的铁坑等地。石煤分布于龙形市、七甲等乡，资源储量及品位尚未探明。数十年来，无烟煤得以大量开采。 二是黑色金属矿。县内主要为铁矿（菱铁矿、赤铁矿、褐铁矿）和锰矿（氧化锰矿、碳酸锰矿）两种。赤铁矿分布于三塘乡竹溪坳，断续出露长约21公里，厚一般为0.5～1米，矿石品位含铁30～40%，含硫0.2～0.5%，含磷0.2～0.6%，预测资源储量为600万吨；菱铁矿分布较广，马田圩仙人岩菱铁矿共有3层，平均厚度达31.6米，平均品位含铁41.1%，D级资源储量为157.9万吨；褐铁矿主要分布于塘门口毛坪、罗卜岭，便江镇龙王岭；便江镇黄竹岭、观音岩、大铁山等地段；较大的一处为大铁山褐铁矿，矿石品位含铁44.79%，含硫0.032%，含磷0.47%，探明基础储量69.9万吨。锰矿有分布于马田镇高仓村和太和镇钨萝村两处的碳酸锰矿，含锰量29.38～39.5%，碳酸锰含量44.38～87.5%，品位较高；分布于洋塘、油麻、悦来、马田、高亭、复和、便江、塘门口等乡镇及樟树镇湖塘村、金龟镇清水村的氧化锰矿，锰含量10～30%，品位较低。上述两种矿的资源储量尚未探明。 三是有色金属矿。县内主要为黄铁多金属矿、铅铜矿、铜矿、锌、钛铁砂矿等矿种。黄铁多金属矿分布于塘门口镇汶洞村泥鳅窝一带，以黄铁矿体为主，品位变化大，伴生有铅锌矿、黄铜矿、斑铜矿、方铅矿、孔雀石等矿，含铜0.24～0.26%，含硫14～24%，含铅0.17～4%，含锌0～16.5%；矿脉有4条，主脉长达200余米，厚度0.9～1.2米不等，黄铁矿与铅锌矿互为消长关系。铅铜矿分布于鲤鱼塘镇原千冲乡彼坑村，矿脉厚0.05～0.1米不等，矿石品位极不均匀，铅含量0.4～25%，估算铅资源储量约2万吨。分布于鲤鱼塘棉花垅至老罗仙矮塘铺铅锌矿，矿石品位含铅高达7.97%，一般为0.64～0.965%，含铜0.14～0.45%，具有一定的工业价值，今后有待进一步普查勘探。 四是非金属矿。砷矿分布于三塘乡雷家坪附近的似斑状黑色花岗石与碳酸盐岩的接触带中；矿石伴生有黄铜矿、锡石、锌矿等。通过钻探探明储量3.49万吨，矿石含砷0.52%。水泥用灰岩在全县所有乡镇都有分布，但以便江镇的观音岩、黄泥镇的羊冲、鲤鱼塘镇的茅坪、马田镇的枣子、油麻乡的土桥、洋塘乡的铁龙等处矿产集中且质量较好。瓷土矿（高岭土矿）主要分布于七甲天门冲至深洞一带，矿体走向断续出露约15公里，厚3～7米不等，矿石成分为含水硅酸盐，品质较好，储量丰富，有一定工业价值。石膏矿分布于便江镇同意村和湘阴渡镇两处，已探明基础储量83万吨，其品位含结晶硫酸钙大于75%，矿石为纤维石膏、结晶石膏、石膏岩等三种类型。近十年来境内的砖瓦用粘土矿、片石、河砂均得以开采。 五是地下热水资源。县内有地下热水点5处，即悦来镇温泉头、马田镇元家桥、基皮塘、高亭镇板梁、塘门口镇糠泉塘，其中温泉头、元家桥属中温热水，其涌水量达1000～5400立方米/日，水温26～51℃不等。

# 3、环境质量状况

本建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境)： 1、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表3-1： 表3-1 本区域环境功能区划表 编号 项目 功能属性及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （B3095-2012）中的二级标准 2 声环境功能 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 3 水环境功能区 执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》Ⅲ类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否 2、大气环境质量现状调查与评价 本项目大气环境评价为三级，根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018），三级评价仅需调查所在区域环境质量达标情况。 2.1 数据来源 （1）基本污染物环境质量现状数据： 采用永兴县环境监测站发布的《永兴县2019年二月份环境质量报表》（第335期）中的数据和结论。依据永兴县环境监测站发布的《永兴县2019年二月份环境质量报表》（第335期）：2019年2月永兴县空气质量12天优，5天良，中度污染1天，优良率为96.4%，综合指数2.49，统计结果见下表。 经判定，项目所在区域为环境空气质量达标区域，项目所在地环境空气质量较好。 3、地表水环境质量现状调查与评价 为了解区域地表水环境质量现状，本次评价引用郴州市永兴县环境监测站于2019年5月发布的《永兴县环境质量报表 第338期》，永兴县环境监测站对便江水域塘门口断面进行了水质监测，监测日期为2019年5月5-8日，在塘门口断面分左、中、右三个垂线取样测试，塘门口断面监测结果取平均值。监测项目主要有：水温、pH、溶解氧、化学需氧量、BOD5、总磷、氨氮、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群等。永兴县便江镇塘门口断面为便江（耒水永兴段）出永兴县城断面，处于本项目污水受纳水体龙山湖入便江口下游约4km。该断面例行监测数据能够反映区域内水环境质量，故本次环评引用其相关数据。 表3-3 水质监测结果和水质标准指数 单位：mg/L，pH值除外 断面 监测项目 水温 pH DO COD BOD5 总磷 氨氮 石油类 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群 塘门口 17 7.36 7.77 7 1.2 0.06 0.04 0.01L 0.05L 127 Ⅲ类标准 — 6(9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤0.2（湖、库0.05） ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000个/L 由以上数据表明，耒水便江段塘门口断面监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中相应因子Ⅲ类标准。 4、声环境环境质量现状调查与评价 本项目委托湖南中昊检测有限公司于2020年7月13-14日对永兴湘亚医院进行噪声监测，监测结果详见下表。 表3-3 声环境监测结果 单位：（dB(A)） 类别 检测点位 检测时段 检测结果 参考限值 单位 2020-07-13 2020-07-14 环境噪声 N1厂界东侧外1米 昼间 55 56 60 dB（A） 夜间 44 41 50 dB（A） N1厂界南侧外1米 昼间 55 54 60 dB（A） 夜间 46 46 50 dB（A） N1厂界西侧外1米 昼间 61 63 60 dB（A） 夜间 52 53 50 dB（A） N1厂界北侧外1米 昼间 54 54 60 dB（A） 夜间 46 46 50 dB（A） 参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准限值（东侧、南侧、北侧）、4类标准（西侧） 由上表可知，项目厂界四周声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，周边声环境较好。 5、生态环境现状调查与评价 本项目地块处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低。 主要环境保护目标 本项目的主要环境保护目标见表3-5。 表3-5 主要环境保护目标 环境要素 敏感点 方位、距离 功能与规模 保护目标 地表水环境 耒水 北面，0.5km 中河 《地表水环境质量标准（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 大气环境 声环境 居民区 北面 居民，60人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类要求 居民区 南面，20m 居民，300人 居民区 东面，20m 居民，300人

# 4、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 2、声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 3、地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 4、地下水执行《地下水环境质量标准》（GBT 14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：医疗废物暂存间异味执行《恶臭污染物排放标准》（14554-93）表2 标准限值要求。 废水：执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理要求。 噪声：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修改单）和《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》中的有关规定；医疗废物和医疗废水处理站污泥执行执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013 年修改单；医疗废水处理站污泥清掏执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目外排废水经市政污水管网进入永兴县污水处理厂处理后达标排放，总量控制指标已由永兴县污水处理厂总量中调剂分配。 |

# 5、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1、建筑施工期工艺流程图 本项目位于永兴县便江街道永兴大道215号，项目已投产运行，故不对施工期进行分析。 2、营运期生产工艺流程及产污环节图 本项目为医疗卫生项目，主要功能为医院，非工业生产性项目。污染影响时段主要为运营期，其基本工序及污染工艺流程，如下图所示： 图5-1 营运期生产工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： 由上述运作流程可知，项目在营运期的主要产污环节包括： ①、废水：由上述生产工艺可知，项目运营过程中产生的废水污染源主要包括医疗废水和生活污水。 ②、废气：由于本项目不设锅炉、备用发电机；所有检测仪器均采用电作为能源；且项目不设厨房；废水处理规模较小，不进行生化处理；因此项目产生的废气主要为医疗废物暂存室臭气。 ③、噪声：项目营运期间产生的噪声主要为诊室、治疗室及住院部人员活动产生的人为噪声。 ④、固废：根据建设单位提供的资料，营运期间固废主要为医疗垃圾、生活垃圾及废水处理污泥等。 主要污染工序及源强分析 一、运营期污染源分析 1、大气污染源分析 由于本项目不设锅炉、备用发电机；所有检测仪器均采用电作为能源，故无燃料废气产生；因此，项目运营期产生的大气污染物主要为医疗废物暂存室臭气。 根据现场调查，医疗废物暂存过程中会发酵产生少量的臭气，主要污染物为H2S和NH3等有机气体，由于项目医疗废物均及时由郴州市医疗废物集中处置中心集中处置，医疗废物在暂存间放置时间不长，产生的废气量较小，经加强通风后，对周边环境影响不大。 2、水污染源分析 本项目废水主要为医疗废水和职工生活污水。 （1）医疗废水 医疗废水主要是从医院的诊疗室、病房和门诊部等排放的医疗废水，用水定额参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）。 ①住院病人综合用水 二级以下医院（全院综合）300L/床·d，项目设置病床数35张，住院病人综合用水量为10.5t/d（3832.5t/a）。排放系数按0.8计，则住院病人污水排放量为8.4t/d（3066t/a）。 ②门诊用水 门诊医疗用水定额为20L/人·次，本项目日门诊人数为50人，门诊用水量为1.0 t/d（365t/a）。 综上所述，本项目医疗用水合计11.5t/d（4197.5t/a），污水产生系数按0.8计，则产生的医疗废水量为9.2t/d（3358t/a）。一般医疗废水污染物主要包括如下两类：其一是病原性微生物，其二是有毒有害的物理化学污染物，参照《医院污水处理技术指南》中的类比调查数据可知，一般医疗废水中污染物及其产生浓度见表5-2。 （2）职工生活污水 本项目共有员工20人，均不在院内食宿，项目年工作365天，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），员工生活用水量以每人每天45L计，员工生活用水量0.9m3/d（328.5t/a）， 排放系数按0.8计，则生活污水排放量为0.72t/d（262.8t/a）。 本项目用水量见表5-1，各类废水产生量及产生浓度见表5-2。 表5-1 本项目用水量一览表 序号 项目 单位 数量 用水定额 用水量（t/d） 用水量（t/a） 排水量（t/a） 1 门诊病人用水 L/人·次 50 20 1.0 365 292 2 住院病人用水 L/床·d 35 300 10.5 3832.5 3066 3 职工生活用水 L/人·d 20 45 0.9 328.5 262.8 4 合计 4526 3620.8 表5-2 废水产生量及产生浓度一览表 污染类型 污染物产生量（t/a） COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 污染物浓度（mg/L） 250 100 80 30 1.6×108（个/L） 医疗废水 3358t/a 1.12 0.45 0.36 0.13 7.2×105（个/a） 污染物浓度（mg/L） 350 250 200 30 / 职工生活污水 262.8t/a 0.09 0.066 0.052 0.008 / 合计 污染物浓度（mg/L） 255 107 86 30 1.45×108（个/L） 废水量3620.8t/a 1.21 0.51 0.41 0.14 6.9×105（个/a） 本项目医疗废水和职工生活污水一同进入污水处理设施进行处理，再采用紫外线进行消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准后，经城市污水管网排入永兴县污水处理厂进行处理后达标排放，本项目废水排放情况见表5-3。 表5-3 废水排放情况一览表 污水类型 污染物产生量（t/a） COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 产生污染物浓度（mg/L） 255 107 86 30 1.45×108（个/L） 废水量 3620.8t/a 1.21 0.51 0.41 0.14 6.9×105（个/a） 环保设施去除率 80% 85% 80% 70% / 排放污染物浓度（mg/L） 51.2 16.5 17.8 8.7 5000（个/L） 废水量 3620.8t/a 0.243 0.078 0.085 0.041 23.798（个/a） 图3：水平衡图（单位：t/d） 3、噪声污染源分析 项目营运期噪声主要为医院社会活动噪声以及空调室外机噪声，其噪声值在55-65dB(A)之间。 表5-4 项目设备噪声一览表 序号 污染源 距离（m） 源强 dB(A) 1 医院社会活动噪声 1 60~65 2 空调室外机 1 55 4、固体废物污染源分析 项目营运期间产生固体废物主要为生活垃圾，医疗废物和污水处理设施污泥。 （1）医疗废物 医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性或其他危害的废物。 A、感染性医疗废物 感染性废物是医院的污染物之一，危险废物编号HW01。项目产生的感染性废物按每日产生5kg 计，医院产生的感染性废物总量约1.825t/a。经收集暂存于危废暂存间委托郴州市医疗废物集中处置中心集中处置。 B、损伤性医疗废物 主要是用过废弃的或一次性的注射器、针头、玻璃、锯片、药盒、及其它可能引起切伤刺伤的器物，危险废物编号HW01。医院产生的损伤性废物按每日1.0kg计，医院产生的锐器总量为0.365t/a，装入锐器盒内，经收集暂存于危废暂存间委托郴州市医疗废物集中处置中心集中处置。 C、药物性医疗废物 主要是医院过期的、废弃的药品等。类比其他正在运营的医院项目产排污情况，药物废物产生量约0.1t/a，经收集暂存于危废暂存间委托郴州市医疗废物集中处置中心集中处置。 （2）污水处理站污泥 根据医院项目进行类比分析及医疗调查分析，污水处理站产生的沉淀污泥量约为2.0t/a。污泥定期清理后委托郴州市医疗废物集中处置中心集中处置。 （3）一般医疗废物 一般医疗废物主要为诊疗过程中产生的包装盒、盐水盒、盐水袋等，根据国内同类医院类比调查，产生量约0.5t/a，外售外单位综合利用。 （4）生活垃圾 本项目医院职工生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计算，职工人数为20 人；住院部病人生活垃圾产生量按1.0kg/（床•d）计算，病床数量35 张；门诊病人垃圾产生量按0.1 kg/（人•d）计算，门诊接待人数50人/d，则总生活垃圾产生量为41kg/d、14.965t/a，经收集后交由环卫部门统一清运处理。

# 6、项目产生主要污染物及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活废水 262.8m³/a | COD | 350mg/L，0.09t/a | 医疗废水生活污水一并经一体化污水处理设施收集处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准后排入市政污水管网进入永兴县污水处理厂处理后达标排放 |
|  |  | BOD5 | 250mg/L，0.066 t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.052t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.008t/a |  |
|  | 医疗废水3358m³/a | COD | 250mg/L，1.12t/a |  |
|  |  | BOD5 | 100mg/L，0.45t/a |  |
|  |  | SS | 80mg/L，0.36t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.13t/a |  |
|  |  | 粪大肠菌群 | 7.2×105（个/a） |  |
| 固 体 废 物 | 职工、病人生活 | 生活垃圾 | 14.956t/a | 委托环卫部门处置 |
|  | 危险废物 | 感染性医疗废物 | 1.825t/a | 委托郴州市医疗废物集中处置中心集中处置 |
|  |  | 损伤性医疗废物 | 0.365t/a |  |
|  |  | 药物性医疗废物 | 0.1t/a |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 2.0t/a |  |
|  | 一般医疗废物 | 一般医疗废物 | 0.5t/a | 外售外单位综合利用 |
| 噪声 | 社会活动噪声、空调外机噪声 | 55～65dB（A） | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目位于永兴县便江街道永兴大道215号，项目已建成运营，对周边区域生态环境造成的影响较小。 |

# 7、环境影响分析

一、施工期环境影响分析及防治措施 项目已建成运营，故不存在施工期。 二、运营期环境影响分析及防治措施 1、大气环境影响分析及防治措施 1.1臭气 本项目恶臭产生源主要为医疗废物暂存间及废水处理设施；医疗废物暂存过程中会发酵产生少量的臭气，主要污染物为H2S和NH3等有机气体。由于项目医疗废物均及时由郴州市医疗废物集中处置中心集中处置，医疗废物在暂存间内放置时间不长，产生的废气量较小，经加强通风后，对周边环境影响不大。 2、废水环境影响分析及防治措施 根据建设单位提供资料，本项目影像科照片采用数码打印，无洗印废水产生；因此，本项目废水主要为医疗废水和职工生活污水。 本项目医疗废水和职工生活污水一同进入污水处理设施（设计处理规模为20m3/d）处理，再采用紫外线进行消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理排放标准后，经城市污水管网排入永兴县污水处理厂处理后外排。本项目废水排放情况见表7-1。 表7-1 废水排放情况一览表 污水类型 污染物排放量（t/a） COD BOD5 SS NH3-N 粪大肠菌群 废水量 3620.8/a 0.243 0.078 0.085 0.041 23.798（个/a） 排放污染物浓度（mg/L） 51.2 16.5 17.8 8.7 5000（个/L） GB18466-2005 预处理排放标准（mg/L） 250 100 60 / 5000（个/L） （1）污水处理工艺 本工程的非病区排水和病区排水混合排放，污水进入医院自建的污水处理站处理，本项目办公生活污水和病区污水合流排放。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）可知：“出水排入城市污水管网（终端已建有正常运行的二级污水处理厂）的非传染病医院污水，可采用一级强化处理工艺。”项目污水处理设施均采取加盖密封措施。 本项目废水经“混凝沉淀+紫外线消毒”工艺预处理后，使出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的表2预处理标准后经市政污水管道排入永兴县污水处理厂处理后外排。 本项目废水处理工艺流程见图7-1所示。 图7-1 医院污水处理站处理工艺流程图 工艺流程说明： 格栅：是拦截大颗粒的悬浮物质和切碎凝聚的软体物质(纸屑、破布或食物残渣等)，防止水泵或管道阻塞的重要设备，它是用平行排列的数根竹条或铁条等制成，间隙为10~20mm为宜，放置时使栅条与水流方向水平线呈60°角倾斜，以利于清除被阻留的残渣，为防止管道沉淤和阻留物被冲散，应使格栅前后的污水流速保持在0.6至1.0m/s，格栅阻留下的物质因含有大量的病原体，清除时应进行消毒处理。 调节池：调节池的功能是调节处理水量和水质的不均匀性。据调查，医院的高峰负荷出现时，其小时最大耗水量最高可达每日耗水量的1/7，且污水最高污染浓度往往在耗水量最高时段出现。连续运行时，其有效容积按日处理水量的6~8小时计算，项目调节池容积5m3。 混凝沉淀池：即选用无机絮凝剂和有机阴离子配制成水溶液加入污水中，便会产生压缩双电层，使污水中的悬浮微粒失去稳定性，胶粒物相互凝聚使微粒增大，形成絮凝体、矾花。絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀，从而去除污水中的大量悬浮物，从而满足水处理的要求。为提高分离效果，可适时、适量加入助凝剂。混凝剂一般采用聚丙烯酰胺（PAM）、聚合氯化铝（PAC）、聚合硫酸铁（PFS）等。混凝沉淀池的水力停留时间约4h，混凝沉淀池容积为5m3。 消毒池：是医院污水处理设施中的主要构筑物之一。采用紫外线消毒系统，消毒接触池接触时间≥1h，消毒池容积与沉淀池容积相同，容积为5m3。 事故池：根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）“12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存污水处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”。本项目排水量为9.2m3/d，设置事故池容积为5m3，以贮存污水处理系统事故或其它突发事件时医院污水，事故池进行防渗防腐处理。 本项目属于水污染影响型建设项目，排放方式为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）的规定，评价等级为三级B，不进行水环境影响预测，仅评述项目废水依托污水处理厂处理的环境可行性。 根据永兴县城市总体规划，本项目属于永兴县污水处理厂纳污范围，该污水处理厂位于永兴县便江镇铜角湾村彭家组，设计规模为2.5万m3／日处理能力，采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用改良A2/O处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。 本项目废水排放量为9.2m3/d，本项目污水处理设施设计处理规模为20m3/d，其处理能力能够满足处理要求；由表7-1可知，处理后能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理排放标准要求。因此，本项目采用污水处理设施处理可行。 本项目污水处理设施设置在南面院内空坪内，经污水处理站处理后废水排入项目西面永兴大道市政污水管网，再排入永兴县污水处理厂处理。 3、噪声环境影响分析及防治措施 本项目营运期噪声主要产生于空调噪声、医院社会噪声等，噪声级55-65dB(A)，根据各噪声源的产噪特征、所处位置以及传播途径，项目有针对性的分别采取以下噪声防治措施： （1）病患、陪护人员以及医护人员等产生的嘈杂声主要集中于本大楼内部，噪声源强相对较小，经墙壁隔声后对室外声环境的影响很小； （2）入院机动车辆为非固定噪声源，所产生的内部交通噪声具有间歇性、流动性等特征，难以从传播途径上进行降噪，一般通过采取加强对车辆管理、禁止鸣笛、减速行驶等措施加以控制，其影响主要限于院内； 项目运营期噪声经距离衰减后能够达标排放，对本项目对周围环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析及防治措施 本项目运营期产生的固体废物包括危险固废、一般医疗废物和生活垃圾，分述如下。 （1）危废 危险废物包括医疗废物、污水处理污泥及少量废药物药品。上述危废按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关规定，遵照计划的运送时间、路线，采用防渗漏、防锐器穿透的专用密闭包装物分类收集、运送至危废暂存间。 项目危废暂存间拟设于医院南面院内空坪1楼（院内为停车场），全封闭建设，占地面积约5m2，设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物实施分类收集，初级包装由专用医疗废物袋（红色、黑色、黄色）分类包装。其中：红色：纱布、棉球、手纸各类受污染的纤维制品；黑色：一次性针头，玻璃器皿及各类金属毁形物；黄色：一次性输液管、注射器及相关塑料制品；项目所用各类危废包装材料由当地医疗主管部门统一发放，危废用初级包装后再放入防锐器、防渗漏的密闭箱内，稳定堆存于全封闭的危废间。项目危废常温暂存，室内设有空调调节温度，每2天由外委的资质机构清运1次，同时按《医疗废物管理条例》（HJ421-2008）相关要求对暂存间定期消毒和清洁。 项目医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》（国务院[2003]第380号令）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部[2003]第36号令）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013修订）相关规定进行分类收集、贮存及日常管理。 （2）一般医疗废物 一般医疗废物主要为诊疗过程中产生的包装盒、盐水盒、盐水袋等，根据国内同类医院类比调查，产生量约0.5t/a，外售外单位综合利用。 （3）办公生活垃圾 本项目办公生活垃圾由各楼层设置的小型垃圾桶收集，每日由保洁人员集中打包送至当地环卫部门在建设路放置的垃圾推车，实现日产日清。 遵循固废“资源化、无害化、减量化”的处理处置原则，本项目各类固体废物均采取有效、妥善的处理措施。在加强日常管理的前提下，不会对周围环境造成二次污染。 5、外环境对本项目的影响 根据调查，本项目位于永兴县便江街道永兴大道215号，评价范围内周围主要为商住用地，外环境对本项目影响主要来源于永兴大道的交通噪声。本项目停车场利用南面院内空坪作为停车场，面积为50m2，本项目日接待病人为50人，均为附近居民，故本项目停车场完全可满足本项目看诊病人。 为了减少交通对本项目的病人影响，建议建设单位严格控制室内音响和高噪声设备噪声影响，以减少交通及商业噪声对病人的影响。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境》（HJ964-2018）中附录A对建设项目的分类，本项目医疗卫生服务业属土壤环境影响评价行业分类表中的“社会事业与服务业的卫生和社会工作”中的“其他”类，为Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 7、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——地下水》（HJ610-2016）中附录A对建设项目的分类，本项目医疗卫生服务业属土壤环境影响评价行业分类表中的“社会事业与服务业的医院”中的“报告表”类，为Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 8、环境风险分析 对照《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目涉及导则附录B中的危险物质包括、氯气、盐酸等，风险潜势初判过程如下表7-2所示。 表7-2 项目环境风险潜势初判 生产装置 危险物质 物质产生缘由 物质类型 最大存在量 临界量 污水处理系统及配套地表设施 氯酸钠 污水消毒用药剂 原辅料 30kg 100t 盐酸 原辅料 60kg 7.5t 消毒 次氯酸钠 84消毒液所含成分 原辅料 1.3kg 5t 检验 科室 硫酸 物料 本身 原辅料 5kg 10t 硝酸 原辅料 4kg 7.5t 初判结果：Q=0.0003+0.008+0.00026+0.0005+0.000533=0.009593＜1，即环境风险潜势为I 注：根据项目原辅料贮存特性，盐酸、氯酸钠、次氯酸钠最大储存量等于其最大存在量，84消毒液的次氯酸钠含量取最大值6.5%，质量换算过程不考虑密度（即1m3=1t） 项目主要风险物质特性见下表7-3。 表7-3 项目主要危险物料特性表 物料 理化特征 标识类别 危害特性 毒物危害程度分级 氯酸钠 常温下为无色立方晶体或三方结晶或白色粉末，味咸而凉 第5.1类氧化剂 有强氧化性，与有机物或还原性物质摩擦或撞击能引起烧或爆炸 大鼠急性经口LD50 1200mg/kg，对皮肤和黏膜有局部刺激作用，制剂有70%粉剂和25%颗粒剂 次氯酸钠 微黄色溶液，有似氯气的气味 第8.2类碱性腐蚀品 不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性 经常用手接触本品的人，手掌大量出汗，指甲变薄，LD50:8500mg/m³ 盐酸 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味 第8.1类酸性腐蚀品 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤 LD50：无资料 LC50：4600mg/m3，1小时（大鼠吸入） 硫酸 无色透明油状液体，无臭 第8.1类酸性腐蚀品 遇水大量放热，遇金属可产猛烈反应，发生爆炸或燃烧，有强腐蚀性 LD50：2140mg/kg(大鼠经口)；LC50：510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入) 硝酸 无色透明发烟液体，有酸味 第8.1类酸性腐蚀品 强氧化剂，与金属产生猛烈反应，可发生爆炸；与还原剂接触可引起燃烧，具有强腐蚀性 / 据此，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为“简单分析”，按附录A相关要求进行简单分析，详见表7-4。 表7-4 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 永兴湘亚医院建设项目 建设地点 永兴县便江街道永兴大道215号 地理坐标 门诊部 经度 113°115736 纬度 26°117038 主要危险物质及分布 盐酸：污水处理间的耗材暂存点； 氯酸钠：污水处理间的耗材暂存点； 次氯酸钠：各科室配套的消毒药剂暂存点； 硫酸：检验科室 硝酸：检验科室 环境影响途径及危害后果 项目用地范围内存在的大部分危险物质与空气混合可产生爆炸性混合物，有毒、有腐蚀性，对环境的影响主要考虑燃烧或爆炸时产生的二次污染及各危险物质相互之间及其本身与空气之间发生的化学反应中形成的二次污染物 风险防范措施要求 构建完善的消防系统、编修突发环境事故应急预案并积极落实 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 评价依据：Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为“简单分析”。 建设项目周围主要环境敏感目标分布情况：详可参见环评报告正文中表22。 环境风险识别：对照导则附录B识别出相关危险物质，其最大存在情况参见表37；主要影响环境的途径为燃烧二次污染及卸漏事故。 环境风险分析：大气：各危险物质与空气不直接发生反应，氯酸钠等与其他物质混合会形成爆炸性混合物，在适宜条件下发生爆炸，产生二次污染，硝酸烟雾可分解产生二氧化氮，硫酸与金属进行氧化还原反应时产生二氧化硫，上述二次污染物均对环境有危害；总的来说，各危险物质与空气或自身相互之间不发生反应（或不生成污染物质）。地表水及地下水：各类危险物质如因泄露而进入水体，对生物产生毒害效应。 5、环境风险防范措施及应急要求：（1）加强设备的密封及设备与管道的联接密封，减少物质泄漏的可能性。（2）危废间、污水间内设置火灾自动报警及消防联动系统，储备合适的灭火剂、灭火器材和足够的水源，对院内职工及家属要加强环保、安全方面教育，在该类场所进行禁烟、禁火管控，醒目处张贴标识。（3）项目建设单位应委托或自行编制应急预案并严格执行相关要求。 6、分析结论：项目采取的风险防范措施可行 此外，鉴于项目所属行业特征，医疗废水、医疗废物的风险防范尤为重要。暂存的医疗废物收集不当或在院内短暂的运输过程中发生泄露及自建的污水处理措施完全失效，造成风险事故排放均会严重影响环境。建设单位应加强危废收集、暂存、转运全过程的监督管理，将医疗废物处置应急内容纳入评价提出编制的应急预案内。 综上所述，项目运营期在采取相应防范措施的基础上可将风险事故发生的概率及其危害降至最低。从环境风险角度分析，项目风险可控，采取的措施可行，风评自查表见附表。 9、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属鼓励类第“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 10、选址合理性分析 本项目设于永兴县便江街道永兴大道215号，不在水源保护区、自然保护区、风景名胜区、湿地公园等环境敏感地区。项目选址位于居民相对集中区域（永兴县城区），方便就医人群；临城区道路而设，交通便利；区域水、电、通信等市政设施齐全。根据现场勘查，项目所在区域（指评价范围内，下同）无潜在影响就医环境的工业企业。项目所在区域市政污水管网已铺设完成，项目产生废水均可通过市政污水管网排入永兴县污水处理厂进行处理，满足该要求。表明选址、用地符合当地规划。 本项目利用现有场地进行诊疗服务，不新建主体设施，对周边的环境影响较小。项目运营期产生的医疗废物均由郴州市医疗废物集中处置中心集中处置；自建污水站运行产生恶臭经引风机收集后引至绿化带排放，并在污水处理站四周进行绿化；产生噪声仅为空调噪声、医院社会噪声，经距离衰减后，可达标排放。故本项目施工期、运营期产生的污染物经合理处置后，对周边环境影响较小。 11、环保投资及环境保护竣工验收 根据建设项目环境保护的要求，为确保工程运行过程中涉及到的各项环保措施落实到位，在项目建设总投资中须投入一定比例的环保资金用于污染治理。项目总投资约180万元，其中环保投资36万元，占总投资额的20%，各项环保投资估算及环境保护竣工验收见表7-5和表7-6。 表7-5 工程环保投资估算一览表 序号 项目 治理措施 费用（万元） 1 废水 污水处理站（处理工艺为：一级强化处理+紫外线消毒，设计处理能力为20m3/d），污水管网改造 21 2 废气 医疗废物暂存间恶臭：排气扇，喷洒除臭剂，机械排风系统，定期定时处置 2 污水处理站废气：引风机，喷洒除臭剂、周边绿化 5 4 固废 医疗废物暂存室，收集后定期送至郴州市医疗废物集中处置中心（优艺环保科技（郴州）有限公司）处理 7 垃圾桶，生活垃圾委托环卫部门清运 1 5 合计 36 表7-6 项目环境保护竣工验收一览表 阶段 项目 防治措施 执行标准 运营期 职工生活污水、医疗综合废水 污水处理站（处理工艺为：一级强化处理+紫外线消毒，设计处理能力为20m3/d） 《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）表2中的预处理标准 污水处理站废气 引风机，喷洒除臭剂、周边绿化 《医疗机构污水排放要求》（GB18466-2005）表3中的标准规定 医疗废物暂存间恶臭浓度 排气扇，喷洒除臭剂，机械排风系统，定期定时处置 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 医疗废物、污水处理设施污泥 医疗废物暂存室（5m2）交郴州市医疗废物集中处置中心集中处置 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改 生活垃圾 生活垃圾桶 合理处置 根据《建设项目环境保护管理条例》及其他环境保护法律法规规定，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目竣工后，建设单位应当向审批该建设项目环境影响报告表的环境保护主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。环境保护设施经验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。项目自主验收工作流程：企业自查（资料、设备等齐全）——现场核查——编写验收监测方案——验收监测——核对环评和批复——编写验收报告——提出建议——整改（完毕）——组织专家等相关单位人员进行验收——整改意见——整改完毕——公示（20天或一个月）——上传环保部自主验收平台。 竣工环境保护验收范围为与本项目有关的各项环境保护措施，包括为污染防治和保护环境所建成或配套的工程、设备、装置及相关措施等，具体见表7-6。 12、环境管理要求与监测计划 1、环境管理制度 根据本项目的实际情况，由建设单位设环境管理机构，至少配备1名环保专职人员，负责医院环境管理工作和环境监测计划的实施。具体工作如下： 贯彻执行国家、省、地方及行业部门的各项环保政策、法规、标准，根据本项目实际情况，编制相应的环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行； 负责污染源调查，建立污染源档案，治理设施运行档案，定期外委资质机构并配合其开展污染源排放情况的监测工作； 制定切实可行的污染源排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，各级环保责任指标、节能及降耗指标，并组织落实各项指标，定期进行考核； 组织和落实有关环境保护法律法规及相关专业知识的学习，使医护职工掌握有关环境保护的一些基本知识；配合环境保护行政主管部门进行相关的环境保护宣传。 负责对项目周边公众的联络、解释、答复和协调本项目运行过程中环保措施的实施以及取得的绩效。 按《环境保护图形标志—排放口（源）》、《排污口规范化整治要求（试行）》等法律法规要求，对自建的污水处理系统废水（混合废水）排放口、固废暂存点、危废间设置与之相对应的环境保护标志牌，注明污染物名称，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 2、环境监测计划 环境监测工作是环境管理的基础，能及时、真实地反映项目排污情况及对环境的污染状况，有利于环保主管部门管理工作的顺利开展。根据《排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）》及《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）相关要求，本项目的环境监测计划建议见表7-7。 表7-7 营运期监测计划一览表 类别 监测点 监测因子 频次 监测方法 监测机构 废气 污水处理间周界外最高浓度点 硫化氢、氨气、臭气浓度、氯气 1次/季度 所对应的排放标准中推荐的监测分析方法 有资质 机构 污水处理间内 甲烷 废水 污水处理系统混合废水排放口 CODcr、BOD5、氨氮、总氮、悬浮物、动植物油、LAS、色度、粪大肠菌群、pH值 1次/季度 噪声 医院东、西、南、北厂界外1m处 （共4个点位） 等效连续A声级 1次/季度

# 8、建设项目拟采取的防治的措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 医疗废物暂存间 | 臭气 | 排气扇，喷洒除臭剂，机械排风系统，定期定时处置 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活废水262.8m³/a | COD、BOD、NH3-N、SS | 医疗废水生活废水一并经污水处理站（处理工艺为：一级强化处理+紫外线消毒，设计处理能力为20m3/d）收集处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准后排入市政污水管网进入永兴县城镇污水处理厂处理后达标排放 | 达标排放 |
|  | 医疗废水4496.8m³/a | COD、BOD、NH3-N、SS、粪大肠菌群 |  |  |
| 固 体 废 物 | 危险废物 | 感染性医疗废物 | 交由郴州市医疗废物集中处置中心集中处置 | 合理处置 |
|  |  | 损伤性医疗废物 | 交由郴州市医疗废物集中处置中心集中处置 |  |
|  |  | 药物性医疗废物 | 交由郴州市医疗废物集中处置中心集中处置 |  |
|  |  | 污水处理站污泥 | 交由郴州市医疗废物集中处置中心集中处置 |  |
|  | 一般医疗废物 | 一般医疗废物 | 外售外单位综合利用 |  |
|  | 职工、病人生活 | 生活垃圾 | 收集后由环卫部门清运处理 |  |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声主要产生于医院社会噪声以及空调室外机等，噪声级55-65dB(A)，通过绿化带和距离衰减后能够达标排放，对外环境影响不大。 |
| 生态保护措施及预期效果： 营运期的各污染物经采取相应措施处理后达标排放，对周边生态环境影响甚微。 |

# 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 永兴湘亚医院投资180万元在永兴县便江街道永兴大道215号建设永兴湘亚医院建设项目，主要从事医疗服务，该医院医疗机构类别为综合医院，规划设置35张床位，项目建筑面积约1939m2，项目日最大接待病人数约50人。 2、环境质量现状结论 （1）环境空气：项目拟建区域环境空气质量较好，达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准限值。 （2）地表水环境：项目地表水的各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，地表水环境质量较好。 （3）声环境：项目拟建地声环境质量较好，声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 3、环境影响结论 （1）环境空气影响分析结论 本项目恶臭产生源主要为医疗废物暂存间及废水处理设施；医疗废物暂存过程中会发酵产生少量的臭气，主要污染物为H2S和NH3等有机气体。由于项目医疗废物均及时由郴州市医疗废物集中处置中心集中处置，医疗废物在暂存间内放置时间不长，产生的废气量较小，经加强通风后，对周边环境影响不大。 （2）水环境影响分析结论 本项目医疗废水和职工生活污水一同进入污水处理站（处理工艺为：一级强化处理+紫外线消毒，设计处理能力为20m3/d）处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理排放标准后，经市政污水管网排入永兴县污水处理厂处理，处理达标后最终外排，对周围环境影响较小。 （3）噪声影响分析 本项目运营期噪声主要为医院社会噪声以及空调室外机噪声，通过墙壁隔声和距离衰减后，对周边环境影响较小。 （4）固体废物环境影响结论 项项目营运期间产生固体废物主要为生活垃圾，医疗废物和污水处理设施污泥。其中生活垃圾交由环卫部门统一处理；感染性医疗废物、损伤性医疗废物、药物性医疗废物统一收集后在医疗废物暂存室暂存定期交由郴州市医疗废物集中处置中心集中处置。 项目固废经过合理处置后，不会对周边环境产生影响。 4、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属鼓励类第“三十七、卫生健康”中的“5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。 5、公众参与 项目建设单位参照《环境影响评价公众参与办法》，在评价期间以发放调查表的形式开展了公众参与工作。根据反馈的意见，项目周边居民、单位对本项目的建设均持支持态度。 6、环境风险 根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本项目Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为“简单分析”。项目运营期在采取相应防范措施的基础上可将风险事故发生的概率及其危害降至最低。从环境风险角度分析，项目风险可控，采取的措施可行。 7、评价总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要建设单位重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策及相关法律法规的要求，加强对污染物的治理工作，加强对各类污染源的管理，严格执行“三同时制度”及相关的环保法律法规，又能达到环境保护的目标。从环保角度考虑，项目的建设是可行的。 二、建议 1、设立环保岗位，监督和管理污水、固废、声等处理设施的运行情况，杜绝事故排放。 2、进一步做好垃圾分类工作，对于可回收的垃圾应分别放置，给以明确标识，并加大宣传力度，让人们自觉养成良好的分类放置习惯。 3、建议对污水处理站的工作人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查。 4、本项目营运过程中及时反馈周边群众的意见，维护群众利益。 5、本项目选址应充分尊重周边居民意见。 6、本项目污水处理站应严格按照《医院污水处理工程技术规范》进行设计、施工、处理。 7、严格执行建设项目的竣工环境保护验收制度，根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）相关规定完成自主验收，并上报郴州市生态环境局永兴分局。

预审意见： （公 章） 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： （公 章 ） 经办人： 年 月 日

审批意见： （公 章 ） 经办人： 年 月 日

附图一：项目地理位置图

附图二：项目所在地水系图

附图三：项目现场图片

附图四：平面布置图

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：医疗机构执业许可证

附件4：租赁合同

附件5：医疗废物处置合同

附件6：公众参与调查表

附表2

项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级√ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5-50km□ | 边长=5km□ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500-2000t/a□ | ＜500t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10） 其他污染物（硫化氢、氨气） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准 | 附录D√ | 其他标准 |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区√ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源 | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他√ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5-50km□ | 边长=5km√ |
|  | 预测因子 | 预测因子（硫化氢、氨气） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | K＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（硫化氢、氨气、臭气浓度） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（ ） | 无监测√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a | NOx：（0）t/a | 颗粒物：（0）t/a | VOCs：（0）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

附表3

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 √ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他√ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 √；平水期 √；枯水期 √；冰封期 □ 春季 √；夏季 √；秋季 √；冬季 √ | 生态环境保护主管部门√；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期√；枯水期 □；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他√ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （ ） | 监测断面或点位个数（）个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ 生化需氧量、悬浮物、粪大肠、化学需氧量、LAS、色度、动植物油、氨氮、pH值） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类√；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期√；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标√；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标√；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标√；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区√ 不达标区□ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ |
|  | 预测情景 | 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  |  | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求√ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标√ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 水环境控制单元或断面水质达标√ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求√ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （参见表35） | （参见表7-1） | （参见表7-1） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证 编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施√；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测√ | 手动√；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （混合废水排放口） |
|  |  | 监测因子 | （） | （CODcr、BOD5、氨氮、总氮、悬浮物、动植物油、LAS、色度、粪大肠菌群、pH值） |
|  | 污染物排放清单 | √ |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |

附表4

建设项目环境风险自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 氯酸钠 | 盐酸 | 次氯酸钠 | 硫酸 | 硝酸 |
|  |  | 存在总量/t | 0.03 | 0.06 | 0.0013 | 0.005 | 0.004 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 6000 人 | 5km范围内人口数 10万人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1( | F2( | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1( | S2( | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1( | G2( | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1( | D2( | D3( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q<1■ | 1≤Q<10( | 10≤Q<100( | Q>100( |
|  | M值 | M1( | M2( | M3( | M4( |
|  | P值 | P1( | P2( | P3( | P4( |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1( | E2( | E3( |
|  | 地表水 | E1( | E2( | E3( |
|  | 地下水 | E1( | E2( | E3( |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ ( | Ⅳ( | Ⅲ( | Ⅱ( | Ⅰ■ |
| 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( | 简单分析■ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害■ | 易燃易爆■ |
|  | 环境风险 类型 | 泄露■ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放■ |
|  | 影响途径 | 大气■ | 地表水■ | 地下水■ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法( | 经验估算法( | 其他估算法( |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB( | AFTOX( | 其他( |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | （1）加强设备的密封及设备与管道的联接密封，减少物质泄漏的可能性。（2）危废间、污水间内设置火灾自动报警及消防联动系统，储备合适的灭火剂、灭火器材和足够的水源，对院内职工及家属要加强环保、安全方面教育，在该类场所进行禁烟、禁火管控，醒目处张贴标识。（3）项目建设单位应委托或自行编制应急预案并严格执行相关要求。 |
| 评价结论与建议 | 项目存在事故风险的可能性，但建设单位在认真执行评价所提出的各项综合风险防治措施后，可把事故发生概率及危害降至最低，环境风险水平可接受 |
| 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# Text boxes

损耗2.1

10.5

住院病人用水

11.5

医疗用水

11.5

8.4

新鲜水16.3

损耗0.2

1

门诊用水

0.8

损耗0.18

0.72

9.92

0.9

永兴县污水处理厂

自建污水处理站

职工生活用水

项目所在地

污水处理站

N

一楼：药房+门诊大厅+导医台+DR检测室+医疗废物暂存室

二楼：男科+妇科+治疗室+化验室+B超室+手术室+处置室

三楼：男、妇科治疗室+理疗室

停车场

四楼：护士站+医生办公室+处置室+病房

医疗废物暂存间

五、六楼：病房

大   门

七楼：办公室+财务室+仓库

大   门

项目所在地