建设项目环境影响报告表

项目名称：    铜角湾煤矿煤矸石加工项目

建设单位：     郴州睿海煤矸石有限公司

编制日期：2020年12月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 铜角湾煤矿煤矸石加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 郴州睿海煤矸石有限公司 |
| 法人代表 | 邓海江 | 联系人 | 邓海江 |
| 通讯地址 | 湖南省郴州市永兴县便江街道塘门村桐木冲组 |
| 联系电话 | 16673501313 | 传真 | / | 邮政编码 | 423300 |
| 建设地点 | 便江街道铜角湾村铜角湾煤矿 |
| 立项审批部门 | 永兴县发展和改革局 | 批准文号 | 永发改备[2019]117号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代号 | C4220非金属废料和碎屑的加工处理 |
| 占地面积 （平方米） | 20000 | 绿化面积（平方米） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 其中：环保投资（万元） | 46 | 环保投资占总投资比例（%） | 23 |
| 评价经费（万元） | / | 投产日期 | 2021年10月 |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来 煤矸石是采煤和洗煤过程中排放的固体废物，是一种在成煤过程中与煤层伴生的一种含碳量较低、比煤坚硬的黑灰色岩石。煤矸石若弃之不用，不仅占用大片土地，煤矸石中的硫化物溢出或浸出还会污染大气、农田和水体等。目前，随着城市建设及经济的迅速发展，建筑行业也迅猛发展，煤矸石作为一种基础的建筑材料，应用于水泥制造、筑路、制砖等领域。 郴州睿海煤矸石有限公司成立于2019年，公司经营范围：煤矸石加工、销售；建筑垃圾综合治理及其再生利用；环保领域内的科学技术研发、推广服务；生态保护及环境治理业务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 郴州睿海煤矸石有限公司与湖南省煤业集团湘永矿业有限公司签订了铜角湾煤矿（隶属湖南省煤业集团湘永矿业有限公司）产生的煤矸石综合利用协议，由郴州睿海煤矸石有限公司对煤矸石进行综合利用，煤矸石破碎加工生产砂石然后外售。 郴州睿海煤矸石有限公司拟在湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿指定开发区域，建设铜角湾煤矿煤矸石加工项目。项目分两期建设，每期建设1条煤矸石破碎加工生产线，一期具有年破碎加工8万吨煤矸石的生产能力，二期具有年破碎加工16万吨煤矸石的生产能力，两期建设完成后具有年破碎加工24万吨煤矸石的生产能力。本次评价包括一期和二期的建设内容。 本项目产品有着十分广阔的市场前景，具有良好的经济效益。项目生产原料为湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿产生的煤矸石，解决了其煤矸石堆存占用土地，生态破坏等问题，节约了土地资源并减少了生态破坏。此外，本项目还给当地村民提供了就业岗位，带动了地方经济的发展。因此，本项目本项目具有明显的经济效益、社会效益和环境效益。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，建设单位应对该项目进行环境影响评价，编制环境影响评价文件。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订），项目属“三十四、环境治理业—101、一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用—其他”，需要编制环境影响报告表。为此，郴州睿海煤矸石有限公司委托湖南邦源九和环境科技有限责任公司对该项目开展环境影响评价工作。环评单位接受委托后，在当地有关部门的协助下对该项目进行了现场踏勘和资料收集，在工程分析及影响分析基础上，结合本项目特点，按照国家相关技术规范编制了本项目环境影响报告表，待审批后作为工程设计和项目环境管理的依据。 二、建设内容及规模 1、项目组成 项目位于永兴县便江街道办铜角湾村铜角湾煤矿，项目计划用地20000m2（其中一期用地5000m2，二期用地15000m2），项目总建筑面积5000m2。项目计划建设移动分筛、破碎生产线2条，新建办公生活区及相关生产配套设施。 项目用地均在湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿堆存的煤矸石用地范围内。目前，湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿煤矸石堆存于两处，一大一小。本项目对这两处煤矸石进行开发利用。将大的矸石堆场所在地定为项目二期厂址（项目厂址1），小的矸石堆场所在地定为项目一期厂址（项目厂址2）。 项目一期是对项目一期厂址处煤矸石进行开发利用，建设一条煤矸石破碎加工生产线，并配套建设辅助生产、办公生活设施，具有年破碎加工8万吨煤矸石的生产能力。 对项目一期厂址处煤矸石开发利用结束后，项目进行二期建设，对项目二期厂址处煤矸石进行开发利用。项目二期，在项目一期厂址处煤矸石破碎加工生产线保持不变动的情况下，项目二期厂址处再新增一条煤矸石破碎加工生产线，配套新增建设辅助生产设施，办公生活设施依托一期工程，两期完成后，2条生产线同时运行，形成年破碎加工24万吨煤矸石的生产能力。 项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成。两期建设内容的详细情况见表1。 表1 项目建设内容一览表 项目组成 工程名称 一期建设内容 二期建设内容 主体工程 煤矸石破碎筛分车间 1条煤矸石破碎加工生产线，生产能力8万吨/年，建筑面积1250m2 1条煤矸石破碎加工生产线，生产能力16万吨/年，建筑面积2300m2 公辅 工程 办公生活区 6间活动板房，建筑面积300m2 与一期共用 给水 利用湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿已有的供水设施 利用湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿已有的供水设施 排水 雨污分流，项目厂区初期雨水收集后汇入雨水沉淀池循环利用，不外排，后期雨水经截排水沟排入地表水体。洗车废水经沉淀后回用车辆冲洗，不外排；生活污水经化粪池收集处理后用作农肥。 雨污分流，项目厂区初期雨水收集后汇入雨水沉淀池循环利用，不外排，后期雨水经截排水沟排入地表水体。洗车废水经沉淀后回用车辆冲洗，不外排；生活污水经化粪池收集处理后用作农肥。 供电 利用湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿已有的供电设施 利用湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿已有的供电设施 储运 原料堆场 建筑面积150m2 建筑面积300m2 工程 产品堆场 建筑面积200m2 建筑面积400m2 环保工程 废气 粉尘、扬尘 煤矸石破碎筛分生产线各生产设施安装喷淋装置，在设备处设置喷头；厂区封闭，输送带廊道密闭；厂区地面硬化；产品堆场喷淋洒水降尘，产品堆场封闭并地面硬化 煤矸石破碎筛分生产线各生产设施安装喷淋装置，在设备处设置喷头；厂区封闭，输送带廊道密闭；厂区地面硬化；产品堆场喷淋洒水降尘，产品堆场封闭并地面硬化 废水 生活污水 化粪池，容积3m3，生活污水经化粪池处理后作农肥。 与一期共用 洗车废水 沉淀池1个，厂址出入口处，容积为4m3。洗车废水经洗车废水沉淀池沉淀后全部回用，不外排。 沉淀池1个，厂房出口，容积为4m3。洗车废水经洗车废水沉淀池沉淀后全部回用，不外排。 地面冲洗废水 沉淀池1个，破碎筛分车间出口，容积为4m3。废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排。 沉淀池1个，破碎筛分车间出口，容积为4m3。废水经沉淀池沉淀后全部回用，不外排。 初期雨水 分区分段设置，厂区四周修建截排水沟，初期雨水通过导流收集后汇入雨水沉淀池（70m3），无外排，后期雨水经挡水板人工切换后经雨水沟排入地表水体。 分区分段设置，厂区四周修建截排水沟，初期雨水通过导流收集后汇入雨水沉淀池（200m3），无外排，后期雨水经挡水板人工切换后经雨水沟排入地表水体。 固废 生活垃圾 设垃圾桶，委托环卫部门清运 设垃圾桶，委托环卫部门清运 一般固废暂存间 建筑面积40m2 建筑面积40m2 危废暂存间 面积20m2 与一期共用 噪声 选用低噪声设备，基础减震，隔声，加装减震垫，设消声器 选用低噪声设备，基础减震，隔声，加装减震垫，设消声器 2、产品方案 项目产品方案见表2。项目产品主要用于砖厂制砖原料，建筑筑路等的原材料。 表2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 规格 一期产量 二期产量 全部建成后产量 产品质量标准要求 1 砂石 ≤5mm 4.8 万t/a 9.6万t/a 14.4 万t/a 符合《建设用砂》（GB/T14684-2011） 符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）； 2 碎石 5-30mm 3.2 万t/a 6.4万t/a 9.6 万t/a 符合《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011） 符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010）； 3、主要生产设备 项目主要生产设备见表3。 表3 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 一期数量（台/套） 二期数量（台/套） 全厂数量（台/套） 1 给料机 / 1 1 2 2 移动式筛分机 1680 1 1 2 3 破碎机 100t/h 1 0 1 4 破碎机 200t/h 0 1 1 5 滚筒筛 / 1 1 2 6 铲车 / 1 1 2 7 输送带 / 4 4 8 8 水泵 / 1 1 2 4、主要原辅材料及能源消耗 （1）原料来源 本项目原料主要为湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿废弃的煤矸石（项目二期厂址处堆存有近3000万吨，占地约10000m2，项目一期厂址处堆存有30多万吨，占地约2500m2），煤矸石年处理量24万t/a，其中一期8万t，二期新增16万t，全部建成后年消耗24万t。项目一期厂址处煤矸石可利用年限约4-5年，二期厂址处煤矸石可利用年限不低于125年。 煤矸石的成分复杂，但绝大多数煤矸石除含少量炭质外，主要以硅、铝为主，其次是硫、铁、钙、镁、钠、磷、钛等元素。 项目一期、二期厂址的位置关系示意图见图1。 图1 项目一期、二期厂址位置关系示意图 此外，项目原料还有建筑废渣，主要为为拆除民房及混凝土道路时产生的建筑垃圾，主要成分为碎砖类、废混凝土块等。年消耗量约2100t，其中一期700t，二期1400t，全部建成后年消耗2100t。主要来自永兴县境内的建筑废渣。根据建设单位的市场调查，仅永兴县城所在区域产生的建筑废渣不低于1万吨/年，因此，项目所需的建筑废渣原料来源有保障。 （2）主要原辅材料及能源消耗情况 项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表4 主要原辅材料及能源用量一览表 序号 名称 单位 一期消耗量 二期消耗量 全部建成后消耗量 1 煤矸石 t/a 79313.237 15.8628.559 237941.796 2 建筑废渣 t/a 700 1400 2100 3 水 t/a 1410 1904.5 3314.5 4 电 kW·h 15万 25万 40万 三、总平面布置 本项目一期、二期两个厂址的平面布置如下： 项目一期厂址分为办公区与生产区，办公生活区位于南侧，生产区包括煤矸石破碎筛分车间、产品堆场、洗车平台、洗车废水沉淀池等。煤矸石破碎筛分生产车间、位于西北侧，原料堆场位于北侧。产品堆场位于西侧；洗车平台及洗车废水沉淀池、地磅设置于一期厂址入口处。 项目二期厂址不设置办公区，依托一期厂址处办公区，仅设生产区，生产区包括煤矸石破碎筛分车间、产品堆场、洗车平台、洗车废水沉淀池等。煤矸石破碎筛分生产车间位于东南侧。原料堆场位于中部，产品堆场位于南侧，洗车平台及洗车废水沉淀池位于二期厂址入口处。 项目一期、二期厂址的生产区通过场外道路连接乡村道路。厂区整体布局按工艺流程来布置，物料流向顺畅，总平面布置紧凑、完善。具体见附图2平面布置示意图。 四、公用工程及辅助设施 1、给排水 给水：本工程用水主要为员工办公生活用水、生产线抑尘用水、地面洒水抑尘，均利用湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿已有的供水设施。 排水：项目厂区初期雨水收集后汇入雨水沉淀池循环利用，不外排，后期雨水经截排水沟排入地表水体。洗车废水经沉淀后回用车辆冲洗，不外排；生活污水经化粪池收集处理后用作农肥。 2、供电 利用湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿已有的供电设施。 3、运输 项目建筑废渣原料的运输由供货方负责，不由本次评价的建设单位负责。运输路线主要是：S212省道-永康路-436乡道-厂区。 项目产品通过汽车外运，运输由购买方负责，不由本次评价的建设单位负责。运输路线主要是：厂区-436乡道-永康路-S212省道。 4、原料、产品堆场 项目设置有原料堆场和产品堆场，其中原料堆场主要用于堆存建筑废渣，产品堆场用于产品的堆存。设置的原料堆场和产品堆场均为三面建立围挡，仅留进出口，顶棚采用彩钢结构。项目原料堆场建筑面积450m2（其中一期150m2，二期300m2）；项目产品堆场建筑面积600m2（其中一期200m2，二期400m2）。 五、劳动定员、工作制度 1、劳动定员 项目劳动定员为10人（一期5人，二期新增5人），工作人员在项目区内办公，不在项目生活区内食宿。 2、工作制度 项目建成后全年工作300天，单班制，每天工作时间8h。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目一期、二期厂址煤矸石堆现状照片如下： 项目一期厂址煤矸石堆现状1 项目一期厂址煤矸石堆现状2 项目二期厂址煤矸石堆现状1 项目二期厂址煤矸石堆现状2 图2 项目一期、二期厂址煤矸石堆现状照片 项目区域除生态环境受到破坏和扬尘污染外，不存在其他主要环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 永兴县地处湖南省东南部、郴州地区北陲，位于东经112°43′～113°35′，北纬25°54′～26°29′之间。地域狭长形似蚕，东西长90km，南北宽10.8至56km。全县土地总面积为1979.4km2，占湖南省土地总面积的0.93%。县境北接耒阳市，南连苏仙区，东北、东南、西南依次与安仁、资兴、桂阳三县毗邻。全县21个乡镇除高亭镇、太和镇之外，其余均与外县交界。县境距首都北京铁路里程1860km，距省会长沙280km，距郴州市40km，距南粤广州445km。 项目位于郴州市永兴县便江街道办铜角湾村铜角湾煤矿，项目二期厂址地理坐标东经113°4'50.40"，北纬26°7'55.65"；项目一期厂址地理坐标东经113°4'50.38"，北纬26°7'44.68"。 2、地形地貌 全县地貌似蚕形，东部多山，西部以丘陵为主，中部丘陵及河谷平地间布，便江、永乐江横贯县境。东部为罗霄山脉余脉，自七甲乡入境，走向龙形市、大布江，形成以中山为主的山地地貌；东南部为罗霄山八面山余脉，自鲤鱼塘镇原千冲乡入境，向北延伸，横亘县境中东部，插入于茶永盆地，形成中低山、高丘为主的组合型地貌；北部为罗霄山脉武功山余脉南翼，自樟树镇入境，呈斜带状绵延于中西部，与茶永盆地相衔；西部为南岭山脉阳明山余脉东端，自三塘乡入境，呈东南梯降，于中部与茶永盆地过渡带交接。山地占全县面积28.6%，海拔300～800m；丘陵、岗地占全县面积53.36%，海拔500～300m以下；河谷平地占全县14.99%。 3、气候气象 永兴县属中亚热带大陆湿润季风气候。境内热量丰富，光照充足，雨量充沛，四季分明。小盆地冷热气候变化明显，山丘气候类型多样。年平均气温17.6℃，极端最高气温42℃，极端最低气温-5.6℃，年平均日照时数1625.2小时，照率37.0%。全年无霜期307天。年平均降雨量1417.0mm，最大达1986.8mm，最小的915.9mm。光、热条件配合基本同季。常年风向东北风，夏季主导风向偏南风。多年平均风速1.2m/s，日最大降雨量358mm。 4、水文 永兴水能资源丰富，理论蕴藏量11.32万千瓦，可开发水能9.54万千瓦；境内有大小河流149条，其中控制流域面积在10km2上的53条，年平均径流总量为15.45亿m3。分为便江水系和永乐江水系，主干便江属湘江水系耒水支流中游，源于桂东县黄洞乡，境内河段全长43.5km，河面宽100～200m，坡降0.32‰，流域面积1444.8平方公里；主干永乐江属于湘江水系洣水下游的一大支流，源自资兴市烟坪乡毛鸡仙，境内河长36.7km，坡降1.82‰，流域面积531.2平方公里。境内有便江、西河两条河道，西河属便江水系一级支流。便江上承东江，下接湘江，直入长江，一年四季通航，下游自东向西穿中境汇耒水，左纳西河水，右集塘市河。 县内各河流水质均为软水，适合农田灌溉和工业用水；地下水质类型以重碳酸钙镁型为主，其次是重碳酸钾，矿化度较低，利于做饮用水。 便江位于项目北侧约800m。 5、动植物情况 永兴县属亚热带常绿阔叶林区，具备植物生长发育的优越自然条件，植物资源丰富，主要植物有96科685种，其中乔木树种64科468种，引进树种13科22种，栽培的作物110余种，已被广泛利用的优势种群有油茶、杉、松、竹、樟、梓、楠、桐等。但由于几次大的乱垦滥伐，资源量锐减，许多珍贵植物濒临灭绝，境内现存珍稀植物有水松、银杏、红豆杉、杜仲、桢楠、厚朴等约22种。植物资源的总体分布现状，以东部山区为重心，向西逐减。水平分布呈东乔西灌、南竹北松、中间乔灌相见布局。垂直分布依次为高山胡枝子草地、阔叶林、针阔混交林、马尾松油茶混交林、油茶林。尤以油茶（俗称茶籽树）、马尾松分布最广。项目所在地植被以灌木林地为主。 根据现场踏勘，项目所在地内无自然保护区，无名胜古迹，区内未见珍稀野生动植物。

区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表5。 表5 本区域环境功能区划 编号 项目 功能属性及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的要求 2 声环境功能区 2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值 3 水环境功能区 便江，渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气 （1）区域达标情况 本次评价收集了郴州市生态环境局发布的2019年1月-12月郴州市环境空气质量状况中的永兴县环境空气质量状况，结果汇总如表6所示。 表6 永兴县2019年环境空气质量状况 污染物 评价指标 现状浓度（μg/m3） 标准值 （μg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 9 60 15 达标 NO2 年平均质量浓度 22 40 55 达标 PM10 年平均质量浓度 43 70 61.4 达标 PM2.5 年平均质量浓度 31 35 88.6 达标 CO 日均值第95百分位浓度均值 1300 4000 32.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度均值 105 160 62.6 达标 根据上表可知，2019年永兴县城区常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均值或百分位数平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其2018年修改单中的相关标准。因此，项目区为达标区。 （2）项目所在地环境空气质量现状 建设单位委托郴州市力方检测技术有限公司于2020年10月15-21日对项目所在区域大气环境现状进行了监测。监测内容见表7，监测期间气象参数见表8，监测结果见表9。 表7 项目大气监测内容 监测点位置 与项目位置关系 | 监测因子 监测频次、时间 项目厂址1内（G1） 项目二期厂址内 TSP 监测日均值，连续监测7天，同步记录气象参数 （本次监测时间2020.10.15-10.21） 铜角湾工区（G2） 项目一期厂址西北约270m，项目二期厂址西南约160m 项目厂址2内（G3） 项目一期厂址内 项目厂址2下风向（G4） 项目一期厂址下风向约500m 表8 气象参数表 点位名称 日期 天气 风向 气温（℃） 气压（kPa） 风速（m/s） 湿度（%） 项目厂址1（二期厂址）内 10.15 | 阴 北 19.4 97.84 2.1 48 10.16 阴 北 15.9 97.89 1.4 47 10.17 阴 北 16.7 98.23 2.3 50 10.18 阴 北 18.1 97.95 1.5 49 10.19 阴 北 14.9 98.41 2.3 54 10.20 阴 北 16.4 98.15 2.0 49 10.21 阴 北 15.7 98.19 1.7 51 表9 大气监测结果 单位：mg/m3 监测点 监测时间 TSP监测值范围 占标率（%） 超标倍数 项目厂址1（二期厂址）内（G1） 2020.10.15-10.21 0.179-0.283 59.7-94.3 0 铜角湾工区（G2） 0.106-0.279 35.3-93 0 项目厂址2（一期厂址）内（G3） 0.109-0.256 36.3-85.3 0 项目厂址2（一期厂址）下风向（G4） 0.177-0.234 59-78 0 标准限值（日均值） 0.3 达标情况 达标 由监测结果可知，4处大气监测点位处TSP监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准。 2、地表水环境 根据郴州市生态环境局永兴分局发布的《永兴县环境质量报表》（第342期），永兴县环境监测站于2019年9月2日-5日对便江水域塘门口断面和交界断面：锦里村、注江入耒水入河口、承坪乡河东村低州大桥、西河南香大桥、满天星水库进行了水质监测，监测的25个项目平均值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 项目所在区域地表水水系属便江，报表中属于便江水域的监测断面为塘门口断面。监测时间2019年9月5日，相应的监测数据见表10。 表10 水质监测结果 单位：mg/L pH无量纲 监测断面 项目 监测结果 标准限值 达标情况 塘门口 水温（℃） 21.4 - - pH 7.22 6-9 达标 电导率（ms/m） 19 - - DO 6.90 ≥5 达标 CODMn 2.7 ≤6 达标 COD 9 ≤20 达标 BOD5 3.5 ≤4 达标 NH3-N 0.033 ≤1.0 达标 TP 0.04 ≤0.2 达标 TN 0.45 ≤1.0 达标 Cu 0.00131 ≤1.0 达标 Zn 0.00374 ≤1.0 达标 氟化物 0.24 ≤1.0 达标 硒 0.0004L ≤0.01 达标 As 0.0083 ≤0.05 达标 Hg 0.00004L ≤0.0001 达标 Cd 0.000474 ≤0.005 达标 六价铬 0.007 ≤0.05 达标 Pb 0.00028 ≤0.05 达标 氰化物 0.001L ≤0.2 达标 挥发酚 0.0003L ≤0.005 达标 石油类 0.01L ≤0.05 达标 LAS 0.05L ≤0.2 达标 硫化物 0.005L ≤0.2 达标 粪大肠菌群（个/L） 143 ≤10000 达标 由表可知，塘门口断面各项监测因子的监测值均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、声环境 建设单位委托郴州市力方检测技术有限公司于2020年10月20-21日对项目所在区域声环境进行了监测，监测结果见表11。 表11 噪声监测结果 单位：dB（A） 编号 监测点 监测时间 Leq 昼间 夜间 N1 厂址1（二期厂址）厂界东 10.20 55.5 44.6 10.21 54.8 46.0 N2 厂址1（二期厂址）厂界南 10.20 53.8 46.3 10.21 55.8 45.3 N3 厂址1（二期厂址）厂界西 10.20 55.7 44.3 10.21 55.7 45.2 N4 厂址1（二期厂址）厂界北 10.20 55.2 46.0 10.21 56.3 46.4 N5 康绪村 10.20 54.7 45.1 10.21 55.6 46.4 N6 安置房 10.20 56.6 47.8 10.21 55.2 45.3 N7 厂址2（一期厂址）厂界东 10.20 56.8 44.8 10.21 54.1 44.2 N8 厂址2（一期厂址）厂界南 10.20 54.3 45.3 10.21 55.8 47.0 N9 厂址2（一期厂址）厂界西 10.20 55.6 46.6 10.21 55.4 45.6 N10 厂址2（一期厂址）厂界北 10.20 56.3 45.5 10.21 56.1 45.1 N11 铜角湾工区（散户） 10.20 55.6 46.3 10.21 56.9 46.6 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值 / ≤60 ≤50 从以上监测数据可知，项目各噪声监测点位的噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 4、土壤环境 建设单位委托郴州市力方检测技术有限公司于2020年10月21日对项目所在区域土壤环境进行了监测，土壤理化性质见表12，土壤监测结果见表13。 表12 土壤理化性质表 点号 T1：厂址1（二期厂址）内南侧 时间 10月21日 经度 113.122533°E 纬度 26.132968°N 层次 0-0.2m 现场记录 颜色 红棕 实验室测定 pH值 6.87 结构 块状 阳离子交换量 15 质地 壤土 氧化还原电位 527 砂砾含量 9.20% 饱和导水率（cm/s） 3.28 其他异物 无 土壤容重（kg/m3） 1124 孔隙度 38% 点号 T2：厂址1（二期厂址）内北侧 时间 10月21日 经度 113.113280°E 纬度 26.12197°N 层次 0-0.2m 现场记录 颜色 红棕 实验室测定 pH值 6.91 结构 块状 阳离子交换量 17 质地 壤土 氧化还原电位 536 砂砾含量 10.70% 饱和导水率（cm/s） 2.85 其他异物 无 土壤容重（kg/m3） 1097 孔隙度 40% 点号 T3：厂址2（一期厂址）内 时间 10月21日 经度 113.125694°E 纬度 25.134299°N 层次 0-0.2m 现场记录 颜色 红棕 实验室测定 pH值 6.82 结构 块状 阳离子交换量 16 质地 壤土 氧化还原电位 505 砂砾含量 9.70% 饱和导水率（cm/s） 2.91 其他异物 无 土壤容重（kg/m3） 1084 孔隙度 39% 表13 土壤监测结果分析 监测点位 项目 监测值 超标率 最大超标倍数 标准值 评判结果 T1厂址1（二期厂址）内南侧 pH 7.18 - - - - 砷 28.9 0 0 60 低于 镉 0.04 0 0 65 低于 六价铬 ND 0 0 5.7 低于 铜 50 0 0 18000 低于 铅 32.8 0 0 800 低于 汞 0.512 | 0 0 38 低于 镍 78 0 0 900 低于 四氯化碳 ND 0 0 2.8 低于 氯仿 ND 0 0 0.9 低于 氯甲烷 ND 0 0 37 低于 1，1-二氯乙烷 ND 0 0 9 低于 1，2-二氯乙烷 ND 0 0 5 低于 1，1-二氯乙烯 ND 0 0 66 低于 顺-1，2-二氯乙烯 ND 0 0 96 低于 反-1，2-二氯乙烯 ND 0 0 54 低于 二氯甲烷 ND 0 0 616 低于 1，2-二氯丙烷 ND 0 0 5 低于 1，1，1，2-四氯乙烷 ND 0 0 10 低于 1，1，2，2-四氯乙烷 ND 0 0 6.8 低于 四氯乙烯 ND 0 0 53 低于 1，1，1-三氯乙烷 ND 0 0 840 低于 1，1，2-三氯乙烷 ND 0 0 2.8 低于 三氯乙烯 ND 0 0 2.8 低于 1，2，3-三氯丙烷 ND 0 0 0.5 低于 氯乙烯 ND 0 0 0.43 低于 苯 ND 0 0 4 低于 氯苯 ND 0 0 270 低于 1，2-二氯苯 ND 0 0 560 低于 | 1，4-二氯苯 ND 0 0 20 低于 乙苯 ND 0 0 28 低于 苯乙烯 ND 0 0 1290 低于 甲苯 ND 0 0 1200 低于 间二甲苯+对二甲苯 ND 0 0 570 低于 邻二甲苯 ND 0 0 640 低于 硝基苯 ND 0 0 76 低于 苯胺 ND 0 0 260 低于 2-氯酚 ND 0 0 2256 低于 苯并[a]蒽 ND 0 0 15 低于 苯并[a]芘 ND 0 0 1.5 低于 苯并[b]荧蒽 ND 0 0 15 低于 苯并[k]荧蒽 ND 0 0 151 低于 二苯并[a，h]蒽 ND 0 0 1.5 低于 茚并[1，2，3-cd]芘 ND 0 0 15 低于 萘 ND 0 0 70 低于 䓛 ND 0 0 1293 低于 T2厂址1（二期厂址）内北侧 pH 7.19 - - - - 砷 20.5 0 0 60 低于 镉 0.09 0 0 65 低于 六价铬 2L 0 0 5.7 低于 铜 57 0 0 18000 低于 铅 43.2 0 0 800 低于 汞 0.384 | 0 0 38 低于 镍 52.3 0 0 900 低于 T3厂址2（一期厂址）内 pH 7.35 - - - - 砷 23.8 0 0 60 低于 镉 0.06 0 0 65 低于 六价铬 2L 0 0 5.7 低于 铜 53 0 0 18000 低于 铅 56.7 0 0 800 低于 汞 0.267 0 0 38 低于 镍 42.6 0 0 900 低于 ND表示未检出。 由表可知，三处土壤监测点各土壤监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表14 项目主要环境保护目标 环境要素 环境保护目标 坐标 方位、距离（一期厂址） 方位、距离（二期厂址） 功能 规模 保护级别 经度/E 纬度/N 大气环境 铜角湾学校 113.079283 26.138085 西北960m 西北560m 学校 约300人 GB3095-2012二级 铜角湾村 113.080201 26.139636 北1130m 北730m 居住 约360人 康绪村 113.081038 26.135070 北560m 北160m 居住 约20人 安置房 113.078956 26.135028 西北540m 西北150m 居住 约800人 曹家 113.081767 26.135929 北660m 北260m 居住 约160人 邓家湾 113.084857 26.137163 东北900m 东北500m 居住 约200人 彭家 113.087325 26.138032 东北1180m 东北830m 居住 约80人 铜角湾工区散户 113.079021 26.130468 西北190m 西南150m 居住 约10人 竹鸡冲 113.075469 26.126659 西南450m 西南680m 居住 约20人 檀树下 113.080684 26.122882 南600m 南940m 居住 约40人 小冲 113.086649 26.131337 东北550m 东500m 居住 约40人 26度阳光 113.088923 26.132066 东北770m 东620m 居住 约400人 金穗家园 113.087979 26.128118 东640m 东南720m 居住 约200人 廖家 113.076204 26.154138 东北2710m 东北2330m 居住 约100人 西关冲 113.080480 26.154782 北2500m 北2100m 居住 约80人 桐子窝 113.064563 26.139815 西北1960m 西北1760m 居住 约40人 龙王殿 113.075131 26.122072 西南840m 西南1140m 居住 约80人 大湾上 113.060873 26.119519 西南2120m 西南2320m 居住 约40人 东茅塘 113.081134 26.108382 南2220m 南2545m 居住 约80人 坨下垅 113.083119 26.116021 东南1400m 东南1740m 居住 20人 码头冲 113.087861 26.114884 东南1660m 东南1960m 居住 约60人 熊家湾 113.090511 26.136878 东北1290m 东北990m 居住 约300人 倪家铺 113.091809 26.135172 东北1280m 东北1060m 居住 约60人 平上 113.093698 26.139271 东北1720m 东北1430m 居住 约240人 铜角村幼儿园 113.091485 26.138396 东北1470m 东北1170m 学校 师生约120人 电力嘉苑 113.087714 26.121059 东南1010m 东南1280m 居住 约300人 麻冲口 113.089559 26.125060 东南940m 东南1110m 居住 约32人 许家坳 113.089902 26.120404 东南1270m 东南1500m 居住 约60人 竹影山庄 113.094247 26.122062 东南1480m 东南1640m 居住 约600人 永兴县幼儿园（碧水分园） 113.097514 26.114374 东南2280m 东南2500m 学校 师生约150人 永兴县碧水小学 113.098346 26.114621 东南2340m 东南2550m 学校 师生约3500人 龙山华府 113.100127 26.118087 东南2230m 东南2400m 居住 约400人 教师新村 113.102380 26.121026 东南2200m 东南2320m 居住 约500人 富荣小区 113.098796 26.120629 东南1970m 东南2120m 居住 约200人 广惠珑璟城 113.094998 26.128461 东1380m 东南1410m 居住 约400人 丰尚国际广场一期 113.096275 26.125908 东南1580m 东南1660m 居住 约800人 吕兴花园 113.098979 26.125393 东南1830m 东南1910m 居住 约200人 永兴县中医医院 113.099601 26.126509 东南1880m 东南1940m 医院 约600人 永兴县实验中学 113.100223 26.127753 东南1920m 东南1950m 学校 师生约2100人 碧水嘉苑 113.101168 26.128590 东1010m 东南1280m 居住 约400人 和悦小区 113.100803 26.133354 东北2050m 东1950m 居住 约300人 井凉街社区 113.103737 26.133456 东北2345m 东2235m 居住 约1000人 白头狮村 113.096334 26.144185 东北2290m 东北1960m 居住 约360人 湘永社区 113.089425 26.144506 东北1920m 东北1530m 居住 约1200人 白寺村 113.085176 26.146802 东北2030m 东北1620m 居住 约400人 声环境 康绪村 113.081038 | 26.135070 北560m 北160m 居住 约20人 GB3096-2008 2类 安置房 113.078956 26.135028 西北540m 西北150m 居住 约800人 铜角湾工区散户 113.079021 26.130468 西北190m 西南150m 居住 约10人 地表水环境 便江 北1200m 北800m 渔业用水区 小河 GB3838-2002 Ⅲ类 生态环境 植被、水土资源 项目周边500m范围内 - 土壤 农田、耕地 项目周边50m范围内 - 表15 项目运输沿线主要环境保护目标 环境要素 保护目标 与运输线路的方位、距离 坐标 规模 环境功能 保护级别 大气环境 铜角湾工区散户 西40m N：26.130468 E：113.079021 约10人 居住区 GB3095-2012及修改单中二级标准 檀树下 北70m N：26.122882 E：113.080684 约40人 居住区 电力嘉苑 北30m N：26.121059 E：113.087714 约300人 居住区 许家坳 东20m N：26.120404 E：113.089902 约60人 居住区 声环境 铜角湾工区散户 西40m N：26.130468 E：113.079021 约10人 居住区 （GB3096-2008）2类标准 檀树下 北70m N：26.122882 E：113.080684 约40人 居住区 电力嘉苑 北30m N：26.121059 E：113.087714 约300人 居住区 许家坳 东20m N：26.120404 E：113.089902 约60人 居住区 |

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单中的相关标准。 表16 环境空气质量标准限值 单位：mg/Nm3 污染物 1小时浓度值 8小时浓度值 日均浓度值 年均浓度值 标准来源 SO2 0.5 - 0.15 0.06 环境空气质量标准 （GB3095-2012）中的二级标准及2018年修改单 NO2 0.2 - 0.08 0.04 PM2.5 - - 0.075 0.035 PM10 - - 0.15 0.07 CO 10 - 4 - O3 0.2 0.16 - - TSP - - 0.3 0.2 2、地表水 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。标准值见表17。表17 地表水环境质量评价执行标准 单位：mg/L（pH除外） 序号 污染物 Ⅲ类标准 执行标准 1 pH值 6~9 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类标准 2 CODCr ≤20 3 SS / 4 BOD5 ≤4 5 氨氮 ≤1.0 6 溶解氧 ≥5 7 铜 ≤1.0 8 铅 ≤0.05 9 锌 ≤1.0 10 镉 ≤0.005 11 砷 ≤0.05 12 氟化物（以F-计） ≤1.0 13 总磷（以P计） ≤0.2 14 硫化物 ≤0.2 15 粪大肠菌群（个/L） ≤10000 16 石油类 ≤0.05 17 汞 ≤0.0001 18 挥发酚 ≤0.005 19 氰化物 ≤0.2 20 水温（℃） 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2 3、声环境 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表18 声环境质量标准限值 类别 单位 昼间 夜间 2类 dB（A） 60 50 4、土壤环境 建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地中的筛选值标准。标准限值见表19。 表19 第二类用地中的筛选值标准 单位：mg/kg 序号 污染物项目 CAS编号 筛选值 第二类用地 重金属和无机物 1 砷 7440-38-2 60 2 镉 7440-43-9 65 3 铬（六价） 18540-29-9 5.7 4 铜 7440-50-8 18000 5 铅 7439-92-1 800 6 汞 7439-97-6 38 7 镍 7440-02-0 900 挥发性有机物 8 四氯化碳 56-23-5 2.8 9 氯仿 67-66-3 0.9 10 氯甲烷 74-87-3 37 11 1，1-二氯乙烷 75-34-3 9 12 1，2-二氯乙烷 107-06-2 5 13 1，1-二氯乙烯 75-35-4 66 14 顺-1，2-二氯乙烯 156-59-2 596 15 | 反-1，2-二氯乙烯 156-60-5 54 16 二氯甲烷 75-09-2 616 17 1，2-二氯丙烷 78-87-5 5 18 1，1，1，2-四氯乙烷 630-20-6 10 19 1，1，2，2-四氯乙烷 79-34-5 6.8 20 四氯乙烯 127-18-4 53 21 1，1，1-三氯乙烷 71-55-6 840 22 1，1，2-三氯乙烷 79-00-5 2.8 23 三氯乙烯 79-01-6 2.8 24 1，2，3-三氯丙烷 96-18-4 0.5 25 氯乙烯 75-01-4 0.43 26 苯 71-43-2 4 27 氯苯 108-90-7 270 28 1，2-二氯苯 95-50-1 560 29 1，4-二氯苯 106-46-7 20 30 乙苯 100-41-4 28 31 苯乙烯 100-42-5 1290 32 甲苯 108-88-3 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 108-38-3， 106-42-3 570 34 邻二甲苯 95-47-6 640 半挥发性有机物 35 硝基苯 98-95-3 76 36 苯胺 62-53-3 | 260 37 2-氯酚 95-57-8 2256 38 苯并[a]蒽 56-55-3 15 39 苯并[a]芘 50-32-8 1.5 40 苯并[b]荧蒽 205-99-2 15 41 苯并[k]荧蒽 207-08-9 151 42 䓛 218-01-9 1293 43 二苯并[a，h]蒽 53-70-3 1.5 44 茚并[1，2，3-cd]芘 193-39-5 15 45 萘 91-20-3 70 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气： 执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。 表20 煤炭工业无组织排放限值 污染物 监控点 作业场所 煤炭工业所属装卸场所 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场 无组织排放限值/（mg/m3）（监控点与参考点浓度差值） 颗粒物 周界外质量浓度最高点 1.0 1.0 二氧化硫 — 0.4 2、废水 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准。 表21 污水排放标准 单位：mg/L（pH除外） 项目 pH SS CODCr BOD5 NH3-N GB8978-1996中的一级标准 6-9 70 100 20 15 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见表22。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。详见表23。 表22 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 70 55 表23 运营期噪声排放执行标准限值 单位：dB（A） 昼间 夜间 60 50 4、固废 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目生产废水及生活污水经相应处理措施后不外排；废气污染物主要为粉尘。因此，本项目不设置总量控制指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、施工期工艺流程 项目施工期工艺流程及产污环节见图3。 图3 施工期工艺流程及产污环节图 二、运营期工艺流程 项目运营期生产工艺流程及产污环节图见图4。 图4 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 原料煤矸石、经人工分拣除去废金属的建筑废渣，由铲车送至给料机，再由皮带机传送到滚筒筛进行分级，分级后粒径小于3cm的煤矸石、建筑废渣直接送至产品堆场，分级后粒径大于3cm的煤矸石由皮带输送机进破碎机进行破碎；破碎后送去移动筛分机再次分级，分级后小于3cm的煤矸石经皮带输送机送至产品堆场，大于3cm的煤矸石由皮带返回破碎机进行破碎，破碎后再次进入移动筛分机分级，小于3cm的煤矸石经皮带输送机送至产品堆场。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序 施工期间主要活动来自于厂房建造、设备安装等，产生的污染物主要为施工噪声、施工废水、施工废气、固体废物。 1、废气 （1）大气污染源强 施工建设过程中主要大气污染物为废气及扬尘。其中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气，扬尘主要来源于场地开挖、建筑材料（如水泥、石灰、砂子等）在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生扬尘污染；运输车辆往来造成地面扬尘。上述施工过程中产生的废气及扬尘将会造成对周围大气环境的污染，其中又以扬尘的危害较为严重。施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 （2）拟采取的防治措施 为避免项目施工扬尘对周围环境造成影响，必须采取合理可行的控制扬尘污染措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。提出如下环保措施： ①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如洒水抑尘、遮盖等，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节。 ②风速大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 ③谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。运输车辆出场时必须清洗车轮，做到净土出场。 ④建筑材料和建筑垃圾应采用封闭车辆及时清运。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘、载重卡车等产生的废气对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、废水 （1）水污染源强 本项目施工人员聘请当地村民，不在施工现场进行食宿，施工生活污水由当地村民已有的生活污水处理设施处理。项目施工期废水主要是施工工地废水。 施工工地废水主要为机械设备运转的冷却水和冲洗水。施工过程中机械设备运转的冷却水和冲洗水中含SS、石油类浓度较高，严禁任何废水未经处理随意排放。本项目施工期设置临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后，循环使用。 （2）拟采取的防治措施 ①做好施工期排水工程，施工废水经沉淀处理后循环使用。 ②本项目施工人员聘请当地村民，不在施工现场进行食宿，施工生活污水由当地村民已有的生活污水处理设施处理。 3、噪声 （1）噪声污染源强 本项目施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m）处噪声值在80~90dB(A)）的特征。施工期主要施工机械设备的噪声级见表24。 表24 施工期主要施工机械设备的噪声级 施工机械名称 距声源5m/声级值dB（A） 装载机 90 挖掘机 84 振捣机 80 电焊机 85 卡车 80 （2）拟采取的防治措施 由于施工噪声影响较大，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响。 ①从声源上控制：选用低噪声机械设备，在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ③建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ④合理安排施工作业时间，严禁在夜间（22:00~06:00）及午间（12:00~14:00）施工影响沿线居民休息，项目必须夜间施工，需取得当地环保部门批准。 ⑤做好劳动保护工作，为高噪声源附近操作作业人员配备防护耳塞或耳罩。 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要为少量建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。 建筑垃圾交渣土管理部门指定地点堆存；安装工程金属废料可进行回收。施工期间施工人员还将产生一定量的生活垃圾，每人每天的产生量按0.5kg计，最高10人/天，生活垃圾产生量为5kg/d，数量不大。施工单位应加强管理，设临时垃圾箱，妥善安排收集工地内产生的生活垃圾，并统一由环卫部门处理。 5、生态环境 本项目工程建设过程中使少部分植被遭到破坏，地表裸露，从而使地区的局部生态结构发生一定的变化。 本工程拟采取以下生态环境保护措施： ①合理选择施工期以及科学的施工方式。雨季施工时，应备有防雨布覆盖开挖面和土堆，防止汛期造成水土流失，平时应尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 ②设备堆放场、材料堆放场的防径流措施应加强，废土、废渣应及时填埋，防止出现废土、废渣处置不妥而导致的水土流失。 ③项目周边建临时围墙、及时清运弃土和及时夯实回填土。 二、运营期主要污染工序以及控制措施 1、运营期废气 项目不设置原料堆场，项目运营期废气主要是原料卸料、给料粉尘、破碎筛分生产线粉尘、产品铲装粉尘、原料、产品堆场粉尘、运输扬尘和汽车尾气。 （1）原料卸料粉尘 项目原料煤矸石堆存于矸石堆，不设置原料堆场，原料建筑废渣需要设置原料堆场。根据《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂的相关数据，项目原料建筑废渣卸料粉尘产生系数按0.01kg/t-卸料进行计算。项目一期建筑废渣700t/a，二期新增1400t/a，建成后总的量为2100t/a，则卸料粉尘产生量为：一期：0.007t/a，二期0.014t/a，建成后0.021t/a。 原料卸料在原料堆棚内进行，原料堆棚设置为半封闭式，且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘，可减少粉尘产生量，除尘效率按85%计算，则卸料粉尘排放量为一期：0.00105t/a，二期0.0021t/a，建成后0.00315t/a。 （2）原料给料粉尘 本项目给料设置在封闭车间内，且给料斗为下沉式，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中粒料加工厂的相关数据，原料进上料斗逸散性粉尘产生系数以0.0029kg/t-原料计，项目煤矸石、建筑废渣年用量约242100t（其中一期80700t/a，二期161400t/a），粉尘产生量约为0.7t/a（其中一期0.23t/a，二期0.47t/a），给料工序带水作业，作业过程中通过喷头洒水抑尘，运行时间按8h/d计，抑尘效率约为90%，则粉尘排放量约为0.07t/a（其中一期0.023t/a，二期0.047t/a），为无组织排放。 （3）筛分破碎生产线粉尘 筛分破碎生产线位于封闭厂房内，粉尘主要产尘点出现在滚筒筛、破碎、移动筛分。 破碎机、移动筛分机落料口处以及输送带输送过程中都会产生粉尘，项目物料输送采取密闭皮带机进行，因此，物料输送过程基本无粉尘产生。参考《逸散性工业粉尘控制技术》、《工业污染核算》等书，并类比调查同类型加工行业数据，破碎与筛分粉尘产生系数约为0.1kg/t-原料，则本项目一期煤矸石破碎筛分粉尘产生量约为8t/a，二期煤矸石破碎筛分粉尘产生量约为16t/a，两期建成运行后总的粉尘产生量为24t/a。 本项目破碎筛分工序设计在密闭工房措施，破碎前采取喷淋使原料含水率达到4%以上（本次环评按4%含水率达计算）。项目破碎筛分全部置于密闭空间内，且在工序进出料口及传输筛分工程中进行喷淋洒水除尘，参考相关文献《破碎筛分厂的粉尘污染及其治理》及喷淋除尘器的除尘参数等技术资料，密闭措施+喷淋措施综合除尘率取95%。 具体治理措施：破碎筛分生产线位于封闭厂房内，破碎机、移动筛分机等主要生产设备采取产尘点安装喷淋设施使原料含水率达到4%；且对破碎机、筛分及进料口、出料口采用固定式喷淋装置除尘，采用柔性出料口，可有效抑制破碎时粉尘的产生；生产车间安装移动式喷淋装置抑制粉尘。 采取上述治理措施后，破碎筛分粉尘为无组织排放，排放量情况为：项目一期破碎筛分粉尘排放量为0.4t/a，二期新增的破碎筛分粉尘排放量为0.8t/a，两期建成运行后总破碎筛分粉尘排放量为1.2t/a。 （4）原料、产品堆场扬尘 项目原料和产品堆场在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。本项目堆场面源排放量参考清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行估算： 式中：Q—堆场起尘强度，mg/s； μ—风速，m/s；风速平均值为1.2m/s； S—堆场表面积，m2。项目产品堆场表面积约为600m2（其中一期200m2，二期400m2），原料堆场表面积约为450m2（其中一期150m2，二期300m2）； W—物料含水率%，原料取2，产品取4。 在不采取任何防尘措施的情况下，项目产品堆场平均起尘量约为0.302t/a（其中一期0.133t/a，二期0.169t/a）；原料堆场平均起尘量为0.743t/a（其中一期0.327t/a，二期0.416t/a）。 环评建议建设单位原材料和产品须全部入棚（三面封闭，一面廠开，便于铲车和运输车辆进出）堆放，同时在围挡内安装喷淋装置，综合除尘效率可达85%。则产品堆场粉尘排放量为0.0453t/a（其中一期0.02t/a，二期0.0253t/a），原料堆场粉尘排放量为0.111t/a（其中一期0.049t/a，二期0.062t/a），属于无组织排放。 （5）产品装卸粉尘 本项目产品采用铲车进行铲装和卸载，装卸过程易产尘。选取交通部水运研究所和武汉工程学院提出的装卸起尘量的经验公式进行成品装车粉尘估算，公式为： 式1中：Q——物料装车时机械落差起尘量（kg/s）； u——平均风速（m/s），取1.2m/s； H——物料落差（m），取0.5m； ω——物料含水率（%），取4； t——物料装车所用时间（t/s），铲车一次铲挖量约5t，从铲挖到装车卸料用时约10s，折算后为0.5t/s。 经计算产品铲装产生的粉尘量约为0.011kg/s，本项目年产24万吨产品，年装车外售总用时约24万s，则粉尘产生量为2.64t/a（其中一期0.88t/a，二期1.76t/a），为瞬时无组织排放。项目产品铲装在半封闭的堆场（三面封闭，一面廠开，便于铲车和运输车辆进出）进行，本项目对产品堆场定期喷洒降尘，综合除尘效率可达85%。则粉尘排放量为0.396t/a（其中一期0.132t/a，二期0.264t/a）。 （6）运输扬尘 载重汽车道路运输扬尘采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行估算。具体公式为： 式中：Q——汽车行驶的起尘量（kg/辆）； V——汽车行驶速度（km/h），取20km/h； M——汽车载重量（t），取18t； P——道路表面物料量（kg/m2），本项目为水泥路，取0.1kg/m2； L——道路长度（km），厂内道路约0.2km。 通过计算，道路运输扬尘产生量为0.07kg/辆。本项目年运输次数约13450辆次，产尘量为0.94t/a（其中一期0.31t/a，二期0.63t/a）。通过定期对路面进行洒水抑尘后可减少产尘量70%，则最终排放量0.282t/a（其中一期0.093t/a，二期0.189t/a）。 （7）汽车尾气 本项目在运输过程中将产生汽车尾气，其中主要含有NOx、CO等污染物，由于厂内运输车辆较少，且厂区运输距离较短，汽车能源消耗量不大，产生的尾气量少，项目所在地的地域空阔，扩散情况好，少量汽车尾气经扩散降解后，对周围环境影响较小。 运营期各工序大气污染物产生量见表25。 表25 项目废气产排情况一览表 污染源 污染物 产生量及排放量 采取的措施 原料卸料粉尘 粉尘 一期产生0.007t/a；排放0.00105t/a； 二期产生0.014t/a；排放0.0021t/a； 总产生0.021t/a，总排放0.00315t/a 原料堆棚设置为半封闭式，且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘 原料给料粉尘 粉尘 一期产生0.23t/a；排放0.023t/a； 二期产生0.47t/a；排放0.047t/a； 总产生0.7t/a，总排放0.07t/a 封闭车间，作业过程进行喷雾洒水抑尘 煤矸石破碎筛分生产线 粉尘 一期产生8t/a；排放0.4t/a； 二期产生16t/a；排放0.8t/a； 总产生24t/a，总排放1.2t/a 进出料口喷水、工房密闭，高压喷雾装置除尘，出料口采用柔性出料口 原料、产品堆场扬尘 粉尘 原料堆场： 一期产生0.327t/a；排放0.049t/a； 二期产生0.416t/a；排放0.062t/a； 总产生0.743t/a，总排放0.111t/a 产品堆场： 一期产生0.133t/a；排放0.02t/a； 二期产生0.169t/a；排放0.0253t/a； 总产生0.302t/a，总排放0.0453t/a 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 产品装卸粉尘 粉尘 一期产生0.88t/a；排放0.132t/a； 二期产生1.76t/a；排放0.264t/a； 总产生2.64t/a，总排放0.396t/a 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 场内运输道路 扬尘 一期产生0.31t/a；排放0.093t/a； 二期产生0.63t/a；排放0.189t/a； 总产生0.94t/a，总排放0.282t/a 洒水抑尘、地面硬化 汽车尾气 NOx、CO等 少量 扩散降解 2、运营期废水 本项目废水主要为洗车废水、地面冲洗废水、抑尘用水、初期雨水和生活污水。 （1）洗车废水 项目在场内出口处设有洗车平台，主要对场内进出车辆轮胎进行清洗。本项目需要运输的原料（建筑废渣）用量约为2100t，产品为240000t。按照年工作300d，每辆车的运输量18t进行计算，则原料和产品平均每天共需要运输约45次，车辆冲洗次数约为45次（其中一期15次，二期30次）。 根据《建筑给水排水设计规范》，汽车冲洗用水定额为40-60L/辆次，本项目取50L/辆次，则洗车用水量为675m3/a（2.25m3/d）（其中一期225m3/a，二期450m3/a），损耗量为用水量的20%，则损耗量为135m3/a（0.45m3/d）（其中一期45m3/a，二期90m3/a）。经计算，洗车废水产生量为540m3/a（1.8m3/d）（其中一期180m3/a，二期360m3/a）。洗车废水经沉淀池处理后回用，不外排。只需要定期补充水，补充水量为135m3/a（0.45m3/d）（其中一期45m3/a，二期90m3/a）。 （2）地面冲洗废水 项目生产区（破碎筛分车间、原料堆场、产品堆场）面积约4600m2（其中破碎筛分车间面积3550m2、原料堆场面积450m2、产品堆场面积600m2）。破碎筛分车间地面需要定期进行冲洗，冲洗用水按2L/（m2•次），每3天冲洗一次计算，破碎筛分车间面积需要冲洗的地面面积3550m2（其中一期1250m2，二期2300m2），则冲洗用水量为710m3/a（其中一期250m3/a，二期460m3/a）。部分冲洗水将会蒸发损耗，产污系数按0.8计算，则地面冲洗废水量为568m3/a（其中一期200m3/a，二期368m3/a）。地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。只需要定期补充水，补充水量为142m3/a（其中一期50m3/a，二期92m3/a）。 （3）抑尘用水 1）破碎、筛分生产车间抑尘用水 项目破碎、筛分生产车间破碎机、滚筒筛、移动筛分机、输送带均设置喷雾设施。破碎、筛分生产车间抑尘用水根据物料的含水率进行计算。进入破碎筛分工序前，物料含水率按2%，经破碎筛分后物料含水率按4%计算，则项目破碎、筛分生产车间抑尘用水约为：240000×（4%-2%）=4800m3/a（其中一期1600m3/a，二期3200m3/a）。抑尘用水部分进入物料或者附着于物料表面，部分蒸发损失，无废水产生。 2）原料、产品堆场喷淋抑尘用水 项目设原料堆存场（450m2，其中一期150m2，二期300m2）和产品堆存场（600m2，其中一期200m2，二期400m2），按平均2L/m2·次，每天中午洒水1次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为300天，非雨天按180天计算，则原料堆场洒水抑尘用水量为162m3/a（其中一期54m3/a，二期108m3/a），产品堆场洒水抑尘用水量为216m3/a（其中一期72m3/a，二期144m3/a）；抑尘用水部分进入物料或者附着于物料表面，部分蒸发损失，无废水产生。 3）原料卸料、产品装卸抑尘用水 本项目原料卸料处设置3个喷淋头（一期1个，二期2个）、产品堆场设置6个喷淋头（一期2个，二期4个）进行喷淋水抑尘，每个喷淋头用水量以0.2m3/h。在原料、产品装卸时开启，运行时间2小时/天，本项目年工作日为300天，则项目原料卸料、产品装卸抑尘用水量约为1080m3/a（其中一期360m3/a，二期720m3/a）。这部分水部分进入物料或者附着于物料表面，部分蒸发损失，无废水产生。 （4）初期雨水 下雨时产生初期雨水，初期雨水中主要污染物为SS。本次环评要求对厂内道路、生产车间地面硬化。设置沉淀池收集雨季或暴雨条件下产生的初期雨水。初期雨水经沉淀池沉淀后用于洒水降尘。后期雨水外排。 初期雨水量根据下面计算公式： Q=Ψ×q×t×F 式中：Q—雨水流量，m3； Ψ—径流系数，无量纲； q—设计最大小时雨量，mm； t—降雨历时，min； F—汇水面积，m2。 根据永兴县气象观测站资料，项目区域日最大降雨量358mm，按8小时计。项目一期厂址（厂址2）占地面积约5000m2，二期厂址新增占地（厂址1）占地面积约15000m2，径流系数取0.9，初期雨水收集量按单点暴雨情况下前15分钟水量计算。则项目一期初期雨水最大产生量为55.9m3/次。项目设置70m3的初期雨水收集池可满足本项目一期初期雨水处理需求。项目二期新增的初期雨水最大产生量为167.8m3/次。项目二期设置200m3的初期雨水收集池可满足本项目二期新增的初期雨水处理需求。两期建成运行后，项目总的初期雨水最大产生量为223.7m3/次。项目设置总容积为270m3的初期雨水收集池（项目一期厂址设置70m3，二期厂址设置200m3）可满足本项目初期雨水处理需求。年收集次数按15次计算，则初期雨水收集量为3355.5m3/a（一期838.5m3/a，二期新增2517m3/a）。 （5）生活污水 根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2014）可知，办公用水定额按45L/人•d计。项目一期劳动定员5人，则一期用水量为0.225m3/d（67.5m3/a），废水产生量按给水量的80%计，计算可知项目生活污水产生量为0.18m3/d（54m3/a），生活污水经化粪池处理后作农肥。 二期新增用水量为0.225m3/d（67.5m3/a），废水产生量按给水量的80%计，计算可知项目二期新增生活污水产生量为0.18m3/d（54m3/a），生活污水经化粪池处理后作农肥。二期生活污水处理设施依托一期。 项目两期建成后总劳动定员10人，则项目办公用水量为0.45m3/d（135m3/a），废水产生量按给水量的80%计，计算可知项目生活污水产生量为0.36m3/d（108m3/a），生活污水经化粪池处理后作农肥。 项目水平衡图如下： 图5 项目水平衡图 单位：m3/a 3、噪声 本项目产生的噪声主要为机械设备运行时产生的噪声，具体设备噪声值见下表26。 表26 机械设备噪声一览表 单位：dB(A) 噪声 产生位置 声源值 治理措施 措施后噪声值 连续 破碎机 90 机械类噪声采用基础减振措施；项目夜间不生产。破碎机、滚筒筛、移动筛分机、采用封闭，隔声降噪。 昼70，夜0 连续 滚筒筛、移动筛分机 80 昼60，夜0 连续 水泵 80 昼60，夜0 间 铲车 85 夜间停止运输 昼70，夜0 4、固体废物 固体废物主要为生活垃圾、生产区沉降粉尘、废金属、沉淀池产生的沉淀泥砂和废机油。 （1）生活垃圾 本项目一期劳动定员5人，二期新增劳动定员5人，两期建成运行后总劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人•d)计算，则一期生活垃圾产生量为0.75t/a，二期新增生活垃圾产生量为0.75t/a，两期建成运行后生活垃圾产生量为1.5t/a。 生活垃圾经垃圾桶收集后统一由当地环卫部门收集清运。 （2）生产区沉降粉尘 项目对生产区产生的粉尘采取了洒水、封闭等降尘措施，沉降后的粉尘主要位于原料堆场、产品堆场和破碎筛分车间。根据前面废气污染源强计算可知，项目生产区沉降粉尘量为26.58055t/a（其中一期8.95195t/a，二期17.6286t/a）。沉降粉尘收集后掺入产品中外售处置。 （3）废金属 本项目原料建筑废渣中含有极少量废金属，需要分拣后出来，分拣方式为人工分拣。废金属的量按照原料量的万分之一进行计算。项目建筑废渣处理量为2100t/a（一期700t/a，二期1400t/a），则废金属的量为0.21t/a（一期0.07t/a二期0.14t/a）。 废金属收集后外售处理。 （4）沉淀池产生的沉淀泥砂 项目洗车废水、地面冲洗废水和初期雨水经沉淀池沉淀后回用。 本项目一期洗车废水、地面冲洗废水和初期雨水总废水量为1218.5t/a，该废水主要污染因子为SS，产生浓度约3000mg/L，产生量约为3.66t/a，本项目沉淀池沉渣产生量为3.66t/a，收集晾干后外售。 本项目二期新增洗车废水、地面冲洗废水和初期雨水总废水量为3245t/a，该废水主要污染因子为SS，产生浓度约3000mg/L，产生量约为9.73t/a，本项目沉淀池沉渣产生量为9.73t/a，收集晾干后外售。 本项目两期建成运行后洗车废水、地面冲洗废水和初期雨水总废水量为4463.5t/a，该废水主要污染因子为SS，产生浓度约3000mg/L，产生量约为13.39t/a，本项目沉淀池沉渣产生量为13.39t/a，收集晾干后外售。 （5）废机油 本项目设备维护保养过程中产生的废机油属于HW08废矿物油类。根据类比项目，本项目废机油产生量约为0.02t/a（一期0.01t/a，二期0.01t/a）。 环评要求：建设单位建立单独的危废暂存间，并做重点防渗，贮存按危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求执行。产生废机油定期交由有资质单位处理，确保实现无害化。 固体废物产生及处置情况见下表。 表27 固废产生和处置情况一览表 序号 固废名称 类别 产生量（t/a） 暂存和处置措施 1 沉淀池沉渣 一般工业固体废物 一期3.66 二期9.73 总13.39 收集晾干后外售 2 生活垃圾 一般工业固体废物 一期0.75 二期0.75 总1.5 交由环卫部门处理 3 沉降粉尘 一般工业固体废物 一期8.95195 二期17.6286 总26.58055 收集后掺入产品中外售处置 4 废金属 一般工业固体废物 一期0.07 二期0.14 总0.21 收集后外售 5 废机油 危险废物 HW08废矿物油 一期0.01 二期0.01 总0.02 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 三、物料平衡 项目物料平衡情况见表28和图6。 表28 生产过程的物料平衡一览表 投入（t/a） 产出（t/a） 原料 使用量 产出物 产量 煤矸石 237941.796 砂石 ≤5mm 144000 建筑废渣 2100 碎石 5-30mm 96000 沉降粉尘 26.58055 原料卸料粉尘 0.00315 原料给料粉尘 0.07 煤矸石破碎筛分生产线粉尘 1.2 原料堆场扬尘 0.111 产品装卸粉尘 0.396 产品堆场扬尘 0.0453 沉淀池泥砂 13.39 合计 240041.796 合计 240041.796 图6 项目物料平衡图（单位t/a）

# 六、项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及 产生量(单位) | 处理后排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 少量 | 少量 |
|  |  | 机械废气 | 燃油废气 | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 原料卸料粉尘 | 粉尘 | 0.021t/a | 0.00315t/a |
|  |  | 原料给料粉尘 | 粉尘 | 0.7t/a | 0.07t/a |
|  |  | 煤矸石破碎筛分生产线 | 粉尘 | 24t/a | 1.2t/a |
|  |  | 原料、产品堆场扬尘 | 粉尘 | 原料堆场：0.743t/a 产品堆场：0.302t/a | 原料堆场：0.111t/a 产品堆场：0.0453t/a |
|  |  | 产品装卸粉尘 | 粉尘 | 2.64t/a | 0.396t/a |
|  |  | 场内运输道路 | 扬尘 | 0.94t/a | 0.282t/a |
|  |  | 汽车尾气 | NOx、CO等 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 少量 | 沉淀回用，不外排 |
|  | 运营期 | 洗车废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环利用，不外排 |
|  |  | 地面冲洗废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环利用，不外排 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 初期雨水沉淀池沉淀后回用，不外排 |
|  |  | 生活污水 | SS、CODCr、BOD5、氨氮 | 经化粪池处理后全部用作农肥，不外排 |
| 噪 声 | 施工期 | 施工场地 | 噪声 | 80~90dB(A) | 昼≤70dB(A) 夜≤55dB(A) |
|  | 运营期 | 设备运行 | 噪声 | 80~90dB(A) | 昼≤60dB(A), 夜≤50dB(A) |
| 固 体 废 弃 物 | 施工期 | 施工场地 | 生活垃圾 | 5kg/d | 环卫部门统一清运 |
|  |  | 施工场地 | 建筑垃圾 | 少量 | 送至当地城建部门指定的地点处置。 |
|  | 运营期 | 办公 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 环卫部门统一清运 |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀泥砂 | 13.39t/a | 收集晾干后外售 |
|  |  | 生产区 | 沉降粉尘 | 26.58055t/a | 收集后掺入产品中外售处置 |
|  |  | 设备维修 | 废机油 | 0.02t/a | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |
|  |  | 生产线 | 废金属 | 0.21t/a | 收集后外售 |
| 主要生态影响 本项目工程建设过程中使少部分植被遭到破坏，地表裸露，从而使地区的局部生态结构发生一定的变化。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析： 1、大气影响分析 在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2~2.5倍；建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，该范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/Nm3。当有围栏围挡时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度可超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值，且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。 为避免项目施工扬尘对周围环境造成影响，必须采取合理可行的控制扬尘污染措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。提出如下环保措施： （1）对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如洒水抑尘、遮盖等，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节。 （2）地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量。 （3）谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。运输车辆出场时必须清洗车轮，做到净土出场。 （4）建筑材料和建筑垃圾应采用封闭车辆及时清运。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘、载重卡车等产生的废气对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。同时项目所在地地形较为开阔，大气扩散条件较好，这在一定程度上可减轻扬尘的影响。本项目在施工期间采取上述措施以后，大气粉尘无组织排放浓度低于1.0mg/m3，达到《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值，对周围大气环境影响很小。 2、废水影响分析 本项目施工人员聘请当地村民，不在施工现场进行食宿，施工生活污水由当地村民已有的生活污水处理设施处理。项目施工期废水主要是施工工地废水。 施工工地废水主要为机械设备运转的冷却水和冲洗水。施工过程中机械设备运转的冷却水和冲洗水中含SS、石油类浓度较高，严禁任何废水未经处理随意排放。本项目施工期设置临时沉淀池，施工废水经沉淀处理后，循环使用。 拟采取的防治措施 （1）做好施工期排水工程，施工废水经沉淀处理后循环使用。 （2）本项目施工人员聘请当地村民，不在施工现场进行食宿，施工生活污水由当地村民已有的生活污水处理设施处理。 采取上述防治措施后项目产生的施工废水对周围水环境影响较小。 3、噪声影响分析 施工期噪声主要是施工现场物料运输的交通噪声及各类机械设备作业的施工噪声，前者为间歇性，后者为持续性。施工期主要施工机械设备的噪声级见表22。 施工机械噪声采用如下模式进行预测计算： 式中：Li：距声源ri处的声级dB(A)； L0：距声源r0处的声级dB(A)； △L：其它因素引起的噪声衰减量dB(A)。 各声源在预测点产生的合成声级采用以下公式计算： 施工场地单台机械设备噪声预测结果见下表29。 表29 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB（A） 设备名称 5m 10m 20m 40m 60m 100m 150m 200m 300m 装载机 90 82 75 67 65 57 53 49 45 挖掘机 84 76 69 61 59 51 47 43 39 振捣机 80 72 65 57 55 47 43 39 35 电焊机 85 77 70 62 60 52 48 44 40 卡车 80 72 65 57 55 47 43 39 35 施工期多台机械设备同时运转噪声预测结果见下表30。 表30 多台机械设备同时运转的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 5 10 20 40 60 100 150 200 300 昼间噪声预测值 100.7 88.3 81 74.2 70.6 66.1 62.6 60 55.9 上述计算结果表明，当多台机械设备同时开工时，在200m处噪声经衰减后为60dB（A），项目施工对周围环境影响较大，特别是夜间施工对周围居民生活的影响尤为突出，施工单位应尽可能采取有效的减噪防治措施，确保项目运营期噪声不对周边环境造成影响，本次环评要求建设单位： （1）从声源上控制：选用低噪声机械设备，在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 （3）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 （4）合理安排施工作业时间，严禁在夜间（22:00~06:00）及午间（12:00~14:00）施工影响沿线居民休息，项目必须夜间施工，需取得当地环保部门批准。 （5）做好劳动保护工作，为高噪声源附近操作作业人员配备防护耳塞或耳罩。 采取上述措施后，噪声对周围的影响较小，并且随施工的结束，施工噪声影响也将随之消失。 4、固体废物影响分析 本项目施工期固体废物主要为建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾等。 建筑垃圾交渣土管理部门指定地点堆存；安装工程金属废料可进行回收。施工单位应加强管理，设临时垃圾箱，妥善安排收集工地内产生的生活垃圾，并统一由环卫部门处理。 在采取上述防治措施后，项目施工固废对环境的影响较小，产生的影响也是临时性的，随着施工期的结束，施工期影响也将随之消除。 5、生态环境影响分析 本项目工程建设过程中使少部分植被遭到破坏，地表裸露，从而使地区的局部生态结构发生一定的变化。 本工程拟采取以下生态环境保护措施： （1）合理选择施工期以及科学的施工方式。雨季施工时，应备有防雨布覆盖开挖面和土堆，防止汛期造成水土流失，平时应尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 （2）设备堆放场、材料堆放场的防径流措施应加强，废土、废渣应及时填埋，防止出现废土、废渣处置不妥而导致的水土流失。 （3）项目周边建临时围墙、及时清运弃土和及时夯实回填土。 通过采取这些措施后，项目对区域生态环境影响很小。 二、运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 （1）废气排放情况 由工程分析可知，项目运营期废气主要是原料卸料、给料粉尘、破碎筛分生产线粉尘、产品铲装粉尘、原料、产品堆场粉尘、运输扬尘和汽车尾气。 1）原料卸料粉尘 项目原料煤矸石堆存于矸石堆，不设置原料堆场，原料建筑废渣需要设置原料堆场。 原料卸料在原料堆棚内进行，原料堆棚设置为半封闭式，且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘，可减少粉尘产生量，除尘效率按85%计算，则卸料粉尘排放量为一期：0.00105t/a，二期0.0021t/a，建成后0.00315t/a。 2）原料给料粉尘 本项目给料设置在封闭车间内，且给料斗为下沉式，给料工序带水作业，作业过程中通过喷头洒水抑尘，运行时间按8h/d计，抑尘效率约为90%，则粉尘排放量约为0.07t/a（其中一期0.023t/a，二期0.047t/a），为无组织排放。 （3）筛分破碎生产线粉尘 筛分破碎生产线位于封闭厂房内，粉尘主要产尘点出现在滚筒筛、破碎、移动筛分。 破碎机、移动筛分机落料口处以及输送带输送过程中都会产生粉尘，项目物料输送采取密闭皮带机进行，因此，物料输送过程基本无粉尘产生。本项目破碎筛分工序设计在密闭工房措施，破碎前采取喷淋使原料含水率达到4%以上（本次环评按4%含水率达计算）。项目破碎筛分全部置于密闭空间内，且在工序进出料口及传输筛分工程中进行喷淋洒水除尘，参考相关文献《破碎筛分厂的粉尘污染及其治理》及喷淋除尘器的除尘参数等技术资料，密闭措施+喷淋措施综合除尘率取95%。 具体治理措施：破碎筛分生产线位于封闭厂房内，破碎机、移动筛分机等主要生产设备采取产尘点安装喷淋设施使原料含水率达到4%；且对破碎机、筛分及进料口、出料口采用固定式喷淋装置除尘，采用柔性出料口，可有效抑制破碎时粉尘的产生；生产车间安装移动式喷淋装置抑制粉尘。 采取上述治理措施后，破碎筛分粉尘为无组织排放，排放量情况为：项目一期破碎筛分粉尘排放量为0.4t/a，二期新增的破碎筛分粉尘排放量为0.8t/a，两期建成运行后总破碎筛分粉尘排放量为1.2t/a。 4）原料、产品堆场扬尘 项目原料和产品堆场在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。 环评建议建设单位原材料和产品须全部入棚（三面封闭，一面廠开，便于铲车和运输车辆进出）堆放，同时在围挡内安装喷淋装置，综合除尘效率可达85%。则产品堆场粉尘排放量为0.0453t/a（其中一期0.02t/a，二期0.0253t/a），原料堆场粉尘排放量为0.111t/a（其中一期0.049t/a，二期0.062t/a），属于无组织排放。 5）产品装卸粉尘 本项目产品采用铲车进行铲装和卸载，装卸过程易产尘。 项目产品铲装在半封闭的堆场（三面封闭，一面廠开，便于铲车和运输车辆进出）进行，本项目对产品堆场定期喷洒降尘，综合除尘效率可达85%。则粉尘排放量为0.396t/a（其中一期0.132t/a，二期0.264t/a）。 6）运输扬尘 载重汽车道路运输扬尘，通过定期对路面进行洒水抑尘后可减少产尘量70%，则运输扬尘排放量0.282t/a（其中一期0.093t/a，二期0.189t/a）。 7）汽车尾气 本项目在运输过程中将产生汽车尾气，其中主要含有NOx、CO等污染物，由于厂内运输车辆较少，且厂区运输距离较短，汽车能源消耗量不大，产生的尾气量少，项目所在地的地域空阔，扩散情况好，少量汽车尾气经扩散降解后，对周围环境影响较小。 （2）大气环境影响评价等级 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 1）Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 2）评价等级判别 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表31 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 估算模式参数详见表32。 表32 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 城市 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 42 最低环境温度/℃ -5.6 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 口是 √否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟/km 口是 √否 岸线方向/° / 由于项目一期原料堆场、产品堆场及破碎筛分车间、均是相邻，且排放的污染物均为粉尘，考虑将几个面源合并为一个面源。同样的，项目二期原料堆场、产品堆场及破碎筛分车间、均是相邻，且排放的污染物均为粉尘，考虑将几个面源合并为一个面源。具体参数见表33。 表33 矩形面源参数表 编 号 名称 面源起点坐标/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源效排放高度/m 年排放 小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/(t/a) X Y 1 项目一期堆场、生产车间 -35 -14 90 30 150 9 2400 正常 0.62505 2 项目二期堆场、生产车间 17 324 120 60 135 9 2400 正常 1.2004 计算结果见表34。 表34 估算模式计算结果统计 污染源 污染源类型 污染物 Cmax预测质量浓度/（mg/m3） Pmax占标率/% 等级 项目一期堆场、生产车间 面源 TSP 5.73×10-2 6.37 二级 项目二期堆场、生产车间 面源 TSP 6.83×10-2 7.59 二级 经估算模式预测，项目Pmax最大值出现在项目二期堆场、生产车间，Pmax值为7.59%，并结合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）的评价等级分析判定（详见表28），本次环境空气影响评价工作等级为二级。 （3）污染物排放量核算 本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 表35 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/(t/a) 标准名称 浓度限值/(ug/m3) 1 / 原料卸料粉尘 TSP 原料堆棚设置为半封闭式，且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值 1000 0.00315 2 / 原料给料粉尘 TSP 封闭车间，作业过程进行喷雾洒水抑尘 0.07 3 / 煤矸石破碎筛分生产线 TSP 进出料口喷水、工房密闭，高压喷雾装置除尘，出料口采用柔性出料口 1.2 4 / 原料堆场粉尘 TSP 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 0.111 5 / 产品堆场粉尘 TSP 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 0.0453 6 / 产品装卸粉尘 TSP 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 0.396 7 / 场内运输道路 TSP 洒水抑尘、地面硬化 0.282 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物（TSP） 2.10745 表36 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 TSP 2.10745 （4）大气防护距离 本项目所有污染源产生的废气污染物（TSP）在厂界未出现超标点（项目一期堆场、生产车间排放的TSP最大预测浓度值为5.73×10-2mg/m3，项目一期堆场、生产车间排放的TSP最大预测浓度值为6.83×10-2mg/m3，均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准），本项目所有污染源产生的废气污染物在厂界外短期贡献浓度及附近区域环境质量均能达到相应评价标准，无需设置大气环境防护距离。 （5）污染防治措施可行性分析 1）原料卸料粉尘 原料卸料在原料堆棚内进行，原料堆棚设置为半封闭式（三面建立围挡，仅留进出口，顶棚采用彩钢结构），且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘，可减少粉尘产生量，除尘效率为85%是可行的。 2）原料给料粉尘 本项目给料设置在封闭车间（破碎筛分车间为封闭式车间）内，且给料斗为下沉式，给料工序带水作业，作业过程中通过喷头洒水抑尘，抑尘效率为90%是可行的。 （3）筛分破碎生产线粉尘 筛分破碎生产线位于封闭厂房内，项目物料输送采取密闭皮带机进行，因此，物料输送过程基本无粉尘产生。 筛分破碎生产线粉尘具体治理措施：破碎筛分生产线位于封闭厂房内，破碎机、移动筛分机等主要生产设备采取产尘点安装喷淋设施使原料含水率达到4%；且对破碎机、筛分及进料口、出料口采用固定式喷淋装置除尘，采用柔性出料口，可有效抑制破碎时粉尘的产生；生产车间安装移动式喷淋装置抑制粉尘。 参考相关文献《破碎筛分厂的粉尘污染及其治理》及喷淋除尘器的除尘参数等技术资料，密闭措施+喷淋措施综合除尘率取95%是可行的。 4）原料、产品堆场扬尘 项目原料和产品堆场在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。 环评建议建设单位原材料和产品须全部入棚（三面封闭，一面廠开，便于铲车和运输车辆进出）堆放，同时在围挡内安装喷淋装置，综合除尘效率为85%是可行的。 5）产品装卸粉尘 本项目产品采用铲车进行铲装和卸载，装卸过程易产尘。 项目产品铲装在半封闭的堆场（三面封闭，一面廠开，便于铲车和运输车辆进出）进行，本项目对产品堆场定期喷洒降尘，综合除尘效率为85%是可行的。 6）运输扬尘 载重汽车道路运输扬尘，通过定期对路面进行洒水抑尘后可减少产尘量70%。 2、废水环境影响分析 本项目废水主要为洗车废水、抑尘用水、初期雨水和生活污水。 （1）洗车废水 本项目洗车废水经沉淀池处理后回用，不外排。 （2）地面冲洗废水 项目地面冲洗废水经沉淀池沉淀处理后回用，不外排。 （3）抑尘用水 项目抑尘用水部分进入物料或者附着于物料表面，部分蒸发损失，无废水产生。 （4）初期雨水 下雨时产生初期雨水，初期雨水中主要污染物为SS。本次环评要求对厂内道路、生产车间地面硬化。设置沉淀池收集雨季或暴雨条件下产生的初期雨水。初期雨水经沉淀池沉淀后用于洒水降尘。后期雨水外排。 （5）生活污水 项目生活污水经化粪池处理后作农肥。 （6）评价等级与范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）“5.2评价等级确定”、表1注释内容，注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。本项目评价等级为三级B。根据导则8.1.2评价内容要求，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测，主要评价内容包括：水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；依托污水处理设施的环境可行性评价。 （7）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 1）沉淀池 项目洗车废水、初期雨水主要含有泥沙、悬浮物。项目拟在项目一期、二期厂址各建设1座容积为4m3的沉淀池用于洗车废水处理。项目拟在项目一期、二期厂址各建设1座容积为4m3的沉淀池用于地面冲洗废水处理。沉淀池处理悬浮物的效率在80%左右，可确保沉淀后的上清液达标回用。项目拟在一期厂址设置70m3的初期雨水沉淀池，二期厂址设置200m3的初期雨水沉淀池，初期雨水经沉淀池沉淀后用于洒水降尘。项目设置的沉淀池进行重点防渗处理。洗车废水、初期雨水能完全做到综合利用，沉淀池运行成本较小，工艺符合环保要求。 2）化粪池 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施。三格式化粪池由相联的三个池子组成，中间由过粪管联通，主要是利用厌氧发酵、中层过粪和寄生虫卵比重大于一般混合液比重而易于沉淀的原理，粪便在池内经过30天以上的发酵分解，中层粪液依次由1池流至3池，以达到沉淀或杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。 环评对化粪池的积蓄能力提出要求，要求化粪池的容量至少足够承纳7天（2.52m3）的污水产生量。因此，化粪池的容积需控制在3m3以上。 3、声环境影响分析 项目运营期噪声主要为破碎机、移动筛分机设备噪声以及铲车、车辆运输噪声。噪声源强见表26。 根据该项目的污染特征、环境特征和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关评价工作分级的规定，拟建项目所在地环境噪声功能区划属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。拟建项目没有大的噪声源，且受影响人口变化不大，受影响范围和程度很小，因此，声环境影响评价工作等级为二级。 本项目夜间不进行生产，为确保项目运营期噪声不对周边环境造成影响，本次环评要求建设单位： （1）对破碎机、移动筛分机等设备进行基础减振、隔声措施。 （2）选用低噪声设备，并加强维护和维修工作。 采用点源噪声距离衰减公式预测运营期环境噪声的影响。运营期噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg（r/ro）-△L 式中：Lp——距声源r米处的噪声预测值，dB（A）； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB（A）； ro——Lpo噪声的测点距离（1m），m； △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。 采用噪声叠加公式将预测值与环境背景值叠加，所得值即为噪声所在距离的值，叠加模式如下： 式中：Leq总－预测点总等效A声级，dB（A）； Li－第i个声源对某预测点的等效A声级； n－噪声源总数。 表37 厂界噪声影响预测结果 （单位：dB（A）） 预测点名称 噪声源 采取措施后声压级（dB(A)） 与声源最近距离（m） 单个声源贡献值（dB(A)） 叠加贡献值（dB(A)） 达标情况 二期厂址北厂界 破碎机 70 70 33.1 33.6 达标 筛分机 60 100 20 水泵 60 120 18.4 二期厂址东厂界 破碎机 70 60 34.4 35.4 达标 筛分机 60 60 24.4 水泵 60 90 20.9 二期厂址南厂界 破碎机 70 80 31.9 38.3 达标 筛分机 60 50 26 水泵 60 15 36.5 二期厂址西厂界 破碎机 70 50 36 39.7 达标 筛分机 60 50 26 水泵 60 15 36.5 一期厂址北厂界 破碎机 70 35 39.1 39.8 达标 筛分机 60 40 28 水泵 60 66 23.6 一期厂址东厂界 破碎机 70 45 36.9 40.1 达标 筛分机 60 45 26.9 水泵 60 15 36.5 一期厂址南厂界 破碎机 70 40 38 42.9 达标 筛分机 60 25 32 水泵 60 10 40 一期厂址西厂界 破碎机 70 25 42 42.9 达标 筛分机 60 24 32.4 水泵 60 50 26 由以上评价结果可知：项目生产设备经厂房隔声、合理布局、基础减振、隔声、定期检修、距离衰减后，厂界昼间噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目运营不扰民，对周围居民影响较小。项目夜间不运营，不会对周边夜间声环境造成影响。 4、固废环境影响分析 运营期本项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废金属、沉淀泥沙和废机油。本项目固废处置措施见表38。 表38 本项目固废处置措施列表 单位：t/a 固废名称 产生量 处理量 排放量 处置措施 生活垃圾 1.5t/a 1.5t/a 0 交由环卫部门处理 沉淀泥砂 13.39t/a 13.39t/a 0 收集晾干后外售 沉降粉尘 26.58055t/a 26.58055t/a 0 收集后掺入产品中外售处置 废金属 0.21t/a 0.21t/a 0 收集后外售 废机油 0.02t/a 0.02t/a 0 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 本项目固体废物在加强管理、严格按照环保要求处置的前提下，不会对环境造成明显的不利影响。 具体措施为： 一般固废堆场采取封闭措施，建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求建立固体废物的堆放场地，不得随处堆放。 员工的生活垃圾要集中堆放，与当地环卫部门联系，及时清理、转运、压缩，作统一处理； 废机油按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单要求建设一处砖混结构全封闭危废暂存间，采用专用废油桶收集后委托相应危废资质单位代为处置。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求，本环评要求本项目危废暂存间应按以下要求进行管理和设置： （1）产生危废的车间，必须设置专用的危废收集容器，产生的危废随时放置在容器中，不能和其他废物一起混合收集，贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 （2）对于危废的收集及贮存，应根据危险固废的成分，用符合国家标准的耐腐蚀、不易破损、变形和老化的容器贮存，并按规定在贮存危废容器上贴上标签，详细注明危废的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救办法。 （3）危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 （4）危险废物贮存设施要符合国家危险固废贮存场所的建设要求，危险固废贮存设施要建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚用坚固的防渗材料建造，并建有隔离设施和防风、防晒、防雨设施，基础防渗层用2mm的高密度聚乙烯材料组成，表面用耐腐蚀材料硬化，衬层上建有渗滤液收集清除系统、径流导出系统、雨水收集池。储存间内清理出来的泄漏物也属于危险废物，必须按照危险废物处理原则处理。 （5）危险废物存放间内部场地要进行人工材料的防渗处理，危险废物存放间场地防渗处理后，渗透系统要小于1×10-10cm/s。 （6）按月统计公司各车间的危险废物种类、产生量、暂存时间、交由处置时间等除此之外，危险废物存放间还要记录危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、出库日期及接受单位名称。 5、生态环境影响分析 本项目利用湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿红线范围内煤矸石堆放用地，新建煤矸石加工处理生产线，不新征用地，原有地貌早以破坏，本项目不会带来新的生态环境的破坏。煤矸石综合利用处理完后，煤矸石堆放用地的生态环境恢复工作由湖南省煤业集团湘永矿业有限公司负责，湖南省煤业集团湘永矿业有限公司将严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范(试行)》(HJ651-2013)中的要求，主要做好如下措施：①四周布设截排水沟、挡土墙等工程，防治雨水冲刷对下游环境造成影响；②及时覆土绿化，植树种草，达到绿化和水保的要求。采取措施后项目运行会逐步改善区域生态环境，对区域生态环境的治理有利。 6、地下水环境影响分析 根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将建设项目分类四类，其中：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目应按（HJ610-2016）要求开展评价，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 通过查阅《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属“U城镇基础设施及房地产”中“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”中“其他”，报告表项目为Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价。 7、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，确定本项目的环境影响评价等级。 建设项目场地的污染影响型土壤环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级。 表39 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 建设项目土壤环境影响评价工作等级划分见表40。 表40 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 - - 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，确定本项目行业类别属于废旧资源（含生物质）加工、再生利用，为III类项目。根据现场踏勘，项目一期、二期厂址东侧有农田，环境敏感程度为敏感。项目占地面积为20000m2＜5hm2，占地规模为小型。根据导则规定的评价等级确定依据，进行土壤环境影响评价等级判断，确定本项目土壤环境影响评价工作等级为三级。根据土壤现状调查范围表，确定评价范围为占地范围外0.05km范围。 土壤环境污染保护措施 本项目废水为生活污水产生量少且水质简单，项目生活污水经化粪池处理后作农肥。项目洗车废水、初期雨水经厂区沉淀池沉淀后，循环使用，不外排；固体废物均得到妥善处置，不随意堆放。 经过上述措施，本项目不会对周围土壤环境造成较大影响。 8、运输沿途环境影响分析 根据项目工程特征，项目原辅材料、成品及沉淀池泥砂运输量较大，项目平均每天发车次数较多，项目原辅材料及成品运输过程中交通噪声、运输扬尘、汽车尾气等对沿线居民等敏感区将产生一定的影响。 项目运输方式采取汽车运输，原料建筑废渣主要来自永兴县城，沉淀池泥砂外售，建筑废渣及外售泥砂的运输采用加盖帆布运输车辆运输；项目产品主要外售至周边地区，运输由购买方负责，需对运输车辆加盖帆布。运输车辆对运输路线两旁敏感点的影响主要是扬尘、废气及噪声污染。 扬尘主要是车辆装载的工程产品等撒落在地面而引起的二次扬尘，废气中排放的污染物主要为NOx、CO、THC，噪声污染主要是进入公路上流动噪声源的增加所引起。 为减轻对运输路线沿途敏感点的环境影响，拟采取的措施如下： （1）运输车辆经过密闭化，严禁跑冒滴漏。 （2）场区与周边主要道路结合段设置洒水抑尘设施，定期洒水，一天1~2次，在干燥的天气里可适当增加次数。 （3）加强对运输车辆的管理，损坏的车辆及尾气排放不合格的车辆禁止上路。 （4）运输车辆在运输所经路线运输时应限制车速，与敏感点较近的路段应禁鸣喇叭。 本项目原料、产品的运输所经路线路线大多路况较好，道路两侧较为宽阔，故运输时所产生的扬尘、废气和噪声污染，在采取适当的防治措施后，对运输道路沿线敏感点的影响是可以接受的。 三、相关符合性分析 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第四十三条第25款“尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，因此，本项目符合《产业结构指导目录》（2019年本），符合国家产业政策要求。 2、与《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版，国家发展和改革委员会令第18号）的相符性分析 本项目对湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿已堆存的煤矸石进行破碎加工处理，加工后的产品售往建材厂用作生产原料，属于《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版，国家发展和改革委员会令第18号）中第三章鼓励措施—煤矸石生产建筑材料类，项目建设符合《煤矸石综合利用管理办法》（2014年修订版，国家发展和改革委员会令第18号）的管理要求。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据永兴县自然资源局出具的函：本项目位于永兴县便江街道铜角湾村内，经审查，不在永兴县生态红线保护范围内。 （2）环境质量底线 根据环境现状监测结果（引用2018年环境质量公报），项目所在区域为达标区，4处大气监测点位处TSP监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准。塘门口断面各项监测因子的监测值均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。项目各噪声监测点位的噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。三处土壤监测点各土壤监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求。 本项目污染物排放量较少，经各项环保措施处理后，能够达标排放，对周边环境的影响在可接受范围之内，不会改变当地的环境功能。 （3）资源利用上线 本项目不属于“两高一资”型企业，所用原材料均不属于致癌、致畸、致突变的“三致物质”和《剧毒化学品名录》中规定的剧毒物质，且运输方便，质量稳定，来源可靠，供应有保障；项目洗车废水、初期雨水经厂区沉淀池沉淀后，循环使用，不外排，生活污水经厂区化粪池处理后用作农肥，不外排；项目运营期间水、电等用量，不会超过划定的资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目所在地没有环境准入负面清单，本次环评对照地方产业政策和《市场准入负面清单（2018版）》进行说明： 本项目不属于《市场准入负面清单草案（2018版）》中禁止准入类和限制准入类项目。 综上，本项目符建设项目所在区域的环境功能区划，不违背安徽省生态功能区划的要求，不会触碰区域环境质量底线，且未列入环境准入负面清单。因此，本项目的建设符合国家和地方相关环境保护法律、法规、标准、政策和规范等的要求。 综上所述，本项目的选址符合地方总体规划要求，与区域环境功能相容性较好，项目选址合理。 4、与《机制砂石骨料工厂设计规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1266号）符合性分析 项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析见表41。 表41 项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》符合性分析表 设计规范要求 本项目情况 符合情况 一、厂址选择 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。 本项目位于便江街道铜角湾村铜角湾煤矿，距居民集中区较远，本项目用地为建设用地，原料来源于铜角湾煤矿堆存的煤矸石 符合 二、工艺与装备 1、工艺流程：制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺，当不能满足时宜采用湿法制砂工艺； 2、设备选型：设备的型式与规格，应根据矿石性质、工艺要求、工厂规模等因素综合确定，并应遵循成熟先进、节能环保、备品配件来源可靠的原则，不得选用淘汰产品。 3、工艺布置：工艺生产线的联结、厂房总体布置及车间设备配置应遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则 本项目采用湿法生产工艺，所用设备均符合相关政策要求。厂房总体布置及车间设备配置遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则。 符合 三、辅助生产设施 原料仓的有效容积，应根据破碎生产能力和原料供给能力确定，且不应小于原料运输车2车的容量。产品堆场储存时间应根据产品产量、运输条件等因素确定，储存时间不宜小于2d。堆场应采用封闭式结构，设有防水、排水设施。 原料仓的有效容积（450m2×9m=4050m3）能满足原料运输车2车的容量（80t/1.6t/m3=50m3）的要求，产品堆场的有效容积为600m2×9m=5400m3，2d能生产1600吨碎砂石，所需储存容积为1000m3，故成品堆场储存时间能满足2d的要求，破碎加工区、区域实现了厂房全封闭，设有防水、排水设施。 符合 四、环境保护 1、机制砂石骨料生产线须配套收尘系统，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。 2、机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 3、厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 1、项目采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区区域实现了厂房全封闭，废气排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。 2、生产线配置了消声、减振、隔振等设施；厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 3、生产废水经沉淀处理后回用，不外排。 符合 项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》是相符的。 5、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湘经信原材料[2018]10号）符合性分析 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析见表42。 表42 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》符合性分析表 行业规范条件要求 本项目情况 符合情况 一、规划布局和建设要求 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。 本项目位于便江街道铜角湾村铜角湾煤矿，本项目用地为建设用地，原料来源于铜角湾煤矿堆存的煤矸石。距居民集中区较远，不位于风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域 符合 二、工艺与装备 1、生产规模：新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 2、生产工艺：优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备； 3、节能降耗：生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。 1、本项目为年利用煤矸石24万吨、建筑废渣2100吨生产碎石、砂石。属于综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料的项目，规模符合要求。 2、本项目采用湿法生产工艺，所用设备均符合相关政策要求。 3、本项目所用设备较少，均为大型设备，采用带式输送机进行物料输送。 符合 三、质量管理 机制、天然砂石骨料质量应符合《建设用砂》 （GB/T14684）等标准要求 项目砂石产品满足《建设用砂》（GB/T14684-2011）等要求 符合 四、环境保护与资源综合利用 1、砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 2、机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。 3、机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 4、厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 1、本项目建成后将制订相关环境保护管理体 系文件和环境突发事件应急预案等。 2、项目生产线采用湿法工艺，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、区域实现了厂房全封闭，废气排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。 3、生产线配置了消声、减振、隔振等设施，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、生产废水经沉淀处理后回用，不外排。 符合 项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》是相符的。 6、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239号）符合性分析 本项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239号）相关内容的符合性分析见表43。 表43 项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》符合性分析表 意见要求 本项目情况 符合情况 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品。 本项目砂石来源为铜角湾煤矿堆存的煤矸石及永兴县境内的建筑废渣，节约了天然资源，提高了产业固体废物综合利用水平。 符合 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。 本项目年运输量＜150万吨，故无需建设铁路专用线，且原料来源较近，公路运输更加便捷； 本项目设置地磅，加强运输车辆检测，可有效防止超限超载车辆出场上路。 符合 发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。 本项目采用湿法生产工艺，废水采用循环利用技术，项目采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区域实现了厂房全封闭，废气排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。 符合 本项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》是相符的。 7、与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析 项目与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析见表44。 表44 项目与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》符合性分析表 行动计划要求 本项目情况 符合情况 19、加强扬尘污染治理。强化建筑扬尘治理管控，2018年底前，全省各类工地达到“六个100%”（工地周边围挡、裸露土地和物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输达到100%）。加强道路扬尘控制，到2020年，地级城市建成区道路机械化清扫率达到90%以上，县级城市建成区道路机械化清扫率达到80%以上。 项目场内道路硬化，洒水抑尘，保持整洁 符合 项目与《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》是相符的。 四、选址和平面布局合理性分析 1、选址合理性分析 项目场址位于永兴县便江街道铜角湾村铜角湾煤矿，项目用地为湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿红线范围内煤矸石堆放场已占用地，不新占用农田和耕地，在煤矸石堆场旁就地加工处置，交通运输条件方便；项目不占用新的耕地资源，选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内没有特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目规模较小，排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 综上所述，项目不与区域环境相冲突，项目的建设符合当地环境的要求，该项目选址合理可行的。 2、平面布局合理性分析 本项目一期、二期两个厂址的平面布置如下： 项目一期厂址分为办公区与生产区，办公生活区位于南侧，生产区包括煤矸石破碎筛分车间、产品堆场、洗车平台、洗车废水沉淀池等。煤矸石破碎筛分生产车间、位于西北侧，原料堆场位于北侧。产品堆场位于西侧；洗车平台及洗车废水沉淀池、地磅设置于一期厂址入口处。 项目二期厂址不设置办公区，依托一期厂址处办公区，仅设生产区，生产区包括煤矸石破碎筛分车间、产品堆场、洗车平台、洗车废水沉淀池等。煤矸石破碎筛分生产车间位于东南侧。原料堆场位于中部，产品堆场位于南侧，洗车平台及洗车废水沉淀池位于二期厂址入口处。 项目一期、二期厂址的生产区通过场外道路连接乡村道路。厂区整体布局按工艺流程来布置，物料流向顺畅，总平面布置紧凑、完善。 总体来看，本项目平面布局较为合理。 五、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 项目无重大危险源，仅对风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 （1）风险潜势初判 本项目原辅材料主要是煤矸石，未涉及危险物质，经计算∑Q＜1，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C（根据当Q小于1时，该项目环境风险潜势为I），因此判断项目风险潜势为I。 （2）评价工作等级划分 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 本项目环境风险潜势划分为I级，仅需进行简单分析。 （3）事故风险分析 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目没有表列的爆炸性物质、毒性物质，项目涉及主要是煤矸石，根据生产规模，厂区储存量较小，无重大危险源。 （4）应急预案 ①应急组织机构人员工厂成立应急机构，由厂长担任组长，负责指挥应急救援队伍和应急救援队伍， 向上级报告和向友邻单位通报情况，以及负责事故报警、报告和事故处理工作的指挥，组织实施事故应急救援训练和演习，督促检查做好救援准备工作。 ②应急救援保障通讯设备：电话、手机、对讲机等； 交通工具：以汽车为主； 防护装置：救援人员需配备个人用防护装备，防毒面罩和防护服； 医疗急救：与有关医院或急救中心签订协议，设立专业救援队伍，制定救治方案，配备急救器械、急救药品； 消防设备：泡沫灭火系统等。 ③事故抢救方案 发生火灾时，如火势不大，用现场配备的灭火器、水进行灭火。如火势太大，无法控制，应及时报警，并组织现场人员撤离到事故现场上风方向的安全区域。 事故得到控制后，安全技术员要及时对现场应急响应情况进行监控与记录，事故处理后，应及时组织召开事故分析会，分析原因制订纠正预防措施。组织维修人员进行抢修作业，尽早恢复正常生产。 ④事故人员的急救 如发生火灾造成人员烧伤，将其搬离现场，尽快脱去着火衣服，如来不及脱衣，就地慢慢滚动或用水浇灭；如伤员口渴，可饮盐开水、盐豆浆等，不可喝生水或过多喝开水，经初救后，速送附近医院。 ⑤应急状态终止和善后措施 项目应急状态的终止根据现场指挥部和事故应急专家委员会意见决定，并发布。 事故现场及受影响区域，根据实际情况采取有效善后措施。厂区善后计划措施包括确认事故状态彻底解除、清理现场、清除污染、恢复生产等现场工作；对事故中受伤人员的医治；事故损失的估算；事故原因分析和防止事故再发生的防范措施等，总结教训，写出事故报告，报有关主管部门等。 （5）环境风险评价结论 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，车间已做好了安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要建设单位严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目投产后其环境风险是可以接受的。 六、项目环保措施及投资估算 项目分两期进行建设，一期环保措施及投资情况见表45，二期新增环保措施及投资见表46。 表45 项目一期环保措施及环保投资一览表 类别 污染源 环保措施 环保投资（万元） 施工期 废气 施工扬尘 洒水降尘、遮盖 0.5 废水 施工废水 经临时沉淀池沉淀后回用于洒水降尘 0.3 噪声 施工机械 采取基座减震、建筑隔声等措施 1 固体 废物 建筑垃圾 由渣土管理部门统一处理 1 生活垃圾 由环卫部门定期清运 0.2 运营期 废气 原料卸料粉尘 原料堆棚设置为半封闭式，且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘 1 原料给料粉尘 封闭车间，作业过程进行喷雾洒水抑尘 1 煤矸石破碎筛分生产线 进出料口喷水、工房密闭，高压喷雾装置除尘，出料口采用柔性出料口 6 原料堆场粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 1 产品堆场粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 1 产品装卸粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 1 场内运输道路 洒水抑尘、地面硬化 1 废水 生活污水 化粪池，定期清掏作农肥 1 洗车废水 沉淀池，回用不外排 1 地面冲洗废水 沉淀池，回用不外排 1 雨水 沉淀池、撇洪沟、截排水沟 2 噪声 机械噪声 采取封闭、基座减震、建筑隔声等措施 1 固体 废物 生活垃圾 垃圾桶 0.5 废机油 危废暂存间（20m2） 2 废金属 一般固废暂存间（40m2） 0.5 合计 24 表46 项目二期新增环保措施及环保投资一览表 类别 污染源 环保措施 环保投资（万元） 施工期 废气 施工扬尘 洒水降尘、遮盖 0.5 废水 施工废水 经临时沉淀池沉淀后回用于洒水降尘 0.3 噪声 施工机械 采取基座减震、建筑隔声等措施 1 固体 废物 建筑垃圾 由渣土管理部门统一处理 1 生活垃圾 由环卫部门定期清运 0.2 运营期 废气 原料卸料粉尘 原料堆棚设置为半封闭式，且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘 1 原料给料粉尘 封闭车间，作业过程进行喷雾洒水抑尘 1 煤矸石破碎筛分生产线 进出料口喷水、工房密闭，高压喷雾装置除尘，出料口采用柔性出料口 6 原料堆场粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 1 产品堆场粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 1 产品装卸粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 1 场内运输道路 洒水抑尘、地面硬化 1 废水 洗车废水 沉淀池，回用不外排 1 地面冲洗废水 沉淀池，回用不外排 1 雨水 沉淀池、撇洪沟、截排水沟 3 噪声 机械噪声 采取封闭、基座减震、建筑隔声等措施 1 固废 废金属 一般固废暂存间（40m2） 0.5 生活垃圾 垃圾桶 0.5 合计 22 项目总投资200万元，环保投资46万元（其中一期环保投资24万元，二期新增环保投资22万元），占总投资的23%，类比其他同类型项目，本项目环保措施经济可行。同时，根据工程分析，经采取上述环保措施后，项目各项污染物均能够得到有效处理或处置，技术可行。 七、环境保护竣工验收 建设项目投入运行前应进行环保设施专项验收，环保设施经验收合格后方可投入运行。环保设施验收主要包括污染防治措施，生态影响减缓措施等。项目分期建设，分期进行验收，一期、二期环保措施验收分别见表47和表48。 表47 本项目一期环境保护措施验收一览表 类别 污染源 验收内容 验收标准及要求 废水 洗车废水 沉淀池（4m3） 回用不外排 地面冲洗废水 沉淀池（4m3） 回用不外排 生活污水 化粪池（3m3） 用作农肥 初期雨水 初期雨水沉淀池（70m3） 回用不外排 废气 原料卸料粉尘 原料堆棚设置为半封闭式，且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值 原料给料粉尘 封闭车间，作业过程进行喷雾洒水抑尘 煤矸石破碎筛分生产线 进出料口喷水、工房密闭，高压喷雾装置除尘，出料口采用柔性出料口 原料堆场粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 产品堆场粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 产品装卸粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 场内运输道路 洒水抑尘、地面硬化 噪声 机械噪声 采取封闭、基座减震、建筑隔声等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 固废 生活垃圾 垃圾桶 妥善处置 废机油 危废暂存间（20m2） 沉淀池泥沙 收集晾干外售 废金属 一般固废暂存间（40m2），收集后外售 表48 本项目二期环境保护措施验收一览表 类别 污染源 验收内容 验收标准及要求 废水 洗车废水 沉淀池（4m3） 回用不外排 地面冲洗废水 沉淀池（4m3） 回用不外排 初期雨水 初期雨水沉淀池（200m3） 回用不外排 废气 原料卸料粉尘 原料堆棚设置为半封闭式，且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值 原料给料粉尘 封闭车间，作业过程进行喷雾洒水抑尘 煤矸石破碎筛分生产线 进出料口喷水、工房密闭，高压喷雾装置除尘，出料口采用柔性出料口 原料堆场粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 产品堆场粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 产品装卸粉尘 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 场内运输道路 洒水抑尘、地面硬化 噪声 机械噪声 采取封闭、基座减震、建筑隔声等措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 固废 沉淀池泥沙 收集晾干外售 妥善处置 生活垃圾 垃圾桶 废金属 一般固废暂存间（40m2），收集后外售 八、环境管理与监测计划 1、环境管理计划 公司应配备1名熟悉环保知识的专职管理人员，将环保工作纳入日常管理，使环境管理和生产管理同步进行，全面了解和监督工程环保措施的落实情况。 重点管理目标：噪声、粉尘。 2、环境管理要求 运行要求：加强沉淀池、破碎筛分粉尘、道路粉尘洒水降尘措施的运行的监督、检查，勤查勤修。加强设备的管理与维护，杜绝非正常生产情况和事故引起的噪声发生。对项目煤矸石破碎筛分生产线的喷淋系统以及除尘系统要勤查勤修，当出现故障时要停止生产，防止粉尘污染环境；对厂区道路要勤打扫、勤洒水，防止道路扬尘污染环境。 管理要求： （1）结合该项目的工艺贯彻落实公司的环保方针，根据公司的环境保护管理制度确定各部门、各岗位的环境保护职责和规章制度。并遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定。 （2）严格执行环保规章制度。建立健全工程运行过程中的污染源档案、环保设施和工艺流程档案。按月统计污染物排放的有关数据报表和环保设施的运行状况。 （3）对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并做好记录存档。 （4）做好环境保护、安全生产宣传，以及相关技术培训等工作。 （5）做好“三同时”工作。 3、环境监测计划 为确保环境质量目标的实施，项目内部需要制定常规监测计划，监测工作应委托有资质的环境监测单位，监测结果应在监测工作完成后一个月内报环境保护主管部门备案。 环境监测建议见表49。 表49 监测项目及频率一览表 监测因子 监测内容 监测项目 监测频次 监测单位 噪声 项目一期、二期厂址厂界 等效连续A声级 1次/年 委托有资质监测单位 废气 项目一期、二期厂址厂界 颗粒物 1次/年 委托有资质监测单位

# 八、建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 运营 期 | 原料卸料粉尘 | 粉尘 | 原料堆棚设置为半封闭式，且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值 |
|  |  | 原料给料粉尘 | 粉尘 | 封闭车间，作业过程进行喷雾洒水抑尘 |  |
|  |  | 煤矸石破碎筛分生产线 | 粉尘 | 进出料口喷水、工房密闭，高压喷雾装置除尘，出料口采用柔性出料口 |  |
|  |  | 原料、产品堆场扬尘 | 粉尘 | 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 |  |
|  |  | 产品装卸粉尘 | 粉尘 | 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 |  |
|  |  | 场内运输道路 | 扬尘 | 半封闭堆场，安装喷头进行洒水降尘 |  |
|  |  | 汽车尾气 | NOx、CO等 | 洒水抑尘、地面硬化 |  |
|  |  | 原料卸料粉尘 | 粉尘 | 稀释扩散 |  |
| 水 污 染 物 | 运营 期 | 洗车平台 | 洗车废水 | 经洗车废水沉淀池沉淀后循环利用 | 循环使用，不外排 |
|  |  | 破碎筛分车间 | 地面冲洗废水 | 经洗车废水沉淀池沉淀后循环利用 | 循环使用，不外排 |
|  |  | 初期雨水 | SS | 初期雨水经收集后汇入雨水沉淀池沉淀后回用 | 回用，不外排 |
|  |  | 员工生活 | 生活污水 | 经化粪池处理后用作农肥 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 运营 期 | 员工生活 | 生活垃圾 | 交当地环卫部门处理 | 妥善处置 |
|  |  | 生产区 | 沉降粉尘 | 收集后掺入产品中外售处置 |  |
|  |  | 沉淀池 | 沉淀泥砂 | 收集晾干后外售 |  |
|  |  | 设备维修 | 废机油 | 危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 生产区 | 废金属 | 收集后外售 |  |
| 噪声 | 运营期：采取封闭、基座减震、建筑隔声等措施 |
| 生态保护措施： 本工程拟采取以下生态环境保护措施：①合理选择施工期以及科学的施工方式。雨季施工时，应备有防雨布覆盖开挖面和土堆，防止汛期造成水土流失，平时应尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。②设备堆放场、材料堆放场的防径流措施应加强，废土、废渣应及时填埋，防止出现废土、废渣处置不妥而导致的水土流失。③项目周边建临时围墙、及时清运弃土和及时夯实回填土。 |

# 九、结论与建议

一、结论 铜角湾煤矿煤矸石加工项目位于永兴县便江街道办铜角湾村铜角湾煤矿，项目计划用地20000m2（其中一期用地5000m2，二期用地15000m2），项目总建筑面积5000m2。项目计划建设移动分筛、破碎生产线2条，新建办公生活区及相关生产配套设施。 项目用地均在湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿堆存的煤矸石用地范围内。目前，湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿煤矸石堆存于两处，一大一小。本项目对这两处煤矸石进行开发利用。将大的矸石堆场所在地定为项目二期厂址（项目厂址1），小的矸石堆场所在地定为项目一期厂址（项目厂址2）。 项目一期是对项目一期厂址处煤矸石进行开发利用，建设一条煤矸石破碎加工生产线，并配套建设辅助生产、办公生活设施，具有年破碎加工8万吨煤矸石的生产能力。 对项目一期厂址处煤矸石开发利用结束后，项目进行二期建设，对项目二期厂址处煤矸石进行开发利用。项目二期，在项目一期厂址处煤矸石破碎加工生产线保持不变动的情况下，项目二期厂址处再新增一条煤矸石破碎加工生产线，配套新增建设辅助生产设施，办公生活设施依托一期工程，两期完成后，2条生产线同时运行，形成年破碎加工24万吨煤矸石的生产能力。 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中第四十三条第25款“尾矿、废渣等资源综合利用及配套装备制造”，因此，本项目符合《产业结构指导目录》（2019年本），符合国家产业政策要求。此外，根据环境影响分析章节可知，项目建设符合《煤矸石综合利用管理办法》的管理要求。项目建设符合“三线一单”相关要求。项目建设与《机制砂石骨料工厂设计规范》、《湖南省砂石骨料行业规范条件》、《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》、《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》是相符的。 项目场址位于永兴县便江街道铜角湾村铜角湾煤矿，项目用地为湖南省煤业集团湘永矿业有限公司铜角湾煤矿红线范围内煤矸石堆放场已占用地，不新占用农田和耕地，在煤矸石堆场旁就地加工处置，交通运输条件方便；项目不占用新的耕地资源，选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内没有特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目规模较小，排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 综上所述，项目不与区域环境相冲突，项目的建设符合当地环境的要求，该项目选址合理可行的。 本项目一期、二期两个厂址的平面布置如下： 项目一期厂址分为办公区与生产区，办公生活区位于南侧，生产区包括煤矸石破碎筛分车间、产品堆场、洗车平台、洗车废水沉淀池等。煤矸石破碎筛分生产车间、位于西北侧，原料堆场位于北侧。产品堆场位于西侧；洗车平台及洗车废水沉淀池、地磅设置于一期厂址入口处。 项目二期厂址不设置办公区，依托一期厂址处办公区，仅设生产区，生产区包括煤矸石破碎筛分车间、产品堆场、洗车平台、洗车废水沉淀池等。煤矸石破碎筛分生产车间位于东南侧。原料堆场位于中部，产品堆场位于南侧，洗车平台及洗车废水沉淀池位于二期厂址入口处。 项目一期、二期厂址的生产区通过场外道路连接乡村道路。厂区整体布局按工艺流程来布置，物料流向顺畅，总平面布置紧凑、完善。 总体来看，本项目平面布局较为合理。 1、环境质量现状 （1）环境空气 2019年永兴县城区常规因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均值或百分位数平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其2018年修改单中的相关标准。因此，项目区为达标区。4处大气监测点位处TSP监测值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中的二级标准。 （2）地表水 塘门口断面各项监测因子的监测值均达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 （3）声环境 项目各噪声监测点位的噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 （4）土壤环境 三处土壤监测点各土壤监测因子均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）要求。 2、环境影响分析 （1）施工期 建设项目建设施工期间，可能对周围环境产生的影响主要有施工噪声、扬尘、建筑垃圾、施工废水和生态破坏等。虽然本项目施工过程中会产生一定的环境污染，但是，只要本项目的建设施工单位严格加强施工管理，进行科学施工，并按本报告表提出的各项要求，对施工期间产生的环境污染进行控制，则本项目在施工期间产生的环境污染是可以得到控制的，不会对周围环境产生明显的不良影响。 （2）运营期 ①废气 项目原料煤矸石堆存于矸石堆，不设置原料堆场，原料建筑废渣需要设置原料堆场。 原料卸料在原料堆棚内进行，原料堆棚设置为半封闭式，且对卸料过程进行喷雾洒水抑尘，可减少粉尘产生量。 本项目给料设置在封闭车间内，且给料斗为下沉式，给料工序带水作业，作业过程中通过喷头洒水抑尘，可有效减少给料粉尘排放量。 筛分破碎生产线位于封闭厂房内，粉尘主要产尘点出现在滚筒筛、破碎、移动筛分。破碎机、移动筛分机落料口处以及输送带输送过程中都会产生粉尘，项目物料输送采取密闭皮带机进行，因此，物料输送过程基本无粉尘产生。具体治理措施：破碎筛分生产线位于封闭厂房内，破碎机、移动筛分机等主要生产设备采取产尘点安装喷淋设施使原料含水率达到4%；且对破碎机、筛分及进料口、出料口采用固定式喷淋装置除尘，采用柔性出料口，可有效抑制破碎时粉尘的产生；生产车间安装移动式喷淋装置抑制粉尘。 项目原料和产品堆场在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。环评建议建设单位原材料和产品须全部入棚（三面封闭，一面廠开，便于铲车和运输车辆进出）堆放，同时在围挡内安装喷淋装置，可有效减少原料、产品堆场扬尘排放量。 本项目产品采用铲车进行铲装和卸载，装卸过程易产尘。项目产品铲装在半封闭的堆场（三面封闭，一面廠开，便于铲车和运输车辆进出）进行，本项目对产品堆场定期喷洒降尘，可有效减少粉尘排放量。 载重汽车道路运输扬尘，通过定期对路面进行洒水抑尘后可减少产尘量70%。 本项目在运输过程中将产生汽车尾气，其中主要含有NOx、CO等污染物，由于厂内运输车辆较少，且厂区运输距离较短，汽车能源消耗量不大，产生的尾气量少，项目所在地的地域空阔，扩散情况好，少量汽车尾气经扩散降解后，对周围环境影响较小。 ②废水 本项目洗车废水、地面冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排。本次环评要求对厂内道路、生产车间地面硬化。设置沉淀池收集雨季或暴雨条件下产生的初期雨水。初期雨水经沉淀池沉淀后用于洒水降尘。后期雨水外排。项目生活污水经化粪池处理后作农肥。 ③固废 固废主要包括生活垃圾、沉降粉尘、废金属、沉淀泥砂和废机油。生活垃圾收集后委托环卫部门统一处置；废金属收集后外售；沉降粉尘经收集后掺入产品中外售处置。本项目沉淀池产生的沉淀泥砂经收集晾干后外售；废机油危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。 ④噪声 项目生产设备经厂房隔声、合理布局、基础减振、隔声、定期检修、距离衰减后，厂界昼间噪声预测值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，本项目运营不扰民，对周围居民影响较小。项目夜间不运营，不会对周边夜间声环境造成影响。 3、环境风险 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，车间已做好了安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要建设单位严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目投产后其环境风险是可以接受的。 4、总量控制 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，项目无外排废水，不涉及涉及COD和NH3-N的排放。本项目不涉及SO2、NOx废气污染物排放。因此，本项目不设置总量控制指标。 5、公众参与情况 本次公众参工作采用现场发放公众意见表的形式进行，未采用媒体公示等其他方式进行。公众意见表结果统计表明，公众均赞成本项目的建设。公众提出要保护好环境卫生，保持环境污染少。针对被调查公众提出的意见，建设单位表示予以采纳，承诺项目将严格落实本项目环评提出各项污染防治措施，保证废气、废水、噪声和固废等的达标排放。 综上所述，拟建项目符合国家产业政策；选址合理，符合区域规划发展要求，周边规划用地建设对拟建项目环境影响小；项目总体布局合理，功能设施配套齐全，工程建设产生的各类污染物在采取污染防治措施后可做到达标排放，对外环境的影响可以接受，环境功能区质量总体能够满足相应标准要求。工程建成后，将获得良好的社会效益和经济效益。在建设单位认真落实本次评价提出的各项环保措施及生态保护、恢复措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度来看，项目的建设可行。 二、建议 1、项目严格执行环境保护“三同时”的制度，各项污染防治措施必须同时设计，同时施工，同时投入运行。 2、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行，防止污染事故发生，一旦发生事故排放，应立即停止生产系统的生产，并组织维修，待系统正常运转后，方能正常生产； 3、加强厂区及项目所在地周围的绿化，树种选择高大的常绿乔木与常绿的灌木相结合，多选择耐粉尘污染的树种。

# Text boxes

煤矸石堆

煤矸石堆

项目二期厂址

项目一期厂址

废气、废水、噪声、建筑垃圾

基础工程

厂房建造

设备安装

竣工验收

煤矸石

移动筛分机

破碎机

筛分粉尘、噪声

破碎粉尘、噪声

筛分粉尘、噪声

料斗、给料机

卸料粉尘

产品堆场

（粒径0.5~3cm）

产品堆场

（粒径0.5cm以下）

≤3cm

滚筒筛

产品堆场

（粒径0.5~3cm）

产品堆场

（粒径0.5cm以下）

≤3cm

＞3cm

＞3cm

建筑废渣

建筑废渣

人工分拣

废金属

洗车用水

抑尘用水

135

540

2902.5

3314.5

135

108

27

化粪池做农肥

初期雨水

新鲜水

135

6258

生活用水

3355.5

地面冲洗用水

142

568

142

煤矸石

建筑废渣

碎石（5-30mm）

237941.796

煤矸石破碎筛分生产线粉尘

原料堆场扬尘

产品装卸粉尘

砂石（≤5mm）

沉降粉尘

沉淀池泥砂

原料给料粉尘

产品堆场扬尘

原料卸料粉尘

2100

240041.796

0.111

0.0453

0.396

13.39

144000

96000

0.00315

26.58055

0.07

1.2