湖南省谊联农业科技发展有限公司生猪规模化养殖基地

环境影响报告书

（报批稿）

编制单位：郴州旭辉环保科技有限公司

建设单位：湖南省谊联农业科技发展有限公司

二O二一年一月

目  录

概  述	1

1	总论	4

1.1	编制依据	4

1.2	评价目的及原则	7

1.3	评价内容与重点	8

1.4	评价因子与评价标准	9

1.5	评价工作等级	14

1.6	评价范围及环境敏感区	19

1.7	污染控制目标与环境功能区划	20

2	项目建设概况	23

2.2	项目基本情况	23

2.3	工程建设内容与规模	23

2.4	公用工程	27

2.5	环保工程	28

2.6	项目总平面布置	29

2.7	生产制度及劳动定员	29

2.8	项目建设进度安排	29

3	工程分析	30

3.1	生产工艺流程	30

3.2	项目水平衡分析	32

3.3	污染源强分析	33

4	环境现状调查与评价	43

4.1	自然环境概况	43

4.2	区域污染源调查	45

4.3	环境质量现状监测与评价	45

5	环境影响预测与评价	54

5.1	施工期环境影响分析	54

5.2	营运期环境影响分析	57

6	环境风险分析	73

6.1	环境风险识别	73

6.2	环境风险评价的等级	74

6.3	环境风险评价	75

6.4	6.5风险事故应急预案	81

6.5	风险评价结论	82

7	环境保护措施及其技术经济论证	84

7.1	施工期污染防治措施	84

7.2	运营期污染防治措施	86

8	环境经济损益分析	102

8.1	环境保护投资估算	102

8.2	经济效益分析	102

8.3	小结	104

9	环境管理与环境监测	105

9.1	环境管理	105

9.2	环境监测计划	106

9.3	排污口设置及规范化管理	106

9.4	环保验收计划	109

9.5	达标排放	110

9.6	总量控制	110

10	项目建设环境可行性分析	112

10.1	项目建设的必要性	112

10.2	产业政策符合性	112

10.3	养殖场选址合理性分析	113

10.4	项目平面布置合理性分析	115

10.5	项目选址结论	116

11	结论与建议	117

11.1	项目概况	117

11.2	环境质量现状	117

11.3	主要环境影响分析	117

11.4	项目建设可行性分析	118

11.5	项目制约因素及解决办法	119

11.6	评价总体结论	119

11.7	对策建议	119

附   图

附图一：项目地理位置图

附图二：项目所在区域水系图

附图三：项目周边敏感目标及监测布点图

附图四：项目平面布置图

附图五：项目现场踏察图

附图六：项目评价范围图

附   件

附件一：委托书

附件二：评价标准执行函

附件三：监测报告

附件四：选址意见

附件五：永兴县自然资源局文件

附件六：立项报告

附件七：各部门意见

附件八：备案文件

附件九：油政函【2020】17号

附   表

建设项目环评审批基础信息表

# 概  述

生猪养殖是农业生产的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。在中国全面向小康社会迈进的新时期，随着人民生活水平的不断提高，优质肉猪生产迎来了全面发展的黄金时期，消费者对肉食品的需求量将会越来越大。根据党的十八大会议精神，大力发展扶持畜牧业向规模化、标准化，科学化发展要效益，建立规模化猪场以及发展立体生态农业，是农业发展的必然趋势。目前，随着全省加快畜牧小区、专业合作组织，生猪标准化养殖场等建设，小规模、低水平和开发式传统畜牧业养殖方式正在被规模化、专业化、集约化的养殖方式替代，传统的小产业、大市场的无序畜牧业经营方式正在被组织化、产业化的有序经营模式替代。因此，加强生猪标准化养殖是当前现代畜牧业发展的必然要求，通过项目建设，在生猪养殖专业合作社采取统一规划，统一服务，统一品牌，统一治污、统一管理的“五统一”措施，建立一个生猪标准化养殖场能加扩大优质良种猪的培育规模，改善猪肉品质结构，满足人民菜篮子需求，对农村脱贫致富、促进当地经济发展具有重要意义。

2、项目环评工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等环境保护法律法规有关规定，本项目属于“ 二、畜牧业”中“ 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖量）及以上的规模化畜禽养殖；存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖；涉及环境敏感区的规模化畜禽养殖”，应编制环境影响报告书。受湖南省谊联农业科技发展有限公司委托，郴州旭辉环保科技有限公司承担了该项目环境影响评价工作。评价单位承担任务后以工程可行性研究报告为依据，通过对工程所在地进行环境现状查勘、监测，进一步收集了相关环境背景资料，在受工程影响人群中开展了公众参与调查活动。评价单位在上述工作的基础上，按照《环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，编制完成了《湖南省谊联农业科技发展有限公司生猪规模化养殖基地环境影响报告书》（报批稿）。

本项目环评工作程序见下图。

图 1   评价工作程序图

3、项目特点

湖南省谊联农业科技发展有限公司生猪规模化养殖基地位于永兴县油麻镇平乐村旦家组，项目总投资额约1200万元，项目占地面积84582平方米。项目总建筑面积10716m2，存栏量5333头，年出栏2万头商品猪。猪场建设内容包括猪舍以及供水、供电、道路、粪污处理设施等相关配套设施。

4、项目主要环境问题

⑴废水：主要为养殖产生的高浓度的有机废水及员工生活污水，粪污水废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。

⑵废气：主要来源于猪舍、粪污处理设施等产生的恶臭，以及食堂油烟废气。通过加强绿化、合理布局、加强恶臭污染源管理等措施减少恶臭的影响，油烟废气经抽油烟机引至楼顶排放。

⑶噪声：主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵等产生的噪声，通过选用先进的低噪声设备、对于泵等机器，进行必要的隔音处理。

⑷固废：养殖过程中产生的病、死猪、猪粪、废弃包装袋、医疗废物及生活垃圾。猪粪及污水处理系统产生的沼渣统一收集后堆肥处理作为有机肥外售，医疗废物交有资质单位处置，生活垃圾交由环卫部门处理。

5、环评报告书主要结论

经综合分析评价可知，本项目的建设符合当前国家产业政策，符合土地利用规划，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在采取相应的污染防治措施以及充分落实各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免工程对周围环境产生较大的不利影响，能够满足清洁生产要求。该项目具有明显的社会、经济效益。评价认为，从环保角度来讲，该项目的实施是可行的。

# 总论

## 编制依据

### 1.1.1 国家法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015.01.01；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》2018.12.29修订；

（3）《中华人民共和国水法》2016年7月2日修订；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》2018.10.26修订；

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》2018.12.29修订；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2020年9月1日；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》2018年12月29日修订；

（8）《中华人民共和国水土保持法》2011.3.1；

（9）《中华人民共和国土地管理法》（2020年1月1日）；

（10）《中华人民共和国野生动物保护法》（2018.10.26修订）；

（11）《中华人民共和国森林法》1998.4；

（12）《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订）；

（13）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016.5.6修订；

（14）《中华人民共和国动物防疫法》，2008.1.1；

### 1.1.2法规及规范性文件

（1）国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017.8.1；

（2）国务院国发〔2000〕38号文《全国生态保护纲要》2000.11；

（3）《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015.4.2；

（4）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号），2013.9.10；

（5）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号），2016.5.28。

（6）《中华人民共和国野生植物保护条例》国务院令第204号 1997.1.1；

（7）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（8）《环境影响评价公众参与办法》 生态环境部令第4号 2019.1.1。

（9）《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（2007年7月30日）；

（10）《禽畜规模养殖污染防治条例》国务院令第643号，2013.11.11；

（11）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》 (环办环评[2018]31号)；

（12）《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》，国发[2007]4号，2007年1月26日；

（13）《国务院办公厅转发环保总局等部门关于加强农村环境保护工作意见的通知》，国办发[2007]63号，2007年11月13日；

（14）《产业结构调整指导目录（2019年）》，国家发展和改革委员会第9号令，2013年2月27日；

（15）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）

（16）《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）

（17）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（18）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（19）《规模猪场生产技术规程》（GB/T17824.2-2008）

（20）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》(NY/T1222-2006)；

（21）《规模猪场环境参数及环境管理》（GB/T17824.3-2008）；

（22）《畜禽产地检疫规范》（GB16549-1996）；

（23）《村镇规划卫生标准》（GB18055-2012）

（24）《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548-2006）；

（25）《无公害农产品（食品）产地环境要求》（DB32/T343.1-1999）；

（26）《中华人民共和国农业行业标准—无公害畜禽肉产地环境要求》（GB/T-18407）；

（27）《无公害食品—生猪饲养管理准则》（NY5034）；

（28）危险化学品《重大危险源辨识》（GB18218-2009）；

（29）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（30）《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（农业部2005.11.14）；

（31）《病死及死因不明动物处置办法（试行）》（农业部2005.10.21）。

（32）《病死动物无害化处理技术规范》农业部 2013年10月15日

（33）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）

（34）《猪饲养标准》（NY/T65-2004）。

（35）《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017〕48号。

1.1.3地方法规

（1）《湖南省环境保护条例（修正案）》2020.1.1；

（2）《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号）2007.8.28；

（3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）。

（4）《湖南省污染源自动监控管理办法》（湖南省人民政府令第203号）2006.4.1

（5）湖南省“十三五”畜牧水产业发展规划

（6）郴州市“十三五”畜牧水产业发展规划

（7）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政函【2016】176号）

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》的通知（湘政办发〔2017〕29号）

### 1.1.4 技术导则

（1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）。

### 1.1.5 相关规划及文件

（1）永兴县“十三五”发展规划；

（2）永兴县城总体规划（修改）（2010-2020）；

（3）永兴县土地利用总体规划（2006-2020）；

（4）环境影响评价执行标准函；

（5）郴州市二级水功能区划。

## 评价目的及原则

### 1.2.1 评价目的

为了贯彻“以防为主，防治结合，综合利用”环境管理方针，使项目的建设达到经济效益、社会效益与环境效益的统一，按照国家建设项目《环境影响评价技术导则》的规定开展环境影响评价工作，针对建设项目的特点，本评价的目的主要为：

（1）通过对评价区域内环境空气、地表水、地下水、声环境进行现状监测，评价该区域的环境质量现状是否符合当地环境功能要求，如果超标分析超标原因，并提出改善措施，同时判断拟建场地是否符合畜禽养殖产地规范要求；

（2）通过对评价区域自然环境，社会环境及污染源的调查，了解场区周围的自然环境，社会环境和污染状况，分析存在的环境问题及项目建设的环境制约因素并提出解决的办法；

（3）对项目进行工程分析，确定各污染源的位置与源强，核算主要污染物的排放量，为环境影响预测、防治对策和“总量控制”提供基础资料，遵循总量控制原则，分析项目实施后区域内污染物变化情况；

（4）选择合适的预测模式，预测和评价拟建工程污染物排放可能给受纳环境造成的影响范围、程度，并提出相应的防治措施。

（5）对项目拟采取的环保措施进行可行性与可靠性的分析论证，对其达标情况、环保投资及运行费用等进行环境影响损益分析。

（6）从区域规划、环境功能区划及畜禽养殖产地规范要求分析场址选择的可行性。

（7）根据规模化养猪场建设规范和当地自然环境、社会环境情况，分析平面布局的合理性；

（8）对周边居民和行政团体进行公众参与与公示，了解周边居民的意见，并进行分析。

（9）提出项目建成后合作社环境管理与监测机构的设置方案，提出运行期环境管理与监控计划。

（10）从环境效益、经济效益、社会效益三方面论述项目建设的必要性。

### 1.2.2 评价原则

根据可行性研究报告，针对工程排放污染物的特点，依据国家、行业部门和湖南省的环境保护法律法规，分析工程排放的各类污染物能否达标排放，对拟采取的环保治理措施进行合理性、可行性论证，做到针对性强、措施得力。评价中贯彻“达标排放”、“总量控制”和“可持续发展”的原则，评价结论力求做到科学、公正、明确、客观。同时依据《环境影响评价技术导则》要求，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子和预测模式，确保圆满完成本项目的环境影响评价工作。

## 评价内容与重点

### 1.3.1 评价内容

本次评价的主要内容为：（1）工程分析；（2）环境质量现状调查分析；（3）环境影响预测评价；（4）场址、总平面布置合理性分析；（5）环保措施可行性分析；（6）环境风险分析；（7）环保政策可达性分析；（8）环境经济损益分析；（9）环境管理与监测等。

### 1.3.2 评价重点

本次评价的重点为：工程分析、水环境影响评价、大气环境影响评价（臭气浓度的污染影响分析）、固体废物环境影响评价、污染防治措施评述、场址合理性分析。

## 评价因子与评价标准

### 1.4.1 评价因子

评价因子的确定见表1.4-1。

表1.4-1  评价因子确定表

| 评价要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 大气环境 | 环境质量现状评价因子：氨气、硫化氢、PM10、SO2、NO2、PM2.5、O3、 |
|  | 影响评价因子：H2S、NH3、臭气浓度 |
| 地表水环境 | 环境质量现状评价因子:pH值 、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、SS |
|  | 影响评价因子：COD、NH3-N、总磷 |
| 地下水环境 | 环境质量现状评价因子：pH、氨氮、硝酸盐、总大肠菌群数、氰化物、铅、镉、六价铬、砷。 |
| 声环境 | 环境质量现状评价因子：等效连续A声级 |
|  | 影响评价因子：等效连续A声级 |
| 固体废物 | 影响评价因子：畜禽养殖废物、病死猪、医疗废物、生活垃圾等 |

### 1.4.2 评价标准

根据项目所在地环境功能区划及郴州市生态环境局永兴分局出具的执行标准函，本项目执行评价标准如下：

### 1.4.2.1环境质量标准

- 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级及其2018年修改单中标准，H2S、NH3参照执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018 ）附录D中一小时值。

表1.4-2 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均值 | 500μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3096-2012）及其2018年修改单的二级标准 |
|  | 24小时平均值 | 150μg/m3 |  |
|  | 年平均值 | 60μg/m3 |  |
| NO2 | 1小时平均值 | 200μg/m3 |  |
|  | 24小时平均值 | 80μg/m3 |  |
|  | 年平均值 | 40μg/m3 |  |
| CO | 1小时平均值 | 4mg/m3 |  |
|  | 24小时平均值 | 10 mg/m3 |  |
| O3 | 1小时平均值 | 200μg/m3 |  |
|  | 日最大8小时平均值 | 160μg/m3 |  |
| PM2.5 | 24小时平均值 | 75μg/m3 |  |
|  | 年平均值 | 35μg/m3 |  |
| PM10 | 24小时平均值 | 150μg/m3 |  |
|  | 年平均值 | 70μg/m3 |  |
| TSP | 24小时平均值 | 300μg/m3 |  |
|  | 年平均值 | 200μg/m3 |  |
| NH3 | 1小时平均值 | 200μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1小时平均值 | 10μg/m3 |  |

（2）水环境

跟据郴州市二级水功能区划，项目所在区域地表水为南面泉波河（伍家坝河支流），根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）：泉波河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

区域地表水环境功能区划为渔业用水区，执行（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表1.4-3  地表水环境质量标准   单位：mg/L，pH无量纲，类大肠菌群为个/L

| 序号 | 水质指标 | （GB3838-2002）Ⅲ类标准 | 序号 | 水质指标 | （GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6～9 | 7 | 石油类 | ≤0.05 |
| 2 | COD | ≤20 | 8 | 蛔虫卵 | / |
| 3 | SS* | ≤30 | 9 | 类大肠菌群 | ≤10000 |
| 4 | BOD5 | ≤4 | 10 | 砷 | ≤0.05 |
| 5 | 氨氮 | ≤1.0 | 11 | 铜 | ≤1.0 |
| 6 | 总磷 | ≤0.2 | 12 | 锌 | ≤1.0 |
| 注：*SS指标执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中三级标准。 |

（3）声环境

项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，场区声环境参照执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）。

表1.4-4  声环境质量标准      单位：dB（A）

| 评价标准 | 标准级别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008） | 2类 | 60 | 50 |

（4）地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，

表1.4-5  地下水质量标准  单位：mg/L

| 序号 | 水质指标 | Ⅲ类标准值 （mg/L） | 序号 | 水质指标 | Ⅲ类标准值（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5～8.5（无量纲值） | 8 | 砷 | ≤0.01 |
| 2 | 耗氧量 | ≤3.0 | 9 | 铜 | ≤1.0 |
| 3 | 氨氮 | ≤0.5 | 10 | 铅 | ≤0.01 |
| 4 | 硝酸盐 | ≤20 | 11 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 5 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | ≤3.0 | 12 | 镉 | ≤0.005 |
| 6 | 溶解性总固体 | ≤1000 | 13 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 |
| 7 | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |  |  |  |

（5）土壤

建设用地执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600—2018》表1第二类用地中的筛选值标准；农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。

表1.4-6 农用地土壤污染风险筛选值    单位：mg/kg

| 项目 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB15618-2018 |
| --- | --- |
| pH | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 镉 | 水田 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.8 |
|  | 其他 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.6 |
| 砷 | 水田 | ≤30 | ≤30 | ≤25 | ≤20 |
|  | 其他 | ≤40 | ≤40 | ≤30 | ≤25 |
| 铅 | 水田 | ≤80 | ≤100 | ≤140 | ≤240 |
|  | 其他 | ≤70 | ≤90 | ≤120 | ≤170 |
| 铬 | 水田 | ≤250 | ≤250 | ≤300 | ≤350 |
|  | 其他 | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤250 |
| 铜 | 果园 | ≤150 | ≤150 | ≤200 | ≤200 |
|  | 其他 | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 |
| 锌 | ≤200 | ≤200 | ≤250 | ≤300 |

表1.4-7 建设用地土壤污染风险筛选值   单位：mg/kg

| 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018 |
| --- |
| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |
|  |  | 第二类用地 |
| 1 | 砷 | 60 |
| 2 | 镉 | 65 |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 |
| 4 | 铜 | 18000 |
| 5 | 铅 | 800 |
| 6 | 汞 | 38 |
| 7 | 镍 | 900 |

### 1.4.2.2污染物排放标准

（1）废气

营运期臭气浓度排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准、氨和硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩建标准；油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准，其他废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

表1.4-8  项目恶臭污染物无组织排放标准

| 废气来源 | 污染物 | 单位 | 无组织标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍、废水处理设施及堆粪棚 | 臭气浓度 | 无量纲 | ≤60 |
|  | H2S | mg/m3 | 0.06 |
|  | NH3 | mg/m3 | 1.5 |

表1.49 项目油烟排放执行标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度 | 净化设施最低去除效率要求 |
| --- | --- | --- |
| 油烟 | 2.0mg/m3 | 60%（小型规模） |

（2）废水

综合利用的养殖废水和生活污水排放执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005），且保证其下游最近的灌溉取水点的水质符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；养殖废水排放量执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4中集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量。

表1.4-10  集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量（GB18596-2001）

| 种类 | 猪（m3/百头·d） |
| --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 |

表1.4-11  集约化畜禽养殖业水污染物最高允许日均排放浓度

| 控制项目 | 五日生化需氧量(mg/L) | 化学需氧量 (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷(以P计) (mg/L) | 粪大肠菌群数 (个/100ml) | 蛔虫卵 (个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 100 | 200 | 100 | / | / | 4000 | 2.0 |

（3）噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运行期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表1.4-12  建筑施工场界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.4-13 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固废

养殖废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）；一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001及2013年修改单要求）；病死猪处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；粪便处理执行《粪便无害化卫生标准》（GB7959-2001）；废弃兽药及防疫医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013年修改单中要求）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

## 评价工作等级

### 1.5.1 评价工作等级

（1）大气环境影响评价等级

恶臭是本建设项目大气主要污染物。养殖项目恶臭来自生猪粪便、污水、饲料及畜尸等腐败分解。猪只的新鲜粪便、消化道排出气体、皮脂腺和汗腺的分泌物、粘附在体表的污物、畜体外激素、呼出气体中的CO2等也会散发出猪特有的难闻气味。按《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

(1)Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

(2)评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表1.5-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

根据AERSCREEN模式估算本项目Pmax最大值出现为矩形面源猪舍排放的NH3，Pmax值为6.238 %，Cmax为12.474 ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）地表水环境影响评价等级

本工程废水主要包括养殖废水和员工生活污水。废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表1.5-2。

表1.5-2  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目评价等级为三级B标准。

（3）地下水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度分级进行判定。

①建设项目行业分类

根据附录A—地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“B 农、林、牧、渔、海洋”中的“14 畜禽养殖场、养殖小区”项目，地下水环境影响评价项目类别为III类。

②地下水环境敏感程度分级

项目不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；不属于除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

项目不属于集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；不属于未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；不属于分散式饮用水水源地；不属于特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。

因此，项目的地下水环境敏感程度为不敏感。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

表1.5-3  评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可知，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

（4）声环境影响评价等级

项目所处区域的声环境功能区为2类，项目施工期及运行期噪声产生的强度相对较小，其影响范围限于厂界内。对照《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中环境噪声影响评价工作等级划分基本原则，本项目环境噪声评价工作等级定为二级评价。

表1.5-4  声环境评价等级判据

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周围环境适用标准 | GB3096-2008中的2类标准 |
| 周围环境受项目影响噪声增加量 | 3dB（A）以内 |
| 建设项目所处声功能区 | 2类声功能区 |
| 评价工作等级 | 二级 |

（5）生态环境影响评价等级

本项目占地84582平方米，占地范围内未发现珍稀濒危物种，工程建设对生态环境的影响主要是施工期扰动地表，新增短期水土流失等对生态环境的影响，对照《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）“表1.5-2”所列的生态影响评价工作等级划分表可知，本项目工程占地范围＜2km2，不属于特殊或重要生态敏感区，为一般生态区域，生态评价等级定为三级评价从简。其评价等级划分见表1.5-5。

表1.5-5  项目生态影响评价等级判别表

| 影响因子 | 影响程度 |
| --- | --- |
| 影响区域生态敏感性 | 一般生态感区 |
| 工程占地范围 | <2km2 |
| 评价工作等级 | 三级从简 |

（6）环境风险评价等级

本项目生猪养殖项目，用到的原材料主要为饲料，对生产中的原辅材料、中间产品、副产品、废弃物以及贮运全过程进行分析，本项目沼气贮存于贮气柜中，结合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）表2中危险化学品类别及其说明，本项目在生产全过程中不使用有毒有害物质，项目涉及到风险物质主要为猪粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）、污水处理站产生的沼气，沼气其主要成分为CH4，此外含有少量H2S。项目所涉及的有毒有害物质硫化氢、CH4。均低于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中明确列出的临界量，不构成重大危险源。项目所在区域不属于需保护的特殊地区、生态敏感区。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定的分级判据本项目的风险评价详见表1.5-6，具体分析过程见“环境风险评价”章节。

表1.5-6 项目风险评价等级判定依据

| 环境风险潜势 | ⅣⅥ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

经辨识，拟建项目无重大危险源。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中的相关规定，将本项目风险危险级别定为简单分析。

（7）土壤环境评价等级

本项目为污染影响型建设项目。根据依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964－2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目污染型工程属农林牧渔业-年出栏生猪5000头（其它畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区，为III类项目。

本项目永久占地猪场约8.45hm2＜5hm2，占地规模属于小型。项目调查范围内不存在基本农田，土壤环境敏感程度判定为不敏感，根据对应的表格如下判定。本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表1.5-7  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

## 评价范围及环境敏感区

### 1.6.1 评价范围

（1）地表水环境

不设评价范围。

（2）大气环境

以拟建场址为中心，厂界外延边长为5km的范围。

（3）声环境

声环境评价范围确定为厂界外200m范围。

（4）地下水环境

评价范围确定为猪舍及周围1km范围内浅层地下水。

（5）生态环境

以拟建场址为中心，周边1000m的范围内。

（6）环境风险

不设评价范围。

（7）土壤环境

不设评价范围。

### 1.6.2 环境保护目标

本项目位于永兴县油麻镇平乐村旦家组，根据工程污染物排放特征和区域的水文、气象情况，结合现场踏勘和初步调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。区域雨水排入项目南面泉波河，最终汇入伍家坝河，本项目不涉及饮用水源保护区，本项目具体的环境保护目标见表1.6-1。

表1.6-1  主要环境保护敏感点

| 环境要素 | 保护对象 | 性质 | 方位/距离(m) | 有无山体阻隔 | 相对本项目高差（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 环境 | 黄泥冲 | 居住 | 东 1300 | 有 | -115 | 约4户 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 上沙山里 | 居住 | 东南 900 | 有 | -74 | 约12户 |  |
|  | 滴水下 | 居住 | 东南 1200 | 有 | -74 | 约15户 |  |
|  | 上杉山里 | 居住 | 东南 500 | 有 | -66 | 约2户 |  |
|  | 下杉山里 | 居住 | 东南 1200 | 有 | -74 | 约5户 |  |
|  | 下曹 | 居住 | 西南 800 | 有 | -59 | 约35户 |  |
|  | 旦家冲 | 居住 | 西南 1100 | 有 | -57 | 约45户 |  |
|  | 安乐冲 | 居住 | 东北 1100 | 有 | -59 | 约22户 |  |
|  | 横冲里 | 居住 | 东北 750 | 有 | -78 | 约11户 |  |
| 地表水 环境 | 泉波河 | 农灌 | 南400m（距离粪污处理区750m） | / | / | 小河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域 |
|  | 伍家坝 | 农灌 | 东南 5000m | / | / | 小河 |  |
| 声环境 | 场界200m范围内，本项目200m范围内无声环境保护目标 | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类 |
| 地下水 环境 | 旦家冲居民水井 | 地下水，无饮用功能 | 西南 1100 | 有 | -57 | / | 《地下水环境质量标准》（GB/T 14848）III类标准 |
|  | 上杉山里居民水井 |  | 东南 500 | 有 | -66 | / |  |
|  | 下曹居民水井 |  | 西南 800 | 有 | -59 | / |  |

## 污染控制目标与环境功能区划

### 1.7.1 污染控制目标

（1）对本项目导致的社会经济环境影响能妥善解决；不因项目建设导致区域环境质量明显下降。

（2）确保本项目满足“达标排放”、“总量控制”和“清洁生产”的要求。

（3）杜绝本项目废气、废水事故性排放，保护地表水体及评价区空气环境质量。

### 1.7.2 环境功能区划

（1）大气环境功能区

本项目所在地属于典型的农村环境，根据《环境空气质量标准》中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境功能区

本项目纳污水体为南面泉波河(伍家坝河支流)，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。

（3）声环境功能区

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目养殖场为2类声环境功能区，执行2类环境噪声限值。

（4）项目所在区域环境功能属性汇总

本项目所在地区域功能属性见表1.7-1。

表1.7-1  项目所在地环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类环境噪声限值 |
| 4 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 5 | 是否森林公园 | 否 |
| 6 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 7 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 8 | 是否人口密集区 | 否 |
| 9 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 10 | 是否三河、三湖、两控区 | 是，两控区 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |
| 14 | 是否属于饮用水源保护区 | 否 |

# 项目建设概况

## 项目基本情况

（1）项目名称：湖南省谊联农业科技发展有限公司生猪规模化养殖基地

（2）建设性质：新建

（3）建设地点：永兴县油麻镇平乐村旦家组

（4）建设单位：湖南省谊联农业科技发展有限公司

（5）投资总额：1200万元

## 工程建设内容与规模

湖南省谊联农业科技发展有限公司生猪规模化养殖基地，项目占地面积84582平方米。项目总建筑面积10716m2，存栏量5333头，年出栏2万头商品猪。猪场建设内容包括猪舍以及供水、供电、道路、粪污处理设施等相关配套设施。

项目建设内容及规模详见表2.3-1所示。

表2.3-1  项目建设内容一览表

| 类别 | 项目名称 | 建设规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 猪舍 | 9900m2 | 框架结构，2栋 |
|  | 存猪栏 | 282m2 | 砖混，一层 |
|  | 办公楼员工宿舍 | 374m2 | 1号324m2 2号50m2 |
|  | 办公室 | 80m2 | 砖混 |
|  | 配电房 | 50m2 | 砖混，单层 |
|  | 大门、门卫室 | 30m2 | 砖混，单层 |
| 环保工程 | 食堂油烟 | 食堂安装抽油烟机净化处理后达标排放 |
|  | 猪场恶臭 | 猪舍安装通风系统，加强通风换气，猪舍及粪污处理设施周边喷洒抑臭剂 |
|  | 猪场废水、生活废水 | “固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉（60t/d） |
|  | 猪粪 | 堆肥处理后作为有机肥外售 |
|  | 病死猪 | 12m3的冷冻柜进行冷冻暂存，定期交由永兴县无害化处理中心无害化处置 |
|  | 医疗废物 | 在仓库房东部设置危废暂存间（5m2） |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾经垃圾桶收集后定期交由环卫部门进行处置 |

### 2.3.1 产品方案

项目产品方案及存栏量见表2.3-2。

表2.2-2   项目产品方案及存栏量

| 项目 | 数量（头/年） | 折合成年猪 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品猪 | 商品肥猪 | 2万 | / |  |
| 存栏猪 | 生猪 | 10000 | 5333 | 育肥6个月出栏，第一、二个月为小猪（按5头小猪相当于1头成年猪，计算为2000头）第三、四个月（按2.5头当于1头成年猪计算为4000头） 第五、六个月为成品猪为10000头 |

### 2.3.2 主要技术工艺流程与技术工艺参数

（1）主要技术工艺流程：项目从市场引进仔猪，育成商品猪进行销售。

（2）主要技术工艺参数：生长育肥成活率98%，年出栏2次。

### 2.3.3 主要原辅料、资源能源消耗指标

本项目用水环节主要为猪只饮用水、猪舍清洗用水、降温用水及员工生活用水。参照《中、小型集约化养殖场建设标准》（GB T17824.1-1999）及《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）等资料，以及类比同类工程调查分析，并结合当地情况，对原辅料和资源能源消耗情况进行量化，猪场用水定额参数见表2.3-3，主要饲料消耗参数见表2.3-4，建设项目原辅料消耗及资源能源消耗情况见表2.3-5。

表2.3-3  猪场用水定额

| 用水种类 | 用水定额（L/ d·头） | 用水量（m3/d） | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪只饮用水 | 6.0 | 32 | GBT17824.1-1999 |
| 猪舍冲洗水 | 10（每周冲洗一次） | 7.6 |  |
| 猪舍降温耗水 | 0.2 | 1.07 |  |
| 员工生活用水 | 100 L/ d·人 | 3 | DB43T388-2020 |
| 合计 | / | 42.67 |  |
| 猪舍采用刮粪机收集猪粪，然后辅加人工清扫，大部分情况不需冲洗，据建设单位介绍，平均一周清洗一次。 |

表2.2-4   养猪场主要饲料消耗定额指标表

| 每头猪饲料定额（kg/d·头） | 饲料日消耗量（t/d） | 饲料年消耗量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 3.0 | 16 | 5840 |

注：本项目饲料全部外购，本项目不进行饲料加工。主要成分：玉米25%、高粱10%、麦麸20%、糠饼10%、统糠11%、胡豆2%、菜饼18%、蚕蛹2%； 禁止在饲料中添加激素及其他禁用药品。

表2.3-5  项目主要原辅料消耗及资源能源消耗情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 年消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 5840 | 外购 |
| 2 | 新鲜水 | m3/a | 15573 | 取用地下水 |
|  | 2.1 | 猪只饮用水 | m3/a | 11680 | / |
|  | 2.2 | 猪舍冲洗水 | m3/a | 2774 | / |
|  | 2.3 | 猪舍降温耗水 | m3/a | 389 | / |
|  | 2.4 | 职工生活用水 | m3/a | 730 | / |
| 3 | 电 | kwh | 4×105 | 油麻镇供电所 |
| 4 | 除臭剂 | t/a | 用量根据生产需要定 | / |
| 5 | 消毒液 | t/a |  | 主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）。 |
| 6 | 防疫消毒等药品 | t/a | 用量根据生产需要定 | 卫生防疫部门配送 |

除臭剂：用用天然植物除臭剂，呈无色、透明状态，天然植物除臭剂（植物低温干馏提取液）经过除臭设备雾化，形成雾状，在空间扩散液滴的半径≤0.04mm。液滴具有很大的比表面积，具有很大的表面能，平均每摩尔约为几十千卡，这个数量级的能量已是许多元素中键能的1/3-1/4。溶液的表面不仅能有效地吸咐空气中的异味分子，同时也能使被吸附的异味分子的立体构型发生改变，削弱了异味分子中的化合键，使得异味分子的不稳定性增加，容易与其他分子和植物液中的酸性缓冲液发生化学反应，最后生成无味、无毒的物质。如硫化氢在植物液的作用下反应生成硫酸根离子和水；氨在植物液的作用下，生成氮气和水。

消毒液：主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）

### 2.3.4 主要设备

猪场主要设备包括生产设备即定位栏、自动喂料系统等。具体见表2.3-6。

表2.3-6  工程主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生 产 设 备 | 自动喂料系统 | 套 | 2 |
| 2 |  | 环控降温系统 | 套 | 2 |
| 3 |  | 机械清粪系统 | 套 | 2 |
| 4 |  | 其他办公\实验\检测设备 | 批 | 1 |
| 5 |  | 通风设备 | 套 | 2 |
| 6 | 粪污处理） | 机械格栅 | 套 | 1 |
| 7 |  | 固液分离设备 | 台 | 1 |
| 8 |  | 厌氧反应器 | 套 | 1 |
| 9 |  | 循环泵 | 台 | 2 |
| 10 |  | 沼气脱硫塔 | 套 | 1 |
| 11 |  | 沼气增压装置 | 套 | 1 |
| 12 |  | 阻火器 | 台 | 1 |
| 13 |  | 可调节型配水器 | 套 | 1 |
| 14 |  | 曝气鼓风机 | 台 | 3 |
| 15 |  | 好氧反应器 | 套 | 1 |
| 16 |  | 机械格栅 | 套 | 1 |
| 17 |  | 固液分离设备 | 台 | 1 |
| 18 |  | 厌氧反应器 | 套 | 1 |

## 公用工程

### 2.4.1 给排水

（1）给水工程

该项目新鲜水用量为42.67m3/d，其中猪舍冲洗水量为7.6m3/d，猪只饮用水量为32m3/d，猪舍降温耗水量为1.07m3/d，职工生活用水2m3/d。水源来自企业自建水井，水源靠近猪舍，使用方便，减少浪费，为了给生猪提供洁净、稳定的水源。

（2）排水工程

该项目排水系统实施雨污分流制，雨水经厂区雨水管网收集后由自然落差重力排入项目南面泉波河，最终汇入伍家坝河。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009），成年猪尿液产生量约3.3kg/头·d，计算得出本项目猪尿产生量为17.6m³/d（6424m³/a）、冲洗废水7.6m³/d（2774m³/a，按用水量的100%计算）、员工生活废水1.6t/d（584t/d，按用水量的80%计算）。猪粪尿、猪舍冲洗水与场区员工生活废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。

### 2.4.2 供电

猪场全部用电引自附近变电所，场区内设100KVA变压器供电。猪场年用电量为4×105KWh。

### 2.4.3 主要道路

场区内道路由公共道路和生产区内净、污道组成。公共道路分为主干道和一般道路。各功能区之间道路连通形成消防环路。主干道连通场外道路。主干道宽8m，由项目北面村路接入，其它道路宽4m布，转弯半径不小于9m。场区内道路纵坡一般控制在2.5%以内。

### 2.4.5 运输

（1）本项目建成后每年运进的饲料约5840t，以及消毒剂和生猪疫病防治药品，消毒剂和生猪疫病防治药品数量难以预测。每年运出的商品猪约20000头，猪粪3894t。

（2）运输方式与运输设备

本项目所运物资和产品场外运输主要通过汽车运输（有机肥采用袋装密闭汽车运输方式）。场区内运输以人工手推车或小四轮为主。

### 2.4.6 厂区绿化

本项目在建设的过程中加强厂区绿化，在厂界种植高大乔木组成的绿化防护林带，厂区内绿化采取乔、灌、花草相结合的方式，使厂区绿化率大于20％，在绿化、美化场区的同时起到防风、防臭、抑尘、隔声的效果。

## 环保工程

（1）废水处理

该项目排水系统实施雨污分流制，厂区四周设置雨水沟，雨水经厂区雨水管网收集后由自然落差重力排入项目南面泉波河，最终汇入伍家坝河。

本项目采用干清粪工艺，猪生活在漏缝板地板上，猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝地板下部设计合理的空间结构布局，粪尿落在漏缝地板下两侧斜坡，尿液由于重力作用顺斜坡流入中部尿道，汇集水流自尿道高地势流向尿道低处，通过尿道出口汇入集粪池，粪便由刮粪板输送至总集粪池，再经堆肥发酵进行分解、转化为腐熟有机肥。

本工程废水主要包括养殖废水和员工生活污水。废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。

（2）废气

养殖场恶臭气体：喷洒除臭剂，并设置合理的防护距离来减少其对周围环境的影响。

废水处理装置产生的沼气：脱硫后供给场区生产、生活用。

食堂油烟废气：高效静电油烟净化器处理达标后排放。

（3）噪声

厂区周边设置围墙，隔声降噪，加强厂区绿化。

（4）固废处理

殖过程中产生的病、死猪定期交由永兴县无害化处理中心无害化处置；猪在养殖过程中产生的医疗废物交有资质单位处置；废脱硫剂由生产厂家回收统一处置；场区废弃包装袋由附近废品收购站回收；本项目产生的猪粪经统一收集堆肥处理后作为有机肥外售；生活垃圾外运至平乐村垃圾收集点再由环卫部门处置。

## 项目总平面布置

本项目总占地84582平方米，占地类型为疏林地，猪场大门设置在猪场西临村道一侧，厂区南部为员工生活区，设置有员工宿舍、食堂、办公楼等配套附属工程，猪场中部及西北部布置猪舍，东部布置粪污处理设施，具体平面布置详见附图四。

## 生产制度及劳动定员

项目劳动定员为20人，养殖场年工作365天，每天工作8小时。

## 项目建设进度安排

本项目施工期一年，预计2021年12月投产。

# 工程分析

## 生产工艺流程

3.1.1 养殖生产工艺

项目直接由正大公司引进仔猪，采用农户+公司合作模式，正大公司提供猪苗、饲料、技术，养大后正大公司回购。

饲养工序为：仔猪—保育—育肥—销售。

本项目养殖生产工艺流程及产污节点见图3.1-2。

图3.1-1   项目养殖生产工艺流程及产排污节点图

本项目采用集约化养猪工艺，集约化养猪的目的是要摆脱分散的、传统的季节性的生产方式，建立工厂化、程序化、常年均衡的养猪生产体系，从而达到生产的高水平和经营的高效益。本项目生猪饲养采用自动喂料系统，工程运行期间，废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排，粪污处理各工艺单元设计为密闭形式，恶臭面源污染也有相应的治理措施，病死猪及时送至永兴县病死畜禽无害化处理中心处置，对周边环境影响小。

### 3.1.2 饲养工艺

①饲料

②繁殖方式

直接由正大公司引进仔猪。

③给料方式

采用自动给料。

④饮水方式

采用饮水器自动饮水。

⑤清粪方式

采用干清粪工艺。

⑥通风方式

采用卷帘通风、水帘空调、风扇。

### 3.1.3 消毒防疫

为减少猪受到各种细菌的感染，需要对以下几个方面进行消毒。

（1）猪舍消毒

每隔15天对猪舍进行消毒。消毒方式为猪舍冲洗干净后，将消毒液喷洒于猪舍内。消毒液主要成分包括菌毒净杀（双链季铵盐）、金碘毒杀（聚维酮碘溶液）、菌毒双杀（稀戊2酫溶液）。在猪舍门口设洗手、脚消毒盆，工作人员进入猪舍前进行消毒。

（2）猪的消毒防疫

用活动喷雾装置对猪体进行喷雾消毒，对猪体喷雾消毒1次，可有效控制猪气喘病、猪萎缩性鼻炎等，其效果比抗生素鼻内喷雾和饲料拌喂或疫苗接种更好些。

（3）猪舍器具消毒

猪饲槽、饮水器及其他用具需每天洗刷，并定期进行消毒。

本工程主要采用双氧水消毒的方法，防止产生氯代有机物及其它的二次污染物，满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。

### 3.1.4粪污处理工艺

本工程废水主要包括养殖废水和员工生活污水。废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。

（1）“猪-沼-果（农）”生态养殖工艺

“猪—沼—果（农）”能源生态模式是以沼气为纽带，在传统农业生产的基础上，与现代农业先进技术有机组合的一类先进生产实用技术体系，该技术能做到变废为宝、综合利用节约资源、提高效益，最终减少对生态环境的破坏，达到可持续发展的一种生态养猪方式。实践证明，这种生态养猪模式的好处有：一是生猪养殖、果树种植结合，有利于生态自然良性循环；项目产生的废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。

### 3.1.5沼气

本项目产生的猪尿、猪舍冲洗废水与场区员工生活废水混合后进入场区污水处理系统处理，废水处理过程中有机物厌氧发酵会产生沼气，产生的沼气经过脱硫后直接供给养殖场生活生产用。

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），沼气工程的原料应是养殖场的污水和粪便，沼气工程主要由以下四个环节组成：前处理、厌氧消化、后处理、综合利用。沼气工程的选址应符合养殖场整个生产系统的规划和要求，并应根据以下因素综合考虑确定：①在畜禽养殖场和附近居民区主导风向的下风侧；②在畜禽养殖场的标高较低处；③有较好的工程地质条件；④满足防疫要求；⑤有方便的交通运输和供水供电条件。养殖场产生的污水通过管道进入调节池，调节池前设置格栅和沉淀池，以清除污水中较大的杂物（残余粪便）。污水流入计量池，计量池内设泵，定时定量的将料液送去厌氧发酵，产生的沼气经脱硫、脱水、净化后进贮气柜，作为能源使用。沼渣定期排出，作为肥料使用。沼液经进一步处理达标后排放。

本项目沼气产生量为16.17m3/d，贮气柜的容积按日产量的40%设计，项目场区设10m3贮气柜，用于储存沼气。沼气净化采用干法脱硫，脱硫剂为氧化铁。沼气利用系统用于厂区生活能源及猪场保温。

## 项目水平衡分析

该项目用水环节主要包括生猪饮用水、猪舍冲洗水、生活用水和猪舍降温用水等。评价给出全场水平衡，项目水平衡见表3.2-1。水平衡图见图3.2-1。

表3.2-1  项目水平衡情况表

| 用水环节 | 用水量 | 消耗 | 废水量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | t/d | t/a | t/d | t/a | t/d | t/a |
| 生产用水 | 猪舍冲洗水 | 7.6 | 2774 | 0 | 0 | 7.6 | 2774 |
|  | 猪只饮用水 | 32 | 11680 | 14.4 | 5256 | 17.6 | 6424 |
|  | 猪舍降温用水 | 1.07 | 389 | 1.07 | 389 | 0 | 0 |
| 生活用水 | 2 | 730 | 0.4 | 146 | 1.6 | 584 |
| 总计 | 42.67 | 15573 | 15.87 | 5791 | 26.8 | 9782 |

注：本项目在生产过程中废水主要包括养殖废水和生活污水。废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。

图3.2-1   水平衡分析图   单位：t/d

## 污染源强分析

### 3.3.1 施工期污染源强

3.3.1.1施工期废水

工程施工将产生一定量的施工废水、施工冲洗废水以及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。

（1）施工废水

工程主体建筑物施工过程中的废水主要产生于建筑物砼浇筑、冲洗与养护过程中，施工废水中主要污染物为SS，其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期。施工废水中含SS浓度较高，约500~1000mg/L，经沉淀处理后回用。

（2）冲洗废水

工程施工冲洗废水主要产生于施工机械、车辆等的清洗过程中，其主要污染物为SS，浓度较高，约500~4000mg/L，经沉淀处理后回用。

（3）生活污水

生活污水中的污染物主要为COD、BOD5、SS和NH3-N。工程施工期施工人数约50人，建筑施工人员均为附近村庄居住人员，在自家食宿，生活污水按现有排污方式对水环境影响较小。

3.3.1.2施工期废气

（1）施工时场地开挖将产生的粉尘、粉状物及装卸、运输、搅拌过程中有少量的粉尘散逸到周围的大气中；运送物料的汽车引起道路扬尘污染；物料堆放期间由于风吹等引起的扬尘污染。主要污染施工场地周围100m范围；

（2）运输车辆、施工机械运行时产生的尾气，主要含有THC和NO2等有害物质。

3.3.1.3施工噪声

项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生暂时的严重影响；建筑材料运输时，运输车辆产生的噪声将对沿线环境造成影响。施工期各类施工机械和运输车辆产生的噪声一般声源小于90dB(A)。

3.3.1.4固体废物

本项目产生的土石方在场内基本平衡，无弃土弃渣产生，施工期的固体废物主要为建筑垃圾、生活垃圾。

（1）建筑垃圾主要来自施工作业，包括废弃的包装物、废木料、废金属、废钢筋等杂物。

（2）高峰时施工人员及工地管理人员约50人，工地生活垃圾平均按0.3kg/人·d计，产生量为15kg/d左右。

废弃的包装物、废金属、废钢筋等回收综合利用；其它建筑垃圾和生活垃圾集中收集后根据城市卫生管理条例有关规定进行处置。

3.3.1.5生态破坏

本工程用地区内为疏林地，主要为灌木丛，植被覆盖率一般，无珍稀动植物。施工期生态环境影响主要为土建过程中产生的水土流失。施工期土方开挖量约0.38万m3，填方量约0.33万m3，剩余0.05万m3土方在施工空地区集中堆放，用于施工后期厂区绿化用土，土方临时堆置区采用帆布覆盖避免水土流失。

### 3.3.2 营运期污染源强

3.3.2.1水污染源强分析

（1）生产废水

本项目运营后产生的废水主要有猪尿、冲洗废水员工生活废水。废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）以及类比同类型养殖企业，成年猪尿液产生量约3.3kg/头·d，计算得出本项目猪尿产生量为17.6m³/d（6424m³/a）；猪舍冲洗水用量为7.6m³/d，排放系数为1（无损耗），则冲洗废水排放量为7.6m³/d（2774m³/a）。

污染因子浓度类比《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A中畜禽养殖场废水中污染物浓度，产生情况见表3.3-1。

表3.3-1  工艺养殖废水产生情况

| 指标 | 水质（mg/L） | 日产生量（t/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 水量 | — | 25.2 | 9198 |
| COD | 2600 | 0.065 | 23.915 |
| BOD5 | 1300 | 0.033 | 11.957 |
| SS | 400 | 0.010 | 3.679 |
| NH3-N | 300 | 0.237 | 2.759 |

（2）员工生活用水

根据建设方提供资料，项目建成后共有20人在厂区食宿。根据《湖南省用水定额地方标准》（DB43/T388-2020），居民生活用水量按100L/人·d计，则项目生活用水量为2t/d（730t/d），生活污水排放量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为1.6t/d（584t/a），生活污水产生情况见表3.3-2。

表3.3-2   生活污水产生情况

| 指标 | 水质（mg/L） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 水量 | — | 584 |
| COD | 300 | 0.175 |
| BOD5 | 250 | 0.146 |
| SS | 200 | 0.117 |
| NH3-N | 30 | 0.017 |

3.3.2.2大气污染源强分析

该项目产生的大气污染物主要包括恶臭气体、厨房油烟废气。

（1）猪舍及堆肥场臭气

恶臭气体主要来源于猪舍、堆粪棚、污水处理系统。猪舍的恶臭主要来自于猪的排泄物，以及猪的皮肤分泌物、粘附于皮肤的污物、外激素等产生的养殖场特有的难闻气味。据统计养猪场臭气污染属于复合型污染，包括氨气、硫化氢、硫醇、三甲基胺、硫化甲基以及粪臭素等各种含氮或含硫之有机成份，污染物成份十分复杂，畜舍内可能存在的臭味化合物不少于168种，而且臭气污染物对居民的影响程度更多的是人的一种主观感受，养猪场恶臭污染物中对人体危害较大的是氨气、硫化氢。主要恶臭物质的理化性质详见表3.3-3。

表3.3-3  恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | NH3 | 0.037 | 刺激性 |
| 硫化氢 | H2S | 0.005 | 臭蛋味 |

氨（NH3）：无色气体，有强烈的刺激气味。氨的嗅觉值是0.037ppm，密度0.7710比重0.5971（空气=1.00），易被液化成无色的液体。在常温下加压即可使其液化。沸点33.5℃。也易被固化成雪状的固体，熔点-77.7℃，溶于水、乙醇和乙醚。

硫化氢（H2S）：无色气体，有恶臭和毒性。硫化氢的嗅觉阅值是0.0005pm，具有臭鸡蛋气味，密度1.539，比重1.1906，熔点-82.9℃，沸点-61.8℃。

根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》（孙艳青、张璐、李万庆，中国环境科学学会学术年会，2010），猪舍不同种群结构NH3、H2S的排放量见下表：

表3.3-4  猪舍恶臭源强统计

| 猪舍 | 指标（折合成年猪） | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产污强度（g/头-d） | 产污量（g/d） | 产污量（t/a） | 产污强度（g/头-d） | 产污量（g/d） | 产污量（t/a） |
| 生猪 | 5333 | 5.3 | 28264.9 | 10.32 | 0.8 | 4266.4 | 1.56 |

项目猪舍设置通风系统，并在猪舍内定期喷洒除臭剂，合理搭配饲料，在饲料中添加EM提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量，根据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明，饲料中添加EM一个月后，可使猪舍臭中NH3排放量减少97.7%，H2S排放量减少99%。猪舍中NH3、H2S的排放量如下表所示：

表3.3-5  猪舍恶臭气体排放量统计

| 面源 | 产生量（kg/h） | 治理措施 | 排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 猪舍 | 1.18 | 0.178 | ①在日粮中添加EM菌剂 ②在猪舍喷洒植物除臭剂； ③在风机上安装喷雾式除臭装置 ④猪舍设置通风系统 | 0.027 | 0.0018 |

（2）污水处理站恶臭

本项目产生的养殖废水采用 “固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理。

本项目废水处理站产生的恶臭气体气味主要为固液分离、调节池等为主，根据美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。为进一步减小项目污水处理过程恶臭气体对周边环境的影响，对污水处理系统区域喷洒除臭剂，并加强场区绿化。本项目污水处理站恶臭产生及排放情况见表3.3-6。

表3.3-6  本项目污水处理站恶臭产排情况

| 污染源 | 污染物产生量（kg/d） | 拟处理措施 | 污染物排放源强（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站区域 | NH3 | H2S | 恶臭产气区域喷洒除臭剂，绿化，去除效率可达到70% | NH3 | H2S |
|  | 0.072 | 0.0027 |  | 0.0216 | 0.0008 |

备注：本项目BOD5产生量12.1t/a，去除量为70%，约为8.472 t/a。

（5）沼气燃烧废气产生情况

①沼气的产生

项目运营后，猪舍冲栏废水、猪尿和员工生活废水经过厌氧发酵产生沼气。根据建设方提供资料，养殖废水先经过厌氧发酵池处理，项目废水在厌氧池COD去除效率为70%(本项目COD产生量为36.135t/a)。

项目运营后，猪舍冲栏废水、猪尿和员工生活废水经过厌氧发酵产生沼气。根据废水设计方案，养殖废水先经过厌氧发酵池处理，项目废水在厌氧池COD去除效率为70%，则沼气池中COD去除量为46.2kg/d，根据《沼气池（厌氧消化器）采用技术分析和评价》一文，每削减1kgCOD可产生0.35m3沼气，则本项目沼气产生量为16.17m3/d（0.59万m3/a）。本项目产生的沼气成分见表3.3-6。根据建设方提供的资料，本项目沼气用于厂区生活用能及猪场保温。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），贮气柜的容积按日产量的40%设计，项目场区设10m3贮气柜，用于储存沼气，能够满足沼气存放要求。

表3.3-7  沼气成分

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50%~80% | 20%~40% | <5% | <1% | <0.4% | 0.05%~0.1% |

②沼气脱硫

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，大大超过《人工煤气》（GB13612-2006）20mg/m3的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱硫。项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，即沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫，此方法处理后的沼气含硫满足《人工煤气》（GB13612-2006）20mg/m3的规定。该方法脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

③沼气利用

项目采用清洁能源，使用沼气和电能。本项目沼气产生量约为16.17m3/d（0.59万m3/a），按照每人0.5m3/d的用气量计算，本项目工作人员20人，沼气消耗量为10m3/d（0.365万m3/a），剩余0.225万m3/a用于猪舍保温。沼气完全能被猪场及员工生活消纳。

④沼气燃烧废气产生情况

根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数和本项目沼气的含硫量知：沼气燃烧时会产生SO2与NOx，1m3本项目沼气燃烧SO2产生量为0.002g；沼气燃烧时NOx产生量为0.67kg/万m3沼气，项目燃烧沼气0.59万m3/a，因此NOx产生量为0.395kg/a；SO2产生量为0.118kg/a。根据环保数据手册，每燃烧1 m3沼气产生废气10.5m3（空气过剩量按1计算），即本项目燃烧废气产生量为6.195万m3/a，则SO2产生浓度为0.19mg/m3，NOx产生浓度为6.38mg/m3，能够足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

（6）厨房油烟废气

根据建设方提供的资料，本项目设一个食堂，就餐人数为20人，厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，则繁殖区食堂油烟产生量为6.2kg/a，食堂设一个基准灶头，单个基准灶头排风量为4000m3/h，每天的工作时间按3.5h计算，则食堂油烟产生浓度为1.21mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准（2.0 mg/m3），油烟废气以排风机引至楼顶高空排放。

（6）废气污染源汇总

项目主要废气污染源汇总情况见表3.3-8：

表3.3-8  项目废气污染源汇总

| 污染源 | 污染物名称 | 产生量 | 产生浓度 mg/m3 | 排放量 | 排放浓度mg/m3 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍、堆肥场 | NH3 | 1.18kg/h | / | 0.027kg/h | / | 喷洒除臭剂、饲料中添加EM、厂区绿化 / / |
|  | H2S | 0.178kg/h | / | 0.0018kg/h | / |  |
| 污水处理站 | NH3 | 0.072kg/d | / | 0.0216kg/d | / |  |
|  | H2S | 0.0027kg/d | / | 0.0008kg/d | / |  |
| 燃料废气 | SO2 | 0.118kg/a | 0.19 | 0.118kg/a | 0.19 | 无组织排放 |
|  | NOX | 0.395kg/a | 6.38 | 0.395kg/a | 6.38 |  |
| 食堂 | 油烟 | 6.2kg/a | 1.21 | 6.2kg/a | 1.21 | 通过抽油烟机引至楼顶高空排放 |

3.3.2.3噪声污染源强分析

养殖场噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵等产生的噪声，猪舍排气扇的等效声级值在75~85dB（A），猪群哼叫声在70~80dB（A），水泵的等效声级值在80~90dB（A），风机的等效声级值在80~90dB（A）。主要噪声源排放情况见表3.3-6。

表3.3-6  项目主要噪声源强表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生源强dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 猪舍 | 间断 | 70~80 |
| 风机 | 猪舍 | 连续 | 80~90 |
| 水泵 | 废水处理站 | 连续 | 80~90 |
| 排风扇 | 猪舍 | 连续 | 75~85 |
| 固液分离机 | 废水处理站 | 连续 | 75~80 |

3.3.2.4固体废弃物产生源强分析

（1）猪粪

猪粪是养猪场主要固体污染物之一，本项目猪舍猪粪采用干清粪工艺，根据《畜禽养殖业工程治理技术规范》（HJ497-2009）可知，存栏猪全群平均每天产粪2kg，项目常年存栏猪5333头，则本项目产生的猪粪为10.67t/d（3894t/a），本项目产生的猪粪被尿液浸泡稀释成粪液经污固液分离后固体经堆肥后作为有机肥外售。

（2）污水处理系统沼渣、污泥及栅渣

类比湖南省永兴县现代生猪产业化项目郁水村种猪场建设工程，污水处理设施污泥产生量为0.5kg（VSS）/kg（COD），本项目污水处理设施中COD去除量为46.2kg/d，则本项目沼渣（绝干）产生量为23.1kg/d（8.43t/a），沼渣含水率为93%，经固液分离机处理后含水率为60%，则处理后沼渣湿重为301t/a，产生的沼渣经堆肥处理后作为有机肥外售。

（3）病死猪

根据养猪实践，猪的每个生长阶段都有病死猪产生，根据项目工艺参数，根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。本项目生猪死亡率按0.5%计算，则病死猪产生量约为500头/a（折算量），均重以30kg/头计，则场内病死猪产生量为15t/a。经查《国家危险废物名录》，病死猪不属于危险废物；根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006），场区内病死猪定期交由永兴县无害化处理中心无害化处置。

（4）医疗废物

猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生医疗废物。类比同类型养殖企业，医疗废物产生量为0.3t/a，经查《国家危险废物名录》，该部分固废属于危险废物，废物代码为900-001-01，此部分废物交由有危险废物处置资质的单位处理。

（5）废弃包装料

项目产生的废塑料袋、废纸箱等各种原辅材料的废弃包装料，产生量约为1t/a，由附近废品回收站定期收购。

（6）废脱硫剂

项目沼气选用氧化铁为脱硫剂，脱硫和再生过程可循环进行多次后，氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖会失去活性。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收，产生量约为0.5t/a。

（7）生活垃圾

项目建成运行后20人在场区食宿，按每人每天产生1kg垃圾计算，本项目产生的生活垃圾量为7.3t/a。生活垃圾及时收集后清运至平乐村垃圾收集点再由环卫部门处置。

项目固废产排情况见表3.3-7。

表3.3-7   项目固废产排情况

| 序号 | 污染物 | 产生量t/a | 固废种类 | 拟采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 3894 | 一般固废 | 粪水顺粪沟流入粪便主干沟，进入贮粪池，再经固液分离后，固体经堆肥发酵进行分解、转化为腐熟有机肥外售 |
| 2 | 沼渣 | 301 | 一般固废 |  |
| 3 | 病死猪 | 15 | 一般固废 | 永兴县无害化处理中心无害化处置 |
| 4 | 医疗废物 | 0.3 | 危险固废 | 委托处理 |
| 5 | 废弃包装料 | 1 | 一般固废 | 综合利用 |
| 6 | 废脱硫剂 | 0.5 | 一般固废 | 厂家回收 |
| 7 | 生活垃圾 | 7.3 | 一般固废 | 环卫部门处置 |

3.3.2.4项目建成后主要污染物排放情况

表3.3-8    项目建成后主要污染物排放情况一览表

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 猪舍、堆肥场 | NH3 | 1.18kg/h | 0.027kg/h |
|  |  | H2S | 0.178kg/h | 0.0018kg/h |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.072kg/d | 0.0216kg/d |
|  |  | H2S | 0.0027kg/d | 0.0008kg/d |
|  | 厨房 | 油烟 | 1.21mg/m3 6.2kg/a | 1.21mg/m3 6.2kg/a |
| 水污 染物 | 生产、生活污水 | 高浓度有机废水 | 9782t/a | 0 |
| 固体废物 | 猪舍 | 猪粪 | 3894t/a | 0 |
|  |  | 病死猪 | 15t/a | 0 |
|  |  | 医疗废物 | 0.3t/a | 0 |
|  |  | 废弃包装料 | 1t/a | 0 |
|  | 污水处理 | 沼渣 | 301 t/a | 0 |
|  | 沼气系统 | 废脱硫剂 | 0.5 t/a | 0 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 7.3t/a | 0 |
| 声噪 | 泵类和风机等，最大的局部噪声可达85-90dB。 |

# 环境现状调查与评价

## 自然环境概况

### 4.1.1 地理位置

永兴县为郴州市下辖县，地处湖南省东南部、郴州地区北陲，位于东经112°43′～113°35′ ，北纬25°54′～26°29′之间。县境北接耒阳市，南连苏仙区，东北、东南、西南依次与安仁、资兴、桂阳三县毗邻。全县21个乡镇除高亭镇、太和镇之外，其余均与外县交界。县境距首都北京铁路里程1860公里，距省会长沙280公里，距郴州市40公里，距南粤广州445公里。辖14镇7乡，是郴州市人口第二大县，国家“城市矿产”示范基地。

本项目位于永兴县油麻镇平乐村旦家组，地理坐标为东经112.8279， 北纬26.0588，具体地理位置见附图一。

### 4.1.2 地形地貌

永兴县地貌似蚕形，东部多山，西部以丘陵为主，中部丘陵及河谷平地间布，便江、永乐江横贯县境。东部为罗霄山脉余脉，自七甲乡入境，走向龙形市、大布江，形成以中山为主的山地地貌；东南部为罗霄山八面山余脉，自千冲乡入境，向北延伸，横亘县境中东部，插入于茶永盆地，形成中低山、高丘为主的组合型地貌；北部为罗霄山脉武功山余脉南翼，自樟树镇入境，呈斜带状绵延于中西部，与茶永盆地相衔；西部为南岭山脉阳明山余脉东端，自三塘乡入境，呈东南梯降，于中部与茶永盆地过渡带交接。山地占全县面积28.6%，海拔300～800米；丘陵、岗地占全县面积53.36%，海拔500～300米以下；河谷平地占全县14.99%。

永兴县地处湘南东南部，南岭构造带以北的茶永盆地南端。境内因受多次地壳构造运动影响，地层出露比较完整，自元古界震旦系至新生界第四系地层均有分布，仅缺失奥陶系和志留系地层，其中中生界、三叠系及以下地层绝大部分为海相、浅海相沉积，中生界侏罗系及以以上地层均为陆相沉积，地层总厚9744.5米至12654.4米，地质地貌相对复杂。

根据国家地震局《中国地震烈度区划图（2010）》，永兴县地震烈度为6度。

### 4.1.3 气候与气象

项目所在区域属亚热带季风湿润气候，冬暖夏凉，四季分明，前冬温暖显著，后冬寒冷寡照；春温特高，雨水不足，凉夏明显，降水多集中在4～6月，三个月间降水量占全年降水量的42.3%，最大降雨量358mm。常年年降雨量为1468.2mm，年蒸发量为1362.1mm。根据永兴县气象站2000～2003年气象观测资料统计，该地区春季平均风速最大，达2.1m/s，其他季节平均风速均为1.5m/s，全年平均风速为1.6m/s。全年主导风向为NNW，风频为15%，静风频率为40%。

### 4.1.4 水文

永兴县地表水多年平均年总量为81.26亿m3，其中，境内径流总量15.46亿m3， 外来客水65.80亿m3。境内径流时空变化大。年际最大年（1961）径流量为24.91亿m3，比历年平均量多61%，最小年（1963）7.31亿m3，为历年平均量的47%；年内，汛期（3～8月）径流量为10.71亿m3，枯水期（9～2月）径流量为4.8亿m3，相关1.23倍，最大月（5月）径流量为2.39亿m3，最枯月（12月）径流量为0.65亿m3，相差2.68倍。

永兴县内有大小河流149条，其中控制流域面积在10km2以上的有53条，年平均径流总量为15.45亿m3，分为便江水系和永乐江水系。便江水系，流域面积1444.8 km2，占全县总面73.2%；永乐江水系，流域面积531.2 km2，占全县总面积的26.8%。

本项目区域雨水排入项目南面泉波河，最终汇入伍家坝河。

### 4.1.5 生态

1、植被

永兴县属中亚热带常绿阔叶林区。主要植物有96科685种，其中乔木树种64科468种，引进树种13科22种。全县树木的水平分布呈东乔西灌、南竹北松、中部乔灌相间布局。垂直分布依次为高山胡渣子草地、阔叶林、针阔混交林、马尾松油茶混交林、油茶林。尤以油茶、马尾松分布最广。全县速生乡土树种有泡桐、香椿、拟赤杨、檫树、拐枣、杉木、马尾松等10余种以上。珍稀保护树种有水松、银杏、红豆杉、杜仲、桢楠、厚朴等。

本项目位于永兴工业园内，区域内植被多为人工种植的灌木、松、杉、茅草、山竹等，并分布有部分农田、旱地及冰糖橙种植区。农田以水稻为主，旱地多种植红薯与玉米等作物。

2、动物资源

根据《永兴县志》，区域内现存的野生动物资源有7类2000多种，由于长期捕猎，保护不当，已呈种群消弱、数量减少之势，部分珍稀动物濒临灭绝。全县保护动物有华南虎、中华秋沙鸭（过往）、穿山甲、花面狸、水鹿、水獭、小灵猫、娃娃鱼、猴面鹰等。

洣水在上世纪70年代以前有鱼类7目13科96种，其中经济鱼类有41类，80年代以后，由于上游工业的发展，加上滥捕毒炸，鱼类资源遭到严重破坏，珍贵鱼类如鳗、胭脂鱼、岩原鲤、泉水鱼等已经灭绝，目前西河仅有的鱼类主要为青、草、鲢、鲤等普通品种。

项目区的生态地理区划属亚热带林灌、草地—农田动物群。本项目所在区域内人类活动较频繁，区域内野生动物主要为青蛙、老鼠、蛇、麻雀与燕子等常见野生动物；家畜以牛、羊、猪为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主。经调查，项目附近无珍稀水生生物资源，亦无珍稀鱼类资源产卵场、越冬场和索饵场分布。

根据现场踏勘，项目所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现珍稀保护植物物种、古树名木及珍稀野生动物。

## 区域污染源调查

经调查，项目区周围2.5km范围内无工业污染源存在。区域污染主要表现为区域农村面源污染。

## 环境质量现状监测与评价

### 地表水环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2020年12月13-15日对项目南面泉波河(伍家坝河支流)的水环境质量进行了现状监测。

（1）监测方案

本项目在伍家坝河设置2个地表水环境质量现状监测点，具体监测方案见表4.3-1。

表4.3-1  地表水环境质量现状监测方案

| 编号 | 监测断面 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | 项目雨水排放口与南面泉波河（伍家坝河支流）交汇处上游500m | pH值 、CODcr、BOD5、NH3-N、总磷、SS | 2020年12月13-15日，连续监测3天，每天监测1次 |
| W2 | 项目雨水排放口与南面泉波河（伍家坝河支流）交汇处下游1000m。 |  |  |

（2）评价标准与评价方法

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价采用超标率、最大超标倍数法进行评价

（3）监测结果统计与评价

监测结果统计详见下表4.3-2所示。

4.3-2  水质监测结果         单位：mg/L，pH值除外

| 断面 | 项目 | 范围值 | 标准值 | 超标率 （%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | pH值 | 7.16-7.23 | 6~9 | 0 | 0 |
|  | SS | 18-24 | / | 0 | 0 |
|  | CODcr | 12-17 | 20 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 1.8-2.7 | 4 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0.152-0.177 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.02-0.03 | 0.2 | 0 | 0 |
| W2 | pH值 | 7.16-7.22 | 6~9 | 0 | 0 |
|  | SS | 18-25 | / | 0 | 0 |
|  | CODcr | 12-18 | 20 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 1.9-2.2 | 4 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0.142-0.182 | 1.0 | 0 | 0 |
|  | 总磷 | 0.03-0.04 | 0.2 | 0 | 0 |

注：单位为mg/L，pH和标准指数无量纲。

从上表来看，监测期间，pH值、CODcr、BOD5、氨氮、总磷等各监测因子浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，项目地的地表水水环境质量较好。

### 大气环境质量现状监测与评价

4.3.2.1 区域达标性分析

根据永兴县人民政府环境保护信息公开数据中的数据可知，环境质量达标区判定内容详见表4.3-3。

表4.3-3  永兴县2019年度环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/ ug/m3 | 标准值/ ug/m3 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 17.5 | 60 | 29.2 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 18.9 | 40 | 47.3 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 72.1 | 70 | 103 | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39.5 | 35 | 112.9 | 不达标 |
| CO | 百分位数日平均 | 0.8 | 4 | 20 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 73.4 | 160 | 45.7 | 达标 |

根据上表可知，永兴县PM10、PM2.5年均值不符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，因此，本次评价认为项目所在区域为环境质量不达标区，建议区域编制达标规划。

4.3.2.1 现状监测

本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2020年12月13-19日对项目区域的大气环境质量进行了现状监测。

（1）监测方案

项目所在区域环境空气质量现状调查监测方案见表4.3-4所示。

表4.3-4  环境空气质量监测点位置

| 编号 | 点位 | 监测项目 | 监测时间和频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 项目所在地空旷处 | PM10、SO2、NO2、H2S、NH3 | 于2020年8月13-19日连续监测7天， | PM10、SO2、NO2测日均值 H2S、NH3测小时均值 |
| G2 | 西南1100m旦家冲居民空旷处 |  |  |  |

（2）评价方法和评价标准

根据评价范围内的大气功能区划，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018 ）附录D。

本次大气环境质量现状评价采用超标率、最大超标倍数法进行评价。

（3）监测结果统计及分析

环境空气质量现状调查监测结果具体见表4.3-5。

表4.3-5 环境空气质量现状监测结果     单位mg/m3

| 监测点位 | SO2日均值 | NO2日均值 | PM10日均值 | H2S(小时值) | NH3(小时值) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.01 | 0.20 |
| G1 | 浓度范围 | 0.011-0.013 | 0.015-0.021 | 0.043-0.063 | ND | ND |
|  | 检出率（%） | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G2 | 浓度范围 | 0.010-0.014 | 0.013-0.025 | 0.047-0.065 | ND | ND |
|  | 检出率（%） | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | 超标率（%） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

监测结果表明：项目各监测点SO2 、NO2、PM10日均浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，H2S、NH3浓度值符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018 ）附录D。说明项目所在区域空气环境质量现状较好，同时满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表5要求（NH3： 5 mg/m3、H2S： 2 mg/m3、PM10：1 mg/m3）。

### 地下水环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2020年12月19-21日对区域居民水井环境质量进行了现状监测。

（1）监测方案

地下水环境质量现状监测方案见表4.3-6。

表4.3-6  地下水环境质量现状监测方案

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 西南1100m旦家冲居民水井 | 环境质量现状评价因子：pH、氨氮、硝酸盐、总大肠菌群数、氰化物、铅、镉、六价铬、砷。 | 2020年12月19-21日，每天监测1次 |
| D2 | 东南500m上杉山里居民水井 |  |  |
| D3 | 西南800m下曹居民水井 |  |  |

（2）评价标准及评价方法

本项目评价区域地下水执行《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。

本次地下水环境质量现状评价采用超标率、最大超标倍数法进行评价。

（3）监测统计及评价结果

地下水环境现状监测结果统计详见表4.3-7。

表4.3-7  水质监测结果      单位：mg/L，pH值除外

| 检测项目 | 采样时间 | 检测结果 | 地下水质量标准 | 畜禽养殖产地环境评价规范 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 | D2 | D3 |  |  |
| pH | 浓度范围 | 7.71-6.87 | 6.75-6.85 | 7.74-6.83 | 6.5-8.5 | 6-9 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 硝酸盐 指数 | 浓度范围 | 2.7-3.3 | 2.8-4.8 | 1.9-4.1 | ≤20 | ≤10 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 氨氮 | 浓度范围 | 0.030-0.036 | 0.033-0.037 | 0.030-0.034 | ≤0.2 | ≤10 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 六价铬 | 浓度范围 | ND | ND | ND | ≤0.05 | ≤0.1 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 总大肠菌群 | 浓度范围 | 小于2 | 小于2 | 小于2 | ≤100 | ≤00 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 砷 | 浓度范围 | ND | ND | ND | ≤0.05 | ≤0.2 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 镉 | 浓度范围 | ND | ND | ND | ≤0.005 | ≤0.05 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 铅 | 浓度范围 | ND | ND | ND | ≤0.05 | ≤0.10 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 氰化物 | 浓度范围 | ND | ND | ND | ≤0.05 | ≤0.20 |
|  | 超标率 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | 最大超标倍数 | 0 | 0 | 0 |  |  |

注：单位为mg/L，pH和标准指数无量纲。

从表4.3-2来看，各监测因子浓度均能达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，同时满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）表3要求。项目地的地下水水环境质量较好。

### 声环境的现状监测与评价

（1）监测方案

本项目设置4个声环境质量监测点位，具体监测方案见表4.3-8。

表4.3-8 声现状质量监测方案一览表

| 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目东侧边界 | 等效连续A声级 | 监测2天，监测时间为2020年12月13-14日 |
| N2 | 项目南侧边界 |  |  |
| N3 | 项目西侧边界 |  |  |
| N4 | 项目北侧边界 |  |  |

（2）分析与评价方法

评价方法采用与标准限值对比法进行评价。

项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

（3）监测统计及评价结果

监测统计结果详见表4.3-9。

表4.3-9  声环境质量现状监测结果一览表    （单位：dB(A)）

| 监测点 | 监测时间 | Leq |
| --- | --- | --- |
| N1 | 12月13日 | 昼间 | 53.6 |
|  |  | 夜间 | 42.1 |
|  | 12月14日 | 昼间 | 52.8 |
|  |  | 夜间 | 42.5 |
| N2 | 12月13日 | 昼间 | 52.8 |
|  |  | 夜间 | 41.8 |
|  | 12月14日 | 昼间 | 51.7 |
|  |  | 夜间 | 42.3 |
| N3 | 12月13日 | 昼间 | 52.2 |
|  |  | 夜间 | 41.6 |
|  | 12月14日 | 昼间 | 51.9 |
|  |  | 夜间 | 42.1 |
| N4 | 12月13日 | 昼间 | 52.3 |
|  |  | 夜间 | 41.6 |
|  | 12月14日 | 昼间 | 52.6 |
|  |  | 夜间 | 42.2 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 昼间 | ≤60 |
|  | 夜间 | ≤50 |
| 畜禽养殖产地环境评价规范 | 昼间 | ≤60 |
|  | 夜间 | ≤50 |

监测结果表明：该区域声环境质量较好，各监测点噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，同时满足《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）要求。

### 土壤环境质量现状调查与评价

（1）监测方案

本评价委托湖南中额环保科技有限公司于2020年12月13日对项目场区进行了1次土壤环境质量现状监测，该次监测点位、因子、频次等设置见表4.3-10。

表4.3-10 土壤监测点位、因子及频次一览表

| 编号 | 点 位 | 监测项目 | 执行标准 | 监测频次、监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | 猪舍中部 | pH、Hg、As、Cu、Cd、Zn、Pb、Cr、Ni | GB15618—2018 | 2020年12月13日，1次性采样 |
| T2 | 猪舍南部 |  |  |  |
| T3 | 猪舍北部 |  |  |  |

b、监测结果及评价

本次监测结果详见表4.3-11。

| 采样 点位 | 检测项目 | 单位 | 采样时间及检测结果 | 参考限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 12.13 |  |
| 猪舍中部■T1 | PH | 无量纲 | 6.22 | —— |
|  | 汞 | mg/kg | ND | 38 |
|  | 砷 | mg/kg | 2.6 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.13 | 65 |
|  | 铜 | mg/kg | 22 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 22 | 800 |
|  | 镍 | mg/kg | 26 | 900 |
|  | 锌 | mg/kg | 59 | / |
| 猪舍南部■T2 | PH | 无量纲 | 5.96 | —— |
|  | 汞 | mg/kg | ND | 38 |
|  | 砷 | mg/kg | 1.8 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.09 | 65 |
|  | 铜 | mg/kg | 27 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 24 | 800 |
|  | 镍 | mg/kg | 25 | 900 |
|  | 锌 | mg/kg | 45 | / |
| 猪舍北部■T3 | PH | 无量纲 | 6.43 | —— |
|  | 汞 | mg/kg | ND | 38 |
|  | 砷 | mg/kg | 2.9 | 60 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.15 | 65 |
|  | 铜 | mg/kg | 25 | 18000 |
|  | 铅 | mg/kg | 23 | 800 |
|  | 镍 | mg/kg | 28 | 900 |
|  | 锌 | mg/kg | 48 | / |
| 备注:执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 35616—2018》表1第二类用地中的筛选值标准， |

。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

### 5.1.1大气环境影响分析

施工期大气污染源主要为场地地表的土石方开挖产生的扬尘、车辆运输产生的扬尘、燃油机械产生的尾气等。

（1）扬尘污染

对于施工产生的粉尘与车辆运输产生的粉尘与扬尘，在静风状态下，粉尘污染主要在道路两边或污染源四周扩散，随着距离的增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的运输、装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，若在施工期间对开挖、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘量减小70%以上。本项目区周边居民均分布在距施工区500m以外，施工扬尘对敏感点影响很小。

（2）燃油废气

施工车辆不多，且分散，尾气中NOx、THC、CO排放量很少，对附近区域环境空气影响很小。

### 5.1.2 水环境影响分析

项目施工期的水环境影响主要来自建设施工过程排放的施工废水、车辆清洗废水和施工人员的生活污水。根据对施工废水水质、水量的类比调查，分析可能产生的环境影响如下：

（1）施工场地开挖裸露面在雨季时形成的泥浆水中SS浓度较高，若不采取必要的沉淀和水土保持措施，泥浆水排放对附近的小溪及沟渠局部水环境影响较大。

（2）车辆冲洗过程中产生的废水中主要污染物为SS和石油类，若直接排入水体，将会对地表水产生一定的污染。本项目施工机械只有挖掘机、推土机各6台，运输车辆、拖拉机等数台。由于施工面积不大，施工机械车辆有限，排放的废水不多，经隔油沉淀处理达标后排放对周围水环境水质影响很小。

（3）施工人员平均50余人，基本不住工地，吃住在附近农村，工地厕所采用旱厕，粪便均被附近农民挖出作肥料，所以施工人员生活污水很少，对水环境影响很小。

### 5.1.3 声环境影响分析

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，下面主要考虑噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。

表5.1-1  施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果

| 机械名称 | 噪声源强 dB（A） | 与不同源距离（m）的噪声预测值dB（A） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 挖土机 | 89 | 42 | 39 | 37 | 34 | 31 |
| 搅拌机 | 105 | 59 | 54 | 52 | 49 | 46 |
| 振捣器 | 100 | 54 | 50 | 48 | 45 | 42 |
| 载重车 | 95 | 49 | 45 | 43 | 40 | 37 |

由上表可知，施工期噪声昼间在55m处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，夜间在90m处可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。根据项目区周边声环境敏感点调查情况，本项目区外声环境敏感点距离施工区均在500m之外，故施工期噪声对周围敏感目标声环境影响较小。

### 5.1.4 固体废物影响分析

项目施工区无大的土石方开挖及填筑，产生挖方约为500m3，全部用于厂内低洼处填埋，土石方工程可厂内自行平衡，无弃土产生。施工期固废主要为建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。

高峰时施工人员约50人，工地生活垃圾平均按0.2kg/人.d计，生活垃圾产生量为10kg/d左右。建筑垃圾主要来自施工作业，包括废弃的包装物、废木料、废金属、废钢筋等杂物，废弃的包装物、废金属、废钢筋等回收综合利用；其它建筑垃圾和生活垃圾集中收集后根据城市卫生管理条例有关规定进行处置。

项目施工期固体废物经采取上述措施后，均能得到有效利用或妥善处理，不会对环境造成不利影响。目前养猪场基本完成场平，场平过程中基本未发生固体废物污染环境影响，新增水土流失影响不大。

### 5.1.5 生态环境影响分析

施工期生态影响主要是占地影响，植被破坏影响，现场水土流失影响，景观影响。

（1）占地影响

本项目总用地面积为84582平方米，占用土地类型为有林地、灌木林地、荒草地、旱地等，项目建设将会改变土地的利用性质。

为保降低项目建设对场地产生产干扰影响，本环评要求建设单位做到如下几点：

①避免高填深埋，做到少取土，少弃土，少占地，搞好挖填土方平衡，最大限度的减少临时用地。

②在项目建设充分利用地块内原有的地形地貌，依山就势进行规划设计，在尽量少破坏原有生态的基础上营造优美的厂区环境。

（2）植被破坏

项目在此建设，会使场地植被覆盖率降低，动物栖息地受到破坏，在被占土地上生长的陆生生物也将受到不可逆影响。由于该区域内受影响的植被中无珍稀濒危种类，受影响的植被为评价区域内常见的植被，因此，本项目工程占地对植被的影响较小。

（3）对水土流失的影响

本工程的建设对项目涉及区域水土保持的影响主要发生在施工期，由于表土的开挖、植被的破坏，使抵抗流失力强的表层土壤受到影响；遇到下雨天，将造成严重的水土流失。

## 营运期环境影响分析

### 5.2.1 大气环境影响评价

#### 5.2.1.1气象调查资料

（1）气象资料来源

本评价选取2017年作为评价基准年，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，环境影响预测模型所需气象、地形、地表参数等基础数据应优先使用国家发布的标准化数据。本次预测评价观测气象数据引用郴州市永兴县气象站的数据进行分析。永兴国家一般气象站位于永兴县城关路，地理坐标为北纬26.1167°，东经113°1167′，与本项目拟建地距离<50km，观测点海拔高度为169m，风速感应器距地面高度为14.6m。该气象站地理条件与拟建厂址一致，观测资料齐全。

（2）气象气候统计资料

永兴县属亚热带季风湿润气候区，冬暧夏凉，四季分明，前冬温暖显著，后冬寒冷寡照；春温特高，雨水不足；凉夏明显；秋寒特旱。降水多集中在4~6月份，其降水量占全年降水量的42.3%。

永兴县地面常规气象资料详见表5.2-1。

表5.2-1  永兴县气象站地面常规气象资料统计表（1998~2017年）

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均或总和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温℃ | 平均 | 5.8 | 7.6 | 11.6 | 17.7 | 22.3 | 26.1 | 28.6 | 27.7 | 23.9 | 18.7 | 12.9 | 7.9 | 17.6 |
|  | 极端 最高 | 28.4 | 31.7 | 32.6 | 34.8 | 36.8 | 37.6 | 40.5 | 40.5 | 39.3 | 36.5 | 31.9 | 29.6 | 40.5 |
|  | 极端 最底 | -7.1 | -8.3 | -1.8 | 2.8 | 8.7 | 14.6 | 19.2 | 17.7 | 10.4 | 2.1 | -3.2 | -5.4 | -8.3 |
| 气压hPa | 平均 | 1010.7 | 1008.9 | 1004.8 | 1000.4 | 995.3 | 992.3 | 990.7 | 991.6 | 997.9 | 1004.5 | 1009.0 | 1010.9 | 1001.5 |
| 相对湿度% | 平均 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 83 | 75 | 79 | 81 | 83 | 84 | 85 | 83 |
| 降水量mm | 平均 | 78.2 | 112.9 | 155.8 | 203.3 | 212.3 | 170.7 | 109.9 | 149.5 | 84.2 | 81.9 | 64.4 | 45.1 | 1468.2 |
| 蒸发量mm | 平均 | 42.4 | 47.2 | 69.0 | 100.6 | 124.5 | 155.6 | 245.1 | 205.3 | 144.1 | 106.8 | 71.7 | 49.8 | 1362.1 |
| 日照量 | 时数hr | 77.2 | 63.3 | 77.3 | 92.4 | 127.7 | 156.5 | 270.7 | 239.4 | 172.0 | 136.2 | 108.5 | 92.6 | 1613.9 |
|  | 百分率% | 23 | 20 | 21 | 24 | 31 | 38 | 64 | 59 | 47 | 39 | 33 | 28 | 36 |

（3）多年风向、风速

永兴气象站历史资料统计结果见表5.2-2。从表中可以看出：评价地区全年主导风向为N-NNW-NW，主导风向角风频之和为35%（≥30%）；夏季盛行S风，频率均为14％，冬季盛行N风，频率为17％；全年静风频率为40%。永兴县风向频率玫瑰图见图5.2-1。

永兴气象站多年地面平均风速统计结果见表5.2-3，评价地区多年平均风速1.6m/s。

表5.2-2  永兴多年风向频率（％）统计结果

| 季节 | 春（四月） | 夏（七月） | 秋（十月） | 冬（一月） | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 10 | 4 | 16 | 17 | 12 |
| NNE | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| NE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ENE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| E | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ESE | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| SE | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| SSE | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 |
| S | 7 | 14 | 1 | 1 | 5 |
| SSW | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 |
| SW | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| WSW | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| W | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| WNW | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| NW | 8 | 3 | 11 | 13 | 8 |
| NNW | 12 | 3 | 19 | 21 | 15 |
| C | 40 | 34 | 42 | 37 | 40 |

表5.2-3  永兴20年地面平均风速统计结果（单位：m/s）

| 季节 | 春（四月） | 夏（七月） | 秋（十月） | 冬（一月） | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NE | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 |
| NNE | 1.4 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.3 |
| NE | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.3 |
| ENE | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 1.5 |
| E | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.1 |
| ESE | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 1.4 |
| SE | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
| SSE | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 |
| S | 3.7 | 2.0 | 1.3 | 1.0 | 1.9 |
| SSW | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 2.1 |
| SW | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
| WSW | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.4 |
| W | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.3 |
| WNW | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 |
| NW | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
| NNW | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 |
| C | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |

图5.2-1 项目所在区域风向频率玫瑰图

#### 5.2.1.2项目环境防护距离核定

（1）恶臭特点分析

本项目最大大气污染源主要为猪的排泄物（粪尿）产生的恶臭。

恶臭是养殖场的主要大气污染物，主要来自猪粪尿、饲料及猪只尸体等腐败分解。猪的新鲜粪便、尿液、消化道排出气体、皮脂腺和汗腺的分泌物、粘附在体表的污物、畜体外激素等发出的难闻气味。但养猪场恶臭主要来源是猪只粪便排出体外之后的腐败分解。影响猪场恶臭产生的主要因素是清粪方式、管理水平、粪便和污水的无害化处理程度。同时，也与场址规划和布局、畜舍设计、畜舍通风等有关。

根据有关文献，引起猪场恶臭的物质经鉴定有160种以上化合物。包括多种挥发性有机酸类（Acid）、醇类（Alcohls）、酚类（Phenols）、酮类（Kelones）、酯类（Esters）、胺类（Amines）、硫醇类（Mercaptans）以及含氮杂环类物质。其中主要有三大类化合物：挥发性脂肪酸、酚类化合物，吲哚。养猪场中的恶臭是由许多单一的臭气物质复合作用生成的。其中对环境危害最大的恶臭物质是NH3和H2S。

氨为无色气体，具有刺激性臭气，比空气轻，易溶于水。氨能刺激黏膜，引起黏膜充血，喉头水肿，氨吸入呼吸系统后，可引起上部呼吸道黏膜充血、支气管炎，严重者可引起肺水肿、肺出血等。低浓度的氨可刺激三叉神经末稍，引起呼吸中枢的反射性兴奋。吸入肺部的氨，可通过肺泡上皮组织进入血液，引起血管中枢神经的反应，并与血红蛋白结合，置换氧基，破坏血液的运氧功能。如果短期吸入少量的氨，可被体液吸收，变成尿素排出体外。而高浓度的氨，可直接刺激肌体组织，引起中枢神经系统麻痹、中毒性肝病、心肌损伤等症。空气中如含有47.5mg/m3的氨，可使猪的增重滞缓；75～150mg/m3时可引起猪只摇头、流涎、喷嚏、丧失食欲。

硫化氢是一种无色、易挥发的恶臭气体，比空气重，易溶于水。硫化氢的危害主要是刺激人的黏膜，当硫化氢接触到动物黏膜上的水分时，很快溶解并与黏液中的钠离子结合生成硫化钠，对黏膜产生刺激作用，引起结膜炎，表现流泪、角膜混浊、畏光等症状，同时引起鼻炎、气管炎、咽喉灼伤，以至肺水肿。人若经常吸入低浓度的硫化氢，可出现植物性神经紊乱，偶然发生多发性神经炎。硫化氢在肺泡内很快被吸收进入血液内，氧化成硫酸盐或硫代硫酸盐等；游离在血液中的硫化氢，能和氧化型细胞色素氧化酶中的三价铁结合，使酶失去活性，以致影响细胞的氧化过程，造成组织缺氧。长期处于低浓度的硫化氢的环境中，牲畜体质变弱，抗病能力下降，易发生肠胃病、心脏衰弱等；高浓度的硫化氢可直接抵制呼吸中枢，引起窒息或死亡。硫化氢浓度为30mg/m3时，猪只变得畏光、丧失食欲、神经质；75～300mg/m3时，猪只会突然呕吐，失去知觉，最后因呼吸中枢和血管运动中枢麻痹而死亡。硫化氢对人类的危害也相当大，低浓度时即可引起慢性中毒，高浓度（大于900mg/m3）时，可直接抵制呼吸中枢，引起窒息死亡。

（2）预测及影响分析

该项目运营期产生的大气污染物主要是无组织排放的恶臭气体，猪场中恶臭主要来自猪的粪便、污水、饲料等的腐败分解；此外，猪的新鲜粪便，消化道排出的气体，皮脂腺和汗腺的分泌物，粘附在体表的污物，呼出气中的CO2（含量比大气约高100倍）等都会散发出难闻的气味。

猪的粪尿在腐败分解过程中，蛋白质、氨基酸因细菌活动而进行的脱羧和脱氨作用对恶臭物质的产生最为重要。根据相关报道分析：猪场中臭气浓度较大的物质为H2S、NH3。此外，猪场内空气中的粉尘与猪场臭气产生的关系密切，粉尘是微生物的载体，并吸附大量的挥发性臭气（不饱和醛、粪臭素）。同时，微生物不断分解粉尘有机质而产生臭气。

（3）大气环境影响评价工作等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1)Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

2)评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表5.2-4   评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

3)污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-5  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值 (μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 二类限区 | 一小时 | 200.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |
| H2S | 二类限区 | 一小时 | 10.0 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D |

2、污染源参数

主要废气污染源排放参数见下表：

表5.2-6 主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标 | 海拔高度/m | 矩形面源 | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 污水处理站 | 112.8279 | 26.0588 | 300 | 40 | 30 |  | NH3 | 0.0009 | kg/h |
|  | 112.8279 | 26.0588 | 300 |  |  |  | H2S | 0.000033 |  |
| 猪舍、堆肥场 | 112.8279 | 26.0588 | 300 | 300.00 | 180.0 | 5.0 | NH3 | 0.027 | kg/h |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0018 |  |

（3）项目参数

估算模式所用参数见表。

表5.2-7    估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） |  |
| 最高环境温度/℃ | 40.5 °C |
| 最低环境温度/℃ | -7.1 °C |
| 土地利用类型 | 农用地 |
| 区域温度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是√ 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否√ |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（4） 评级工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表5.2-8    Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax (%) | D10% (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | NH3 | 200.0 | 7.433 | 0.885 |  |
|  | H2S | 10.0 | 0.628 | 1.499 |  |
| 猪舍、堆肥场 | NH3 | 200.0 | 12.474 | 6.238 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.537 | 5.359 | / |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源猪舍排放的NH3，Pmax值为6.238 %，Cmax为12.474 ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

猪舍NH3无组织排放的最大地面浓度出现在下风向129m处，NH3最大贡献值为12.474 ug/m3，占标率为6.238 %；污水处理站H2S无组织排放的最大地面浓度出现在下风向96m 处， H2S最大贡献值为0.628ug/m3，占标率为1.499 %，可以满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018 ）附录D中一小时值。

项目所在地常年主导风向：东北（主要在冬季）、西南（主要在夏季），最大风速18m/s，平均风速1.4m/s，猪舍NH3、H2S无组织排放的最大地面浓度出现在下风向129m处；污水处理站H2S无组织排放的最大地面浓度出现在下风向96m 处；

（5）污染物排放量核算

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

表5.2-9 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产物环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（ug/m3） |  |
| 1 | MF0001 | 猪舍、堆肥场 | NH3 | 舍安装通风系统，加强通风换气、喷洒抑臭剂 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018 ）附录D中一小时值 | 200 | 0.237 |
|  |  |  | H2S |  |  | 10 | 0.016 |
| 2 | MF0002 | 污水处理站 | NH3 |  |  | 200 | 0.008 |
|  |  |  | H2S |  |  | 10 | 0.0003 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | NH3 | 0.245 |
|  | H2S | 0.0163 |

（3）大气环境防护距离计算

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。根据AERSCREEN模式计算，本项目NH3、H2S最大落地浓度均未超过《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018 ）附录D中一小时值，则本项目无需设置大气防护距离。

（4）卫生防护距离计算

依据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-1991）卫生防护距离确定方法，无组织排放源所在的生产单元（生产车间）与居住区之间应设置卫生防护距离，其计算公式为：

式中各参数意义如下：

Cm—标准浓度限值，mg/Nm3，取值分别为NH3为0.2，H2S为0.008（按《环境影响评价技术导则-大气环境》（ HJ 2.2-2018 ）附录D）。

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/(）0.5。

A，B，C，D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别确定；v=1.9m/s，L≤1000m，工业企业大气污染源构成类型为III类，取值A=350，B=0.021，C=1.85，D=0.84。

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h

本次工程生产区域是产生含NH3、H2S等恶臭气体的废气污染单元，根据工程分析，项目运营期间恶臭污染物NH3、H2S最终以无组织形式逸散，其排放源强分别为猪舍12.752kg/d、0.576kg/d；污水处理站：0.0216kg/d、0.0008kg/d；经计算，NH3卫生防护距离为18.62m，提级后为50m，H2S卫生防护距离为14.319m，提级后为50m。根据GB/T3840-91中的相关规定，两种或两种以上的有害气体防护距离计算值在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级，因此，本项目卫生防护距离经提级后为100m。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m，而本项目不属于永兴县划定的禁建区，且远离永兴县油麻镇居民，因此根据卫生防护距离计算结果，本项目需设置100m卫生防护距离，防护距离不得新建环境敏感目标。

### 5.2.2 地表水环境影响评价

项目废水的主要来源是养殖过程中排出的猪尿、职工生活污水。养猪场废水水质特点是具有较高COD、BOD5、SS和氨氮。本项目废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。沼渣，猪粪经堆肥处理后作为有机肥外售。

### 5.2.3 地下水环境影响评价

本项目污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等方式通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是连接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。一般说来，根据地下水能否被污染以及污染物的种类和性质，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

区域地下水可分为松散岩类孔隙水（孔隙水）、碳酸盐岩裂隙溶洞水（岩溶水）和碎屑岩类裂隙水（裂隙水）三种主要类型，各类型地下水，主要受大气降水补给，随季节动态变化。厂址区工程影响范围内地下水类型为第四系孔隙潜水，其地下水动态类型为渗入-蒸发径流型，主要补给来源为大气降水入渗，排泄方式为蒸发、地下径流和人工开采抽取地下水。第四系孔隙水与岩溶地下水有直接的水力联系，岩溶地下水可直接接受大气降水的入渗补给，属岩溶裸露型或岩溶连通型，岩溶水为潜水。

①污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据工程所处区域的地质情况，建设项目可能对地下水造成污染的途径主要有：废水处理装置、排污管网事故状态等不正常运转、或不均匀的地基沉降造成地面裂缝，影响防渗效果引起污水下渗对地下水造成的污染。

②影响分析

Ⅰ对浅层地下水的污染影响

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地渗透性强，说明浅层地下水容易受到污染。若废水或废液发生渗漏，污染物会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染大。

Ⅱ对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，该区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。因此，深层地下水受到项目下渗污水的污染影响较小。

③预防措施

该项目养殖场防渗措施为：污水管网、猪舍、污水处理工艺中的地下建（构）筑物、废水处理装置地面采取粘土铺底，再在上层铺设水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗。通过上述措施可使养殖场污染区各单元防渗层渗透系数≤10-10cm/s。

由污染途径及对应措施分析可知，项目养殖场对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目养殖场产生的废水不会对区域地下水环境产生明显影响。

项目评价范围内区域居民取水来源主要为油麻镇供水管网供给的自来水，一般不取用地下水，目前周边分布的水井，均为多年前修建，目前一般都未使用，环评要求企业做好厂区分区防渗，污水排放管道宜选用HDPE管；对办公、绿化区等地面做硬化处理。并建立地下水监测数据信息管理系统，确保项目养殖区不会对地下水造成污染影响。

### 5.2.5 声环境影响评价

（1）噪声源强

建设项目主要噪声源为猪舍猪叫声以及水泵、风机等各类设备噪声源，噪声声级范围70-90dB（A）。

（2）预测模式的选取

根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

①声级计算

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：

式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）；

T  ---预测计算的时间段，s；

ti  ---i声源在T时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式

式中：Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb---预测点的背景值，dB（A）。

③户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc）

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

（3）预测结果及分析

利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量叠加影响，现状监测结果取最大值，输入《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）计算软件，厂界（猪场厂界）噪声的预测结果见表5.2-10。

表5.2-10  拟建项目厂界噪声预测结果

| 厂界方位 | 厂界贡献值（dB(A)） | 标准值 〔dB（A）〕 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 昼间 | 49.68 | 昼间：60 夜间：50 | 达标 |
|  | 夜间 | 40.75 |  | 达标 |
| 厂界南 | 昼间 | 49.53 |  | 达标 |
|  | 夜间 | 40.50 |  | 达标 |
| 厂界西 | 昼间 | 48.40 |  | 达标 |
|  | 夜间 | 38.67 |  | 达标 |
| 厂界北 | 昼间 | 50.22 |  | 达标 |
|  | 夜间 | 38.50 |  | 达标 |

从表5.2-5可知，建设项目厂界昼夜噪声贡献值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。因此，建设项目投产后对周围声环境影响较小。

猪场周边500m范围内无居民分布，因此猪场营运声环境影响小。

### 5.2.6 固体废物影响评价

项目产生的固废主要有：猪粪、沼渣、生活垃圾、病死猪、医疗废物、废弃农药包装、废弃包装袋、废脱硫剂。

本项目猪舍猪粪采用干清粪工艺清除，经堆肥发酵进行分解、转化为腐熟有机肥。

污水处理系统产生的沼渣经堆肥处理后作为有机肥外售。

沼气脱硫产生的废脱硫剂由厂家回收。

员工生活垃圾经分类定点收集后清运至平乐村垃圾收集点再由环卫部门处置。

病死猪只的危害性则要看具体死因，若因为猪只抗病性弱、开放性外伤、感冒、发烧等常见疾病死亡的猪只，送至永兴县无害化处置中心进行无害化安全处置，传染性疾病死亡的猪只由上级部门检查后制定处理方案，不在项目场内处理。

在养殖过程中产生的医疗废物分类收集后，在厂区危废储存间合理暂存，委托给具有危废处置资质单位处理。场区产生的废弃包装料由废品物资回收站收购综合利用。员工生活垃圾收集后由环卫部门定期清运至垃圾填埋场。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）要求，危险废物堆放场地相关要求如下：

①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

②必须有泄漏液体收集装置。

③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

在运输危废时，必须由有危险废物运输资质的单位组织车辆进行运输，根据《危险废物转移联单管理办法》危险废物产生单位每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。对危废建立台帐，保证危废的可靠管理。采取上述处理措施后，本项目产生的固体废物可做到无害化、减量化、资源化，对环境影响较小。

### 5.2.7 生态环境影响分析

（1）土地利用环境影响评价

本项目建设前土地利用状况为疏林地，不在永兴县生态红线范围内，项目建成后将完全改变土地利用状况，原有植被被建筑物和道路所代替，造成自然生态群落绝对面积的减少。

项目建成后，养殖场将建成混凝土地面，并在空地和厂界四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，厂界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主。因此本项目的实施可以提高土地利用率和生产力，且绿化种植一方面可以起到降噪降恶臭的环境功能，另一方面相对以前的灌木丛植被更利于对地表径流水的吸收，有利于水土保持，减少土壤侵蚀。

（2）水土流失环境影响评价

项目建成后，养殖场将建成混凝土地面，并在空地和厂界四周植树种草，加强绿化，降低地表径流流量和流速，增强地表的固土能力，因此水土流失影响很小。

（3）动植物生态环境影响评价

本项目所在地原为疏林地，主要为灌木丛，野生动物较少，本项目实施后采用多种绿化形式，有利于改善当地生态环境。本项目建设对当地动物数量影响较小。

### 5.2.8 交通运输环境影响分析

目前养殖区生猪外售、饲料原料运至养殖场内等主要依靠现有乡镇村道。运输过程中应选择最少居民的道路，可进一步减少车辆运输对周边居民的影响。

（1）车辆噪声分析

本项目运输路线大多是乡村，但沿途也经过居民区，汽车发动机工作时产生的噪声，对沿线居民的生活产生短时影响，但不会导致声环境质量明显的下降。通过合理调度，减少夜间运输量，可减少物流运输中所产生的环境影响。

（2）车辆运输恶臭及道路扬尘的影响分析

车辆运输对环境敏感点的影响主要是恶臭和道路扬尘。由于汽车流增加，地面扬尘也随之增加，运输路线中有部分地区是农田，在风力作用下，地面扬尘会散落在农作物及行道树的树叶上，减弱了光合作用和正常生长。但由于增加的车流量很小，不会给沿途的生态农业带来影响。畜禽运输过程中产生的恶臭，对沿途居民会产生心理上及感官上的不良影响。据调查，一般运输畜禽车辆的恶臭影响范围在道路两侧20m内，因此对道路两侧20m范围内的居民有一定影响，但该恶臭源为非固定源，随着运输车辆的离开，影响也逐渐消失，一般情况下影响时间较短，在1-2min左右。只要加强管理、车辆合理调度，则对周围居民环境敏感点的影响有限。

# 环境风险分析

## 环境风险识别

### 6.1.1 主要风险物质识别

（1）有毒有害气体：生猪养殖属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪粪中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体。

（2）易燃易爆物：本项目涉及的主要风险物质是易燃易爆物的沼气。项目区设有1个10m3的沼气贮存柜。

（3）废水事故排放：

本项目危险化学品特性见表6.1-1所示。

表6.1-1  本项目化学品危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 主（次）危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CH4 | 易燃气体 | 分子量16.04。熔点-182.47℃，沸点-161.45℃。闪点-187.7℃，是最简单的有机化合物。无色无味、难溶于水的可燃性气体，和空气组成适当比例时，遇火花会发生爆炸。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 2 | H2S | 有毒气体 | 具有臭鸡蛋气味，其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和粘膜接触部位。 人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入LC50:5700ug/kg。 大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:634ppm/1H。 接触高浓度硫化氢后以脑病表现为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直一阵挛发作等；可突然发生昏迷；也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生粘膜刺激作用需要一定时间。 |
| 3 | NH3 | 有毒气体 | 对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 人吸入LC10:5000ppm/5M。 大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入LC50:4230 ppm/1H。 人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟;3500～7000mg/m3浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现紫绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部罗音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管粘膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵膈气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。血气分析示动脉血氧分压降低。 |

### 6.1.2 生产设施和风险类型风险识别

（1）沼气：和沼气有关的具有风险的生产设施主要为厌氧发酵罐和沼气贮存柜，设计的风险主要为泄漏、火灾、爆炸；

（2）患传染病的猪：患人畜共患的传染病的猪和工作人员接触后引发工作人员发病，病猪的猪粪和工作人员接触后引发工作人员发病。

（3）废水处理系统事故性排污风险。

## 环境风险评价的等级

危险物质及工艺系统危险性（P）分级：

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

根据项目建设内容可知，项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B 中对应临界量的比值Q，本项目可直接判断出其取值为Q=0.001＜1 ，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

表6.2-2   主要原辅材料及产品的储存/输送情况

| 单元 | 物质名称 | 物质类别 | 厂内最大储存量（t） | 临界量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 沼气（以甲烷计） | 易燃气体 | 0.0122t 10m3(沼气的密度约1.215kg/Nm³) | 10 |

（2）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级划分原则，建设项目环境风险评价工作等级判定标准表见表6.2-3。

表6.2-3  评价工作级别判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |
| 注：a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |

项目的风险潜势为Ⅰ，则项目环境风险评价可只开展简单分析。

## 环境风险评价

### 6.3.1 沼气泄漏事故分析

（1）泄漏中毒事故

发生沼气池、沼气柜或沼气管道发生泄漏事故时，若周围环境的温度达不到爆炸或燃烧条件，则有可能发生中毒事故。在实际生产中，由于沼气为无色无臭气体，发生泄漏事故时不易发觉。

（2）次生/伴生事故影响分析

当建设项目沼气发生火灾爆炸事故时，厌氧发酵沼气的燃烧产物是CO2、CO、 H2O 等物质，这几种物质是环境空气中主要物质，因此，建设项目甲烷气发生火灾爆炸事故时，这些物质对周围环境影响较小

（3）火灾、爆炸事故消防废水影响分析

建设单位在发生火灾爆炸事故时，将所有废水妥善收集，引入事故池中暂存，待事故结束后，对事故池内废水进行检测分析，根据水质情况拟定相应处理、处置措施，可有效防止污染物进入水体。

一旦发生污染物泄漏燃烧事故，立即启动排污口截止阀和雨水截止阀，并启动相应水泵，将雨水沟和污水沟废水排入事故池内，待后续妥善处理。

综上所述，本项目沼气发生火灾爆炸事故时，其发生的次生/伴生事故在采取相应的应急措施后，均可以得到较好的控制，可有效防止其扩散到环境空气和周围水体，对周围环境的影响较小。

### 6.3.2 废水事故性排污风险分析

### 6.3.2.1风险分析

（1）事故性排放会造成水体污染

本项目废水若事故排放，废水进入纳污水体小溪，由于养殖废水中COD、BOD5、SS和氨氮等污染物浓度均较高，将严重影响河流水质，并有可能造成河流水体富营养化。

（2）污水渗入地下水造成的污染

项目区最近地下水为本项目厂区用地下水和居民井水，污水若渗入地下将对地下水造成污染，导致地下水中的硝酸盐含量过高。

（3）不合理施肥造成环境影响

不合理施肥或施肥过量情况下，施入土壤中的沼液量高于作物吸收需要量，必然会造成土壤中N、P等营养元素的过度积累，导致地下淋溶损失和地表径流损失，而且由于沼液有机肥中可溶性有机氮、有机磷的含量较多，淋溶损失和径流损失必将对地下水、和河流产生一定程度的污染。

### 6.3.2.2防范措施

评价建议采取以下措施来避免事故性排污风险的发生：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入沼气发酵装置。

（2）加强管理，活动场产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。

（3）厌氧池、沼液池加盖，在周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

（4）废水收集、贮存设施应做好防渗防漏措施。

（5）合理设计猪舍，猪舍水泥地面应设置合适的坡度，以利猪尿及冲洗水的排出；

（6）要加强对废水处理设施的运行管理。评价建议将项目配套200m3的废水事故应急池，一旦出现事故性排放，则立即停止处理，废水进事故应急池储存，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放。

在采取相应措施后，该类风险是可以接受的。

### 6.3.3疾病事故风险

集约化猪场养殖规模大、密度高、传播速度快，疾病威胁严重，一旦发生很难控制，可直接导致牲畜死亡、产品低劣、产量下降，防治费用增加，经济损失巨大。

### 6.3.3.1常发病危害

（1）流行性疾病

近3年来，几种影响免疫功能的疾病困扰着我国养猪业，给养猪业造成了难以估量的损失，如猪环状病毒感染、猪繁殖与呼吸综合征等疫病的发生流行，引起机体的基础免疫功能下降，导致猪群免疫失败，如猪繁殖与呼吸综合征（ PRRS）、仔猪断奶后多系统衰弱综合征（PMWS）、猪呼吸道疾病综合征（PRDC）、猪皮炎肾病综合征（PDNS）等，多种病原体引起的疾病的临床病变极其严重，极易造成临床上的误诊和防治上的困难，由于这些新病的出现，有的疾病缺乏有效的防治措施，因此，猪群发病率和死亡率提高，养猪场损失惨重。给我国养猪业造成了巨大的危害。不少猪场因种猪的疫病问题造成巨大的经济损失而倒闭，有些猪场爆发仔猪断奶后多系统衰竭综合征（PMWS），发病率高达60%，直接死亡率在40%以上。

（2）慢性疾病

许多慢性疾病虽然死亡率不高，但由于造成生长速度减慢、饲料利用效率降低，并发二次感染，增加药物和治疗费用等，经济损失极大。据国外研究报道，萎缩性鼻炎可使生长速度降低 5%，如果与肺炎并发，可导致生长速度降低17%；由于地方性肺炎导致肺的不同程度损坏，每损坏10％的肺组织可降低5%的生长速度；猪群由于胸膜肺炎的影响，可使销售额降低20%，并导致达100千克延长12 天 ；某些皮肤病如猪疥癣可降低 10%的生长和饲料利用率，并且可能诱发皮脂炎而严重影响胴体品质，据国内有关数据显示，病毒、细菌等混合感染引起的呼吸道疾病，除了造成直接死亡之外，可使猪日增重降低 15%、饲料利用率降低18%、出栏时间推迟23 天，甚至更多，增重下降或生长停滞的猪可达70%甚至更多。

（3）寄生虫病

寄生虫病也是引起猪场效益下降的重要疾病。美国明尼苏达大学的一项调查研究结果表明，在管理良好的猪场里，寄生虫的感染依然存在，即使是轻微的感染，也能引起大量的损失，包括饲料利用率降低、生长速度下降、由于蛔虫、鞭虫等内寄生虫的移行造成内脏的损伤和机体免疫系统的损害等方面所引起经济效益的下降等。我国广东白石猪场大群体的驱虫试验结果表明，采用科学的驱虫模式进行驱虫，猪群的日增重（从 20～90千克）比没有驱虫的猪提高了9.3％，而饲料消耗却降低了10.9％，生长速度提高10.9%,肉料比提高0.36，并且由于有效地控制了疥螨病的发生，使外贸出口合格率大大提高，内销屠宰时因肝脏蛔虫斑而造成肝脏废弃的情况不再出现。一头猪从出生到出栏，使用腾骏“肯维灭”按驱虫计划进行驱虫所支出的费用（包括公、母猪驱虫分摊的费用）为3.8元，而由此获得的收益可达28元以上，从另一个角度可看到猪场寄生虫病对猪场经济效益影响之大。

（4）人畜共患病

许多人畜共患病，已成为严重危害人体健康的重大问题； 1998～1999年马来西亚由Nipah病毒引起猪的脑炎，同时也引起265人发病，105人死亡。1997年台湾流行口蹄疫给台湾的养猪业以毁灭性的打击。2000年韩国和日本流行的口蹄疫，也给这些国家的养殖业带来沉重后果。2000年欧洲爆发口蹄疫，英国损失590亿英磅。许多人畜共患的重大疫病，如血吸虫病、狂犬病、乙型脑炎、链球菌病、流感等与动物的带毒、带菌、带虫有关，使这些病在动物和人之间相互传播，对人体健康构成严重威胁。猪场疾病日益复杂，其中猪能引起人畜共患的疾病达 25种之多，由此可见，人畜共患病问题已成为影响极为广泛的社会问题。

### 6.3.3.2疾病防疫和对策建议

（1）日常预防措施

①在生产中应坚持“防病重于治病”的方针，改变原来的被动治疗为现在的主动预防。如引种时的检疫、隔离、消毒；猪场疾病的化验与预测；疫苗的注射、药物预防等等，都是将疾病拒之门外的有效办法。

②企业应将养殖区与生活区分开。养殖区门口应设置消毒池和消毒室（内设紫外线灯等消毒设施），消毒池内应常年保持2％—4％氢氧化钠溶液等消毒药。

③严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

④兽医必须转变观念 现代化养猪必须树立兽医新观念。

兽医除了对常见疾病进行治疗外，还必须经常对猪群临床症状进行收集、分析、整理，形成最佳、最可信的详细资料，再根据流行病学的基本特征去排除猪场一些慢性病和亚临床症状疾病，保证猪群健康，达到预期的生长性能。传统的治疗兽医将变成防疫兽医，再发展成现在的保健兽医。只有这样，才能在猪病防控工作上取得突破性进展。

⑤合理布局、完善设施及严格消毒是预防疾病的基础。

猪场选址一般要求地势高，远离主干道，通风向阳，水质好，排污治污方便的地方。现代化养猪往往通过改善养猪设备来控制或减少疾病。如漏粪地板和护仔栏的使用；小单元的全进全出；通风系统及温控设备等等。即使是小猪场也不可忽视隔离墙、隔离沟、消毒池和排污道的建设。经常开展常规的消毒，保持良好的消毒效果来减少疾病的感染机会，进一步促进猪群健康。

常见空圈舍消毒程序：空圈—清理杂物—高压水枪冲洗—消毒—3小时后清理污垢死角—清水彻底冲洗—晾干—熏蒸消毒—晾干—阳离子表面活性消毒剂消毒—晾干—进猪。

⑥加强饲养管理，搞好环境卫生是预防疾病的条件。

全价平衡的营养是保证猪群发挥生产性能的重要因素，良好的饲养环境有利于猪群生产性能的正常发挥。科学程序化的管理使猪群生产性能获得最大经济效益。相反，营养不良、环境恶劣、管理不善，都能降低猪群的抗感染能力或者引起猪群疾病加重。即便是很健康、免疫能力很强的猪群在极其恶劣的环境下也很难避免疾病的发生。另外及时淘汰无价值的个体，对减少疾病非常重要。

⑦饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、牛的传染病者，应及时调离，以防传染。

⑧经常保持猪舍、猪体的清洁，猪舍还应保持平整、干燥、无污物（如砖块、石头、废弃塑料袋等）。

（2）发生疫情时的紧急措施

若不慎发生传染病，应立即采取有效地控制措施：

封闭—隔离—每天消毒—根据临床症状、解剖变化进行疾病的初步诊断—病畜的对症治疗—采样送检确诊—紧急预防接种—取各种综合性防治措施。

总之，要做到行动迅速，方法得当，措施有力，尽可能的将损失降到最低。

应立即按照计划组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向卫生防疫部门报告疫情。

迅速隔离病猪，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出人人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊愈后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

（3）疫病监测制度

疫病监测是预防疾病的关键。

只有对本场所有猪只的健康状况、免疫水平以及原发病史进行全面、细致的了解，才能有针对性制定免疫程序、防控措施和净化方案。

猪场应建立如下疾病监测制度：

①对后备猪进行细小病毒病、伪狂犬病、乙脑、猪瘟疫苗注射及注射1～3周后抽血化验工作。进行血清学检测，监测猪群健康状态和免疫效果。

②对乳猪、断奶猪和其他各猪群，应做好疫苗接种前后的血清抗体监测工作，以便能随时掌握猪群免疫状况和接种效果。对血清监测的结果，应根据监测样品多少、监测方法的准确性，以及猪群的临床检查结果等方面的资料，进行综合分析，可随时调整免疫程序或补免。

③定期监测蓝耳病、李氏杆菌病、传染性胸膜肺炎、萎鼻、气喘病、猪痢疾、链球菌病。

④做好猪群驱虫前、后的化验监测工作，特别是监测弓形虫病、附红细胞体病等寄生病的有无、存在的程度。

总之，引起猪场疾病的因素很多。在实际工作中只有注意到生产中的各种细节，职工能积极主动配合，疾病防治工作才能做好，猪场才能实现安全生产。

（4）病死猪尸体处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的相关规定，企业对病死猪尸体及时处理，不随意丢弃，不出售或作为饲料再利用。

## 风险事故应急预案

本项目应根据生产特点和事故隐患分析，应建立事故应急计划，建立事故应急组织管理制度，包括事故现场指挥人员、事故处理人员等各自的职责、任务，事故处理步骤，事故隔离区域和人员疏散等，制定突发事故应急预案。

表6.4-1  突发事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | - |
| 2 | 危险源概况 | 详述危险源类型、数量及其分布 |
| 3 | 应急计划区 | 养殖场、污水处理站 |
| 4 | 应急组织 | 工厂：指挥部—负责现场全面指挥 专业救援队伍—负责事故控制、救援、善后处理 地区：地区指挥部—负责工厂附近地区全面指挥，救援、管制、疏散专业救援队伍—负责对厂专业救援队伍的支援 |
| 5 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类影响程序 |
| 6 | 应急设施，设备与材料 | 防有毒有害物质外溢、扩散 |
| 7 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式和交通保障、管制 |
| 8 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 9 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及链锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备 |
| 10 | 应急剂量控制、撤离组织计划、医疗救护与公众健康 | 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护 工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护 |
| 11 | 应急状态终止与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 12 | 人员培训与演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 13 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |
| 14 | 记录和报告 | 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门管理 |
| 15 | 附件 | 与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成 |

## 风险评价结论

综合分析，该项目风险评价结论如下：

（1）沼气风险评价结论

①项目主要产品沼气，属易燃易爆气体，装置在一定压力下运行，储存系统存量较大，具有一定的潜在危险性。

②事故情况下，对周围环境的危害主要短时影响。

③项目具有潜在的事故风险，尽管出现最大可信灾害事故的概率较小，但要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

④为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急处理预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少其造成的危害。

⑤项目存在的潜在风险与该项目实施后产生各方面的效益及意义相比，评价认为该风险是完全被可以接受的。

（2）事故性排放风险评价结论

评价认为，在降雨量较大的情况下出现事故性排放的可能性最大。企业采取了相应措施避免雨水进入沼气池，并加强管理，该风险是可以接受的。

（3）疫病事故风险评价结论

集约化养殖场疫病发生有自身的特点，只要企业加强日常管理，做好预防工作，经常消毒，并建立疫病监测制度，在疫病发生时能严格按照应急计划执行，评价认为该风险是可以接受的。

# 环境保护措施及其技术经济论证

## 施工期污染防治措施

### 7.1.1大气环境保护措施

为减少施工期扬尘，养猪场项目施工期建议采用以下措施：

（1）粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（2）施工期间对开挖面及临时堆土场实施洒水抑尘，减少扬尘的产生。

（3）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料随意倾倒。

（4）粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。

### 7.1.2 水环境保护措施

（1）本工程含泥废水的处理主要为施工区车辆降尘冲洗废水。建议在施工出口处，设置一个30m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池，以收集车辆污水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用。

（2）严格管理施工机械和车辆，严禁油料泄露和随意倾倒废油料，以免造成土壤和水环境污染。擦拭有油污的固体废弃物不得随地乱丢，应与废油渣一起集中填埋。

（3）砂石等散装粉质物料在施工现场堆放时，堆场在远离水体的一侧，并进行苫盖，避免雨季因暴雨造成的地表径流将其带入水体影响水质。

（4）生活污水：对于施工人员的生活污水，根据实际情况，当地居民原有厕所多为旱厕，施工人员生活污水可通过原有旱厕收集后，作为农肥使用，这样施工区生活污水排放对周边水环境污染影响会得到较大的减缓。

（5）本项目区域雨水排入项目南面泉波河，最终汇入伍家坝河，本环评要求项目施工期产生的施工污水须经沉淀处理后回用，严禁废水外排。

### 7.1.3 声环境保护措施

为减少施工噪声对项目周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）降低设备声级：尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫。应经常对施工设备进行维护保养，避免由于设备性能减退而使噪声增强的现象发生。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座，降低噪声。

（2）合理安排施工时间：施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，在夜晚22时至翌日6时应禁止高噪声设备的施工，特殊情况需报有关部门审批。

（3）减少交通噪声：大型载重车辆在进出施工场地及村庄居民区行驶时应限速20km/h，并禁止鸣笛。

（4）采取个人防护措施：对高噪声设备附近工作的施工人员，应配备使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

### 7.1.4 固废处置措施

为减少施工期固体废物对周围环境的影响，建议采取以下措施：

（1）建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，按城管部门指定地点消纳。施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照渣土办的规定处置，防止污染环境。项目建筑垃圾厂内消化，不需外运处理。

（2）对施工期间产生的建筑垃圾与装修中的包装废料进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源，在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。

（3）生活垃圾交由当地环卫单位清运和统一集中处置。

### 7.1.5 生态保护措施

根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。

（2）在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放。

（3）水土流失防治措施

①制定严格的施工规范，要求施工单位按规范文明施工，提高工效，缩短工期，施工期最好选在旱季，避开暴雨期施工，严禁随意开挖取土取石，破坏植被；要加强对水土保持措施的实施进行监督管理，保证各项措施的落实，并与主体工程同时竣工。

②待项目基本完成后，对工程临时占地采用植草绿化工程进行植被恢复，综合控制绿化率达到20％以上。对未破坏的地形尽量保持原有自然风貌。

③施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

④在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

⑤合理安排工期，尽量避免雨季施工。土方临时堆放点设截排水沟，避免松土水载、冲刷影响。如遇雨季，采取在裸露坡面覆盖土工薄膜等方式减轻降雨冲刷造成的水土流失。

## 运营期污染防治措施

### 7.2.1 大气污染防治措施

### 7.2.1.1恶臭污染防治措施

该项目大气污染物主要来自生猪粪便产生的臭气，畜禽粪便臭气是厌氧细菌发酵的产物，臭气中主要含有氨气、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢和甲烷。

臭气属于无组织排放，针对臭气的无组织排放，采取的防治措施如下：

（1）喷洒除臭剂

在猪舍、粪污处理设施（堆肥场）等通过喷洒除臭剂来控制恶臭，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。符合《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南(试行) 》(HJ-BAT-10-2013)中养殖场臭气污染控制技术：向养殖场区和粪污处理厂（站）投加或喷洒化学除臭剂防止臭气的产生。可采用双氧水、次氯酸钠、臭氧等不含重金属的化学氧化剂。

（2）加强绿化

绿化工程对改善养殖场的环境质量是十分重要的。厂区广种花草树木，道路两边种植乔灌木、松柏等，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。绿化带的布置采用多行、高低结合进行，树种选择根据当地习惯多选用吸尘、降噪、防毒树种，一方面可改善厂内环境，另一方面植被具有隔音、净化空气、杀菌、滞尘等功能。同时，由于可阻低风速，减少厂区内的扬尘产生量，从而在一定程度上减少污染物对周围环境的影响。

企业可适当种植一些具有吸附恶臭气味的植物如夹竹桃等，以净化空气。

（3）加强恶臭污染源管理

在猪舍、粪污处理区喷洒EM液来抑制恶臭，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染。通过在日粮中添加EM，并合理搭配日粮；粪便中有臭味的成份主要是过剩的蛋白质发酵分解而来的，通过在日粮中添加EM，粪便中粗蛋白的含量可显著地降低，有效减少未消化蛋白质的分解物排放，提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量是减少恶臭来源的有效措施。

（4）合理布局

该地区夏季主导风向为南风，项目平面布置将生产区与办公生活区分开，办公生活区现位于厂区南部（猪舍东南及南部，粪污处设施西南部），位于猪舍、及粪污处设施夏季主导风向上风及侧风向，可有效避让恶臭对本项目生活区的不利影响。

（5）做好厂区规划

项目环境防护距离范围内的土地不应有居民区或其他环境敏感目标

（6）其它环保要求

评价要求蚊蝇孳生季节喷洒虫卵消灭液，杜绝蚊蝇的生长，避免对附近居民的影响。

坚持农（林）牧结合、种养平衡的原则，严格根据土地对粪尿的消纳能力，控制养殖规模，以控制对环境的污染。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的要求，污水收集输送系统，不得采取明沟布设。同时，产生无组织排放的恶臭气体浓度较高的设施，必须设计有合理的密闭措施，尽可能减少恶臭气体的无组织排放。

### 7.2.1.2 沼气污染控制措施

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，大大超过《人工煤气》（GB13612-2006）20mg/m3的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱硫。本项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

沼气干法脱硫原理：沼气中的有害物质主要是硫化氢，它对人体健康有相当大的危害，对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作用。本项目采用干法脱硫，其原理为在常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

沼气净化工艺流程见图7.2-1。

图7.2-1  沼气净化及输配工艺

项目营运后，猪尿、猪舍冲栏废水和员工生活废水经过厌氧发酵产生沼气，产生的沼气利用上述工艺进行干法脱硫。沼气脱硫后部分用于场区生活、猪舍保温。沼气含硫量低，燃烧产生的污染物很少。

沼气的利用方案：

本项目沼气产生量约为16.17m3/d，即0.59万m3/a，全部用于厂区生活用能或猪舍保温。

沼气在猪场生活用能的应用较为普遍，利用方法成熟、可靠。

### 7.2.1.3食堂油烟污染防治措施

本项目产生的油烟废气经抽油烟机（风量4000m3/h）引至楼顶排放，经处理后废气中油烟浓度小于2mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准。

### 7.2.2 水污染防治措施

本项目排水管网采用雨污分流系统。厂区雨水经雨水管网就近排放到附近水体；

项目废水的主要来源是养殖过程中排出的猪尿、职工生活污水。养猪场废水水质特点是具有较高COD、BOD5、SS和氨氮。本本项目废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。

### 7.2.2.1最高排水量达标可行性分析

根据工程分析可知，项目废水总生产废水量为26.8t/d，存栏量为5333头（折成成年猪），则每百头猪养殖废水产生量为0.5325m3/百头·d，按照夏季和冬季水量比为3:2计算，夏季生产废水量为0.639m3/百头·d，冬季生产废水量为0.426m3/百头·d，符合《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量（冬季为1.2m3/百头·d，夏季为1.8m3/百头·d）要求。

### 7.2.2.2 废水处置可行性分析

根据工程设计，本项目产生的养殖废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园灌溉不外排。

图7.2-1：养殖废水处理工艺流程图

（1）工艺说明

1）固液分离系统

泥水分离系统采用固液分离机加气浮机，可分离出70%以上的固体悬浮物（如粪便，饲料渣，沙粒等），可以减轻后续处理压力及防止系统堵塞。分离出的固体悬浮物通过挤压后到粪便堆放场。由于泥水分离较为彻底，粪便与冲洗废水的停留发酵在第一环节被阻断，污水的主要指标大大降低，特别是总磷和氨氮值下降后，系统的后续部门才得以成功运行及达标排放。

2）沉淀池

沉淀池的作用是去除水中悬浮物沉淀物，多为分离颗粒较细的污泥，减少泥渣进入沼气系统从而降低生化进水浓度，同时也提高了沼气池的使用寿命。

3）气浮系统

采用混凝+气浮组合工艺，主要用于去除废水中的大量 COD 和 TP，降低后续处理工艺的负荷。

4）污泥浓缩池

系统的污泥主要由气浮产生的泥和生化产生的剩余污泥组成。每日通过储泥池暂存经叠螺 脱水后与猪粪堆肥处理，实现综合利用；脱水滤液回流至调节池。

5） 多段式固定化微生物曝气生物滤池

经过沼气厌氧发酵后自流入固定化微生物曝气生物滤池内，通过生物膜吸附及污泥中微生物的生理代谢作用将废水中的有机物分解成CO2、H2O等无机物，从而使废水得到彻底净化。

多段式固定化微生物曝气生物滤池，是在固定化微生物技术的基础上，结合曝气生物池发展而成的污水处理新工艺。与传统的曝气生物滤池相比，固定化微生物曝气生物滤池采用了一种特殊的具有大孔性网状结构的载体，载体的表面具有特殊化学性质，能牢固地吸附固定水中的细菌微生物。开孔采用大孔与微孔相结合的方式，大孔保持良好的气、液、固的接触条件，三项传质推动大大增加，微孔用于固定化微生物。同时，通过分子设计，在载体引入大量的活性和强极性基因并通过固定化技术，将大量变异菌和酶制剂牢牢固定在载体上，单位体积生物量大、最高可达60g/L。

而固定化微生物曝气生物滤池（简称曝气生化工艺）具有以下几个特点：

1）曝气生化工艺所用载体比表面积可达80m2 /g，孔隙率为98%，载体平均湿密度为1.00g/cm3,在水中呈现悬浮状，无需反冲洗。

2）曝气生物、工艺的容积负荷可达15kgBOD5/m3.d,具有高负荷进水下出水稳定的特点，在一定浓度范围内污染物去除率随着COD容积负荷的增大而升高。尤其对处理高难度的有机废水有独特的效果，填补了国内用生化法处理高难度有机废水的空白。

3）在曝气生化工艺中，依据高效微生物载体性能可维持性生物的多样性，在去除高浓度、大分子、难降解有机物和氨氮方面有其独特的优点。该工艺还具有脱除重金属离子等无机离子的能力，起到软化水质的作用。

4）曝气生化工艺中的污水氨氮含量在2800mg/L以下时，未发现对硝化菌与其他菌种有抑制现象，突破了污水在的氨氮含量高于200mg/L时将对微生物产生抑制的结论，达到国际先进水平。

5）曝气生化工艺采用高效微生物，反应速度是传统曝气的100倍。温度适应范围广，尤其低温下具有较好的生物活性，能保证处理效果，可在高寒地区应用。

6）曝气生化工艺最大的特点就是去除率高达85%以上。与传统生化相比，可节省用电40%以上，对于氨氮浓度高的污水，可节省药剂70%以上。

处理生猪养殖废水，固定化微生物曝气生物滤池水力停留时间为7至10天。

备注：其氨氮净化原理: 包括亚硝化反应和硝化反应两个步骤。该反应历程为：

亚硝化反应

硝化反应

总反应式

发生硝化反应时细菌分别从氧化NH3和NO2-的过程中获得能量，碳源来自无机碳化合物，如CO32－、HCO－、CO2等。假定细胞的组成为C5H7NO2，则硝化菌合成的化学计量关系可表示为：

亚硝化反应

硝化反应

在综合考虑了氧化合成后，实际应用中的硝化反应总方程式为：

硝化过程中产生大量的的质子（H+），为了使反应能顺利进行，需要碱中和，因此建议养猪场多用碱性消毒药物进行消毒。

6）回流池、二沉池

回流池主要起泥水分离的作用。自低负荷活性污泥池流出的混合液中，微生物（亦即污泥）占有一定的比重，必须将该混合液进行泥水分离，污泥则用污泥泵定期排入生化池。然后利用沉淀池进行沉淀，流入氧化塘。

（7）氧化塘

生化出水后结合养殖场土地面积多的特点，可利用繁殖快、耐寒冷的狐尾草或其它植物栽培种植，从而进一步降低氮、磷等浓度。

8）加药池、消毒池

氧化塘出水后进行加药消毒处理（主要是消灭大肠杆菌），我们选用的药物是漂白粉，其原理是利用漂白粉的氧化作用对饮用水和废水进行杀菌的水处理过程。它是次氯酸纳、氯化钙和氢氧化钙的混合物，为白色至灰白色的粉末或颗粒，遇水放出有强氧化性的原子氧：Ca(OCl)2→CaCl2+2[O]，最后达标处理。

9）微生物菌种

本微生物菌种由我公司与国内多所高校联合研制、筛选的，专业用于生猪养殖废水处理，针对氨氮处理具有高效去除效果。

特征：

细菌含量：50亿CFU/g

外观状态：棕色粉末

气味：奶油味

优点：

①可降解一系列对于天然细菌有毒性的难降解化合物。

②在好氧及缺氧条件下均可生长。

③可有效解决处理过程中的COD反弹。

④含有硝化菌可以去除NH3-N。

⑤较宽的温度适应范围（5-55℃）。可提高污水厂冬季生物活性,保证处理效果,故可在高寒地区使用。

⑥较好的pH值适应范围（6.0-9.0），接近7时效果最佳。

⑦通过降解一些具有恶臭的有机物及含S化合物从而可以控制处理过程中的气味。

⑧无毒无腐蚀性，直接使用时运输及储存均安全。

⑨对有机物降解速度是普通活性污泥的100倍。

### 7.2.2.3 废水利用可行性分析

①综合利用方式

《畜禽规模养殖污染防治条例》指出：将畜禽粪便、污水、沼渣、沼液等用作肥料的，应当与土地的消纳能力相适应，并采取有效措施，消除可能引起传染病的微生物，防止污染环境和传播疫病。

本项目养殖废水、生活污水经厂内自建的污水处理站处理，厂内污水处理站处理工艺采用“固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生”处理后满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后通过泵抽用于周边果园浇灌，无废水外排。果园浇灌主要用于项目厂界周边果园种植施肥。根据研究监测，废水中除含有丰富的N、P、K等元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等微量元素，以及大量的有机质，多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱能力，减少病虫害。

②土地承载力分析

本项目废水经污水处理站生化处理后全部用于周边果园浇灌（主要种植冰塘橙），不外排。根据农业部根据农业部办公厅文件农办农[2018]1号-农业部办公厅关于印发《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》的通知，不同植物形成100kg产量需吸收氮磷量推荐值见下表所示。

表7.2-1  不同植物形成100kg产量需要吸收氮磷量推荐值

| 种类 | 构筑物 | 氮 | 磷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工林地 | 柑桔 | 0.6kg | 0.11kg |
| 注：《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中未提供冰塘橙的氮磷消纳系数，因此本评价以《指南》中柑桔的氮磷计算消纳量 |

目标产量按形成100kg柑桔需要氮肥0.6kg，需要磷肥0.11kg。本项目废水量9782m3/a，经污水处理站处理后废水中含氮0.314t/a，含磷0.083t/a（注，经污水处理站处理后的氮、磷浓度参考湖北新好农牧古岭养殖场污水处理站（与本项目工艺相似）出水的监测结果TN：32.1mg/L，TP8.47mg/L）。

1）氮肥、磷肥消纳土地分析

本项目废水拟回用于周边果园浇灌。根据前述计算，本项目废水中含氮0.314t/a，含磷0.083t/a，1亩柑桔产量约3000kg，则消纳本项目废水中的氮肥至少需要配套17.44亩果园，磷肥至少需要配套亩95.2果园。本项目周边及配套果园约为500亩，完全能消纳本项目废水中的氮、磷。

2）水量消纳可行性分析

参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），永兴县属于II类区，树木灌溉用水定额为175t/亩·年），本项目配套消纳果园500亩的需求浇灌水量为8.75万t/a，沼液完全能被配套果园消纳。

雨季废水不能及时消纳时，废水暂存氧化塘内，能容纳2个月的废水量，足以应对雨季无法消纳的废水。

建设单位拟在项目周边果园铺设管网，在非雨日通过铺设好的管网输送至周边果园浇灌。建设单位安排专人在定期对输送管线进行巡查检修，定期对输送泵等设备进行维护，并进行记录废水浇灌台账归档。通过采取上述模式，从污染治理角度分析，本项目所采取的的工程措施符合《禽畜养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求，技术上是可行的。

（5）废水处理应急措施

本工程废水总的特点是：废水量较大、有机物含量较高；为保护工程评价区水环境，本项目废水必须经废水处理设施处理。

当污水处理站因设备维修等原因，造成废水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，对地表水环境造成污染。为防止这种情况出现，本环评要求：

1）废水处理系统必须设置废水事故贮池，本项目污水处理站设有一座容积；

2）废水处理主要设备均必须配置备用设备。一旦废水处理站出现故障时，养殖区废水可导入污水处理站调节池暂存，不得外排至外环境。

（6）废水处理运行管理建议措施

从废水处理技术上讲，虽然采用的处理技术成熟、可靠，但管理及运行人员的技术水平和管理经验，可直接影响处理设施的运行效果，因此，建议采取以下措施：

1）尽早着手管理人员和运行人员的培训，加强设备定期检修和运行管理，确保设备在良好状态下运行。

2）制订规章制度和操作规程，建立与企业管理模式相适应的环保管理机构，建立运行台账记录制度。

3）加强生产管理，推广清洁生产，加强节约用水，将用水指标控制到每道工序，避免处理设施在超负荷下运行。

### 7.2.3 地下水环境保护措施及可行性分析

根据工程分析可知，本项目养殖区地下水污染主要来源于猪舍污水运输过程有毒有害物质渗入地下，从而引起地下水的污染。因此应加强工程的地面防渗工作。工程的地面防渗从地基处理到防渗材料使用等方面。从防渗的处理工艺来看采用分区防渗，点线面结合的方法。

结合项目处理工艺流程，确定猪舍及粪污处理设施等均为重点防渗区。

地基处理是防渗的关键，不均匀的地基沉降造成地面裂缝，影响防渗效果。该工程从防渗角度出发，在压实原始地面之上采用三层处理法处理地基。在压实原始地之上采用三层处理法处理地基。下层为石灰沙砾层，石灰与沙砾配比为1：5。该层厚10cm，作用使上覆压力均匀分布；中层为石灰粘土层，石灰与粘土配比为1：15；上层为水泥石子层，水泥和石子的配比为1：3，厚度5cm。

对地面采用防水水泥砂浆层法处理。防水水泥砂浆层配比为水泥：砂：水：氯化亚铁＝1：2：0.6：0.05，厚度2cm。

（1）场区污水收集管网采取混凝土结构，并施行三方不见泥；

（2）专用排污管道采用混凝土暗管，接口必须密封紧密；

（3）在场区周围地势低的地方和专用排污管道沿线，设地下水监测点，以便发现问题及时采取措施。

（4）分区防治

1）重点污染防治区

重点污染区是指贮存或运输含污染物介质的场地、水池、地下管道等，项目生产区域采用刚性防渗结构；污水排放管道宜选用HDPE管。

2）一般污染防治区

一般污染防治区是指含有持久性有机物等需防治的区域，包括污水处理设施、生活污水等运输管道。根据污染区的特性、水文地质条件及施工的可操作性，一般污染防治区采取的防渗方案如下：确保一般污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。

3）非污染防治区：办公、绿化区等地面应做一般硬化。

（3）建立地下水监测数据信息管理系统，与项目区环境管理系统相联系。根据该项目的水文地质特点、影响区域，保护目标及主要污染源在评价区区布设监测点位。在项目场区上下游设置监测点，以便进行长期对比监测，在项目厂址上、下游500m范围内各设置1口监测井，并在项目厂址内设置一口监测井，共3口监测井，对项目附近地下水水质进行长期监测。

本次评价认为，经采取以上防治措施后，项目养殖区不会对地下水造成污染影响。

表7.2-2 项目污染防治防渗划分一览表

| 单元构成 | 防渗区域及部位 | 防渗等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 地坪 | 一般防渗区 | 一般防渗区防渗性能为不低于1.5cm厚度渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层，重点区域采取基础防渗，渗透系数小于或等于1.0×10-10cm/s |
| 粪污水处理系统（沼气系统、堆肥场） | 池壁、池底 | 重点防渗区 |  |
| 排水系统 | 管道内壁及沟底 | 一般防渗区 |  |
| 办公生活区 | / | 未防渗区 |  |

此外环评要求对异位发酵、集污池设置挡雨棚，不得对地下水造成污染。

### 7.2.4 固废处置措施

（1）猪粪

本项目猪舍猪粪进入降解处理后生成有机肥全部外售，采用干清粪工艺，猪生活在漏缝板地板上，猪排泄的粪尿落入漏缝地板下部，漏缝地板下部设计合理的空间结构布局，粪尿落在漏缝地板下两侧斜坡，尿液由于重力作用顺斜坡流入中部尿道，汇集水流自尿道高地势流向尿道低处，通过尿道出口汇入集粪池，粪便由刮粪板输送至总集粪池，经堆肥处理后作为有机肥外售。

粪便处理的规定措施进行可达性分析

根据《畜禽粪污资源化利用行动方案》（2017-2020）中指出：中东部地区包括安徽、江西、湖北和湖南4省，是我国粮食主产区和畜产品优势区，位于南方水网地区，环境负荷较高，重点推广的技术模式:一是“粪污专业化能源利用”模式。依托大规模养殖场或第三方粪污处理企业，对一定区域内的粪污进行集中收集，通过大型沼气工程或生物天然气工程，沼气发电上网或提纯生物天然气，沼渣生产有机肥，沼液直接农田利用或浓缩使用。二是“污水肥料化利用”模式。对于有配套农田的规模养殖场，养殖污水通过三级沉淀池或沼气工程进行无害化处理，配套建设肥水输送和配比设施，在农田施肥和灌溉期间，实行肥水一体化施用:三是“污水达标排放”模式。对于无配套农田的规模养殖场，养殖污水固液分离后通过厌氧、好氧进行深度处理，达标排放或消毒回用。

项目存栏生猪 5333 头，废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。沼渣，猪粪经堆肥处理后作为有机肥外售。符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）和关于印发《畜禽粪污资源化利用行动方案》（2017-2020）中的相关规定，处置措施可行。

（2）病死猪

根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定，对病死猪尸体宜采用生物安全处理。生物安全处理是通过用焚毁、化制、掩埋或其它物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。根据建设方提供资料，厂区每年产生6t/a的病、死猪，经查《国家危险废物名录》，病、死猪不是危险废物；根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006），场区内病、死猪及时交由永兴县无害化处理中心无害化处置。

（3）危险废物

猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生医疗废物。本项目医疗废物产生量为0.3t/a，经查《国家危险废物名录》，该部分固废属于危险废物，废物代码为900-001-01；评价要求产区设置危废储存间，危险废物在厂区合理暂存。危险废物在厂区内暂存时，应分类收集，并严格防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等原因对地下水、地表水等环境产生不利影响，同时应及时清运，严格履行国家与地方政府关于危险废物转移的规定，与具有危险废物处理资质的单位签订接收处理协议，并报当地环保部门备案，落实追踪制度，严防二次污染，杜绝随意交易。

表7.2-3 危险废物汇总表

| 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（吨/年） | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废 周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | HW01 | 900-001-01 | 0.3 | 注射疫苗 | 固 | 塑料 | 感染性废物 | / | 全空间污染，急性传染和潜伏性污染等特征 | 厂区内暂存，并严格防渗防漏，避免由于雨水淋溶、渗透等 |

表7.2-4   建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

| 序号 贮存场所（设施） 名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存方式 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 医疗废物 | HW01 | 900-001-01 | 仓库东南角 | 5m2 | 分类、包装 | 0.1t | 七天 |

（4）废弃包装料

废塑料袋、废纸箱等各种原辅材料的废弃包装料，产生量约为1t/a。经查《国家危险废物名录》（部令 第39号），该部分固废不属于危险废物，由附近废品收购站回收利用处理。

（5）废脱硫剂

本项目采用氧化铁为脱硫剂，当氧化铁失去活性以后，由生产厂家回收统一处置。

（6）生活垃圾

项目建成运行后有20人在场区食宿，按每人每天产生1kg垃圾计算，本项目产生的生活垃圾量为7.3t/a。生活垃圾及时收集定期清运至平乐村垃圾收集点再由环卫部门处置。

采取以上措施后，本项目产生的固体废弃物对周围环境影响很小。因此，本工程的固废治理是可行的。

### 7.2.5 噪声防治措施

养殖场噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵、风机等产生的噪声。

为进一步降低噪声影响，项目应做好以下噪声污染控制措施：

（1）选择先进的低噪声设备；对于泵等机器，进行必要的隔音处理。对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。

（2）对噪声大的设备，安装隔声罩和消声器。

（3）加强场区绿化，在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受场内噪声源的影响。

### 7.2.6 交通运输污染防治措施及可行性分析

（1）交通运输噪声防治措施

为了减轻因车辆的增加而引起交通噪声，建议加强以下措施进行防范：

①根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间22：00点以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象。

②优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段。

（2）运输沿线恶臭防治措施

①商品猪出栏装车前应进行彻底清洗，冲净粪便和身上的污物。

②猪只运输车辆注意消毒，保持清洁。

③应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止恶臭对城区运输路线两边居民的影响。

④运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶。

⑤运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应在定点冲洗位置冲洗车辆及生猪，冲净猪粪（尿）。

### 7.2.7 绿化措施及可行性分析

养殖项目区域绿化工作十分重要，搞好绿化工作不仅是“绿色生态养殖”的重要标志，而且绿化还具有阻挡臭味气体、降低噪声、调节养殖场温度及湿度、吸附尘粒的作用，对局部的环境污染具有多方面的长期和综合效果。因此该工程应结合养殖项目布局，合理规划，优化树种，认真搞好绿化工程：

（1）绿化植物的选择既要考虑当地土壤及气候条件，又要结合工程的实际排污情况，同时要考虑近期和远期的绿化效果，可种植一些如桂花等发香的木本植物，将速生树和慢生树相搭配，植物、种草、栽培、盆景结合起来，形居高、中、低错落的主体绿化和垂直绿化，增加绿化效果和环境效果。

在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用桂花树、栀子树、桑树、女贞、泡桐、樟树、夹竹桃、紫薇、广玉兰、桃树等树种；白兰、茉莉、结缕草、蜈蚣草、美人蕉、菊花、金鱼草等花草。

（2）在净道建林荫道，树冠可高矮相结合，疏密相宜。

# 环境经济损益分析

## 环境保护投资估算

本工程环保投资估算为336.5万元，占总投资（1200万元）的28.04%。具体见表8.1-1。

表8.1-1   环保措施投资估算表

| 时段 | 污染源 | 环保设施名称 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 废水处理 | 沉淀池、隔油池、旱厕 | 2 |
|  | 扬尘控制 | 场地硬化、喷水 | 5 |
|  | 噪声控制 | 可拆卸性活动板隔声屏 | 3 |
|  | 固废处理 | 垃圾收集及清运 | 1 |
|  | 水土流失 | 排水系统、渣土覆盖、施工迹地生态恢复 | 15 |
|  | 小计 | 26 |
| 营运期 | 废水处理 | 粪污处理设施（堆肥场） | 5 |
|  |  | 污水处理站（”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”） | 250 |
|  |  | 地下水监控井 | 5 |
|  | 废气治理 | 舍安装通风系统，加强通风换气，猪舍、污水处理站及发酵床周边喷洒抑臭剂 | 10 |
|  |  | 抽油烟机 | 0.5 |
|  | 噪声防治 | 隔声墙、吸声设备 | 5 |
|  | 固废处理 | 危险废物暂存间（5m2）、冷库（12m3） | 15 |
|  | 生态保护 | 厂区厂界绿化 | 计入主体 |
|  | 环境管理与监测 | 污水设施运行及其他管理、地下水等监测费用 | 20 |
|  | 小计 | 310.5 |
| 合计 | 336.5 |

## 经济效益分析

### 8.2.1 环境影响的经济损失分析

（1）大气环境影响

本项目营运期经治理后排放的恶臭气体、厨房油烟会对当地大气环境产生一定的影响。项目废气经治理后均可达标排放，对周边环境影响较小。

（2）水环境影响

水污染的经济损失是指水体受人为因素影响，如废水的排放，使其水体水质变差，从而导致水体功能减弱甚至丧失而引起的经济损失。本项目废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。沼渣，猪粪经堆肥处理后作为有机肥外售。

（3）噪声影响

本项目运营期产生的猪只叫声、水泵等噪声，对当地声环境有一定影响。经隔声、消声并经距离衰减后对周边声环境影响不大。

（4）固废环境影响

沼渣，猪粪经堆肥处理后作为有机肥外售；场区猪只养殖过程中产生的病死猪及时交由永兴县无害化处理中心无害化处置；沼气脱硫产生的废脱硫剂由厂家回收；猪在养殖过程中产生的医疗废物交有资质单位处理；场区产生的废弃包装料由附近废品回收站收购，员工生活垃圾定期由环卫部门清运至平乐村垃圾收集点再由环卫部门处置，生活垃圾一起清运至垃圾填埋站。这些固废对当地环境产生的影响不大。

（5）生态环境影响

本项目通过加强厂区绿化，生态环境将得到恢复。

### 8.2.2 环境影响的经济效益分析

（1）经济效益

本项目总投资1200万元，建成后全场年出栏商品猪2万头，由此可见，本项目具有较好的经济效益。

（2）环境效益

本项目实行雨污分流。项目废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。

（3）社会效益

本项目能较好的带动当地及周边生猪产业与农业产业生产的发展，具有良好的发展前景。本项目可直接为项目区农民新增30个就业岗位，同时可带动项目附近种植业的发展，具有明显的社会效益。

## 小结

综上所述，工程总投资为1200万元，其中环保投资336.5万元。企业在严格执行各项环保措施的基础上，“三废”排放量较小，对周边环境的影响不大，可做到经济效益、社会效益和环境效益的三者统一。

# 环境管理与环境监测

## 环境管理

### 9.1.1 环境管理的基本任务

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理溶合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 9.1.2 环境管理机构

根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构：环保处（科），配备专职环保管理人员1~2名。环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

（2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

（3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施；

（5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

（6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

### 9.1.3 环境保护规章制度和措施

（1）制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

（2）制定污染处理设施操作规程；

（3）制定危险品管理、使用和防护制度；

（4）制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度；

（5）搞好场区绿化工程，提高场区绿化率，美化场区环境。

## 环境监测计划

依据《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》有关监督管理规定，评价建议在本工程运行期对污染源进行监测，主要包括废气、废水、噪声、固体废物等污染源监测，正常投产后连续监测3年。环境监测委托有资质单位承担。具体见表9.2-1。

表9.2-1   环境监测项目及频率一览表

| 类型 | 要素 | 采样位置 | 监测频率 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染源监测 | 废气 | 下风向厂界 | 半年一次 | 臭气浓度、NH3、H2S | 非正常情况均另外加测，环境监测与污染源监测重复部分可不重复监测 |
| 环境质量监测 | 地表水 | 项目南面泉波河（项目区下游） | 半年采样一次 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷 |  |
|  | 地下水 | 项目区取水井（对照井），猪场外南侧30-50m处（监测井深度应不低于第一个潜水层。） | 一年一次 | pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、硝酸盐、亚硝酸盐、总粪大肠菌群等，水质标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |  |
|  | 噪声 | 厂界噪声 | 一年一次 | 昼、夜 |  |

## 排污口设置及规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关环保要求。

（1）废水排放口

①排污口的位置必须合理确定，按照环监（1996）470号文件要求，进行规范化管理；

②设置规范的、便于测量流量、流速的测流段；

③污水排放的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求，主要设置在污水厂总排口、污水处理设施的进水和出水口等处；

④进水口、出水口按要求设置，便于采样、测速的直线渠道。

（2）废气排污口

废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（3）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对边界影响最大处设置标志牌。

（4）固体废物贮存场

危险废物应设置专用危险废物贮存场。

（5）设置标志牌要求

环境保护图形标志牌由国家环保总局统一定点制作，并由环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保局订购。企业排污口分布图由环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口（源），设置提示牌标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告式标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的须报环境监理部门同意并办理变更手续。

（6）环境保护图形标志

在项目的废气排放源、固体废物贮存处置场、污水排放口应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表9.3-1，环境保护图形符号见表9.3-2。

表9.3-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表9.3-2  环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示污水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
|  |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |

（7）标志牌的设置按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌，并保证环保标志明显。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。

本项目臭气为面源无组织排放，无专门的排气口；项目废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排，无废水外排，无专门的排水口。

## 环保验收计划

项目正式营运前，建设单位必须组织工程竣工环保验收，经验收合格后，方可正式投入生产使用。验收内容见表9.4-1。

表9.4-1   建设项目污染物防治措施验收表

| 排放源 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施与工艺 | 竣工验收项目 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 食堂 | 食堂油烟 | 抽油烟机 | 抽油烟机 | GB18483-2001 |
|  | 猪场 | 臭气浓度、NH3、H2S | 抽气装置、抑臭剂 | 通风系统、抑臭剂 | GB14554-93 |
|  | 污水处理站、集粪池 | 臭气浓度、NH3、H2S | 粪污处理各工艺单元设计为密闭形式 | 粪污处理各工艺单元设计为密闭形式 | GB14554-93 |
| 废水 | 猪场废水（猪尿、冲洗废水）、生活废水 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、粪大肠菌群 | 废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。 堆肥场与粪尿总储存池硬化防渗；畜禽养殖废水经处理后回用前，应进行紫外线、臭氧、双氧水等非氯化的消毒处理措施的要求 | 废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。 堆肥场与粪尿总储存池硬化防渗；畜禽养殖废水经处理后回用前，应进行紫外线、臭氧、双氧水等非氯化的消毒处理措施的要求 | 综合利用 |
| 固废 | 猪场 | 病死猪 | 及时交由永兴县无害化处理中心无害化处置 | 厂区设置冷库（12m3） | 妥善处置 |
|  |  | 猪粪、沼渣 | 堆肥 | 堆肥 |  |
|  |  | 医疗废物 | 厂区暂存，委托处置 | 危废暂存间，是否委托处置 |  |
|  |  | 废脱硫剂 | 生产厂家回收 | 生产厂家回收 |  |
|  |  | 废弃包装料 | 回收利用 | 是否回收利用 |  |
|  | 生活 | 生活垃圾 | 及时收集后清运至平乐村垃圾收集点再由环卫部门处置 | 是否及时清运处理 |  |
| 噪声 | 设备、猪群 | 猪群噪声及设备噪声 | 猪舍隔声 | 隔声、减振措施 | 达到GB12348-2008中2类标准 |

## 达标排放

通过对污染防治措施的分析论证，工程运行期间，在实施环评提出及建设方拟采取的环保措施的前提下，项目各污染物均达到相应的排放标准。各污染物达标排放情况见表9.5-1。

表9.5-1   项目污染物达标排放情况

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染物排放量 | 污染物排放浓度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 猪舍冲栏废水、猪尿、员工生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。 |
| 废气 | 猪舍、粪污处理设施 | NH3 | 0.245t/a | <1.5mg/m3 | 达标排放 |
|  |  | H2S | 0.0163t/a | <0.06mg/m3 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 6.2kg/a | 1.21mg/m3 |  |

## 总量控制

按国家环保部规定要求，“十三五”国家总量控制指标为二氧化硫(SO2)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)和氮氧化物(NOX)。

本项目产生的生活及养殖废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排，本项目不排放废水；根据工程分析，本项目不涉及总量控制指标。

# 项目建设环境可行性分析

## 项目建设的必要性

（1）是促进适应新时期社会主义新农村建设的需要。

永兴县人口中绝大部分人口从事农业生产，而畜牧业是农村第一大主导产业，是农民主要收入项目，发展生猪生产是提高农民收入的重要手段。近几年的中央“一号文件”及农业部的相关实施意见，都要求发展农业产业化经营，着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，加快畜牧业规模化、集约化、标准化和产业化步伐，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多的实惠。本项目建设的目的是发展高效养猪产业，整体提升永兴县畜牧业产业水平，带动合作养猪农户获取更多的效益，促进农村经济的发展，这正是适应新时期社会主义新农村建设的需要

（2）是对中央和农业部门支农，促农的产业政策及行业规划的具体落实，是促进养猪业规模化、产业化的需要。

随着我国农业产业结构和生产方式的转变，畜牧科技水平的日渐提高，规模化、产业化养猪取代传统式、分散型养猪已成为必然趋势。本项目能够促经永兴县健康、快速发展养猪业，而且能够加快推进养猪规模化、产业化的发展，能够加快省级标准化畜禽养殖小区建设的推进步伐。

（3）是起示范带动作用，促进经济增长的需要。

项目可发挥示范带动作用，有效组织周边农户从事生猪规模化养殖，从而解决当地农村剩余劳动或下岗工人的就业问题。而且合作社具有先进的生产技术和管理模式及大批高水平专业技术人才。承担了组织并以整体实力应对来自于行业、市场以及出现的技术事故等风险，并与合作农户共同应对行业的周期性风险，增强了农户抵御养殖疾病、行业低靡等风险的能力。

## 产业政策符合性

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313 猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第11条“生态种（养）技术开发与应用”，场区未使用淘汰类设备。

2009年中央一号文件强调“采取市场预警、储备调节、增加险种、期货交易等措施，稳定发展生猪产业，增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度”。2010年农业部下发《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》，启动生猪标准化示范创建活动，2010年先行创建500个生猪标准化示范养殖场，标准要求：品种良种化、养殖设施化、生产规模化、防疫制度化、粪污处理无害化、监管常态化。根据2011年湖南省畜牧养殖业发展规划，要求重点支持4000个畜禽规模养殖场、20万亩精养鱼池进行标准化改造，着力创建50个省级以上畜禽标准化规模养殖场、50个部级水产健康养殖示范场，带动全省生猪规模养殖比重提高到65%以上。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策。

## 养殖场选址合理性分析

（1）与《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求符合性

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求。项目拟选场址符合规范的原则和要求。本项目拟建场址建设条件与规范要求对比分析结果见表10.3-1。

表10.3-1   拟建场址建设条件与规范要求对比分析结果

| 序号 | 规范要求 | 选址条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。 | 项目不在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感地区 | 符合 |
| 2 | 禁止建设在城市和城镇居民区、包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。 | 项目位于农村地区，原址为疏林地，所在地不属于人口集中地区 | 符合 |
| 3 | 禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养 区域 | 不属于禁养区域 | 符合 |
| 4 | 禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 周边无需特殊保护的区域 | 符合 |
| 5 | 在禁建区域附近建设的，应设在禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 本项目建设地为适养区 | 符合 |
| 6 | 畜禽粪便贮存场距离功能性地表水体不得小于400m | 项目距离伍家坝河6000m | 符合 |

（2）与《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）符合性

①畜禽饮用水水质符合性：本项目猪只饮用水取用地下水，根据项目地下水水质现状监测结果可知，各监测项目均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表2：畜禽饮用水水质评价指标限值。

②环境空气质量符合性：根据拟建项目厂区环境空气质量监测结果可知，各监测因子符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表5：畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值。

③声环境质量符合性：根据拟建项目厂界声环境质量监测结果可知，其监测结果符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中表6：畜禽养殖场、养殖小区及放牧区声环境质量评价指标限值。

综上所述，拟建项目选址环境质量现状符合《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中环境质量要求。

（3）与《动物防疫条件审查办法》的符合性分析。

项目拟选场址符合规范的原则和要求。本项目拟建场址建设条件与规范要求对比分析结果见表10.3-2。

表10.3-2   拟建场址建设条件与规范要求对比分析结果

| 序号 | 规范要求 | 选址条件 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品集贸市场500米以上；距离种畜禽场1000米以上；距离动物诊疗场所200米以上；动物饲养场（养殖小区）之间距离不少于500米； | 项目不在生活饮用水水源保护区、500米以上无动物和动物产品集贸市场；200米以上无动物诊疗场所，500m范围内无其它养殖场 | 符合 |
| 2 | 距离动物隔离场所、无害化处理场所3000米以上。 | 满足 | 符合 |
| 3 | 距离城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线500米以上。 | 满足 | 符合 |
| 4 | 生产区与生活办公区分开，并有隔离设施； | 本项目生产区与生活办公区分开，并设有绿化隔离带 | 符合 |
| 5 | 距离生活饮用水源地、动物饲养场、养殖小区和城镇居民区、文化教育科研等人口集中区域及公路、铁路等主要交通干线1000米以上； | 满足 | 符合 |

（4）其他分析

①本项目位于永兴县油麻镇平乐村旦家组，该镇政府目前尚未对辖区内的畜禽养殖禁养区、限养区、适养区进行区域划分。根据附件永兴县畜牧兽医水产局证明出具的证明文件，本项目不在禁养区、限养区范围内，属于适养区。

项目用地已取得了国土部门出具的勘测定界图，用地符合油麻镇土地利用规划；养殖场周边有山林阻隔，恶臭对外界基本无影响，用地属性合理；

②本工程不违背国家的产业政策，场址与当地城镇发展规划和环境功能区划不冲突；

③工程拟建场址不占用基本农田，不占用保护林地；

④建设项目区自建进场道路与村道连接，其对外交通便利；

⑤项目产生的“三废”经处理后均合理处置、综合利用或达标排放，不改变区域环境功能级别。

综上所述，从环保角度分析，项目的场址选择是可行的。

（4）三线一单相符性

本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表10.3-2

表10.3-2  项目与“三线一单”文件相符性分析

| “通知”文号 | 类别 | 项目与“三线一单”文件相符性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号） | 生态保护红线 | 不在永兴县生态红线范围内 | 符合 |
|  | 环境质量底线 | 本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平 | 符合 |
|  | 资源利用上线 | 本项目废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。 | 符合 |
|  | 环境准入负面清单 | 项目不涉及郴州市环境准入负面清单 | 符合 |

## 项目平面布置合理性分析

（1）本工程养殖场生产区、生活管理区相互分开；粪污处理设施（堆肥场）位于养殖区东面，距离最近的功能性地表水体伍家坝河6000m，项目总体布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（2）本工程按照饲养的操作流程布置猪舍、饲料仓库等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

（3）该地区夏季主导风向为南风，项目平面布置将生产区与办公生活区分开，办公生活区现位于厂区西部（猪舍西部），位于猪舍、及粪污处理设施夏季主导风向侧风向，可有效避让恶臭对本项目生活区的不利影响。

（4）场内道路主要为人畜通道及运输饲料用，根据场区规模，入口处主干道采用6.0m，猪舍间区域道路采用4.5m，各猪舍引道采用3.0m宽。路面型式均采用郊区型道路，混凝土路面，带盖板明沟排雨水，纵坡不大于2％。

（5）畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。项目在建设过程中加强场内的绿化建设和卫生要求，在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

综上所述，本工程总平面布置充分利用现有地势，按照功能和工艺流程，总体上按西向东方向布置，生活区和生产区分开。从整体布局和环境影响上看，工程总平面布置基本合理。

## 项目选址结论

工程建设地为典型的乡村环境，项目所在地交通便利。现场调查表明，拟选场址周边1km范围内无重要军事、民用、文教设施，四周皆为乡村环境；根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址要求：禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；县级人民政府依法划定的禁养区域；国家或地方法律、法规规定需特色保护的其他区域。

本项目所在地——永兴县油麻镇平乐村旦家组，该镇政府目前尚未对辖区内的畜禽养殖禁养区、限养区、适养区进行区域划分。因此，在具体界定区域出台之前，本项目用地尚可维持。

经分析可知，项目选址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）要求，防护距离范围内无居民点，本工程无明显制约项目建设因素，项目选址可行。

# 结论与建议

## 项目概况

湖南省谊联农业科技发展有限公司生猪规模化养殖基地位于永兴县油麻镇平乐村旦家组，项目总投资额约1200万元，项目占地面积84582平方米。项目总建筑面积10716m2，存栏量5333头，年出栏2万头商品猪。猪场建设内容包括猪舍以及供水、供电、道路、粪污处理设施等相关配套设施。

## 环境质量现状

（1）大气环境：监测结果表明当地大气环境质量现状良好，达到环境空气功能区要求，符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）地表水环境：监测结果表明两个监测断面各监测因子水质监测指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；

（3）地下水环境：监测结果表明各项监测因子监测结果均符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。

（4）声环境：在项目区设置4个噪声监测点，监测结果表明各监测点其昼、夜间噪声监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

（5）土壤环境：项目为畜禽养殖小区，场区内猪舍区土壤监测点位各项监测因子均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618—2018）表1标准值，现状情况下项目所在区域土壤环境质量较好，尚具有一定的环境容量。

## 主要环境影响分析

（1）大气污染物环境影响

综合各方面因素，确定本项目的恶臭环境防护距离为厂界外100m的范围。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），在3.1规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m，而本项目不属于永兴县划定的禁建区，且远离永兴县油麻镇居民，因此根据卫生防护距离计算结果，本项目需设置100m卫生防护距离，防护距离不得新建环境敏感目标。

（2）地表水环境影响

该项目产生的污水废水采用”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。项目不排放废水，对周围地表水环境影响较小，也不会影响泉波河的水质。

（3）声环境影响

由预测结果可知，建设项目厂界各预测点噪声贡献值叠加背景值后的昼夜噪声预测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。因此，建设项目投产后对周围声环境影响较小。

（4）固体废物环境影响

通过采取评价提出的各项措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001），不会对环境产生有害影响。

## 项目建设可行性分析

（1）产业政策符合性

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0320猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2019年）》，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第11条“生态种（养）技术开发与应用”，场区未使用淘汰类设备。该项目的建设符合国家产业政策。

（2）选址合理性

本项目位于永兴县油麻镇平乐村旦家组，占地类型为疏林地。该镇政府目前尚未对辖区内的畜禽养殖禁养区、限养区、适养区进行区域划分。且养殖场周边有山林阻隔，恶臭对外界基本无影响，用地属性合理；本工程不违背国家的产业政策，场址与当地城市发展规划和环境功能区划不冲突；工程拟建场址不占用基本农田，不占用保护林地。建设项目区自建进场道路与村道连接，其对外交通便利。项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。综上所述，从环保角度看，项目的场址选择是可行的。

（3）项目平面布置合理性

本工程总平面布置充分利用现有地势，按照功能和工艺流程，生活区和生产区分开。产生污染物的工艺单元布置在主导风向的下风向，从整体布局和环境影响上看，工程总平面布置基本合理。

（4）环境风险分析

只要企业加强日常管理，做好预防工作，经常消毒，并建立疫病监测制度，在疫病发生时能严格按照应急计划执行，评价认为该风险是可以接受的。

（5）达标排放

工程运行期间，粪污及废水拟采取零排放的”固前端物化+沼气厌氧发酵+固定化微生物曝气生化”处理后用于配套的果园及周边果园灌溉不外排。恶臭面源污染也有相应的治理措施，对周边环境影响小。

（6）公众参与结果

项目公众参与调查采取现场问卷调查、现场公示、网上公示和报纸公示等四种方式。在公示期内没有收到任何反对意见。本次公众参与调查方法可行，结果可信。

（7）环境经济损益分析

项目总投资为1200万，环保投资为336.5万元，占总投资28.04%。通过分析，该项目建成后，具有良好的环境效益、社会效益和经济效益。

## 项目制约因素及解决办法

经分析可知，项目选址满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）及《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）要求，防护距离范围内无居民点，本工程无明显制约项目建设因素。

## 评价总体结论

项目的建设符合当前国家产业政策，选址可行；工程工艺合理，工程的建设符合有关规定和要求；在采取相应的污染防治措施以及充分落实评价推荐的各项治理措施后，可最大限度的减少污染物的排放，避免工程对周围环境产生较大的不利影响，能够满足清洁生产要求。该项目具有明显的社会、经济效益。评价认为，从环保角度来讲，该项目的实施是可行的。

## 对策建议

建设单位全体职工应当增强环保意识，确保环境保护资金的到位，切实落实本环评报告书提出的各项环境保护治理措施，并确保计划内容按时按质完成，层层落实到位，达到预期环保治理目的和效果。

（1）采用先进生产工艺，减少“三废”的产生；

（2）建设单位应落实各项环境污染治理资金，保证各项环保措施的有效实施，严格执行“三同时”制度，落实项目审批和验收，充分吸纳公众对建设项目环境管理意见和建议，确保“三废”污染物减量化、无害化、资源化和达标排放以及养殖场厂界噪声达标，厂区内生态环境保护，实现养殖场生态化运行与可持续发展；

（3）增强职工环境意识，制订环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，对工人加强安全生产教育，使其认识到“三废”排放对人身和环境的危害。加强对设备的日常维护、检查，及时发现事故隐患；

（4）建议本项目大气环境防护距离范围内禁止新建学校、医院、集中居民区等环境敏感点和其他《畜禽养殖业污染防治技术规范》中规定的禁建区；

（5）积极做好厂区内绿化、美化工作。在进场道路两侧、厂房周围及厂区空地、围墙、办公管理区等场所，种植大量对硫化氢、氨等刺激性气体其有吸收作用或抗性作用的花草树木，不仅能美化环境，还具有防污染、降噪声的作用，对保障人的身心健康大有益处，从而也可以提高建设项目的附加值。

（6）严格执行本评价提出的各项措施，作好地下水防治措施，确保不造成地下水污染。

# Text boxes

仔猪

猪舍生长期24周

仔猪阶段

幼猪阶段

成猪阶段

废气、废水、固废、噪声

对外供应商品猪

猪尿17.6

32

损耗14.4

猪只饮用水

26.8

配套果园及周边果园灌溉

损耗0

7.6

7.6

猪舍清洗用水

42.67

自打水井

损耗1.07

1.07

猪只降温用水

损耗0.4

2

1.6

生活用水