建设项目环境影响报告表

| 项目名称： | 湖南普莱美科技有限公司年产2200t化妆品、汽车护理等产品及5000万罐气雾剂新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 湖南普莱美科技有限公司 |

编制日期: 2020年12月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1.项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别――按国标填写。

4.总投资――指项目投资总额。

5.主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	16

三、环境质量状况	24

四、评价适用标准	27

五、建设项目工程分析	32

六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况	43

七、建设项目环境影响分析	44

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	74

九、结论与建议	76

注   释	83

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南普莱美科技有限公司年产2200t化妆品、汽车护理等产品及5000万罐气雾剂新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南普莱美科技有限公司 |
| 法人代表 | 陈希烈 | 联系人 | 陈希烈 |
| 通讯地址 | 湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内 |
| 联系电话 | 15616866188 | 传真 | — | 邮编 | 423300 |
| 建设地点 | 湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内 |
| 立项审批部门 | 永兴县发展和改革局 | 批准文号 | 永发改备【2020】115号 |
| 建设性质 | 新建 改扩建□ 技改□ | 行业类别 及代码 | C2689其他日用化学产品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 16654.78 | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总投资 (万元) | 4900 | 其中：环保投资(万元) | 62.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.28% |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产日期 | 2021年1月 |
| 工程内容及规模： 1.1.1项目由来 气雾剂是现代精细化工行业中生产的一种气雾型商品。在第二次世界大战时期，美国驻在国外的军队首先应用了杀虫气雾剂驱除蚊蝇。1945 年，美国把杀虫气雾剂由军用转向民用，投放市场公开出售。近年来，由于科学技术的不断发展，气雾剂的应用范围随之扩大到各个领域，并进入千家万户。至今多数国家都有生产气雾剂的工厂，尤其是美国、英国和日本等国家，具有一定规模的气雾剂生产厂家约数千家之多，其气雾剂产品种类已发展到500多种。 在我国，由于改革开放，经济的快速发展，人们消费水平的提高, 从而诞生了我国的气雾剂工业。随着人们对气雾剂产品认识的逐渐加深，中国气雾剂产业获得了迅速发展，气雾剂年产量从上世纪80年代的3000多万罐增加到目前的8亿多罐，位居世界第四；气雾剂产品从最初的杀虫剂、摩丝等扩大到了去污剂、家居蜡、汽车蜡等更多、更广泛的应用领域。 随着企业发展需求及市场需求，以前瞻性的眼光瞄准了气雾剂市场产品需求的变化和发展趋势，湖南普莱美科技有限公司决定投资建厂。本项目的建设，不仅符合我国产业政策，而且也将进一步巩固湖南普莱美科技有限公司产品优势和市场地位，扩大规模，增强竞争力，使公司获得良好业绩。 湖南普莱美科技有限公司位于郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，建设湖南普莱美科技有限公司年产2200t化妆品、汽车护理等产品及5000万罐气雾剂新建项目，项目占地面积为16654.78m2，建筑面积约为12377.5m2。其中本次项目新建综合楼2940m2，丙类仓库建筑面积2925m2，丙类车间建筑面积2632.5m2，甲类仓库建筑面积1500m2，甲类车间建筑面积1779m2，瓶组间180m2，液化石油气罐区100m2，埋地甲类罐区205.4m2等。主要生产汽车美容护理用品、化妆品、消毒类、卡式气罐、卡式油罐、橡胶制品和模具用品等系列产品及其气雾剂产品的生产、销售及进出口业务。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及其它相关法律法规规定，该项目必须进行环境影响评价相关手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号），本项目属于其中的“十五、化学原料和化学制品制造业：39、日用化学品制造 单纯混合或分装的”项目类别，故项目须编制环境影响报告表。湖南普莱美科技有限公司委托我公司进行本项目的环境影响评价工作，我公司接受委托后，组织技术人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 编制依据 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号，自2015年1月1日起施行） 《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第二十四号，2018年12月29日起施行） 《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第十六号，2018年10月26日起施行） 《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第七十号，自2018年1月1日起施行） 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）（自2020年9月1日公布之日起施行） 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（中华人民共和国主席令第七十七号，2018年12月29日起施行） 《中华人民共和国土壤污染防治法》（中华人民共和国主席令第八号，自2019年1月1日起施行） 《中华人民共和国水法》（中华人民共和国主席令第四十八号，自2016年7月2日公布之日起施行） 《产业结构调整指导目录（2019年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号，自2020年1月1日起施行） 《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第七十四号，自2008年1月1日起施行） 《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，自2017年10月1日起施行） 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号，2011年10月17日） 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37号，2013年9月10月） 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号，2015年4月2日） 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号，2016年5月28日） 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发[2016]65号，2016年11月24日） 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令部令第1号，2018年4月28日） 《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号，自2016年8月1日起施行） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号，自2012年7月3日印发之日起施行） 《关于印发<突发环境事件应急预案管理暂行办法>的通知》（环发[2010]113号，自2010年9月28日印发之日起施行） 《关于发布<危险废物污染防治技术政策>的通知》（环发[2001]199号，2001年12月17日） 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号，2012年8月7日） 《关于发布<建设项目危险废物环境影响评价指南>的公告》（环境保护部公告 2017年 第43号，自2017年10月1日起施行） 《湖南省环境保护条例》（湖南省第八届人民代表大会常务委员会第28次会议，自1997年6月4日公布之日起施行）（2019年修正版） 《湖南省大气污染防治条例》（湖南省十二届人大常委会第29次会议，自2017年6月1日起施行） 《湖南省湘江流域水污染防治条例》（湖南省第九届人民代表大会第3次会议通过，自1998年8月4日起施行） 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016） 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018） 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018） 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009） 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016） 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011） 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017） 项目概况 1.3.1工程建设内容及规模 （1）项目名称：湖南普莱美科技有限公司年产2200t化妆品、汽车护理等产品及5000万罐气雾剂新建项目 （2）建设性质：新建 （3）建设地点：湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内 （4）总投资：4900万元 （5）建设地点与周边关系：本项目位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，地理坐标为东经113.008879，北纬26.052041，厂区东面为湖南勇豪新材料科技有限公司，西面为全民创新创业园，南面为园区空地，北面隔长塘路为洋乌塘居民。距离本项目最近的敏感点为北侧65m的洋乌塘居民，项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 （6）项目主要建设内容及建设规模：本项目占地面积为16654.78m2，建筑面积约为12377.5m2。其中本次项目新建综合楼2940m2，丙类仓库建筑面积2925m2，丙类车间建筑面积2632.5m2，甲类仓库建筑面积1500m2，甲类车间建筑面积1779m2，瓶组间180m2，液化石油气罐区100m2，埋地甲类罐区205.4m2等。建成后可年产2200t化妆品、汽车护理等产品及5000万罐气雾剂。 （7）工程内容：本项目位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内组，主要建设综合楼2940m2，丙类仓库建筑面积2925m2，丙类车间建筑面积2632.5m2，甲类仓库建筑面积1500m2，甲类车间建筑面积1779m2，瓶组间180m2，液化石油气罐区100m2，埋地甲类罐区205.4m2等。项目工程内容一览下表。 表1-1 项目工程内容一览表 工程类别 单项工程名称 数量 工程内容 备注 主体工程 甲类车间 1 建筑面积2080m2，1层，位于厂区南部，用于钢混加轻钢屋顶 新建 丙类车间 1 建筑面积1680m2，4层，位于厂区西北角，钢混框架 新建 仓储工程 甲类仓库 1 建筑面积1491m2，1层，位于厂区中部，甲类车间北侧，钢混加轻钢屋顶 新建 丙类仓库 1 建筑面积2400m2，4层，位于厂区西南角，钢混框架 新建 辅助工程 综合楼 1 建筑面积1124m2，4层，位于厂区北部，钢混框架 新建 公用工程房 1 建筑面积288m2，1层，布置在厂区的南角，方便用电接入，污水处理池、事故水池、设于西北面，钢混框架 新建 甲类液体埋地罐区 1 占地面积177m2，位于厂区南部，钢混加轻钢屋顶 新建 消防水池 1 占地面积275m2，位于厂区南部 新建 埋地应急池 1 占地面积280m2，位于厂区南部 新建 液化石油气/二甲醚埋地罐区 1 占地面积100m2，位于厂区东南角 新建 公用工程 给水 / 厂区供水由市政供水管网提供 依托 供热 / 项目生产过程中采用电加热，冬季办公宿舍取暖采用空调 新建 供电 由厂区供电系统供给 依托 环保工程 废水 生活污水 1 经化粪池处理后经过园区管网排入两新产业园污水处理厂 新建 地面冲洗水 1 通过水封井接至两新产业园污水处理厂预处理 新建 生产废水 1 循环利用 新建 初期雨水 1 经管道连接以重力流的方式排放排入两新产业园污水处理厂 新建 噪声 噪声治理 / 厂房门窗隔声，设置减振基座、橡皮垫等，绿化带吸声 新建 固废 一般固体废物 2 一般固废暂存间，建筑面积约15m2/个 新建 危险废物 1 危险暂存间，建筑面积约15m2，位于丙类仓库西南角 新建 生活垃圾 / 厂区设置垃圾桶 新建 废气 原料搅拌分散 / 集气罩收集后经2套布袋除尘器+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒（P1/P2）处理排放 新建 仓库卸车 / 车间半封闭 新建 车间 / 车间采用抽风系统集中收集废气，经水喷淋+活性炭吸附净化装置处理 新建 食堂油烟 / 油烟净化器通过食堂房顶排放 依托现有 / 生态绿化 / 厂区边界绿化植树 新建 1.3.2项目主要原辅材料 项目主要原辅材料见下表。 表1-2 原辅材料及用量表 序号 物料名称 物态 火灾危险性分类 危化品目录序号 年用量 （t) 最大储存量（t) 来源 储存场所 1 五金塑胶漆（硝基绝缘漆、环氧树脂漆（UV漆）） 液体 甲类 2828 1500 110 自产/外购 甲类仓库 2 二甲醚 气体 甲类 479 1000 65.11 外购 埋地液化石油气罐区 3 二氧化碳 气体 戊类 642 10 外购 甲类仓库 4 氮 气体 戊类 172 20 外购 甲类仓库 5 正丁烷 液体 甲类 1154 30 1 外购 甲类仓库 6 煤油 液体 乙类 1571 210 12 外购 甲类仓库 7 丙酮 液体 甲类 137 480 48 外购 甲类液体罐区 8 二甲苯异构体混合物 液体 甲类 358 500 172 外购 甲类液体罐区 9 溶剂油[闭杯闪点≤60℃] 液体 甲类 1964 400 16 外购 甲类仓库 10 液化石油气 气体 甲类 2548 1000 54.25 外购 埋地液化石油气罐区 11 液化石油气（瓶装） 气体 甲类 2548 300 1 外购 甲类仓库 12 乙醇[无水] 液体 甲类 2568 100 40 外购 甲类液体罐区 13 甲醇 液体 甲类 1022 500 47 外购 甲类液体罐区 14 乙酸乙酯 液体 甲类 2651 480 90 外购 甲类液体罐区 15 乙酸正丁酯 液体 甲类 2657 624 176 外购 甲类液体罐区 16 乙酸仲丁酯 液体 甲类 2660 200 4 外购 甲类仓库 17 2-甲基戊烷 液体 甲类 1154 200 4 外购 甲类仓库 18 丙烯酸树脂 液体 甲类 2828 1200 120 自产 甲类仓库 19 异丙醇 液体 乙类 1033 240 45 外购 甲类仓库 20 合成蜡 液体 丙类 —— 6 0.5 外购 丙类仓库 21 硅油 液体 丙类 —— 160 5 外购 丙类仓库 22 香精 液体 丙类 —— 7 1 外购 丙类仓库 23 表面活性剂 液体 丙类 —— 160 5 外购 丙类仓库 24 助剂 液体 丙类 —— 415 10 外购 丙类仓库 25 粘度调节剂 液体 丙类 —— 0.4 0.4 外购 丙类仓库 26 植物萃取剂 液体 丙类 —— 0.5 0.5 外购 丙类仓库 27 丙烯酸聚合物 液体 丙类 —— 0.4 0.4 外购 丙类仓库 28 丙烯酸乳液 液体 丙类 —— 12.5 2 外购 丙类仓库 29 聚氨酯乳液 液体 丙类 —— 12.5 2 外购 丙类仓库 30 聚硅氧烷树脂 液体 丙类 —— 4 1 外购 丙类仓库 31 氨硅氧烷树脂 液体 丙类 —— 4 1 外购 丙类仓库 32 颜料 固体 丙类 —— 680 30 外购 丙类仓库 33 机械油 液体 丙类 —— 100 4.5 外购 丙类仓库 34 硅油 液体 丙类 —— 3.8 0.2 外购 丙类仓库 35 甘油 液体 丙类 —— 60 2.5 外购 丙类仓库 36 矿物油 液体 丙类 —— 4.5 0.2 外购 丙类仓库 37 1250目滑石粉 固体 丙类 —— 1220 51 外购 丙类仓库 38 1250目轻质碳酸钙 固体 丙类 —— 716 30 外购 丙类仓库 39 钛白粉 固体 丙类 —— 217.2 9.05 外购 丙类仓库 40 膨润土 固体 丙类 —— 28 1.2 外购 丙类仓库 41 橡胶 固体 丙类 —— 200 2 外购 丙类仓库 42 马口铁罐（空罐） 固体 戊类 —— —— 3万个 外购 丙类仓库 43 马口塑料罐（空罐） 固体 戊类 —— —— 3万个 外购 丙类仓库 44 马口铝罐（空罐） 固体 戊类 —— 3万个 外购 丙类仓库 45 气雾阀门 固体 丙类 —— —— 6万个 外购 丙类仓库 46 塑料盖子 固体 丙类 —— —— 6万个 外购 丙类仓库 47 纸箱 固体 丙类 —— —— 2万个 外购 丙类仓库 1.3.3主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表1-3 主要设备清单一览表 序号 设备名称 规格/型号 温度 ℃ 压力MPa 数量（台） 材质 安装地点 备注 全自动气雾剂灌装设备 QGA-4 常温 0.8 7 304 / 半自动气雾剂灌装设备 QGB-300-A 常温 0.8 1 304 分散机 7.5-22KW 常温 0.1 12 组合件 甲类厂房3 液体搅拌锅 1m3 常温 常压 4 组合件 甲类厂房3 液体搅拌锅 2m3 常温 常压 5 组合件 甲类厂房3 乳化锅 1m3 常温 常压 5 组合件 甲类厂房3 乳化锅 2m3 常温 常压 5 组合件 甲类厂房3 砂磨机 15、30、40立升 常温 0.1 10 组合件 甲类厂房3 LPG/二甲醚罐 40立方米 常温 1.62 2 / 埋地罐区 特种设备 LPG/二甲醚泵 15KW 常温 2 2 / 埋地罐区 / LPG/二甲醚压缩机 18Kw 常温 0.8 2 / 埋地罐区 / 液化石油气/二甲醚/丁烷缓冲罐 0.3m3 常温 1.6 2 Q345R 甲类厂房的瓶组间 特种设备 液化石油气/二甲醚/丁烷瓶 50Kg 常温 1.6 8 Q345R 甲类厂房瓶组间 特种设备 空压机 75KW 常温 0.8 2 组合件 丙类仓库 / 空压机 37KW 常温 0.8 1 组合件 丙类仓库 / 空气储气罐 2m3 常温 0.8 2 Q345R 甲类厂房1 特种设备 空气储气罐 2m3 常温 0.8 1 Q345R 甲类厂房2 特种设备 电加热蒸汽机 36KW 110 0.5 2 / 丙类仓库 / 制纯水设备 1000L 常温 0.2 1 组合件 丙类仓库 / 汇流排 17L/min 1m³/h 常温 0.8 3 / 甲类厂房瓶组间 / 气动增压泵 30型 常温 0.5 6 / 甲类厂房瓶组间 / 风机 / 常温 0.5 32 / 甲类厂房充填室 / 脱臭塔 / 常温 1.6 4 / 埋地罐区 特种设备 脱臭塔：用于罐区原料进入生产线的脱硫脱溴脱臭处理。 1.3.4项目产品及生产规模 项目产品及生产规模见下表。 表1-4 项目产品产量一览表 序号 产品名称 危险化学品序号 火灾危险性分类 包装方式 产 量 最大储存量 储存位置 1 气雾剂 卡式气罐 2828 甲类 马口罐 736.4万罐 6万罐 甲类仓库 2 个人护理类 2828 甲类 马口罐 683.8万罐 5万罐 甲类仓库 3 化妆品类 2828 甲类 马口罐 368.2万罐 3万罐 甲类仓库 4 消毒类 2828 甲类 马口罐 420.8万罐 3万罐 甲类仓库 5 汽车用品（环保自喷漆、上光蜡、清洗剂、润滑防锈剂等） 2828 甲类 马口罐 315.6万罐 3万罐 甲类仓库 6 模具用品（清洁剂、护理剂） 2828 甲类 马口罐 315.6万罐 3万罐 甲类仓库 7 个人护理类 / 丙类 瓶/桶 105.2t 10 丙类仓库 8 化妆品类 / 丙类 瓶/桶 52.6t 5t 丙类仓库 9 消毒类（含酒精） 2828 甲类 瓶/桶 157.8t 15t 甲类仓库 10 消毒类（不含酒精） / 丙类 瓶/桶 263t 25t 丙类仓库 11 汽车用品（发动机积碳清洗剂、发动机油泥清洗剂等） 2828 甲类 瓶/桶 210.4t 10t 甲类仓库 12 汽车用品（水性多功能清洗剂、纳米铜润滑保护剂、防冻液等） / 丙类 瓶/桶 273.52t 6t 丙类仓库 13 卡式油罐 / 丙类 马口罐 105.2万罐 2万罐 丙类仓库 14 橡胶制品 / 丙类 箱 105.2t 50t 丙类仓库 1.3.5工作制度及定员 项目定员100人。工作制度：工作制度为三班制，每班工作8小时，年工作时日为300天。 1.3.6总平面布置 本建设项目平面布置分为甲类车间、甲类仓库、丙类车间、丙类仓库、综合楼、公用工程房。甲类车间位于厂区中南部，甲类仓库位于厂区中部，丙类车间位于厂区西北角，丙类仓库位于厂区西南角，综合楼位于厂区北部。同时，厂区内预留消防通道，有效地实施人流、物流分流，方便厂区人流、物流流通。各功能区布置紧凑和合理，最大限度的节省占地，场地利用效率高，同时满足输送要求。项目充分考虑项目对环境的影响，工程平面布置较为合理。详见平面布置图。 1.3.7公用工程 （1）给排水 项目给水由市政供水管网提供。新鲜水用水量为20.5m3/d (6150m3/a) 本项目生产废水包括生产用水、地面冲洗用水、生活用水。 生活用水：本项目全厂职工人数100人，其中40人在厂区食宿，根据《湖南省用水定额标准》用水定额统计，在厂区食宿的40人每人每天用水按按150L/d·人计，其他每人用水按80L/d计，则本项目职工生活用水量为10.8m3/d，3240m3/a，生活废水产生量按用水量的80%计，产生量为8.64m3/d，2590m3/a。生活废水经化粪池处理后排入园区管网。 生产用水：根据企业相关设计资料，本项目生产工艺用水量为6m3/d (1800m3/a)。其中冷却水（补充新鲜水）为2m3/d (600m3/a)，循环使用。 地面冲洗用水：本项目需对仓库地面及道路进行定期冲洗，厂内需要洒水的总面积为7732.9m2，用水标准为1L/m2·次，每天工作1班，则需要洒水降尘1次，降尘用水量为7.7m3/d，年消耗水量2310m3/a，通过水封井接至两新产业园污水处理厂预处理。 初期雨水：本项目单次暴雨产生的初期雨水流量为326.8m3，初期雨水经管道连接以重力流的方式排放排入两新产业园污水处理厂预处理。 图1-1 项目水平衡图（m3/d） （2）供电 项目用电量为4000kWh，由园区供电系统供给，可满足项目需要。 （3）消防 厂区内建筑物的耐火等级，防火间距、消防给水等按《建筑设计防火规范》进行设计施工。 1.3.8供电 本项目用电量为4000kW，由园区供电电网提供。 1.3.9投资估算与资金来源 本项目总投资为4900万元，项目所需建设资金由建设单位自筹。 项目产业政策符合性分析 本项目不属于《市场准入负面清单（2018年版）》中规定的禁止类项目，符合市场准入要求；项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修订本）》中规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策的要求；项目所用设备不属于中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中淘汰落后生产工艺装备。 因此，本项目符合国家相关产业政策的要求。 与园区规划相符性 1.5.1用地规划相符性 根据《永兴县新材料新能源产业园总体规划》（湖南永兴经济开发区包括便江片区和湘阴渡片区，其中湘阴渡片区即为新材料新能源产业园，本项目位于永兴县新材料新能源产业园内）可知，项目选址地块性质属于三类工业用地，规划为精细化工区。本项目为化工类项目，属于三类工业项目，项目用地性质符合要求。 1.5.2产业定位相符性 根据《湖南永兴经济开发区环境影响报告书》（湘环评函[2014]117号），本项目所在园区禁止引入电镀企业，以机械制造和精细化工产业为主导产业，配套发展现代物流业。其中精细化工产业主要依托永兴县的区位优势，引入沿海转移的环保型涂料、合成树脂以及日化品生产企业，其中环保型涂料类以UV固化涂料、粉末涂料和水性涂料为主，禁止采用含甲醛的树脂和高毒性的铅类颜料；合成树脂类以丙烯酸树脂、聚氨酯等环保涂料用树脂为主；日化品以不含磷的液体日化品为主，禁止采用壬基酚类表面活性剂。 本项目不属于电镀企业，生产过程中不涉及使用含甲醛的树脂和高毒性的铅类颜料，不涉及采用壬基酚类表面活性剂。 因此，本项目的生产内容与园区的产业定位相符。 1.5.3与园区准入条件相符性 根据《湖南永兴经济开发区环境影响报告书》（湘环评函[2014]117号），本项目所在园区对入园企业控制要求如下： ①符合园区主导产业导向要求； ②具备较高的技术含量，恒产或者研发具有高附加值的产品； ③应当有利于资源的节约和利用、有利于水资源的合理利用和土地资源开发； ④投资密度符合国土资源部《关于发布工业项目建设用地控制指标的通知》（国土资发[2008]24号）标准； ⑤符合当地生态、环境保护的要求，能够达到环境污染总量控制的目标。 根据对比分析，本项目生产内容符合园区主导产业导向要求；涉及的产品、生产工艺及设备均不属于国家明令的淘汰或淘汰类；项目土地开发密度、环保工程等均符合园区设定的准入条件要求。 1.5.4与园区环保要求相符性 根据项目所在园区规划环评批复（湘环评函[2014]117号），本项目与园区环保要求对比分析见下表1-5所列。由下表1-5分析可知，本项目运营期采取的环保措施符合园区的相应环保要求。 表1-5 项目建设与园区环保要求相符性分析表 类别 园区环保要求 本项目情况 相符性 水污染控制措施 各企业废水经收集后进入规划建设的两新产业园污水处理厂处理。 本项目运营期不产生工艺废水，其产生的废水主要为地面冲洗废水、初期雨水以及生活污水，车间地面清洗废水以及初期雨水经厂区雨污水管网排入两新产业园污水处理厂，生活废水经化粪池处理后排入园区管网 符合 大气污染控制措施 园区内积极推广清洁能源，湘阴渡区（项目所在园区）不得建设和使用燃煤设施，各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。 本项目生产采用电加热，项目生产过程中的工艺废气经设置收集与净化处理装置，经处理后达标排放。 符合 固废处置措施 工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染物。 本项目运营期的各类固废按要求进行分类收集、分类处置，不擅自向外排放，不会对环境造成二次污染。 符合 综上所述，本项目用地性质、所生产的产品、涉及的生产工艺以及采取的环保治理措施均符合永兴县新材料新能源产业园区的相应规划要求，因此，总体来说，本项目选址是合理的。 与环境功能区划的符合性分析 本项目初期雨水排放至市政雨水管，生活污水排入室外化粪池，地面冲洗废水通过水封井接至厂区污水处理站处理，本项目所在地大气环境为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区，不属于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区，符合区域大气环境功能区划分要求；本项目所在区域声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3标准。 本项目选址不属于废水、废气和噪声的禁排区域，因此项目选址是符合相关规划要求的。 选址合理性分析 （1）与现有规划的符合性分析 本项目选址位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，项目占地不涉及基本农田，不涉及公益林等保护林；不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定。 （2）地理位置优越、交通便利 本项目北面为长塘路，交通运输条件优越。项目地理优越，交通方便，有利于原材料及产品的运输。 （3）项目周围环境敏感点分布情况 本项目位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，地理坐标为东经113.008879，北纬26.052041，厂区东面为湖南勇豪新材料科技有限公司，西面为全民创新创业园，南面为园区空地，北面隔长塘路为洋乌塘居民。距离本项目最近的敏感点为北侧65m的洋乌塘居民。总体自然环境良好，和居民区之间有树林阻隔。 （4）项目周围饮用水源保护区、风景名胜区等分布情况 本项目位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，无风景名胜区、自然保护区，饮用水水源涵养保护区，本项目所在区域内的西河的水环境功能区划为渔业用水，本项目上下游20km均无饮用水源保护区，因此本项目建设不涉及饮用水源保护区、风景名胜区范围内，项目附近无其他生态保护红线，因此本项目选址位于郴州市生态保护红线之外，选址合理。 本项目运营期间采取有效的治理废气和噪声处理措施，生产设备均位于封闭的生产车间，通过选用低噪声设备，经车间门窗隔声、距离衰减后噪声可达标排放。因此项目运营期噪声与废气排放对周围环境敏感点影响很小，选址可行。 1.8 项目与三线一单的相符性 根据《湖南省生态保护红线》，郴州市涉及的生态保护红线包括南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线、罗霄山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线、湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线，上述红线均分布在郴州市下辖县级行政区内。本项目位于郴州市永兴县，用地范围与当地生态保护红线未有重叠，本项目不在生态红线范围内；本项目为日用化学品分装，不属于高污染、高能耗性行业，本项目为自有地，不占用新的土地资源；用水为生活用水、生产用水。项目用水量、用电量较小，生产资源、能源消耗占比较小。因此，项目营运不会突破区域资源利用上线。 根据郴州市生态环境局发布的《2018郴州市环境空气质量状况》，评价区项目区域内SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3的浓度均值均能符合评价指标要求，正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。地表水西河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准；项目生活污水经化粪池处理后排入两新产业园污水处理厂，车间地面冲洗水管网和消防事故废水管网合用一套管网。生产车间地面冲洗水采用室内地漏收集，室外管道输送方式，通过水封井接至两新产业园污水处理厂处理，达到排放标准后，以重力流的方式集中排入市政污水管网。对地表水影响较小。声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，声环境质量现状较好。本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。项目产生的固体废物均得到妥善处置，不对外环境产生影响。项目在采取本环评建议的环保措施后，排放的污染物减少，不会触及当地环境质量底线。 目前，郴州未出台环境准入负面清单，属于国家产业政策允许类项目。 因此，本项目建设符合三线一单政策。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，现有场地为空地，没有与本项目相关的原有污染源。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境概况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 2.1地理位置 郴州市地处南岭山脉中段与罗霄山脉南段交汇地带，东界江西省赣州市，南邻广东省韶关市、清远市，西接永州市，北交衡阳市及株洲市。地理坐标东经112°13ˊ~114°14ˊ，北纬24°53ˊ~26°50ˊ，南北长217km。 永兴县为郴州市下辖县，地处湖南省东南部、郴州地区北陲，位于东经112°43′～113°35′ ，北纬25°54′～26°29′之间。县境北接耒阳市，南连苏仙区，东北、东南、西南依次与安仁、资兴、桂阳三县毗邻。全县21个乡镇除高亭镇、太和镇之外，其余均与外县交界。县境距首都北京铁路里程1860公里，距省会长沙280公里，距郴州市40公里，距南粤广州445公里。辖14镇7乡，是郴州市人口第二大县，国家“城市矿产”示范基地。 本项目位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，地理坐标为东经113.008879，北纬26.052041，厂区东面为湖南勇豪新材料科技有限公司，西面为非精细化工企业，南面为精细化工企业，北面隔长塘路为洋乌塘居民。距离本项目最近的敏感点为北侧65m的洋乌塘居民，项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2.2地形地貌 郴州市位于湖南省东南部，地处南岭山脉与罗霄山脉交错、长江水系与珠江水系分流的地带。境内地貌复杂多样，其特点以山丘为主，岗平相当，水面较少。山地丘陵面积约占总面积的近四分之三。地势东南高西北低，东南部以山地为主体；西北部以丘陵、岗地、平原为主。郴州境内总的地形地貌为东南面山系重叠，群山环抱；西部山势低矮，向北开口，中部为丘、平、岗交错。地势自东南向西北倾斜，东部是南北延伸的罗霄山脉，最高峰海拔2061.3m；南部是东西走向的南岭山脉，最高峰海拔1913.8m；西部是郴道盆地横跨，北部有醴攸盆地和茶永盆地深入，形成低平的地势，一般海拔200-400m，最低处海拔70m。 永兴县地貌似蚕形，东部多山，西部以丘陵为主，中部丘陵及河谷平地间布，便江、永乐江横贯县境。东部为罗霄山脉余脉，自七甲乡入境，走向龙形市、大布江，形成以中山为主的山地地貌；东南部为罗霄山八面山余脉，自千冲乡入境，向北延伸，横亘县境中东部，插入于茶永盆地，形成中低山、高丘为主的组合型地貌；北部为罗霄山脉武功山余脉南翼，自樟树镇入境，呈斜带状绵延于中西部，与茶永盆地相衔；西部为南岭山脉阳明山余脉东端，自三塘乡入境，呈东南梯降，于中部与茶永盆地过渡带交接。山地占全县面积28.6%，海拔300～800米；丘陵、岗地占全县面积53.36%，海拔500～300米以下；河谷平地占全县14.99%。 永兴县地处湘南东南部，南岭构造带以北的茶永盆地南端。境内因受多次地壳构造运动影响，地层出露比较完整，自元古界震旦系至新生界第四系地层均有分布，仅缺失奥陶系和志留系地层，其中中生界、三叠系及以下地层绝大部分为海相、浅海相沉积，中生界侏罗系及以以上地层均为陆相沉积，地层总厚9744.5 米至12654.4 米，地质地貌相对复杂。 根据国家地震局《中国地震烈度区划图（2010）》，永兴县地震烈度为6度。 2.3气象气候 项目所在区域属亚热带季风湿润气候，冬暖夏凉，四季分明，前冬温暖显著，后冬寒冷寡照；春温特高，雨水不足，凉夏明显，降水多集中在4～6月，三个月间降水量占全年降水量的42.3%，最大降雨量358mm。常年年降雨量为1468.2mm，年蒸发量为1362.1mm。根据永兴县气象站2000～2003年气象观测资料统计，该地区春季平均风速最大，达2.1m/s，其他季节平均风速均为1.5m/s，全年平均风速为1.6m/s。全年主导风向为NNW，风频为15%，静风频率为40%。 2.4水文 郴州全市分属长江和珠江两大流域，三大水系，即赣江、湘江和北江。属长江流域面积为15718.8km2，属珠江流域面积为3674.5km2。境内河流发育，成放射状密布。集雨面积大于10km2的河流有423条，大于50km2的河流127条，大于100km2的河流62条，大于500km2的河流13条，大于1000km2的河流6条。 永兴县地表水多年平均年总量为81.26亿m3，其中，境内径流总量15.46亿m3， 外来客水65.80亿m3。境内径流时空变化大。年际最大年（1961）径流量为24.91亿m3，比历年平均量多61%，最小年（1963）7.31亿m3，为历年平均量的47%；年内，汛期（3～8月）径流量为10.71亿m3，枯水期（9～2月）径流量为4.8亿m3，相关1.23倍，最大月（5月）径流量为2.39亿m3，最枯月（12月）径流量为0.65亿m3，相差2.68倍。 永兴县内有大小河流149条，其中控制流域面积在10km2以上的有53条，年平均径流总量为15.45亿m3，分为便江水系和永乐江水系。便江水系，流域面积1444.8 km2，占全县总面73.2%；永乐江水系，流域面积531.2 km2，占全县总面积的26.8%。 2.5动植物 1、植被 永兴县属中亚热带常绿阔叶林区。主要植物有96科685种，其中乔木树种64科468种，引进树种13科22种。全县树木的水平分布呈东乔西灌、南竹北松、中部乔灌相间布局。垂直分布依次为高山胡渣子草地、阔叶林、针阔混交林、马尾松油茶混交林、油茶林。尤以油茶、马尾松分布最广。全县速生乡土树种有泡桐、香椿、拟赤杨、檫树、拐枣、杉木、马尾松等10余种以上。珍稀保护树种有水松、银杏、红豆杉、杜仲、桢楠、厚朴等。 本项目位于永兴工业园内，区域内植被多为人工种植的灌木、松、杉、茅草、山竹等，并分布有部分农田、旱地及冰糖橙种植区。农田以水稻为主，旱地多种植红薯与玉米等作物。 2、动物资源 根据《永兴县志》，区域内现存的野生动物资源有7类2000多种，由于长期捕猎，保护不当，已呈种群消弱、数量减少之势，部分珍稀动物濒临灭绝。全县保护动物有华南虎、中华秋沙鸭（过往）、穿山甲、花面狸、水鹿、水獭、小灵猫、娃娃鱼、猴面鹰等。 洣水在上世纪70年代以前有鱼类7目13科96种，其中经济鱼类有41类，80年代以后，由于上游工业的发展，加上滥捕毒炸，鱼类资源遭到严重破坏，珍贵鱼类如鳗、胭脂鱼、岩原鲤、泉水鱼等已经灭绝，目前西河仅有的鱼类主要为青、草、鲢、鲤等普通品种。 项目区的生态地理区划属亚热带林灌、草地—农田动物群。本项目所在区域内人类活动较频繁，区域内野生动物主要为青蛙、老鼠、蛇、麻雀与燕子等常见野生动物；家畜以牛、羊、猪为主；家禽以鸡、鸭、鹅为主。经调查，项目附近无珍稀水生生物资源，亦无珍稀鱼类资源产卵场、越冬场和索饵场分布。 根据现场踏勘，项目所在区域内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现珍稀保护植物物种、古树名木及珍稀野生动物。 2.6土壤与土地利用 （1）土壤 永兴县境内各地质时期地层出露较全，地表组成物质复杂，对土壤影响十分明显。全县有岗岩、板页岩、砂岩、灰岩、紫色砂页岩、第四纪红土及近代河流冲积物等7大类成土母质。受气候、植被、耕作等影响，发育成红壤、黄壤、黄棕壤、水稻土、菜园土、潮土、紫色土和红色石灰土等8个土类、20个亚类、63个土属、125个土种、62变种，共计257.89万亩，占全县土地总面积的86.9%。县内土壤地域差异明显，土壤成因和质量状况自西向东显示不同的区域特征，分为：①、低山高丘灰岩红壤；②、平岗紫色土地；③、丘陵低山板、原岩红壤区；④、丘陵砂岩红壤区；⑤、平岗紫色山、灰岩红壤区；⑥砂页、板页岩红壤、土稻土区；⑦、中、低山板页岩、花岗岩红、黄壤区。 （2）土地利用 永兴县土地总面积为197940hm2，经过长期的综合开发利用，土地资源可用“七山二水半分田、半分导读加庄园”来概括，属典型的山地丘陵地貌。全县初步形成了以两河、三江、四库、五线为骨干的生态建设体系。 社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 2.7湖南永兴县新材料新能源产业园规划 永兴县新材料新能源产业园位于永兴县湘阴渡镇，G4高速湘阴渡互通口出口处，是省级开发园区——永兴经济开发区的重要组成部分，也是永兴县“两区四园”新型工业化布局的重要一极。该园区地理位置优越，交通优势明显，地势平坦舒缓，总体规划面积5平方公里，远景控规10平方公里，总投资300亿元，计划引进企业200家。 本项目在规划的永兴县新材料新能源产业园内，该产业园的整体概况如下： 2.7.1 规划期限 规划期限为2012~2030年。近期为2012~2015年，中期为2016年~2020年，远期为2021年~2030年。 2.7.2 规划范围 北起燕尾路（山冲村牛栏岗组），南至何家山路（堡口村），东临西河大道（农田与山地交汇处），西抵京港澳高速公路，规划总面积575.63公顷。 2.7.3产业导向 ①新能源方面，新能源又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式，指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能和生物质能等。 ②新材料方面，新材料是指那些新近发展或正在发展之中的具有比传统材料的性能更为优异的一类材料。 2.7.4功能定位 ①承接沿海产业梯度转移示范基地； ②郴永宜新材料、新能源产业基地。 2.7.5用地规模和人口规模 规划总用地575.63ha，其中建设用地500.25公顷；规划人口为2.0万人，其中产业职工及带眷人口1.5万人，村民安置人口0.5万人。 2.7.6 总体规划布局 （1）规划结构 规划形成“一心、两轴、三组团”的布局结构。 ①“一心”：在规划区中部银都大道两侧布置集管理、商业等多种功能于一体的公共服务中心； ②“两轴”：贯穿园区的产业发展轴，由永兴大道和承接大道形成的“十字形”组成； ③“三组团”：是指以承接大道和永兴大道为界形成的工业组团、仓储组团和居住组团。 （2）土地利用规划 整个园区总面积575.63公顷，除农林非城市建设用地75.38公顷外，建设用地面积为500.25公顷，土地利用规划图详见附图4。 居住用地规划 规划居住用地面积51.34公顷，占规划区总建设用地面积的10.26％。居住用地集中布置在园区的南部，满足2.0万人居住配套功能，符合居住小区级规模。园内涉及山冲村和堡口村的村民拆迁安置，对于拆迁户集中安置在南部的居住组团内。 2）公共设施用地 ①行政办公用地 规划行政办公用地6.21公顷，占建设用地总面积的1.24%。行政办公用地集中布局在永兴大道与堡口路交叉口的西南面，主要为园区管理服务。 ②教育机构用地 规划教育机构用地地3.02公顷，占建设用地总面积的0.6%。教育机构为配套小学，小学布置在堡口路与新村路交叉口的西北面。 ③商业金融用地 规划商业金融用地11.32公顷，占建设用地总面2.26%。商业设施用地集中布局在银都大道两侧。 3）工业用地规划 规划工业用地总面243.18公顷，占建设用地总面积的48.61%。整个工业用地按两大工业片区布置： ①北部工业片区 以新能源为主的工业，主要分布在龙王岭路以北。 ②南部工业片区 以新材料为主的工业，主要分布在龙王岭路以南。 4）仓储用地规划 规划仓储用地总面积64.09公顷，占建设用地总面积的12.81%。仓储用地位于龙王岭路以南、永兴大道以北、枧头路以东、西河大道以西合围的范围内。 2.7.7市政设施控制 （1）给水工程规划 ①用水量：湘阴渡镇区包括产业园的最高日用水量为5万立方米。 ②水厂布局：在湘阴渡镇区的东部靠近西河新建一个给水厂，以西河为水源，设计供水规模为5万立方米/天，占地规模为6.0公顷。 ③管网布置：给水主干管沿“三横三纵”城市主干路铺设，园区内供水管网形成环状系统。供水管管径为φ300mm，消火栓按不大于120米距离布置在道路两侧。 （2）污水工程规划 ①污水量：碧塘新区、湘阴渡镇区及产业园的平均日污水量为0.707万立方米。 ②污水处理厂布局：在园区的北部靠近西河处设置一座永兴县两新产业园污水处理厂，服务产业园、湘阴渡镇区及碧塘新区，工业企废水通过园区管网排入污水处理厂处理。 ③管网布置：污水主干管沿主要道路铺设，在西河沿线设置截污干管，污水管径有φ600mm、φ800mm、φ1000mm、φ1200mm、φ1500mm，收集两侧的污水后排入的污水处理厂。 （3）雨水工程规划 ①规划区采用严格的雨污分流制排水系统。 ②采用郴州地区暴雨强度公式。雨水的收集和利用应根据片区实际情况规划和建设。规划排水管道按地形坡度铺设，以减少埋深，排水管渠尽量采用暗渠或管道，以美化环境。 ③雨水工程规划秉着就近排放的原则铺设雨水管渠，园区雨水管管径有φ600mm、φ800mm、φ1000mm、φ1200mm、φ1800mm。 （4）电力工程规划 ①负荷预测：预测规划区最高用电负荷为72.5MW。 ②变电站规划：规划新建110千伏湘阴渡变电站，规划用地0.8公顷。 （5）电信工程规划 建立畅通的信息通信网络，逐步实现电信网络IP化、无线化、分组化、宽带化；近中期实现光纤到路边、光纤到小区、光纤到大楼，远期实现光纤到户。 （6）燃气工程规划 规划区采用中低压两级输配管网系统。通过环状中压管网输送天然气至各个区域，再经过中-低压调压装置送往各个用户。对压力有特别要求的用户，可以直接从中压管网上接出。 （7）环卫工程规划 ①规划区设置垃圾转运站3座，用地面积800平方米/座。 ②规划区设置公共厕所5座，用地面积100平方米/座。 ③规划区内的各个企业应当对其产生的工业固体废物加以利用，对暂时不用的，必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，建设贮存设施、场所，安全分类存放；确实不能利用的，必须实行无害化处置。 2.7.8环境保护规划 （1）水环境保护规划 ①区域划分：地表水Ⅲ类水质标准区：西河。 ②控制措施：尽量维持原有地形，保护现有植被，严禁污水直接排入自然水体，减少水土流失及地面径流。 （2）大气环境保护规划 ①区域划分：大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准。 ②控制措施：高标准绿化，科学选择树种，控制机动车尾气污染，控制工业大气污染物排放，采用新型燃料结构。 （3）声环境保护规划 ①区域划分 2类标准适用于以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主的区域，商业金融、集市贸易为主或者居住、商业、工业混杂的区域，昼间控制在60分贝、夜间控制在50分贝；3类标准适用于以工业生产、仓储物流为主的区域，昼间控制在65分贝、夜间控制在55分贝；4类标准适用于交通干线两侧区域，昼间控制在70分贝、夜间控制在55分贝。 ②控制措施：按规划严格控制道路两侧绿化带，积极发展无噪声或低噪声污染的产业，控制施工噪声和社会生活噪声。 （4）固体废弃物处理 ①建立起成熟的固体废物污染防治管理体制和管理制度。固体废物的减量化、资源化、无害化水平得到显著提升，固体废物处理处置的产业化体系完备。生活垃圾分类收集率达100%，无害化处理率达100%；一般工业固体废物处置利用率达100%，危险废物处理率达100%。 ②控制废弃物的产生量，及时收集、清运、处理，对于危险固废严格按照国家规定进行堆放、收集、运输和处理。 2.7.9永兴县两新产业园污水处理厂纳污可行性分析 2018年根据《永兴县城排水专项规划（2015-2050）》，永兴博华水务有限责任公司建设了永兴县两新产业园污水处理厂，永兴县两新产业园污水处理厂位于永兴县湘阴渡镇（现便江镇），规划的承接大道延长线以东，燕尾路北侧地块。总规模为1.5万m3/d，近期规模为0.5万m3/d，远期再增加1.0万m3/d。管网工程建设规模按远期1.5万m3/d设计，建设管网总长27447m（含尾水管2300m），设2座提升泵站。永兴县两新产业园污水处理厂纳污范围为：湘阴渡镇新材料新能源产业园。东以京港澳高速为界，西至西河大道，南以何家山路为界，北至燕尾路。本次规划污水处理厂服务总面积约为564.6ha。工程建成后出水执行执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目废水排放量较少，该污水厂可以接纳本项目废水排放。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，基本污染物环境质量现状数据优先采用国家或地方生态主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本评价基本污染物因子引用根据永兴县政府门户网发布的2018年1-12大气环境质量公报，具体见下表所示。 表3-1 2018年永兴县1-12月基本污染物环境质量现状 污染物 年评价指标 评价标准/（μg/m3） 现状浓度/（μg/m3） 最大浓度占标率（%） 超标频率（%） 达标 情况 SO2 年平均质量浓度 60 20 33.33 / 达标 NO2 年平均质量浓度 40 39 97.50 / 达标 CO 24h平均第95位百分位数 4000 1300 32.50 / 达标 O3 8h平均第90位百分位数 160 105 65.63 达标 PM10 年平均质量浓度 70 55 78.57 / 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 27 77.14 / 达标 根据监测数据可知，永兴县环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的年均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准，因此，项目所在区域为达标区域。 3.2地表水环境质量现状 根据永兴县2019年1-4月份交界断面水质监测结果，采样点为西河南香大桥剧本项目4298m，监测结果详见下表。 表3-2地表水环境质量监测结果一览表(单位：mg/L，pH除外) 采样 点位 监测时间 统计项 监测项目 单位：mg/L，pH无量纲，标准指数无量纲 pH值 CODcr BOD5 氨氮 石油类 总磷 西河南香大桥 2019.1 监测值 7.33 1.9 1.4 0.09 ＜0.01 0.02 2019.2 监测值 7.65 2.2 1.8 0.14 ＜0.01 0.02 2019.3 监测值 7.42 2.8 2.0 0.17 ＜0.01 0.04 2019.4 监测值 7.45 2.6 1.5 0.05 ＜0.01 0.08 （GB3838-2002）Ⅲ类标准 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 由数据表明，项目所在区域的西河水质总磷2019年3-4月份不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，其余元素均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求。 3.3声环境质量现状 为了解本项目周围声环境现状，湖南省泽环检测技术有限公司于2020年11月5日对项目用地四周边界进行声环境质量现状监测。共布设4个环境噪声测点对项目所在地进行监测。监测结果见下表3-3。 表3-3 噪声监测结果一览表 单位dB(A) 检测类型 采样点位 采样时间 检测值[dB（A）] 参考限值 环境噪声 项目东厂界外1m处 11.5 昼间 53.6 65 夜间 41.4 55 项目南厂界外1m处 11.5 昼间 53.4 65 夜间 42.6 55 项目西厂界外1m处 11.5 昼间 52.7 65 夜间 42.7 55 项目北厂界外1m处 11.5 昼间 54.3 65 夜间 43.2 55 备注：参考《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中3类限值。 噪声监测结果显示，项目厂界各监测点噪声现状值均符合GB3096—2008《声环境质量标准》中3类标准要求。 3.4土壤环境质量现状评价 本项目占地范围内土壤环境质量良好 3.5生态环境质量现状 厂区周边生态环境质量现状良好。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目评价区域内没有自然保护区、重点文物古迹、珍稀动植物资源、饮用水水源保护区等敏感环境目标。项目主要保护目标见下表。 根据对区域环境的现场调查，确定主要环境保护目标如下表： 表3-4 环境保护目标 类别 保护目标 功能 坐标（m） 与项目相对位置 保护级别 经度 纬度 大气环境 洋乌塘 居民点 113.008987 26.054446 N，65m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 山田冲 居民点 113.000307 26.042652 SW，1075m 牛栏杠 居民点 113.012495 26.061641 NE，953m 水环境 西河 渔业用水 E，距本项目最近距离为1779m，流向由南向北 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 声环境 洋乌塘 居民点 113.008987 26.054446 N，65m 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类标准 厂界200m范围内 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）3类标准

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，见下表： 表4-1 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) （单位mg/L，pH无量纲） 项目标准限值 pH CODcr BOD5 氨氮 总磷 水温 SS Ⅲ类标准 6～9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.1 / / 项目区域地下水环境质量执行GB/T14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准。 表4-2 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）标准 项目 pH值（无量纲） 溶解性总固体 总硬度 总大肠菌群 氨氮 Ⅲ类标准 6.5-8.5 ≤1000mg/L ≤450mg/L ≤3个/L ≤0.5mg/L 大气环境质量标准 《郴州市建设湖南最开放城市、湘粤赣省际区域中心城市总体规划纲要（2009-2030）》以及《郴州市环境保护规划》（2010—2030），项目所在地大气环境功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单。由于我国目前没有制定非甲烷总烃的环境质量标准，根据《大气污染物综合排放标准详解》，非甲烷总烃选用2.0mg/m3作为评价标准。 表4-3 环境空气质量标准规定的污染物浓度限值 序号 污染物 取值时间 二级浓度限值 标准来源 1 SO2 1小时平均 0.5mg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）及2018年修改单的二级浓度限值 24小时平均 0.15mg/m3 年平均 0.06mg/m3 2 NO2 1小时平均 0.2mg/m3 24小时平均 0.08mg/m3 年平均 0.04mg/m3 3 PM10 24小时平均 0.15mg/m3 年平均 0.07mg/m3 4 PM2.5 24小时平均 0.075mg/m3 年平均 0.035mg/m3 5 CO 1小时平均 10mg/m3 24小时平均 4mg/m3 6 O3 1小时平均 0.2mg/m3 日最大8小时平均 0.16mg/m3 7 TSP 24小时平均 0.3mg/m3 年平均 0.2mg/m3 8 非甲烷总烃 1小时平均 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 3.声环境质量标准 根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），项目所在地属3类声环境功能区，见下表： 表4-4 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类噪声标准值 65 55 4.土壤环境质量标准 本项目土壤环境质量评价根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）进行，采用其风险筛选值，具体限值见4-5。 表4-5 土壤环境质量评价标准（单位：mg/kg） 序号 污染物项目 第二类用地风险筛选值 1 砷 60 2 镉 65 3 铬（六价） 5.7 4 铜 18000 5 铅 800 6 汞 38 7 镍 900 8 四氯化碳 2.8 9 氯仿 0.9 10 氯甲烷 37 11 1，1-二氯乙烷 9 12 1，2-二氯乙烷 5 13 1-1-二氯乙烯 66 14 顺-1，2-二氯乙烯 596 15 顺-1，2-二氯乙烯 54 16 二氯甲烷 616 17 1，2-二氯丙烷 5 18 1，1，1，2-四氯乙烷 10 19 1，1，2，2-四氯乙烷 6.8 20 四氯乙烯 53 21 1，1，1-三氯乙烷 840 22 1，1，2-三氯乙烷 2.8 23 三氯乙烯 2.8 24 1，2，3-三氯丙烷 0.5 25 氯乙烯 0.43 26 苯 4 27 氯苯 270 28 1，2-二氯苯 560 29 1，4-二氯苯 20 30 一本 28 31 苯乙烯 1290 32 甲苯 1200 33 间二甲苯+对二甲苯 570 34 邻二甲苯 640 35 硝基苯 76 36 苯胺 260 37 2-氯酚 2256 38 苯并[a]蒽 15 39 苯并[a]芘 1.5 40 苯并[b]荧蒽 15 41 苯并[k]荧蒽 151 42 䓛 1293 43 二苯并[a, h]蒽 1.5 44 茚并[1,2,3-cd]芘 15 45 萘 70 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气 施工期：本项目施工场地扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表 1 扬尘排放浓度限值。 运营期：本项目搅拌分散工序有机废气非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；固态粉状物料投料搅拌过程颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准要求；厂界无组织物放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控点浓度限值要求。同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。 表4-6 废气排放标准一览表 时段 排放源 标准值 标准来源 施工期 施工场地扬尘 80µg/m3 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值 运营期 非甲烷总烃 排放浓度≦120mg/m3 排放速率≦10kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 颗粒物 最高允许排放浓度10mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准 厂界无组织颗粒物 排放限值1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控点浓度限值要求 厂区内无组织非甲烷总烃 排放限值4.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控点浓度限值要求 监控点处任意一次浓度值排放限值30mg/m3；特别排放限值20mg/m3 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值 厨房油烟排放参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），详见下表。 表4-7 厨房油烟排放标准限值 规模 小型 中型 大型 基准灶头 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、废水 本项目运营期不产生工艺废水，其产生的废水主要为地面冲洗废水、初期雨水以及生活污水，车间地面清洗废水以及初期雨水经厂区雨污水管网排入永兴县两新产业园污水处理厂处理。生活废水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入永兴县两新产业园污水处理厂。 表4-8 本项目水污染物排放标准 单位：mg/L，pH除外 执行标准 污染物 pH COD BOD5 SS 氨氮 石油类 四氯乙烯 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 6~9 ≤500 ≤300 ≤400 —— ≤20 ≤20 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的排放标准。标准限值见下表： 表4-9建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB（A）） 昼间 夜间 ≤70 ≤55 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。标准限值见下表。 表4-10环境噪声标准限值（（单位：dB（A）） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废物排放标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《国家环境保护“十三五”主要污染物减排规划》，湖南省约束性总量指标控制为二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、烟（粉）尘、化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）。 （1）废气：本项目无生产用热，办公室取暖、制冷采用空调，项目厂区不自建锅炉，故不涉及SO2、NOx的排放。因此，项目SO2、NOx核算排放量均为0t/a，生产过程中搅拌分散工序会产生有机废气。项目有粉尘和有机废气产生。 （2）废水：本项目运营期不产生工艺废水，其产生的废水主要为地面冲洗废水、初期雨水以及生活污水，车间地面清洗废水以及初期雨水经厂区雨污水管网排入永兴县两新产业园污水处理厂处理。生活废水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入永兴县两新产业园污水处理厂。本项目COD和NH3-N已纳入污水处理厂总量控制，无需重复申请总量。 本项目总量管理指标：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、粉尘0.0018t/a、VOCS：0.21t/a。 本项目建议总量控制指标：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、粉尘0.0018t/a、VOCS：0.21t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

5.1工艺流程简述 5.1.1施工期 本项目在施工期间主要为基础工程、主体工程、设备安装及工程验收等建设工序，将产生扬尘、固体废弃物、废水及噪声等污染物。项目施工期较短，且产生的影响随着施工的结束而消失，施工期工艺流程及排污节点见下图。 图5-1 施工期流程及产污节点图 5.1.2运营期 该项目所生产的气雾剂产品主要针对涉及汽车美容护理用品领域，消毒类，个人护理类、化妆品类等气雾剂产品从包装形式来区分，气雾剂（750ml马口铁瓶规格）和非气雾剂（气雾剂中间体）两大类，两大类产品均在同一生产线生产，只是在最终的罐装环节不同，而形成了两种不同包装形式。其中：气雾剂与非气雾剂生产的比例各占50%。气雾剂生产制造过程主要包括制剂（气雾剂中间体）和罐装两个环节，制剂是指将原材料按研制的特定配比，依照特定的加料顺序和工艺要求，进行原材料的复配，制剂完成后经过统一的罐装线进行罐装。 卡式气罐 马口罐在气雾剂生产线上加阀，冲入液化石油气，加盖后的成品，检测包装。 卡式油罐 马口罐在气雾剂生产线上加入煤油，加阀，加盖后得成品，检测包装。 本产品生产工艺过程在常温、常压下进行。 上光蜡气雾剂中间体生产工艺 将去离子水、三乙醇胺、改性硅酮、苯甲酸钠、煤油、香料准确称量，依次投入溶料锅中，搅拌90分钟，此过程会产生投料粉尘及有机废气，使其混合均匀。检测产品外观与性状、PH值及密度，指标合格后停机。过滤，除去混合后原料中的杂质，调制出上光蜡气雾剂中间体待进入灌装环节。整个过程都会产生噪声。 图5-2 上光蜡气雾剂工艺流程图 图例：G废气 W废水 S固废 N噪声 （4）清洁剂、模具用品（清洁剂、护理剂）气雾剂中间体生产工艺 将原料准确称量，依次投入溶料锅中，搅拌90分钟，此过程会产生投料粉尘及有机废气，使其混合均匀。检测产品外观、pH值及密度，指标合格后停机。过滤除去混合后原料中的杂质，调制出清洁剂气雾剂中间体待进入灌装环节。 图5-3 清洁剂气雾剂中间体生产工艺流程图 （5）润滑防锈剂气雾剂中间体生产工艺 将异构烷烃、非离子表面活性剂、硅酮、矿精、防腐剂、机械油、香料准确称量，依次投入溶料锅中，搅拌20分钟，此过程会产生有机废气，使其混合均匀。检测产品外观、pH值及密度，指标合格后停机。过滤除去混合后原料中的杂质，调制出润滑防锈剂气雾剂中间体待进入灌装环节。 图5-4 润滑防锈剂气雾剂中间体生产工艺流程图 （6）手喷漆气雾剂中间体生产工艺 将部分丙烯酸树脂、乙酸丁酯、黑粉、滑石粉、轻质碳酸钙、钛白粉依次投入分散机内进行拌料，在加料的过程中散发的粉尘通过除尘器收集回收返回罐中使用。均质后，将混合好的漆浆送入砂磨机中进行研磨，研磨的过程包括分散、研磨、筛板等过程。研磨过程持续约1.5h。过程为全密闭，每30分钟检测一次细度，直到达到需要细度，物料达到要求后加入剩余的树脂，混合后进入粗过滤、精过滤，除去涂料中不可分散溶解的颗粒。用乙酸乙酯调节树脂漆黏度至合格，调制出手喷漆气雾剂中间体待进入灌装环节。 图5-5 手喷漆气雾剂中间体生产工艺流程图 （7）清洗剂生产工艺 将三甲苯，表面活性剂，分散剂等原材料称量准确，按次序投入到分散釜，开启搅拌电机，此过程会产生有机废气，分散30分钟后，进行过滤，除去不可溶解的颗粒，得到合格产品，包装入库。本产品生产工艺过程在常温、常压下进行。 （8）润滑防锈剂生产工艺 将合成基础油、表面活性剂，防锈助剂，无味煤油等原材料称量后，按次序置于带有搅拌器的分散釜内，此过程会产生有机废气，低速搅拌40分钟，均匀后，检测物料的粘度，符合技术指标后，进行过滤，得到合格产品，包装入库。本产品生产工艺过程在常温、常压下进行。 （9）发动机积碳清洁剂生产工艺 将二甲苯、醋酸丁酯，分散助剂，表面活性剂，无味煤油等原材料称量后，按次序置于带有搅拌器的分散釜内，此过程会产生有机废气，低速搅拌40分钟，均匀后，进行过滤，得到合格产品，包装入库。本产品生产工艺过程在常温、常压下进行。 （10）发动机油泥清洗剂生产工艺 将基础油，分散助剂，表面活性剂，无味煤油等原材料称量后，按次序置于带有搅拌器的分散釜内，此过程会产生有机废气，低速搅拌40分钟，均匀后，进行过滤，得到合格产品，包装入库。本产品生产工艺过程在常温、常压下进行。 （11）水性多功能清洗剂生产工艺 将去离子水，纳米银乳液，分散助剂，消泡剂，水溶性香精，乙二醇单丁醚原材料称量后，按次序置于带有搅拌器的分散釜内，此过程会产生有机废气，低速搅拌40分钟，均匀后，进行过滤，得到合格产品，包装入库。 本产品生产工艺过程在常温、常压下进行。 （12）纳米铜润滑保护剂生产工艺 将金属纳米铜、表面活性剂，分散助剂，合成润滑基础油等原材料称量后，按次序置于带有搅拌器的分散釜内，此过程会产生粉尘及有机废气，低速搅拌60分钟，均匀后检测物料的粘度，符合技术指标后，进行过滤，得到合格产品，包装入库。 本产品生产工艺过程在常温、常压下进行。 （13）防冻液生产工艺 打开自来水，开启水处理设备，通过水处理设备，除去水质电解质、矿物质等的去离子水。去离子水储存在纯水桶中。 用检测仪器检测原料质量，称取所需原料备用。 通过水自动计量仪器将适量水置于搅拌溶器中。 将乙二醇，甘油，缓蚀剂，消泡剂依次放了搅拌罐，搅拌均匀。此过程会产生有机废气。 取样检测成品是否合格，合格后出料。 成品从反应罐的出料口出来，经过过滤器储存在成品罐中。 静置24小时，待防冻液消泡后就可以灌装了。 本产品生产工艺过程在常温、常压下进行。 （14）消毒类 将酒精、消毒液、香料等原材料称量后，按次序置于带有搅拌器的分散釜内，低速搅拌均匀后，进行过滤，得到合格产品，包装入库。 本产品生产工艺过程在常温、常压下进行。 （15）个人护理类、化妆品 将膏体、香料等原材料称量后，按次序置于带有搅拌器的分散釜内，此过程会产生有机废气，低速搅拌均匀后，进行过滤，部分产品乳化后，得到合格产品，包装入库。 UV光氧催化装置除臭原理：在高压电源作用下，激发UV紫外灯管发光【紫外线的波长范围在100～400nm，分为真空紫外线（VacuumUV）、短波紫外线（UV-C）、中波紫外线（UV-B）、长波紫外线（UV-A）四种波段，经反复试验不同波段的除臭效果，最终确定波长范围170nm-184.9nm（704kj/mol-647kj/mol）除臭效果最佳】，产生高能UV紫外线光束打断、裂解大分子有机化合物分子键，生成呈离子状态的原子、自由基。同时，UV紫外线光束可分解空气中氧生成游离氧，进而与氧分子结合形成臭氧。臭氧具有强氧化性，对恶臭气体有极强的去除效果，进一步将离子状态的原子、自由基氧化成稳定的小分子，如CO2、H2O等。 图5-6 反应机理示意图 活性炭吸附装置 活性炭是由含炭为主的物质作原料，经高温炭化和活化制得的疏水性吸附剂。活性炭含有大量微孔，具有巨大的比表面积，能有效地去除色度、臭味，可去除二级出水中大多数有机污染物和某些无机物，包含某些有毒的重金属。 活性炭吸附装置废气处理原理：活性炭在活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，活性炭的表面积主要是由微孔提供的，活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附，而吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，从而使其非常容易达到吸收收集杂质的目的。就像磁力一样，所有的分子之间都具有相互引力。正因为如此，活性炭孔壁上的大量的分子可以产生强大的引力，从而达到将介质中的杂质吸引到孔径中的目的，这就是物理吸附。高效环保活性炭吸附塔可根据有害气体分子的大小，经过特殊孔径调节工艺处理，使其具备了丰富的微孔、中孔、大孔的结构特征，能够根据有害气体的分子大小自动进行调配而达到配对吸附的效果。 除了物理吸附之外，化学反应也经常发生在活性炭的表面。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合、功能团形式的氧和氢，例如羧基、羟基、酚类、内脂类、醌类、醚类等。这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。 废气活性炭吸附器产品优点：①吸附效率高，适用面广；②维护方便，无技术要求；③能同时处理多种混合废气。废气活性炭吸附过滤器适用范围：废气活性炭吸附器在化工、装备制造、橡胶制品行业等多领域有机废气的处理得到广泛应用，处理效率高、运行稳定。 图5-7 活性炭吸附装置产品结构平面图示 布袋除尘器 布袋除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性颗粒物。 滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行 过滤，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒物由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗，含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，颗粒物被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋进入上箱体，由出风口排出。 布袋除尘器结构简单，维护操作方便。处理风量的范围广，小的仅1分钟数立方米，大的可达1分钟数万立方米，可用于含尘废气的处理，减少大气污染物的排放，而且除尘效率高，除尘器出口气体含尘浓度在数十毫克每立方米之内，对亚微米粒径的细尘有较高的分级效率。类比调查可知，袋式除尘器是各类企业常用的环保设备之一，几乎在各产尘生产工序都可以采用。其主要特点如下: (a)布袋除尘器对净化含微米或亚微米数量级粉尘粒子的气体效率较高，一般可达99%以上，且能有效去除废气中PM10微细粉尘。 (b)除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响，负荷变化、废气量波动对脉冲布袋除尘器出口排放浓度的影响较小。 (c)布袋除尘器采用分室结构后，除尘器布袋可轮换检修而不影响除尘系统的运行。 (d)布袋除尘器结构和维修均较简单。 因此，项目对废气采取的处理措施可行 5.2主要污染工序 （一）施工期 （1）废气 工程施工对大气的污染主要来自施工扬尘、施工机械和车辆的尾气、焊接废气等，主要污染物有TSP、SO2、NO2等。 （2）废水 项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 （3）噪声 施工过程中作业机械较多，如挖掘机、装载机等机械运行时产生的噪声。 （4）固废 施工过程中施工废料和施工人员生活圾。 （二）营运期 1、废水 本项目生产废水包括生产用水、地面冲洗用水、生活用水。 生活用水：本项目全厂职工人数100人，其中40人在厂区食宿，根据《湖南省用水定额标准》用水定额统计，在厂区食宿的40人每人每天用水按按150L/d·人计，其他每人用水按80L/d计，则本项目职工生活用水量为10.8m3/d，3240m3/a，生活废水产生量按用水量的80%计，产生量为8.64m3/d，2590m3/a。生活废水经化粪池处理后排入永兴县两新产业园污水处理厂。 生产用水：根据企业相关设计资料，本项目生产工艺用水量为6m3/d (1800m3/a)。其中冷却水（补充新鲜水）为2m3/d (600m3/a)，循环使用。 地面冲洗用水：本项目需对仓库地面及道路进行定期冲洗，厂内需要洒水的总面积为7732.9m2，用水标准为1L/m2·次，每天需要用水量为7.7m3/d，年消耗水量2310m3/a，通过水封井接至永兴县两新产业园污水处理厂处理。 初期雨水 本项目暴雨产生的初期雨水计算公式如下： ① ② 式中：q为暴雨强度，L/s·hm2； P为暴雨重现期，取2； t为暴雨持续时间，取15min； Q为雨水流量，m3； Ψ为暴雨径流系数，取0.9； S为汇水面积，取100875m2； 本项目厂区汇水面积约为16660m2，建设完成后地面为水泥路面，暴雨径流系数取0.9，一般将降雨前15min的雨水称为初期雨水，故暴雨持续时间取15min，代入上式进行计算可知本项目所在区域暴雨强度为1005.84L/s·hm2；单次暴雨产生的初期雨水流量为326.8m3，初期雨水经管道连接以重力流的方式排放排入永兴县两新产业园污水处理厂处理。 表5-1 运营期生活污水的产生及排放情况一览表 废水来源 项目 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 生活污水2590t/a 产生浓度 400mg/L 250mg/L 200mg/L 30mg/L 20mg/L 产生量 1.036t/a 0.648t/a 0.518t/a 0.097t/a 0.065t/a 排放浓度 200mg/L 100mg/L 100mg/L 30mg/L 10mg/L 排放量 0.648t/a 0.324t/a 0.324t/a 0.097t/a 0.0325t/a 地面冲洗水及初期雨水2636.8t/a 产生浓度 400mg/L 300mg/L 300mg/L 45mg/L 0mg/L 产生量 1.05t/a 0.79t/a 0.79t/a 0.118t/a 0t/a 排放浓度 200mg/L 200mg/L 200mg/L 30mg/L 0mg/L 排放量 0.53t/a 0.53t/a 0.53t/a 0.079t/a 0t/a 2、废气 本项目主要废气为生产过程中原料搅拌分散产生的有机废气和固态粉状物料在投料搅拌过程产生的粉尘。原料卸车产生的颗粒物。厨房油烟。 原料卸车产生的颗粒物 本次粉尘计算公式参考秦皇岛码头装卸扬尘计算公式如下： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28w Q：物料起尘量，mg/s； U：气象平均速度，m/s； H：物料落差，m； W：物料表面含水率，%； 物料落差平均高差为4m，风速取1.5m/s，在经过卸车工序，物料表面较湿润，含水率取20%。本项目生产制度为年运营300天，日运行3班24小时，每次卸车时间为3min，成品装运时间为20min，因此原料入库时间为345h，经计算原料入库粉尘产生量为0.005t/a，排放速率0.0145kg/h，无组织排放。 （2）原料搅拌分散产生的有机废气和固态粉状物料在投料搅拌过程产生的粉尘 根据《逸散性工业粉尘控制技术》，上料搅拌粉尘产生量按0.02kg/t-原材料估算，固态粉状物料年使用量3061.2t/a，则搅拌工序粉尘产生量为0.06t/a，由引风机（风量为5000m3/h）引至布袋除尘器处理，收集效率为99%，处理效率按97%计算，则有组织粉尘产生量为0.0594t/a、产生速率为0.00825kg/h、产生浓度1.65mg/m3；排放量0.0018t/a、排放速率0.00025kg/h、排放浓度0.0495mg/m3。无组织颗粒物产生量为0.0006t/a、排放速率 0.00008kg/h。除尘器收集的除尘灰量为0.0588t/a。 挥发性物料年使用总量约9900t/a，按搅拌分散工序0.07%的挥发量计算，将产生有机废气非甲烷总烃6.93t/a，废气由集气罩收集后，由引风机（风量为5000m3/h）引至UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒脉冲布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放。集气罩收集效率99%，UV光催化氧化+活性炭吸附处理效率97%，则非甲烷总烃废气收集量为6.86t/a、产生速率0.95kg/h、产生浓度190mg/m3；排放量0.21t/a、排放速率0.029kg/h、 排放浓度5.71mg/m3。无组织非甲烷总烃产生量为0.07t/a、产生速率为0.0097kg/h。 生产过程中搅拌、分散、研磨、调配工序等均在完全密闭的条件下进行，车间采用抽风系统集中收集废气，经水喷淋+活性炭吸附净化装置处理，预计处理效率为80%，则无组织颗粒物排放量0.00012t/a、排放速率0.000017kg/h，无组织非甲烷总烃排放量为0.014t/a、排放速率为0.0019kg/h。 （3）食堂油烟 根据建设单位提供的资料，本项目的员工100人，在厂区食宿40人，预计需设置饭堂灶头2个。食堂厨房在烹饪时会产生油烟，根据商业餐饮类别调查可知，商业厨房餐饮食用油30g/人，平均每日消耗量为1.2kg/d，厨房设2个灶头，灶头烟气量共为4000m3/h，一般员工厨房油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，故得本项目油烟产生量为0.034kg/d，10.12kg/a。每天烹饪时间按1小时计，一年共300小时，则项目油烟产生速率为0.033kg/h，油烟产生浓度为8.43mg/m3。 建设单位设置油烟净化装置对食堂产生的油烟进行处理，处理达标后的油烟废气通过排气筒排放，油烟的处理效率为80%，排放浓度约为1.71mg/m3，排放量约为2.55kg/a。 3、固体废物 本项目中固体废物主要为职工生活垃圾；废包装材料；废活性炭；废生产杂质。 厂区劳动定员100人，年工作300天，职工垃圾产生量按1kg/人·天计算，则本项目中的职工生活垃圾产生量为30t/a。除尘器收集的收尘为0.0588t/a，废生产杂质为各种原料混合的危险废物，产生量约为1t/a，外售处理。废包装材料与废活性炭由厂家回收，本次不再作分析。 4、噪声 噪声源主要来至分散器、砂磨机等产生的噪声。其噪声值不大于85dB（A）。

# 六、建设项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 搅拌分散 | 有组织 | 颗粒物 | 1.65mg/m3，0.0594t/a | 0.0495mg/m3，0.0018t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.0006t/a | 0.00012t/a |
|  | 投料搅拌 | 有组织 | 非甲烷总烃 | 190mg/m3，6.86t/a | 5.71mg/m3，0.21t/a |
|  |  | 无组织 |  | 0.07t/a | 0.014t/a |
|  | 食堂 | 油烟 | 8.43mg/m3，10.12kg/a | 1.71mg/m3，2.55kg/a |
|  | 原料装卸 | 粉尘 | 0.005t/a | 0.005t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水2590t/a | CODcr | 400mg/L | 1.036t/a | 200mg/L | 0.648t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L | 0.648t/a | 100mg/L | 0.324t/a |
|  |  | SS | 200mg/L | 0.518t/a | 100mg/L | 0.324t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/L | 0.097t/a | 30mg/L | 0.097t/a |
|  |  | 动植物油 | 20mg/L | 0.065t/a | 10mg/L | 0.0325t/a |
|  | 地面冲洗水及初期雨水2636.8t/a | CODcr | 400mg/L | 1.05t/a | 200mg/L | 0.53t/a |
|  |  | BOD5 | 300mg/L | 0.79t/a | 200mg/L | 0.53t/a |
|  |  | SS | 300mg/L | 0.79t/a | 200mg/L | 0.53t/a |
|  |  | 氨氮 | 45mg/L | 0.118t/a | 30mg/L | 0.079t/a |
| 固 体 废 物 | 职工办公 | 生活垃圾 | 30t/a | 0t/a |
|  | 包装 | 废包装材料 | 2t/a |  |
|  | 环保设施 | 废活性炭 | 0.5t/a |  |
|  | 生产过程 | 废生产杂质 | 1t/a |  |
| 噪 声 | 噪声源主要来至分散器、砂磨机等产生的噪声。其噪声值不大于85dB（A）。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态环境影响 本项目所在地不属于需要特殊保护的生态环境。本项目产生的废水、废气、噪声和固废等污染物对周围的生态环境有一定的影响，但影响不明显。本项目应采取有效的治理措施，严格控制污染物的排放量，减缓对周围生态环境的影响。 |

# 七、建设项目环境影响分析

施工期环境影响简要分析 施工期粉（扬）尘环境影响分析及防治措施 运输机械的进出、作业点面、各种粉状材料的装卸及使用等产生的粉尘和扬尘。为尽量降低粉尘和扬尘对区域大气环境造成的影响。采取污染控制措施如下： 1）施工扬尘防治要做到“六个百分百”工作标准。 ①施工工地周边100%围挡 I．施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡； II.围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏： III.房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于2.5米的围墙，工期在30天以内的可设置彩钢围挡。 ②物料堆放100%覆盖 I．施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬生的建筑材料，应严密速盖或存放库房内： II.专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地：不能按时完成清运的，应及时覆盖。 ③出入车辆100%冲洗 I．施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢篦，设置两级沉淀池，排水沟与沉淀池相连，沉淀池大小应满足冲洗要求； II.配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作； III.运输车出场前应冲洗干净确保车轮，车身不带湿； IV.应建立车辆冲洗台帐； V.不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。 ④施工现场地面100%硬化 施工现场出入口、操作场地、材料堆场、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷酒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。 ⑤拆迁工地100%湿法作业 ⑥渣土车辆100%密闭运输 2）施工场地每天定期洒水，防止扬尘，在大风日应加大洒水量及洒水次数；运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，以减少产尘量；施工渣土外运车辆应覆盖，严禁沿途遗撒；对于粉状材料做到文明装卸、专人管理，不得露天堆放；所有来往施工场地的多尘物料均应用帆布覆盖。 3）施工过程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应覆盖防尘布、防尘网。对于工地内裸露地面，在晴朗天气时，视情况每天洒水2-3次，扬尘严重时应加大洒水频率。 4）遇到干燥、易起尘的土石方工程作业时，应辅以洒水抑尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级及其以上大风天气，应停止土方作业，同时在作业处覆以防尘网。 5）制定施工扬尘污染防治和文明施工方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。 6）物料运输车辆要采用封闭车辆或加盖苫布，避免运输过程产生物料遗撒，途经居民点时要减速慢行，以减少扬尘的产生量，同时在运输道路上设专人定期清扫，配置洒水车洒水降尘，将物料运输过程中产生的扬尘降低到最低程度。 7）应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 变电站施工期在挖填方、基础施工、设备安装等阶段中，可能产生施工噪声对环境的影响。噪声源主要来源于各类施工机械的运转噪声，如挖掘机、汽车等，噪声水平为70～85dB（A）。 施工期污水影响分析及防治措施 1）施工废水 施工废水主要污染因子为SS，浓度可达300-500mg/L。为减小施工废水对环境的影响，项目修建导水沟，设置临时沉淀池，废水经沉淀池处理后回用或抑尘。 2）生活污水 项目施工期施工人员产生的生活污水经化粪池处理，在各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后排入市政污水管网。 施工废声环境影响分析及防治措施 施工期噪声主要来自不同施工机械产生的噪声，为非连续性作业噪声。施工期噪声具有阶段性、临时性和不固定性。不同施工机械产生的噪声声级列于下表。 表7-1 主要施工机械设备的噪声声级 序号 设备名称 源 强 距源强距离（m） 1 打桩机 90-120 1 2 挖掘机 70-90 1 3 装载机 70-90 1 4 振捣棒 70-95 1 5 电锯 80-105 1 6 电钻 80-105 1 7 切割机 80-105 1 施工期间各场地的施工机械噪声可近似作为点声源处理，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中无指向性点声源几何发散衰减的基本公式，计算噪声源对建设场地周围环境的影响。预测模式如下： 式中：LA(r)—距声源米处的A声功率级，dB（A）； LAw—参考位置处的A声功率级，dB（A）； r—衰减距离，m。 表7-2 施工阶段设备噪声源衰减情况 [单位：dB(A)] 设备名称 源 强 距源强 (5m) 距源强 (10m) 距源强 (20m) 距源强 (50m) 距源强 (100m) 打桩机 90-120 68-98 62-92 56-86 48-78 42-72 挖掘机 78-96 56-74 50-68 44-62 36-54 30-48 装载机 70-95 48-73 42-67 36-61 28-53 22-47 振捣棒 90-95 68-73 62-67 56-61 48-53 42-47 电 锯 90-100 68-78 62-72 56-66 48-58 42-52 电 钻 90-95 68-73 62-67 56-61 48-53 42-47 切割机 90-105 68-83 62-77 56-71 48-63 42-57 由上表可知，施工机械在场界5-20m范围施工时，场界噪声范围为36-86dB(A)，达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。当施工机械在距场界50m时，场界噪声基本上能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 根据施工场地所处的地理位置，施工期各种施工设备噪声将会对周围环境产生一定的影响，为避免噪声干扰邻近人员工作、学习和休息，建设方将采取有效地保护措施，来减小噪声对周围的影响。 1）施工设备选型应采用低噪声设备，且应尽量布置在项目场区中间远离场界的位置；对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪可能的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，对有固定基座的设备应作单独的地基处理，以减少地面振动与结构噪声的传递，以此达到降噪效果。 2）项目使用商品混凝土，施工场地内不设置混凝土搅拌机；合理布局机械设备，使作业噪声大的施工活动尽量远离声环境敏感点和敏感时间，并对机械设备进行定期维修，使其保持良好的运行工况。避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 3）经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生。 4）地基采用深基坑支护施工法，基坑分层放坡开挖、土层进行锚杆、喷锚支护，以减轻震动产生的噪声。 5）模板加工在封闭较好的木工房内进行，以减轻噪声对施工现场周围的影响。 6）合理安排施工时间，高噪声机械设备的使用要限制在7:00~12:00、14:00~22:00时间范围内，并选用同类设备中低噪音设备。禁止在晚22时～次日6时期间进行打桩、电锯、电钻、电锤等施工工序；对施工材料和垃圾等的运输尽量安排在晚上19时～21时进行，以减小载重汽车噪声对环境的影响。 7）对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经相关部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。并于施工前两天公告附近居民，做好与周边单位、居民的沟通工作，如有发出高分贝噪声的施工内容或必须进行夜间施工时，施工单位在施工前，应当主动地将发出高分贝噪声的施工及夜间施工的时间、内容、降噪措施以及应急情况处置等情况与施工现场周边的单位和居民进行沟通，同时，将上述内容以“告示”形式张贴在施工现场周围，接受社会的监督。 8）优化施工材料运输路线，尽量避免运输车辆频繁经过周边居民区，运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。 9）加强施工过程的管理工作，对钢管、模板等构件装卸、搬运应该轻拿轻放，严禁抛掷，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。 10）合理安排工期，尽量缩短施工期。 11）施工期对周围群众带来多种不便，尤其受施工噪声的影响，施工单位应加强与周边住户的联系，做好周围群众的协调工作。及时通报施工进度，减少人为噪声污染。 施工固体废物环境影响分析及防治措施 施工期固体废弃物主要为施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。施工产生的弃土弃渣、建筑垃圾若不妥善处置则会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 在采取以下环保措施，施工固废不会对环境产生影响： （1）对施工过程产生的余土，及时外运。 （2）明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾应分别收集堆放，并采取必要的防护措施(防雨、防飞扬等)。 （3）施工现场设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。对建筑垃圾进行分类处理，并收集到指定地点，集中运出。 在采取上述环保措施的基础上，施工固废不会对环境产生影响。 施工期生态环境影响分析 本项目在原来厂址内进行建设，对厂外生态环境不产生影响，工程施工中由于土方开挖、弃土堆放等可能造成站内水土流失。 在施工过程中，施工区域四周将设置塑钢隔离挡板，在适当位置设置进出口，便于施工人员、施工器械和施工车辆的进出。 工程施工结束后，对裸露地表采取碎石场地修复和种植树木，由于工程建设而造成的水土流失影响将逐步消失。 施工期环境影响分析小结 综上所述，本工程在施工期的环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失。施工单位应严格按照有关规定采取上述措施进行污染防治，并加强监管，使本项目施工对周围环境的影响降至最小。

营运期环境影响分析 大气环境影响分析及评价 根据现有的总图，甲类车间、丙类车间直线距离50m，因此两个车间需要均需要独立的废气治理措施，拟采取的方案为布袋除尘器+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒，甲类车间、丙类车间各上1套该措施，根据两个车间的产能、物料流通量来确定两套设备的处理能力。 处理能力分配：甲类车间有5条生产线，丙类车间2条生产线，则甲类车间车间排放有机废气0.14904吨/年，排放速率为0.0207kg/h，粉尘0.000086吨/年，排放速率为0.00018kg/h。丙类车间排放有机废气0.05976吨/年，排放速率为0.0083kg/h，粉尘0.000034吨/年，排放速率为0.000071kg/h。 按照《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用AERSCREEN估算模型进行计算。 ①评价因子和评价标准筛选 评价因子和评价标准见下表。 表7-3 评价因子和评价标准 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 颗粒物 1小时均值 900 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中TSP的二级标准中24h平均按3倍折算1h平均质量浓度限值 非甲烷总烃 / 2000 《大气污染物综合排放标准详解》 ②估算模型参数 估算模型参数见下表。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 41.3 最低环境温度/℃ -6.3 土地利用类型 农村 区域湿度条件 潮湿气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 ■否 地形数据分辨率 / m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/ km / 岸线方向/ ° / ③评价等级 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《导则》附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式（1）。 （1） 式中： Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用《导则》5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价等级按下表的分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式（1）计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。 表7-5 大气评价工作等级 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ④项目运营期产生的排放参数如下： 表7-6 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率kg/h 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 排气筒P1 113.008912 26.051747 143.3 15.0 0.3 25 7.07 颗粒物 0.00018 非甲烷总烃 0.0207 排气筒P2 113.008761 26.052494 131 15.0 0.5 25 14.14 颗粒物 0.000071 非甲烷总烃 0.0083 表7-7 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率kg/h 经度 纬度 长度/m 宽度/m 有效高度/m 厂区 113.008906 26.052074 131 154.6 94.5 22.5 TSP 0.0145 非甲烷总烃 0.0019 ⑤初步预测（AERSCREEN估算模式） 表7-8 各污染源Pmax预测结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 排气筒1 颗粒物 900.0 0.955E-04 0.02 / 非甲烷总烃 2000 1.06E-04 0.03 排气筒2 颗粒物 900.0 0.866E-03 0.01 / 非甲烷总烃 2000 1.01E-04 0.02 / 厂区 TSP 900.0 1.43E-04 0.31 / 非甲烷总烃 2000 1.01E-04 0.01 / 根据上述估算结果，Pmax值为0.31%，由于1%<Pmax<10%，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，本项目大气环境影响评价工作等级为三级，三级评价不需进行进一步预测与评价。 ⑥大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中8.7.5大气环境防护距离的要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准”。根据估算项目大气环境评价等级为三级，无需设置大气环境防护距离。 声环境影响分析 噪声源主要来至分散器、砂磨机等产生的噪声。其噪声值不大于85dB（A）。为减少项目噪声对周围环境的影响，要求建设单位采取下列措施： ①产噪设备全部安装于车间内； ②生产设备运行过程中门窗关闭； ③加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转而产生的高噪声。 为说明项目运营过程中噪声对周围环境的影响程度，采用模式计算的方法，对厂界进行噪声预测。 (1)预测模式 采用点声源衰减模式： 式中：LA(r) —— 距离声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0) —— 距离声源r0处的A声级，dB(A)； r —— 距声源的距离，m； r0 —— 距声源的距离，m； ΔL——各种因素引起的衰减量，预测过程中对于屏障衰减只考虑厂房等围护结构造成的传声损失，对空气吸收和其它附加衰减忽略不计。 (2)预测结果 产噪设备声级值，代入模式计算，各预测点声级值预测结果见表7-9。 表7-9噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 项目 东边界 南边界 西边界 北边界 贡献值 50.12 53.33 54.28 49.36 由表7-13可知，设备噪声对厂界贡献值的范围为49.36～54.28dB(A)，由于本工程选用低噪声设备，对产生噪声设备采取了基础减振、厂房隔声措施。在经厂房隔声及距离衰减后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 为进一步降低噪声排放对周边的影响，必须对噪声源采取隔声、减振等综合防治措施，将噪声对周围环境的影响降到最低。本环评要求建设单位在采取上述保护措施的同时，在生产时还应采取以下噪声防治要求： （1）选用低噪声设备，并注意加强日常生产设备的维护和保养； （2）合理布局、将高噪声设备尽可能远离边界； （3）在生产过程中要注意轻拿轻放，减少取、放配件时产生的人为噪声； （4）对高噪声的生产设备应采用减振、消音、隔音等措施降噪。 本项目产生的噪声经上述防治措施后，再经距离衰减、绿化带等作用后，对周围居民点影响较小，厂区噪声值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围环境的影响不大。 （3）声环境评价工作等级及范围 ①评价等级 本项目位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，地理坐标为东经113.008879，北纬26.052041，厂区东面为湖南勇豪新材料科技有限公司，西面为全民创新创业园，南面为园区空地，北面隔长塘路为洋乌塘居民。距离本项目最近的敏感点为北侧65m的洋乌塘居民。本项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类功能区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009），本项目的声环境评价等级为三级。 本次环评建议采用如下噪声控制措施： ①本环评要求对生产车间全封闭处理，采用减震措施，隔音。②采购时尽量采用低噪声设备，对设备安装时采取减振、隔音、生产车间墙壁安装屏蔽隔声等措施；③对设备应进行定期维修、养护，避免因设备松动、部件的震动而加大其工作时的声级；④对设备摆放位置进行合理布局、集中控制；⑤在各生产车间四周以及项目厂界种植绿化带吸声，对近距离操作员工进行个体防护，佩戴隔声耳罩等。经采取上述措施后，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 水环境影响分析 1.地表水 （1）废水产生量及处理方式 根据工程分析，本项目生产过程中产生的废水主要是生活污水。生活污水水质简单，产生量2590m3/a，经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入永兴县两新产业园污水处理厂。 （2）地表水环境影响评价等级 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》(HJ2.3-2018)按照建设项目的影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定，水污染影响型建设项目评价等级判定依据见下表。 表7-10 水污染影响型建设项目评价等级判定依据 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量（Q/m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 — 评价等级：根据以上判据，本项目废水排放方式为间接排放，故确定本项目地表水评价工作等级为三级B，不需进行地表水预测评价，本次评价只需简单分析。 本项目生产过程中产生的废水是生活污水，生活污水水质简单，主要污染物为COD、NH3-N等，生活污水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入市政污水管网。 2．地下水 本项目属于“86日用化学品制造 单纯混合或分装的”报告表为Iv类建设项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A—地下水环境影响评价行业分类表，Iv类项目无需进行地下水评价。本次只进行简要分析。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录 B，结合本项目特征，地下水水质的影响主要表现在：危废间及仓库、罐区泄露对地下水水质的影响。 项目用水由当地管网提供，不抽取地下水，同时废水不排入地下水中，因此，不会改变地下水系统原有的水动力平衡条件，也不会造成局部地下水水位下降等不利影响。只需要采取以下防渗措施，便能很好防止本项目对地下水造成影响。 根据分区防治原则要求，将可能造成地下水污染影响程度的不同，将全厂进行分区防治。结合本项目特点，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区及非防渗区。重点防渗区包括：罐区、危险废物暂存区、仓库。一般防渗区包括：除重点防渗区及非防渗区以外的其它区域。非防渗区包括：车间、办公区。对不同的防治分区，分别采取相应的防治措施。 重点防渗区采用防渗混凝土+HDPE膜(1.5mm厚、渗透系数不高于1.0×10-11cm/s的HDPE膜作为防渗层)。 一般防渗区采用抗渗等级不低于P1级的抗渗混凝土(渗透系数约0.4×10-7cm/s，厚度不低于20cm)硬化地面。 非防渗区地面硬化。 综上所述本项目不会对地下水环境造成影响。 7.2.4固体废物环境影响分析 本项目中固体废物主要为职工生活垃圾；废包装材料；废活性炭；废生产杂质。 厂区劳动定员100人，年工作300天，职工垃圾产生量按1kg/人·天计算，则本项目中的职工生活垃圾产生量为30t/a。除尘器收集的收尘为0.0588t/a，废生产杂质产生量为1 t/a，废包装材料与废活性炭由厂家回收，本次不再作分析。 表7-11 运营期危险废物产生情况种类性质、防治措施汇总一览表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 有害成分 危险 特性 污染防治措施 1 废生产杂质 / / 1 过滤 固态 有机物 T，I 暂存危废间、定期外售 本项目拟在厂区设置一个10m2的危险废物暂存间用于暂存生产车间的危险废物废物。 综上所述，本项目固体废弃物产排情况如下表所示： 表7-12 运营期固体废弃物产排情况一览表 分类 名称 产生量（t/a） 属性 性状 处理或处置方式 外排量（t/a） 一般固废 生活垃圾 30 一般 固态 交由环卫部门统一收集处置 0 废包装材料 2 一般 固态 厂家回收 0 废活性炭 0.5 一般 固态 0 危险废物 废生产杂质 1 危废 固态 暂存危废间、定期外售 0 因此，项目固体废物均得到合理处理处置，对环境的影响较小。 一般工业固废贮存场所：按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单（2013年）中相应规定执行，贮存的建设类型必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别一致，贮存场应按《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2-1995）设置环境保护图形标志，贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入，应当建立档案制度。 生态环境影响分析 本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区，工程沿线不涉及珍稀濒危野生保护动物集中分布区。 工程建设主要的生态影响集中在施工期，随着人为扰动破坏行为的停止以及周围地表植被的逐步恢复，不会对周围的生态环境产生新的持续性影响。 环境风险影响分析 根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。 本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。 1、评价依据 （1）风险调查 根据导则规定，建设项目风险源调查主要为调查建设项目危险物质数量和分布情况、生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书等基础资料。 ①项目涉及物质危险性识别和评价 本项目生产过程涉及的风险物质见下表，《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中物质危险特性见下表。 表7-13 危险特性表 序号 名称 危险特性 1 二甲醚 易燃，遇明火、高热易引起燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潘在爆炸危险性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明灭会引着回燃 2 液化石油气 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液化石油气与皮肤接触会造成严重灼伤 3 甲醇 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触能发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃 4 乙酸乙酯 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 5 异丙醇 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃 6 矿物油 危险特性为：毒性，对人体、土壤、水体等造成危害。 7 正丁烷 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃 8 五金塑胶漆（硝基绝缘漆、环氧树脂漆（UV漆）） 易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸 9 煤油 蒸气能与空气形成爆炸性混合物，遇高热、明火、氧化剂有燃烧的危险 10 丙酮 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险 11 二甲苯异构体混合物 易燃。闪点25℃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物。遇明火、高热、氧化剂有引起燃烧的危险。蒸气比空气重，能扩散到相当远，遇到火源会引起回燃。毒性比苯、甲苯小，但对皮肤和黏膜的刺激比苯的蒸气强。高浓度的二甲苯蒸气损害黏膜、刺激呼吸道外，还呈现兴奋、麻醉作用，甚至造成肺水肿而死亡 12 溶剂油[闭杯闪点≤60℃] 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃 13 乙醇[无水] 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇高热、明火会引起燃烧爆炸，与氧化剂接触会发生猛烈反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸的危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。遇明火会引着回燃 14 乙酸正丁酯 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃 15 乙酸仲丁酯 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃 16 2-甲基戊烷 极易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应，甚至引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 17 丙烯酸树脂 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂接触发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃 ②生产装置风险识别 表7-14 本项目生产过程潜在危险性 生产过程 潜在危险性 后果 物料输送 原料瓶破碎 物料泄漏 易燃物燃烧 加热过程 升温过快 原料料易燃物燃烧 环保设备 设备故障或破损 突然停电，环保措施失灵 排污超标 排污超标 储存运输 容器/部件、管线或爆裂 物料泄漏、燃爆、毒物扩散 本项目涉及的生产工艺无高压条件，储罐区不设高压储罐，生产过程中无重点监管的工艺，且不涉及化学反应，主要为搅拌、分散、混合、过滤、乳化、灌装工艺，本项目原辅材料和产品中无剧毒物质。 因此，本项目生产工艺过程安全性较高，生产设备密闭，即使发生故障仍有较充裕的时间进行应急响应，主要的潜在危险因素在于设备、管道或储罐的破裂引起物料泄漏、造成火灾和中毒等危险。 ③环保设施风险识别 生活废水处理设施故障导致废水未经处理直接排入污水处理厂，若发生此类情况，此过程不会对项目周边环境造成影响；废气处理装置故障导致工艺废气未经处理直接排入空气中，对空气质量造成影响。 （2）风险潜势初判 ①P的划分 项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见下表。 表7-15项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在 总量qn/t 临界量 Qn/t q/Q值 Q值划分 1 二甲醚 115-10-6 65.11 10 6.511 Q>1 2 液化石油气 68476-85-7 55.25 10 5.525 Q>1 3 甲醇 67-56-1 47 10 4.7 Q>1 4 乙酸乙酯 141-78-6 90 10 9 Q>1 5 异丙醇 67-63-0 45 10 4.5 Q>1 6 矿物油 / 4.7 2500 0.00188 Q＜1 合计 / / / / 30.23788 Q>1 生产工艺过程含有风险工艺和设备情况 对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。 表7-15企业生产工艺过程评分表 评估依据 分值 备注 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 10/每套 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 无机酸制酸工艺、焦化工艺 5/每套 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程、危险物质储存罐区 5/每套 总分： 5 将企业生产工艺过程、水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，划分为4个类型。 表7-16企业生产工艺与环境风险控制水平类型划分 环境风险及其控制水平值（M） 环境风险及其控制水平 M＞20 M1类水平 10＜M≤20 M2类水平 5＜M≤10 M3类水平 M=5 M4类水平 由以上可知，企业为M4类水平。 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M)，按照下表确定危险物质及工艺系统危险性等级（P)，分别以P1、P2、P3、P4表示。 表7-17危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q） 行业及生产工艺（M) M1 M2 M3 M4 Q≥100 P1 P1 P2 P3 10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 1≤Q＜10 P2 P3 P4 P4 由以上可知，本项目为P4。 ②E的分级 大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见下表。 大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。 表7-18大气环境风险受体敏感程度类型划分 类别 环境风险受体情况 E1 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域：或周边500m范围内人口总数大于1000人：油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 E2 周边5km范困内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于l万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人：油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 E3 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人：或周边500m范围内人口总数小于500人：油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1-5万人。因此，大气环境风险受体敏感程度为E2。本项目排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，为较敏感F2，环境敏感目标分级为S2，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，地表水敏感程度分级为E2。则风险潜势为Ⅱ。 （3）风险评价等级 ①风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。环境风险评价工作等级划分依据见下表。 表7-19环境风险评价工作等级划分依据表 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录 A。 根据环境风险评价工作等级划分依据得出，本项目环境风险评价工作等级为三级。 ②风险评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级确定评价范围，本项目评价等级为三级，评价范围本次距本项目3km范围内。 2、本项目敏感点环境风险分析 本项目位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，地理坐标为东经113.008879°，北纬26.052041°，厂区东面为湖南勇豪新材料科技有限公司，西面为非精细化工企业，南面为精细化工企业，北面隔长塘路为洋乌塘居民。距离本项目最近的敏感点为北侧65m的洋乌塘居民。其他敏感目标见附图。 由于离项目最近的为北面的洋乌塘居民点（近期拆迁），与项目厂界距离为65m，距离储罐区距离约为144m，因此当储罐发生泄漏时对洋乌塘居民点有一定的影响。建设单位应加强储罐的日常维护，安装必要的泄漏检测仪器，尽可能避免储罐泄漏事故的发生。并同时完善事故防范措施和制定合理的事故应急预案。 泄漏事故主要通过两种途径威胁地表水环境：一是大量高浓度泄漏液体会通过地面阴井进入市政雨水管网，从而流入附近水体；另一种途径则是大量高浓度泄漏液体通过地面阴井进入园区污水管网，强大的冲击负荷可能导致园区污水处理厂处理能力的失效，引发污水处理厂出水的全面超标排放（远期园区污水处理厂建成投入使用的时候），这种影响大于前一种途径对地表水的影响。 设置事故收集池，一旦发生物料泄漏，即将泄漏的物料收集在围堰内，并将其引流至事故池，应急救援后将委托专业单位收集处理。此时，应停止污水收集池向污水处理厂进水，以免影响污水处理厂的正常运行。另外，厂区雨水管线和市政雨水管网之间必须有可靠的切断措施，一旦发生泄漏，即启动切断措施，防止泄漏物料通过雨水管网进入附近水体。 故通过项目的安全防范措施和应急措施后，项目对周围水体的影响较小，基本不构成风险事故。 建设项目发生火灾或爆炸过程，产生的消防废水有可能容纳了项目生产相关的物料，具有较大的不确定性。如大量的消防废水进入厂区的雨水管网后，直接排入附近的河涌。将对水体造成重大的环境影响。 本项目生产车间的生产区、物料仓库以及原料储罐区等地面采用防渗处理。生产车间门口设置防漫坡、原料储罐区设置防火堤等，车间周边导流沟。一旦物料泄漏，物料通过重力作用汇入导流沟，最后流入事故应急池进行收集。 当火灾事故发生时，火灾所在区域的消防废水从防火堤溢出，流入防火堤四周的雨水沟，关闭雨水排放口阀门，开启应急池阀门，使雨水沟内的消防废水靠“重力流”流向事故应急池，确保消防废水不会通过雨水管道进入周边水体。企业定期对事故应急系统进行排查，发现存在问题，马上进行检修。确保事故时能有效运行。 3、环境风险防范措施及应急要求 （1）风险防范措施 企业总图布置 在厂区内的总平面设计上，严格按照国家相关规范、标准和规定进行设计。 在总图布置中，考虑各建筑物的防火间距，安全疏散以及自然条件等方面的问题，确保其符合国家的有关规定；本工程总平面布置，根据厂房的功能，充分考虑建筑物的防火间距、安全疏散以及自然条件等因素，确保其符合国家的有关规定；厂区总平面布置应做到功能分区明确。生产区宜选在大气污染物本底浓度低和扩散条件好的地段，布置在当地夏季最小频率风向的上风侧；散发有害物和产生有害因素的车间，应位于相邻车间全年最小频率风向的上风侧；厂前区和生活区布置在当地最小频率风向的下风侧；生产厂房应通风良好；各物料应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，仓温不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。 危险废物贮存风险防范与管理 针对厂区内危险废物的贮存必须按照相关环保要求切实做到固废“资源化、减量化、无害化”处理处置。落实各类固废特别是危险废物的收集处理处置和综合利用措施，实现固废零排放。危险废物须由有危险废物处置资质单位妥善处理处置，严格执行危险废物转移联单制度，外协处置加强对运输过程及处置单位的跟踪检查。厂区内危险废物的贮存必须符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001及其2013年修改单）的要求。 运输、储存过程中风险防范措施 对有毒有害物料的运输应采用安全性能优良的化学品专用运输槽车，同时车上应配备必要的防毒器具和消防器材，预防事故的发生；对于近距离使用槽车运输有毒有害物料，应选择合理的运输路线，尽量避开人口稠密区及居民生活区；同时对槽车驾驶员进行严格的培训和资格认证。在可能发生事故的设备、材料、物品的周围和主要通道危险地段，出入口等处应装设事故照明灯。事故照明的照度不低于照明总照度的10%；贮槽（罐）要严格按《化工工艺设计手册》及相关规定的要求设计和施工，贮槽区必须设有暑期降温淋水设施，贮槽顶部要装有放空管，同时为防止雷击、防静电，还要装设接地装置。贮槽下面要建设沟槽，以收集回收泄露的液体。在设备管道材料选型上尽量采用耐腐蚀材料，保证装置的稳定，减少了事故可能；厂房要强化通风，各种工艺设备（阀门、法兰、泵类）、管道的选型、进货要严把质量关，并加强检修、维护，严禁生产中物料跑、冒、滴、漏现象的发生，电气设备须用防腐、防爆型，电源绝缘良好，防止产生电火花，接地牢靠，防止产生静电；合理控制产品的生产量与销售量，尽量减少储存总量。有毒有害物料的贮槽、槽车等严格按装料系数装存物料，避免因装料过满发生爆炸或泄漏；在危险化学品运输过程中发生燃烧、爆炸、污染、中毒或者被盗、丢失、流散、泄漏等事故，驾驶人员、押运人员应当立即先向110报警，后报告生产厂家和运输单位，尽力做好前期处置并告知周边群众，尽可能控制事故扩大，绝不能弃车逃匿。 生产过程中风险防范 ①应急环境监测、抢险、救援及控制措施 A、泄漏、火灾等事故发生后，立即向有关环境管理部门报告，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测。 B、环境管理部门应急监测工作组根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。 C、根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。 ②消防事故环境风险防范措施 一旦发生火灾后，消防过程中同样会产生二次环境风险，主要体现在消防污水如直接经过市政雨水进入纳污水体，含高浓度污染物的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响，因此必须设置容积足够的事故应急池，同时设置雨水外排口截断阀，在火灾、泄漏等事故情况下关闭截断阀，防止消防废水通过雨水管道排入外环境，收集至事故应急池中的废水定期送至厂区污水处理站处理达标后方可外排。 各类事故的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。本次评价建议建设方可以采取一系列的防范措施： ①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识； ②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程； ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决； ④在仓库、危废间外入口处设立警告牌严禁烟火。 废气事故排放环境风险防范措施 项目在生产管理出现事故或废气治理设备出现故障时，会有浓度极高的含烟尘、有机废气排放。为控制和减少有毒有害气体的事故排放，建议采取如下防范措施： ①废气处理装置发生故障时，立即停止生产，直至废气处理系统故障排除后才恢复生产。 ②平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。 ③每年定期对设备、管道进行检修，检修时，检修人员需在残留气体经风机排尽吸收后，再进行检修，同时需佩戴个人防护用具。 ④建立健全的环保机构，配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 废水（液）事故排放环境风险防范措施 本项目针对事故情况下的泄漏液体物料及火灾扑救中产生的消防废水采取控制、收集及储存措施，切断了上述危险物质进入外部水体的途径，从源头上消除事故情况下对周边水域造成污染的可能。为此，本项目对事故废水采取了三级环境风险防控措施。 ①一级防控措施 一级防控措施由生产装置围堰及原料储罐区防火堤（围堰）构成。 根据项目平面规划图可知，本项目生产车间及储罐区参考《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）的相关要求进行设置围堰、防火堤及配套排水设施，围堰内地面按要求做好防渗措施。 ②二级防控措施 二级防控措施由各区域（生产区、原料储罐区、装卸区）导流沟及雨水外排口截断阀构成。无法利用一级防控措施如装置围堰、罐区防火堤等控制事故液时，关闭雨水外排口截断阀，切断雨水沟与外界的通道，通过各区域导流沟将事故液直接排入事故应急池。 围堰（防火堤）内靠近基脚线设置导流沟，并坡向集水点。从集水点引出的排水管装设阀门等控制装置。导流沟的所有缝均设止水带，止水带宜采用橡胶止水带或塑料止水带。导流沟内表面需按要求做好防渗措施。 ③三级防控措施主要为事故应急池，起到收集全厂事故情况下消防废水、泄漏物料的作用。 应急要求 制定项目风险事故应急预案 制定风险事故应急预案的目的是在发生环境风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序的实施救援、尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。建设单位必须制定切实可行的风险事故应急预案，以便事故发生时，通过事故鉴别，能及时分别采取针对性措施，控制事故的进一步发展，把事故造成的破坏降至最低程度。根据本项目环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险突发性事故制定应急预案纲要，如下表，供企业决策者参考。 表7-20 应急预案内容 序号 项 目 内容及要求 1 基本情况 单位地址、从业人数、主要产品产量、周边区域状况； 2 危险目标及危险特性 根据事故类别、综合分析事故的危害程度、确定危险目标，分析事故对周边的影响，规定预案的级别及分级响应程序； 3 组织机构、人员 根据事故危害程度级别分别设置分级救援机构、组成人员及主要职责，制定应急救援预案，负责人员、资源配置和应急队伍的调动； 4 报警、通讯联络方式 24小时有效的内部、外部通讯联络手段和报警装置； 5 处理措施 事故发生后对事故危害程度的评估、采取的处理措施、事故现场、控制区域，控制和清除污染措施及相应设备； 6 人员紧急疏散、撤离 事故现场人员清点、撤离的方式、方法，周边区域单位、社区人员疏散方式、方法； 7 危险区隔离、检测、抢险及救援措施 危险区的设定，隔离区划定方式、方法；事故现场道路隔离和交通疏导方法，现场检测方式、方法，现场实时监测及异常情况下监测人员撤离方法； 8 受伤人员现场救护、救治 事故现场受伤人员分类方案及执行人员，根据检伤结果对患者现场抢救方案，患者转运救治方案，信息、药物、器材储备情况； 9 预案分级响应条件 依据事故的类别、危害程度级别，从业人员的评估结果，对可能发生的事故现场情况分析，设定预案的启动条件和级数； 10 事故应急救援终止程序 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施，通知本单位相关部门及人员事故危险已解除； 11 应急培训计划 依据对从业人员能力评估，对人员进行培训，制定应急计划，平时安排人员演练； 12 附件 包括：组织机构名单、值班联系电话、应急救援人员联系电话、外部救援单位联系电话、政府部门联系电话、单位消防设施图、平面布局图、周边疏散路线、企业周边单位、社区分布图及联系方式，保障制度； 4、环境风险分析结论 本项目制定切实可行的环境风险应急预案，当出现事故时，应采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。在落实各环境风险防患措施后，本项目环境风险是可控的。 土壤环境影响分析 （1）评判依据 表7-21 污染影响型敏感程度等级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标等 较敏感 建设项目周边存在其他土壤敏感目标的 不敏感 其他情况 表7-22 污染影响型评价工作等级划分表 I类 II类 III类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 -- -- 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ940-2018）附录A可知，本项目化学制品生产，土壤环境影响评价项目类别为II类，评价等级为三级。只需进行定性分析。 厂内各监测点的重金属和无机物、挥发性有机物和半挥发性有机物均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB33600-2018)中第二类用地风险筛选值，说明项目所在地土壤环境质量状况良好。 ①土地利用历史情况 本项目占地属于工业用地，项目生产不会对土壤产生不利的环境影响且没有发生过土壤污染事件。 ②土壤现状及规划 建设项目用地为工业用地，本项目建设直接对该厂区内厂房进行改造建设，不涉及大规模土建施工。 ③土壤影响源 本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”。项目生产废气的主要污染因子为颗粒物、有机废气，不涉及重金属污染因子，故本次评价不考虑大气沉降对土壤环境的影响途径；项目无生产废水产生，职工生活污水水质简单、水量小，经化粪池处理后排入污水处理站，故本次评价不考虑地面漫流对土壤环境的影响途径。 （2）土壤环境影响评价 ①土壤污染源分析 土壤的组成成分、功能结构特性以及土壤在环境生态系统中的特殊作用和地位，使得土壤污染既不同于水体污染和大气污染，相比而言，土壤污染更为复杂。污染物在土壤中迁移的过程，实际上就是污染物溶质在土壤中的入渗过程。土壤入渗过程受到多种因素的影响，主要包括土壤质地、土壤构造、土壤供水方式与强度、土壤温度场、污染物在土壤中的化学物理过程等，其中化学物理过程又包括吸附解吸和离子交换过程、水解和络合过程、溶解和沉淀过程、氧化还原过程、生物化学过程、挥发过程、植物根系吸收。 总而言之，影响污染物在土壤中迁移转化的因素和过程有：污染物质的种类、边界和初始条件、土壤孔隙的结构和分布、污染物的释放方式、污染源的几何形状和数量、对流、水动力弥散、降解挥发、地球生物化学反应、生物降解和放射性衰变。污染物在土壤中迁移浓度的时空分布，在较多情况下是上述各种因素和过程综合作用的结果。 ②土壤污染途径分析 土壤层是一个分布广泛且十分复杂的天然降解系统，研究土壤中污染物的迁移转化规律。首先需要了解土壤的结构，其次需要确定污染物的种类，不同的污染物在土壤中的迁移转化规律不同，再者需要重点了解影响污染物在土壤中迁移转化的因素。由于土壤中地下水的存在，以及存在着大量的有机和无机胶体、土壤动植物、微生物，使土壤中的污染物通过土壤的化学、物理和生物等过程，不断地被迁移、转化、吸附、和分解。 由于土壤是由粘土矿物、腐殖质和复杂的有机、无机复合体组成的胶体体系，有巨大的比表面积，带有电荷，能吸附、吸着各种阳离子、阴离子和某些分子，对一些污染物质能进行蓄积储存。从外界环境进入土壤的各种污染物质，通过在土壤中迁移、留存、吸附、离子交换和大量土壤生物对农药、重金属及其他有机、无机毒物的吸收、富集、拮抗、降解、转化等复杂过程，有的有毒物质转化为无害物质。特别由于土壤中生活着各种各样的微生物，对外界进入的污染物能进行分解和转化，因此土壤不仅是污染物质的载体，也是污染物质的净化剂。 就本项目而言，有可能对土壤造成环境污染的行为主要为储罐及危废间发生泄漏，污染物随生活污水进入包气带，储罐为双层防渗罐，地下做防渗处理，危废间进行防渗处理后发生泄漏的可能性较小，因此，本次评价对可能造成土壤环境污染的污染物进行定性分析。 ③土壤环境影响防控措施 ◆加强清洁生产意识 在项目的生产管理过程中，加强员工的清洁生产意识，减少对土壤环境的影响。 ◆执行建设项目的“三同时”管理 认真执行建设项目相关的防治土壤污染和破坏的措施，必须与主要工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”管理制度。 ◆源头控制措施 为了防止本项目对当地的土壤产生不利影响，建设单位对生产车间、仓库、危废间地面等采取防渗措施，应防雨、防风、防晒、防漏，地面进行防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。 ◆过程防控 建设项目根据行业特点与占地范围内的土壤特性，按照相关技术要求采取过程阻断、污染物削减和分区防控措施。 项目占地范围内加强厂区绿化，以种植具有较强吸附能力的植物为主，并对地面进行硬化，车间采取密闭，以防止土壤环境污染。 ◆加强土壤环境的监测和管理 建设项目应设置专职监测人员和监测机构，保证监测任务和管理的执行。 A.完善监测制度：定期进行污染源和土壤环境质量的常规监测。 B.加强事故或灾害风险的及时监测：制定事故灾害风险发生的应急措施。 ④评价结论 综上所述，考虑到场地内基本能实现地面硬化，未硬化部分多为绿化带，多种植吸附性较强的植物，受降雨影响及地面漫流影响较小，降低了污染物的迁移速度。且厂区内做了严格的防渗措施。在非正常状况发生后，厂方应及时采取应急措施，及时对污染源进行防渗层修复处理，减少污染源的扩散，使此状况对土壤环境的影响降至最小。定期对厂区防渗层等进行检查，及时发现腐朽老化现象，杜绝非正常状况的发生。综合考虑，在严格执行相关环保措施的情况下，对场地土壤环境造成污染的可能性不大，建设项目对场地土壤环境的影响是可接受的。 项目土壤环境影响评价自查表见附件。 7.2.7环境保护投资及竣工环境保护验收 1、环境保护投资 本项目环保投资情况见下表。环保投资62.5万元，占项目总投资4900万元的1.28%。 表7-23 项目环保投资一览表 序号 污染类别 环保措施名称 投资（万元） 1 废水 生活污水 经化粪池处理后排入园区管网 4 地面冲洗水 通过水封井接至两新产业园污水处理厂 3 生产废水 循环利用 / 初期雨水 经管道连接以重力流的方式排放排入两新产业园污水处理厂处理 1.5 消防废水 消防废水池 3 / 应急池 3 2 废气 原料搅拌分散 集气罩收集后经2套布袋除尘器+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒（P1/P2）处理排放 15 仓库卸车 车间半封闭 / 车间 车间采用抽风系统集中收集废气，经活性炭吸附净化装置处理 8 食堂油烟 油烟净化器通过食堂房顶排放 3 3 噪声 设备噪声 设备隔声、消声、减振等 3 4 固废 一般工业固废 设置一般固废暂存场所，建筑面积约15m2 3 危险废物 危险暂存间，建筑面积约10m2 5 生活垃圾 设置垃圾桶，环卫部门每日统一清运 1 5 其它措施 厂区边界绿化植树, 车间及仓库地面硬化，罐区防渗 10 小计 62.5 2、竣工环境保护验收 项目竣工环保验收情况见下表。 表7-24 项目“三同时”环境保护验收一览表 序号 类别 污染源 环保措施 验收标准 1 废水 生活污水 经化粪池处理后排入园区管网 经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水管网排入园区污水处理厂作进一步处理 地面冲洗水 通过水封井接至两新产业园污水处理厂 / 生产废水 循环利用 初期雨水 经管道连接以重力流的方式排放排入两新产业园污水处理厂处理 消防废水 消防废水池 / 应急池 2 废气 原料搅拌分散 集气罩收集后经2套布袋除尘器+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒（P1/P2）处理排放 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）二级标准 仓库卸车 车间半封闭 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）厂界无组织排放浓度限值 车间 车间采用抽风系统集中收集废气，经水喷淋+活性炭吸附净化装置处理 食堂油烟 油烟净化器通过食堂房顶排放 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 3 噪声 设备噪声 采用低噪声设备、消声、隔声、减振 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4 固废 生活垃圾 生活垃圾收集桶等 《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008 一般固废 设置一般固废间（15m2） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年修改清单 危险废物 设置危废固废间（10m2） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 5 其它措施 厂区边界绿化植树, 车间及仓库地面硬化，罐区防渗 / 7.2.8环境管理与监测计划 1、环境管理 企业工业场地必须全面硬化、实施清污分流，及时开展沉淀池固体物清理，主要是地面除尘灰和沉淀池底泥，确保污水不外流。 项目建设完成投入运行后，其环境管理是一项长期的管理工作，必须建立完善的管理机构和体系，并在此基础上建立健全各项环境监督和管理制度。为了贯彻执行有关环境保护法规，及时了解项目及其周围环境质量、社会因子的变化情况，掌握环境保护措施实施的效果，保证该区域良好的环境质量，在项目区需要进行相应的环境管理。建议建设单位设立相关人员负责对厂区内环境管理和监督，并负责有关措施的落实，在运行期对项目生活污水、生产废水、废气、固体废物等的处理、排放及环保设施运行状况进行监督。 2、环境监测计划 企业内部的环境监测是企业环境管理的耳目，是基本的手段和信息的基础，主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果。为防治污染提供科学依据。 企业环境监测按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)制定监测工作计划。 表7-25监测项目、点位及频率一览表 项目 监测点位 监测因子 监测频率 执行标准 废气 排气筒P1 颗粒物、非甲烷总烃 一次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准及无组织监控浓度限值；无组织物排放同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。 排气筒P2 颗粒物、非甲烷总烃 一次/年 厂界 颗粒物、非甲烷总烃 一次/季度 噪声 厂界 Leq(A) 每季度1次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)3类标准 生活污水 生活污水排放口 COD、SS、氨氮、BOD5 一次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 排污口规范化 （1）排污口规范化管理的基本原则 1）向环境排放污染物的排污口必须规范化； 2）根据本项目的特点，应把列入总量控制指标的的排污口作为管理的重点； 3）排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 4）企业应实施雨污分流。 （2）排污口的技术要求 1）排污口位置必须合理确定，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。 2）对主要废水排放口、废气排放口（排气筒）实行定期监控，以便及时掌握污染源动态，预防污染事故的发生，同时所有排气筒应设有观测、取样、维修通道，采样孔和采样平台、楼梯等设置，设置应符合《污染源监测技术规范》和《固定源废气监测技术规范》要求，含镍废水采样在预处理设施排放口设置，其他类废水污染物设置在企业污染物总排口及废气处理设施的进出风口、排气筒等处。 （3）排污口立标 项目污染物排放口应按国家《环境保护图形标志—排放口(源)》（GB15562.1—1995）和《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》（GB15562.2—1995）规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌。 （4）排污口管理 1）要求使用国家环境保护总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 2）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运转情况记录于档案。如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 3）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业要将其纳入本公司设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专业人员对排污口进行管理。 7.2.6.2排污许可制度要求 (1)落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时中申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行:落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求:明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 (1)实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 (2)排污许可证管理 1)排污许可证的变更在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请。 ①排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 ②排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 ③国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 ④政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 ⑤需要进行变更的其他情形。 2)排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 3)其他相关要求 ①排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ②落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 ③按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ④按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ⑤按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料搅拌分散 | 粉尘、非甲烷总烃 | 集气罩收集后经2套布袋除尘器+UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒（P1/P2）处理排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准及无组织监控浓度限值；厂界无组织物排放同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822—2019)表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。 |
|  | 仓库卸车 | 粉尘、非甲烷总烃 | 车间半封闭 |  |
|  | 车间 | 粉尘、非甲烷总烃 | 车间采用抽风系统集中收集废气，经水喷淋+活性炭吸附净化装置处理 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）厂界无组织排放浓度限值 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经化粪池处理后排入园区管网 | 经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水管网排入园区污水处理厂作进一步处理 |
|  | 地面冲洗水 | SS、石油类 | 通过水封井接至永兴县两新产业园污水处理厂 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 循环利用 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 经管道连接以重力流的方式排放排入永兴县两新产业园污水处理厂处理 |  |
|  | 消防废水 | SS | 消防废水池 |  |
| 固 体 废 物 | 一般固废 | 生活垃圾 | 交由环卫部门统一收集处置 | 综合利用及有效处理；避免二次污染 |
|  |  | 布袋除尘灰 | 外售 |  |
|  | 危险废物 | 废活性炭 | 厂家回收 |  |
|  |  | 废生产杂志 | 定期交有危险废物处理资质的单位处置 |  |
|  |  | 废包装 | 厂家回收 |  |
| 噪 声 | 施工期通过合理安排施工时间来减轻对周围环境的影响。营运期采用低噪声设备、消声、隔声、减振，采取后对周边环境影响较小。 |
| 生态保护措施及预期效果： 施工期会产生一定量的水土流失。建设临时雨水沟，夯实裸露地面；及时清理施工废料；施工完成后及时路面硬化及空地绿化，搞好植被的回复、再造，做好边坡稳定；控制施工作业时间，大风天、雨天不作业。 |

# 九、结论与建议

9.1项目概况 湖南普莱美科技有限公司位于郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，建设湖南普莱美科技有限公司年产2200t化妆品、汽车护理等产品及5000万罐气雾剂新建项目，项目占地面积为16654.78m2，建筑面积约为12377.5m2。其中本次项目新建综合楼2940m2，丙类仓库建筑面积2925m2，丙类车间建筑面积2632.5m2，甲类仓库建筑面积1500m2，甲类车间建筑面积1779m2，瓶组间180m2，液化石油气罐区100m2，埋地甲类罐区205.4m2等。主要生产汽车美容护理用品、化妆品、消毒类、卡式气罐、卡式油罐、橡胶制品和模具用品等系列产品及其气雾剂产品的生产、销售及进出口业务。 9.2项目建设可行性 （1）产业政策相符性分析 本项目不属于《市场准入负面清单（2018年版）》中规定的禁止类项目，符合市场准入要求；项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年）》中规定的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，符合国家产业政策的要求；项目所用设备不属于中华人民共和国工业和信息化部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）中淘汰落后生产工艺装备。因此，本项目符合国家相关产业政策的要求。 （2）选址合理性分析 本项目选址位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，项目占地不涉及基本农田，不涉及公益林等保护林；不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定。 本项目北面为长塘路，交通运输条件优越。项目地理优越，交通方便，有利于原材料及产品的运输。 本项目位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，地理坐标为东经113.008879°，北纬26.052041°，厂区东面为湖南勇豪新材料科技有限公司，西面为全民创新创业园，南面为园区空地，北面隔长塘路为洋乌塘居民。距离本项目最近的敏感点为北侧65m的洋乌塘居民。总体自然环境良好，和居民区之间有树林阻隔。 本项目位于湖南省郴州市永兴经济开发区两新产业园精细化工园区内，无风景名胜区、自然保护区，饮用水水源涵养保护区，本项目所在区域内的西河的水环境功能区划为渔业用水，本项目上下游20km均无饮用水源保护区，因此本项目建设不涉及饮用水源保护区、风景名胜区范围内，项目附近无其他生态保护红线，因此本项目选址位于郴州市生态保护红线之外，选址合理。 本项目运营期间采取有效的治理废气和噪声处理措施，生产设备均位于封闭的生产车间，通过选用低噪声设备，经车间门窗隔声、距离衰减后噪声可达标排放。因此项目运营期噪声与废气排放对周围环境敏感点影响很小，选址可行。 （3）与三线一单的符合性分析 根据《湖南省生态保护红线》，郴州市涉及的生态保护红线包括南岭水源涵养-生物多样性维护生态保护红线、罗霄山水源涵养-生物多样性维护生态保护红线、湘中衡阳盆地—祁邵丘陵区水土保持生态保护红线，上述红线均分布在郴州市下辖县级行政区内。本项目位于郴州市永兴县，用地范围与当地生态保护红线未有重叠，本项目不在生态红线范围内；本项目为化学品制造项目，不属于高污染、高能耗性行业，本项目为购买用地；用水为生活用水、生产用水。项目用水量、用电量较小，生产资源、能源消耗占比较小。因此，项目营运不会突破区域资源利用上线。 根据永兴县门户网站发布的《2018郴州市环境空气质量状况》，评价区项目区域内SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3的浓度均值均能符合评价指标要求，正常工作下，本项目各污染物对保护目标影响较小。地表水西河满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中III类标准；项目生活污水经化粪池处理后排入园区管网，车间地面冲洗水管网和消防事故废水管网合用一套管网。生产车间地面冲洗水采用室内地漏收集，室外管道输送方式，通过水封井接至永兴县两新产业园污水处理厂处理，达到排放标准后，以重力流的方式集中排入市政污水管网。对地表水影响较小。声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，声环境质量现状较好。本项目各设备噪声经隔声降噪和距离衰减后，厂界噪声不超标，对周围环境影响较小。项目产生的固体废物均得到妥善处置，不对外环境产生影响。项目在采取本环评建议的环保措施后，排放的污染物减少，不会触及当地环境质量底线。 目前，郴州未出台环境准入负面清单，属于国家产业政策允许类项目。 因此，本项目建设符合三线一单政策。 9.3环境质量现状 （1）大气环境质量现状 永兴县环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的年均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单（生态环境部2018年第29号）的二级标准，因此，项目所在区域为达标区域。 （2）地表水环境质量现状 项目所在区域地表水环境质量为达标区。 （3）噪声环境质量现状 本项目厂界各测点的噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相应标准，说明本区域声环境质量良好。 9.4环境影响评价结论 （1）水环境影响评价结论 本项目生产废水包括生产用水、地面冲洗用水、生活用水；生活废水经化粪池处理后排入园区管网；生产用水循环使用；地面冲洗用水通过水封井接至永兴县两新产业园污水处理厂处理。因此，项目废水对周围水环境影响影响较小。 （2）大气环境影响评价结论 本项目主要废气为生产过程中原料搅拌分散产生的有机废气和固态粉状物料在投料搅拌过程产生的粉尘。原料卸车产生的颗粒物。厨房油烟。 原料入库粉尘产生量为0.005t/a，排放速率0.0145kg/h，无组织排放。 （2）原料搅拌分散产生的有机废气和固态粉状物料在投料搅拌过程产生的粉尘 固态粉状物料搅拌工序粉尘排放量0.0018t/a、排放速率0.00025kg/h、排放浓度0.0495mg/m3。无组织颗粒物产生量为0.0006t/a、排放速率0.00008kg/h。挥发性物料产生有机废气非甲烷总烃6.93t/a，废气由集气罩收集后，由引风机（风量为5000m3/h）引至 UV光催化氧化+活性炭吸附+15m排气筒脉冲布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放，排放量0.21t/a、排放速率0.029kg/h、排放浓度5.71mg/m3。无组织非甲烷总烃产生量为0.07t/a、产生速率为0.0097kg/h。 生产过程中搅拌、分散、研磨、调配工序等均在完全密闭的条件下进行，车间采用抽风系统集中收集废气，经水喷淋+活性炭吸附净化装置处理，预计处理效率为80%,则无组织颗粒物排放量0.00012t/a、排放速率0.000017kg/h。无组织非甲烷总烃排放量为0.014t/a、排放速率为0.0019kg/h。 （3）食堂油烟 根据建设单位提供的资料，本项目的员工100人，在厂区食宿40人，预计需设置饭堂灶头2个。食堂厨房在烹饪时会产生油烟，根据商业餐饮类别调查可知，商业厨房餐饮食用油30g/人，平均每日消耗量为1.2kg/d，厨房设2个灶头，灶头烟气量共为4000m3/h，一般员工厨房油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，故得本项目油烟产生量为0.034kg/d，10.12kg/a。每天烹饪时间按1小时计，一年共300小时，则项目油烟产生速率为0.033kg/h，油烟产生浓度为8.43mg/m3。 建设单位拟设置油烟净化器对食堂产生的油烟进行处理，处理达标后的油烟废气通过排气筒排放，油烟的处理效率为80%，排放浓度约为1.71mg/m3，排放量约为2.55kg/a。 （3）噪声环境影响评价结论 本项目营运期噪声源主要为生产设备运行过程中产生的噪声，项目通过合理布置，合理安排工作时间、选择低噪设备、设备减振、加装消音器、墙体隔声等措施以后，项目各厂界噪声值均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。因此，项目噪声对周围声环境影响不大。 （4）固体废弃物环境影响评价结论 本项目中固体废物主要为职工生活垃圾；废包装材料；废活性炭；废生产杂质。 厂区劳动定员100人，年工作300天，职工垃圾产生量按1kg/人·天计算，则本项目中的职工生活垃圾产生量为30t/a。除尘器收集的收尘为0.0588t/a，废生产杂质为各种原料混合的危险废物，产生量约为1t/a，外售处理。废包装材料与废活性炭由厂家回收，本次不再作分析。 9.5综合结论 综上所述，建设单位应认真落实本环评提出的污染防治措施，加强环保设施的运行管理和维护，建立和完善厂内环保机构和规范环保管理制度。建设单位在严格执行主体工程和环保设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度，落实本报告中提出的污染控制对策要求的提条件下，本项目的建设对周围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。另外，本次环评仅针对本项目申报内容进行，若今后项目发生重大变更，须另行申报审批。 9.6建议 （1）应确保各项防治措施落实到位，加强管理，注重环保； （2）加强厂内各类设备的日常运行管理和维护，对生产设备进行定期检测；增强岗位职责和环保、安全意识，保证生产设施和环保治理设施运行的可靠性、稳定性； （3）采用低噪声设备，设备做防震、减震措施，定期维护保养； （4）加强管理，及时清扫车间，防止二次污染；落实各类固体废弃物的处理措施，确保工业固废和生活垃圾的妥善处置； （5）本次评价仅针对本项目申报内容进行，若该公司今后发生扩大生产规模（包括增加生产工艺）等情况，应重新委托评价，并经生态环境主管部门审批。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 地理位置图 附图2 项目周边关系图 附图3 风险评价范围 附图4 厂区平面布置图 附图5 现场勘探图 附图6 区域水系图 附图7 永兴经济开发区两新产业园总体规划（2012-2030） 附件1 环评委托书 附件2 承诺函 附件3 备案信息 附件4 营业执照 附件5 园区环评批复 附件6 不动产文件 附件7 噪声现状监测报告 附件8 专家意见 附表1 建设项目大气环境影响评价自查表 附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表 附表3 环境项目风险评价自查表 附表4 建设项目土壤环境影响评价自查表 附表5 建设项目环评审批基础信息表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1－2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

2.16

经化粪池处理后排入园区管网

8.64

生活用水

10.8

0.1

通过水封井接至园区污水处理厂预处理

1.9

7.7

地面冲洗用水

20.5

新鲜水

2

2

8

循环使用

生产工艺用水

6

G、N

G、N

G、N

G、N

N

N

N

占地规模

工作等级

敏感程度