# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 金润碲业废水处理工艺优化项目

建设单位（盖章）：湖南省金润碲业有限公司

编制日期：          2021年9月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 金润碲业废水处理工艺优化项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 曹志辉 | 联系方式 | 13975792826 |
| 建设地点 | 湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园 |
| 地理坐标 | （E113度16分22.496秒，N26度24分48.804秒） |
| 国民经济 行业类别 | D4620污水处理及其再生利用 | 建设项目 行业类别 | 四十三、水的生产和供应业-95污水处理及其再生利用 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 (技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 280 | 环保投资（万元） | 240 |
| 环保投资占比（%） | 85.71 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 本项目与专项评价设置原则表对比说明如下： 本项目与专项评价设置原则表对比说明 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 是否需要开展专项评价 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目废气产生量较少，不涉及有毒有害物质 否 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂 本项目无废水外排 否 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 本项目环境潜势为I、进行简单分析 否 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和 洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 项目取水主要为市政供水，无需设置取水口 否 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 否 综上所述，项目无需设置大气、地表水、环境风险、生态及海洋等环境要素的专项评价。 |
| 规划情况 | 《永兴县人民政府关于<永兴县循环经济工业园总体规划>的批复》（永政函[2011]97号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《永兴经济开发区柏林工业园环境影响报告书》。 审批机关：湖南省环境保护厅（现更名为：湖南省生态环境厅）。 规划环境影响评价文件批复及文号：《关于永兴经济开发区柏林工业园环境影响报告书的批复》湘环评 [2013]319号，2013年12月31日。 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、规划环境影响评价符合性分析 序号 园区入驻企业准入条件 本项目情况 相符性 1 禁止采用、铅、锌、铜、锡等原矿作为生产原料，不得使用鼓风炉、焙烧炉、灰吹炉等落后设备进行生产，禁止铋回收企业、金银回收企业、碲回收企业以铅铋分离、铅银分离等形势建设电解槽 本项目为污水处理工艺技术改造，不涉及禁止类原料及工艺设备 符合 2 加强入园企业排水监管，入园企业应对厂区生活污水、初期雨水、工艺废水分别收集进行相应的预处理，其中含一类重金属废水必须确保在厂内车间口达标、初期雨水经厂内收集处理后尽可能内部回用，企业外排的生产、生活废水应经处理满足园区污水处理厂进水水质要求后经园区管网排入集中污水处理厂深度处理 本项目生产废水及初期雨水不外排，设有专门的污水处理站进行处理达标后回用于厂区生产，生活污水经过化粪池处理达标后进入园区污水管网 符合 3 园区内不得燃用中、高硫煤；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求 本项目为污水处理工艺技术改造，废气产生量较少 符合 4 对各企业生产过程中产生的各类废渣、烟尘灰等，必须根据固废性质对其暂存、转运、综合利用与处置过程采取相应污染控制措施；对无回收价值的废渣、应送区域废渣综合利用企业无害化处理。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求规范各企业的危废暂存场所建设，落实防风、防雨、防渗措施要求，防止管理不当造成二次污染 本项目为污水处理工艺技术改造，污水处理过程中产生的沉淀渣，设有危废暂存间暂存，定期交由有资质单位处理 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、项目建设与当地土地利用规划相符性分析 项目位于湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园内，属于污水处理站技术改造，位于原有项目工业用地范围内，不新增用地，符合当地土地利用规划。 2、项目选址合理性分析 本项目选址位于湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园内，在原有项目污水处理区域进行环保技术改造，不新增用地。项目所在地交通便利，供水、供电、物料、产品运输方便。因此，本项目选址是可行的。 3、项目产业政策符合性分析 本项目属于污水处理及其再生利用，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于四十三、环境保护与资源节约综合利用-18、废水零排放，重复用水技术应用，属于鼓励类，因此本项目的建设符合国家当前的相关产业政策。同时项目也不属于自然资源部、国家发展和改革委员会2012年5月23日发布的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 4、项目平面布置合理性分析 本项目位于原有项目污水处理区域，对污水处理进行环保技术改造，不新增用地。原项目车间平面布置紧凑合理，总体布局满足生产工艺需求，功能分区明确，便于各生产工区相互协调，既能形成大的流水作业环境，又具有相对独立的工作区域。 本项目对原有污水处理技术进行环保改造，拟建设区域位于原有污水处理区域，不影响总体厂区布局，减少了建设成本，地势较低，高差合理，满足实际生产所需。 5、“三线一单”符合性分析 （1）“三线”符合性分析 内容 具体要求 本工程情况 符合性 生态保护红线 “生态保护红线”是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件 本项目位于永兴县经济开发区柏林工业园内，对原有污水处理技术进行环保改造，不新增工业用地，不属于生态红线范围内 符合 环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求 根据项目污染物分析，本项目对周边环境影响较小 符合 资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据 本项目所在地资源完全能够满足本项目需求 符合 （2）“一单”符合性分析 据郴州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见相关文件资料，符合性分析如下： 图1 郴州市生态环境管控单元划分图 本项目位于永兴县经济开发区柏林工业园，行政划分属于上图中永兴县柏林镇，属于重点管控单元，环境管控单元编码ZH43102320001，具体管控要求详见下表。 Ⅰ、经查关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（郴政发[2020]11号）文件中附件3-郴州市生态环境管控基本要求表，分析摘录如下： 属性/区域 管控维度 管控要求 符合性 通用 空间布局约束 （1.1）努力把郴州打造成湖南深化改革开放的先行区、产业转型发展的示范区、统筹城乡和生态文明建设的引领区，全力将郴州打造成全省发展新的增长极。 （1.2）根据区位条件、资源禀赋、产业基础等因素，统筹全市园区布局，形成空间布局合理、产业特色鲜明、环境友好协调的总体发展格局，加快形成“一核一带多点”区域发展新格局：一核驱动“有色金属+循环经济”、一带承接粤港澳产业转移、多点助力特色产业发展。 （1.3）受保护山体禁止进行开山采石、破山修路等破坏性建设活动。 （1.4）资兴市、汝城县、桂东县、宜章县所辖的东江湖流域的水环境保护执行《湖南省东江湖水环境保护条例》。 （1.5）引导工业项目向园区集聚，除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区。禁止在《中国开发区审核公告目录》公布的园区或省人民政府批准设立的园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、有色等高污染项目。 项目属于污水处理站环保技术改造，项目平面布局合理，符合要求 污染物排放管控 （2.1）严格控制各类扬尘，加强城市面源管理。深化工业源治理，确保污染物达标排放。深化移动源污染治理，调整交通运输结构。 （2.2）到2022年，工业危险废物产生单位规范化管理抽查合格率达90%以上，危险废物经营单位的规范化管理抽查合格率达95%以上；城市（包括县级市和县城）医疗废物集中处置率达100%，不具备集中处置医疗废物条件的偏远地区医疗废物得到无害化处置；一般工业固体废物综合利用率达80%以上；城市污水处理厂污泥无害化、资源化处置率达到90%以上，城市生活垃圾无害化处理率达到95％以上，90%以上的农村生活垃圾得到有效处理。建筑垃圾资源化综合利用率达65%以上 项目属于污水处理站环保技术改造，污染物较少，满足要求 资源开发效率要求 （3.1）对不符合新一轮土地利用总体规划和城乡规划（或国土空间规划）的建设项目，不得通过用地预审，不予办理农用地转用和土地征收审批手续；对限制类项目控制供地数量，禁止类项目一律停止供地；严禁高耗能、高排放、淘汰类等项目通过预审，重点支持低耗能、低排放、鼓励类工业项目用地；严禁建设脱离实际需要的宽马路、大广场和绿化带，严格控制行政机关办公楼用地标准，停止别墅类房地产开发、高尔夫球场项目以及行政机关、国有企业、事业单位新建培训中心项目的土地供应；严格控制大户型商品住房供地，严禁改变保障性安居工程住房用地的土地用途或性质。 （3.2）在地热保护区内征地、动土、兴建建（构）筑物等，应报经环保、规划、国土资源和水利等行政主管部门批准后，按有关规定办理审批手续。禁止在地热保护区内建设可能造成污染的设施。 （3.3）任何单位和个人需要采伐公路用地范围内的公路护路林木，都必须经县级以上人民政府交通主管部门或其设置的公路管理机构同意，依法取得由省林业主管部门统一印制的《林木采伐许可证》后方可采伐公路护路林木。 （3.4）工业用水重复利用率低于40%（不包括热电厂用水）的县市，新建供水工程时，未经上一级城市供水行政主管部门同意，不得新增工业用水量。 （3.5）到2020年，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别较2015年降低30%、30.4%以上。 项目属于污水处理站环保技术改造，不新增用地，不属于高耗能、高排放、淘汰类项目，符合要求 重点管控区/工业园区 空间布局约束 （1.1）根据城市总体规划、产业发展规划，建设若干总部基地，工业用地应当向园区集中。 （1.2）加快工业园区建设，引导特色产业和县域企业向园区集聚、集群发展。 （1.3）围绕重点产业和主要任务，实施扶贫车间建设工程。湘南湘西承接产业转移示范区到2020年底，建成扶贫车间1500家，开发各类就业岗位2.2万人，吸纳建档立卡贫困劳动力实现就业1.5万人。 （1.4）引导现有布局不合理产能向相应园区有序转移，园区外不得再上有色冶炼和精深加工项目。 （1.5）推进新、迁建危险废物集中处理处置设施向专用工业园区聚集，加快工业园区外的危险废物处理处置企业关、停、并、转的调整步伐，推动保留工业园区内设施水平低、环境风险大的危险废物处理处置企业的结构调整和技术水平提升。全市从事收集危险废物的经营项目，应当进入符合环境规划和产业定位的产业园区。 （1.6）各县（市、区）要逐步引导废塑料综合利用企业逐步向园区建设，新建废塑料综合利用项目规模不得低于2万吨/年，未达到《废塑料综合利用行业规范条件》要求的已建废塑料利用企业要求在2022年底前完成升级改造，对改造后仍达不到相关要求的企业实施强制退出。 （1.7）严禁利用废轮胎“土法炼油”，各县（市、区）统筹规划在符合产业定位的工业园区建设废轮胎综合利用项目，未达到《废轮胎综合利用行业准入条件》要求的已建废轮胎综合利用企业要求在2022年底前完成升级改造，对改造后仍达不到相关要求的企业实施强制退出。 项目位于永兴县柏林工业园内，属于工业用地范围，本项目为污水处理及再生利用，不属于园区禁止类及限制类企业，项目平面布局合理有序，符合园区空间布局要求 环境风险防控 （3.1）严格限制在沿河沿江新建石油化工、煤化工等化工项目；除在建项目外，严禁在主要河流岸线1公里范围内新建布局重化工园区；鼓励具备条件的化工企业搬离、进入合规园区；禁止新增限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外），严禁在化工园区外新建化工项目。 （3.2）严禁在化工园区外审批新建、扩建危险化学品生产项目。 本项目不属于化工项目 资源开发效率要求 （4.1）园区新增工业用地占新增建设用地的比例大于60%。 本项目无新增用地 综上分析，与“三线一单”进行对照，本项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线，符合郴州市生态环境准入清单及对应分区环境管控要求，经过相应环保设施处理后各污染物能达标排放，对周边环境影响较小。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南省金润碲业有限公司成立于2015年，主要经营产品为碲、铋等贵金属产品，随着国家对涉重金属企业在原料控制、工艺规范、环境污染控制等方面的要求日益增多，企业原有污水处理站已经无法满足日常运营需求，故亟需进行技术改造。鉴于此，湖南省金润碲业有限公司拟投资280万元优化污水处理站工艺，计划拆除原有设施设备，于原厂房重新建设一套除铊一体化装置和重金属处理装置、配套无机盐无害化处理装置。项目建成投产后可综合处理厂区废水100m3/d及初期雨水100m3/d。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），该项目属D4620污水处理及其再生利用；根据2019年中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目属于四十三、环境保护与资源节约综合利用-18、废水零排放，重复用水技术应用，属于鼓励类；根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的有关要求，该建设项目属于“四十三、水的生产和供应业–95 污水处理及其再生利用–新建、扩建其他工业废水处理的（不含建设单位自建自用仅处理生活污水的；不含出水间接排入地表水体且不排放重金属的）”类别，根据项目情况需要编制环境影响评价报告表。 因此，建设单位委托湖南航桂环保科技有限公司承担本项目的环境影响评价工作（以下简称“我单位”）。我单位环评技术人员在现场查勘和资料收集的基础上，配合建设单位的大力支持，根据国家、地方有关法律法规，编制了《金润碲业废水处理工艺优化项目》环境影响报告表，供建设单位报环保主管部门审批。 2、项目概况 2.1项目现有工程概况 据建设方提供的《湖南省金润碲业有限公司稀贵金属废料循环利用整合升级工程项目部分原料及工艺变更环境影响报告书》及其批复（郴环函[2018]19号）、《湖南省金润碲业有限公司稀贵金属废料循环利用整合升级工程项目部分原料及工艺变更一期工程湿法系统竣工环境保护验收监测报告》（郴力方竣检字[2019]第137号）等资料，结合环评现场勘察情况，现有工程分析如下： 湖南省金润碲业有限公司稀贵金属废料循环利用整合升级工程项目部分原料及工艺变更项目分为三期建设，一期工程为碲系统、贵金属系统；二期工程为综合回收系统富氧侧吹炉和铋系统等主要活法设备；三期工程为一水硫酸锌（包括综合回收锗、镓、铟）湿法系统。目前只有一期工程已验收并正式投入生产，本一期工程湿法系统总占地面积33999m2，目前已建成碲回收湿法系统及贵金属湿法回收系统一套，环保工程及公辅工程包括烟气脱硫车间、污水处理站（本次环评涉及改造的区域）、事故池、一般废物收集仓库、危险废物收集仓库、原辅料仓库、成品仓库、原辅材料运输、供配电设施、办公楼及研发中心等办公配套设施，已经建设完成的一期工程湿法系统总投资为1.15亿元，其中环保投资为3560万元，占投资总额的30.96%。碲系统主要产品为精碲（碲含量99.99%），贵金属回收系统的主要产品为电银锭（银含量99.95%）、电金锭（金含量99.95%）、铂（铂含量99.95%）、钯（钯含量99.95%）、铑（铑含量99.95%）。 其中污水处理站即为本次技术改造涉及区域，现有工艺如下图： 图2 现有生产废水处理工艺流程图 据建设方提供环评及验收资料，结合工程现有生产规模现状，现厂区污水处理站主要综合处理的废水如下： 碲系统废水3m3/d；贵金属系统废水27.5m3/d；车间地面冲洗废水1.5m3/d，实验室废水0.2m3/d；循环冷却系统废水4m3/d；总废水量约36.2m3/d。工艺系统损耗量约4%，则最终回用于厂区的水量约为34.752m3/d。现有工程综合厂区废水设计进水水质浓度详见下表。 表1 现有工程综合厂区废水污染物浓度一览表 序号 污染物因子 单位 设计进水水质浓度 1 铅 mg/L 17 2 砷 mg/L 15 3 镉 mg/L 0.7 4 铊 mg/L 0.1 5 铜 mg/L 6 结合上文分析，项目现有污水处理站水平衡图如下： 图3 现有污水处理站水平衡图（虚线指自然损耗、不外排；单位：m3/d） 现有污水处理站占地约3500m2，设计处理规模为600m3/d，位于总厂区西南角，地势较低，目前主要处理一期工程中验收投产的工程产生的废水（约45m3/d），年运作300d，日运作8h，设专人管理。现有工艺首先去除重金属(利用石灰中和废水并调节pH，然后加入铁盐（七水硫酸亚铁）和双氧水，利用砷与铁形成较为稳定的砷酸铁化合物，氢氧化铁和砷酸铁共同沉淀这一性质将砷除去。铁的氢氧化物具有强大的吸附和絮凝能力的特性，提高pH值将废水的重金属离子以氢氧化物的形式脱除，达到去除废水中砷、镉等有害重金属的目的，反应完成后调节pH至8-9，加入絮凝剂沉淀压滤出重金属铁渣)。再进行除铊工序（利用铊离子在高pH值下，硫化铊的溶度积很小原理，添加协调沉淀剂，将铊深度脱除，随之絮凝沉淀压滤出含铊渣）。之后调节合适pH回用于厂区生产。 据建设方提供资料及勘察分析，工程设计不能满足现行环保要求，现有工艺操作较为复杂，对酸碱度把控及药剂添加要求较高，不利于操作，且对于废水中铊因子处理后未能达标（未满足回用水质标准要求0.015mg/L），亟需优化；现有工艺中未考虑厂区含铊初期雨水处理，不符合当下环保要求，亟需改进；现有工程污水处理设计规模冗余，超出厂区废水产生量，且由于蒸发结晶设备工艺成本投入成本过大，并未建设投产，导致中水含盐量过高，不利于回用车间，综上，现有污水处理站拟开展技术改造。 2.2项目技术改造工程概况 项目名称：金润碲业废水处理工艺优化项目 建设单位：湖南省金润碲业有限公司 建设地点：湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园 项目性质：技术改造 建设内容：针对现有污水处理站存在的问题，建设方拟对污水处理站进行技术改造升级，计划拆除原有设施设备，利用原厂房及场地，重新规划布局，建设一套除铊一体化装置和重金属处理装置、配套无机盐无害化处理装置，拟建设规模为综合处理厂区废水100m3/d及初期雨水100m3/d。 表2 项目主要建设内容一览表 工程类型 建设内容 名称 概况 主体工程 原有设施设备拆除 将污水处理站内原有设施设备进行拆除，外售回收单位 新设施设备安装 利用原有厂房及场地，安装一套除铊一体化装置和重金属处理装置、配套无机盐无害化处理装置 辅助工程 办公区 利旧、不变 食堂 利旧、不变 宿舍 利旧、不变 保安室 利旧、不变 储运工程 仓库 利旧、不变 固废暂存间 利旧、不变 危废暂存间 利旧、不变 运输 利旧、不变 初期雨水池 1个、容积2300m3、利旧、不变 污水收集池 5个、容积分别为675m3、675m3、450m3、225m3、375m3、利旧、不变 公用工程 给水工程 利旧、不变 排水工程 利旧、不变 供电工程 利旧、不变 环保工程 废气处理 加强通风，该污水处理站废气产生量较少 废水处理 员工生活污水依托园区化粪池处理后经市政污水管网进入柏林工业园污水处理厂处理，利旧、不变 厂区废水及初期雨水经管网进入污水处理站处理达标后回用于生产，不外排 固废处理 一般生产固废分类收集后外委废品收购单位处理 危险废物暂存危废暂存间，定期交资质单位处理 生活垃圾经统一收集后由环卫部门负责清运处理 噪声治理 减振、消声、隔音等降噪设施 3、主要设备 项目运营时生产设备主要为电能驱动，本工程的主要设备列于表3。对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第1-4批），项目生产设备不属于《高耗能落后机电设备淘汰目录》中淘汰设备。 表3 主要设备一览表 除铊一体化装置和重金属处理装置 序号 设备名称 规格 单位 数量 备注 1 废水提升泵 Q＝15m3/h、H＝15m、P＝2.2kw 台 2 用于废水提升 2 反应池 单池有效容积12m3 个 8 除铊及除重金属 3 搅拌机 / 台 8 用于废水搅拌 4 压滤机 压滤面积50m2 台 2 用于压滤污泥 5 稳定剂储存配置和投加系统 / 套 1 / 6 除铊剂储存配置和投加系统 / 套 1 / 7 絮凝剂储存配置和投加系统 / 套 1 / 8 石灰储存配置和投加系统 / 套 1 / 无机盐无害化处理装置 序号 设备名称 规格 单位 数量 备注 1 化工耐腐泵 1.5kw 个 2 / 2 全自动搅拌罐 1吨 个 1 / 3 一体化物化污水处理设备 5M 套 1 / 4 一体化生化污水处理设备 / 套 1 / 5 叠螺污泥脱水机 / 台 1 / 6 石英砂过滤罐 / 个 / 4、主要原辅材料 项目技术改造前后主要原辅材料用量对比列于表4。 表4 技术改造前后主要原辅材料用量对比表 类别 名称 单位 现有工程使用量 技改工程使用量 变化情况 来源 除铊及除重金属 双氧水 kg/m3 2kg/m3 0 -2kg/m3 外购 氧化钙 kg/m3 14.3kg/m3 0 -14.3kg/m3 外购 七水硫酸亚铁 kg/m3 2kg/m3 0 -2kg/m3 外购 硫化钠 kg/m3 0.5kg/m3 0 -0.5kg/m3 外购 辅助除铊剂 kg/m3 0.5kg/m3 0 -0.5kg/m3 外购 稳定剂 kg/m3 0 0.5kg/m3 +0.5kg/m3 外购 除铊剂 kg/m3 0 0.5kg/m3 +0.5kg/m3 外购 絮凝剂 kg/m3 0 0.001kg/m3 +0.001kg/m3 外购 石灰 kg/m3 0 0.5kg/m3 +0.5kg/m3 外购 除无机盐 生化膜 张 0 据实际生产而定 / 外购 化学-生物 制剂 kg/m3 0 据实际生产而定 / 外购 注：项目现有工程设施设备拆除，安装新的设备及设施后，正常运营期间原设备方配比的药剂停止使用，采用新设备方提供的新的适配药剂。 本项目主要原辅材料性质： 稳定剂：由有机磷酸、有机酸聚合物及多种缓蚀剂与设备方生产的多功能、多元共聚物复合成的新型环保水质稳定剂，无毒，具有良好的物质分散、阻垢、缓蚀、杀菌等作用。 除铊剂：主要由硫酸盐类物质构成的环保除铊剂，能与废水中铊发生沉淀反应，并有效包覆沉淀晶粒，达到理想的去铊效果。 絮凝剂：包括无机和有机絮凝剂两大类，无机絮凝剂主要有铝盐和铁盐两种，有机絮凝剂主要为聚丙烯酰胺等，用于除去或降低水中浊度或悬浮物，使其产生大颗粒的凝聚体，加快水中杂质和污泥沉降速度的环保化学药品。 石灰：一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料，用以调节PH，同时也可以去除水中重金属离子。 生化膜：无机盐处理的材料，MBR膜是一种孔径规格一致，额定孔径范围为0.001~0.02微米的微孔过滤膜，将不同大小、性状或不同特性的物质颗粒或分子分离，能耗低、操作方便。 化学-生物制剂：主要成分为PAC（聚合氯化铝）及PAM（聚丙烯酰胺），通过试剂主要与水中盐类反应絮凝沉淀出来，对于重金属也有一定的补偿絮凝作用。 5、项目产品方案 项目产品主要为处理后的废水，污水处理站原有设计规模为600m3/d，通过项目验收报告及建设方提供资料，厂区废水预计产生量约为60m3/d，该设计规模过度冗余，本次技术改造，将厂区废水处理规模重新设计为100m3/d，且考虑了初期雨水处理（处理能力100m3/d），满足实际生产所需，节约了建设及运营成本。 综上本项目属于污水处理系统技术改造，处理后的废水仍回用于厂区，不改变去向与用途，促使水质达标，产品方案无变化。 6、公用工程及辅助工程 （1）给水 据建设方运营情况及原环评、验收资料，本项目为污水处理站技术改造，主要处理的废水来源于厂区废水及初期雨水，不含生活污水。 该项目污水处理站设计处理的厂区废水包括： 碲系统铜阳极泥湿法处理工艺废水（4.2m3/d）；贵金属废催化剂湿法处理工艺废水（39.1m3/d）；一水硫酸锌系统铟系统置换后液废水（5.9m3/d）；各车间地面冲洗废水（5.4m3/d）；实验室废水（0.8m3/d）；循环冷却系统排污废水（7.2m3/d），总废水量约为62.6m3/d。 初期雨水：本次技术改造不涉及新增用地面积，，实行雨污分流，设独立的雨水排水系统，设有初期雨水收集池（2300m3），经计算，项目初期雨水量为600m3/次。 （2）排水 厂区废水及初期雨水经管网进入污水处理站处理，损耗量约为5%，达标后回用于生产，不外排。 循环回水系统：据建设方提供资料，厂区废水（详见上文）经过污水处理站净化处理达标后，设计回用于厂区日常生产（碲系统、贵金属系统、一水硫酸锌系统等）。据原环评及建设方数据资料，日常生产所需水量约为80m3/d（其中循环水量约59.47m3/d），每日新鲜水补充量约为20.53m3/d。 项目水平衡图见下图： （厂区水量设计总图） （厂区废水详图） 图4 项目水平衡图（虚线指自然损耗、不外排；单位：m3/d） （3）供配电系统 项目用电由市政电网供给。 （4）平面布置 总平面布置原则：结合场地现状条件，节约用地，合理布置建构筑物、考虑合理的功能分区，使工艺流程合理、管线短捷、人货流畅通、有利管理、方便生活。符合防火、安全、卫生等有关规范的要求，为安全运营创造有利条件。 本次技术改造的污水处理站位于整体厂区的西南角，地势较低，利于污水及雨水收集运输，由一层主钢架厂房及辅仓构成，主钢架厂房内东北角设有危废暂存间，中心区域设有原辅料区和除铊及重金属流程线，西南侧设有除无机盐流程线；主钢架厂房西侧为五个污水收集池，污水处理池西侧为初期雨水池及应急池。污水处理站各功能区布局合理，交通流畅，功能齐全，运输便利，整体平面布置合理，项目平面布置示意图见附图3。 （5）劳动定员、工作制度 ①劳动定员 项目运营期定员4人，污水处理站内不设生活区，原有岗位人员继续任职。 ②工作制度 项目年生产300天，日工作8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺及产污环节 本项目属于原有项目污水处理环保技术改造，位于原有项目用地范围内，不新增用地，利用原有厂房，原有设备拆除后外售回收单位，进行简单的场地清理、设备安装，不涉及土地平整，对周边环境影响较小，故本次评价不对施工期进行分析。 2、运营期工艺及产污环节 项目技术改造完成后，污水处理站涉及工艺流程如下图所示： 图5：除铊及除重金属处理工艺流程及产污环节图 图6：无机盐无害化处理工艺流程及产污环节图 ①工艺说明： 除铊及除去重金属处理： Ⅰ、厂区废水和初期雨水分别进入污水收集池和初期雨水收集池后，进行初步泥沙沉降。 Ⅱ、将对应水池中废水经提升泵打入批次反应处理系统：对含砷、铊、铜等重金属废水通过投加稳定剂、除铊剂、絮凝剂等药剂进行反应处理，再通过压滤机固液分离，此时产生的铊渣需单独存放，定期外委处置。 Ⅲ、将经过除铊处理的废水自流进入重金属批次反应系统：对含砷、铜等重金属废水通过投加稳定剂、石灰、絮凝剂等药剂进行反应处理，再通过压滤机固液分离，此时产生的重金属渣需单独存放，定期外委处置。 Ⅳ、经上述处理后的上清液打入清水池待进一步无机盐无害化处理。 无机盐无害化处理： Ⅰ、经前端除铊及除重金属处理后的废水，设计采用一体化物化处理设备，通过投加化学-生物制剂与水体盐类物质反应，并絮凝沉淀，经过石英砂过滤罐及一体化生化处理设备生化膜过滤出污泥，得到无机盐达标清水回用于厂区生产。 Ⅱ、无机盐无害化处理产生的污泥，通过叠螺污泥脱水机脱水后外委处理。 ②产污环节： a、废气：本项目技术改造后的污水处理站仅处理厂区废水及初期雨水，日常运营过程中废气产生量较少。 b、废水：本项目为废水环保处理项目，无废水外排。 c、固废：本项目固废主要为废旧包装物、含铊渣、重金属渣、无机盐污泥。 d、噪声：本项目噪声主要为设备运转产生的机械噪声。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目位于湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园内，本次工程主要对湖南省金润碲业有限公司内污水处理站进行技术改造，提升污水处理效果，促使水质达标回用。据建设方提供资料，企业于2018年4月开展了环评工作并取得了对应批复（郴环函[2018]19号），并于2019年6月对该环评建设一期工程进行了验收（郴力方竣检字[2019]第137号），目前只有一期工程已验收并正式投入生产（详见前文2.1），本次技术改造范围仅为污水处理站区域。 据原环评及验收资料，结合建设方运营情况可知，现有污水处理站处理后废水不外排，回用于厂区生产，不涉及排放总量。 根据现场踏勘情况，污水处理站钢架厂房及场地为工业用地，原有设备拆除外售，涉及的重金属铁渣及含铊渣交由有资质单位清理外运，厂房无重大环境遗留问题，本次技术改造将对厂房中地面及钢架结构进一步修缮。 企业现有污水处理站存在下列问题：厂区进入污水处理站的雨水管网不够完善，部分雨水管路堵塞，缺乏维护，且未考虑含铊初期雨水的处理；区域绿化程度较低，部分地表裸露，存在一定的水土流失现象；环保、安全标识标牌不够完善。本次技术改造过程中，设计了雨水处理板块，完善了厂区内雨水管网（详见附图5），增补更新了环保、安全标识标牌，其次项目施工完成后，本环评建议区域内种植绿化植被，完善地表硬化工作。 该项目区域内的主要环境问题是周边园区道路产生的交通噪声、道路扬尘和周边企业生产产生的机械噪声、固体废物、废气及生产生活废水等。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、大气环境质量 本项目位于湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园内，为了解项目所在区域的环境空气质量现状，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，评价选用“郴州市生态环境局-郴州市永兴县大气环境质量状况”2020全年公布数据作为环境空气质量现状评价可知，郴州市永兴县为环境空气质量达标区。 2、地表水环境质量 本项目委托郴州市力方检测技术有限公司在2021年6月16日~18日对项目附近柏安干渠水域断面设置点位进行监测。 （1）监测断面布设 监测点位：共布设2个监测点位，具体监测点位及监测因子见表5。 监测频率：连续监测3天，每天1次 表5 地表水监测断面和监测因子一览表 断面名称 断面位置 监测因子 监测时间 W1 关王庙上游500m处柏安干渠断面 pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、 石油类、砷、汞、镉、六价铬、铅、铊、铜、锌、硒、氟化物、硫化物 2021年6月16日~18日 W2 关王庙下游400m处柏安干渠断面 （2）结果统计及评价 地表水监测结果见表6。由监测结果可知，各断面各评价因子的监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，本区域地表水环境质量较好。 表6 地表水环境现状监测结果 单位：mg/L（pH值无量纲） 断面 因子 标准值 范围 最大占标率% 超标率% 最大超标 倍数 是否达标 W1 pH 6~9 7.30~7.36 / 0 0 达标 CODcr 20 15~16 80 0 0 达标 BOD5 4 3.5~3.7 92.5 0 0 达标 NH3-N 1.0 0.304~0.403 40.3 0 0 达标 SS / 10~11 / 0 0 / 石油类 0.05 0.01~0.04 80 0 0 达标 砷 0.05 ND / 0 0 达标 汞 0.0001 ND / 0 0 达标 镉 0.005 0.00124~0.00152 30.4 0 0 达标 六价铬 0.05 ND / 0 0 达标 铅 0.05 0.00265~0.00298 5.96 0 0 达标 铊 0.0001 ND / 0 0 达标 铜 1.0 ND / 0 0 达标 锌 1.0 ND / 0 0 达标 硒 0.01 ND / 0 0 达标 氟化物 1.0 0.826~0.887 88.7 0 0 达标 硫化物 0.2 ND / 0 0 达标 W2 pH 6~9 7.23~7.27 / 0 0 达标 CODcr 20 16~17 85 0 0 达标 BOD5 4 3.7~3.9 97.5 0 0 达标 NH3-N 1.0 0.543~0.686 68.6 0 0 达标 SS / 12~13 / 0 0 / 石油类 0.05 0.02~0.03 60 0 0 达标 砷 0.05 ND / 0 0 达标 汞 0.0001 ND / 0 0 达标 镉 0.005 0.00138~0.00179 35.8 0 0 达标 六价铬 0.05 ND / 0 0 达标 铅 0.05 0.00280~0.00343 6.86 0 0 达标 铊 0.0001 ND / 0 0 达标 铜 1.0 ND / 0 0 达标 锌 1.0 ND / 0 0 达标 硒 0.01 ND / 0 0 达标 氟化物 1.0 0.874~0.944 94.4 0 0 达标 硫化物 0.2 ND / 0 0 达标 3、地下水环境质量 本项目委托郴州市力方检测技术有限公司在2021年6月16日~17日对项目地附近天里坪居民点水井、江坊居民点水井、高冲湾居民点水井设置点位进行监测。 （1）监测布点及监测因子 根据地下水环境特征以及与项目的关系，本次地下水环境质量现状评价共布设3个地下水监测点位。具体详见表7。 表7 地下水环境现状监测点一览表 监测点位 名称 相对拟建厂界方位及距离 监测因子 D1 天里坪居民点水井 S、1860m pH、氨氮、氯化物、亚硝酸盐、硫化物、氟化物、氰化物、总硬度、砷、汞、六价铬、铅、镉、铜、锌、铊、硒 D2 江坊居民点水井 SW、780m D3 高冲湾居民点水井 NW、1025m （2）监测时间及监测频次 2021年6月16日—17日，连续监测 2天，每天取样1次。 （3）评价标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III标准。 （4）结果统计及评价 监测结果统计见表8。结果表明，各监测点各评价因子监测值均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，该区域地下水水质较好 表8 地下水环境质量现状监测值 单位：mg/L（pH值无量纲） 监测因子 pH 氨氮 总硬度 氯化物 硫化物 硒 D1 范围 7.43~7.45 0.233~0.311 227 13.4~13.6 ND ND 最大占标率% / 62.2 50.44 5.44 / / 超标率% 0 0 0 0 0 0 D2 范围 7.39~7.46 0.194~0.273 231~235 16.8~18.5 ND ND 最大占标率% / 54.6 52.22 7.4 / / 超标率% 0 0 0 0 0 0 D3 范围 7.44~7.49 0.164~0.363 210~212 12.3~12.6 ND ND 最大占标率% / 72.6 47.11 5.04 / / 超标率% 0 0 0 0 0 0 评价标准 6.5~8.5 ≤0.50 ≤450 ≤250 ≤0.02 ≤0.01 监测因子 氟化物 氰化物 砷 汞 六价铬 铅 D1 范围 0.409~0.412 ND ND ND ND ND 最大占标率% 41.2 / / / / / 超标率% 0 0 0 0 0 0 D2 范围 0.381~0.396 ND ND ND ND ND 最大占标率% 39.6 / / / / / 超标率% 0 0 0 0 0 0 D3 范围 0.376~0.395 ND ND ND ND ND 最大占标率% 39.5 / / / / / 超标率% 0 0 0 0 0 0 评价标准 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.01 ≤0.001 ≤0.05 ≤0.01 监测因子 镉 铜 锌 铊 亚硝酸盐 D1 范围 ND ND ND ND ND 最大占标率% / / / / / 超标率% 0 0 0 0 0 D2 范围 ND ND ND ND ND 最大占标率% / / / / / 超标率% 0 0 0 0 0 D3 范围 ND ND ND ND ND 最大占标率% / / / / / 超标率% 0 0 0 0 0 评价标准 ≤0.005 ≤1.00 ≤1.00 ≤0.0001 ≤1.00 4、声环境质量 本项目委托郴州市力方检测技术有限公司于2021年6月17日对项目拟建地厂界东、西、南、北4个方位声环境质量进行监测，具体监测结果见下表9： 表9 声环境监测结果 单位：dB（A） 检测点位 检测日期 等效声级Leq，dB(A) 昼间 夜间 项目选址场界 东面 2021年6月17日 56.8 46.5 南面 55.8 45.7 西面 55.9 45.5 北面 55.6 45.3 执行《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的3类标准 65 55 从监测结果可以看出，场界各监测点监测值均满足《声环境质量标准（GB3096-2008）》中的3类标准，项目区域声环境质量良好。 5、土壤环境现状 本项目委托郴州市力方检测技术有限公司于2021年6月17日对选址场界内表层土样进行监测，详见下表10。 表10 土壤监测工作内容 监测点位 监测因子 监测频次 选址内 T1（表） 0~0.2m 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 监测1天、每天1次 监测结果见表11。 表11 土壤监测结果 单位：mg/L 监测点位 监测因子 监测结果 标准值 是否达标 T1 汞 0.343 38 达标 砷 16.9 60 达标 铜 56.7 18000 达标 镉 9.38 65 达标 铅 42.8 800 达标 六价铬 ND 5.7 达标 镍 36.6 900 达标 由上表监测结果可知，项目场地内T1采样点土壤各项因子满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 6、生态环境现状 根据现场实地踏勘，项目位于湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园内，本次技术改造利用原有场地及厂房，不新增用地，属于工业用地范畴。项目周边为工业园区及冶炼企业，人类活动频繁，无重点保护名胜古迹、自然保护区等重要和特殊环境敏感点，不属于生态敏感和脆弱区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 项目位于湖南省郴州市永兴县经济开发区柏林工业园内，项目500m范围内无自然保护区、风景名胜区，含有农村居民村庄，具体保护目标详见表12，环保目标分布图详见附图6（保护目标XY坐标以项目中心为原点）。 表12 环境空气保护目标一览表 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 塘头背 -145.58 99.04 居民 约15户 居住区 NW 150 庙前 -506.40 -47.20 居民 约10户 居住区 W 490 关王庙 -271.87 -91.27 居民 约25户 居住区 SW 290 2、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目位于永兴县经济开发区柏林工业园内，属于技术改造项目，不新增建设用地，无特殊生态敏感及脆弱保护区。其余环境保护目标详见表13。 表13 其他环境保护目标一览表 类 别 保护目标 与工程厂界相关位置 功能及规模 执行标准 地表水环境 柏安干渠 W；50m 主要以灌溉为主 GB3838-2002 Ⅲ类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 本项目无废水外排，据建设方资料，本项目污水处理站设计进出水质如下：。 污染物因子 铅 砷 镉 铊 铜 pH 厂区废水综合进水水质（mg/L） 20.0 20.0 1.0 0.18 10.0 6-8 初期雨水进水水质（mg/L） 1.2 0.4 0.08 0.07 1.4 6-7 回用系统出水水质（mg/L） 1.0 0.3 0.05 0.015 1.0 6-9 铊因子参照《关于加强工业企业铊污染防治与管控工作的指导意见》中限值要求（废水不外排，回用于生产）。 评价因子 单位 铊 标准值 mg/L 0.015 2、废气排放标准 本项目无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值标准。 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 3、噪声排放标准 施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 昼间 夜间 70dB（A） 55dB（A） 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类环境噪声排放限值。 类别 昼间 夜间 3 65dB(A) 55dB(A) 4、固体废物执行标准 生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的相应标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家环境保护“十三五”规划及湖南省要求的总量控制目标，以SO2、NOX、COD、氨氮作为评价总量控制的对象。 项目为污水处理站技术改造，不涉及废水外排；运营过程中废气产生量较少，主要是少量颗粒物，故本项目不设总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用原有钢架厂房及场地，不涉及场地平整和建筑施工，将原有设备拆除外售后，只是进行简单的场地清理和新设备安装，产生少量废旧包装物、废金属构件及噪声，环评建议产生的固废外委处理，设备安装施工时错开公共休息时间，采取上述措施后对周边环境影响较小，故本次环评不对施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目为污水处理站技术改造，施工完成后，正常运营期间产生的污染物较少，主要环境影响和保护措施分析如下： 1、废气 根据前文工艺流程及产污环节图（详见图4、图5），本项目正常运营过程中仅处理厂区废水及初期雨水，不含生活污水，水处理过程中废气产生量较小，主要废气来源是添加辅料过程中产生的少量粉尘（颗粒物）。 污水处理站厂房相对封闭，通过采取填料过程中规范操作，避免抛接，逸撒；加强通风等措施后，无组织粉尘产生量较少，对周围环境影响较小，故本环评不做定量分析。 2、废水 2.1废水来源分析 本项目为厂区污水处理站技术改造，自身无废水产生，仅处理厂区废水及初期雨水，不含生活污水。据建设方提供资料及原项目环评及验收报告，结合工程分析，本项目设计处理的厂区废水主要来源如下： 碲系统铜阳极泥湿法处理工艺废水：据资料分析，废水产生量为4.2m3/d；贵金属废催化剂湿法处理工艺废水：据资料分析，废水产生量为39.1m3/d；一水硫酸锌系统铟系统置换后液废水：据资料分析，废水产生量为5.9m3/d；各车间地面冲洗废水：据资料分析，废水产生量为5.4m3/d；实验室废水：据资料分析，废水产生量为0.8m3/d；循环冷却系统排污废水：据资料分析，废水产生量为7.2m3/d 综上，项目污水处理站厂区废水综合后，总废水处理量为62.6m3/d。据建设方资料及前文水平衡分析可知，污水处理站废水处理过程中，蒸发损耗量约为5%，则最终回用于厂区生产的水量为59.47m3/d。 据建设方提供设计资料，项目综合厂区废水进入污水处理站的污染物浓度详见表14。 表14 综合厂区废水污染物浓度一览表 序号 污染物因子 单位 设计进水水质浓度 1 铅 mg/L 20 2 砷 mg/L 20 3 镉 mg/L 1 4 铊 mg/L 0.18 5 铜 mg/L 10 初期雨水： 本次技术改造，对初期雨水进行了除铊处理，厂区内实行雨污分流，本项目初期雨水量及所需初期雨水收集池容积参照《有色金属工业环境保护工程设计规范》（GB50988-2014）进行分析计算，公式如下： Vy＝1.2F·I×10-3 式中：Vy—初期雨水收集池容积（m3）；F—受粉尘、重金属、有毒化学品污染的场地面积（m2）；I—初期雨水量（mm），初期雨水降雨量，重有色金属冶炼、加工、再生企业可按15mm计算。 结合实际情况及建设方资料，项目F取40000m2，代入上述公式计算可知，项目所需初期雨水收集池容积为720m3。 本项目初期雨水池子容积为2300m3，符合设计需求。按单次15mm降雨量估算，则需处理的初期雨水产生量为600m3/次。 据建设方提供设计资料，项目初期雨水进入污水处理站的污染物浓度详见表15。 表15 初期雨水污染物浓度一览表 序号 污染物因子 单位 设计进水水质浓度 1 铅 mg/L 1.2 2 砷 mg/L 0.4 3 镉 mg/L 0.08 4 铊 mg/L 0.07 5 铜 mg/L 1.4 2.2废水处理过程分析 （1）废水工艺及去向： 项目污水处理站技术改造后，设有一套除铊一体化装置和重金属处理装置、配套无机盐无害化处理装置（详见图5、图6），厂区废水及初期雨水通过相应工艺环保处理后回用于厂区生产，不外排。污水处理站回用系统出水水质详见表16。 表16 出水水质污染物浓度一览表 序号 污染物因子 单位 设计出水水质浓度 1 铅 mg/L 1 2 砷 mg/L 0.3 3 镉 mg/L 0.05 4 铊 mg/L 0.015 5 铜 mg/L 1 据上表可知，该污水处理站设计出水水质可满足行业回用要求，处理后重新利用于厂区生产，符合环保要求。 （2）废水处理效率 据建设方资料，本项目技术改造后，综合厂区废水处理量为62.6m3/d，本环评以满负荷最大处理规模100m3/d进行源强分析。由于项目初期雨水全年收集量无法预估，且初期雨水中污染物因子浓度含量较低，处理后对环境影响较小，本环评不作定量分析。 本项目综合厂区废水重金属处理效率详见表17。 表17 综合厂区废水重金属处理效率一览表 序号 污染物因子 处理前浓度（mg/L） 处理后浓度（mg/L） 处理效率 最大处理水量 去除量（t/a） 1 铅 20 1 95% 30000m3/a 0.57 2 砷 20 0.3 98.5% 0.591 3 镉 1 0.05 95% 0.0285 4 铊 0.18 0.015 91.67% 0.00495 5 铜 10 1 90% 0.27 2.3废水处理可行性分析 （1）本次技术改造，对原有污水处理站处理效果不达标情况进行了改进，且优化了设计规模与工艺，节约了建设及运营成本，进一步将初期雨水中的铊因子纳入污水处理范畴，符合当下永兴县环保管理要求，切实可行。 （2）结合前文图5，除铊工艺—废水经过提升泵进入批次反应池，在稳定反应池内投加稳定剂调整废水中铊的形态，调节体系pH值，并对铊进行初步脱除，再根据铊和其他重金属离子浓度在配合反应池中加入除铊剂，该试剂对铊离子具有很强的选择性，发生配合反应，生成重金属配合物析出，然后在絮凝反应池中加入少量絮凝剂进行絮凝反应沉淀，实现铊及其他重金属离子的深度脱除，反应后的上清液进入下步除重金属工序，沉淀污泥经过压滤机固液分离出含铊渣。 除重金属工艺—将经过除铊处理后的废水投加重金属离子稳定剂，加入石灰调节pH，添加絮凝剂，沉淀析出重金属沉淀，再经过压滤机固液分离出重金属渣。项目采用的工艺较为环保，处理效率较高，切实可行。 （3）结合前文图6，除无机盐工艺—针对已经除铊及除重金属的废水，通过一体化物化设备（主要为气浮过程，通过加入化学—生物制剂，与水中盐类物质反应析出过滤），再进一步通过生化污水处理设备（厌氧、好氧反应后通过MBR膜再次过滤），过滤出的盐类污泥经过叠螺机污泥脱水后得到固态渣，除了除去盐类物质外，该过程对重金属也有一定的补偿处理作用，进一步完善整体污水工艺，切实可行。 综上所述，本次技术改造废水处理效率较好，废水处理措施可行，处理后的废水回用于厂区生产，对周围环境影响较小。 3、噪声 3.1噪声源强估算 营运期噪声源主要为设备运行机械噪声，主要噪声源为废水提升泵、搅拌机、压滤机、化工耐腐泵、全自动搅拌罐、叠螺污泥脱水机，噪声源强约为50~85dB(A)。项目噪声源强详见表18。 表18 主要设备噪声源强表 序号 设备名称 设备数量（台/套） 源强 dB(A) 1 废水提升泵 2 50~65 2 搅拌机 8 65~70 3 压滤机 2 65~70 4 化工耐腐泵 2 50~60 5 全自动搅拌罐 1 55~65 6 叠螺污泥脱水机 1 70~85 3.2噪声环境影响分析 本项目针对上述设备噪声，环评建议采取选用低噪设备，连接处安装减振垫圈，置于厂房中隔声，周边布置绿化带等降噪措施减少影响。通过上述措施降噪后设备源强详见表19。 表19 降噪后主要设备噪声源强表 序号 设备名称 设备数量（台/套） 源强 dB(A) 位置 降噪措施 治理后噪声源强dB(A) 1 废水提升泵 2 50~65 污水站区 减振、隔声 <50 2 搅拌机 8 65~70 污水站区 减振、隔声 <55 3 压滤机 2 65~70 污水站区 减振、隔声 <65 4 化工耐腐泵 2 50~60 污水站区 减振、隔声 <50 5 全自动搅拌罐 1 55~65 污水站区 减振、隔声 <50 6 叠螺污泥脱水机 1 70~85 污水站区 减振、隔声 <75 为分析技术改造后设备噪声对周边环境的影响，运营期间的噪声源的预测按点源衰减模式，可以估算出距声源不同距离的噪声值。预测模式如下： 式中：LAeq——距r米处的噪声预测值，dB（A）。 r——为距声源的距离（m）。 r0——为参考点距离（m）。 噪声源对厂界噪声的影响预测见表20所示 表20 各噪声源对厂界的噪声影响预测值 单位：dB(A) 序号 噪声源 源强/台 数量 总源强 距离 贡献值 东 西 南 北 东 西 南 北 1 废水提升泵 50 2 53.0 230 65 60 580 5.8 16.8 17.4 2.3 2 搅拌机 55 8 64.0 225 70 55 585 17.0 27.1 29.2 8.7 3 压滤机 65 2 68.0 220 75 50 580 21.2 30.5 34.0 12.7 4 化工耐腐泵 50 2 53.0 210 85 40 600 6.6 14.4 21.0 2.6 5 全自动搅拌罐 50 1 50.0 205 90 40 600 3.8 10.9 18.0 5.6 6 叠螺污泥脱水机 75 1 75.0 200 95 35 605 29.0 35.4 44.1 19.4 贡献值之和 29.9 37.2 44.7 20.6 根据以上结果再进行噪声叠加预测，预测模式如下： 式中：Lp——第i到n个声源叠加预测值 i——第i个声源 N——第N个声源 Lpi——第i个声源噪声值 项目噪声设备进行叠加后项目厂界噪声贡献值结果见表21。 表21 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 序号 预测点 背景值 叠加后预测值 评价标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 厂界东 56.8 46.5 56.8 46.6 65dB(A) 55dB(A) 2 厂界西 55.9 45.5 56.0 46.1 3 厂界南 55.8 45.7 56.1 48.2 4 厂界北 55.6 45.3 55.6 45.3 通过上述分析，结合表20中对应数据，采取设备减振、厂区隔声等降噪措施后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类限值要求，通过前文分析可知，项目50m范围内无声环境保护目标，距离最近的居民点为西北面约150m的塘头背居民区。因此，本项目对周边环境影响较小。 4、固体废物 4.1固体废物产排分析 据建设方提供资料及工程分析，项目产生的固体废物如下： （1）废旧包装物：项目日常运营过程中，原辅材料装卸过程中会产生废旧包装物，产生量约为0.05t/a，收集后外委废品收购单位处理。 （2）含铊渣：项目污水处理除铊过程会絮凝沉淀，经过压滤机固液分离后会产生部分含铊渣，产生量约0.01t/a（其中铊含量为0.00495t/a）。经查国家危险废物名录，属于危险废物（HW30含铊废物；T），收集后暂存于危废暂存间（利旧），设置存放专区，由专人管理，定期外委有资质单位处理。 （3）重金属渣：项目污水处理除重金属过程会絮凝沉淀，经过压滤机固液分离后会产生重金属渣，产生量约为1.6t/a。经查国家危险废物名录，属于危险废物（HW28含碲废物；T），收集后暂存于危废暂存间（利旧），定期外委有资质单位处理。 （4）无机盐污泥：项目废水经过无机盐无害化处理会絮凝沉淀出污泥，经过叠螺污泥脱水后产生量约为0.5t/a。本环评建议定期监测，判断所属类别，委托相应单位进行合理处置。 采取上述固废处理处置措施后，项目产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，满足环保要求。项目固体废物产生量及处置措施详见表22： 表22 固体废物产生量及处理措施一览表 序号 固废名称 产生量 属性 固体废物代码 处理方式 1 废旧包装物 0.05t/a 一般固废 223-001-07 收集后外委废品收购单位处理 2 含铊渣 0.01t/a 危险废物 HW30含铊废物；261-055-30 外委有资质单位处理 3 重金属渣 1.6t/a HW28含碲废物；261-050-28 4 无机盐污泥 0.5t/a / / 定期监测，判断所属类别，委托相应单位进行合理处置 4.2固体废物管理要求 ①要求建立责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 ②危险废物的容器和包装物依据《危废贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录规定设置危废标签，危废贮存场所依据《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》规定设置危废警告标志。在危险废物收集（即产生点）、贮存和处置场所设立警示标志；在废物包装容器（桶、袋）上粘贴标签，以散装形式贮存的，可以标志牌替代。 ③危险废物包装容器上标识明确；危险废物按特性和种类分类，分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道、围栏等作间隔）。 ④贮存场所应当是封闭厂房或仓库，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。 ⑤建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。建立危险废物管理台帐制度，按废物种类分别填写、内容详实清晰、数据与联单、排污申报等相符。 ⑥建立企业危险废物培训制度，并定期组织培训。相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。 ⑦危废仓库做好防渗防漏措施。防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为 1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。 5、环境风险 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项 目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范应急与减缓措施，以使建设项目事故率损失和环境影响达到可接受水平。 5.1评价依据 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表23确定评价工作等级。 表23 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。详见 HJ169-2018 的附录 A。 5.2环境风险潜势初判 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按表24确定环境风险。 表24 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） Ⅳ+ Ⅳ Ⅲ Ⅲ 环境中度敏感区（E2） Ⅳ Ⅲ Ⅲ Ⅱ 环境低度敏感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 注：Ⅳ+为极高环境风险 5.3环境敏感目标调查 根据现场勘查了解，项目位于工业园区，周边500m范围内人口总数小于500人。距离较近的环境风险保护目标，居民区为塘头背（NW、150m）、庙前（W、490m）、关王庙（SW、290m），地表水体为柏安干渠（W、50m），水域环境功能为Ⅲ类，评价范围内无集中式饮用水源准保护区及保护区外的径流区，无未划定准保护区的集中式饮用水水源及保护区外的径流区，无分散式饮用水源地，无特殊地下水资源。项目风险评价范围内不涉及《建设项目分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区，项目所处区域属于环境低度敏感区（E3）。 5.4危险物质及工艺系统危险性（P） （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C计算危险物质最大存在量与对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按照下列公式计算危险物质数量与临界量比值（Q）： 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（ 2）10≤Q＜100；（ 3）Q≥100。 据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B可知，本项目风险物质主要为含铊渣、重金属渣。最大存在量含铊渣0.00495t（铊及其化合物[以铊计]、临界值0.25t）；重金属渣铜0.27t/a（铜及其化合物[以铜计]、临界量0.25t）；重金属渣砷0.591t/a（砷、临界量0.25t）；重金属渣镉（氧化镉、0.25t）。 经计算，项目Q值为3.4978，在1≤Q＜10范围内。 （2）行业及生产工艺（M） 本项目为污水处理站技术改造，据建设方资料及工程分析，项目不涉及环境风险工艺（M4）。 结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，可知本项目为P4类别。 综合前文5.2、5.3、5.4分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行环境风险简单分析。 5.4建设项目风险防范措施 本项目为污水处理站技术改造，主要涉及的环境风险为废水泄露事故。 当发生废水运输管道、储存池体破损、泄漏，污水处理设备故障，电器火灾事故次生影响等情况，导致废水事故排放，会对周边土壤、地表水、地下水环境造成影响。应当及时采取适当处理措施，减少泄露事故影响。项目事故风险防范措施详见表25。 表25 事故风险防范措施 防范要求 措施内容 加强教育，强化管理 必须将“安全第一，预防为主” 作为公司经营的基本原则。 必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 对公司职工进行技能培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴上相应的防护设备后，随同厂内技术人员进入泄露地点。当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。 加强员工的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾、爆炸。 安排专人负责全厂的安全管理，设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。 贮存过程 场所 严格遵守有关贮存的安全规程，具体包括《建筑设计防火规范》、《易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法》 等。 管理人员 必须经过专业知识培训，熟悉物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 标识 必须设有明显的环保标识及安全标识 布置 合理布置，满足消防、安全管理要求。危废暂存间专人管理，按要求放置危险废物 消防设施 配备足量的灭火器及消防设施、防毒面具等。 生产过程 设备检修 事故性泄露常与装置设备故障相关联。企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 员工培训 应组织员工认真学习，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 巡回检查 必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑、冒、滴、漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停产检修，严禁不正常运转。 应急过程 设置事故应急池 项目设有事故应急池（3700m2），可以储存15d以上的废水，当污水处理站发生故障时，作为废水暂存场所临时储存。 5.5建设项目环境风险简单分析 根据前文分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行环境风险简单分析。 简单分析内容见表26。 表26 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目 金润碲业废水处理工艺优化项目 建设地点 湖南省 郴州市永兴县经济开发区柏林工业园 主要危险物质及分布 物质名称 铊及其化合物（以铊计）；铜及其化合物（以铜计）；砷；氧化镉 最大贮存量/t 0.00495；0.27；0.591；0.0285 暂存于危废暂存间 环境影响途径及危害后果 项目根据工程分析，本项目为污水处理站技术改造，当污水处理站出现泄露事故时，可能对周边环境产生影响。 风险防范措施要求 当废水设备处理效率降低或失效时，管道或池体泄漏时，应立即停止作业，按相关要求对相关设施进行检修正常后使用，严禁事故排放；项目针对紧急情况设有事故应急池（3700m3），用于废水暂存 5.4事故应急预案 建设项目应急预案主要内容见表27。 表27 应急预案内容 序号 项目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：污水处理站、危废暂存区 2 应急组织机构、人员 工厂、地区应急组织机构、人员 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序 4 应急救援保障 应急设施，设备与器材等 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 11 公众教育和信息 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 6、地下水、土壤影响评价分析 6.1地下水、土壤污染源分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）和《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）内容，项目所在地为工业园区，没有集中式饮用水源和分散式饮用水源地（居民使用市政自来水），且无地下水开采项目。因此，拟建项目所在地地下水环境和土壤环境为不敏感区。项目土壤、地下水污染源主要来自废水储存、运输场所泄露、危废间危险废物滴漏以及在雨水渗透、扩散作用下，对周围水体和土壤造成污染，从而改变项目所在地周边地下水环境和土壤环境。 6.2污染源控制措施 （1）本项目存在的风险有废水储存、运输过程的泄漏造成地下水、土壤污染超标。项目废水经密闭管道运输，避开土质松软地区、地震断裂带，相对稳定，且储存池体均经过防渗处理，一般来说发生泄漏很容易被发现且被控制住。危废暂存间依托现有，暂存的含铊渣、重金属渣均为固态物质，危废暂存间地面进行基础防渗，周边设有围堰，危废进行封闭规章管理，能减少危险废物泄露。 （2）项目选择先进、成熟的工艺技术、装备和较清洁的原辅材料，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。危废暂存间依托现有工程。其建设严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其 2013 年修改单中的相应标准的有关要求.。 （3）项目现有工程已对可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并能有效地将泄漏、渗漏的污染物收集起来进行处理，防治洒落地面的污染物渗入地下。根据本工程的特点，将厂区划分为非污染区和污染区，污染区分为一般污染防治区、重点污染防治区。一般污染区的防渗设计应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准要求，重点及特殊污染区的防渗设计从严执行参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其 2013 年修改单中的相应标准的有关要求。 对可能造成地下水污染影响的区域进行分类识别。本项目防渗分区划分及防渗等级见表28，设计采取的各项防渗措施具体见表29。 表28 防渗分区识别结果 序号 区域 识别结果 1 危废暂存间 重点污染防治区，渗透系数≤1.0×10-7cm/s 2 废水储存池体 3 污水处理流水线 4 污水处理站厂房及通道 一般污染防治区，基础防渗漏、防雨淋、防扬尘 表29 本项目防渗处理措施一览表 序号 主要环节 防渗处理措施 1 污水处理站厂房及通道 项目属于工业用厂房，按照建筑防渗设计规范建造，整个厂区采用水泥硬质地面防渗结构，混凝硬化。整体做好基础防渗措施。 2 危废暂存区、废水储存池体、污水处理流水线 项目危废暂存间依托原有，危废暂存间已按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）中的防渗设计要求进行建设，采取高标准的防渗处理措施，建立了规范化的危废管理制度，危废出入库登记。 综上，在严格落实以上污染防治措施的情况下，能有效地防止污染地下水及土壤。 7、环保投资 本项目总投资280万元，环保投资估算240万元，占工程总投资的85.71%，环保投资估算详见表30。 表30 环保投资估算一览表 单位：万元 项目 污染源 环保措施 投资（万元） 废气治理 少量粉尘 通风设施 1 废水处理 厂区废水及初期雨水 除铊一体化装置和重金属处理装置、无机盐无害化处理装置，防渗措施 235 噪声治理 噪声 基础减振、定期维修、周边绿化 4 固废处理 危险固废 设置危废暂存间(利旧) / 合计 / 240 8、环境管理及环境监测计划 7.1环境管理原则 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。环境管理应遵循以下基本原则： （1）严格执行各项国家和地方的环保法律、法规。 （2）正确处理发展生产和保护环境的关系，把经济效益和环境效益统一起来。 （3）环境管理应贯穿于生产全过程，将环境指标纳入生产计划指标，同时进行考核和检查。 （4）加强职工环境保护意识，开展经常性的培训和教育活动。 7.2环境管理计划 （1）对污染物排放进行监测，建立完备的污染物排放技术档案。 （2）强化对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （3）建立企业完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （4）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 7.3环境监测计划 环境监测是环境管理最重要的手段之一，通过环境监测，可正确、迅速完整地为建设项目日常环境管理提供必要依据。通过项目分析，结合《排污单位自行监测技术指南-水处理》（HJ1083-2020），本项目废水经过处理后回用于厂区生产，不外排至外环境。运营期常规监测计划如下： 表31 监测工作计划表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废水 厂区总排口 铊元素 在线监测 噪声 污水处理站 等效连续A声级 季度/次 无机盐污泥 / 危废鉴别 定期 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 污水处理站 | 颗粒物 | 规范添加辅料操作、加强通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值标准。 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 选用低噪声设备、设减振垫、置于厂房作隔音处理，周边设置绿化屏障 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类环境噪声排放限值 |
| 电磁辐射 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 固体废物 | 废旧包装物：外委废品收购单位处理； 含铊渣：外委有资质单位处理； 重金属渣：外委有资质单位处理； 无机盐污泥：定期监测，判断所属类别，委托相应单位合理处置； 一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关标准。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的相应标准。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 废水经密闭管道运输，避开土质松软地区、地震断裂带，相对稳定，且储存池体均经过防渗处理。危废暂存间地面进行基础防渗，周边设有围堰，危废进行封闭规章管理，能减少危险废物泄露。 项目按标准采取分区防控，危废暂存区、废水储存池体、污水处理流水线划分为重点污染防治区；污水处理站厂房及通道划分为一般污染防治区。 |
| 生态保护措施 | 对厂区进行合理规划，加强绿化。进一步改善当地的生态环境。落实各项环保措施，减少运营中污染物对周边环境的影响，做到厂区与周边生态环境的和谐统一。 |
| 环境风险 防范措施 | 严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、构筑物采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；落实应急风险管控措施，设置事故应急池（3700m3），用于紧急情况下废水暂存 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

1、结论 经综合分析，项目建设与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可以做到达标排放，固废可以得到妥善处理及利用，噪声也不会出现扰民现象，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废旧包装物 | 0.03t/a | / | / | 0.05t/a | 0.03t/a | 0.05t/a | +0.02t/a |
|  | 无机盐污泥 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
| 危险废物 | 含铊渣 | 0.008t/a | / | / | 0.01t/a | 0.008t/a | 0.01t/a | +0.002t/a |
|  | 重金属渣 | 1.2t/a | / | / | 1.6t/a | 1.2t/a | 1.6t/a | +0.4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

未建设投产

厂区废水及初期雨水

A组反应池1

稳定剂

A组反应池2-3

A组反应池4

絮凝剂

清水池

除铊剂

上清液

泥饼

A组压滤机1

外委处置

B组反应池1

稳定剂

B组反应池2-3

B组反应池4

絮凝剂

石灰

泥饼

外委处置

B组压滤机

固废、噪声

固废、噪声

进一步除无机盐

无机盐超标废水

一体化物化污水处理设备

化学-生物制剂

石英砂过滤罐2-3

一体化生化污水处理设备

污泥

无机盐处理达标清水

外委处置

叠螺机污泥脱水

回用于厂区生产

固废、噪声