建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产400吨米粉项目

建设单位（盖章）：郴州裕兴食品加工有限责任公司

编制日期：          2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、 主要环境影响和保护措施	16

五、环境保护措施监督检查清单	40

六、结论	44

附图：

附图一： 项目地理位置图

附图二： 项目所在区域水系图

附图三： 项目平面布置图

附图四：项目周边情况图

附图五： 现场踏勘图

附件：

附件一  环评委托书

附件二  营业执照

附件三  用地证明

附件四  水利局文件

附  表：

附表1  建设项目污染物排放量汇总表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

附表3  建设项目地表水环境影响评价自查表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产400吨米粉项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 胡凯军 | 联系方式 | 13016119989 |
| 建设地点 | 永兴县便江街道铜角村王家组 |
| 地理坐标 | E113.0412°，N26.0921° |
| 国民经济 行业类别 | C1431米、面制品制造 | 建设项目 行业类别 | 十一食品制造业-21（方便食品制造） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | / | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 6 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑ 否 □是： | 占地面积（m2） | 2480 |
| 专项评价设置情况 | / |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策适宜性 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的鼓励及淘汰类，为允许类项目，项目的建设符合国家产业政策。 （2）项目选址合理性分析 项目位于永兴县便江街道铜角村王家组，项目用地不占城镇规划用地，不占用基本农田。附近连接乡村公路和省道，交通方便，路况良好，电力充足，项目用地符合当地的发展规划，厂区布局规整、节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。项目所在地周边无其他大型污染源（距离项目最近企业为北面900m，且有山体阻隔的生态养殖场），生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。 （3）三线一单相符性 本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表。 表1-1 项目与“三线一单”文件相符性分析 “通知”文号 类别 项目与“三线一单”文件相符性分析 符合性 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号） 生态保护红线 不在永兴县生态红线范围内 符合 环境质量底线 本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平 符合 资源利用上线 项目无高能设备，采用生物质颗粒作为燃料，生产废水经一体化污水处理设备处理达标后外排。 符合 环境准入负面清单 项目不涉及郴州市环境准入负面清单 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 郴州裕兴食品加工有限责任公司是一家主要生产生产米粉的企业，位于永兴县便江街道铜角村王家组，利用村内场所建设年产400吨米粉项目。该项目占地面积 2480m2，建筑总面积 2480m2，建成后企业可达到年产400吨米粉。 为了科学客观地评价建设项目对周围环境造成的影响，根据《建设项目环境保护管理条例》和《中华人民共和国环境影响评价法》中有关规定，本项目应进行环境影响评价根据分类管理名录，项目属于“十一食品制造业-21（方便食品制造）：方便食品制造：全部的环评类型为报告表”，因此应编制环境影响报告表。受郴州裕兴食品加工有限责任公司委托，湖南佰佳诚项目管理有限公司承担了本项目的环境影响评价工作，我公司在现场踏勘、监测和资料收集等的基础上，编制了本项目的环境影响报告表，并交由项目建设单位报请环保主管部门审批，以期为项目实施和管理提供参考依据。 2、工程内容 本项目占地面积为2480平方米，建设内容主要为生产厂房及办公室。 项目建设指标及使用功能分布见表2-1。 表2-1 建设工程经济技术指标表 项目 名称 建设内容 备注 主体工程 生产车间 建筑面积400m2 建设米粉生产线一条；生产车间含制粉各工序 原料仓库 建筑面积60m2 靠近出入口，位于项目西侧，有利于原料的储藏与运输 成品区 建筑面积60m2 位于项目东侧 包装车间 建筑面积400 m2 位于项目东侧，造近大门处 辅助工程 锅炉房 建筑面积20 m2 0.3t/h生物质锅炉 生态养殖池 ≥900m3 办公室 建筑面积为100m2 位于大门处 值班室 建筑面积为10m2 混砖结构 公用工程 供水 用水：由自来水供应 供电 由永兴县供电所供应 环保工程 废水治理 生活污水：通过化粪池处理后用于周边农田灌溉；生产废水：由本项目配套建设的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至生态养殖池。 固废治理 生活垃圾收集后委托环卫部门进行清理；废弃包装袋收集后外售给回收站；清洗产生的沉淀池沉渣用作周边农户作猪饲料 噪声控制 采用低噪设备，基础减震，设置消声器等 生态 对周边进行植物恢复，种植绿化 3、项目投资及资金筹措方式 （1）项目总投资为500万元。 （2）建设资金筹措方式：项目所需资金全部由企业自筹解决。 4、规模 本项目主要建设内容主要为生产车间。项目建设完成后，年产400吨米粉。 表2-2 项目产品方案 序号 产品名称 年产量 1 半干米粉 400t 产品存放要求：评价要求项目原料购买、储存、使用均须依照《中华人民共和国 食品安全法》中的相关条例进行；产品的存放要生熟分离，严防交叉感染，成品要冷 藏，防变质；成品车间的洗手和消毒要规范，洗手、消毒设施须按照相关标准建设。 项目产品应满足《米粉-湖南省食品安全地方标准》（征求意见稿）中的额相关要 求，详见表2-3及2-4。 表2-3理化指标 项目 要求 检验方法 湿米粉 半干米粉 干米粉 水分（%） ≥50，≤70 ≥50，≤70 > ≤14 GB5009.3 酸度（以0.1mol/LNaoH计）（ml/10g） 2.0 1.5 1.0 GB/T5517 本项目米粉为半干米粉，含水率为20%左右。 表2-4 微生物指标 项目 采样方案a及限量（以CFU/g表示） 检验方法 n c m M 菌落总数 5 1 30000 50000 GB4789.2 大肠菌群 5 1 20 100 GB4789.3平板计数法 A样品的采样及处理按GB4789.1执行 原料储存要求：评价要求项目原料购买、储存、使用均须依照《中华人民共和国食品安全法》中的相关条例进行；原料的购买要有质检报告，并备案存档；原料的存放要防潮、防霉、防虫、防鼠等，确保食品安全 5、主要设备： 表2-5 主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 使用场所 1 倒米桶 个 1 拆包间 2 米水分离桶 个 1 磨浆间 3 磨浆机 台 2 磨浆间，单个容积≥2m3 4 贮浆桶 个 1 磨浆间，单个容积≥2m3 5 装浆桶 个 2 磨浆间，单个容积≥2m3 6 搅拌桶 个 1 生产线车间，单个容积≥2m3 7 剩浆桶 个 1 生产线车间，单个容积≥2m3 8 蒸粉机 台 1 生产线车间 9 老化机 台 1 生产线车间 10 生物质锅炉0.3t/h 台 1 锅炉房 6、原辅材料消耗情况 该项目的原辅材料消耗见下表。 表2-6 项目原辅材料和能源消耗表 序号 名称 单位 数量 备注 1 大米 吨 300t 袋装/原料库 2 淀粉 吨 60t 袋装/原料库 3 生物质颗粒 吨 99t 袋装/锅炉房 表2-7 生物质锅炉燃料性质表 单位：% 项目 全水分 灰分 挥发分 固定碳（PC） 全硫 发热量 生物质燃料 8.01 1.19 80.83 17.46 0.09 17.14 注：该性质参考其他生物质燃料性质 7、配套工程 ①给、排水 A：水源 项目供水采用自来水，区域内给水设施完善，水质满足生活用水要求，设计要求水量也要满足本工程要求。 ①根据业主提供的资料，本项目大米清洗、浸泡洗米两次，每次用水量约为原料大米用量的 1 倍，则大米清洗、浸泡洗米为大米用量的 2 倍，则用水量为 1.82m3/d， 600m3/a。 ②调和用水量为原料（大米、玉米淀粉）用量的 30%，即 0.327m3/d，则用水量 108m3/a。 ③参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），设备及地面清洗用水类比同类型项目，用水量为 0.8m3/d，则用水量为 264m3/a。 ④项目有 1 台 0.3 吨生物质锅炉，为生产提供热源，锅炉蒸汽耗水量为每天 0.3m3， 则锅炉用水量为 99m3/a。 ⑤生活用水根据《湖南省用水定额》用水量，办公楼按 80L/人•天计算，员工有 5 人，则用水量为 132m3/a。 综上，项目营运期日用水量为3.7m3/d、年用水量为1203m3。 B：排水 ①大米清洗浸泡用水中 10%被大米吸收，20%用水损耗，排水量按用水量的 70% 计算，日排放量为 1.27m3，年排放量420m3，项目清洗废水经本项目配套建设的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至鱼塘。 ②调和用水量全部为原料吸收，该部分用水进入产品不外排。 ③设备及地面清洗按用水量的 80%计算，日排放量为0.64m3，年排放量 211.2m3。 用于厂区内绿化灌溉。 ④锅炉耗水量全部蒸发不外排。 ⑤生活污水按用水量的 80%计算，日排放量为 0.32m3，年排放量 105.6m3，生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉。 故此，项目营运期生产废水日排放量为2.28m3、年排放量为756m3，其中项目清洗废水外排量为日排放量为 1.27m3，年排放量420m3；设备及地面清洗用水用于厂内绿化灌溉。 表2-8 物料平衡表(平衡用水仅考虑清洗、浸泡用水和调和用水) 投入 产出 原料 用量 产品 产出量 大米 300t 米粉 400t 玉米淀粉 60t 废料 20t 水 708t 损耗水量 228 废水 420 合计 1068t 合计 1068t 图1：水平衡图（单位：t/a） ②供配电 本项目由永兴县供电所供电，能够满足生产工艺设备要求的用电负荷。 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员5人，年工作时间330天，白天8小时工作制。 9、总平面布置 本项目位于永兴县便江镇街道铜角村王家组，项目北面为鱼塘，东面48m为铜角湾村王家组，南面为乡村道路，西面为鱼塘，项目所在区域内交通便利。项目原料仓库位于项目西侧，生产线位于项目北面，锅炉房位于项目东北侧，包装及成品车间位于项目东面，项目平面布置图详见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程图： 工艺过程简述： 1、洗米、浸泡工序 洗米的目的是除去米粒表面的糠粉及杂质，使米粒干净卫生，以保证产品的质量。 大米洗得越干净，加工出来的米粉也越好。洗涤要求一般以洗米水变清、无浑浊为准。 大米浸泡的目的是使大米充分吸水膨胀、软化，便于磨浆。在浸泡过程中，可溶性蛋 白和糖类渗出，同时组织变得结构疏松，有利于直链淀粉渗出，提高米粉品质。浸米 的水量一般要求高出物料表面5厘米以上；浸泡时间通常为20分钟，冬天为半小时， 本项目共清洗、浸泡两次，每次清洗、浸泡用水量约等于大米用量，浸泡到能用手指 把米粒捏碎为准。 2、磨浆工序 磨浆是把浸泡好的大米，加水混合磨成介于固体与液体之间的可流动的糊状米 浆。磨浆要求进料进水均匀，磨浆的含水量为50~60%；磨浆粗细以通过100目筛为好， 如米浆较粗，则成品表面粗糙、耐咀嚼性差，过100目筛的成品，则成品感官和蒸粉 质量都较好。总体而言，米浆越细越好。如磨出的米浆颗粒太粗，通常有以下几种原 因：浸泡时间不够；吸水膨胀不均匀；动磨碟与静磨碟之间间隙太大，压力不足；进料或进水过多，米粒没有充分研磨就往外流出。 其用水均被大米吸收。 3、调和工序 在机械化米粉生产中，因为时间短，直链淀粉渗出的数量有限，影响米粉的韧性 度，可采取加入调和的方法，进一步提高米粉的质地。调和就是把磨好的米浆加入少 部分水的水。添加玉米淀粉，根据大米不同品种有所不同。从效果上来说，可保证淀 粉的含量，产品不易断条。磨浆及调和供需共添加水量约为原料的30%，全部进入产 品，不外排。 4、蒸粉工序 蒸粉应使粉条糊化度达到90%以上。糊化是淀粉分子在自由水分子的作用下，从 有序到无序的过程。蒸粉时间要适当，时间过短，温度太低，则粉条糊化不完全，会 产生白心，易碎断；温度过高，会引起过分糊化，表面产生糊液。 5、熟化工艺 米粉的熟化工艺主要为自然晾晒干。 6、冷却工序 进入冷却区后，米粉的整过制作过程基本完成，米粉降温过快，造成表面温度过低，内部温度高，内部部分水份不易排出，同样会造成气泡粉，也就是常说的花粉， 米粉也容易爆断，煮粉的过程中容易断粉，因此本区间是一个温度递减的过程，根据 气候状况和米粉的实际干湿状况来控制温度。项目通过自然冷却处理。 7、成型工序 在米粉机上，加装有自动涂油装置，可防止粘刀和粉条互相粘连，并提高产品光洁度。米粉生产过程中，刚切条的粉条，温度仍然较高，表面带有胶性溶液，黏性较 大，因此需经装配的风机冷却，经降温后的粉条，即已成型，此时可收取。放置米粉， 最好选择底部和四周有网孔的容器，便于通风散热，保鲜保质。 8、包装 米粉通过干燥冷却后即可入库。产品需经过紫外线杀菌处理，并经过专用的通道 进入包装间，避免交叉感染。 主要污染源工序： 1、施工期主要污染工序 本项目利用现有厂房进行生产，施工期仅为设备的安装调试，对周边环境影响较小，故不对施工期进行分析。 2、营运期主要污染工序 1、废气 项目营运期产生的废气主要有燃气生物质锅炉产生的烟气、运输、投料、搅拌等工序产生的粉尘、洗米、磨粉等过程中产生的废水、废渣产生的异味等。 ①锅炉废气 本环评生物质锅炉依据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953--2018）中 F.4 燃生物质工业锅炉的废气产排污系数计算锅炉废气中 SO2、NOX、颗粒物的产排污情况，详见下表。根据 1t/h 的生物质锅炉每小时约需要 200kg 生物质颗粒，本项目为 0.3t/h 的生物质 锅炉，一年以1650h 计，生物质颗粒的消耗量为 99.0t/a，项目锅炉烟气产生情况见表2-9。 表2-9 生物质颗粒成份表 污染物名称 产污系数 燃料用量 产生量 产生浓度 产生速率 烟气量 6552.29m3/t-原料 99t/a 64.87万m3 / / SO2 17S①kg/t-原料 0.084t/a 129.5mg/m3 0.051kg/h 烟尘 0.2kg/t-原料 0.05t/a 77.1mg/m3 0.030kg/h NOX 1.02kg/t-原料 0.101t/a 155.7mg/m3 0.061kg/h 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目使用生物质为压块的成型生物质，根据燃料成份表可知，一般生物质颗粒含硫率为0.08%，可燃硫含量占50%，本项目取0.05%。 表2-10污染物产排情况 污染物 产生量 产生速率 产生浓度 处理效率 排放量 排放速率 排放浓度 SO2 0.084t/a 0.051kg/h 129.5mg/m3 / 0.084t/a 0.051kg/h 129.5mg/m3 烟尘 0.05t/a 0.030kg/h 77.1mg/m3 99% 0.0005t/a 0.0005kg/h 0.77mg/m3 NOX 0.101t/a 0.061kg/h 155.7mg/m3 / 0.101t/a 0.061kg/h 155.7mg/m3 注：本项目所在地不属于大气污染物特别排放限值重点控制区范围，故本项目执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2限值要求。 本项目锅炉废气经袋式除尘器（处理效率为99%）处理后通过15m高的排气筒进行排放，各排放指标均能满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃煤蒸汽锅炉的排放标准（烟尘≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3），对周围大气环境影响较小。 ②粉尘和废气 项目在运输、投料、搅拌等工序都产生一定量的粉尘，项目在对大米的冲洗过程会有 米味废气产生，在软化过程中会有蒸汽废气产生。蒸汽废气产生量较少，均以无组织形式排入大气中。 ③异味 项目洗米、磨粉等过程中产生的废水、废渣容易发酵产生异味，异味产生量很少，均以无组织排放方式进入大气。 2、废水 ①生活污水 劳动定员 5 人，均不在场内食宿，生活用水以 80L/人·d 计，则项目用水量为 0.4m3/d （132m3/a）。生活污水的产污系数以 0.8 计，则项目生活污水排放量为 0.32m3/d（105.6m3/a）。经厂区化粪池处理后，作为周边农田灌溉。 ②生产废水 根据工程分析，本项目生产废水外排量为 1.27m3/d（420m3/a），本项目生产废水经本项目配套建设的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至生态养殖池。 表2-11 废水的污染物产排情况 污染物 COD NH3-N BOD5 SS 生产废水浓度（mg/L） 844 60.4 280 351 污染物排放量420（t/a） 0.35 0.025 0.11 0.147 处理后外排浓度（mg/L） 100 15 20 70 处理后外排量420（t/a） 0.042 0.006 0.0084 0.0294 生活废水浓度（mg/L） 350 35 200 300 污染物产生量105.6（t/a） 0.036 0.003 0.02 0.03 3、噪声 本项目噪声主要为各类设备产生的机械噪声，其噪声值在55-85dB(A)。 表2-12 项目主要设备噪声源等效声级 序号 设备名称 噪声强度（dB） 备注 1 磨浆机 85 隔声、减震 2 搅拌桶 75 隔声、减震 3 蒸粉机 55 隔声、减震 4、固体废弃物 ①项目设备在成型、清洗及沉淀过程中会产生部分废料，废料产生量约20t/a，收集后交养猪场进行综合利用。 ②生物质锅炉灰渣：生物质灰分含量为2%，燃烧灰渣约1.98t/a，统一收集做肥料外售 ③除尘灰渣：项目采用布袋除尘处理锅炉废气，该方法的除尘效率是99%以上，经工程分析计算得知，除尘灰渣产生量约为0.0495t/a，统一收集做肥料外售。 ④生活垃圾：员工为 5 人，生活垃圾按人均 0.5kg/d 计，则产生量为 2.5kg/d，全年垃圾量约为 0.825t，收集后交环卫部门进行处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、地表水环境质量现状 根据永兴县人民政府发布的永兴县环境质量报表：2019年对便江水域塘门口断面和交界断面：锦里村、注江入耒水入河口、承坪乡河东村低州大桥、西河南香大桥进行了水质监测，就表中所监测的25个项目平均值而言，塘门口断面均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类水质标准，交界断面符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水质标准，龙潭水库的水质所监测的30个项目平均值而言，均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类水质标准。 2、大气环境质量现状 根据郴州市生态环境局发布的2019年1月~12月的永兴县城区环境空气质量状况，永兴县城区2019年空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2019 年永兴县城区空气质量现状评价表 污染物 日评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 15 60 25.00 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 65.00 达标 PM10 年平均质量浓度 69 70 98.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 94.3 达标 CO 日均值第95百分位浓度均值 2060 4000 51.5 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度均值 153 160 95.6 达标 由上表可知，永兴县城区的SO2、NO2、PM10、NO2和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2019年修改单中的二级标准要求。综上所述，永兴县为达标区。 3、声环境质量现状 为了解区域声环境质量，本环评委托湖南中额环保科技有限公司于2021年8月19-20日对场界四周进行的噪声监测，监测数据见下表： 表3-2 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 监测点 监测时间 Leq N1 8月19日 昼间 61.2 夜间 49.5 8月20日 昼间 51.7 夜间 48.6 N2 8月19日 昼间 53.1 夜间 47.9 8月20日 昼间 52.5 夜间 48.8 N3 8月19日 昼间 53.6 夜间 49.4 8月20日 昼间 54.1 夜间 50.2 N4 8月19日 昼间 53.9 夜间 47.9 8月20日 昼间 52.1 夜间 46.8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 昼间 ≤60 夜间 ≤50 由上表可知，项目厂界四周的昼间、夜间声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 项目环境敏感点分布情况具体见下表。 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素 主要敏感目标 方位距离 目标概况 保护级别 大气环境 铜家湾王家组 东面48m 20户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 铜家湾王家组 东面48m 20户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 地表水 环境 西河 南面，2.6km 渔业用水区、备用 水源；中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准 耒水 西面，600m |
| 污染物排放控制标准 | 1）本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 之二级标准和无组织排放监控浓度限值；异味（臭气浓度）执行《恶臭污染物排放 标准》（GB14554-93）中表 1 之新扩改建二级标准；生物质锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）（烟尘≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3）； 2）项目生活污水经化粪池处理后，用于周边农田灌溉；生产废水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放于生态养殖池。 3）营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4）一般固废参照执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量控制指标 | 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求及本项目污染物排放特点，项目涉及到的总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOx。 根据达标排放的原则，本项目污染物排放总量控制指标以排入环境量来计，通过核算，本项目投产运营后，全厂生产废水水污染物总量控制值为COD：0.042t/a、NH3-N：0.006t/a，废气污染物总量控制值为SO2：0.084t/a ，NOx：0.101t/a 。 项目污染物总量由建设单位向环境保护管理部门申请，通过交易平台购买。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期 | 1、施工期大气环境影响分析及污染防治措施 本项目利用现有厂房进行生产，施工期为设备的安装调试，对周边环境影响较小，故在此不做详细详价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 废气 项目营运期产生的废气主要有燃生物质锅炉产生的烟气、运输、投料、搅拌等工序产生的粉尘、洗米、磨粉等过程中产生的废水、废渣产生异味等。 ①生物质锅炉废气 生物质锅炉燃烧废气经袋式除尘器处理后经15m排气筒高空排放，排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃煤蒸汽锅炉的排放标准（烟尘≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3），对周围大气环境影响较小。 ②粉尘和废气 项目在运输、投料、搅拌等工序都产生一定量的粉尘，项目在对大米的冲洗过程会有 米味废气产生，在软化过程中会有蒸汽废气产生。蒸汽废气产生量较少，均以无组织形式排入大气中，对周边环境影响较小。 ③异味 项目洗米、磨粉等过程中产生的废水、废渣容易发酵产生异味，异味产生量很少，均以无组织排放方式进入大气，对周边环境影响较小。 2、废水 ①生活污水 劳动定员 5 人，均不在场内食宿，生活用水以 80L/人·d 计，则项目用水量为 0.4m3/d （132m3/a）。生活污水的产污系数以 0.8 计，则项目生活污水排放量为 0.32m3/d（105.6m3/a）。 经厂区化粪池处理后，作为周边农田灌溉，对周边环境影响较小。 ②生产废水 根据工程分析，本项目生产废水外排量为 1.27m3/d（420m3/a），本项目生产废水经本项目配套建设的一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至生态养殖池，对周边环境影响较小。 3、噪声 本项目噪声为各类设备的机械噪声，噪声源强 55-85dB。 1、室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则可按式 4-1 计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： （式4-1） 式中： Q —指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q =4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R = Sα/(1− α)，S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式 4-2 计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级： （式4-2） 式中： LP1i (T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； L P1ij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式4-3 计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i (T)= LP1i (T)-（TLi+6） （式 4-3） 式中： LP2i (T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。 然后按式4-4 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 LW= LP2(T) +10lg s （式 4-4） 本环评按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）噪声导则进行了预测， 噪声衰减因素中考虑了几何发散、空气吸收、地面吸收和屏障衰减等的影响。输入相关声源、敏感点以及周边建筑物、屏障、地面等数据后，预测结果如下：项目四周噪声预测结果见表 4-1。 表 4-1 项目四周噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 昼间贡献值 48.1 46.4 48.6 44.5 昼间达标限制 60 60 60 60 达标/超标情况 达标 达标 达标 达标 根据表 4-1 预测结果，项目实施后，营运期间厂界噪声贡献值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的 2 类标准限值要求，对周边影响较小。为防止非正常噪声，环评建议企业：选用低噪声设备，加强设备管理和维护；合理布置噪声源；做好厂界绿化工作禁止车辆在厂区内鸣笛。 4、固体废弃物 ①项目设备在成型、清洗及沉淀过程中会产生部分废料，废料产生量约20t/a，收集后交养猪场进行综合利用。 ②生物质锅炉灰渣：生物质灰分含量为2%，燃烧灰渣约1.98t/a，统一收集做肥料外售 ③除尘灰渣：项目采用布袋除尘处理锅炉废气，该方法的除尘效率是99%以上，经工程分析计算得知，除尘灰渣产生量约为0.0495t/a，统一收集做肥料外售。 ④生活垃圾：员工为 5 人，生活垃圾按人均 0.5kg/d 计，则产生量为 2.5kg/d，全年垃圾量约为 0.825t，收集后交环卫部门进行处理。 在建设单位认真落实上述建议措施，选择合适的地点设置固体废物暂存间（远离原料、成品及生产线）切实做到定点收集、日产日清、分类管理、定期转移、杜绝乱堆乱放、不恶化周围环境卫生的前提下，项目运营期产生的固体废弃物对周围环境影响不大。 5、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附表 A 地下水环境影 响评价行业分类表，本项目在附录 A 地下水环境评价行业分类表中无分属类别，可不开展 地下水环境影响评价工作。但建设单位应在项目的正常运营过程中，生产场区内地面均采用水泥混凝土地面，硬化地面平均厚度要不低于 250mm，同时化粪池采取防渗措施，确保废水不发生泄漏从而污染至地下水的情景。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影 响评价项目类别可知，本项目属于的行类别为其他行业，故本项目土壤环境影响评价项目 类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展土壤环境影响评价。但业主单位应严格应严格按照相关 的规定对化粪池等进行防腐、防渗处理。确保废水不会发生泄漏并污染土壤。 7、环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B 及《重大危险源辨 识》（GB18218-2018），本项目无环境风险物质。 根据环境风险评价工作等级划分方式，由于本项目危险物质数量与临界量比值 Q 值小 于 1，故风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为“简单分析”。 1、风险防范措施及应急要求 本项目存在一定程度的锅炉房火灾风险，需采取相应的风险防范措施，以降低各类风 险事故发生的概率。建构筑物和工艺装置区均需配置消防灭火设施。 表4-2 事故风险防范措施 防范要求 措施内容 加强教育，强化管理 必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。 必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、 独立、正确地实施相关应急措施。 对公司职工进行消防培训，当事故发生后能在最短时间内集合，在佩戴上相应的防护设备后，当情况比较严重时，应在组织自救的同时，通知城市救援中心和厂外消防队，启动外界应急救援计划。 加强员工的安全意识，严禁在厂区吸烟，防止因明火导致厂区火灾。 安排专人负责全厂的安全管理，设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 按照《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全卫生条件和劳动防护用品。 贮存过程 场所 严格遵守有关贮存的安全规程，具体包括《建筑设计防火规范》 管理人员 必须经过专业知识培训，熟悉物品的特性、事故处理办法和防护知识，持证 上岗，同时，必须配备有关的个人防护用品。 标识 必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量。 布置 布置必须符合《建筑设计防火规范》中相应的消防、 防火防爆要求。 消防设施 消防设施 配备足量的灭火器及消防设施。 生产过程 设备检修 企业在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检 查与维修保养，防患于未然。 员工培训 应组织员工认真学习，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。 巡回检查 必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异 常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全” 8、分析结论 综合分析，本项目不构成重大危险源，不涉及环境敏感地区。在规范化项目原材料及 成品在运输和储存过程，评价认为该风险是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 按表4-3 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产400吨米粉项目 建设地点 湖南省 郴州市 永兴县 便江街道 铜角村王家组 地理坐标 经度 E113.0412° 纬度 N26.0921° 主要危险物质 及分布 / 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 一旦发生火灾、爆炸，可能会烧毁植被造成局部水土保持功能削弱或丧失事故处理过程中可能产生大量的消防废水等次生环境影响。 风险防范措施要求 废水收集措施防渗、防流失 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后 6、项目环保投资及“三同时”验收 本项目总投资500万元，其中环保投资30万元，占总投资的5%，详见表4-4： 表4-4 保投资估算表 项目内容 投资（万元） 锅炉废气：袋式除尘器+15m排气筒 15 废水：化粪池、一体化污水处理设施 6 噪声：基础减振、车间密闭厂房隔声等 2 固体废物：固废收集装置、存储场所 2 合计 25 7、环境管理及环境监测 （1）环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： ①结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。 ②根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 ③宣传、贯彻国家级地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 ④组织实施环境保护工作计划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。 ⑤环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 ⑥建立健全污染源档案工作、环保统计工作及规范的台账记录，建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。按照公司环保管理监测计划，完成本项目“三废”污染源监测或环境监测。 （2）环境监测计划 环境管理与监测 A、环境管理 a、运营前的环境管理 ① 落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求。 ② 建设单位自行编制环保设施竣工验收方案报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。 ③ 向当地环保部门进行排污申报，正式运营。 b、运营期环境管理体系 为了将项目运营后对环境的不利影响减轻到最低程度，建设单位应针对本项目的特点，制定完善的环境管理体系，建立环境保护领导小组。 B、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（）J819-2017）和《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（）J944-2018）中相关要求。监测内容主要分为以下几点： 污染物排放监测：包括废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）、废水污染物（直接排入环境或排入公共污水处理系统）及噪声污染等。 周边环境质量影响监测：污染物排放标准、环境影响评价文件及其批复或其他环境管理有明确要求的，排污单位应按照要求对其周边相应的空气、地表水、地下水、土等环境质量开展监测：其他排污单位根据实际情况确定是否开展周边环境质量影响监测。 关键工艺参数监测：在某些情况下，可以通过对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试以补充污染物排放监测 污染治理设施处理效果监测：若污染物排放标准等环境管理文件对污染治理设施有特别要求的，或排污单位认为有必要的，应对污染治理设施处理效果进行监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（）J819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（）J953-2018）中的要求，并结合本项目排污情况。本项目个监测因子及监测频次见下表。 表4-5 常规监测项目内容计划 项目 监测因子 取样位置 监测周期 锅炉废气排放口 林格曼黑度、汞及其化合物、烟尘、SO2、NOX 治理设施排气筒 1次/月 废气 臭气浓度 厂界 1次/半年 废水 氨氮、COD、BOD、pH 生产废水排放口 1次/半年 声环境 厂界噪声Leq 厂界外1m处 1次/季度 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气 | 烟尘、SO2、NOX | 袋式除尘器+15m高排气筒 | 满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃煤蒸汽锅炉的排放标准 |
|  | 投料工序 | 粉尘 | 避免扬尘，采用 密封方式，安装 抽风机等 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）中的无组织排 放监控浓度限值 |
|  | 车间 | 异味 | 加强通风 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）中表 1 之新扩改建二级标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经化粪池处理后用于周边农田灌溉 | / |
|  | 生产废水 | SS、NH3-N | 经一体化污水处理设施处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 车间密闭厂房、隔声、消声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固体废物由专人负责、分类收集、及时清理，则对周围环境的影响小。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 在周围空闲地带进行绿化，在项目区空地及道路两旁种植树木、草皮，以改善和美化环境。 |
| 环境风险防范措施 | / |
| 其他环境管理要求 | 严格执行我国有关的劳动安全、环境保护、工业卫生设计的规范和标准， 最低限度的清除事故隐患，一旦发生事故应采取有效措施，降低因事故引起的损失和对环境的污染。 |

# 六、结论

1、项目概况 郴州裕兴食品加工有限责任公司是一家主要生产生产米粉的企业，位于永兴县便江街道铜角村王家组，利用村内场所建设年产400吨米粉项目。该项目占地面积 2480m2，建筑总面积 2480m2，建成后企业可达到年产400吨米粉。 2、环境质量现状分析结论 区域为空气环境质量达标区；地表水水体质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准要求，水体质量良好；噪声监测值达到国家标准《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准，区域声环境质量良好。 3、环境影响分析结论 （1）水环境：生产废水经一体化污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至生态养殖池；生活污水经化粪池处理后用于周边农田灌溉。 （2）大气环境：项目产生生物质锅炉燃烧废气经袋式除尘处理后经15m排气筒高空排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃煤蒸汽锅炉的排放标准（烟尘≤50mg/m3，SO2≤300mg/m3，NOx≤300mg/m3），对周围大气环境影响较小。 （3）声环境：项目噪声源强在65-80dB(A)左右，经车间墙体、厂区绿化带和距离衰减及隔声门窗等隔声降噪措施后，可将厂界噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值内，对周围环境的影响较小。 （4）固体废弃物：项目产生的固体废弃物经妥善处理后，对周围环境不产生直接影响。 4、本项目建设可行性分析 1）产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会《产业政策调整指导目录（2019 年本）》， 本项目为食品制造行业项目，属于《产业政策调整指导目录（2019 年本）》 中第一类鼓励类，十九、轻工类 31 项、营养健康型大米、小麦粉（食品专用 米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开 发生产，因此本项目符合国家产业政策要求。 2）选址合理性分析 项目位于永兴县便江街道铜角村王家组，项目用地不占城镇规划用地，不占用基本农田。附近连接乡村公路和省道，交通方便，路况良好，电力充足，项目用地符合当地的发展规划，厂区布局规整、节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。项目所在地周边无其他大型污染源，生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。 5、综合评价结论 经综合分析，项目建设与国家政策及相关规划相符，选址合理可行，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善利用，噪声不会出现扰民现象，项目建设及运营对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求，从环境保护角度而言，项目建设可行。

附表1

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有机废气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO2 | 0.084t/a | / | / | 0.084t/a | / | 0.084t/a | +0.084t/a |
|  | NOX | 0.101t/a | / | / | 0.101t/a | / | 0.101t/a | +0.101t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | 0 |
|  | CODCr | 0.042t/a | / | / | 0.042t/a | / | 0.042t/a | +0.042t/a |
|  | NH3-N | 0.006t/a | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | +0.006t/a |
| 一般工业固体废物 | 沉淀池沉渣 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | / | / | / | / |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附图一：项目地理位置图

附图二：项目所在地水系图

附图四：项目周边环境图

附图五：项目现场图片

附件一：委托书

附件二：营业执照

附件三：用地协议

附件四：水利局文件

### 附表1

项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级√ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5-50km□ | 边长=5km□ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500-2000t/a□ | ＜500t/a√ |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、CO、O3、PM10） 其他污染物（硫化氢、氨气） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准 | 附录D√ | 其他标准 |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2019）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据√ | 现状补充监测□ |
|  | 现状评价 | 达标区√ | 不达标区□ |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源 | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他√ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5-50km□ | 边长=5km√ |
|  | 预测因子 | 预测因子（硫化氢、氨气） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5√ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | K＞-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源 监测 | 监测因子：（硫化氢、氨气、臭气浓度） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） | 监测点位数（ ） | 无监测√ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√不可以接受□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（）厂界最远（）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0.084）t/a | NOx：（0.101）t/a | 颗粒物：（0）t/a | VOCs：（）kg/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

附表2

地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 水污染影响型√；水文要素影响型□ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水□；涉水的自然保护区□；重要湿地□； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；水产种质资源保护区□；其他□ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放□；间接排放√；其他□ | 水温□；径流□；水域面积□ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物√； pH值□；热污染□；富营养化□；其他□ | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级□；二级□；三级A□；三级B√ | 一级□；二级□；三级□ |
| 现 状 调 查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 √ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他√ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 √；平水期 √；枯水期 √；冰封期 □ 春季 √；夏季 √；秋季 √；冬季 √ | 生态环境保护主管部门√；补充监测□；其他□ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期□；平水期√；枯水期 □；冰封期□ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他√ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□ | （ ） | 监测断面或点位个数（）个 |
| 现 状 评 价 | 评价范围 | 河流：长度（1.5）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 评价因子 | （ 生化需氧量、悬浮物、粪大肠、化学需氧量、LAS、色度、动植物油、氨氮、pH值） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类√；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期√；枯水期 □；冰封期 □ 春季□；夏季√；秋季□；冬季□ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标√；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标√；不达标□ 水环境保护目标质量状况：达标√；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标√；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ | 达标区√ 不达标区□ |
| 影 响 预 测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |
|  | 预测因子 | （ ） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ |
|  | 预测情景 | 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  |  | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影 响 评 价 | 水污染控制和水环境影响减缓措 施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求√ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标√ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求√ 水环境控制单元或断面水质达标√ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求√ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求√ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （参见表35） | （参见表7-1） | （参见表7-1） |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证 编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |
| 防 治 措 施 | 环保措施 | 污水处理设施√；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施√；其他□ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动□；自动□；无监测√ | 手动√；自动□；无监测□ |
|  |  | 监测点位 | （） | （混合废水排放口） |
|  |  | 监测因子 | （） | （CODcr、BOD5、氨氮、总氮、悬浮物、动植物油、LAS、色度、粪大肠菌群、pH值） |
|  | 污染物排放清单 | √ |
| 评价结论 | 可以接受√；不可以接受□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容 |

附表3

建设项目环境风险自查表

| 工作内容 | 完成情况 |
| --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 氯酸钠 | 盐酸 | 次氯酸钠 | 硫酸 | 硝酸 |
|  |  | 存在总量/t | / | / | / | / | / |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 300 人 | 5km范围内人口数 2万人 |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 | F1( | F2( | F3( |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 | S1( | S2( | S3( |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 | G1( | G2( | G3( |
|  |  |  | 包气带防污性能 | D1( | D2( | D3( |
| 物质及工艺系统危险性 | Q值 | Q<1■ | 1≤Q<10( | 10≤Q<100( | Q>100( |
|  | M值 | M1( | M2( | M3( | M4( |
|  | P值 | P1( | P2( | P3( | P4( |
| 环境敏感 程度 | 大气 | E1( | E2( | E3( |
|  | 地表水 | E1( | E2( | E3( |
|  | 地下水 | E1( | E2( | E3( |
| 环境风险潜势 | Ⅳ+ ( | Ⅳ( | Ⅲ( | Ⅱ( | Ⅰ■ |
| 评价等级 | 一级( | 二级( | 三级( | 简单分析■ |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害■ | 易燃易爆■ |
|  | 环境风险 类型 | 泄露■ | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放■ |
|  | 影响途径 | 大气■ | 地表水■ | 地下水■ |
| 事故情形分析 | 源强设定方法 | 计算法( | 经验估算法( | 其他估算法( |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB( | AFTOX( | 其他( |
|  |  | 预测结果 | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |
|  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |
| 重点风险防范措施 | / |
| 评价结论与建议 | 项目存在事故风险的可能性，但建设单位在认真执行评价所提出的各项综合风险防治措施后，可把事故发生概率及危害降至最低，环境风险水平可接受 |
| 注：“(”为勾选项，“ ”为填写项。 |

# Text boxes

经一体化污水处理设施处理后排放至鱼塘

120

420

600

清洗浸泡用水

52.8

211.2

264

用于厂内绿化灌溉

地面清洗用水

26.4

132

105.6

99

1203

99

蒸发损耗

用于周边农田灌溉

生活用水

锅炉用水

108

108

进入产品

调和用水

项目所在地

项目所在地