# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 永兴县豪山建材有限公司年产60万吨机制砂项目

建设单位（盖章）：永兴县豪山建材有限公司

编制日期：          2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永兴县豪山建材有限公司年产60万吨机制砂项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 朱校伍 | 联系方式 | 13627354321 |
| 建设地点 | 郴州市永兴县黄泥镇豪山村长塘组 |
| 地理坐标 | 东经113.1405，北纬：26.2474 |
| 国民经济 行业类别 | 其他建筑材料制造C3039 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | / | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 18.2 |
| 环保投资占比（%） | 3.64 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | ☑ 否 □是： | 占地面积（m2） | 16000 |
| 专项评价设置情况 | / |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响 评价情况 | / |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策适宜性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。本项目不属国家、省、市禁止或限制发展的产品，所用生产设备及生产能力均不属国家、省、市禁止或强制淘汰的生产设备或生产能力。本项目建设符合国家及地方的产业政策。 （2）项目选址合理性分析 本项目位于永兴县黄泥镇豪山村长塘组，用地为原黄泥镇豪山村石场岭采石场（已关停），东面约130m为乡道Y428，交通便利。项目区供水、供电、通讯等设施可就近接入，较为方便。项目用地不在永兴县总体规划范围内。 根据对项目周边环境的调查，项目所在地及周边无溶洞，项目1000m周围内无国家重点保护的文物、古迹，无名胜风景区、自然保护区、饮用水保护区等特殊敏感点，项目不在永兴县生态红线内，厂区所在地水、电供应有保证，交通便利，满足该项目需求，项目选址合理。 （3）三线一单相符性 本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表。 表1-1 项目与“三线一单”文件相符性分析 “通知”文号 类别 项目与“三线一单”文件相符性分析 符合性 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号） 生态保护红线 不在永兴县生态红线范围内 符合 环境质量底线 本项目营运后对区域内环境影响较小，环境质量可以保持现有水平 符合 资源利用上线 项目无高能设备，热处理采用电能，冷却水循环使用 符合 环境准入负面清单 根据郴州市人民政府《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》，本项目位于黄泥镇，环境管控制单元编号ZH43102320004，为一般生态空间，项目不涉及郴州市环境准入负面清单 符合 （4）与《湖南省砂石骨料行业规范条件》（湖南省经济和信息化委员会办公室2018.2.23）符合性分析。 根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》：新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局,推动产业规模化、集约化、基地化发展；新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 本项目机制砂原料为来源于原黄泥镇豪山村石场岭采石场产生的废石，以及周边企业生产的河砾、砂岩石等（购销协议见附件）。设计规模为年产机制砂60万吨，符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》中相关规定。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2、建设内容及规模 本项目主要从事砂石料加工，可年产成品机制砂60万吨。项目总占地面积16000m2，其中原料及破碎筛分区区4000m2，洗砂及成品区4000m2， 主要建设内容组成见表2-1： 表2-1 拟建项目组成情况 项目名称 建设内容及规模 备注 主体工程 生产区 包含给料区、破碎区、制砂区、筛分区、洗砂区等，占地面积约8000m2 储运工程 原料堆存区 占地面积约2000 m2 建设围挡，围挡高度不低于物料堆放高度1.1倍，并配备自动喷淋或防风抑尘网等防尘设施 产品堆存区 占地面积约2000m2 辅助工程 办公区 / 租用北面村民房约200平方米 公用工程 给水 由厂区地下井水供给，生活用水量约67.5m3/a；生产用水量2445t/a 排水 生产废水经沉淀池处理后循环使用；生活污水经化粪池处理后厂区周边菜地浇灌 沉淀池依托原采石场现有沉淀池（约5000m3） 供电 黄泥镇供电网 依托原采石场现有供电设施 环保工程 废气处理 无组织粉尘 5套（投料口、破碎机、制砂机、振动筛各安装一套），厂区进口道路处安装一套 破碎、筛分粉尘 密闭车间+喷雾除尘 原料堆棚围挡、喷雾 产品堆场、原料堆场应建设围挡，围挡高度不低于物料堆放高度1.1倍，并配备自动喷淋或防风抑尘网等防尘设施 道路硬化 道路硬化 运输扬尘 设置洗车平台，进出车辆清洗 废水处理系统 沉淀池 泥水分离机+1座沉淀池，总容积5000m 3 依托原采石场现有沉淀池 化粪池 1座 依托现有 固废处理系统 一般固废堆场 500m2，存放沉淀池污泥，位于沉淀池旁 生活垃圾 设置生活垃圾收集桶若干个 噪声处理系统 低噪声设备，基础减振 绿化 厂区道路硬化处理，无绿化面积，厂区周边为自然植被 3、设备清单 本次不新增生产设备，全部为现有设备，本项目主要设备仪器见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号 设备名称 台数（台） 型号 备注 1 铲车 1 卡特50型 新增 2 给料机 1 - 原采石场现有 3 破碎机 1 600*900型 原采石场现有有 4 振动筛 1 200*6000 原采石场现有 5 制砂机 1 新增 6 混料加湿机 1 新增 7 运输皮带 6 部分新增 8 抽砂泵 1 15kw 原采石场现有 9 污水泵 1 7.5kw 原采石场现有 10 循环水泵 1 7.5kw 原采石场现有 11 沉淀池 1 5000立方 采石场现有 12 泥水分离机 1 4、原辅材料 表2 -3 主要原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料名称 单位 数量 备注 1 石料 万吨/年 60 原黄泥镇豪山村石场岭采石场产生的废石以及周边企业生产的河砾、砂岩石等（运输距离在20公里以内） 2 絮凝剂（PAC） t/a 1 外购 3 水 吨/年 60885 由厂区地下井水供给，生活用水量约67.5m3/a；生产用水量6750t/a。 4 电 万kW.h 100 当地供电网 注：本项目石料为一般固体废物，主要成分为方解石，CaO含量为44.33%，MgO平均含量为5.71%，企业不得外购含重金属及危险废物矿石。 5、公用工程 （1）给水 生活用水由厂区地下井水供给，生活用水量约135m3/a； 生产用水：主要为喷雾除尘装置用水，最大日用水量20t/d（600m3/a）。雾化喷淋水在使用过程中全部挥发或被物料带走损耗，无废水产生；洗砂废水：项目每吨砂水洗用量为1m3水。生产过程中洗砂废水产生量为2000m3/d，60万m3/a，成品砂带走水量为用水量的10%，则循环用水为540000m3/a。洗砂废水的主要成分为废泥渣，无有毒有害成分，类比同类项目知SS≤3000mg/L。洗砂废水具有含砂率高、悬浮物沉降性好、污染物成分较单一等特点，洗砂废水经泥水分离机去除大颗粒泥沙，再经三级絮凝沉淀池沉淀处理后回用，不外排。 （2）排水 本项目实行雨污分流，初期雨水经沉淀池收集后回用于生产。 生产过程中产生的废水经泥水分离机及沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 生活废水经化粪池处理后用于厂区周边菜地浇灌，不外排。 项目水力路径简图： 雨水 雨水收集沟 沉淀池 洗砂废水 压滤废水 7、劳动定员和工作制度 劳动定员：厂区员工总人数10人，本项目厂区内不设食宿。 生产班制：一天一班，一班八小时。 年工作日：300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-1 工艺流程图 工艺流程简述： 石料运至原料堆放区，石料从给料机均匀地由输送带送入到破碎机进行破碎，再由皮带输送至制砂机进行细碎，细碎后的物料被输送到振动筛进行筛分，达到成品粒度要求的物料被送入洗砂机清洗，清洗后由成品输送带输出即为成品；未达到成品粒度要求的物料从振动筛返回制砂机重新加工，形成闭路多次循环。成品粒度可按用户的需求进行组合和分级。 主要污染源工序： 5.2.1废气 本项目主要为砂石料加工，项目运营过程中的大气污染源主要为原料在堆存、装载、制砂、筛分工序产生扬尘及粉尘。 （1）破碎、筛分工段产生的粉尘 本项目石材采用颚式破碎机、圆锥式破碎机、冲击式破碎机进行破碎，破碎后经振动筛分机筛选出所需规格的机制砂成品。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，作者 J.A.奥里蒙 G.A.久兹 等编著 张良璧 等编译）中逸尘排放因子，同时结合本项目实际，本项目取《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中一级破碎和筛选中砂和砾石，粉尘产生量按0.05kg/t破碎料计，项目使用制砂石材总量约68.4万吨，则破碎生产线产尘量约为34.2t/a。 根据建设单位提供的设计资料，加工区产生的粉尘主要来自破碎、制砂、筛分工序。建设单位拟将加工区采取封闭式厂房+喷淋降尘处理，对产品卸料口和物料皮带进行喷淋降尘处理。经过类比调查，通过喷淋降尘后，粉尘的产生量减低约85%，封闭式厂房对无组织粉尘的阻隔率在90%左右，则本项目加工区无组织粉尘排放量约0.513t/a。 （2）物料道路运输扬尘 车辆行驶产生的扬尘，其强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。在道路完全干燥的情况下，采用经验公式对道路扬尘的产生量进行估算（出自《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年版）： 式中： Qi——每辆汽车行驶扬尘量（kg/km·辆）； V——汽车速度（km/h）； W——汽车重量（t）； P——道路表面粉尘量（kg/m2·辆），本评价取0.2kg/m2·辆。 本项目车辆在厂区行驶距离按100m计算，平均每天发空、重载车分别各200辆，空车重约10.0t，重载车重约30.0t，以速度20 km/h行驶，本环评对道路路况以0.1kg/m2计，则经计算，项目车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为1.5t/a。通过对进出车辆轮胎冲洗，及时对厂区道路清扫，减少道路表面粉尘量，路面定时洒水，粉尘量可减少75%，道路扬尘产生量为0.375t/a。 （3）装卸过程起尘 项目原料粒径在 3～30cm之间，在装卸堆放过程中不易起尘。评价要求建设单位在物料装卸区设置雾化喷头进行喷淋除尘，防止露天堆放产生扬尘。因此，项目原料装卸粉尘产生量很小，本次评价不对原料装卸产尘进行定量分析。 项目成品砂粒径较小，在装卸过程中易起尘，起尘量与物料含水率、装卸高度、风速等诸多因素有关。 物料装卸起尘量按下式估算： Qp=0.03U1.8H1.23e-0.23w 式中：Qp—沙堆装卸起尘量，kg/t； U—风速，m/s； W—含水率，％； H—装卸高度，m。 本项目物料堆装卸过程含水率按10%计算、装卸高度按1.5m计算、风速取郴州市年平均风速2.0m/s，项目物料装卸量为60万t/a，经计算，物料装卸起尘量为0.86t/a。 环评要求对产品在装卸过程中进行洒水抑尘。通过采取以上措施，项目产品装卸扬尘可削减80%以上，则项目物料装卸扬尘排放量为0.172t/a。 （4）沙堆场起尘 根据有关调研资料分析，砂堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的砂粒、灰渣在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。 砂堆源强计算公式如下： ① 砂堆的可起尘部分 所谓可起尘部分，系指粒径为2-6mm（平均粒径为4mm）的细砂颗粒。它一般在砂土中占42.44%，在可起尘部分中，不同粒径颗粒物的百分数见下表。沙的可起尘部分中<100um的约占10.01%，<75um的约占7.84%，<10um约占0.71%。 表2-5 不同粒径颗粒物的百分数 粒径范围(um) 10000~2000 2000~900 900~500 500~280 280~180 98~65 65~45 45~38 <38 平均粒径(um) 6000 1450 700 390 230 82 55 42 24 百分含量% 42.44 19.05 10.74 8.34 4.8 2.97 1.72 1.44 4.11 累积百分数% 42.44 62.04 72.78 81.12 85.70 92.75 92.97 95.80 99.91 ②起动风速 砂场中的砂粒只要达到一定风速才会起尘，这种临界风速成为起动风速，它主要同颗粒直径及物料含水率有关。对于露天砂堆来说，一般认为，堆砂的起动风速的为4.4m/s（50m高处），则其地面风速应为2.94m/s。 ③ 砂堆起尘量计算 计算模式采用修正后的《秦皇岛沙石料装卸中对起尘机理扩散规律的研究》推荐的起尘公式： 式中：Qi——i类风速条件下的起尘量，kg/a Q——砂场年起尘量，kg/a G——砂场储沙量，t Vi——35米上空的风速，m/ Vo——砂粒起动风速，取4.4m/s W——砂含水量，% fi——i类风速的年频率 a ——大气降雨修正系数，取0.4。 经计算结果可以看出，沙的含水率对沙堆的起尘量影响极大，当含水率从4%，8%增加到10%，起尘量分别为6.48t/a、0.59t/a、0.16t/a。 可见，含水率直接决定了沙堆起尘量的产生量，本项目采取了定期对沙堆洒水的措施，一般表层沙的含水率可达10%，起尘量约为0.16t/a。同时，根据《郴州市无组织排放改造治理工作实施方案》的相关要求，产品堆场、原料堆场应设置密闭厂房，并配备自动喷淋或防风抑尘网等防尘设施。 5.2.2废水 本项目产生的废水主要为洗砂废水、除尘废水、生活污水。 （1）除尘废水 主要为喷雾除尘装置用水（道路、原料堆场、成品库），根据同类项目生产经验喷淋用水量约为20m3/d（600m3/a）。雾化喷淋水在使用过程中全部挥发或被物料带走损耗，无废水产生。 （2）洗砂废水 项目运营期产生的废水主要为洗砂工序产生的废水。按业主提供资料，项目每吨砂水洗用量为1m3水。生产过程中洗砂废水产生量为2000m3/d，60万m3/a，成品砂带走水量为用水量的10%，则循环用水为540000m3/a。洗砂废水的主要成分为废泥渣，无有毒有害成分，类比同类项目知SS≤3000mg/L。洗砂废水具有含砂率高、悬浮物沉降性好、污染物成分较单一等特点，洗砂废水经泥水分离机去除大颗粒泥沙，再经三级絮凝沉淀池沉淀处理后回用，不外排。 （3）运输车辆冲洗水 载货汽车出场前均需对其进行冲洗，以减少载货汽车运输过程中扬尘的产生，本项目每天需运输用水量50L/车次，则车辆冲洗用水量约5m3/d、1500m3/a，类比同类工程，废水产生量为90%左右，即项目车辆冲洗废水量约4.5m3/d、1350m3/a，车辆冲洗废水SS产生浓度为300mg/L，项目SS产生量为0.405t/a。项目应建设洗车平台，洗车废水由引流沟引至废水收集池，沉淀处理后，上清液进清水池回用于生产。 （4）生活污水 本项目劳动定员10人，且均不在厂区食宿。根据湖南省地方标准《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），人均生活用水按45L/d计算，因此项目职工生活用水量为0.45m3/d（135m3/a），按产污系数0.85计算，职工生活污水排放量为114.75m3/a，用于厂区周边菜地浇灌，不外排。 （5）初期雨水 为防止厂区的初期雨水夹带大量粉尘外排，评价要求在厂区内设初期雨水收集池一座，用于收集初期雨水。初期雨水暴雨强度计算公式采用郴州市暴雨强度计算公式： q=1020（1+lgP）/（t+1） 式中： P：重现期，取2； t：集水时间，取15分钟； F：汇水面积，5000m2 根据上式计算，q=755.3L/s·ha，厂区内15分钟的降水体积Q为254.9m3。要求企业完善厂区截洪沟，并将雨水收集至厂内沉淀池（与洗砂沉淀池共用），用于厂区洒水抑尘。 根据项目建设规模，可得出本项目营运阶段给排水情况，见表2-6。 表2-6 项目营运阶段给排水情况一览表 用水项目 年用水量 年排水量 备注 喷雾除尘系统 600t/a 0 自然蒸发 洗砂用补充新水 60000 t/a 0 经沉淀池处理后回用 洗车用水 150 t/a 0 经沉淀池处理后用于生产 生活用水 135t/a 0 用于厂区周边菜地浇灌 合计 60885t/a 0 图2-2 项目水平衡图（洗砂工艺） 5.2.3噪声 本项目运营期产生噪声的设备主要有破碎机、制砂机、振动筛、制砂机等，其噪声级约在65-95dB左右，具体见下表2-7。 表2-7 机械设备噪声一览表 序号 设备名称 数量 噪声量（dB） 拟采取的减音降噪措施 1 给料机 1台 75-85 部分设备自带隔声罩、消音器等措施，机械类噪声采用基础减震措施，厂界周边种植的树木，起到减声降噪 2 破碎机 1台 80~95 3 振动筛 1台 75-85 4 制砂机 1台 85-95 6 运输皮带 6台 75-85 10 变压器 1台 75-85 5.2.4固体废物 项目运营后，主要固体废物为生产过程中产生的废泥渣和生活垃圾。 （1）废泥渣 沉淀处理后产生的石粉量约为1000吨/年，收集后作为建筑材料外售，暂存于泥渣暂存场。废泥渣应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求在废渣堆放场地暂存，并采取防淋措施，如加遮盖物等。废渣堆放场地建议建在沉淀池旁，占地面积约500m2。废泥渣属于一般固废，经压滤后可用于周边砖厂制砖。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员10人，垃圾产生量0.5kg/人·d；项目排放的生活垃圾总量为1.5t/a。生活垃圾集中收集并自行打包，转运至附近生活垃圾集中堆放点，由环卫部门处置，不得随意丢弃、焚烧、填埋。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目没有与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 项目用地为原黄泥镇豪山村石场岭采石场（已关停），原采石场遗留约20万吨废石料作为本项目的原料使用，无其它遗留环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、地表水环境质量现状 根据永兴县人民政府发布的永兴县环境质量报表：2019年对便江水域塘门口断面和交界断面：锦里村、注江入耒水入河口、承坪乡河东村低州大桥、西河南香大桥进行了水质监测，就表中所监测的25个项目平均值而言，塘门口断面均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类水质标准，交界断面符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水质标准，龙潭水库的水质所监测的30个项目平均值而言，均符合《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅱ类水质标准。 2、大气环境质量现状 根据郴州市生态环境局发布的2020年1月~12月的永兴县城区环境空气质量状况，永兴县城区2019年空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 2020 年永兴县城区空气质量现状评价表 污染物 日评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/（μg/m3） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 15 60 达标 NO2 年平均质量浓度 26 40 达标 PM10 年平均质量浓度 69 70 达标 PM2.5 年平均质量浓度 33 35 达标 CO 日均值第95百分位浓度均值 2060 4000 达标 O3 日最大8小时平均第90百分位浓度均值 153 160 达标 由上表可知，永兴县城区的SO2、NO2、PM10、NO2和O3满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2019年修改单中的二级标准要求。综上所述，永兴县为达标区。 3、声环境质量现状 为了解区域声环境质量，本环评委托湖南中额环保科技有限公司于2021年6月28日对场界四周进行的噪声监测，监测数据见下表： 表3-2 声环境质量监测结果 单位：dB(A) 检测点位 检测日期及结果（单位：dB(A)） 2021.6.29 昼间 夜间 场界东1m 55.7 48.9 场界南1m 54.1 47.2 场界西1m 54.4 47.0 场界北1m 55.0 47.3 标准值 60 50 由上表可知，项目厂界四周的昼间、夜间声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 表3-3 环境保护目标一览表 环境要素 环境敏感点 （保护目标） 方位、距离 规模 保护级别 水环境 长塘水库 东北300m 农业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 大气环境 楚中（E：113.1387，N：26.2441） 西南160-400m 30户 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 大脚湾（E：113.1397，N：26.2521） 北 450m 18户 长塘村（E：113.1419，N：26.2489） 东北 150m 12户 声环境 厂界50m范围内无声环境保护目标 《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类 生态环境 植物 项目场区以及边界1km范围内 / 保护区域植被，严禁乱砍滥伐，及时进行绿化。 |
| 污染物排放控制标准 | 1）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求； 2）噪声控制标准：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3）建筑垃圾执行《一般工业固体废弃物贮存填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单中要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001及2013年修改单）要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目不设置总量控制指标 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租用原黄泥镇豪山村石场岭采石场现有场地作为生产场所，不存在施工期，本次主要针对营运期进行评价。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 废水 本项目产生的废水主要为制砂废水、洗车废水、生活污水及雨水地表径流。 项目生产废水回用不外排，生活污水经化粪池处理后回用于周男客农灌。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，本项目地表水评价等级为三级B。 （1）生产废水 ①洗砂废水 项目运营期产生的洗砂废水为2000t/d、60万t/a，洗砂废水主要成分为废砂和污泥，SS≤3000mg/L，洗砂废水具有含砂率高、悬浮物沉降性好、污染物成分较单一等特点，洗砂废水经泥水分离机去除大颗粒泥沙，再经三级絮凝沉淀池沉淀处理后回用，不外排。若外排必须达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4中一级标准后方能排放，且排污口须按规范要求设置。 A、沉淀池规模 本环评要求沉淀池设计容量按照整体项目设计需要，一级、二级沉淀池每个容积至少为1000m3，，总容积为3000m3>需沉淀的废水量每天2000m3，沉淀时间24h，且有利于沉淀池清理污泥，改善沉淀效果，目前厂区已建设好5000m3的沉淀池（依托原采石场现有，位于厂区南面低洼处），能够满足要求。 B、沉淀池建设要求 环评建议对沉淀池采取防渗防漏措施，避免废水渗透到土壤中。 C、生产废水处理工艺 由于本项目生产工艺对用水水质要求不高，洗砂废水经泥水分离机处理后，再经沉淀池处理后。生产废水拟采用PAC絮凝沉淀法处理，该工艺为石材、建材加工行业常用的生产废水处理工艺。 D、处理效果 类比同类型加工企业，生产废水经PAC絮凝三级沉淀后，废水pH 约为6.85、SS浓度约为70mg/L。因此，本项目可实现生产废水的全部回用，实现生产废水不外排，不会对区域地表水环境产生影响。 ②洗车废水 根据项目工程分析，本项目运输车辆冲洗在专门的洗车平台上进行，洗车废水产生量约为1350m3/a，这部分水经收集沉淀后回用于生产，不对外排放。要求项目建设引流渠、截流沟，将厂区洗车废水引入沉淀池沉淀后入清水池回用于生产。 （2）生活污水 生活洗浴污水经化粪池处理后用于厂周边菜地浇灌，不外排。 （3）雨水地表径流 根据工程分析，本项目初期雨水产生量为254.9m3，主要污染物为悬浮物。本项目已在在砂厂四周设排水沟，并将雨水引至沉淀池，将降水时产生的初期雨水经沉淀处理后回用于湿式作业或洒水降尘。 在采取以上有效措施以后，本项目生产废水和生活污水不外排，初期雨水经沉淀后回用于生产，项目废水对周围环境影响较小。 2、废气 （1）物料道路运输扬尘污染分析及治理措施： 本项目运输道路为水泥路面，通过采取喷淋洒水等措施后，使扬尘无组织排放量为0.375t/a。 建设方拟采取以下措施减少物料道路运输扬尘： ①厂运输道路要全部硬化，且经常清扫； ②厂区进门口建设洗车平台并安装喷淋设备降尘，运输车辆进出厂区应先进行清洗。 ③运输车辆必须加盖蓬布，不得超载，限速行驶，尽量减少运输过程中物料抛洒泄漏及粉尘飞扬。 ④控制运输车辆行驶速度，厂区范围内尽量降低运输车辆运输速度，减少粉尘产生。 采取以上治理措施后，西面运输扬尘对周围大气环境影响较小。 （2）生产区产生的粉尘 根据工程分析，本项目加工区产生的粉尘主要来自破碎、制砂、筛分工序。建设单位拟将加工区采取封闭式厂房+喷淋降尘处理，对产品卸料口和物料皮带进行喷淋降尘处理。经过类比调查，通过喷淋降尘后，粉尘的产生量减低约85%，封闭式厂房对无组织粉尘的阻隔率在90%左右，则本项目加工区无组织粉尘排放量约0.513t/a，外排废气符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准中要求。 （3）沙堆装卸和堆场扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关。因此堆场应定期喷水，保持堆场表层湿润，表层含水率≥10%。项目原料堆场设置密闭厂房，并配备自动喷淋或防风抑尘网等防尘设施。 表4-1工程废气污染物排放情况表 序号 名称 产生量（t/a） 排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放方式 1 生产工艺粉尘 180 0.513 0.2138 无组织排放 2 砂堆起尘 0.16 0.16 0.022 3 物料装卸起尘 0.86 0.172 0.072 4 运输过程扬尘 0.474 0.474 0.1975 注：砂堆起尘时间按每天24h计算，其余产尘点产尘时间按每天8h计算。 （4）影响预测 项目无组织废气主要为制砂工艺粉尘、车辆动力起等，总计约0.5053kg/h。 为了确切了解项目无组织废气排放对区域大气环境的影响程度，根据《环境影响评价影响导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 项目无组织废气影响预测参数详见表4-2，预测结果详见表4-3。 表4-2 面源源强调查参数 污染源名称 坐标 海拔高度/m 矩形面源 污染物 排放速率 单位 X Y 长度 宽度 有效高度 矩形面源 113.1405 26.0474 150 200 80 5.0 TSP 0.5053kg/h kg/h 可由估算模式计算得，本项目无组织排放的估算结果见下表： 表4-3 无组织排放源估计算表 单位ug/m3 距离 颗粒物 TSP浓度（ug/m3） TSP占标率（%） 10 0.0137 1.5172 100 0.0402 4.4690 100 0.0402 4.4690 200 0.0425 4.7211 300 0.0421 4.6774 400 0.0381 4.2267 500 0.0319 3.5432 600 0.0264 2.9276 700 0.0220 2.4332 800 0.0186 2.0648 900 0.0160 1.7692 1000 0.0139 1.5366 1100 0.0122 1.3523 1200 0.0108 1.2021 1300 0.0097 1.0761 1400 0.0088 0.9694 1500 0.0079 0.8822 1600 0.0073 0.8046 1700 0.0066 0.7368 1800 0.0062 0.6786 1900 0.0056 0.6253 2000 0.0053 0.5817 2100 0.0049 0.5429 2200 0.0046 0.5090 2300 0.0043 0.4799 2500 0.0041 0.4508 下风向最大距离 180 4.7743 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TSP，Pmax值为4.7743%根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，未出现超标现象，各厂界无组织监控点浓度值及最大落地浓度值均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源大气污染物排放限值，对区域大气环境影响较小，无需设置大气防护距离。 为减少本项目粉尘无组织排放影响，结合《湖南省大气污染防治条例》以及《郴州市无组织排放改造治理工作实施方案》的相关要求，本环评建议建设单位采取以下措施： a、硬化堆场地面，防止渗漏，定期洒水，保持料堆表面湿度及地面清洁，抑制粉尘产生； b、原料及产品应在密闭厂房内进行，严禁露天装卸；装卸时应减少卸落高差并采取喷淋洒水抑尘； c、原料破碎筛分应在封闭厂房内进行，各产尘点应安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，采取湿式作业，以降低粉尘产生； d、物料运输皮带应采用封闭式皮带，建设皮带运输过程中无组织粉尘扩散； e、加强生产物料的运输及装卸管理，厂内道路全硬化，厂区进出口道路安装喷淋设备，厂内道路每天定期清扫、洒水，车辆运输过程中要加盖帆布，卸料尽量减少落差；散装运输车辆应实行封闭式运输，设置洗车平台，运输车辆进出厂区应先进行清洗，控制运输车辆行驶速度，以进一步减少运输中的扬尘。 在采取以上措施后，项目无组织排放粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新建污染源大气污染物排放限值（颗粒物：1.0mg/m3），对周围影响较小。 3、噪声 项目建成后的主要噪声源为设备噪声。主要有破碎机、制砂机、振动筛、洗砂机等，其噪声级约在65-95dB左右。根据建设项目的噪声排放特点，根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009) 推荐的公式，选择点声源预测模式模拟预测声源排放噪声。为评估项目噪声对周围环境的最大影响，本次预测仅考虑几何发散，不考虑大气、地面效应、声屏障吸收和其他方面吸收效应。 本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值： LA(r)＝LA(r0)－Ader＝LA(r0)－20lg(r/r0) 多个机械同时作业的总等效连续A声级计算公式为： 式中，Leqi－第i个声源对某预测点的等效声级。 根据以上预测方法，将生产过程中使用较频繁的主要机械设备的噪声值分别代入预测模式进行计算，预测单台机械设备的噪声值；同时假设昼间各种设备同时使用，将所产生的噪声叠加后预测对某个距离的总声压级。 预测结果见表4-4噪声预测值表。 表4-4 机械设备噪声预测一览表 监测点 时间 预测值 超标值 东边界1# 昼间 54.6 0 南边界2# 昼间 51.5 0 西边界3# 昼间 55.5 0 北边界4# 昼间 57.4 0 由上表可知，项目营运期间噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2级标准，即昼间≤60dB(A)。项目夜间不生产，对项目区声环境基本无影响。 项目周边最近的敏感点为东北面长塘村居民点，距项目厂界约150m，且与项目有公路及小山坡阻隔，因此，项目运营期噪声不会对周边居民产生影响。 项目产生的噪声主要影响人群为生产操作人员。建议厂家采取如下措施：①在设备选型时采用低噪声设备，使用过程中注意设备的维护和保养，降低设备运转噪声；②对高噪声设备设置减震、降噪装置，降低强噪声源的声级值。 4、固体废弃物 废泥渣：沉淀处理后产生的石粉，收集后作为建筑材料外售，暂存于泥渣暂存场，废泥渣应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求在废渣堆放场地暂存，并采取防淋措施，如加遮盖物等。废渣堆放场地建议建在沉淀池旁，占地面积约500m2。废泥渣属于一般固废，经压滤后可用于周边砖厂制砖； 生活垃圾：生活垃圾的产生量为1.5t/a，生活垃圾成分较简单，产生量不大，可通过垃圾桶统一收集后，定期交由环卫部门清运处理，对周围环境不产生直接影响。 5、环境风险分析 1）评价工作等级及范围 （1）划分依据 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的规定，按照建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，将环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。按表4-5划分。 表4-5 评价工作等级划分表 环境风险趋势 Ⅳ，Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）环境风险潜势确定 1、危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算。对于长管线项目，按照两个截断室之间管段危险物质最大存在量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： （1） 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据《危险化学品重大危险源辨识》（18218-2018）本项目不存在重大风险源。 （3）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中关于环境影响评价等级的规定，项目风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。应本项目环境风险潜势Ⅰ，固本项目环境风险评价仅需开展简单分析。 价仅需开展简单分析。 表4-6 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 永兴县豪山建材有限公司年产60万吨机制砂项目 建设地点 （湖南）省 （郴州）市 （/）区 （永兴）县 郴州市永兴县黄泥镇豪山村长塘组 地理坐标 经度 E113.1405° 纬度 N26.0474° 主要危险物质 及分布 / 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） / 风险防范措施要求 本项目不存在重大风险源，但仍需要按照国家有关规范设置消防设施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护。操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。工作人员进行日常的设备维护、保养和检修时，需要按照安全规程操作，防治意外事件的发生。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） Q=0＜1 ，该项目环境风险潜势为Ⅰ，对环境风险做简单分析。 7、项目环保投资及“三同时”验收 本项目总投资500万元，其中环保投资33.2万元，占总投资的6.64%，详见表4-7： 表4-7 保投资估算表 序号 污染源 建设内容 投资估算金额 （万元） 备注 1 生活污水 雨污分流制、化粪池 0.5 2 生产废水 泥水分离机，沉淀池（5000m3）及废水收集管道、回用水管道 20 依托现有沉淀池 3 洗车废水 建设洗车平台及配套引流沟，洗车废水经沉淀后用于生产 2 5 粉尘 厂内道路硬化，生产过程、路面采取定期洒水降尘、喷淋降尘措施；原料产品堆场采取围挡、设置防风抑尘网或者防尘布，并定期洒水降尘；加工区车间要求全密闭并配套喷雾除尘系统。 8 6 噪声 减振降噪措施、绿化隔声屏障（东北面） 1.5 7 生活垃圾等 垃圾桶等环卫设施 0.2 8 废泥渣堆场 废泥渣堆场（占地面积为500m2） 1 经压滤后用于周边砖厂制砖 9 合计 / 33.2 8、环境管理及环境监测 （1）环境管理 环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作： ①结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。 ②根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。 ③宣传、贯彻国家级地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。 ④组织实施环境保护工作计划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。 ⑤环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。 ⑥建立健全污染源档案工作、环保统计工作及规范的台账记录，建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。按照公司环保管理监测计划，完成本项目“三废”污染源监测或环境监测。 （2）环境监测计划 环境管理与监测 A、环境管理 a、运营前的环境管理 ① 落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求。 ② 建设单位自行编制环保设施竣工验收方案报告，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。 ③ 向当地环保部门进行排污申报登记，正式运营。 b、运营期环境管理体系 为了将项目运营后对环境的不利影响减轻到最低程度，建设单位应针对本项目的特点，制定完善的环境管理体系，建立环境保护领导小组。 B、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则》（HJ944-2018）中相关要求。监测内容主要分为以下几点： 污染物排放监测：包括废气污染物（以有组织或无组织形式排入环境）、废水污染物（直接排入环境或排入公共污水处理系统）及噪声污染等。 周边环境质量影响监测：污染物排放标准、环境影响评价文件及其批复或其他环境管理有明确要求的，排污单位应按照要求对其周边相应的空气、地表水、地下水、土等环境质量开展监测：其他排污单位根据实际情况确定是否开展周边环境质量影响监测。 关键工艺参数监测：在某些情况下，可以通过对与污染物产生和排放密切相关的关键工艺参数进行测试以补充污染物排放监测 污染治理设施处理效果监测：若污染物排放标准等环境管理文件对污染治理设施有特别要求的，或排污单位认为有必要的，应对污染治理设施处理效果进行监测。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中要求，并结合本项目排污情况。本项目各监测因子及监测频次见下表 表4-8 常规监测项目内容计划 名称 监测点位 监测指标 监测频次 废气 厂界 无组织粉尘 每季度一次 噪声 厂界 等效A声级 每半年一次 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、筛分等工序 | 粉尘 | 密闭车间+喷雾除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值 |
|  | 运输、沙堆场起尘、装卸起尘 | 粉尘 | 厂内道路硬化，生产过程、路面采取定期洒水降尘、喷淋降尘措施；原料产品堆场采取围挡、设置防风抑尘网或者防尘布，并定期洒水降尘；车间要求全密闭并配套喷淋系统 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD、悬浮物 | 化粪池 | 周边农灌 |
|  | 洗车废水、洗砂废水 | SS、石油类 | 沉淀池 | 回用不外排 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 隔声、消声、减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾统一收集后，定期交由环卫部门清运处理，对周围环境不产生直接影响；沉淀处理后产生的石粉，收集后作为建筑材料外售。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类可知，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评。 |
| 生态保护措施 | 无 |
| 环境风险防范措施 | 按照国家有关规范设置消防设施，各种用电设备均按照国家的有关标准做好接零接地保护。操作工人上岗前进行必要的专业技术培训，并制定详细的操作规程。工作人员进行日常的设备维护、保养和检修时，需要按照安全规程操作，防治意外事件的发生。 |
| 其他环境管理要求 | 完善环境管理规章制度，规范环保档案，增强环保追溯的可操作性；建立污染事故报告制度；制定各类环保设施操作规程，定期维修，使各类环保设施在生产过程中处于正常良好的运行状态。 |

# 六、结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理，总平面布置基本合理，只要该项目认真贯彻执行好国家现行的各项环境保护法规、法令、标准，严格落实切实有效的污染防治生态保护措施，保证各污染治理设施稳定高效运行，确保各污染物长期稳定达标排放，确保工程对各环境保护目标不造成干扰，则在此基础上该项目建设在环境保护方面是可行的。

附表1

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉尘 | / | / | / | 1.908t/a | / | 1.908t/a | +1.908t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | CODCr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
| 危险废物 | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

损耗60000t/a

成品砂带走60000t/a

新鲜水60000t/a

泥水分离机+沉淀池

600000t/a

洗砂

破碎、制砂、筛分

600000t/a和、t/a

540000t/a