建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：湖南林海隆盛贸易有限公司煤炭转运仓储项目

建设单位（盖章）：湖南林海隆盛贸易有限公司

编制日期：          2024年1月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	2

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	13

四、主要环境影响和保护措施	16

五、环境保护措施监督检查清单	29

六、结论	30

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目敏感目标图

附图3：项目平面布置图

附图4：项目周围环境现状照片

附件：

附件1：环评委托书

附件2：项目营业执照

附件3：项目场地租赁合同

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 湖南林海隆盛贸易有限公司煤炭转运仓储项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 林向 | 联系方式 | 18570556888 |
| 建设地点 | 湖南省郴州市永兴县高亭司镇高冲村一组 |
| 地理坐标 | （112°59′3.58925″，26°2′55.99352″） |
| 国民经济 行业类别 | G5990其他仓储业 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06，6煤炭仓储、集运 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | / | 项目审批文号 | / |
| 总投资（万元） | 50 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 2 |
| 是否开工建设 | ☑ 否 □是： | 占地面积（m2） | 3676 |
| 专项评价设置情况 | / |
| 规划情况 | / |
| 规划环境影响评价情况 | / |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | / |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“G5990其他仓储业”项目；经查阅《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于中的鼓励类、限制类及淘汰类范围内，按照《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40 号）第十三条规定，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。 2、“三线一单”符合性 项目与“三线一单”文件符合性分析具体见表1-1。 表1-1 项目与“三线一单”文件符合性分析 通知文号 类别 相符性分析 符合性 《“十三五”环境影响评价实施方案》（环环评[2016]95号） 生态保护红线 项目位于湖南省郴州市永兴县高亭司镇高冲村一组，不属于生态红线区域内 符合 环境质量底线 根本现状监测及区域环境质量现状，项目建设符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上限 本项目运营期能耗主要为电、水，煤炭全部作为产品外售，不在本项目消耗，因水电作为辅助能源，消耗量较少，因此满足资源利用上线要求。 符合 生态环境准入清单 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）“鼓励类、限制类及淘汰类范围内”，符合国家和地方产业政策，符合生态环境准入清单要求》 符合 ①与《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发[2020]12号）和《郴州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（郴政发[2020]11号的符合性分析 根据《湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（湘政发[2020]12号）和《郴州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（郴政发[2020]11号，优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目建设所在地为湖南省郴州市永兴县高亭司镇高冲村一组，根据郴州市环境管控单元图（见图1-1），本项目属于重点管控单元，各类污染物达标排放，有严格的环境风险防控措施，符合重点管控单元的要求。 图1-1 本项目在郴州市环境管控单元图的位置关系图 ②与生态环境准入清单的符合性分析 根据《梆州市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（郴政发（2020）11号）郴州市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单，本项目建设所在地为永兴县高亭司镇（环境管控单元编码：ZH43102320003），具体见图1-1，属于重点管控单元，各类污染物达标排放，有严格的环境风险防控措施，符合优先保护单元的要求。 本项目的符合性分析见表1-2。 表1-2 与郴州市其它环境管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控维度 管控要求 本项目情况 符合性 空间布局约束 （1.1）依法管控高污染、高能耗、高物耗企业。 （1.2）悦来镇高标准建设永兴悦来温泉小镇。 （1.3）全县规划重点勘查区1处（湖南省大义山地区（永兴部分）锡多金属矿重点勘查区），重点勘查区内优先投放探矿权。 限制勘查区13个，包括具有资源保护功能限制勘查区2个和具有生态环境保护功能的限制勘查区11个，具有生态环境保护功能的限制勘查区，原则上不再新设探矿权，已设探矿权应区别情况、分类处理；已设探矿权应依法有序退出。具有资源保护功能的限制勘查区内，原则上不新设保护矿种的商业性探矿权，已设探矿权不得扩界，完成勘查工作后有序退出。 规划限制开采5处（湖南省郴耒煤田北段樟树-湘阴渡区煤炭限制开采区；湖南省郴耒煤田高坡矿区煤炭限制开采区；悦来温泉限制开采区；黄口堰水库限制开采区；湖南永兴丹霞国家森林公园、国家级公益林限制开采区），禁止开采区8处（马田镇建设规划区禁止开采区；永兴县城建设规划区禁止开采区； 青山垅水库饮用水水源保护区禁止开采区；石壁垅水库饮用水水源保护区禁止开采区；永兴县龙潭水库饮用水水源保护区禁止开采区；新材料新能源产业园禁止开采区；太和工业园禁止开采区；柏林工业区禁止开采区）。具有生态环境保护功能的限制开采区内，不 得开展不符合功能定位的开发活动；采矿权的新设、延续、调整和保留，须征得所涉及保护区的主管部门同意。具有资源保护功能的限制开采区内，原则上不新设限制开采矿种采矿权（可依法延续），确需新设或扩能、扩界的，必须符合国家产业政策要求；区内其他矿种严格执行规划准入、退出要求。对各类保护区及重要市政、水利、交通等基础工程设施一定范围内，按照法律法规规定原则上不再新设采矿权。具有生态保护功能的禁止开采区和重要市政、水利、交通等基础工程设施一定范围内，严禁开展不符合功能定位的开发活动；各类保护区内原则上不再新设采矿权，已设采矿权应有序退出。 （1.4）对湘江河流域一定范围实行特殊保护，县域内湘江一级支流两岸各300米、其他重要的一级支流或二级支流两岸各200米的区域划为禁止开采区。区内禁止新设露天开采的非金属采矿权，已有采矿权不再办理扩界和扩能的变更登记。 （1.5）按永兴县相关要求布局畜禽养殖区域。 本项目不属于高污染、高能耗、高物耗企业。本项目为煤炭转运仓储项目，不在空间约束布局范围内 符合 污染物排放管控 （2.1）废水：加快村镇污水处理设施建设，对现有农村点源、面源污染进行控制，全面推进农村生活污水治理，加强对现有农村污水治理设施的维护和运营。新建农村住房必须配套建设化粪池，原有未配套化粪池或化粪池建设不符合要求的农户，须根据农村改厕工程安排实施。规范农户生活污水排放，实现生活污水的有序排放。十四五期间农村生活污水处理水平进一步提升，农村生态环境进一步改善，农村生活污水治理达到下列目标：（1）至2025年，农村生活污水治理设施（包括资源化利用）的行政村覆盖率不低于90%；（2）至2025年，农村生活污水治理设施（包括资源化利用）的农户覆盖率不低于60%；（3）农村生活污水处理设施出水污染物排放达标率不低于75%。 （2.2）废气：特护期时，执行市级生态环境管控基本要求“通用”中“污染物排放管控”中的要求。强化施工扬尘管控。畜禽养殖加强粪尿收集、处理，对恶臭进行控制。 （2.3）固废：加快垃圾中转站的建设，严格垃圾堆放。禁止垃圾就地焚烧。强化采矿固废处置。提高人畜粪便、作物秸秆、生活垃圾等农业废弃物的综合利用水平。 本项目为煤炭转运仓储项目，运营过程中产生的少量粉尘无组织排放，无生产废水，初期雨水收集后经三级沉淀处理后用去厂区降尘，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，员工生活垃圾统一收集交由环卫部门清运处理处置；一般固废综合利用 符合 环境风险防控 （3.1）执行省级生态环境准入总体清单、市级管控基本要求中相关要求。 本项目为煤炭转运仓储项目，无危险化学品存储，为低风险项目。 符合 资源开发利用效率 （4.1）鼓励和支持开发、利用清洁能源。推广节水设施。 （4.2）加强对辖区内森林资源的保护，合理开发。合理开发土地资源。 （4.3）对辖区内矿产资源合理开发。 （4.4）悦来镇规范温泉建设，合理开发利用。 项目主要使用电能 符合 3、项目选址合理性分析 项目位于湖南省郴州市永兴县高亭司镇高冲村一组。项目用地属于工况仓储用地，不占城镇规划用地，不占用基本农田。项目附近有S212，连接国道G107，交通方便，路况良好，电力充足，项目用地符合当地的发展规划，厂区布局规整、节约用地，周边环境满足工程建设和生产运行要求。项目所在地周边无其他大型污染源，生态环境较好，大气、水及声环境质量较好，具有较好的环境容量，且本项目所产生的污染物通过有效治理后均能达标排放，项目所排放的污染物可以被环境所接纳，且不会对周边环境造成影响。项目周围无自然保护区、名胜古迹、生活饮用水源地、生态脆弱敏感区和其他需要特殊保护的敏感目标。 项目仓库位于厂区西南边，办公区位于东北侧，初期雨水收集池位于北侧。项目各功能分区明确，布局合理。具体平面布置图见附图。 项目平面布置合理，周边环境对本项目建设无限制因素。综上所述，项目选址合理与周边环境能协调相容。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 湖南林海隆盛贸易有限公司投资50万元，租赁湖南省郴州市永兴县高亭司镇高冲村一组用地，建设煤炭转运仓储中心，仓库总面积3676m2，建成后企业年转运煤炭6000吨/年。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及2021年版《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，本项目属于煤炭开采与洗选业中的煤炭储存与集运，应编制环境影响报告表。受湖南林海隆盛贸易有限公司委托，长沙悦民环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘和资料收集的基础上编制了本项目环境影响报告表。 2、项目建成基本情况 项目名称：湖南林海隆盛贸易有限公司煤炭转运仓储项目 建设单位：湖南林海隆盛贸易有限公司 建设性质：新建 建设地点：湖南省湖南省郴州市永兴县高亭司镇高冲村一组 规模：年转运储存煤炭6000吨 项目建设内容及规模 本项目仓库总面积3676m2，建设内容主要为储煤场、生活区以及办公室。 项目建设指标及使用功能分布见表2-1。 表2-1 建设工程经济技术指标表 项目 名称 建设内容 备注 主体工程 储煤场 全封闭式仓库，建筑面积2100m2 1层，全封闭钢构，拱形顶,仓库地面全部硬化并做防渗处理 辅助工程 办公区 建筑面积为120m2 1层，混砖结构 生活区 建筑面积为80m2 公用工程 供水 用水：自来水 / 供电 由永兴县高亭司镇供电所供应 / 环保工程 废水治理 生活污水经隔油和化粪池预处理后用于周围菜地施肥； 无生产废水产生。 设置1个20m³的水泥硬化初期雨水池，配置1台潜水泵。 废气治理 装卸粉尘设置喷雾降尘设施措施后无组织排放 固废治理 生活垃圾：袋装分类收集后，交由环卫部门统一处置 噪声控制 采用低噪设备，基础减震等 备注：本项目不设置车辆清洗平台，仓库紧邻的S212附近有设置洗车场，可根据需要提供洗车、维修等服务。 4、原辅材料、能耗及产品方案 本项目产品方案见表2-2。 表2-2 项目产品方案 序号 产品名称 年周转量（单位/年） 仓库最大储存量 备注 1 转运煤炭 6000吨 1000吨 汽车运输 表2-3 主要原辅材料一览表 序号 产品名称 年周转量（单位/年） 仓库最大储存量 备注 1 转运煤炭 6000t 1000t 汽车运输 表2-4 主要原辅材料理化性质一览表 序号 名称 性质 1 煤炭 成分:C、H、S、N、0 为主，含 Si、Al、Ca、Fe 等元素的无机化合物，具有可燃性。着火点为无烟煤:550~700C;烟煤:400~550C:褐煤:300~400C。原煤 50-0.5mm 粒级入选，总灰分38.19%。当生产灰分<6.50%的精煤时，理论分选密度 1.610kg/L，实际分选密度 1.60kg/L，分选密度对应的+0.1 含量(扣除沉研)为 5.14%，入选原煤可选性为易选。 5、主要设备： 表2-5 主要设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 规格 用途 1 装载机 台 1 / 装煤卸煤 2 洒水喷雾装置（SR固定喷嘴及活动喷嘴） 套 65 / 降尘 3 地磅 台 1 / 称重 6、配套工程 （1）给、排水 本项目生活用水由市政给水管网直接供给，生活新鲜用水量为348t/a。 ①生活用水 本项目定员2人，均为非住宿人员，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）并结合实际工作时间，则生活用水量为0.16m³/d、48m³/a。排污系数为0.8，则生活污水排放量为0.128m³/d、38.4m³/a，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥。 ②喷淋系统用水 根据业主提供资料，本项目喷淋系统消耗新鲜水约为1m³/d，年工作时间300天，定期洒水抑尘。因此喷淋系统用水约为300m³/a，全部损失，无生产废水产生。 （2）供配电 本项目由永兴县供电所供电，预计年用电量为0.5万kWh/a，不备用发电机。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员2人，均为非住宿人员。 本项目年工作时间为300天，工作制度为一班制，一班8h。 8、项目四邻关系及总平面布置 根据现场勘察，项目位于湖南省郴州市永兴县高亭司镇高冲村一组，租用该场地作为项目的转运仓储以及办公使用。项目西北侧比邻S212省道，其他皆为山林。 平面布置图见附图3 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程图： 根据建设单位提供的资料，项目主要工艺流程如下所示： 图2-1 生产工艺流程及产污环节 工艺过程简述： 过磅、卸煤工序：原煤在储煤场处卸下煤炭，储煤场四面设有砖混围墙，顶部加防尘网和隔声屏障。此工序有粉尘、噪声产生。 堆存工序：经车辆运输来的煤炭堆存在储煤场进行存放。 装煤、车辆出厂工序：根据客户需求，利用装载机把储存于周转储煤场的精煤装入运输车辆，装载完毕后经过磅后外售。此工序有粉尘、噪声产生。 营运期污染工序及污染产生情况分析 表2-6 营运期主要污染工序一览表 污染类别 编号 污染物名称 生产工序 主要污染因子 废水 W1 生活污水 员工日常生活 CODCr、NH3-N 废气 G1 扬尘 原煤进场、卸煤、装煤、车辆出厂 颗粒物 G2 机动车尾气 运输装载过程 CO、NOX、HC 噪声 N 设备噪声 生产设备 Leq（A） 固废 S1 生活垃圾 员工日常生活 废纸、果皮等 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、地表水环境质量现状 本项目无废水外排，区域雨水顺地势最终汇入西河。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）本项目地表水评价等级为三级B，可不开展地表水环境现状调查。 为了解区域地表水环境现状，本次评价收集了郴州市生态环境局发布的2021年郴州市地表水水质监测数据，根据郴州市生态环境局发布的《2021年1～12月郴州市地表水环境质量状况》，项目所在的水环境控制单元——永兴县耒水段常规监测断面冯家湾断面2021年监测断面水质1～12月水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质要求。 2、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)，环境空气质量现状调查数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公报或环境质量报告中的数据或结论。评价范围内没有环境空气质量检测网数据或公开发布的环境空气质量现状数据的，可选择符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置临近，地形气候条件相近的环境空气质量城市点或区域点监测数据。 根据收集的永兴县环境空气自动监测站2021年的监测数据，2021年永兴县环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为11μg/m3、18μg/m3、39μg/m3、32μg/m3，CO日均值第95百分位浓度为1.1mg/m3；O3日最大8小时平均值第90百分位浓度为114μg/m3，6项基本污染物均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 表3-1 2021年永兴县空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 标准值/ （μg/m3） 占标率/% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 11 60 18.33 达标 NO2 年平均质量浓度 18 40 45 达标 PM10 年平均质量浓度 39 70 55.71 达标 PM2.5 年平均质量浓度 32 35 91.43 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1100 4000 27.5 达标 O3 日最大8h平均值第90百分位浓度 114 160 71.25 达标 上述数据表明，2021年度永兴县环境空气基本项目SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3浓度年均值均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)修改单的二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）对项目所在区域环境空气质量进行达标判断，六项基本因子均达标，本项目所在区域为环境空气质量达标区。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》， 以下简称“《技术指南》”，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目位于湖南省郴州市永兴县高亭司镇高冲村一组。根据现场调查，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，因此不进行声环境质量现状监测与评价。 4、生态环境 根据现场踏勘，本项目位于湖南省郴州市永兴县高亭司镇高冲村一组，周边没有发现名胜古迹、自然保护区等重要和特殊环境敏感点，评价区域1km以内无珍稀濒危的动植物、无古树名木。 5、地下水、土壤环境 本项目为煤炭仓储、集运项目，厂区全部硬化，项目水污染因子不涉及重金属，不存在土壤、地下水污染途径，建成后从项目特性分析，不存在地下水、土壤污染途径，故未开展地下水与土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 通过现场调查了解，本项目厂界外500 m范围内无自然保护区、风景名胜区等，主要环境空气保护目标为居民区。本项目厂界外50 m范围内不存在声环境敏感保护目标。环保目标如下表所示，其分布示意图见附图。 表3-2环境空气及环境风险环境保护目标一览表 名称 坐标/° 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 里虎冲 112°59′7.003″ 26°3′2.880 居民 14户，约90人 二类区 东北 114-500 表3-3 地表水环境保护目标一览表 名称 坐标/° 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 九山河 / 地表水 农业用水 III类区 西南 2044 项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染物排放控制标准 | 本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2无组织排放监控浓度限值。具体见表3-4。 表3-4 新污染源大气污染物 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 执行标准 颗粒物 1.0（无组织） 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中无组织排放监控浓度限值 生活污水经化粪池预处理后用于周边菜地施肥。 营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准（临近S212省道）。 表3-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界 类别 昼间 夜间 东、南、西厂界 2类 60 50 北厂界 4类 70 55 4）一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）。 |
| 总量控制指标 | 无 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目施工期约2个月（60天），拟于2023年10月开工建设，2023年12月竣工。施工的基本程序为：土方开挖、基础工程、回填施工、主体工程、设备安装。 1、施工期废气污染源 （1）大气污染源强 施工建设过程中主要大气污染物为废气及扬尘。其中废气主要来源于施工机械和运输车辆所排放的尾气；扬尘主要来源于建筑材料（如水泥、石灰、砂子等）在其装卸、运输、堆放过程中因风力作用产生扬尘污染，运输车辆往来造成地面扬尘，施工中土石方堆放和清运过程中产生扬尘。上述施工过程中产生的废气及扬尘将会造成对周围大气环境的污染，其中又以扬尘的危害较为严重。施工期间产生的扬尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。 （2）拟采取的防治措施 为避免项目施工扬尘对周围环境造成影响，必须采取合理可行的控制扬尘污染措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。提出如下环保措施： ①对施工现场进行科学管理，砂石料应统一堆放，露天堆存时应有防尘措施，如洒水抑尘、遮盖等，水泥应设专门库房堆放，尽量减少搬运环节。 ②地面开挖时，对作业面适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生量。 ③谨防运输车辆装载过满，并采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗洒，及时清扫散落在路面的泥土和灰尘，定时洒水压尘，减少运输过程中的扬尘。运输车辆出场时必须清洗车轮，做到净土出场。 ④建筑材料和建筑垃圾应采用封闭车辆及时清运。 ⑤风速大时应停止施工作业，并对堆放的砂石等建筑材料进行遮盖处理。 总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘、载重卡车等产生的废气对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 2、施工期水污染源 （1）水污染源强 本项目施工期的水污染源主要是施工人员的生活污水、雨季的地表径流及施工废水。 生活污水：本项目施工人员为项目附近的居民，不在施工现场进行食宿，施工生活废水纳入现有居民家的化粪池，经处理后用作农肥。 雨季的地表径流：多雨季节的持续和高强度降雨会冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，产生明显的地表径流，其中会夹带大量渣土和泥沙，并携带水泥、油类等各种污染物。 施工废水：包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和冲洗水。施工工地产生的泥浆水含有大量的SS，如果直接排入地表水域，将造成受纳水体资江污染的影响。施工过程中机械设备运转的冷却水和冲洗水中含SS、石油类浓度较高。 （2）拟采取的防治措施 ①做好施工期排水工程，工地设置沉淀池，施工废水沉淀后全部回用于场内洒水抑尘和车辆机械的冲洗； ②合理选择施工工期，尽量避免在雨季。在施工完成后，不得闲置土地，应尽快对建设区进行水土保持设施和环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，避免水土流失，美化环境。 ③做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染。 ④在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 3、施工期噪声污染源 （1）噪声污染源强 本项目施工期的噪声源主要为施工机械和车辆，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m）处噪声值在80~90dB(A)）的特征。因此，在考虑本项目噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声。各类施工机械声级采用类比调查法获取，具体的噪声源强见下表4-1： 表4-1施工期主要噪声源及其声级值表单位：dB（A） 施工阶段 声源 5m声源强 土石方阶段 推土机 90~100 装载机 90~100 挖掘机 90~95 基础施工阶段 静压式打桩机 90~100 钻孔式灌注桩机 90~100 空压机 88~92 结构阶段 吊车 90~105 振捣棒 55~84 装修阶段 电锯 100~105 无齿锯 95~105 手工钻 100~105 （2）拟采取的防治措施 由于施工噪声影响较大，特别是夜间施工对坪烟村居民生活的影响尤为突出，必须采用相应的措施以减小施工噪声对周围环境的影响。 ①从声源上控制：选用低噪声机械设备，在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； ②施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣； ③建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； ④合理安排施工作业时间，严禁在夜间（22:00~06:00）施工影响沿线居民休息，项目必须夜间施工，需取得当地环保部门批准； ⑤做好劳动保护工作，为高噪声源附近操作作业人员配备防护耳塞或耳罩。 4、施工期固体废弃物 施工期间产生的固体废物主要包括施工渣土、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 （1）施工渣土 项目建筑主要以钢架结构为主，项目挖方量较少，项目局部开挖过程中产生的施工渣土用于项目地的平整，不外运。 （2）建筑垃圾 本项目在建筑施工和装修阶段将产生一定量的建筑垃圾。建筑垃圾中的废金属、玻璃、木块等集中收集后回收利用，废塑料、废包装袋等运往当地生活垃圾填埋场处置，其余的废混凝土、砂石砖瓦等全部用于场地平整，油漆桶等危险废弃物交给有资质的单位回收处理。 （3）生活垃圾 本项目施工人员生活垃圾以0.5kg/人·d计，施工人数30人/d，则生活垃圾产生量约为0.015t/d，施工期生活垃圾产生总量约为1.35t。 5、施工期生态环境环境影响 项目建设过程中，将破坏土地构型，植被被破坏，雨水侵蚀致使土壤流失，土层变薄，土壤发生层次缺失，导致表土裸露，局部蓄水固土的功能将丧失，从而导致水土流失。 水土流失是指土壤在降水侵蚀力作用下的分散、迁移和沉积的过程。影响水土流失的因素较多，主要包括降雨、土壤、植被、地形地貌以及工程施工等因素。就本项目而言，影响施工期水土流失的主要因素是降雨和工程施工。 （1）降雨因素 降雨是发生水土流失的最直接最重要的自然因素。降雨对裸露地表的影响表现在两个方面：一是雨滴对裸露地表的直接冲溅作用，二是雨水汇集形成地表径流的冲刷作用。这种作用在暴雨时表现得更为集中和剧烈，往往引起较大强度的水土流失。新化县雨季充沛，雨季集中在4~6月份，降雨量大、暴雨日多（即降雨强度大）是造成水土流失的最直接的作用因素。因此，本项目的施工（尤其是在雨季）不可避免的会面临水土流失问题。 （2）工程因素 工程因素主要指人类的各项开发建设活动，它通过影响引起水土流失的各项自然因素而起作用，是促进水土流失加剧的重要因素。区域开发建设改变区域地形地貌、破坏植被、改变土壤的理化性质，从而加剧水土流失的发生。就本建设项目而言，在正常的降雨条件下，工程施工是导致水土流失发生、发展并加剧的根源。据估算，经扰动的土壤其侵蚀模数比未经扰动的土壤约可加大10倍。若施工期不采取水土保持措施，造成的水土流失将非常严重。 （2）拟采取的防治措施 考虑本项目施工期的实际情况，本项目施工期应采取如下措施防止水土流失： ①合理选择施工期以及科学的施工方式。尽量避免在强暴雨季节施工；雨季施工时，应备有防雨布覆盖开挖面和土堆，防治汛期造成水土流失，平时应尽量保持表面平整，减少雨水冲刷。 ②设备堆放场、材料堆放场的防径流措施应加强，废土、废渣应及时运出，防止出现废土、渣处置不妥而导致的水土流失。 ③制定水土保持计划，工程建成后应无裸露地面，使水土保持功能逐步加强。 一般来说，在采取上述水土保持措施后，水土流失强度和年均水土流失总量将有极大的下降。水土流失量降为不采取任何水土保持措施情况下的1%，即为0.0525t。因此，在项目施工期以及工程完工后都必须采取较为完备、合理的水土保持措施，以极大降低项目施工造成的水土流失量。 （3）项目建设好之后，环评建议在项目四周空地种植草皮、树木，防止水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响及保护措施 本项目污染物来源于原煤储存、输送等整个生产过程中产生的颗粒物；煤炭装卸过程产生的颗粒物和运输过程产生的扬尘。 （1）车辆进出场、煤炭装卸起尘∶项目使用装载机装卸煤炭时会产生粉尘。煤炭在装卸过程中更易形成起尘，其起尘量与装卸高度H、煤流柱半径R、煤炭含水量W、煤流柱中煤流密度D、风速V等有关，其中煤流柱密度是由装卸速度V和装卸高度H决定的。装载机装卸煤炭时，扬尘较少，此处不作计算。 煤炭装卸起尘量采用下式计算∶ 式中∶Qij——不同设备风速条件下的起尘量，kg/a； Q——煤场年起尘量，kg/a H——煤炭装卸平均高度，m； Gi——某一设备年装卸煤量，t； m——装卸设备种类； Qi——不同风速条件下的起尘量，kg/a； G——煤场贮煤量，t； Vi——50米上空的风速，m/s； W——煤炭含水量，%，原煤含水量取8%； fi——不同风速的频率； α——大气降雨修正系数，取0.6。 根据上述公式可得出本项目装卸起尘产生量为0.598t/a，项目煤炭装卸过程均在密闭仓库中进行，且仓库内安装喷淋装置，同时设施洒水降尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》，采取以上措施后，本次评价装卸粉尘控制效率取75%，故本项目装卸粉尘排放量为0.149t/a。 （2）原煤储存扬尘及防治措施 本项目年储存及转运煤炭6000吨，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（张良壁，刘敬严编译，中国环境科学出版社，1989年12月）中P308，表19-2，本项目采用煤炭堆存过程逸散尘排放因子计算，风蚀粉尘产生量约为物料量的0.045kg/t，则粉尘产生量约为0.27t/a。本次项目原煤堆场起尘量为参照湖南省环保厅湘环环评函关于引发《关于引发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》中的要求，储煤场优化应先采用密闭措施，不能密闭的，应当设置不低于煤炭最大堆放高度2m的防风抑尘网等严密围挡措施，并采取有效覆盖、喷洒淋水等措施防治扬尘污染。本项目采用全封闭储煤场，且设置喷淋设施，由《逸散性工业粉尘控制技术》P29-31可知，通过对原煤堆棚采取全封闭、设置喷淋降尘等措施，可以减少装卸逸散尘的90%-99%，本次环评取90%，则无粉尘排放量为0.027t/a。 汽车运输扬尘 项目建成运行后，煤炭年总运量约为6000t，每天运输总量为200t左右，需要载重为的汽车2辆。由于载重车辆频繁的进出厂区，引起道路扬尘量增加，影响到厂区内环境空气质量，本项目道路均采取混凝土硬化，环评采用经验公式估算运输车辆道路扬尘量： 式中Q——每辆汽车行驶扬尘量（kg/辆） V——汽车速度（km/h） M——汽车载重量（t） P——道路表面尘量（kg/m2） L—道路长度（km）。 汽车在厂内的行驶速度一般不超过10km/h，行驶距离约为0.10km/车次，道路表面扬尘量约为0.15kg/m²，该项目车辆在厂区运输过程中产生的扬尘量约为0.22t/a。为有效降低道路扬尘的产生量，采取以下防护措施∶ ①厂区道路进行硬化，及时进行清扫，并购置洒水车定期对厂区道路洒水抑尘。 ②运输车辆统一管理，采取加盖篷布等措施进行封闭式运输，并对车辆限时限速，减少运输过程中物料的抛洒。 采取以上措施后，道路扬尘可减少约75%，道路扬尘排放量为0.055t/a。综上，本项目无组织粉尘排放总量约为0.231t/a。采取相应措施后，对周围环境空气影响不大。 污染物排放量核算 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 排放口名称 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 标准限值 仓库 原料装卸、车辆运输 颗粒物 对厂区道路洒水抑尘，仓库密闭并安装喷淋设施 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.231 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.231t/a 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量 1 颗粒物 0.231t/a 废气自行监测要求 本项目大气污染物自行监测计划参照《排污许可证申请与核发技术规范--总则》（HJ 942—2018）执行，制定本项目大气环境监测计划如下： 表4-4 大气环境监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行标准 上风向1个点、下风向2个点 颗粒物 1次/年 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 水环境影响分析 本项目废水主要包括初期雨水及员工生活污水，初期雨水用于仓库喷淋和厂区道路洒水降尘；员工生活污水，经化粪池处理用于周边农田施肥。 初期雨水 厂区初期雨水，初期雨水按下式进行估算： Q＝qFψT 式中：Q——收集时间内的初期雨水排放量，L/s； q——降雨强度，L/s•ha，重现期P取2时，暴雨强度取228.97L/s•ha； F——汇水面积，ha； ψ——径流系数（0.4~0.9），取0.7； T——收水时间（10~15min），取15min，即0.25h。 根据上述参数，计算得出初期雨水量结果详见下表。 表4-5项目初期雨水计算结果表 区域 q 降雨强度 （L/s•ha） F 汇水面积（ha） Ψ 径流系数 T 收水时间（h） 初期雨水（m3） 污区 228.97 0.3676 0.7 0.25 14.73 由上表可知，项目初期雨水产生量为14.73m3，公司拟在厂区道路西侧设专用截水沟收集初期雨水，设置20m3的水泥硬化初期雨水收集池 ，收集的初期雨水进入场内初期雨水沉淀池，经沉淀后上清水可用于仓库喷淋用水和道路煤仓降尘同时配置回用水潜水泵1台。 （2）生活污水 项目生产定员2人，年工作300天；均为非住宿人员，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）并结合实际工作时间，厂内非住宿职工用水量按照80L/人·d计算，则生活用水量为0.16m³/d、48m³/a。排污系数为0.8，则生活污水排放量为0.128m³/d、38.4m³/a，生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排。 （3）喷淋系统用水 根据业主提供资料，本项目喷淋系统消耗新鲜水约为1m³/d，年工作时间300天，定期洒水抑尘。因此喷淋系统用水约为300m³/a，全部损失，无生产废水产生。 （4）废水监测计划 生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥，不外排。无生产废水外排，因此，本项目无需开展废水自行监测。 3、声环境影响分析 （1）噪声源分析 项目营运期噪声主要来源于装载机、运输车辆等运行过程中产生的噪声。其噪声源的源强为 85～90dB(A)，各主要设备噪声源见下表。 表4-5 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号 声源名称 型号 （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB(A) 运行时段 建筑物插入损失 / dB(A) 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB(A) 建筑物外距离 1 装载机 / 85/1 定期维护、限时限速、减少鸣笛 10 10 0 22 58.2 白天8小时 15 43.2 1 2 运输车辆 / 90/1 -8 12 0 20 63.9 15 48.9 1 表中坐标以厂界中心（112°58′14.49892″,26°2′3.04119″）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向 （2）噪声达标排放分析 利用无指向性点声源几何发散衰减公式计算出各点声源到各预测点处的声级。计算公式如下： 式中：Lpij——i 点声源在预测点 j 处的声级，dB(A)； Lpoi——i 点声源声级，dB(A)； 20lgrj——i 点声源在预测点 j 处的衰减，dB(A)； ri——i 点声源到预测点 j 处的距离，m。 再利用以下公式计算出各个预测点的总声级。 式中： Leqi ——i 点声源在预测点处的声级，dB(A)。 本项目仅白天生产，预测结果见下表。 表 4-6 噪声影响预测结果 噪声源 数量 （台） 单台源强 预测参数 东侧 南侧 西侧 北侧 装载机 1 43.2 距离（m） 15 25 11 25 贡献值dB(A) 19.67 15.24 22.37 15.24 运输车辆 1 48.9 距离（m） 16 22 10 28 贡献值dB(A) 24.81 22.05 28.9 19.95 厂界贡献值 dB(A) 25.97 22.87 29.83 21.21 达标情况 达标 达标 达标 达标 评价标准值： 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 ⑶、监测要求 表4-7 监测要求 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 噪声 厂界 连续等效A声级 季度 4、固体废物 本项目生产定员2人，生活垃圾按0.5kg/人·d，年生产300天，则全厂生活垃圾产生量约0.001/d，年产生量约1.0t。经场内垃圾收集设施收集后交由环卫部门统一处置。 5、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中附录A土壤环境影响评价项目类别，项目属于煤炭仓储项目其他行业Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中“4.2.2”，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，故本次不进行土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析 根据环境影响评价技术导则－地下水环境（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表划分，本项目属于煤炭仓储项目；属于Ⅳ类项目，根据《环境影响评价导则－地下水环境》（HJ610-2016）中4.1，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故本次评价不进行地下水环境影响评价 风险分析 风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），对本项目进行环境风险识别。本项目生产工艺简单，涉及物料为煤炭，不属于有毒有害物质、易燃易爆物质，也不属于危险化学品，不构成重大危险源，不产生有毒有害物质，环境风险较小。 项目环境风险主要表现为煤堆自燃起火。 煤炭经过长时间的堆积，随着时间缓慢进行氧化反应而发热，使煤炭的温度逐渐升高，最终导致自燃起火。自燃起火与其他的燃烧条件不同，是在温度缓慢上升的过程中按照以下过程进行：煤的堆积低温氧化发热一放热一内部干燥一温度急剧上升一自燃起火。 影响自燃起火的因素：①与煤的理化性质有关，如煤的粒度、表面系数、煤的性质状态（水分、挥发成分及含碳量等）；②与煤的堆积状态有关，如堆积方法、堆积形状、贮煤量、贮煤期限等；③与环境因素有关，如空气的温度和湿度、风向和风速及通风状态等。 （2）风险防范措施 ①堆存仓库中的煤炭进行篷布遮盖，大风季节控制作业时间，轻铲轻放，减少粉尘产生。 ②在办公室配备灭火器具，以便厂区发生火灾时用于灭火工作。 ③加强对厂区的日常管理工作，组织日常安全检查，及时掌握煤堆自燃起火情况，以便及时采取有效的防火措施，预防煤炭自燃起火现象的发生。 通过采取以上措施，煤炭堆存过程中发生自燃起火现象的概率很低，能够大大降低起火现象的发生对周围环境空气造成的污染。 7、项目环境保护竣工验收内容 本项目环境保护竣工验收内容如表4-9所示： 表4-9 项目环境保护竣工验收内容一览表 项目 污染源 验收因子 防治措施 验收标准 废气 原料装卸、堆场、车辆运输 颗粒物 对厂区道路洒水抑尘，仓库密闭并安装喷淋设施 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 废水 生活污水 pH值、COD、BOD5、悬浮物 经化粪池预处理后用于周边菜地施肥 不外排 初期雨水 悬浮物 收集沉淀处理后用于厂区洒水降尘 / 固废 员工生活 生活垃圾 定点集中收集，由环卫部门统一清运处理 《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008） 噪声 设备噪声 厂界噪声 定期维护、限时限速、减少鸣笛 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 8.环保投资估算 项目总投资50万元，其中环保投资为5万元，所占比例为10.0%。环保投资详见下表4-10。 表4-10 项目环保投资一览表 阶段 类别 污染物 治理措施 处理效果、执行标准或拟达要求 环保投资（万元） 运营期 废气 原料装卸、堆场、车辆运输 对厂区道路洒水抑尘，仓库密闭并安装喷淋设施 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996） 4.0 废水 生活废水 经化粪池预处理后用于周边菜地施肥 / 0.2 初期雨水 收集沉淀处理后用于厂区洒水降尘 / 0.5 噪声 机械噪声 定期维护、限时限速、减少鸣笛 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 0.2 固废 生活垃圾 环卫清运 不产生二次污染 0.1 合计 5.0 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 要素 内容 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界无组织 | 颗粒物 | 对厂区道路洒水抑尘，仓库密闭并安装喷淋设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 中无组织排放监控浓度限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 生活污水经化粪池处理后用于周边菜地施肥 | / |
|  | 初期雨水 | SS | 设置雨水收集沟，收集至废水处理设施经沉淀处理后用于喷淋降尘。 | / |
| 声环境 | 厂界噪声 | 厂界噪声 | 定期维护、限时限速、减少鸣笛 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾：本项目建成后职工产生的生活垃圾，采用生活垃圾收集箱收集，定期清运至生活垃圾填埋场。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | ①堆存仓库中的煤炭进行篷布遮盖，大风季节控制作业时间，轻铲轻放，减少粉尘产生。②在办公室配备灭火器具，以便厂区发生火灾时用于灭火 工作。③加强对厂区的日常管理工作，组织日常安全检查，及时掌握煤堆自燃起火情况，以便及时采取有效的防火措施，预防煤炭自燃起火现象的 发生。 |
| 其他环境管理要求 | 按检测计划开展例行检测： 按验收要求进行环保竣工验收。 |

# 六、结论

1、结论 湖南林海隆盛贸易有限公司煤炭转运仓储项目位于郴州市湖南省郴州市永兴县高亭司镇高冲村一组，符合国家产业政策要求，规划选址符合相关土地利用规划，项目所在区域满足区域环境功能区划要求，在生产过程中严格落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本项目产生的各项污染物能够达标排放，对周边环境影响较小，从环境保护角度分析，建设项目环境影响是可行的。 2、建议与要求 为减小本项目建设对项目区及周边环境的影响，满足环保作业的需求，根据本项目环境影响评价结果，特提出如下建议 （1）建设单位落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境纠纷问题。 （2）加强环境管理，加强对废气处理设施的管理和维护，保证环保治理设施的正常运行，确保废气经处理后能达标排放。 （3）必须遵守郴州市用地规划要求，一旦项目用地区域按规划进行开发建设，项目必须服从当地规划，让出临时占用的土地

附表1

建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / |  |  | 0.231t/a |  |  | +0.231t/a |
| 废水 | 废水量 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | CODCr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.0t/a | / | / | +1.0t/a |

注：

# 附图1  项目地理位置图

# 附图2  项目敏感目标图

# 附图3  项目平面布置图

# 附图4  项目周边现状照片

| 厂区东面（生活区） | 厂区西面（仓库区域） |
| --- | --- |
| 厂区西南面（仓库区域） | 厂区进厂区域 |

# 附件1  项目委托书

# 附件2  项目营业执照

# 附件3  项目场地租赁合同

# Text boxes

项目所在地

项目所在地

仓库

初期雨水收集池

地磅

办公室

生活污水排放口