建设项目环境影响报告表

项目名称：湖南省永兴县龙山湖闸坝建设项目

建设单位：永兴县南岭文化风情园旅游开发有限公司

编制时间：2019年9月

生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污梁防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

1建设项目基本情况	1

2建设项目所在地自然环境简况	22

3 环境质量状况	24

4评价适用标准	29

5建设项目工程分析	29

6项目主要污染物产生及预计排放情况	33

7环境影响分析	33

8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	50

9结论与建议	50

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：环境质量现状监测布点图

附图3：环境保护目标分布图

附图4：项目所在地水系图

附图5：现场踏勘图

附图6：龙山湖正常水位淹没范围图

附件

附件1：营业执照

附件2：监测报告及质量保证单

附件3：郴政办函【2018】123号

附件4：永兴县相关政府部门对长鹿项目的意见

附件5：委托书

附件6：专家评审意见

附件7：修改说明

附件8：专家复核意见

附表

建设项目环评审批基础信息表

# 1建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南省永兴县龙山湖闸坝建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 永兴县南岭文化风情园旅游开发有限公司 |
| 法人代表 | 陈艳芳 | 联系人 | 龚汗青 |
| 通讯地址 | 郴州市永兴县便江镇周家村下山组（原碧塘乡政府办公楼） |
| 联系电话 | 18928633029 | 传真 | —— | 邮政编码 | 423300 |
| 建设地点 | 永兴县便江镇龙山河汇入耒水河口上游470m |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | N7610防洪除涝设施管理 |
| 库区淹没范围 | 978.25亩 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 7755.38 | 其中：环保投资（万元） | 27 | 环保投资占 总投资比例 | 0.35% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2020年5月 |
| 1.1项目由来： 龙山河河道几乎处于未设防状态，长期处于“大雨大灾、小雨小灾”的局面，防洪工程建设严重滞后。近些年来，极端天气事件增多，河流常因上游暴雨，形成大洪水，造成严重的洪涝灾害，城市人民的生命财产受到严重威胁。频繁的洪涝灾害不仅直接影响全面建设小康社会和社会主义和谐社会建设的过程，并且严重影响地区经济社会的可持续发展。 湖南省郴州市于 2013 年被列为“全国第一批水生态文明城市建设试点市”，永兴县生态资源和历史文化底蕴丰厚，民俗文化博大精深，民间艺术源远流长，生态资源优越丰富，山水田园秀美神奇。修建龙山湖闸坝，打造 “城市水利”和“海绵城市”，可以提升城市品质，扩展城市规模，挖掘历史文化，修复名胜古迹，同时能够治理水域河流，建设自然景观，营造河岸垂柳依依、湖水碧波荡漾、溪河小桥流水的景象。 永兴县南岭文化风情园旅游开发有限公司拟投资7755.38万元建设龙沙湖闸坝项目，坝型为混凝土重力坝。坝址位置总库容437万m3，该水库为小（1）型水库，属Ⅳ等工程，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为4级。龙山湖闸坝泄洪时上下游水位差极小，且气动浮体闸门全部放下，因此最大挡水高度即最大上下游水位差均为闸坝正常挡水时，闸坝正常水位107.20m，相应下游水位为永兴一级电站回水位103.96m，河床高程99.00m，因此最大挡水高度为8.2m，上下游最大水头差为3.24m。 龙山湖闸坝建成后，优美的水生态环境将水与人、自然风光、人文景观、历史遗存有机结合起来，增加水文化内涵，提高“优秀旅游城市”知名度，吸引更多的旅游者来永兴县创业休闲。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及其它相关法律法规规定，本项目属于“四十六、水利；145、河湖整治”中“其他类”，应当编制环境影响报告表，我公司接受委托后，随即组织技术人员进行现场踏勘，收集有关资料，编制了本环境影响报告表。 1.2 项目选址及周边环境概况 湖南省永兴县龙山湖闸坝建设项目选址位于郴州市永兴县便江镇龙山河汇入耒水河口上游470m，地理位置113°6′52″E，26°5′59″N。闸坝建成后龙山湖库区正常水位107.2m，库区淹没范围978.251亩，闸坝上下游最大落差3.24m。 闸坝上游为龙山湖，下游196m为安陵书院。项目周围基本为山地林地，总体自然环境良好。 1.3 工程内容及规模 龙山湖闸坝位于山丘区，坝型为混凝土重力坝。坝址位置总库容437万m3，该水库为小（1）型水库，属Ⅳ等工程，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为4级。龙山湖闸坝泄洪时上下游水位差极小，且气动浮体闸门全部放下，因此最大挡水高度即最大上下游水位差均为闸坝正常挡水时，闸坝正常水位107.20m，相应下游水位为永兴一级电站回水位103.96m，河床高程99.00m，因此最大挡水高度为8.2m，上下游最大水头差为3.24m。 1.3.1枢纽布置方案 龙山湖闸址位置位于安陵书院桥上游约350m处，坝址左岸为书院路，右岸为山体岩石裸露，植被较好，龙山湖闸坝建成后，书院路上游大部分路段均淹没，下游路段保留，规划的龙华山路建成后可由坝址下游书院路直接至坝址。闸址位置河床较窄，较为节省工程量，下游约100m处有一较为开阔的垄沟，可作为施工营地等。枢纽主要建筑物包括有挡水建筑物及放水建筑物等。 1.3.2主要构筑物 1）挡水建筑物 挡水建筑物由下端固定堰+上端活动坝两部分组成，固定堰为C25钢筋砼结构，堰顶高程104.20m，顶宽8.4m，堰顶轴线长39m，基础开挖至强风化下线以下1m，最大高度10.2m，河床以上高度5.2m，基础上下游各设置一道齿槽，齿槽深度1.5m。固定堰由三道分缝分为四块，中间两块宽12m，两侧各宽6m，分缝采用沥青杉板填缝+铜片止水。堰顶布置3扇12.0×3.0m气动浮体闸门，闸门顶部高程107.20m。堰顶下游为1:2放坡至下游消力池，斜坡上设置两道闸墩，闸墩顶部高程110.15m，间距均为12m，厚度1.0m。闸墩下游设置6m宽交通桥，上游设置1.5m宽游道，中间景观建筑物，交通桥、游道及景观建筑物地面高程均为111.05m。 本工程为低堰工程，拟采用底流消能方式。闸下设置C25钢筋消力池、护坦及雷诺海漫，消力池长10m，底板厚2.0m，深2.0m，池底板设ф50PVC排水管，孔排距为2.0m，呈梅花形布置在消力池后半部分，基础至岩基。消力池下游接C25钢筋砼护坦，护坦厚度0.5，护坦下游为格宾海漫，海漫长28m，采用1m×1m格宾海漫与下游河床相接，海漫末端设防冲槽，防冲槽采用1m×1m格宾笼。固定堰左右孔下游因河床高程较高，若消力池底板高程与中孔及右孔消力池底板齐平，则基础基岩开挖量极大，因此左孔下游采用0.5m厚护坦，右孔下游采用1.0m厚护坦。平时仅开启中孔，遇洪水时候则全部开启。 考虑到本次设计龙山湖闸坝库容较大，有放空需求，因此于闸坝右坝肩挡墙位置设置一处放空孔，放空孔出口底板高程与下游河床齐平，为99.00m，放空孔采用Φ1.5m预制钢筋砼管，长21m，坡度i=0.01，进口底板高程为99.21m，对应死库容为0.0063万m3。放空孔进口为1.5m×1.5m平面铸铁闸门，采用QL-80-SD手电两用螺杆启闭机启闭。 2）防水建筑物 本次设计放水建筑物位于闸坝右坝端，进口位于右岸导墙处，斜穿过导墙后排入下游消力池内，全长21m，为直径1.5m圆形涵洞，进口高程99.21m，坡度i=0.01，出 口底板高程与下游河床齐平为99.00m。进口设置一扇1.5m×1.5m闸门，采用螺杆启闭 机启闭，启闭机置于放空孔进口位置挡墙的悬挑梁上。 3）挡墙及护岸设计 为防止水流冲刷，本次设计于闸坝堰体、消力池及护坦段新建直立式挡墙。其中闸坝堰体及消力池段挡墙与堰体及消力池浇筑在一起；护坦段挡墙与护坦分开浇筑，中间设伸缩缝。为防止上游左岸河滩地挡水，本次设计开挖至104.00m，并新建仰斜式挡墙+1:2的雷诺护坡。 4）监测系统设计 ①水平、垂直位移监测 采用全站仪进行水平位移和垂直位移的观测，在闸坝下游左右岸各设一监测站，监测站的观测墩，墩高1.2m，要求其通视能满足全站仪的观测要求，对各测点进行观测。平行闸轴线方向设置2个观测纵断面，闸墩及闸坝两侧边墙各布置一个综合观测标点墩，共8个。在每一纵排测点的延长线上的两岸新鲜基岩上布设工作基点和校核基点各一个，共2个工作基点和2个校核基点。水平位移观测还需配置活动觇标。为提高管理水平，购置一台高精度电子水准仪和一台全站仪。 ②扬压力观测和绕闸渗流观测 扬压力的大小关系到闸坝的稳定安全，因此是重要的监测项目之一。为了掌握水闸闸底扬压力的变化规律，需进行扬压力监测。扬压力观测采用钻孔埋设测压管，管内埋设扬压力计，选择河床中部闸室段重点进行观测。闸室扬压力设置2个纵向观测断面，纵向观测断面布2个测压管，每个观测断面上布2个测压管；测点分别布置在闸墩上距闸轴线上、下游1.25m和1.75m，共计扬压力观测点8个。测压管顶端设置保护箱体。扬压力计电缆与数据采集单元相联。观测数据由采集单元自动输入设置在观测房内的计算机系统。 为掌握水闸绕坝渗流情况，左右岸各设2个绕坝渗流观测孔。 渗流观测断面与位移观测断面结合布置，以利安全监测资料的综合分析。 ③绕坝渗流量观测 进行闸坝帷幕灌浆防渗处理后，闸坝渗漏将得到基本控制，但绕闸渗流和局部渗水仍不可避免，按有关规范要求需进行渗流量观测。本设计阶段考虑购置两台量水堰，根据竣工后的渗漏情况分别布置在左右岸，量水堰上应采取保护措施。 ④水位观测 在闸坝设置水位流量观测系统一套，在上游右岸设置水尺一套。 ⑤气温观测 在管理所屋顶设百页箱1个，以监测气温。 1.4 金属结构设计 1.4.1 概况 闸坝主要由闸坝（包括固定堰及气动浮体闸门）、放空孔及闸顶交通桥等建筑物工程共设3孔12×3.0m（B×H）的泄洪闸，1孔1.5×1.5m（B×H）的放空闸，其中泄洪闸采用气动浮体闸门，放空闸采用铸铁闸门。为提高设备安全性、经济可靠性及延长设备的检修周期，所有闸门及埋件外露面均采用喷锌及涂料封闭防腐；所有埋件与水封接触面均贴焊不锈钢板。 1.4.2 闸门及启闭设备 1）泄洪闸及启闭设备 工程总体布置：闸室布置在固定堰上游侧，轴线全长36m，两段为闸室侧墙，顶部高程111.05m。下部采用钢筋砼堰体，堰顶高程104.20m，上部安装3扇12.0×3.0m的气动浮体闸门，闸门挡水高度3.0m，最大挡水高度3.3m，正常水位107.20m。闸门单重9.5t，采用气动系统控制。经综合比较，各闸门选用型号及基本参数如下： 2）右岸放空闸及启闭设备 放空孔为Φ1.5m预制钢筋砼管，进口闸门尺寸为1.5m×1.5m(宽×高)，进口底板高程为99.21m，采用平板铸铁闸门，动水启闭。当上游正常水位，下游无水时，闸门中心位置所受最大水头7.45m，总水压力150.75kN。启闭平台置于进口的挡墙悬挑梁上，平台高程111.05m。 1.5 消防设计 1.5.1 主要生产建筑物火灾危险类别及耐火等级 工程消防设计，按照《水利水电工程设计防火规范》GB50872-2014、《建筑设计防火规范》GB50016－2014的规定，枢纽内各建筑物的火灾危险类别及耐火等级如下表。 1.5.2建筑物消防设计 本工程建筑物主要由由泄洪闸、放空闸、管理房等组成。消防的重点在管理房。管理房为砖混结构，防火等级满足规范要求，管理所设置2个疏散通道，分别是大门和侧门。管理房内配置8具二氧化碳灭火器。 1.5.3机电设备消防 1）机械与电气设备 对带电设备起火时，不能直接用水灭火，否则可能发生触电事故。在启闭房内附内布设置8具二氧化碳灭火器。 2）电缆消防 控制电缆采用屏蔽聚氯乙烯铜芯电缆。电缆沟的室内外接口处均应用防火材料分别采取封、堵、涂、隔等措施以防电缆着火蔓延。在主要回路的电缆沟中的适当部位设置阻火墙。 3）消防电气 在管理所、启闭房疏散通道和安全出口处设置事故照明和疏散指示标志。疏散用的事故照明照度为1Lx。疏散指示标志灯采用蓄电池作应急备用电源，连续供电时间为30min。 1.5.4变压器场消防 本工程变压器场消火重点为变压器、开关站等设备。所以在变压器及开关站附近配备2具二氧化碳灭火器，灭火器要随时处于待用状态。 1.5.5主要消防设备 1.6 工程管理 龙山湖闸坝为永兴县水生态文明建设的景观闸坝，业主单位为永兴县南岭文化风情园旅游开发有限公司。所形成的水面为度假区的景观水面，建成后由度假区管理。为充分发挥工程效益，根据工程规模，业主应参照2004年由水利部、财政部共同制定的《水利工程管理单位定岗标准(试点)》有关规定设置一套完整的运行管理机构，以确保工程安全、经济运行。 1.6.1调度运用 1）水闸工程调度运用应遵照以下原则: 1、必须在保证工程安全的条件下,合理地综合利用水资源,充分发挥工程效益,当兴利与防洪矛盾时兴利应服从防洪。 2、必须与上下游工程相配合。 3、有淤积问题的水闸应研究采取妥善的运用方式防淤排沙和防冲。 4、位于鱼类回游河道上的水闸应尽可能通过控制运用满足鱼类回游的要求。 2）水闸工程管理设计中应规定以下基本指标作为调度运用的依据： 1、上下游最高水位和最低水位 2、最大过闸流量 3、最大水位差 4、下游河道的安全泄量 5、闸门开启时应先开启中间的闸门，在逐渐打开两边的闸门，靠近水闸侧的闸门为最后开启闸门。 1.6.2新增工程管理设施 水闸工程管理设施包括：水文站网，水闸调度自动化系统，水闸上、下游警报系统，水闸工程内外观测设施及其自动化系统，水闸内、外通信设施，交通道路，水闸工程维修养护设备和防汛设施，供水建筑物及其自动化计量设施，水质监测设施，水闸管理单位办公生产用房、职工住宅和文化、福利设施，各类船只及附属设施等。本次初步设计阶段根据《水闸工程管理设计规范》（SL170-96）结合本水闸现有管理设施情况对本水闸工程管理设施增设如下。 1）新增水文自动测报系统设施 为提高水闸的水文测报和洪水预报调度的自动化和现代化水平建立起水闸流域的水情信息自动采集、传输和洪水预报调度系统。 2）新增大坝观测设施 为了加强水闸的安全监测，确保水闸安全运行，增设了水闸变形观测、扬压力观测和绕坝渗流观测、水闸渗流量观测、水位和气象观测、自动监测系统等。 3）新建防汛物资仓库、管理所危房改造、新增防汛抢险用船 本阶段，根据《水闸工程管理设计规范》（SL170-96）有关规定，全面考虑该工程管理的需要，需新建防汛物资仓库、管理所用房，新增防汛抢险用车、船。 水库管理单位办公用房、职工住宅和生产用房标准：(1)办公室(含会议室)，应按管理人员人数，人均9～12m2计算。(2)职工住宅及文化福利房屋(含后方基地)，按职工人均综合指标计算：35～37m2/人。 本次设计管理所办公用房拟新建管理用房，根据实际勘察及测量资料，本次新建防汛物资仓库位于水闸管理所旁,为单层砖混结构，建筑面积200m2。新建管理所选择在新建水闸的右岸空地上，新建管理所单层建筑面积225m2，设计共两层共450m2，为砖混结构。 为了从水路、公路运送防汛物资，加强对库区、枢纽等建筑物的安全观测、管理和维修，根据《水闸工程管理设计规范》（SL170-96），需配置防汛船一艘。 建防汛物资仓库、管理所危房改造、新增防汛抢险用船等设施见下表： 1.7 工程占地及移民安置 龙山湖闸坝位于湘江流域耒水支流龙山河，闸址距龙山河河口470m，属于永兴县便江镇，占地范围包括永久占地范围及临时占地范围两部分； 永久占地范围：枢纽布置范围及上游正常水位以下淹没区域。 施工临时占地范围含临建设施用地。 具体占地范围见下表： 根据永兴县自然资源局提供数据，龙山湖闸坝建成后水域面积978.25亩中，永兴长鹿国际旅游度假区（一期）总体规划范围内的909.65亩，规划范围外68.6亩。本项目为永兴长鹿国际旅游度假区（一期）的子项目永兴南岭风情园的配套工程，淹没范围内不存在居民点、农田、菜地、林地，不涉及移民补偿，因此仅有征地费用。 规划范围内的909.65亩中，381.11亩必须供地给长鹿公司建设使用，该项征地报批费用不应纳入闸坝建设成本；余下528.54亩，如不建闸坝，只需流转供给长鹿公司，不需要报批，因闸坝建设，需增加报批费用每亩约8万元，合计4228万元；规划范围外68.6亩，征地和报批费用约每亩19万元，合计1303万元；两项永久征地费用增加共计5531万元费用。另临时征地部分经计算（计税费）为0.65万元，其中工程占地补偿费为0.57万元，其他费用为0.05万元，有关税费为0万元，基本预备费为0.03万元。综上所述，占地投资合计为5531.65万元。 1.8施工组织计划 1.8.1 工程项目及工程量 本工程施工项目主要有：1）新建闸坝（包括固定堰及活动坝）、水闸上游帷幕灌浆防渗，闸坝段下游设10m长消力池，消力池后10m长护坦及28m格宾海漫、右岸放空闸。施工项目较为集中，施工场地较宽敞。 主要工程量有：土方开挖23263m3，石方开挖9123m3，土石方回填18810m3浆砌石338m3，砼10885m3，模板9317m2，格宾海漫495m2，帷幕灌浆157m，土工膜1526m2。 主要材料：水泥50.26t，钢筋215.07t，砂195.21m3，碎（卵）石702.32m3，块石365.47m3。 1.8.2交通条件 闸址距永兴县城城区 5km，现状有书院路可至闸址，闸坝建成蓄水后上游段书院路大部分在水位以下，闸坝左侧有规划的龙华山路，今后可通过新建道路由龙华山路至闸址。工程施工，可利用现有书院路从左岸至闸址，施工过程中可由围堰顶从左岸至右岸。 1.8.3施工场地条件 闸址下游约 150m 的右岸为湾丘垅，现状为农田及水塘，场地较为平整，面积约10 亩，场地平整后可作为施工工厂布置。 1.8.4技术供应条件 1)建材供应 工程建设所需的块石料需从永兴县黄泥镇毫山采石场购进。该料场已开采多年，石料原岩为灰岩，储量丰富，岩性坚硬致密，原岩极限抗压强度大于50MPa。其质量、储量均可满足设计要求，产地距工程区平均运距20km。 工程建设所需的砂、卵石、砾石料从耒水流域湘州采砂场购买。砂、砾石母岩成份主要为石英砂岩，质地坚硬，砂、砾石质量和数量均能满足设计要求，平均运距10km。 2)风、水、电供应 本工程用风量少,拟布置1台VY-6/7型移动式空压机。工程场内施工用水，采用2台IS80-50-200A型水泵从河道内抽水，电机功率7.5kW，扬程20m，流量39m3/h。生活用水同附居民生活用水。本工程施工用电从附近10kv主线上接线，长度1km。施工设200kvA/10kv变压器一台。 1.8.5施工导流 （1）导流标准 本工程等别为Ⅳ等，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为4级。根据SL303-2017《水利水电工程施工组织设计规范》规定，相应导流建筑物级别为5级。因本工程规模相对较小，施工时段较短，因此导流建筑物洪水标准取5年一遇。 （2）导流方式及导流时段 根据现场实际情况，本次设计闸址位置河床较为狭窄，受下游耒水干流永兴一级电站回水顶托的影响，现状龙山河内河床水深较深，因此若于河床上修筑纵向围堰则围堰所占行洪断面较大，不利于导流。考虑到龙山湖闸址断面以上有一定的库容，集雨面积不大，因此可考虑利用填筑围堰于上游形成库区来对施工洪水进行调蓄，以调蓄后的流量作为闸坝的导流流量。 考虑到左岸为书院路，路面比现状水面高约3～4m，路面宽约8m，闸坝段路面高程从上游至下游为109.00～107.00m，路面及水面之间的滩地宽约8～15m，闸坝建成后左岸为L形挡墙，挡墙距左岸山体还有约8～10m间距，因此结合实际地形及本次设计的龙山湖闸室布置，拟将导流分如下二期进行： 一期：利用左岸河滩地及书院路作为围堰，于左岸埋设二期导流的钢带增强波纹管，波纹管进口底板高程103.96m，坡度2%，全长150m，内径1.5m。 二期：利用一期时埋设的钢带增强波纹管导流，分别于河床上下游新建围堰，围堰顶宽4m，上下游坡比均为1:2，临水面设置土工膜防渗，表面袋装土防冲。此时将固定堰、活动坝安装、闸墩、闸室上部建筑物、放空闸、下游消力池、护坦、格宾海漫及左右岸挡墙的全部完成。 三期：闸室主体工程建成后完成剩余的左岸上游挡墙。 根据耒水流域洪枯情况，汛期一般为4月～9月，枯水期一般为10月～次年3月。本工程闸坝项目需修筑挡水围堰。根据进度计划安排，本工程主体项目在1个枯水期内完工，选择一期围堰为第一年10月上旬～第一年11月上旬，二期围堰导流时段为第一年11月中旬～第二年2月上旬，一个枯期完成。 （3）导流建筑物设计与施工 1、一期围堰设计 一期施工时利用左岸现有路面及河滩地作为围堰，河床内正常过流，当遇设计的5年一遇施工洪水流量57.2m3/s时，查闸址位置水位-流量关系曲线得水位为105.64m，现状路面及河滩地高程109.00～107.00m，可满足要求。 2、二期围堰设计 利用一期时埋设的钢带增强波纹管导流，分别于上下游新建围堰，波纹管进口高程为103.96m，坡度2%，全长150m，波纹管渠通过的流量为5年一遇施工洪水经上游围堰所形成的水库调蓄后的下泄流量。 3、闸坝围堰结构设计 一期围堰：利用左岸河滩地及书院路作为围堰，埋设导流的钢带增强波纹管，河床内正常过流。 二期围堰总长65m：上游围堰轴线长30m，堰顶高程106.25m；下游围堰轴线长35m，堰顶高程104.84m； 三期：三期主要完成左岸上游挡墙，挡墙高程较高，可利用现有的河滩地挡水，本次不另设围堰。 设计围堰顶宽4m，上下游坡比1：2.0，围堰主体采用土石围堰，上游面采用土工膜防渗，临水面采用500mm厚袋装土防冲。围堰工程量见下表： 1.8.6 基坑排水 二期基坑初期排水安排在第一年11月下旬进行。积水面积约0.23万m2，初期排水总量约0.7万m3，最大深度约5m，按2天排干，排水强度为140m3/h，选用IS80-50-200A型水泵5台（一台备用）（电机功率7.5kW，扬程15m,流量30m3/h），分别从水闸上、下游往基坑外抽水。 经常性排水主要由围堰及基础渗水、施工弃水及降雨等组成。二期基坑经常性排水强度约25m3/h，选用IS80-50-200A型水泵1台（利用初期排水设备）。 1.8.7 主要施工内容与施工方法 （1）主要工程内容 ①闸坝工程 闸坝主要工程为：1）新建混凝土固定堰，堰上设置3扇12.0m×3.0m气动浮体闸门，上游帷幕灌浆防渗，下游设置10m长消力池，消力池后接10m长护坦及28m长格宾海漫，新建闸室两侧导墙，新建左岸下游上坝公路。于右坝端新建放空孔。 1）闸基及闸肩帷幕灌浆 帷幕灌浆轴线距闸坝上游面0.75m，采用单排2序孔施工，孔距2.0m，自下而上方式灌浆。 2）闸坝施工 各部位砼均由移动砼拌和机集中供应，采用人工绑扎钢筋、制安模板、搭建施工脚手架，采用泵送混凝土输入仓，插入式振捣器振捣致密实，人工洒水养护。 ②闸室导墙施工 1）土方开挖及回填 土方开挖采用1.0m3反铲开挖，部分直接用于围堰填筑，部分堆存用于自身回填，其它装5t自卸汽车运至弃渣场弃渣；土方回填全部利用开挖料，采用推土机分层进料、铺平并压实。 2）砼挡墙施工 砼主要为挡墙等部位砼，均由泵送混凝土供应，采用人工绑扎钢筋、制安模板，采用翻斗车水平运输，插入式振捣器振捣致密实，人工洒水养护。 ③消力池及海漫施工 1）土方开挖 土方开挖采用1.0m3反铲开挖，开挖料装5t自卸汽车运至弃渣场弃渣。 2）砼浇筑 砼主要为消力池等部位砼，均由泵送供应，采用人工绑扎钢筋、制安模板，采用翻斗车水平运输，插入式振捣器振捣致密实，人工洒水养护。 3）格宾护底 坡面平整、反滤料铺设、雷诺护垫组装均采用人工作业。 （2）工程施工具体工艺 ①土方开挖工程施工 土方开挖可按以下工艺流程进行施工。 1）断面图校验 土方开挖工程动工前，必须实测开挖区的原始断面图、或地形图；开挖过程中，应定期测量收方断面图或地形图，使之符合设计断面；开挖工程结束后，必须实测竣工地形图，作为工程结算的依据，并经设计、地质、监理和业主验收认可，方可进入下道工序的施工。 2）测量定线 基础开挖应根据设计与施工图纸和施工控制网点，进行测量定线，按实际地形测放开口轮廓位置；在施工过程中，测量人员应及时测放，检查开挖断面及高程。上述测量情况均应整理于《测量复核记录》作为复核依据。 3）场地清理 土方开挖自上而下进行。本工程土方开挖分两部分进行，一部分主要是场地清理，此项内容包括植被清理、树根挖除、表土开挖，这部分土方开挖作为弃土处理，用 8吨自卸车外运至业主和监理指定的弃土场地；另一部分是开挖利用土，这部分土方经监理认可后用于土方体填筑。 4）土方开挖 采用反铲式挖掘机开挖，8 吨自卸汽车运输，建基面以上预留 10—20cm 保护层采用人工开挖，同时清除机械开挖之松动部分，以减少对原状基础的扰动，保证建基面的整体性。 5）修整基底和边坡 根据设计的基底高程和边坡坡比，采用人工进行修整。基底在平整，边坡坡面平整顺直、密实、美观。 ②挡墙后侧土方填筑工程施工 土方填筑利用开挖土石方。采用 74kw 推土机运输至填筑仓面；采用履带式 74kw拖拉机运输至填筑仓面，辅以人工摊铺边角部位，羊角碾压实，碾压遍数 6-8 遍，边角或接合部位可采用人工回填，并采用人工夯实。 土方填筑压实必须达到水工设计干密度要求，在施工过程中应按相关规范要求，分区、分段取样进行压实试验，并根据取样试验资料及时调整碾压遍数，下序填筑层铺土前应对已碾压完毕的上序土层适当刨毛，内外侧坡面应随填筑层升高持续进行削坡拍实。 ③砼工程施工 砼工程主要为水闸闸室、消力池等。砼浇筑可按以下工艺流程施工。 1）测量放样 砼浇筑前，应放样立标，拉线立模。轴线的允许误差，±17mm；平面轮廓的允许误差，±20mm；高程的允许误差，±20mm；细部放样允许误差，±10mm。 2）钢筋制作安装 根据设计图纸和砼浇筑分层进行钢筋配料，在钢筋加工厂制作成形。成形钢筋应按规格分别堆放并挂牌标识。钢筋按设计图纸的要求采用搭接焊，绑条焊或绑扎连接，具体要求按设计文件的有关规定执行。焊接工艺、焊接质量在正式施工前作好试验，报监理工程师审定后实施。 3）模板安装固定 模板的贮运、保养、加工、组合、支立等严格把关，按规范施工；为了避免模板与砼粘结，模板表面要除涂刷脱模剂。模板工程在砼浇筑时派专人值班守模，以防浇筑过程中的胀模、漏模，以保证砼的外观质量。模板安装固定后应进行校验，检查安装偏差是否符合要求；接缝是否严密；支撑是否牢固等。 4）砼拌合、砼运输、砼的浇筑 本工程采用商品混凝土。砼的运输采用混凝土输送泵系统，输送速度为30m³/h，配合溜槽或料斗下料，直接至仓面，以便实际施工中更好地灵活布置砼浇筑场面，利于施工。砼浇筑工艺流程：清仓→入仓铺料→平仓振捣。 5）拆模 不承重的侧面模板，在砼强度达到 2.5Mpa 以上，能保证其表面及棱角不因拆模而 损伤时，方可拆除。承重模板及支架，在砼强度达到 100%时，方可拆除。 6）砼养护 砼浇筑完毕 12—18h 即开始人工洒水养护，经常保证砼面湿润。在炎热或干燥气候情况下，应提前养护。早期砼表面应采用水饱和的覆盖物进行遮盖，以免太阳光直接曝晒，砼养护时间不得小于 14 天，重要部位和利用后期强度的砼，以及炎热干燥气候条件下，应延长养护时间，一般不得少于 28 天，养护工作配专人负责，并做好养护记录。 ④帷幕灌浆施工 本工程拟对闸基及两岸岩石进行帷幕灌浆防渗，灌浆轴线为水闸轴线。基础帷幕灌浆可按以下工艺流程施工。 ⑤金属结构安装 水闸金属结构安装主要包括埋件、液压升降闸门、启闭设备的安装等。安装流程加下图。 （1）埋件就位、调整、加固 底坎预留槽及门槽内设插筋。底坎安装时在插筋上铺设工字钢，或直接在插筋上用调整螺栓就位；门槽轨道待底坎二期混凝土回填后就位在底坎上依次向上安装，用插筋和调整螺栓固定；门楣座在轨道上或在轨道上焊接定位板就位，用插筋和调整螺栓固定。埋件调整时挂钢线，利用千斤顶、调整螺栓等进行调整，调整后按设计图纸的要求进行加固。加固要牢靠，确保埋件在浇筑二期混凝土过程中不发生变形或移位。安装调整后埋件的允许偏差符合设计图纸及规范的规定。 （2）埋件焊接 焊接时严格按工艺执行，选用与母材匹配的焊材，焊后按规定进行外观检查及探伤检查。所有焊缝在二期混凝土回填后打磨平整、光滑。 （3）二期混凝土回填 埋件安装完，经检查合格，在 5～7 天内浇筑二期混凝土。如过期或有碰撞，予以复测，复测合格，方可浇筑混凝土。浇筑时，砼均匀下料并采取措施捣实。 （4）复测及清理 埋件的二期混凝土拆模后，对埋件进行复测，并做好记录。同时检查混凝土面尺寸，清除遗留的钢筋和杂物，以免影响闸门的启闭。 （5）节间防腐及面漆涂刷 除主轨轨面、水封座的不锈钢表面外，其余外露表面按照设计图纸进行防腐。 1.8.8施工交通及施工布置 （1）场内外交通工程 龙山湖闸坝左岸为书院路，现状为沥青路面，路面宽约8m，交通十分便利，工程施工所需各类物资、器材和施工设备，均可通过现有对外交通道路运至施工现场，本工程对外交通较为便利。施工期间由施工工厂至闸址位置的交通也可通过书院路，本次设计不另设施工道路。 （2）施工工厂 ①砼系统 本工程采用商品混凝土，运送至闸坝位置后采用混凝土输送泵系统进行输送，输送泵采用30m³/h。 ②风、水、电及通讯系统 本工程主要供风对象：砌体折除用风及其他辅助项目用风。考虑用风特点及用风量少，拟在用风部位布置YV-6/7小型空压机。 本工程高峰期施工用水量为20m3/h，在左右岸坝端处各设1处供水池，供工程场内施工供水，采用2台IS80-50-200A型水泵从上游库内抽水，电机功率7.5kW，扬程20m，流量39m3/h。生活用水同附居民生活用水。 本工程施工用电从周边集团施工营地10kv主线上接线，长度1.5km。施工设200kvA/10kv变压器一台。 本工程施工期场内通讯，在现场施工中可配备无线话机及移动电话；对外长途通讯利用现场电话总机中续线与当地电信部门相连和移动电话。 （3）施工总布置 ①布置条件 闸址位置河床较为狭窄，两岸山体较为陡峭，左岸为书院路，左岸下游150m处的湾丘垅地面较为平整，现状为水田及鱼塘，面积约10亩，地面处理后可作为施工工厂。 ②施工工场及仓库 根据工程规模及施工需要，主要施工辅助企业中机修间、木材加工厂、钢筋加工厂等均可布置在湾丘垅。 ③生活福利设施 本工程高峰施工期施工人数按110人考虑。租用附近民房，建筑面积及占地面积见下表。 ④弃碴场与存料场规划 考虑到闸坝上游现正开发建设中，需要大量的回填土，因此本次龙山湖闸坝开挖的弃土全部运送至上游建设区，不另设弃渣场。 ⑤土石方平衡 本工程主体土石方开挖总计32386m3（包含围堰开挖），拆除料9371m3，土石填筑总量18810m3，料场取土15503m3，工程弃料总计29011m3，土石方平衡详细计算见下表。 1.8.9施工进度 根据耒水流域洪枯情况，汛期一般为4月～9月，枯水期一般为10月～次年3月。本工程闸坝项目需修筑挡水围堰。根据进度计划安排，本工程主体项目在1个枯水期内完工，选择一期围堰为第一年10月上旬～第一年11月上旬，二期围堰导流时段为第一年11月中旬～第二年2月上旬，一个枯期完成。 施工筹建期安排在第一年7月进行，内容包括征地拆迁、工程施工招标等抽检工作，要求在第一年7月底之前完成。 施工准备期安排在第一年8～9月进行，完成临建房屋修建、、风、水、电供应系统修建等项施工。 第一年10月上旬～第一年10月下旬开挖埋设导流波纹管。 第一年11月上旬～第一年11月下旬完成二期上下游围堰的填筑。 第一年12月上旬～第二年3月上旬在二期围堰的保护下，完成闸室主体工程、下 游消力池、护坦及格宾海漫、右岸挡墙，并完成闸门安装。 第二年3月中旬～第二年3月下旬完成剩余的左岸挡墙。 第二年4月为工程扫尾，竣工验收期； 1.8.10 主要技术供应 本工程施工主要建筑材料消耗表、主要施工所需主要机械设备表如下： 与本项目有关的原有污染情况： 本项目为新建项目，无原有污染源。 |

# 2建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 郴永兴县地处湖南省东南部、郴州市东北部，位于东经112°43′～113°35′ ，北纬25°54′～26°29′之间。地域狭长形似蚕，东西长90公里，南北宽10.8至56公里。全县土地总面积为1979.4平方公里，占湖南省土地总面积的0.93%。县境北接衡阳市耒阳市，南连本市苏仙区，东北、东南、西南依次与本市安仁、资兴、桂阳三县毗邻。全县21个乡镇除高亭镇、太和镇之外，其余均与外县交界。县境距首都北京铁路里程1860公里，距省会长沙280公里，距郴州市40公里，距南粤广州445公里。 本项目位于永兴县便江镇龙山河汇入耒水河口上游470m，中心地理坐标为：经度：113°6′47″E，26°5′58″N。具体见地理位置见附图一。 一、地形地貌地质 全县地貌似蚕形，东部多山，西部以丘陵为主，中部丘陵及河谷平地间布，便江、永乐江横贯县境。东部为罗霄山脉余脉，自七甲乡入境，走向龙形市、大布江，形成以中山为主的山地地貌；东南部为罗霄山八面山余脉，自鲤鱼塘镇原千冲乡入境，向北延伸，横亘县境中东部，插入于茶永盆地，形成中低山、高丘为主的组合型地貌；北部为罗霄山脉武功山余脉南翼，自樟树镇入境，呈斜带状绵延于中西部，与茶永盆地相衔；西部为南岭山脉阳明山余脉东端，自三塘乡入境，呈东南梯降，于中部与茶永盆地过渡带交接。山地占全县面积28.6%，海拔300～800米；丘陵、岗地占全县面积53.36%，海拔500～300米以下；河谷平地占全县14.99%。 工程区属丘陵地貌。水库区山顶标高小于500m，相对高差小于200m。两岸岸坡坡度多为 10°-25°，地形坡度较缓。河流总体流向自西向东，河道蜿蜒曲折。龙山湖水闸设计正常水位为 107.20m，相应淹没面积 978.25 亩。库盆下上窄，中间宽，库盆两岸无阶地发育。两岸山体走向与区内构造线方向北东向基本一致。由于耒水在龙山河汇河口下游建有永兴水电站，受该水电站库水顶托，使本工程选定的唯一闸址区已为其水库淹没区。永兴一级水电站水库设计正常水位为 103.96m，闸址最大淹没深度约为 5.0m。 区内地层发育较全，除缺失奥陶系至泥盆系下统外，自下古生界震旦系至第四系地层均有出露。震旦系至寒武系为浅变质的石英砂岩与板岩。泥盆系中上统至石炭系以碳酸盐岩为主，次为砂岩；二迭系为含煤砂页岩与碳酸盐岩类，白垩系以紫红色泥质碳酸盐岩与砂砾岩为主。区内岩浆活动具有多期多次特征，具体有加里东期、印支期、燕山早期及燕山晚期等，其中以印支期规模最大，以岩基、岩株、岩豆、岩脉（岩墙）等形式产出，主要分布在工程区东南的诸广山岩体。 本区大地构造位置位于华夏板块武夷山隆起赣西-湘东凹陷，茶-永断陷盆地南端西翼。工程区构造形迹复杂，区域性大断裂主要分布于西侧，已初步查明的构造形迹有：北西向构造、华夏系构造、新华夏系构造等三大构造体系。 区内构造活动强烈，但主要影响白垩纪以前的地层，自第三纪以来本区一直处于间歇性的上升，根据区域地质资料，本区在挽近期不存在活动性断裂，工程区属相对稳定地块。按 1/400 万《中国地震动峰值参数区划图》（GB18306-2015）确定，本工程区地震动峰值加速度 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，地震基本烈度Ⅵ度。 二、气候 永兴县属中亚热带大陆湿润季风气候。境内热量丰富，光照充足，雨量充沛，四季分明。小盆地冷热气候变化明显，山丘气候类型多样。湘阴渡街道以岗地及河谷平地间布为主，属中亚热带大陆湿润季风气候，境内热量丰富，光照充足，雨量充沛，四季分明。年平均气温17.6℃，年平均日照时数1625.2小时，照率37.0%，年均风速为1.6m/s。全年无霜期307天。年平均降雨量1417.0mm，最大达1986.8mm，最小的915.9mm。光、热条件配合基本同季。常年风向东偏北风，夏季主导风向偏北风。 三、水文 永兴县水能资源丰富，理论蕴藏量11.32万千瓦，可开发水能达9.54万千瓦；县内有大小河流149条，其中控制流域面积在10平方公里以上的有53条，年平均径流总量为15.45亿立方米，分为便江水系和永乐江水系。便江水系，流域面积1444.8平方公里，占全县总面73.2%；便江发源于浙水，上承东江，下启耒水，通湘江，达洞庭，抵长江，河道宽阔平直，最深处达 50 米，最宽达 360 米，四季可通航。永乐江水系，流域面积531.2平方公里，占全县总面积的26.8%。 县内各河流水质均为软水，适合农田灌溉和工业用水；地下水质类型以重碳酸钙镁型为主，其次是重碳酸钾，矿化度较低，利于作饮用水。 本项目评价范围内河流为龙山河，龙山河属于永兴县耒水的一级支流，发源于便江镇杨家冲水库上游生鱼亭。河道总集雨面积为40.8平方公里，河道总长为11.9公里，河道平均坡降为12‰，年平均流速0.2m/s，年均流量12m3/s。该河道流经便江镇乌泥村、塘门村、同心村、周家村等村境，于青布滩汇入耒水。 龙山河河岸地貌为丘陵地貌，植被发育程度一般，多以灌木林为主。总体地势为西高东低，两岸山头标高110.0～140.0米，山坡一般较为平缓，局部陡峭。河段流向由南向北，项目区内河谷宽度为9至12米不等，河道的深度为2至4米不等，变化较小。河床标高104.0～120.0米，坝肩河岸坡角为20～55°。河道流经稻田或滩地，河岸两侧杂草丛生，河岸不规则，冲刷严重。 四、植被、生物多样性 土壤以板页岩红壤为主，其次为石灰岩、砂岩红壤和少量酸性紫色土、紫砂土，土层深厚。 永兴地处中亚热带常绿阔叶林区，具备植物生长发育的优越自然条件，植物资源丰富，主要植物有96科685种，其中乔木树种64科468种，引进树种13科22种，栽培的作物110余种，已被广泛利用的优势种群有油茶、杉、松、竹、樟、梓、楠、桐等。但由于几次大的乱垦滥伐，资源量锐减，许多珍贵植物濒临灭绝，境内现存珍稀植物有水松、银杏、红豆杉、杜仲、桢楠、厚朴等约22种。植物资源的总体分布现状，以东部山区为重心，向西逐减。水平分布呈东乔西灌、南竹北松、中部乔灌相间布局。垂直分布依次为高山胡枝子草地、阔叶林、针阔混交林、马尾松油茶混交林、油茶林。尤以油茶（俗称茶籽树）、马尾松分布最广。 本项目库区淹没范围内无自然保护区、森林公园等需要特殊保护的区域。 6、动物资源 永兴县境内动物资源属亚热带林灌、草地——农田动物群，种类和数量都比较丰富。但由于森林过伐、环境污染及过度捕猎，生态环境恶化，资源明显减少。除人工饲养的家畜、家禽、家鱼外，境内现有野生动物500种以上，其中珍贵动物27种，常见野生动物约200种。毛皮兽及珍稀动物多分布于县境东部山区，水产动物主要分布于中、西部。 项目库区淹没范围内在地动物以蛇、鼠、蛙类为主，未发现珍惜动物存在。

# 3环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 3.1 水环境质量现状调查与评价 为了了解本项目附近区域地表水的环境质量现状，本次评价委托湖南中骏高新科技股份有限公司对龙山河的水质监测数据，详见下表。 监测时间：2019年9月6~8日 监测断面：本项目上游500m，下游300m。 表3-1 水质监测结果 单位：mg/L，pH值除外 监测项目 监测断面 时间 pH值 BOD5 COD NH3-N TP SS 水温（℃） 坝址上游 500m 2019.9.6 7.35 3.8 12 0.087 ND 9 24 2019.9.7 7.29 3.5 13 0.091 ND 9 23 2019.9.8 7.28 3.9 13 0.090 ND 9 23 坝址下游 300m 2019.9.6 7.28 3.0 10 0.080 ND 8 23 2019.9.7 7.28 3.2 11 0.083 ND 9 22 2019.9.8 7.27 3.1 11 0.083 ND 8 23 超标率（%） / 0 0 0 0 / / （GB3838-2002）Ⅲ类标准 6(9 ≤4 ≤20 ≤1.0 ≤0.2 — — 同时本次评价引用郴州市永兴县环境监测站于2018年12月发布的《永兴县环境质量报表 第332期》，永兴县环境监测站对便江水域塘门口断面进行了水质监测，监测日期为2018年11月3-7日，永兴县便江镇塘门口断面为便江（耒水永兴段）出永兴县城断面，处于本项目污水受纳水体龙山湖入便江口下游约4km。该断面例行监测数据能够反映区域内水环境质量，故本次环评引用其相关数据。 表3-2 水质监测结果和水质标准指数 单位：mg/L，pH值除外 断面 监测项目 水温 pH DO COD BOD5 总磷 氨氮 石油类 阴离子表面活性剂 粪大肠菌群 塘门口 16 7.29 6.73 2.5 1.6 0.05 0.033 0.01L 0.05L 113 Ⅲ类标准 — 6(9 ≥5 ≤20 ≤4 ≤0.2（湖、库0.05） ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 ≤10000个/L 根据政府发布的监测数据与补充监测数据可知，本项目坝址上游500m、下游300m断面、耒水便江段塘门口断面监测因子各监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，龙山河、耒水便江段地表水环境质量较好。 3.2环境空气质量现状调查与评价 为了了解本项目附近区域空气的环境质量现状，本次评价委托湖南中骏高新科技股份有限公司对坝址附近的大气进行监测。 监测时间：2019年9月6~12日， 监测断面：项目所在地空旷处，项目下风向1.09km。 监测因子：PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3 表3-3 环境空气质量监测数据 单位mg/m3 采样点位 采样时间 SO2 NO2 PM2.5 PM10 CO O3 项目地空旷处 2019.9.6 0.015 0.013 0.059 0.063 0.010 ND 2019.9.7 0.014 0.010 0.059 0.059 0.008 ND 2019.9.8 0.014 0.014 0.058 0.068 0.008 ND 2019.9.9 0.012 0.017 0.058 0.068 0.013 ND 2019.9.10 0.016 0.020 0.060 0.065 0.012 ND 2019.9.11 0.015 0.017 0.057 0.067 0.012 ND 2019.9.12 0.016 0.024 0.060 0.065 0.012 ND 项目下风向1.09km 2019.9.6 0.012 0.017 0.068 0.068 0.014 ND 2019.9.7 0.012 0.016 0.065 0.068 0.012 ND 2019.9.8 0.012 0.015 0.06 0.067 0.013 ND 2019.9.9 0.012 0.017 0.066 0.068 0.012 ND 2019.9.10 0.016 0.024 0.068 0.067 0.013 ND 2019.9.11 0.012 0.017 0.066 0.067 0.012 ND 2019.9.12 0.016 0.024 0.067 0.065 0.012 ND GB3095-2012二级标准 0.15 0.08 0.075 0.15 4 0.16 最大超标率（%） 0 0 0 0 0 0 根据永兴县政府门户网发布的2018年1-12大气环境质量公报，永兴县2018年各基础监测因子年均值为SO2：0.020mg/m3、NO2：0.039mg/m3、PM2.5：0.027mg/m3、PM10：0.055mg/m3、O3：0.105mg/m3、CO：1.3mg/m3。 从以上的监测数据可知，监测点监测数据符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域大气环境质量现状良好。项目所在区域大气环境质量为达标区。 3.3 声环境质量现状调查与评价 本项目委托湖南中骏高新科技股份有限公司于2019年9月6-7日对坝址左岸、右岸，坝址东面安陵书院声环境质量进行监测，具体监测结果见下表： 表3-4 噪声监测结果 dB（A） 监测点位 监测日期 昼间噪声 夜间噪声 执行标准 项 目 厂 界 四 周 坝址左岸 9月6日 54.3 43.1 昼间：60 夜间：50 坝址右岸 53.9 43.2 坝址东面安陵书院 54.5 43.4 坝址左岸 9月7日 54.2 42.6 昼间：60 夜间：50 坝址右岸 52.8 42.6 坝址东面安陵书院 54.8 42.8 由上表可知，项目四周厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，区域声环境质量较好。 3.4 生态环境质量现状评价调查与评价 龙山湖闸坝落成后闸坝上游龙山湖水位抬高至107.2m，水面淹没范围978.25亩。根据现场实地勘察，湖面淹没区无珍稀陆生动物，湖岸及缓坡高程107.2m以下地表上植被多为中亚热带常绿灌木丛以及草本植物，夹杂少量中亚热带常绿阔叶林。主要陆生生物为蛇、鼠、蜥蜴等爬行动物以及蛙类两栖动物。主要水生生物为草鱼、鲤鱼，不存在珍贵鱼种和洄游生物。 工程实施仅使部分物种数量略为减少，但不会影响其在区域内的分布及陆生生态系统的完整性。龙山湖闸坝建成后，河段水体流速变缓，水体浊度下降，透明度增加，有利于浮游植物进行光合作用，同时淹没区地表有机物的可溶性无机盐物质将逐步进入水体，加上地表径流汇入的营养物质在库区的滞留时间加长，为库区水域的浮游生物的繁殖提供了丰富的物质基础，水生物种生物量将会增加，原河段水面扩大，水流减速，部分泥沙沉积，致使喜生活于缓流水或静水环境的鱼类成为优势种类，而原栖息于原河段适应急流水环境生活的鱼类因不能适应这种环境变化而减少。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表3-4 施工期主要环境保护目标 类别 保护目标 功能及规模 坐标（m） 与项目相对位置 保护级别 X Y 大气环境 安陵书院 景点，100人 180 0 E，180m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 书院路沿线居民 居民点，10户 280 66 E，300m 青布滩 居民点，453户 315 -218 SE，400m 永兴县碧塘乡注江小学 学校，600人 1800 0 E，1.8km 永兴县便江镇城区 城区，约1万人 -900 0 W，900m 水环境 耒水 大河，渔业用水 340 0 E，340m 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 龙山湖 小湖，景观用水 -500 0 W，500 龙山河 小河，景观用水 0 0 项目建于该河流上 声环境 安陵书院 景点，100人 180 0 E，180m 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类标准 生态环境 项目附近树林、农田、水塘，水坝建成后淹没区域的水生态系统等 / 备注 本项目以坝址地理坐标（113°6′47″E，26°5′58″N）为坐标原点（0,0），正东向为X轴正轴，正北向为Y轴正轴

# 4评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2.声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准； 3.地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）III类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期生活废水施工废水处理后综合利用，严禁排入龙山河。 1、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准；厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的排放标准； 2、噪声：建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。 3、固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年修改清单中的要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008。 |
| 总量控制指标 | 本项目不设总量控制指标。 |

# 5建设项目工程分析

施工期流程图： 图5-2 施工期工艺流程图 本工程为水闸新建工程，属非污染生态类项目，施工期为7个月。工程主要的环境影响因素为施工期土方开挖破坏原有地表而造成的水土流失、施工污水废水的排放和运输车辆产生的扬尘等。施工期特征污染为施工中产生的含有机物的生活污水，含有SS、石油类的施工废水。扬尘中主要污染物为TSP。水闸建成后不产生污染物，但会引起河道水文情势变化，运行期的影响主要为水闸启闭产生的噪声。 5.1 施工期污染源分析 施工期预计180天，施工人数110人。 5.1.1 废气 在项目施工期，基础钻孔、基础开挖、混凝土拌和系统的运行及施工车辆运输、材料运输堆放等，都将产生一定量的粉尘和扬尘，其主要污染物为TSP，还有一部分燃油施工机械的尾气排放，其主要污染物为NO2，施工期大气污染排放属面源排放，其排放源强较小，排放点较为分散。 5.1.2 废水 水库工程施工废水主要为施工设备冲洗废水、施工人员生活区生活污水。其中的施工设备冲洗废水主要污染物为悬浮物，生活污水主要污染物为COD。 （1）施工设备冲洗废水：汽车、机械设备冲洗废水主要污染物为SS，本工程机械设备包括挖掘机、装载机等各类设备，类比同类工程的废水及污染物产生量，机械设备冲洗废水约4m3/台·次，废水中SS浓度约2000mg/L，按一天一次计算，机械设备冲洗废水日产生量约为20 m3/d。SS产生量40kg/d。废水以沉淀处理后回用于混凝土配水，不外排。 （2）施工围堰内基坑排水 本工程在施工过程中需修筑围堰,工程拟采用上下游围堰一次截断河流。施工期间利用在围堰底部埋设导流管排放上游来水。基坑排水包括初期排水和经常性排水。初期排水主要是排除围堰合拢封闭后基坑内的积水与渗水，基坑水位下降速度控制在0.6m/d ~0.8m/d;经常性排水主要包括基坑渗水及降雨等。据相关水利工程实测资料，基坑排水中多为大颗粒固体，SS浓度在2000mg/L左右，pH值为8~9。 基坑排水SS浓度较高，如果直接排放将对水闸下游河道现有水质增加了负担。参考类似工程成功的处理经验，对围堰基坑内积水采取静置沉淀 48h 后抽出外排的处理方式，静置过程中添加絮凝剂聚丙烯酰胺絮凝剂。上清液抽出外排，剩余污泥人工清运至弃渣场。 （3）生活污水：生活污水主要来自于生活区施工人员的生活污水排放，主要污染物为COD、SS及氨氮。本工程施工高峰期工人人数为110人左右，施工人员均居住在附近村庄，施工区每人每天排放生活污水120L/d计算，则施工区每天排放生活污水13.2m3/d左右（施工期按6个月计算，施工废水总量为2376m3），参照典型的生活污水水质指标生活污水有机物浓度，取COD为250mg/L。生活废水用作周边居民种植灌溉。 5.1.3 噪声 施工主要由施工开挖、钻孔、交通运输以及机械设备运行产生，大部分机械设备的噪声在90dB以上。类比同类水利工程施工情况，施工期主要施工噪声源及噪声强度见表10。 表10 水库工程常用施工机械噪声值 单位：dB 声源类型 施工机械 噪声值 点源 搅拌机 75-88 挖掘机 78-96 风钻 93-110 综合加工噪声 105 线源 重型载重汽车 88-93 中型载重汽车 85-91 轻型载重汽车 82-90 推土机 78-96 5.1.4 固废 本项目施工期的固体废物主要为弃土方和施工人员的生活垃圾等。 本工程施工高峰期施工人员约 110 人，以每人产生生活垃圾 0.5kg/d 计，每日垃圾 产生量约 55kg。在施工场地及施工生活布置区按每 50 人设一个垃圾桶的标准，配置垃圾桶，共配置垃圾桶 2 个。整个施工区由施工单位安排专人负责日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。垃圾清运结合工程车辆进行定期清运，每天清运 1 次，清运的垃圾应运至城镇垃圾填埋场集中处理。 本项目施工期产生的弃土方量为29011m3，弃土方优先运至上游长鹿项目区回填，无法消纳的运至弃土场填埋。 5.1.5 水土流失 项目区坝址以上植被覆盖一般，坝址以下340m为耒水，土地利用现状以农用地居多，分布有旱地和零星荒地，土层较肥沃，地表覆盖以农作物为主。闸坝上游为建设用地，将会有大面积扰动地表活动。平均土壤侵蚀模数3000 t/km2·a，项目区水土流失属轻度流失。工程在施工过程中，土方的开挖回填、建筑材料及建筑废弃物的暂时堆放等因素，都会对地表造成扰动，破坏一定的地表植被，使地表裸露，受雨水溅蚀，从而加剧项目区的水土流失，破坏该项目区的生态环境。水土流失主要集中在主体工程区。因此，主体工程区应该作为重点防治和监测对象。 5.1.6 移民安置 水闸建设后龙山湖库区淹没范围不涉及民居、农田、菜地，因此不需要移民搬迁。 5.2运营期污染源分析 本工程为非污染生态项目,项目完成后不产生污染物.工程为新建水闸，建成后，在关闸防洪的时候河道水文水力条件会发生变化，也对河道鱼类产生一定影响。 运营期水闸启闭运作时会产生噪声。 水闸启闭产生的等效声级为75~95dB(A)， 在发生超标准洪水时开启，水闸启闭根据水位的情况，产生的噪声影响是偶然的。

# 6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 排放量少，浓度低 | 排放量少，浓度低 |
|  | 机械尾气 | 粉尘、CO、NOx | 排放量少，浓度低 | 排放量少，浓度低 |
| 水污染物质 | 生活污水 | 废水量 | 2376m3 | 依托租住民居化粪池处理后用于农田施肥 |
|  |  | COD | 250mg/L，0.054t/a |  |
|  |  | BOD5 | 100mg/L，0.027t/a |  |
|  |  | 氨氮 | 20mg/L，0.003t/a |  |
|  |  | SS | 250mg/L，0.036t/a |  |
|  | 施工废水 | SS | 约20m3/d，浓度范围2000~10000mg/L | 废水经过沉淀处理后回用 |
|  | 基坑排水 | SS、pH | SS2000mg/L，pH11-12 | 经过自然沉淀后排入龙山河 |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 55t | 交由环卫部门清云 |
|  | 弃土方 | 29011m3 | 运至上游长鹿项目取回填，无法消纳的运至弃土场天麦 |
| 噪声 | 施工期各类设备噪声至在80-100dB（A）之间 |
| 主要生态影响： 项目施工期施工噪声、粉尘会对周围环境造成一定扰动，但施工期较短，施工期结束，对周边生态环境的影响消失。 |

# 7环境影响分析

7.1、施工期 7.1.1 施工期大气环境影响分析和防治措施 工程施工期大气污染源主要有两类：一类是基础开挖、混凝土施工及车辆运输产生的粉尘与扬尘，其主要污染物是TSP；另一类是施工机械排放的燃油尾气，其主要污染物是NO2。 根据本工程建设内容，工程施工区主要集中在值班室和大坝区域，施工区近地面风速较大，大气扩散能力较强，对施工区空气环境的污染较小。根据已建水库工程的实测资料结果表明，施工期燃油施工机械的尾气排放对区域大气环境质量影响较小，施工期大气污染源主要是施工产生的粉尘及车辆运输产生的扬尘。 在项目施工期，基础钻孔、混凝土搅拌和系统、砂石料堆场的运行及施工车辆运输等，都将产生一定量的粉尘和扬尘。 本项目采用商品砂石料、不现场生产，在混凝土拌和站及砂石料堆场通过洒水降尘等措施，施工粉尘产生量不大。 工程施工高峰期各类型运输车辆多，在这些车辆运输过程中将在运输道路沿线产生大量的扬尘；本项目运输道路主要集中在库区、周边居民很少，通过洒水降尘等措施，可减小其危害。 7.1.2 地表水环境影响分析和防治措施 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活废水。 本项目施工期共产生2376t生活污水，生活污水依托附近租住民居化粪池收集后用于周围农田施肥不外排。 施工期废水来源于运输车辆、混凝土转筒、料罐冲洗及基坑废水。冲洗、养护废水不含有有毒物质，具有间断性排放的特点，但泥沙含量较大和混凝土工程废水pH值偏高。每天的废水产生量20m3，整个施工期为6个月，共产生废水12000m3。一般情况，悬浮物含量较高，pH值较高，SS浓度达2000mg/L。这些废水产生于施工区，环评要求废水采用收集、沉淀处理后回用于混凝土配水，严禁直接排放，沉淀池须采取防渗措施，处理规模大于20t/d。 对于基坑废水采取静置一段时间，投加絮凝剂加快悬浮物沉淀等方法处理达标后再外排。 筑坝施工导流建筑物洪水标准初选5年一遇，导流时段选取枯水期11月～次年4月，大坝上下游均采用土石围堰，迎水面采用编织袋粘土护坡，铺设土工膜防渗，以减少对水环境的影响。 项目下游未发现生活用水取水口，本项目的施工对下游周边灌溉用水影响较小。 在采取以上污水污染防治措施后施工期废水对环境无影响。 7.1.3 噪声环境影响分析和防治措施 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、运输车辆等设备，噪声源强一般在75～110dB（A）之间。项目施工产生的噪声不会对周围环境造成的太大影响，为了尽量减轻施工噪声对周围环境的影响，下面结合该项目的施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议。 （1）从声源上控制。建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 （2）合理安排施工时间，施工单位应严格遵守相关的规定，合理安排好施工时间，除工程必需外，严禁在中午12:00～14:00、夜间22:00～6:00期间施工。中、高考期间严禁中午、夜间施工。 （3）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将电钻、木工刨等相对固定的强噪声设备尽量集中安排，应将其移至距居民住宅等敏感点较远处（至少应在100m以外），同时尽量入棚操作，保障居民有一个良好的学习、生活环境。 （4）在建筑工地四周设立2.5m的围墙进行围挡，阻隔噪声。 （5）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采取围挡，对距离较近的建筑物外采用移动式隔声屏障，减轻施工噪声对外环境及居民的影响。 （6）合理安排施工计划和进度，争取将施工噪声对其影响降至最低。 （7）施工场所的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，如必须经过敏感点时，车辆应低速、禁鸣。 （8）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 只要本项目建筑施工单位加强管理，严格执行以上有关的管理规定，本项目施工过程中产生噪声是可以得到有效的控制，而且不会对周围声环境带来明显影响。 7.1.4 固体废弃物影响范围分析 施工过程中产生的固体废物主要有工人生活垃圾和施工弃渣。施工人员的生活垃圾要集中收集，并交由当地环卫部门清理。 项目施工期产生的固体废物包括工程开挖产生的废弃土石方、施工期渣土以及施工剩余物料，总的弃土弃渣29011m3, 弃土方优先运至上游长鹿项目区回填，无法消纳的送往弃渣场。为了防治弃土对环境的污染，应充分而合理地利用建筑物开挖料，为了防治弃土对环境的污染，应充分而合理地利用建筑物开挖料，完善工程土方管理，施工过程中应监控和管理土方作业各阶段进度，平衡工地內的填土和弃土;弃渣必须按规定的指定地点进行堆填，不得随意倾倒。 7.1.5 施工期生态环境影响分析 （1）陆生生态影响 本工程对陆生生物的不利影响主要在施工期，施工期对陆域生态环境影响主要体现在施工临时占地、物料临时堆放对植被的破坏影响。根据调查，施工区域没有发现珍稀和受保护的动植物群落种类，工程对生态环境造成较大的影响主要是施工期破坏了施工临时占地、物料临时堆放的生态环境。工程施工完毕后可以通过采取措施恢复人工林生态环境，对施工临时占地、物料临时堆放进行乔灌草混植绿化，提高植被覆盖率，改善局地的生态环境。工程对生态环境的不利影响只限于施工期工程用地范围内，是短期和局部的。 （2）水生生态环境影响 本工程对水生生态的影响主要是体现在两方面：底质的扰动和悬浮物浓度增加对水生生态的影响。施工作业将在施工区域附近造成水体的扰动，使水中的悬浮物增加，降低了局部水体的透明度，必然会影响浮游生物的生长，使浮游生物数量减少，但对其种类和类型组成的影响不大，且是暂时性的，随着施工期的结束而自行消失。工程范围内没有鱼类三场分布，没有发现保护鱼类，其影响只是局部的和暂时的，对浮游生物和鱼类的影响微小。围堰施工主要影响底栖生物。鱼类具有迁徙性可以本能地游离受污染区域，到清水区觅食而免受影响随着工程的竣工，这些不利影响即会消失。水闸施工围堰以填为主，期间引起底质污染物释放、河流悬浮物浓度增加的可能性很小，围堰过程有一定量的沙土被冲走，对下游水质产生影响，但围堰施工工期短，这种影响是暂时性的，距离很短，施工结束后即可消失，预估施工所引起的悬浮物及其它污染物质的增量将有限，不至于对周围的鱼类资源及生态环境造成明显的影响。 （3）施工期水土流失防治与生态修复方案 根据可研报告，本次设计龙山湖闸坝设工程扰动的地面面积包括工程永久占地0.40hm2，临时占地（施工临建及施工辅助企业区等）0.19hm2，共计0.59hm2。其中永久占地0.40m2以河道堤防工程和管理所为主，施工期结束后不再发生水土流失，临建设施占地为河滩地、旱地及荒地，需对临时占地进行生态修复。根据可研报告，本项目施工期水土流失防治与生态修复方案简述如下： ①临时工程措施 临时设施布置前应先将开挖区域表土剥离集中堆置，并采取必要的临时防护，需彩条布0.1hm2，袋装土垒砌300m，临时排水沟长度300m，临时沉沙池1处。 ②工程措施 施工完成后应及时对临时设施占用地区域进行全面整地，覆盖表层土，整地面积0.19hm2，覆表土量0.08万m3。 ③土地整治 对临时工程占用土地工程完工后要平整土地恢复植被。弃渣施工、运输中，应充分利用施工管理措施，将弃土料弃于渣场上层，减少复垦利用覆土工程量。弃渣结束后，应进行渣场改造，对渣场统一进行平整落堆处理。 ④植物措施 施工结束后及时对本区临时占用区域撒草籽防护，草籽采用同取土场一样的品种，撒草籽10kg。在“适地适树、适地适草”的原则下，草种可选狗牙根、画眉草、高羊茅等。 7.1.6 施工期环境风险评价 本项目为非生产类项目，施工期主要环境风险为：围堰渗水导致基坑废水产生量大增，沉淀时间不够，为保证施工安全，不得不直接外排；施工机械故障导致大量漏油污染基坑废水，废水外排污染下游耒水。 （1）施工期突发环境事件成因 ①围堰施工质量问题，围堰出现裂缝开始渗水导致基坑废水增多，基坑废水必须及时抽出外排。 ②突降暴雨，导致围堰内基坑废水水位上升太快，妨碍正常施工，基坑废水必须及时抽出外排。 （2）环境风险防控措施 1）基坑废水未经处理直接外排事件防治措施 ①围堰施工是采用高标号防渗性能良好的商砼浇筑，尽可能连续施工，一次浇筑完成，减少后期围堰内基坑开挖渗水风险。 ②定期巡查围堰表面是否有渗水现象，如发现迹象，第一时间进行抢修，使用特种快修快干水泥涂抹裂缝堵漏。 ③监控基坑废水产生量，当发现基坑废水水位上升速度较快，施工场地内沉淀池不够用时，可开启水泵抽至岸边施工废水沉淀池，或者修建岸上应急池，用于储存未经处理的事故废水。 2）施工机械大量漏油事件防治措施 ①选用优质施工设备，对施工设备定期检修，保障液压泵、油箱、发动机、传动装置的正常运转，尽可能减少机油跑冒滴漏现象。 ②施工场地修建截水沟和隔油沉淀池，确保机械清洗废水、施工废水进入沉淀池隔油沉淀处理后回用，不外排。 ③一旦发生漏油事件，立刻停止施工机械运转，维修人员携带油桶、吸油毡、抹布、铁锹前往现场，将油桶放置于漏油位置接油，用抹布或其他堵漏工具堵塞泄漏部位，对于地表漫流油污，使用吸油毡吸附油污，用铁锹在漏油部位地表周围挖一圈截流沟，防止油污扩散，将受污染的泥土铲出放置于防渗容器内，将吸附油污的吸油毡、抹布、受污染泥土交友有资质的单位处理。 施工期在采取以上风险防控措施后，施工期环境风险可控。 7.2营运期环境影响分析 本工程为新建水闸，工程规模为小(1)型，等别为IV等，主要建筑物为1级。属于非污染性建设项目，因此项目建成后仅会改变河流水文情势，对河流生态系统、淹没区生态环境产生影响，不产生废气、固体废物。 7.2.1 地表水环境影响分析 本项目属于水位要素影响型建设项目，根据《环境影响分析评价技术导则 地表水》（HJ2.3-2018），龙山河年均流量12m3/s，则年径流量37843.2万m3/a，兴利库容与年径流量百分比β=0.012＜2，因此本项目为水文要素影响三级评价。 新建水闸后，不改变原有附近水系走势，不改变径流过程，对水温影响但关闭水闸后水闸上下游水文情势将发生改变：坝址上游总库容437万m3，正常水位107.20m，上游回水长度3.34km，形成湖面面积978.25亩，在龙山湖现有水面面积373.7亩的基础上增加了604.5亩。相应下游水位为永兴一级电站回水位103.96m，河床高程99.00m，最大挡水高度为8.2m，上下游最大水头差为3.24m。改变了原有上游河道水位，流量设置为来多少排多少，河流水量不变，对流量无调节作用。但外江耒水流量大，工程建设后河道内流速变化不明显，影响较小，而坝址上游南改变原来河涌在低潮位时露底的情况，对河道水景观、水质自净能力影响有利。 7.2.2 对生态的影响 1 对植物种类及多样性的影响 （1）对植物种类的影响 评价区内的种子植物大多数是亚热带广布种。项目建成后淹没土地将使部分植物资源遭到破坏，导致这些植物种群数量的减少和分布生境的缩小，但这些物种在项目区广为分布，大多数种类也是亚热带的常见种类，在郴州市的许多区域都可以发现这些群落和植物，因此这种影响不会导致植物群落和植被的消失，不会造成物种灭绝。因此项目建设所产生的这种影响是有限的、局部的，是可以接受的。淹没区植物种类都是区域常见种类，无国家级、湖南省重点保护野生植物分布，因此不会对当地的植物资源造成太大的影响。 （2）对植物多样性的影响 龙山湖闸坝建设抬高水面将破坏和影响该区域原有的地面植被，并对当地的土地条件产生一定的影响。由于项目区域的海拔跨度较小，植被群落类型和树木种类不多，乔木树种稀少，灌木种类主要为檵木、白栎、水竹、盐肤木等，草本种类主要为五节芒、白茅、蕨类等，这些植物类型和种类较为常见。项目建设虽然会造成这些物种总量和生物量的减少，但组成本地区植物体系的各种群落类型和植被类型不会因此发生较大改变，更不会引起植物种类或群落的消失，因此本项目的建设对区域植物多样性不会产生大的影响。 2对动物种类及多样性的影响 （1）对兽类动物的影响 本项目运营期对兽类栖息生境的干扰和破坏，主要表现在地表植被的淹没、栖息场所消失，大部分兽类会迁徙到距工程区较远的安全地带避开对它们可能造成的伤害，小部分小型兽类由于栖息地的丧失而可能暂时从项目区消失，使工程建设区内动物的种类和数量会有明显减少，但不会因工程建设导致任何物种的消失。 （2）对两栖、爬行动物的影响 由于两栖动物、爬行动物的活动范围相对狭小、有限，工程建设对两栖、爬行动物的影响主要表现在对其栖息繁殖生境的破坏和干扰。特别是对两栖动物的交配活动、产卵、卵的孵化以及蝌蚪的生长等过程的影响较大；龙山湖水面抬升对两栖和爬行动物栖息的溪流、水塘、水沟生境的破坏等，将使青蛙、蟾蜍等数量会减少。运营期游客侵扰，对两栖、爬行类动物的捕捉等，都将使大部分爬行动物迁移它处，远离工程区范围。大部分两栖类、爬行类动物由于生境的破坏而减少。 （3）对水生动物的影响 水库建设会影响河流的畅通性，阻断洄游鱼类洄游路线，将会破坏半洄游鱼类产卵繁育后代的自然环境，洄游鱼类不能完成繁育和等生理过程，水库蓄水将累积和改变原有河道水文条件，从而导致水生生物多样性减少，水库建成后，原河段水面扩大，水流减速，部分泥沙沉积，致使喜生活于缓流水或静水环境的鱼类成为优势种类，而原栖息于原河段适应急流水环境生活的鱼类因不能适应这种环境变化而减少。通过现场踏勘和调查附近的居民，本项目所涉及的河段内未发现有国家级和湖南省级重点保护野生鱼类存在，也无重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，本工程的建设对水生动物的影响不大。 （4）对动物种群多样性的影响 经现场踏勘和参考林业部门的调查报告，项目建设区域内未发现野生动物的活动痕迹比如足迹链、挂爪痕、觅食迹、粪便及脱落的毛羽等，表明项目区域内野生动物的密度较低。同时现场踏勘过程中也未发现国家重点野生动物、省级重点野生动物及其栖息地。因此本项目的建设不会对区域哺乳动物、两栖动物、爬行动物及鸟类的种群、数量产生较大影响，对动物多样性不会产生大的影响。 7.2.3对声环境的影响 运营期水闸启闭及潜水电泵运作时会产生噪声。电泵在发生超标准洪水时开启，发生开启是偶然的，历时短，产生的噪声影响是偶然的，对环境影响很小。 7.2.4 对景观的影响 本项目属于永兴南岭风情园旅游开发项目的配套工程，项目建成后将更有利于永兴南岭风情园的进一步旅游开发，在后期建设龙山湖水上项目，建设生态驳岸、旅游栈道，将会大幅提升龙山湖区域的景观价值，创造经济效益。 本项目下游260m为历史文化旅游景点安陵书院，本项目建设仅对闸坝上游淹没区造成一定影响，对下游河道水文情势无影响，因此安陵书院也不会因为水文情势改变而影响。 7.2.5 对道路及附属市政设施的影响 龙山湖闸坝建成蓄水后，受影响的道路主要有银都大道、对江路、工业园大道，根据项目可研报告，各水位对各道路的排水口的影响见表7.2.5-1。排水方面：107.20m及107.00m水位时共影响 3 处排水口，106.70m 时影响 2 处排水口。 表7.2.5-1 龙山湖影响排水口统计一览表 市政管线方面，银都大道最低点高程为桩号K3+271断面，路面高程为108.89m；对江路最低点高程为K0+560与银都大道交汇处，此处的路面高程为109.30m；工业园大道最低点高程为K1+382与银都大道交汇处，此处的路面高程为110.00m；根据道路设计资料及现场实际调查，电力管线埋深约为0.70m，路灯、交安管线埋深约为0.50m，给水管道埋深约为1.0m，因此龙山湖闸坝建成后三个正常水位对银都大道、对江路及工业园大道的市政管线均无影响。 路基方面，三个正常水位均涉及到了淹没路基，龙山湖水位壅高后使得部分路基长期浸泡在水里软化，对道路路面有一定的影响，主要影响了已建的银都大道，各水位影响路基长度如下表7.2.5-2所示。 表7.2.5-2 龙山湖淹没路基长度统计一览表 由上表可得龙山湖闸坝建成后，三个正常水位淹没路基长度一致。 7.2.6 对现有房屋的影响 龙山河K6+026～K7+032段沿岸有较多居民房屋，考虑到这部分房屋均已纳入长鹿集团拆迁范围内，且三个比选正常水位淹没于该段河道淹没房屋面积基本上一致，因此本次对该段河道沿线房屋不做专门论证。 工业园大道下游约500m处龙山河右岸由三栋双层的活动板房，板房位置地面标高为105.40m，均低于本次比选的三个正常水位。考虑到该活动板房只是临时设施，今后将会拆除，因此本次比选方案不考虑该板房。 金银路与银都大道交界处西北侧为永兴县便江街道办事处周家村丰收组长鹿项目拆迁安置区，安置区最低地面高程为117.00m，高于龙山湖正常水位，但该安置区排水系统接入金银路，龙山湖对金银路排水系统无影响，因此龙山湖闸坝建成蓄水后对该安置小区无影响。 龙山湖库尾为永兴县城南保障性住房，保障性住房建成后地面高程为109.00～110.00m，龙山湖闸坝建成蓄水后不会回水至保障性住房地面处。保障住房地面以下目 前已建一排水箱涵，该排水箱涵上游集雨面积较大（6km2左右），且该排渠的城南保 障房上游部分渠段渠底高程低于本次比选的三个正常水位，待龙山湖闸坝建成蓄水后， 回水将沿排渠回约500m～800m，而保障性住房底下已建排水箱涵长度为180m，因此 遇较大洪水时因龙山湖水位顶托可能导致已建的城南保障性住房排水不畅，保障性住房上游排渠排水同样因排水不畅而形成内涝。 7.2.7 对现有耕地及林地的影响 龙山湖于龙山河干流两侧的淹没范围内无耕地及林地，土地目前均已划作建设用地。龙山河支流龙溪河下游淹没范围内均为耕地，且龙溪河下游均位于永兴县城区规划范围内，现有地面高程比已建的银都大道地面高程低约4～5m，考虑到三个比选正常水位回水已至该地块，因此该地块今后开发做其他用途时应按照龙山湖正常水位调整片区的排水系统，以免排水不畅形成内涝。 7.2.8 闸坝库内现有设施淹没损失补偿措施 由之前章节可得，龙山湖三个比选的正常水位主要对现有道路的市政排水口、道路路基及永兴县城南保障性安置小区排水有一定的影响。 （1）对现有道路市政设施的补偿方案 由之前章节可得，龙山湖三个比选的正常水位主要对对江路、工业园大道及银都大道排水有一定影响，本次建议龙山湖建成后对淹没的排水管道进行改造，主要对管道进行扩大管径处理，改造成果见下表7.2.8-1。 龙山湖建成后主要对已建的银都大道路基有影响，龙山湖建成后可通过对淹没段的已建道路路基进行加固处理，加固方式采用格宾笼+雷诺护坡加固处理。 表7.2.8-1 龙山湖闸坝建成后改造排水管统计表 表7.2.8-2 龙山湖闸坝建成加固路基长度统计表 （2）对城南保障性住房的补偿方案 龙山湖闸坝建成蓄水后，回水将会对城南保障性住房的排水系统有一定的顶托作用，导致该片区排水不畅形成内涝，因此本次建议城南保障性住房上游地块实施时将排渠改道进入龙山河，已建暗涵仅负责城南保障性住房的排水排涝，暗涵改造长度400m，断面尺寸与现有箱涵一致。 7.3 产业相关政策相符性分析 7.3.1 产业结构调整指导目录符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）分析，本项目属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正本）中的鼓励类第二项“水利”第一条“江河堤防建设及河道、水库治理工程”，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。 7.3.2 项目与当地规划符合性分析 湖南长鹿国际旅游度假区工程选址于永兴便江镇的便江与注江交汇处，占地面积10多万亩，投资1300多亿元，建设200家主题酒店与50个主题公园。项目分三期开发，其中，第一期规划建设30多个旅游景区、主题公园和主题酒店，集文化旅游、生态环保、休闲度假、科普教育等功能于一体，达到国际先进水平的旅游休闲度假区。湖南长鹿国际旅游度假区一期规划面积25.53平方公里，西至银都大道，北邻龙华山，东至便江，南至郴永大道，东侧与湖南永兴丹霞国家森林公园毗邻。项目规划期限为2017年-2025年。范围内旅游资源共62处，其中优质旅游资源占53.23%。该规划于2018年8月获得郴州市人民政府办公室的批复。 按照（一期）总体规划，湖南长鹿国际旅游度假区项目将以“一江丹霞”为平台，以“丹霞文化体验、欢乐休闲度假”为主题，以“碧水丹霞、欢乐激情、竹田花海、乐享生活”为憧憬，打造融汇丹霞观光、风情度假、主题游乐、康体养生、文化体验、创意田园于一体的综合性、复合型国家级旅游度假区和国际知名旅游目的地。一期项目规划总体布局划定24个主题功能区，布置20 类风情度假酒店、13大游乐主题项目、9大主题街区、7大特色休闲基地、5大主题营地及3大特色小镇。预计到2025年，游客接待量大1000万人次/年，日平均接待量为3.7万人。 目前，度假区首个项目“南岭文化风情园”已经在永兴便江河畔动工，该项目为湖南长鹿国际旅游度假区有限公司与永兴县政府合办项目。永兴南岭风情园项目规划用地约1683亩，主要建设湖景酒店，马车酒店、火车酒店船屋酒店、树屋酒店、商业步行街，商业展览中心、游客接待中心等项目，该项目围绕龙山湖湖景为中心进行建设，因此对龙山湖的整治以及景观改善十分必要。本项目（龙山湖闸坝建设项目）属于永兴长鹿国际旅游度假区（一期）的子项目永兴南岭风情园的配套工程，位于南岭风情园龙山湖下游500m，通过修建水闸抬高龙山湖水位，塑造优美湖景，同时有利于永兴南岭风情园的后续水上项目开发。因此本项目建设符合湖南长鹿国际旅游度假区（一期）规划，符合永兴县当地旅游开发规划。 7.3.3 三线一单符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 本项目建成后坝址上游龙山湖水面淹没面积为978.25亩，位于长鹿项目总体规划范围内的面积 909.65亩，位于长鹿项目总体规划范围外的面积68.6亩。本项目建成后淹没的土地不存在基本保护农田、居民点、珍稀物种繁衍地，也不在永兴县生态保护红线范围内。同时本项目选址距离永兴县自来水厂便江取水口河段（取水口上游2500m至下游500m范围）上游，水路长度为7km，不在取水口河段范围内，本项目建设不会对永兴县自来水厂正常取水造成影响。因此本项目建设选址是合理的。 （2）环境质量底线符合性分析 本项目为非污染性建设项目，在施工期会产生一定废气、废水、废渣，对生态环境会有一定扰动，随着施工期结束，这些影响消失。项目运营期主要环境影响是水文情势变化和生态环境影响，不产生污染物。由于本项目建设主要是为了改善景观，仅是为了抬高水面，对于龙山河径流量无调节作用，水流下泄量来多少泄多少，水面淹没范围物珍稀物种栖息地，因此对生态环境影响有限，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 本项目属于非生产型项目，运营期不消耗资源，仅在水闸启闭时消耗电能，不触及资源利用上限。 （4）环境准入负面清单 本项目符合国家产业政策要求，不产生污染物，目前永兴县政府未制定关于河湖整治、防洪治涝设施管理等水利行业的准入条件和负面清单，因此本项目建设不违背当地政府既有产业政策。 7.4 环境管理 7.4.1目的 保证本工程各项环境保护措施的顺利落实，使工程建设对环境的不利影响得以减免和控制，保护好评价区生态环境，以保持工程地区生态系统的良性发展。 7.4.2施工期环境管理 ①业主单位的环境管理任务 业主单位负责从施工开始至竣工验收期间的环境保护管理工作，主要内容如下： a）制定建设期环境保护实施规划和管理办法。 b）负责招标文件和承包项目合同环保条款的编审。 c）制定环境保护工作计划。 d）环境保护工作经费的审核和安排。 e）监督承包商的环保措施执行情况。 f）同环保和其他有关部门进行工作联系。 g）处理本工程环境污染事故和污染纠纷，并及时向有关主管部门报告情况。 h）编写环保工作报告及上报表。 i）组织开展环保宣传、教育和培训。 ②承包商的环境管理任务 承包商负责本企业和所从事的建设生产活动中环境保护工作，包括如下内容： a）制定环保工作计划。 b）检查环保设施的建设进度、质量及运行、检测情况，处理实施过程中的有关环境问题。 c）核算环保经费的使用情况。 d）报告承包合同中环保条款执行情况。 7.4.3运行期环境管理 在运行期，工程管理单位的环境保护工作主要有以下几个方面： ①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，当地环保行政主管部门应加强环境保护的监督管理。 ②落实工程运行期环保措施。 ③负责落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析。 ④监督项目区周围环境变化，并向有关部门反映，督促有关部门解决问题。 表7.4-1 工程环境管理工作一览表 环境问题 管 理 措 施 实施机构 施 工 期 粉尘、空气污染 采取施工场地清扫、洒水降尘措施；项目不涉及沥青，商品混凝土采用罐车运输， 运输易产生扬尘货物车须用帆布遮盖，以减少扬尘 由承包方 实施当地 环境保护 行政主管 部门监督 噪声 采取减振措施，工人戴耳塞、防噪头盔 禁止鸣笛、限制车速等 加强对机械和车辆的维修，保持其较低噪声水平 施工废水、生活污水、蓄水 搅拌系统冲洗废水经沉淀池处理 生活废水由化粪池处理后用于周边绿化 临时建筑 对破坏植被进行恢复 对临时建筑用地进行迹地植被恢复 生活垃圾 统一收集，集中外运填埋 人群健康 采取卫生防疫措施 生态保护 土石方临时堆放管理 采取水土保持措施，栽种水保林，植草护坡 保证生态基流 严格控制施工范围、减少施工占地；施工结束后及时对临时占地进行植被恢复 7.5环境监理 7.5.1目的 在施工期，应根据环境保护设计要求，开展施工期环境监理，全面监督和检查各施工单位环境保护措施的实施和效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件。 7.5.2监理内容 遵循国家及当地政府关于环境保护的方针、政策、法令、法规，监督承包商落实与建设单位签订的工程承包合同中有关环保条款。主要职责为： ①编制环境监理计划，拟定环境监理项目和内容； ②对工程承包商进行监理，防止和减轻施工作业引起的环境污染和对植被、野生动植物的破坏行为和森林火灾发生； ③全面监督和检查各施工单位环境保护措施实施情况和实际效果，及时处理和解决临时出现的环境污染事件； ④全面检查施工单位负责的施工迹地的处理、恢复情况，主要包括边坡稳定、迹地恢复和绿化以及绿化率等； ⑤监督落实环境监测的实施，审核有关环境报表，根据水质、大气、噪声等监测结果，对工程施工及管理提出相应要求，尽量减少工程施工给环境带来的不利影响； ⑥在日常工作中作好监理记录及监理报告，参与竣工验收。 7.6环境监测 7.6.1环境监测计划 制订环境监测计划的目的是监督各项环保措施的落实，根据监测结果适时调整环境保护行动计划，为环保措施的实施提供依据。制订的原则是根据预测的各个时期的主要环境影响地段确定监测项目和监测频次，重点针对各敏感点。 由于施工期和运行期环境影响的特点各不相同，环境监测的内容、监测点的布置以及监测频次在施工期和运行期也就各有侧重。本项目的环境监测应委托有资质的环境监测单位在业主的配合下按环境监测计划进行。为保证监测计划的执行，建设单位应在施工前与环境监测站签定施工期的环境监测合同，在交付使用前签定运行期的环境监测合同。 为了解建库后水质变化情况，同时也为严格控制库区及上游污染排放提供依据，建库后需对库区水质进行常规监测。 断面布设：坝址下游300m、上游500 m二个断面。 监测项目：水温、PH值、溶解氧、悬浮物、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、挥发酚和粪大肠菌群等。 监测时期及频次： 1、施工期监测计划 施工期每2个月检测一次基坑废水外排口、施工废水沉淀池外排口废水水质，施工场界扬尘、噪声。 2、运营期环境质量监测计划 水库开始蓄水后开始监测，连续监测3～4年，每年平、枯水期各监测1次，在水库蓄水初期每月监测一次，连续监测6个月。 表21 环境监测计划一览表 工期 项目 点位 监测项目 监测频率 施工期 废水 1#：基坑废水外排口 2#：施工废水沉淀池外排口 pH、SS、COD、氨氮、石油类、 2月一次 废气 施工场界两岸 等效A声级 2月一次 噪声 施工场界两岸 TSP 2月一次 运营期 废水 1#：坝址上游500m； 2#：坝址下游300m； pH、SS、COD、氨氮、总磷、总氮、石油类、粪大肠菌群、水温 连续监测3～4年，每年平、枯水期各监测1次，在水库蓄水初期每月监测一次，连续监测6个月 7.7环保投资估算 本项目总投资项目7755.38万元，环保投资27万元，环保投资占比0.35%。运营后主要环保投资预计概算见下表。 表7.7-1 环保投资估算表 预算类别 污染源 具体项目 环保措施 投资（万元） 环境保护措施 废气 施工扬尘 围栏400m2 2 防尘布400m2 0.4 道路扬尘 洒水抑尘设施 1 废水 混凝土拌和冲洗与养护碱性废水 沉淀池（4m×5m×1.2m）+ 清水池（4m×5m×1.2m） （添加中和剂） 1.2 含油废水 2个GC-2型隔油池 （2m×1.2m×1.5m） 1 基坑废水 静置沉淀48h后抽出外排 （添加中和剂） 0.5 生活废水 租用当地民居化粪池收集 0 固废 弃土方 运至弃渣场/建筑垃圾填埋场填埋 1 施工固废 生活垃圾 垃圾桶若干 0.05 噪声 施工机械噪声 移动隔声屏障400m2 2 生态 生态保护措施 生态警示牌若干 0.15 施工期临时占地绿化工程 3 其它 健康与卫生 人群健康保护 0.6 卫生清理 0.3 灭鼠 0.3 环境监测 大气、地表水、噪声 5.5 环境管理 环境保护宣传与培训 0.5 环境咨询 2.5 环保设施施工监理、验收、管理 5 合计 27

# 8建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工区及运输道路 | TSP、NO2 | 湿法作业，洒水抑尘，封闭运输，加强绿化 | 影响范围小 |
| 水 污 染 物 | 1施工区 2水库生活区 | 1、SS、CODCr 2、CODCr | 1沉淀池 2化粪池处理后用于菜园浇灌 | 合理利用 |
| 固 体 废 物 | 1、施工区 2、施工人员及工作人员 | 1、弃渣 2、生活垃圾 | 1用于上游长鹿项目区回填 2定期清运后填埋处置 | 1合理利用 2合理处置 |
| 噪 声 | 1施工区 2水库生活区 | 噪声 | 1文明施工 2值班室采用隔声工房、隔声门窗 | 达标排放 |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目施工期施工噪声、粉尘会对周围环境造成一定扰动，但施工期较短，施工期结束，对周边生态环境的影响消失。 |

# 9结论与建议

9.1结论： 9.1.1项目概况 永兴县南岭文化风情园旅游开发有限公司拟投资7755.38万元建设龙沙湖闸坝项目，坝型为混凝土重力坝。坝址位置总库容437万m3，该水库为小（1）型水库，属Ⅳ等工程，主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为4级。龙山湖闸坝泄洪时上下游水位差极小，且气动浮体闸门全部放下，因此最大挡水高度即最大上下游水位差均为闸坝正常挡水时，闸坝正常水位107.20m，相应下游水位为永兴一级电站回水位103.96m，河床高程99.00m，最大挡水高度为8.2m，上下游最大水头差为3.24m。 9.1.2项目场地及周围环境质量现状 （1）环境空气质量现状 监测数据表明：各监测点的监测因子浓度在监测时段内均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，由此可以看出项目区内整体空气质量较好。 （2）地表水环境质量现状 监测数据表明：各项监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值。本项目区域内，地表水环境总体情况良好。 （3）声环境质量现状 监测数据表明：项目地四面声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 9.1.3 产业相关政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013修正）分析，本项目的产品、所使用设备及生产工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2011本）》（2013年修正本）中的限制类、淘汰类、鼓励类，属于允许类项目，因此本项目的建设符合国家产业政策要求。 9.1.6 施工期环境影响分析结论 （1）废水 本项目施工废水经沉淀池处理后回用不外排，围堰基坑排水经沉淀池处理后达标外排外排，施工人员生活污水依托租住民居化粪池收集，用于周围农田施肥。对周围水环境影响较小。 （2）大气 施工扬尘通过定期洒水抑尘，控制施工范围，设置围挡可有效控制施工扬尘。 （3）噪声 加强施工区噪声管理，对部分高噪声设备进行适当减振，控制高噪声设备运行时间，对施工人员加强个人劳动防护等。 （4）固体废弃物 生活垃圾交由环卫部门定期清理；弃土方运至上游长鹿项目区回填，无法消纳的与之制定弃土场填埋。项目产生固废得到综合利用及有效处理，不会对环境产生影响。 （5）水土保持措施 对施工迹地及时的恢复，种植水保林，在施工过程中采取相应的临时防护。对料场及时采取工程与植物防护措施。 对于工程永久占地，由于其土地利用性质将发生改变，应尽可能优化工程永久建筑物的布置设计，尽可能与工程临时占地结合，以减小新占地面积，对于不能与永久占地结合的临时占地，在工程施工完毕后要进行施工场地平整，尽量恢复到原有水平，防止产生新的水土流失。 从环境保护角度来看，该项目建设主要是对项目区域生态环境的影响，建设单位应切实落实本评价报告所提出的各项环保措施和对策，将各项影响减至最小，同时工程建设要切实贯彻项目建设和环保设施建设的“三同时”的方针，确保各项污染因子和对环境的影响程度控制在环境的可承受范围之内。在此前提下，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行的。 9.2建议与要求 1、建设方必须重视项目建设中的水土流失的防治，认真落实各项水土保持措施，使工程基建和运营中的弃土、弃渣等可能造成的水土流失得到有效控制，并对建设中破坏的植被进行恢复，把水土流失、植被破坏降低到最低限度。 2、加强对施工期污水、生活垃圾的管理，防止污染当地环境。 3、调整流域内农业种植结构，增大水土流失量较小的水田、园地种植方式的比例，并多采用水土流失量较小的横坡耕作技术； 4、建议项目采用商品混凝土，不设混凝土拌和站。